MESTNA OBČINA PTUJ

ŽUPAN

Mestni trg 1, 2250 Ptuj

Telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 13

Telefaks: 02 748 29 98

E-pošta: moptuj@ptuj.si

Številka: 350-05-455/05-704

Datum: 7.12. 2006

Mestnemu svetu

Mestne občine Ptuj

ZADEVA: 	Osnutek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za poselitveno območje          P11-S6/III Rabelčja vas - zahod ("breg"), območje "A"-vzhod

Na podlagi 20. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 6/99 - prečiščeno besedilo, 2/01, 1/03, 6/03 in 12/05) in v skladu s 126. členom Poslovnika mestnega sveta (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj št. 11/95 in Uradni vestnik Mestne občine Ptuj št. 6/99) predlagam Mestnemu svetu v obravnavo in sprejem osnutek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za poselitveno območje P11-S6/III Rabelčja vas - zahod ("breg"), območje "A"-vzhod.

Dr. Štefan ČELAN,

župan

Mestne občine Ptuj

Priloge:

- osnutek  odloka

- obrazložitev

- zazidalna situacija

OSNUTEK

DECEMBER 2006

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03-popravek, 58/03-ZZK-1) in 11. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 6/99-UPB, 2/01, 1/03, 6/03 in 12/05) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na ........ seji, dne ......, sprejel

ODLOK

o občinskem lokacijskem načrtu za poselitveno območje

P11-S6/III Rabelčja vas - zahod ("breg"), območje A-vzhod

I 	SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme občinski lokacijski načrt za poselitveno območje P11-S6/III Rabelčja vas - zahod, ("breg"), območje A-vzhod (v nadaljevanju: LN), ki ga je izdelala družba Umarh, d.o.o., Ptuj, pod številko 15/05, v oktobru 2005.

II 	OPIS NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE

2. člen

(prostorske ureditve, ki se določajo z LN)

LN določa pogoje za urbanistično ureditev območja družinskih hiš, lokacijo ter oblikovanje objektov in parcel, prometne, energetske in komunalne infrastrukturne ureditve na območju ter ukrepe za varovanje in izboljšanje okolja.

III 	VSEBINA LN

3. člen

(sestavni deli LN)

LN vsebuje:

1. Besedilo:

I	Splošne določbe

II 	Opis načrtovane prostorske ureditve

III 	Vsebina LN

IV	Umestitev načrtovane ureditve v prostor

- velikost in meja ureditvenega območja

- opis planske in urbanistične podlage

- namembnost območja s pogoji za izrabo in kvaliteto gradnje

- zasnova urbanistične ureditve območja s pogoji za oblikovanje objektov

- funkcija območja s pogoji za izrabo in kvaliteto gradnje

V 	Zasnova energetskih, komunalnih ter telekomunikacijskih ureditev območja in obveznost priključevanja nanjo

- ceste

- električno omrežje

- plinsko omrežje

- komunalna omrežja (vodovodno, hidrantno, fekalno in meteorno kanalizacijsko 			omrežje)

- telefonsko omrežje in

- kabelsko TV omrežje.

VI 	Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravne in kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin

- ravnanje z odpadki

- varstvo narave

- varstvo kulturne dediščine

VII 	Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

- intervencijski dostopi

- obramba pred požarom

- drugi ukrepi za obrambo in zaščito

VIII 	Parcelacija območja

IX 	Tolerance

X 	Etape izvajanja LN

XI 	Usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti LN

XII 	Odlok

2. Kartografski del:

Načrt namenske rabe prostora

- list 1, izsek iz prostorskih sestavin kartografskega dela srednjeročnega družbenega 		plana Mestne občine Ptuj 					1:5.000

Načrt ureditvenega območja z načrtom parcelacije

- list 2, geodetski načrt z mejo ureditvenega območja 		1:500

- list 3, zazidalna situacija 						1:500

- list 4, načrt gradbenih parcel in tehnični elementi za zakoličenje

objektov in parcel 						1:500

- list 5, prerezi skozi območje 					1:500

Načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor

- list 6, prometno omrežje 						1:500

- list 7, energetsko omrežje 						1:500

- list 8, telekomunikacijsko omrežje					1:500

- list 9, komunalno omrežje 						1:500

- list 10, situacija intervencijskih poti 					1:500

3. Priloge:

- Povzetek za javnost

- Izvleček iz strateškega prostorskega akta

- Obrazložitev in utemeljitev LN

- Strokovne podlage

- Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora

- Ocena stroškov za izvedbo LN, če se financira iz javnih sredstev

- Spis postopka priprave in sprejemanja LN.

IV	UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

4. člen

(ureditveno območje LN)

Površina območja LN je cca 1,70 ha. Zajema parcele št. 635/1 (del), 635/3, 635/5, 637/13, 640/1 (del) ter 252/1 (del), 252/2, 635/6, 639/1 in 1005 (del), vse v k.o. Krčevina pri Ptuju.

Meja območja LN je razvidna iz karte št. 2, Geodetski načrt z mejo ureditvenega območja.

5. člen

(planska in urbanistična podlaga)

1. Planska podlaga:

- Družbeni plan za območje občine Ptuj za obdobje 1986-1990 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 25/86, 28/86, 12/87, 28/90, 32/90, 25/91, 12/93 in 16/94),

- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana  občine Ptuj za obdobje 1986-1990 za območje Mestne občine Ptuj, dopolnjenega v letu 1996 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/97),

- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Mestne občine Ptuj za odsek hitre ceste Hajdina-Ormož na območju Mestne občine Ptuj ter navezovalno in priključne ceste mesta Ptuj ter za center za ravnanje z odpadki Gajke v Spuhlji (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 1/02),

- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/04, 9/04-popravek).

2. Urbanistična podlaga :

- Odlok o sprejemu zazidalnega načrta Rabelčja vas - severozahodni del (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 16/94, 19/02),

- Odlok o sprejemu zazidalnega načrta za jugozahodni del stanovanjskega območja P11-S6/III Rabelčja vas - zahod ("breg") (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/96),

- Odlok o sprejemu lokacijskega načrta za stanovanjsko območje P11-S6/III Rabelčja vas - zahod ("breg", območje B (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/04),

- Osnutek razširitve stanovanjskega naselja P11-S6/III Rabelčja vas zahod ("breg) (izdelala družba ZEU - Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., Murska Sobota, junija 1996 pod izdelavno številko projekta: 2. faza ZN, 4/96-ZN/PT).

6. člen

(dovoljena namembnost objektov)

Namembnost območja je stanovanjska. Predvidena je gradnja prostostoječih enostanovanjskih družinskih hiš in enega niza vrstnih hiš po urbanističnem predlogu, ki je usklajen s pogoji terena (geologija, konfiguracija), okoliško zazidavo in infrastrukturnimi objekti oziroma ureditvami okolice.

7. člen

(vrste objektov na območju LN)

Na območju LN je dovoljena gradnja:

- stanovanjskih objektov po zasnovi, ki je usklajena s pogoji terena (geologijo, konfiguracijo), okoliško zazidavo in infrastrukturnimi ureditvami okolice,

- enostavnih objektov (garaž, vrtnih lop, javne ulične opreme in podobno),

- cest, ograj in opornih zidov (škarp) ter

- infrastrukturnih objektov, naprav in omrežij.

8. člen

(zasnova urbanistične ureditve območja s pogoji za oblikovanje objektov)

Območje bo priključeno na zbirno cesto s širino koridorja 8,60 m, predvideno izven ureditvenega območja, ob južnem robu območja. Direktno nanjo bo priključena spodnja, to je južna vrsta parcel, ostale pa na stanovanjske ulice, vezane na interno zbirno cesto po sredini območja v smeri sever-jug, ki ima koridor širine 7,00 m. Vse ceste so ulice z enostranskim pločnikom in javno razsvetljavo. Južna zbirna cesta je priključena na vzhodu na Peršonovo ulico, na zahodni strani pa bo priključena na predvideni severni podaljšek Ulice 25. maja.

Stanovanjska cesta po sredini območja v smeri proti zahodu se navezuje na obstoječo stanovanjsko cesto stanovanjskega območja za zahodnim robom območja LN. Zožitev koridorja iz širine 6,00 m (vozišče 5,00 m in 1,00 m pločnika ob njegovem južnem robu) se uskladi z obstoječo cesto stanovanjskega območja zahodno od območja LN, ki je široka 5,00 m in brez pločnika tako, da se stakneta obe vozišči. Nivojska uskladitev obeh cest se uredi z vkopom zahodnega konca ceste pred mejo ureditvenega območja LN.

Med cestami sta predvideni po dve vrsti parcel, le vrstna zazidava je na parcelah v eni vrsti. Zunanje parcelne meje stavbnih parcel območja družinske zazidave so robovi cestnih koridorjev.

Vsa komunalna in energetska infrastruktura se navezuje na obstoječe, prestavljene (vodovod) ali na novo zgrajene infrastrukturne vode sosednjih območij. Meteorna kanalizacija iz območja severno od obravnavanega ("breg", območje B), bo speljana v odvodnik meteorne vode ob zbirni cesti območja tega LN.

9. člen

(odmiki objektov od parcelnih mej)

Objekti so od parcelnih mej odmaknjeni najmanj 4,00 m. Enostavni objekti, ki se lahko gradijo brez gradbenega dovoljenja (glej Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči, Uradni list RS, št. 114/03, 130/04 in 100/05) so od parcelnih mej odmaknjeni za najmanj:

- medsosedska ograja 0,50 m, ob pisnem soglasju soseda 0,00 m,

- oporni zid (višine do 1,20 m) 0,50 m, ob pisnem soglasju soseda 0,00 m (višji oporni zidovi se 	lahko gradijo pod istimi pogoji odmikov od parcelnih mej, le da je za njih potrebno 	gradbeno dovoljenje),

- objekti za lastne potrebe za 2,00 m, ob pisnem soglasju soseda 0,00 m.

- objekti za posode za odpadke so lahko ob parcelni meji, v ograji ob ulici.

Vsi javni infrastrukturni objekti so predvideni izven parcel, v cestnem koridorju.

10. člen

(pogoji za oblikovanje objektov)

Osnovni objekti so kategorija manj zahtevnih objektov. Višinski gabarit slemena ne sme presegati 11,00 m nad terenom, merjeno ob severni fasadi. Ta gabarit dopušča etažnosti največ klet, pritličje in eno nadstropje (K+P+1N) in izkoriščenim podstrešjem brez dvignjenega kapnega zidu. Tlorisni gabariti so določeni kot pravokotnik v največji dovoljeni dimenziji in so vrisani na kartah št. 3 in 4, pri čemer je obvezno graditi hišo na gradbeno linijo na obcestni strani parcele. Po širini se objekti lahko prilagajajo individualnim potrebam, upoštevaje najmanjši odmik 4,00 m od parcelnih mej. Gradnja bliže ni dovoljena. Strehe so dvokapne s simetričnim naklonom 35 - 45 stopinj. Dopustne so kritine vseh vrst in materialov v izgledu opečne kritine. Dovoljene barve so odtenki opečno rdeče, rjave ali temnosive.

Enostavni objekti (garaže. lope, ute, ...) ne smejo biti višji od pritlične etaže osnovnih objektov. Dovoljeni materiali so opeka, beton in les. Odpadni materiali niso dovoljeni.

Oporne zidove je dopustno graditi največ 10 cm nad novim terenom gornjega zemljišča. Material je izključno armirani beton. Vidna stran opornega zidu  mora biti zazelenjena ali obložena z lomljenim naravnim kamnom. Betonski ali drugi zidaki za gradnjo opornih zidov niso dovoljeni. Za oporne zidove, višje od 1,20 m, je potrebno gradbeno dovoljenje.

Ograje so lahko visoke do 1,40 m. Za gradnjo so dopustni vsi materiali razen odpadnih.

Barvni pogoji: za fasade in ograje so dopustne le pastelne barve, svetlih tonov; žive in fosforescenčnim podobne barve niso dovoljene.

11. člen

(oblikovanje ulične opreme)

Ulična oprema (drogovi za cestne svetilke, klopi, informacijske table, koši za odpadke in podobno) so enostavni objekti. Oblikovani morajo biti enotno po vrstah za celotno območje LN. Drogovi za cestne svetilke morajo biti postavljeni na zunanji rob pločnika, ne na sredo.

Vhodna in dovozna vrata v ograji se ne smejo odpirati na območje izven parcele lastnika.

12. člen

(oblikovanje zemljišč in zelenih površin)

Parcele se lahko urejajo v različnih nivojih. Meje med nivoji so lahko zemeljske strmine (škarpe) ali oporni zidovi. Škarpe in oporni zidovi ob robovih parcel se lahko gradijo na notranjo stran parcele; s pisnim soglasjem soseda tudi osno na mejo.

Vse površine, ki niso povozne ali pohodne, morajo biti zatravljene. Drevesa morajo biti najmanj za polovico končne širine krošnje odmaknjene od parcelnih mej sosedov. Zelenice in drevesa morajo lastniki redno vzdrževati.

13. člen

(odvodnjavanje parcel)

Meteorna voda s parcele se ne sme izcejati na sosednje parcele, temveč mora biti zajemana in ponikana na parceli, v ponikovalnikih prostornine vsaj 1,00 m3 na vsakih 250 m2 parcele ali speljana v ulično meteorno kanalizacijo ob parceli.

V 	ZASNOVA ENERGETSKIH, KOMUNALNIH TER TELEKOMUNIKACIJSKIH UREDITEV 	TER OBVEZA PRIKLJUČEVANJA NA NJIH

14. člen

(cestno omrežje)

Prometnice so razvidne iz karte št. 6, Prometno omrežje.

Vse ceste ureditvenega območja bodo protiprašno urejene in opremljene s cestnoprometno signalizacijo. Izven območja leži južna zbirna cesta s koridorjem širine 8,60 m, to je s širino vozišča 6,00 m z obojestranskima pločnikoma, severnim širine 1,00 m in južnim širine 1,60 m. Zbirna cesta območja v smeri sever-jug ima koridor širine 7,00 m, s predvideno širino vozišča 5,00 m in obojestranskima pločnikoma širine po 1,00 m. Koridorji za cestišča stanovanjskih cest imajo širino 6,00 m, s predvideno širino vozišča 5,00 m in enostranskim pločnikom širine 1,00 m. Stanovanjska cesta v smeri vzhod-zahod po sredini območja se naveže na obstoječo cesto stanovanjskega območja zahodno od območja LN, pri čemer se pločnik konča na meji območja LN. Vse ceste so predvidene za dvosmerni promet.

Prometni znaki in drogovi za cestne svetilke javne razsvetljave ne smejo biti postavljeni na sredo pločnika, temveč ob njegov zunanji rob.

Pred izvedbo cest si morajo investitorji pridobiti gradbeno dovoljenje na osnovi projekta za

pridobitev gradbenega dovoljenja, v katerem bodo upoštevane smernice in projektni pogoji in nanj pridobljeno soglasje upravljalca cest.

15. člen

(električno omrežje)

Električno omrežje je razvidno iz karte št. 7, Energetska omrežja. Načrtovanje je izvedeno

skladno s smernicami Elektro Maribor.

Na območju ni potrebna nova transformatorska postaja. Napajanje območja s priključno močjo 80 kW bo izvedeno iz obstoječe TP 20/0,4 kW Rabelčja vas (t-195 OE Elektro Ptuj), za kar bo potrebno zgraditi nov nizkonapetostni kabelski razvod.

Notranje omrežje bo nizkonapetostno, 0,4 kV, v podzemni izvedbi.

Pri zemeljskih delih je potrebno paziti na morebitne neevidentirane podzemne vode in napeljave.

Drogovi za cestne svetilke javna razsvetljava so predvideni ob zunanjem robu pločnika.

Za izvedbo omrežja morajo investitorji za projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti pogoje za priključevanje objektov pri Elektro Maribor, PE Ptuj, ter gradbeno dovoljenje.

Lastniki zemljišč morajo z Elektrom Maribor, PE Ptuj, podpisati služnostne pogodbe za gradnjo in vzdrževanje vodov na delih privatnih zemljišč, preko katerih poteka trasa NN razvoda.

Investitorji morajo za izdajo soglasij k projektnim rešitvam pred izdajo gradbenih dovoljenj upoštevati smernice za priključitev posameznih objektov na elektroenergetsko omrežje.

Investitorji morajo za priključitev območja na elektroenergetsko omrežje skleniti pogodbo o priključitvi območja na elektroenergetsko omrežje.

16. člen

(plinsko omrežje)

Oskrba z zemeljskim plinom je predvidena z navezavo na javno distribucijsko omrežje

zemeljskega plina veja EA-PE 90 in S36-PE 63, delovnega tlaka 1 bar, ki poteka po Rabelčji vasi, po Ulici 25. maja in obeh odcepih proti vzhodu do območja LN.

Koncesionar bo v postopku interne presoje glede na predvideni potencial preveril ali je izgradnja plinovodnega omrežja na območju LN  ekonomsko upravičena skladno z izhodišči opredeljenimi v koncesijski pogodbi in bo na tej osnovi s koncendentom sklenil ustrezen dogovor o razširitvi omrežja za navedeno območje.

Distribucijski plinovod ima varnostno območje 2,00 m na vsako stran voda, kar je pri

načrtovanju in gradnji objektov potrebno upoštevati. Posegi znotraj tega varnostnega pasu se lahko izvajajo le ob soglasju in pod stalnim nadzorom pooblaščenega upravljalca plinovoda (Adriaplin).

Gradnjo plinovodnega omrežja lahko izvaja le strokovno usposobljen izvajalec, ki si pridobi soglasje pooblaščenega upravljalca plinovodnega omrežja (Adriaplin).

Za izvedbo plinovodnega omrežja morajo investitorji za projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja upoštevati smernice upravljavca omrežja ter pridobiti gradbeno dovoljenje.

17. člen

(komunalna omrežja)

Komunalna omrežja (karta št. 7, Komunalna omrežja) bodo speljana v pločnikih ob cesti, meteorna kanalizacija ob nižjem robu cestišča. Trase in druge ureditve komunalnih omrežij so razvidne iz karte. Načrtovanje je izvedeno skladno s smernicami Komunalnega podjetja Ptuj. Vsa dela mora izvajati upravljavec omrežja ali izvajalci, izbrani z njegovim soglasjem. Pri zemeljskih delih je potrebno paziti na morebitne neevidentirane podzemne objekte, napeljave in ureditve, ki jih brez navodil upravljalca ni dovoljeno odstraniti.

Vodovod: Obstoječ vodovod PVC 280, ki poteka po območju, je treba prestaviti v traso

ob zbirni cesti in ga navezati na cevovod na območju LN P11-S6/III, "breg", območje B, ki se nahaja severno od tega LN. Sekundarno omrežje so, na primarno vodovodno omrežje priključeni, PVC cevovodi v pločnikih stanovanjskih cest. Vsi deli vodovodnega omrežja morajo biti grajeni tako, da bo preprečeno onesnaženje pitne vode.

Hidrantno omrežje je predvideno z nadzemnimi hidranti, ki bodo zadoščali za varovanje celotnega območja LN.

Fekalna kanalizacija je načrtovana kot ločen sistem. Predvidena je v debelostenski cevi  standarda SN 8 in tipskimi revizijskimi jaški iz enega kosa z LŽ pokrovi. Speljana bo ob zbirnih cestah in priključena na kanalizacijsko omrežje za odpadne vode izven območja LN, v Ulici 25. maja.

Meteorno kanalizacijo bo tvoril kanalizacijski sistem v PVC cevovodih standarda SN 8, ki bo odvajal tudi meteorno vodo iz severno ležečega območja LN P11-S6/III, Breg, območje B. Speljan bo ob robovih zbirnih in stanovanjskih cest v rekonstruiran in povečan kolektor v ulico, podaljšek Ulice 25. maja. Meteorna voda s povoznih površin in iz talnih požiralnikov pred uvozi v objekte mora biti pred izpustom v omrežje speljana preko lovilcev maščob. Na območju mora biti preprečeno zastajanje meteorne vode na površini in omogočeno ustrezno vzdrževanje.

Za izvedbo komunalnih omrežij je za projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja potrebno upoštevati smernice Komunalnega podjetja Ptuj, ter pridobiti gradbeno dovoljenje.

18. člen

(telefonsko omrežje)

Telefonsko omrežje (karta št. 6, Telekomunikacijsko omrežje) bo kablirano v zemeljskem vodu v zelenicah ob cesti, ki bo priključen na obstoječe telefonsko omrežje v Ulici 25. maja. Dokončno opredeljeni parametri v zvezi z vodom in priključnimi ureditvami bodo podani v Projektu za navezavo območja LN na obstoječe telefonsko omrežje, ki ga mora investitor naročiti pri družbi Telekom Slovenije.

Pred izvedbo omrežja si mora investitor pri družbi Telekom Slovenije pridobiti izvedbene projekte za priključitev območja na TK omrežje in gradbeno dovoljenje za izvedbo omrežja območja.

19. člen

(kabelsko televizijsko omrežje)

KTV omrežje na območju LN je predvideno v zemeljski izvedbi ob zbirnih in stanovanjskih cestah. Priključeno bo na obstoječe KTV omrežje ob Peršonovi ulici.

Dokončno opredeljeni parametri v zvezi z vodom in priključnimi ureditvami bodo podani v Projektu za navezavo območja LN na obstoječe KTV omrežje.

Pred izvedbo KTV omrežja si mora investitor pridobiti izvedbene projekte za  priključitev območja na KTV omrežje, ki ga mora investitor naročiti pri upravljavcu, družbi Teleing Ljutomer, in pridobiti gradbeno dovoljenje za izvedbo KTV omrežja območja.

20. člen

(obveza priključevanja)

Investitorji stavb na območju LN se morajo obvezno priključiti na zgrajena infrastrukturna omrežja območja.

VI 	REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVE IN KULTURNE DEDIŠČINE

21. člen

(ravnanje z odpadki)

Komunalni odpadki bodo zbirani ločeno po vrstah v tipskih plastičnih mobilnih posodah za

zbiranje odpadkov na individualnih parcelah.

Kosovni odpadki bodo občasno zbirani na parcelah in odvažani na utečen način. Posebnih odpadkov na območju LN ni dovoljeno skladiščiti.

22. člen

(ohranjanje narave)

Na območju LN ni območij ali objektov varovane narave.

23. člen

(varovanje kulturne dediščine )

Območje LN ni zavarovano in varovano območje kulturne dediščine, vendar je v neposredni bližini zavarovanega območja kulturnega spomenika Ptuj - Arheološko območje Levi breg (EŠD 9155). V času zemeljskih del bo zato pristojna služba Zavoda za varstvi kulturne dediščine Slovenije (ZVKD) opravljala arheološki nadzor. Izsledki tega postopka so osnova za oblikovanje ustreznih nadaljnjih kulturnovarstvenih pogojev s področja varovanja arheološke kulturne dediščine, na osnovi katerih pristojna služba ZVKD določi nadaljnja potrebna dela na območju LN.

VII  	REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO IN TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN  	DRUGIMI NESREČAMI

24. člen

(dostopi za komunalna in intervencijska vozila)

Intervencijske poti so razvidne iz karte št. 10, Situacija intervencijskih poti.

Za dostop intervencijskih vozil do vsakega objekta na območju služi prometno omrežje območja. Intervencijske poti morajo biti vedno proste in vzdrževane skladno s predpisi, tudi v posebnih razmerah (sneg, poledica, izredne situacije).

25. člen

(varnost pred naravnimi nesrečami)

Območje ni plazovito, nima vodotokov ali drugih nevarnih lastnosti, zato posebni ukrepi za zagotovitev varnosti pred naravnimi nesrečami niso potrebni.

26. člen

(obramba pred požarom)

Za oskrbo območja z gasilno vodo je predvideno hidrantno omrežje z zunanjimi uličnimi

hidranti, katerih lokacija je razvidna iz karte št. 9, Komunalna omrežja.

Vsi objekti na območju morajo biti grajeni skladno s protipožarnimi predpisi.

Skladiščenje vnetljivih in eksplozivnih snovi na območju ni dovoljeno.

27. člen

(drugi ukrepi za obrambo in zaščito)

Objekti morajo biti grajeni potresno varno. Po izsledkih iz Geotehničnega poročila, izdelal GMG Božidar Janžekovič s.p., pod štev. geo/p-20/2002, dne 16.12. 2002, posebni geotehnični ukrepi niso potrebni.

VIII 	PARCELACIJA OBMOČJA

28. člen

(število, velikost in oblika parcel)

Parcelacija je razvidna iz karte št. 4, Načrt gradbenih parcel in tehnični elementi za zakoličenje parcel in objektov. Na območju je predvidenih 18 stavbnih parcel ter skupna parcela za cestno in druga infrastrukturna omrežja. Stavbne parcele so pravokotne oblike s povprečno velikostjo cca 600 m2.

IX 	TOLERANCE

29. člen

(dopustna odstopanja)

Pri opredeljevanju parcel ni dopustno odstopanje od pogojev, opredeljenih na karti št. 4, Načrt gradbenih parcel in tehnični elementi za zakoličenje parcel in objektov, iz grafičnega dela LN.

Gradbena linija je določena ob ulici. Obvezna je pozicija uličnih fasad stavb, ki je definirana na karti št. 4, Načrt gradbenih parcel in tehnični elementi za zakoličenje parcel in objektov.

Dopustna je toleranca tlorisnih gabaritov objektov proti notranjosti parcele, vendar največ do mej pravokotnika s stranicama 14,00 m x 14,00 m. Bližje do parcelne meje je dopustna le gradnja enostavnih objektov, vendar je za to potrebno pisno soglasje soseda.

Odstopanje prve vrste objektov od gradbene linije ob ulici ni dopustno.

X 	ETAPNOST IZVAJANJA LN

30. člen

(etapnost izvajanja LN)

Izvedba LN je možna v dveh medsebojno odvisnih fazah, pri čemer je prva faza pogoj za začetek druge.

Prva faza obsega ureditev dela javne infrastrukture na celotnem območju LN, in sicer  vodovoda, obeh sistemov kanalizacije, elektrike, telefona in cest v makadamski izvedbi.

Druga faza obsega gradnjo posameznih objektov in preostalih infrastrukturnih ureditev ter asfaltiranje cest.

XI 	USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI 	ODLOKA O LN

31. člen

(obdobje veljavnosti odloka)

Ta odlok velja do njegovih sprememb oziroma do končane izvedbe. Ko bo izveden v celoti, se njegova veljavnost z odlokom ukine in nadomesti z novim izvedbenim prostorskim aktom, ki bo opredeljeval pogoje in merila za urejanje območja.

XII 	KONČNE DOLOČBE

32. člen

(vpogled v LN)

LN je na vpogled med uradnimi urami v prostorih Skupne občinske uprave, Mestni trg 1, Ptuj.

33. člen

(nadzor nad izvajanjem LN)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

34. člen

(začetek veljavnosti LN)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj.

Številka 	350-05-455/05

Datum

OBRAZLOŽITEV

k osnutku občinskega lokacijskega načrta za poselitveno območje

P11-S6/III Rabelčja vas - zahod ("breg"), območje "A"-vzhod

Osnovni podatki o območju:

- površina 			cca 1,70 ha

- število bivalnih objektov 	17 prostostoječih hiš in

4 stavbne enote v enem nizu vrstnih hiš (objekt #18)

- drugi objekti 			  2 prostostoječi garaži na severozahodnem delu območja

S sklepom o javni razgrnitvi lokacijskega načrta za poselitveno območje P11-S6/III Rabelčja vas - zahod ("breg"), območje "A"-vzhod, objavljenem v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj, št. 11/06-70, je bilo določeno, da bo le-ta potekala od 4.10. 2006 do 6.11. 2006. Javna obravnava razgrnjenega prostorskega akta je bila v sredo, 18.10. 2006, v prostorih MO Ptuj.

V času javne razgrnitve lokacijskega načrta za poselitveno območje P11-S6/III Rabelčja vas - zahod ("breg"), območje "A"-vzhod je bila podana ena pripomba oziroma predlog in sicer je bila vpisana v knjigo pripomb.

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03, 58/03-ZZK-1) v drugem odstavku 31. člena med ostalim določa, da mora o pripombah in predlogih, danih v času javne razgrnitve, pripravljalec voditi zapisnik, o njih zavzeti stališča ter zagotoviti, da se prostorski akt dopolni v skladu s stališči do pripomb in predlogov.

Vpis v knjigo pripomb in predlogov je podal Franc Kokol. Vpis se glasi (citat):

"Ni jasno razvidno, kako se bodo ceste povezovale na že obstoječe ceste, ker promet ni možen v nobenem pogledu dvosmeren. Cesta med parcelami 632/9, 632/10, 632/13, 632/11, 632/4 in 632/15 je široka le 4 m in dvosmeren promet nikakor ne bo mogoč, kaj šele pločniki ..." (konec citata).

Pojasnilo pripravljalca:

Zemljišče za že zgrajeno cesto, omenjeno v pripombi, je po določilih veljavnega zazidalnega načrta, sprejetega leta 1996 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/96) široko 5,00 m. V razgrnjenem lokacijskem načrtu je zemljišče za cesto, ki se nanjo navezuje, širine 6,00 m.

Predlog stališča do podane pripombe oziroma predloga:

Razgrnjeni lokacijski načrt se dopolni z uskladitvijo višinskega poteka in ustrezne prostorske navezave obeh cest, to je že obstoječe ceste in ceste, predvidene z lokacijskim načrtom.

Na podlagi sprejetega stališča se dopolni lokacijski načrt in se pošlje pristojnim dajalcem soglasij v potrditev oziroma mnenje. Po pridobitvi le-teh se nadaljuje postopek sprejema LN.

številka 	350-05-455/06

datum 		7.12. 2006

dr. Štefan ČELAN,

župan

Mestne občine Ptuj

pripravila:

Stanislav NAPAST

Kostja KOLARIČ