O B Č I N A   Z R E Č E

Cesta na Roglo 13 b, 3214 Zreče

(TEL.: 03 757 17 00; FAKS: 03 576 24 98)

e.pošta: info@zrece.eu

splet: www.zrece.eu

| Številka: 3505-0003/2009-23 | AD/6 |
| --- | --- |
| Datum: 16.6.2010 |  |

27. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE,

dne 23.6.2010

| ZADEVA: | GRADIVO ZA 6. TOČKO SEJE OBČINSKEGA SVETA |
| --- | --- |
| NASLOV: | ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA TRGOVSKI CENTER OB VSTOPU V ZREČE |
| PREDLAGATELJ: | Župan |
| PRAVNA PODLAGA: | 57. člen Zakona o prostorskem načrtovanju 16. člen Statuta Občine Zreče |
| NAMEN: | Predlog za sprejem – prva obravnava |
| GRADIVO PRIPRAVIL: | Štefan Posilovič |
| POROČEVALEC: | Štefan Posilovič |
| STALIŠČA PRISTOJNIH KOMISIJ: | Komisije za urejanje prostora in stanovanjske zadeve je na svoji 23. redni seji, ki je bila 2010 obravnavala Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trgovski center ob vstopu v Zreče. Komisija za urejanje prostora in stanovanjske zadeve je predlagala, da je potrebno dopolnjen osnutek OPPN in sicer: Območje OPPN se mora dopolniti s parc. št. 99/9, kar je potrebno navesti v 3. odstavku 3. člena Odloka OPPN. Na podlagi te dopolnitve je potrebno spremeniti 2. in 4. odstavek 3. člena Odloka OPPN. Po potrebi je potrebno spremeniti tudi ostala določila Odloka OPPN, ki bodo skladna s to dopolnitvijo. Območje OPPN je potrebno tudi popraviti na grafični prilogi št. 2., 4., 5., 6., 7. in 8. Prav tako pa je potrebno to dopolnilo popraviti v tekstualnem delu dopolnjenega predloga OPPN. Dopolni se 6. alineja 5. člena Odloka OPPN, kjer se za spremembo namembnosti doda novo besedilo, ki se glasi: na podlagi prehodnega soglasja pristojnega delovnega telesa Občine Zreče. Obrazložitev: To dopolnitev je potrebno dopolniti zaradi pristojnosti Občine Zreče, ki določa bodočo namembnost prostora. Spremeni se 5. alineja 6. člena Odloka OPPN, ki se pravilno glasi: - nezahtevni in enostavni objekti na podlagi obstoječih predpisov. Obrazložitev: V besedilu odlokov se ne navajajo konkretni predpisi, ki se lahko spremenijo oz. dopolnijo. S tem bi morali vsakokrat tudi naš odlok spremeniti. Zato se v besedilo člena navede le obstoječ veljaven predpis. Tretja alineja 7. člena Odloka OPPN se mora glasiti: - vertikalni gabariti: Objekti bodo višine max. 7,50 m nad koto ± 0,00m (kota pritličja), etažnost K+P+1 (dopustna je možnost fazne gradnje). Kletna etaža je -3,00m pod koto ± 0,00m. Višina etaž mora biti prilagojena tehnološkemu načrtu, zato etažnost pri teh objektih ni omejena, dovoljena je izvedba medetaž oziroma je lahko objekt zasnovan iz več etaž pod pogojem, da ne presega maksimalno določeno višino 7,50 m, nad koto ± 0,00m (kota pritličja). Obrazložitev: Komisija za urejanje prostora in stanovanjske zadeve je že ob predstavitvi osnutka OPPN podala pripombo, da je v poglavju 2.3 Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo potrebno tretjo alinejo vertikalni gabariti dopolniti z izgradnjo vsaj ene etaže pod zemljo (kleti) namenjeno za parkiranje. Z omenjeno zahtevo je investitor in izdelovalec OPPN bil seznanjen z dopisom št. 3505-0003/2009-11 z datumom: 08. 04. 2010. Zato je v 7. členu odloka OPPN v tretji alineji, ki govori o vertikalnih gabaritih potrebno konkretno navesti, da bo etažnost K+P+1. Dopusti pa se možnost fazne izgradnje vseh etaž. Dopolniti je potrebno 7. člen z oblikovanjem objekta in sicer: Arhitekturne elemente objekta je treba (tudi s sodobnimi elementi) prilagoditi merilu in strukturi stavbne tradicije na obravnavanem območju, Prav tako je potrebno pri oblikovanju objekta upoštevati, da se bo prilagajal lokalni tipologiji, Fasada mora biti oblikovana sodobno z uporabo enostavnih pravokotnih rastrov, vendar krajinsko pogojene arhitekture in urbanizma. Materiali naj se uporabijo v večji meri avtohtoni (les, kamen,…), dovolijo se fasade v barvni lestvici naravnih barv. Obrazložitev: Lokacija trgovskega centra ob vstopu v Zreče je že v naslovu OPPN jasno nakazana, da bo objekt lociran na zelo izpostavljenem mestu ob vstopu v turistično razvito mesto Zreče. Zato je še posebej pomembno, da bodo arhitekturni elementi in celotno oblikovanje objekta sledilo stavbni tradiciji in lokalni tipologiji obravnavanega območja. V tekstualnem delu poglavja 2.2. rešitve načrtovanih objektov in površin še vedno ni nikjer zaslediti površino prodajnih prostorov, število sedežev v restavraciji in površino upravnih prostorov, kajti od teh podatkov je potrebno zagotoviti zadostno število parkirnih mest. Ta zahteva je bila podana že z dopisom Občine Zreče št. 3505-0003/2009-11 z datumom: 08. 04. 2010. Zato je obvezno dopolniti te podatke v tem poglavju tekstualnega dela. V grafičnem delu je potrebno vrisati celotno traso termalnega cevovoda preko območja OPPN. Prav tako pa je potrebno v tekstualnem delu OPPN in Odloku OPPN navesti, da je potrebno pri izgradnji na območju OPPN upoštevati tudi to vrsto komunalne infrastrukture in po potrebi zaščititi celotno traso na območju OPPN. Na območju, kjer območje OPPN meji s stanovanjskim območjem z zemljiščem parc. št. 99/8 in 99/12 k. o. Zreče je potrebno zgraditi protihrupno ograjo. To je potrebno navesti v tekstualnem in grafičnem delu OPPN kot tudi v Odloku OPPN. V grafičnem delu OPPN je potrebno rešiti tudi prehod iz območja bodočega krožišča na območje OPPN predvsem v vzhodnem delu obravnavanega območja OPPN. Dejstvo je da ne bo nihče uporabljal zarisanega peš dohoda do trgovskega dela objekta. Kajti iz območja krožišča bo nastal dohod do objekta direktno preko zelenice in parkirišč, če ne bo fizične zapore med regionalno cesto Zeče – Pesek. Tako v tekstualnem kot v grafičnem delu OPPN je potrebno nevesti, da je potrebna zasaditev drevja na območju zelenic med parkirišči in regionalno cesto Zeče – Pesek. Prav tako je potrebno zagotoviti zasaditev drevja na območju parkirnih površin. Obrazložitev: Danes obravnavano območje predstavlja gozd ob vstopu v Zreče. Ob gradnji bodočega trgovskega centra ob vstopu v Zreče bo potrebno drevje posekati in odstraniti. Zato je nujno potrebno, da se vsaj delno zagotovi nadomestitev novih drevesnih vrst na vseh zelenih površinah in območju parkirišč. Parkirišče nikakor ne sme postati ena velika asfaltna površina ob vstopu v Zreče. Vse navedene pripombe mora izdelovalec OPPN upoštevati v dopolnjenem predlogu OPPN na katerega se bodo pridobivala končna mnenja vseh nosilcev urejanja prostora. Statutarno pravna komisija je na svoji 24. redni seji dne 14.6.2010 obravnavala Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trgovski center ob vstopu v Zreče in nanj ni imela pripomb. |
| PREDLOG SKLEPA: | Predlagam, da Občinski svet Občine Zreče sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trgovski center ob vstopu v Zreče s predlaganimi spremembami in dopolnitvami v prvi obravnavi. |

I. UVOD

## OPIS NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE

Predmet občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) je ureditveno območje na vhodu v urbano mestno središče, ob regionalni cesti R3-701, odsek 1430, Zreče-Zeče oziroma v neposredni bližini križišča Ceste na Roglo, Kovaške ceste in Dobroveljske ceste v Zrečah.

Velikost območja prostorske ureditve znaša cca. 7800,000m2.

OPPN obsega zemljiški kompleks s parc. štev. 99/23, 99/9 k.o. Zreče za potrebe trgovskega centra in parc. št.: 99/14, 99/8, k.o. Zreče za potrebe izvedbe priključitve območja na električno, kanalizacijsko, vodovodno, telefonsko in optično omrežje.

## UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

Območje prostorske ureditve se na severovzhodni povezuje z obstoječimi prometnicami, na jugozahodni strani pa z obstoječo stanovanjsko pozidavo in nepozidanim stavbnim zemljiščem, tako da ima načrtovano območje vpliv na prometno omrežje in obstoječo stanovanjsko pozidavo.

Na območju urejanja je predvidena gradnja objektov za terciarno dejavnost, ki bo krajanom in obiskovalcem nudila večjo ponudbo ter skupaj s turistično dejavnost omogočila razvoj občine in regije.

Občinski podrobni prostorski načrt obravnava gradnjo objektov za poslovno,  trgovsko, storitveno, servisno in obrtno dejavnost oziroma terciarno dejavnost s pripadajočo prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo.

Osnutek OPPN za trgovski center ob vstopu v Zreče je izdelan na podlagi  Sklepa o začetku pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za Trgovski center ob vstopu v Zreče (Ur.l. RS, št. 96/09) in strokovnih podlag z upoštevanjem veljavne prostorske zakonodaje. Znotraj nove parcele je možnost gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov na podlagi Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Ur.l. RS, št. 37/08, 99/08).

## ARHITEKTONSKO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE:

Na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta je pri oblikovanju novih objektov ter ureditve zunanjih površin ustvarjena takšna kompozicija arhitekturnih in krajinskih elementov, ki so za prostor sprejemljive in je nadaljevanje območja v njegovi morfologiji.

Objekti:

- lega objekta: po geodetski zazidalni situaciji, dovoljene so tolerance v smeri sever-jug in vzhod zahod, pod pogojem, da se ne posega v cono preglednosti, da so zagotovljeni določeni odmiki od sosednjih zemljišč in upravljavcev prometnega omrežja,

- horizontalni gabariti: okvirni gabariti po geodetski zazidalni situaciji. Ker vsebina posameznih predvidenih lokalov ni natančno definirana, so možna večja odstopanja (v »+« ali v »-«) od horizontalnih gabaritov določenih v grafičnih prilogah pod pogojem, da se ne presega faktor zazidanosti in faktor izrabe parcele, ter da je zagotovljena požarna varnost objekta in ustrezno število parkirnih mest,

- Arhitekturne elemente objekta je treba (tudi s sodobnimi elementi) prilagoditi merilu in strukturi stavbne tradicije na obravnavanem območju, prav tako je potrebno pri oblikovanju objekta upoštevati, da se bo prilagajal lokalni tipologiji,

- Fasada mora biti oblikovana sodobno z uporabo enostavnih pravokotnih rastrov, vendar krajinsko pogojene arhitekture in urbanizma. Materiali naj se uporabijo v večji meri avtohtoni (les, kamen,…), dovolijo se fasade v barvni lestvici naravnih barv.

Osnovnemu tlorisu lokalov in trgovskem objektu je možno dodajati in odvzemati manjše svobodno oblikovane arhitektonske dodatke, maksimalno do 1/3 tlorisne površine osnovnega objekta,

- vertikalni gabarit: Objekti bodo višine max. 7,50 m nad koto ± 0,00m (kota pritličja), etažnost K+P+1 (dopustna je možnost fazne gradnje). Kletna etaža je -3,00m pod koto ± 0,00m. Višina etaž mora biti prilagojena tehnološkemu načrtu, zato etažnost pri teh objektih ni omejena, dovoljena je izvedba medetaž oziroma je lahko objekt zasnovan iz več etaž pod pogojem, da ne presega maksimalno določeno višino 7,50 m, nad koto ± 0,00m (kota pritličja).

- konstrukcija: montažna, betonska, jeklena in klasična zidana,

- kota pritličja: 394,50 absolutne višine,

- streha : ravna, minimalnega naklona, skrita za masko,

- kritina: pločevina,

- fasada: mora biti oblikovana sodobno z uporabo enostavnih pravokotnih rastrov, vendar krajinsko pogojene arhitekture in urbanizma. Materiali naj se uporabijo v večji meri avtohtoni (les, kamen,…), dovolijo se fasade v barvni lestvici naravnih barv.

- oblikovanje odprtin: svobodno,

- zunanja ureditev parcele: parkirišča se lahko iz travnatih tlakovcev, tlakovana,  ali asfaltirana,  manipulativne površine se asfaltirajo. Ostali del parcele se hortikulturno uredi. Potrebna je zasaditev drevja na območju zelenic med parkirišči in regionalno cesto Zeče – Pesek. Prav tako je potrebno zagotoviti zasaditev drevja na območju parkirnih površin.

- faznost gradnje objekta: objekti kot etažnost objekta znotraj parcele se lahko gradijo fazno, s tem da je ena faza konstrukcijska in funkcionalna celota.

Gradbeno inženirski objekti

Gradbeno inženirski objekti obsegajo vse objekte in naprave vezane na prometno, komunalno energetsko infrastrukturo (ceste, pešpoti, parkirišča, ekološki otok in podobno), postavitev cestne in ostale urbane opreme (ograje, prometna signalizacija, svetilke) ter objekte in naprave zvez in telekomunikacij.

Oblikovanje gradbeno inženirskih objektov je svobodno, če s tem odlokom ni določeno drugače:

- ceste v območju so asfaltirane, manipulativne površine, parkirišča in pešpoti so lahko iz travnatih tlakovcev, tlakovana ali asfaltirana,

- trafo postaje so tipske izvedbe,

- reklamne table in napise s komercialnim namenom je dovoljeno postaviti na lastnem zemljišču,

- osvetlitev reklamnih tabel mora biti izvedena skladno z veljavno zakonodajo, z namenom preprečevanja svetlobnega onesnaževanja okolja.

## POSTOPKI

Občina v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo vodi postopek sprejetja občinskega podrobnega prostorskega načrta za Trgovski center ob vstopu v Zreče  in sicer:

- Župan Občine Zreče je sprejel sklep o začetku postopka DNE 18. 11. 2009, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 96/09, z dne 27. 11. 2009,

- V skladu s 58. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07 in 108/09) je izbrani izdelovalec investitorja in naročnika OPPN, AR Projekt d.o.o., Sevnica izdelal osnutek OPPN Trgovski center ob vstopu v Zreče – št. projekta OPPN 7/10. Z dne 3. 3. 2010

- Dne 8. 3. 2010 je na MOP bila podana vloga za pisno sporočilo ali je potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje skladno z četrtim odstavkom 47. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07 in 108/09),

- Dne 8. 3. 2010 so bile poslane vloge nosilcem urejanja prostora za podajo smernice za načrtovano prostorsko ureditev skladno z drugim odstavkom 58. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. in 108/09),

- V naslednjih 30 dneh so bile pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora in sicer;

- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje; povratnica z dne 8.3.2010; prejeta dne 9.3.2010, smernice še niso bile izdane,

- RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe; Št. 350-62/2010-2, z dne 17.3.2010, smernice še niso bile izdane,

- RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Maribor;

Št. 35001-171/2010-2, z dne 31.3.2010

- Ministrstvo za kulturo; povratnica z dne 8.3.2010; prejeta dne 9.3.2010, smernice še niso bile izdane,

- Zavod RS za varstvo narave, OE Celje; Št. 1-III-109/2-O-10/LS, z dne 11.3.2010,

- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje; Št. 02-9807/4-10-DB, z dne 22.3.2010,

- RS, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Območje Celje; Št. 37167-487/2010, z dne 18.03.2010

- Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje; Št. 3407 – 38/2010 z dne 5. 5. 2010

- JKP Slovenske Konjice; Št. 3026/10, z dne 17.3.2010

- Elektro Maribor d.d., OE Slovenske Bistrica; Št. 06-TT/H-1006/10, z dne 6.4.2010

- Mestni plinovodi Koper d.o.o., distribucija plina PE Žalec; Št. 02-10-ZR, z dne 15.03.2010

- Elektro Turnšek d.o.o. Celje; Št. 047/1-2010/AL, z dne 9.3.2010

- Telekom Slovenije d.d., PE Celje; Št. 38/05-AF-00131201003090018, z dne 24.3.2010

- Občina Zreče; Št. 3505-0003/2009-11, z dne 8.4.2010

- Občina Zreče, RO za vodovod in kanalizacija; Št. 35112-0008/2010, z dne 10.03.2010

- Občina Zreče, RO za cesto; Št. 35112-0009/2010-2, z dne 30.03.2010

- Unior d.d., Povratnica z dne 8.3.2010; prejeto 9. 3.2010, smernice še niso bile izdane,

- KS Zreče; z dne 10.3.2010

- Odločba Ministrstva za okolje in prostor, ali je v postopku izdelave OPPN »Trgovski center ob vstopu v Zreče« potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje še ni bila pridobljena,

- Po izdelavi dopolnjenega osnutka OPPN Trgovski center ob vstopu v Zreče št. projekta OPPN 7/10 z dne maj 2010 je na podlagi 60. člena in v povezavi z 50. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09) in 29. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/2008-UPB-1) župan sprejel sklep o javni razgrnitvi OPPN Trgovski center ob vstopu v Zreče dne; 4. maja 2010, ki je bil objavljen v lokalnem časopisu NOVICE dne 6. 5. 2010 in na spletni strani Občine Zreče.

- Dopolnjen osnutek OPPN je javno razgrnjen v prostorih sejne sobe Občine Zreče od 14. 5. 2010 do 14. 6. 2010. V času javne razgrnitve je bila organizirana javna obravnava, ki je potekala v prostorih Sejne sobe Občine Zreče, dne 2. 5. 2010 ob 17. uri.

- Iz zapisnika o javni obravnavi je razvidno, da je na javni obravnavi bil prisoten samo eden občan s strani zainteresirane javnosti, ki pa na vsebino OPPN ni imel pripomb. Zanimalo ga je le kakšen je plan Občine Zreče na sosednjem zemljišču parc. št. 99/24 k.o. Zreče, ki meji na njegovo zemljišče. S strani uslužbenca OU je bil seznanjen z idejno zasnovo ureditve celotnega območje severno od njegovega zemljišča. Ostala prisotna na JO sta bila še  predstavnica izdelovalca Občinskega podrobnega prostorskega načrta ga. Andreja Preložnik in strokovni uslužbenec OU Občine Zreče g. Štefana Posilovič.

- Po končani javni razgrnitvi  bo izdelovalec AR Projekt d.o.o., Sevnica izdelal dopolnjen predlog OPPN na podlagi sprejetih stališč župana do pripomb v času javne razgrnitve.

- Po pridobitvi dopolnjenega predloga sledi pridobitev mnenj v naslednjih 30 dneh in sprejem OPPN Trgovski center ob vstopu v Zreče na Občinskem svetu Občine Zreče, predvidoma na korespondenčni seji v mesecu avgustu 2010.

pripravila;  	Andreja Preložnik,

Štefan Posilovič

Priloge;

- Ureditvena situacija, maj 2010

II. BESEDILO ČLENOV

O B Č I N A   Z R E Č E

Cesta na Roglo 13 b, 3214 Zreče

(TEL.: 03 757 17 00; FAKS: 03 576 24 98)

e.pošta: info@zrece.eu

splet: www.zrece.eu

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) ter 16. člena Statuta Občine Zreče člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/2008-UPB-1 in 55/2009) je Občinski svet Občine Zreče na redni seji dne  …..     2010 sprejel

## O D L O K

o občinskem podrobnem prostorskem načrtu

za trgovski center ob vstopu v Zreče

I. SPLOŠNE DOLOČBE

#### 1. člen

S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986 - 2000 dopolnjen 1993 in 1994 in razvoja občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986-1990 za območje občine Zreče, dopolnjen 1998 (Uradni list SRS št. 23/87, RS št. 29/98, 64/99, 68/03 in 53/08, 14/10), sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za trgovski center ob vstopu v Zreče (v nadaljevanju OPPN), izdelovalca AR projekt d.o.o., Planinska cesta 5, 8290 Sevnica, pod št. 7/10.

2. člen

##### Določbe tega odloka dopolnjujejo:

- TEKSTUALNI DEL

- SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA

- PRILOGE

- GRAFIČNE PRILOGE.

II. MEJA OBMOČJA UREJANJA

- člen

Predmet občinskega podrobnega prostorskega načrta je ureditveno območje na vhodu v urbano mestno središče, ob regionalni cesti R3-701, odsek 1430, Zreče-Zeče oziroma v neposredni bližini križišča Ceste na Roglo, Kovaške ceste in Dobroveljske ceste v Zrečah.

Velikost območja prostorske ureditve znaša cca. 7800,000m2.

Občinski podrobni prostorski načrt se pripravi za zemljiški kompleks s parc. štev. 99/23 in 99/9 k.o. Zreče.

Izven območja OPPN poteka izvedba priključitve območja na električno, kanalizacijsko, vodovodno, telefonsko in optično omrežje. Območje rekonstrukcije, priključevanja, dograjevanja obstoječega omrežja poteka po parcelah štev.: 99/14 in 99/8, k.o. Zreče.

## III. POGOJI IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO

4. člen

Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste dejavnosti:

- terciarne dejavnosti (po tem odloku so promet, trgovine, gostinstvo, storitve, obrt, servis, in ostale poslovne dejavnosti). Obremenitev okolja s hrupom ne sme presegati mejne vrednosti kazalcev hrupa.

5. člen

Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste gradenj, oziroma drugih del:

gradnja novih objektov,

redna investicijska in vzdrževalna dela,

rušitve in nadomestne gradnje,

dozidave in nadzidave objektov,

rekonstrukcije objektov,

spremembe namembnosti na podlagi prehodnega soglasja pristojnega delovnega telesa Občine Zreče.

6. člen

Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste dopustnih objektov glede na namen:

nestanovanjski objekti,

poslovni objekti,

gradbeni in inženirski objekti (prometna, komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura),

oporni zidovi,

nezahtevni in enostavni objekti na podlagi obstoječih predpisov.

7. člen

Objekti:

- lega objekta: po geodetski zazidalni situaciji, dovoljene so tolerance v smeri sever-jug in vzhod zahod, pod pogojem, da se ne posega v cono preglednosti, da so zagotovljeni določeni odmiki od sosednjih zemljišč in upravljavcev prometnega omrežja,

- horizontalni gabariti: okvirni gabariti po geodetski zazidalni situaciji. Ker vsebina posameznih predvidenih lokalov ni natančno definirana, so možna večja odstopanja (v »+« ali v »-«) od horizontalnih gabaritov določenih v grafičnih prilogah pod pogojem, da se ne presega faktor zazidanosti in faktor izrabe parcele, ter da je zagotovljena požarna varnost objekta in ustrezno število parkirnih mest,

- Arhitekturne elemente objekta je treba (tudi s sodobnimi elementi) prilagoditi merilu in strukturi stavbne tradicije na obravnavanem območju, prav tako je potrebno pri oblikovanju objekta upoštevati, da se bo prilagajal lokalni tipologiji,

- Fasada mora biti oblikovana sodobno z uporabo enostavnih pravokotnih rastrov, vendar krajinsko pogojene arhitekture in urbanizma. Materiali naj se uporabijo v večji meri avtohtoni (les, kamen,…), dovolijo se fasade v barvni lestvici naravnih barv.

Osnovnemu tlorisu lokalov in trgovskem objektu je možno dodajati in odvzemati manjše svobodno oblikovane arhitektonske dodatke, maksimalno do 1/3 tlorisne površine osnovnega objekta,

- vertikalni gabarit: Objekti bodo višine max. 7,50 m nad koto ± 0,00m (kota pritličja), etažnost K+P+1 (dopustna je možnost fazne gradnje). Kletna etaža je -3,00m pod koto ± 0,00m. Višina etaž mora biti prilagojena tehnološkemu načrtu, zato etažnost pri teh objektih ni omejena, dovoljena je izvedba medetaž oziroma je lahko objekt zasnovan iz več etaž pod pogojem, da ne presega maksimalno določeno višino 7,50 m, nad koto ± 0,00m (kota pritličja).

- konstrukcija: montažna, betonska, jeklena in klasična zidana,

- kota pritličja: 394,50 absolutne višine,

- streha : ravna, minimalnega naklona, skrita za masko,

- kritina: pločevina,

- fasada: mora biti oblikovana sodobno z uporabo enostavnih pravokotnih rastrov, vendar krajinsko pogojene arhitekture in urbanizma. Materiali naj se uporabijo v večji meri avtohtoni (les, kamen,…), dovolijo se fasade v barvni lestvici naravnih barv.

- oblikovanje odprtin: svobodno,

- zunanja ureditev parcele: parkirišča se lahko iz travnatih tlakovcev, tlakovana,  ali asfaltirana,  manipulativne površine se asfaltirajo. Ostali del parcele se hortikulturno uredi. Potrebna je zasaditev drevja na območju zelenic med parkirišči in regionalno cesto Zeče – Pesek. Prav tako je potrebno zagotoviti zasaditev drevja na območju parkirnih površin.

- faznost gradnje objekta: objekti kot etažnost objekta znotraj parcele se lahko gradijo fazno, s tem da je ena faza konstrukcijska in funkcionalna celota.

8. člen

#### Gradbeno inženirski objekti

Gradbeno inženirski objekti obsegajo vse objekte in naprave vezane na prometno, komunalno energetsko infrastrukturo (ceste, pešpoti, parkirišča, ekološki otok, oporni zid in podobno), postavitev cestne in ostale urbane opreme (ograje, prometna signalizacija, svetilke) ter objekte in naprave zvez in telekomunikacij.

Oblikovanje gradbeno inženirskih objektov je svobodno, če s tem odlokom ni določeno drugače:

- ceste v območju so asfaltirane, manipulativne površine, parkirišča in pešpoti so lahko iz travnatih tlakovcev, tlakovana ali asfaltirana,

- trafo postaje so tipske izvedbe,

- reklamne table in napise s komercialnim namenom je dovoljeno postaviti na lastnem zemljišču,

- osvetlitev reklamnih tabel mora biti izvedena skladno z veljavno zakonodajo, z namenom preprečevanja svetlobnega onesnaževanja okolja.

IV. POGOJI ZA INFRASTRUKTURNO UREJANJE OBMOČJA

9. člen

Prometno omrežje:

Območje se delno nahaja v varovalnem pasu regionalne ceste RIII-701/1430 Pesek-Rogla-Zreče.

Prometno se bo območje OPPN navezovalo na regionalno cesto preko izvozno-uvoznega cestnega priključka iz predvidenega kraka krožnega križišča v smeri Rogla, Terme, Zreče in preko izvoznega enosmernega priključka v smeri Zeče.

Izvozno-uvozni cestni priključek mora biti na regionalni cesti opremljen z levim zavijalnim pasom min. dolžine 20,00m.

Zaradi umestitve levega zavijalnega pasu na regionalno cesto je potrebno ustrezno korigirati PZI projekt predvidenega krožnega križišča, izdelovalca OZZING d.o.o., Mestni trg 5a, 1420 Trbovlje (št. pr. 822/09).

V območju obeh cestnih priključkov je potrebno predvideti pločnike in jih povezati s pločniki predvidenega krožnega križišča. Na izvozno-uvoznem priključku sta dovoljena samo dva vozna pasova uvozni in izvozni v obe smeri.

Minimalni odmik objektov, manipulacijskih in parkirnih površin, ograj i.p. mora znašati 2,00m od zunanjega roba predvidenih pločnikov.

Morebitna prečkanja komunalnih vodov preko regionalne ceste se morajo izvesti s prevrtanjem pravokotno (± 15º) na os regionalne ceste izven območja cestnih priključkov(minimalni odmik 5,00m) v minimalni globini 1,20m (teme zaščitne cevi), zaščitna cev pa mora segati minimalno 5,00m od roba asfalta regionalne ceste. Trase komunalnih vodov morajo potekati izven vozišča razširjene regionalne ceste.

Na obravnavanem območju je potrebno predvideti zadostno število parkirnih mest in sicer:

- 1 PM 20m² prodajnih površin

- 1 PM na 4 sedeže v restavraciji

- 1 PM 40m² pisarniških površin

Za potrebe območja urejanja je predvidena izvedba 106 parkirnih mest v nivoju pritlične etaže, kjer je všteto tudi 5% predvidenih parkirnih mest za invalide. V primeru izvedbe kletne etaže se pridobi še 48 parkirnih mest.

Vsa prometna infrastruktura (cestni priključki, manipulativne površine parkirišča) se označijo s horizontalno in vertikalno prometno signalizacijo.

Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za posamezne objekte si morajo posamezni investitorji pridobiti soglasje k projektni dokumentaciji od upravljavca ceste za priključevanje in gradnjo v varstvenem pasu regionalne ceste.

Trase obstoječega in predvidenega cestnega omrežja so razvidne iz grafične priloge št. 5.

10. člen

Kanalizacijsko omrežje:

Na obravnavanem območju je predvidena izvedba ločenega kanalizacijskega sistema v vodotesni izvedbi.

Za fekalne vode objekta je predvidena izvedba lastne čistilne naprave »BIJON« za 40-50 obremenilnih enot.

Priključevanje meteorne in očiščene fekalne kanalizacije na obstoječo  kanalizacijo se izvede pod pogoji, katere bo izdal Režijski obrat občine Zreče.

Projektno je potrbno obdelati priključevanje objektov na ločen sistem kanalizacije, do pričetka delovanja centralne čistilne (predviden pričetek delovanja ČN Zreče leta 2013) naprave pa čistiti odpadne vode na individualni mali čistilni napravi.

Meteorne vode z obravnavanega območja se preko predvidenih peskolovov, lovilcev olj, zadrževalnega bazena meteornih vod in predvidene meteorne kanalizacije speljejo v obstoječo javno kanalizacijo, ki poteka ob javni cesti.

Vgrajeni lovilec olja mora ustrezati standardom EN 858-2.

V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati vode, ki ustrezajo Pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter pogojih za njegovo izvajanje (U.l. RS št.35/96, 29/2000, 106/01).

Odvajanje odpadnih voda iz obravnavanega območja naj se izvede v skladu s predpisano zakonodajo po pogojih, ki jih predpisuje Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 47/05) in Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur. l. RS, št. 105/02).

Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za posamezne objekte si morajo posamezni investitorji pridobiti soglasje k projektni dokumentaciji upravljavca za priključek in gradnjo v varstvenem pasu kanalizacijskega omrežja.

Trase obstoječega in predvidenega kanalizacijskega omrežja so razvidne iz grafične priloge št. 5.

11. člen

Vodovodno omrežje:

Na območju bo možna priključitev na javno vodovodno omrežje, pod projektnimi pogoji, katere bo na zahtevo investitorja izdelal upravljalec javnega vodovoda Zreče, to je Režijski obrat občine Zreče. Zasnovo vodovodnega in hidrantnega omrežja je potrebno projektno obdelati. Obstoječi cevovod vodovodnega omrežja premera DN80 z tlakom 4bare poteka čez parcele območja.

Za oskrbo požarne in pitne vode je v soglasju z upravljavcem predvidena dograditev obstoječega vodovodnega omrežja.

Na predvidenem vodovodu se postavijo nadzemni hidranti.

Lokacija vodomernega jaška mora biti usklajena z upravljavcem vodovoda. Praviloma se nahaja na nepovoznih površinah v neposredni bližini objekta. Jašek mora biti dostopen upravljavcu vodovoda.

Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za posamezne objekte si morajo posamezni investitorji pridobiti soglasje k projektni dokumentaciji od upravljavca vodovodnega omrežja za priključek.

Trase obstoječega in predvidenega vodovodnega omrežja so razvidne iz grafične priloge št. 5.

12. člen

Električno omrežje:

Na obravnavanem območju oziroma v neposredni bližini  so zgrajeni naslednji elektroenergetski vodi in objekti:

- srednjenapetostni 20kV kablovod TP Zreče 11 – TP Zreče 3(k-344 OE

Slovenska Bistrica

- srednjenapetostni 20kV kablovod TP Zreče 6 – TP Zreče 11(k-652 OE

Slovenska Bistrica

- nizkonapetostni 0,4 kV nadzemne izvedbe transformatorske postaje TP Zreče

3 (t-094 OE Slovenska Bistrica

Energija za napajanje objektov v območju urejanja bo zagotovljena iz nove transformatorske postaje z novim priključnim SN kablovodom.

Od predvidene transformatorske postaje pa do posameznih objektov, oziroma elektro omaric se izvede priključni NN električni kabel.

Izvede se osvetlitev območja urejanja s svetilkami na drogovih in reflektorji, ki se montirajo na fasado objektov.

V primeru izpada električne energije je ob objektu predviden diesel agregat, ki se vključi avtomatsko ob izpadu mrežne napetosti. Pri projektiranju predvidenih objektov  je potrebno pri izdelavi projektne dokumentacije in pri gradnji upoštevati soglasje za priključitev objekta. Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za posamezne objekte si morajo posamezni investitorji pridobiti soglasje k projektni dokumentaciji od upravljavca Elektro Maribor d.d., OE Slovenska Bistrica.

Trase obstoječega in predvidenega energetskega omrežja so razvidne iz grafične priloge št. 5.

13. člen

Plinovodno in toplovodno omrežje:

Na območju prostorske ureditve je evidentirano plinovodno in toplovodno omrežje.

V soglasju z upravljavcem Mestni plinovodi Koper d.o.o., distribucija plina PE Žalec,  je možno priključevanje objektov na obstoječe plinovodno omrežje. V ta namen je predvidena izvedba novega plinovodnega priključka od obstoječe trase do načrtovanega objekta.

Pri izgradnji plinskega omrežja je potrebno upoštevati „Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom 16 bar“.

Objekt je prav tako možno priključiti na daljinsko ogrevanje iz obstoječe kotlovnice v mestu Zreče ali pa na bodoči toplovod z kotlovnico na biomaso.

Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za posamezne objekte si morajo posamezni investitorji pridobiti soglasje k projektni dokumentaciji od upravljavca  za priključek na plinovodno omrežje.

Trase obstoječega in predvidenega plinovodnega omrežja so razvidne iz grafične priloge št. 5.

14. člen

Optično in TK omrežje:

Na območju urejanja je evidentirano TK omrežje.

V soglasju z upravljavcem Telekom Slovenije d.d. je možnost priključitve objektov na obstoječe TK omrežje.

Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za posamezne objekte si morajo posamezni investitorji pridobiti soglasje k projektni dokumentaciji od upravljavca TK omrežja.

Trase obstoječega in predvidenega optičnega omrežja so razvidne iz grafične priloge št. 5.

15. člen

KKS:

Na območju urejanja je evidentirano KKS.

V soglasju z upravljavcem Elektro Turnšek d.o.o. Celje  je možnost priključitve objektov na kabelski komunikacijski sistem.

Načrtovana ureditev tangira obstoječi kabel, zato je v soglasju z upravljavcem predvidena dodatna zaščita.

Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za posamezne objekte si morajo posamezni investitorji pridobiti soglasje k projektni dokumentaciji od upravljavca za priključek na KKS.

Trase obstoječega in predvidenega optičnega omrežja so razvidne iz grafične priloge št. 5.

16. člen

Odpadki:

Komunalne odpadke je potrebno odvažati na odlagališče komunalnih odpadkov. Tip in velikost zabojnika določi upravljavec odvoza odpadkov.

Dostop do zabojnikov mora biti vedno dostopen specialnim smetarskim vozilom za odvoz odpadkov.

Ob trgovskem objektu je predviden ekološki otok za ločeno zbiranje odpadkov. Ekološki otok se ogradi z  žično ograjo.

Vsi koristniki odvoza komunalnih odpadkov so dolžni ravnati v skladu z odlokom, veljavnim na območju Občine Zreče.

17. člen

Ogrevanje objektov:

- priključek na plinovodno omrežje v soglasju z upravljavcem,

- priključek na toplovodno omrežje v soglasju z upravljavcem,

- na območju urejanja je za ogrevanja objektov dovoljeno postaviti rezervoar

za kurilo olje ali utekočinjeni naftni plin,

- 	 dovoljenje so drugi alternativni viri ogrevanja (biomasa, toplotna črpalka…)

- REŠITVE ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE, VAROVANJE OKOLJA NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE

18. člen

Ohranjanje kulturne dediščine:

Območje predvidenih posegov leži izven območij, ki so z veljavnimi planskimi in prostorsko izvedbenimi akti občine Zreče zavarovani kot kulturni spomenik oz. kulturna dediščina.

Ministrstvo za kulturo se do nameravanega posega ni opredelilo zato se smatra, da nanj nimajo pripomb.

Varstvo arheoloških ostalin:

Skladno z določilom 26. člena ZVKD-1 je ob vseh posegih v zemeljske plasti obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke.

Območje predvidenih posegov leži izven evidentiranih in zavarovanih območij nepremične kulturne dediščine.

19. člen

Varstvo pred hrupom:

Raven hrupa mora v naselju ostati v mejah dovoljenega.

Glede na dejansko in namensko rabo prostora se obravnavano območje, skladno s 4. členom Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05), uvršča v območje s III. stopnjo varstva pred hrupom.

S predvidenim posegom menimo, da ne bodo presegale kritične vrednosti kazalcev hrupa Ldvn za III. stopnje varstva pred hrupom.

Omilitveni in zaščitni ukrepi v času gradnje se nanašajo predvsem na izbiro in vzdrževanje strojev in mehanizacije.

V smislu monitoringa hrupa je potrebno:

- meritve hrupa je potrebno izvesti v času intenzivnih gradbenih del na območju najbližjega stanovanjskega objekta. Če bi meritve pokazale preseganje dovoljenih ravni hrupa, je potrebno zagotoviti ustrezne dodatne zaščite,

- skladno z 82. členom ZVO-1 je potrebno pred začetkom obratovanja pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za naprave iz 14. člena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05),

- upravljavec mora zagotoviti izvedbo prvih meritev in obratovalnega monitoringa hrupa v skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnim monitornigom hrupa za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur.l. RS, št. 70/96, 45/02), Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05) in Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur.l. RS,  št. 212/04). V primeru, da se pri prvih meritvah ugotovi, da je objekt nepomemben vir hrupa, nadaljnji obratovalni monitoring ni potreben.

Na območju, kjer območje OPPN meji s stanovanjskim območjem z zemljiščem parc. št. 99/8 in 99/12 k. o. Zreče je potrebno zgraditi protihrupno ograjo.

20. člen

Varstvo zraka:

Snovi, ki se izpuščajo v ozračje, ne smejo presegati mejnih vrednosti, določenih z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur. l. 31/07, 70/08, 61/09) in Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Ur. l. RS, št. 34/07, 81/07).

Dimnovodne naprave morajo biti zgrajene tako, da zagotavljajo varno, zanesljivo in trajno delovanje kurišča, torej ne smejo presegati maksimalne dovoljene emisije določene v navedeni uredbi.

21. člen

Varstvo voda:

Pri načrtovanju območja OPPN so bile upoštevane smernice MOP, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek porečja reke Drave.

Odvajanje in čiščenje odpadnih vod je potrebno urediti v skladu s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Ur .l. RS, št. 109/07in 33/2008) ter Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 47/2005, št. 45/2007) in Uredbo o emesiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Ur.l.RS, št. 45/07). Pri nadaljnjem načrtovanju je potrebno dosledno upoštevati zaključke predloženega geomehanskega poročila. Odvod padavinskih vod

mora biti načrtovan tako, da ne bo nenadzorovanega odvajanja voda po erozivnih oz. plazljivih zemljiščih.

V neposredni bližini območja obravnavanega OPPN ni vodotokov in območja vodnih virov.

Izboljšanje okolja oziroma varstvo voda bomo dosegli z:

- izgradnjo čistilne naprave

- izgradnjo kanalizacijskega sistema območja,

- rednim vzdrževanjem kanalizacijskega sistema.

Onesnažene meteorne vode z manipulativnih utrjenih površin se vodijo preko lovilca olj in goriv ter zadrževalnega bazena v javno kanalizacijo.

V neposredni bližini območja obravnavanega OPPN ni vodotokov in območja vodnih virov.

22. člen

Ukrepi za zmanjšanje odtoka padavinskih vod z urbanih površin:

Kot ukrep za zmanjšanje odtoka padavinskih voda z urbanih površin je predvidena izvedba zadrževalnika padavinskih vod na parceli, ter izvedba manipulativnih površin iz tlaka (travnate plošče), ki bodo prepuščale padavinske vode v podtalje.

23. člen

Varstvo gozda:

Območje urejanja je v naravi delno gozd, zato je v soglasju z upravljavcem Zavoda za gozdove, OE Celje predvidena krčitev gozda.

24. člen

Ohranjanje narave:

Na obravnavanem območju ni vsebin ohranjanja narave (zavarovanih območij, naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij, območje Natura 2000) kot to določa Zakon o ohranjanju narave (Ur.l. RS, št. 96/04, v nadaljevanju ZON-UPB), zato pridobivanje naravovarstvenih smernic in mnenja ni potrebno.

- REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN    DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

25. člen

Požar:

Predvideni objekti so od sosednjih parcelnih mej oddaljeni skladno s predpisi  RS, Ministrstva za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje.

Za zagotovitev požarne varnosti bo zgrajeno hidrantno omrežje. Zaščita pred širjenjem požara med objekti, kjer ni možno zagotoviti požarnovarnostnega odmika oziroma med prostori različne namembnosti, se izvede s protipožarnimi zidovi (zidovi brez odprtin), v primeru eventualnih odprtin morajo biti le-te izdelane iz ognjeodpornega materiala.

V primeru požara je omogočen dostop gasilskim vozilom neposredno do objektov.

Za gradnjo objektov v območju OPPN za trgovski center ob vstopu v Zreče, morajo biti upoštevane naslednje smernice:

- upoštevati je potrebno naravne omejitve (poplavnost in visoka podtalnica, erozivnost ter plazovitost terena) in temu primerno predvideti tehnične rešitve gradnje,

- upoštevati je potrebno cono potresne ogroženosti in temu primerno predvideti način gradnje,

- upoštevati je treba požarno ogroženost naravnega okolja in možnost razlitja nevarnih snovi in temu primerno predvideti način gradnje,

- zagotoviti je treba ukrepe varstva pred požarom (22. člen Zakona o varstvu pred požarom; Ur.l.RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo),

- potrebno je zagotoviti vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje (Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov; Ur. l. SFRJ, št. 30/91, ter 6., 7. ali 8. člen Pravilnika o požarni varnosti v stavbah; (Ur.l.RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07),

- potrebno je zagotoviti odmike med objekti ali potrebne protipožarne ločitve (3. člen Pravilnika o požarni varnosti v stavbah; (Ur.l.t RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07),

- potrebna je ojačitev prve plošče ali gradnja zaklonišč (68. člen Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l. RS, št. 57/06 - uradno prečiščeno besedilo) in Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Ur. l. RS, št. 57/96)).

Investitorji objektov, za katere bo ob upoštevanju Priloge 1 iz Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o študiji požarne varnosti (Ur.I.RS, št. 132/2006) pri pripravi projektne dokumentacije PGD obvezna izdelava študije požarne varnosti, morajo pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja,  pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam od Uprave RS za zaščito in reševanje.

Potres:

Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati določila za potresno odporno gradnjo EC8.

Vsi posegi v območju prostorske ureditve morajo biti dimenzionirani, projektirani in izvedeni z upoštevanjem geološkega – geotehničinega poročilo.

V nobenem primeru se ne sme spuščati meteorne in drenažne vode nekontrolirano po terenu.

Obramba in zaščita:

Glede na odločbo Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Ur.l. RS, št. 57/96) ni potrebno predvideti zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za zaščito pred vojnimi dejstvovanji.

Elektromagnetno sevanje:

Pri postavitvi in obratovanju transformatorskih postaj se mora upoštevati Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS, št. 70/96, 41/04-ZVO-1) ter Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem

monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur.l. RS, št. 70/96).

26. člen

Način ravnanja s plodno zemljo:

Ob izkopu gradbene jame je potrebno odstraniti plodno zemljo, jo deponirati na primernem mestu in uporabiti za ureditev zelenic.

27. člen

Arhitektonske ovire:

Upoštevati je potrebno pravilnik o zahtevah za projektiranje objektov brez grajenih ovir (Ur. l. RS, št. 92/99).

- Na vseh javnih komunikacijah in dostopih do objektov in v objekte je potrebno izvesti rampo za dostop in funkcionalno oviranje ljudi naklona 1:15.

VII. ETAPE IZVAJANJA

28. člen

I. etapa

- izgradnja prometne, komunalne in energetske infrastrukture za potrebe

načrtovanih objektov (cesta, kanalizacija, vodovod in elektrika)

II. etapa

- zgraditi objekte

- hortikulturna ureditev okolice objekta

Na območju urejanja se stavbe (lokali) lahko gradijo v več etapah, ki so med seboj časovno neodvisne ali povezane

VIII. NOVA PARCELACIJA

29. člen

Nova parcelacija je prikazana na grafični prilogi št. 7.

Dovoljen odmik stavb od sosednjih parcelnih mej znaša 4,00 m. V kolikor niso poslabšane bivalne razmere, so ob soglasju lastnika sosednjega zemljišča in z upoštevanjem požarno-varstvenih in obrambnih predpisov dovoljeni manjši odmiki.

Gradnja gradbeno inženirskih objektov (parkirišča, manipulacija, ograja,  vodovod, kanalizacija, elektrika, plinovod, TK kabel, oporni zid) je dovoljen do parcelne meje, razen odmika od cestnega sveta regionalne ceste, kjer najmanjši odmik znaša 2,00m.

V skladu z Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Ur.l. RS, št. 122/04; 91 člen – stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo nad terenom) je za mešano območje predlagan naslednji kriterij za določanje stopnje izkoriščenosti zemljišč za gradnjo:

| Namenska raba parcele Za gradnjo | Faktor zazidanosti (z) | Faktor izrabe (i) |
| --- | --- | --- |
| Mešano območje | 0,6 | 1,2 |

Faktor zazidanosti parcele za gradnjo (z) se določi kot razmerje med zazidano površino in celotno površino parcele za gradnjo.

Faktor izrabe parcele za gradnjo (i) se določi kot razmerje med bruto tlorisno površino objekta in celotno površino parcele za gradnjo, pri čemer je bruto tlorisna površina objekta skupna površina vseh etaž objekta, ki so nad terenom in pod njim, samo nad terenom ali samo pod njim.

Obodna parcelacija obravnavanega območja ni v naravi zamejičena in je prenesena iz grafičnih prilog katastrskega načrta v merilu 1: 1000, zato lahko pride do odstopanj v izmeri in legi novih parcel za gradnjo.

IX. TOLERANCE

30. člen

Na območju urejanja so dovoljene naslednje tolerance:

Na območju urejanja so dovoljene naslednje tolerance:

- 	za lego objekta: načrtovani objekt se lahko gradi na novi parceli po načrtu parcelacije z večjim odmikom kot je določeno v grafičnih prilogah, pod pogojem da se upošteva dovoljen odmik od sosednjih parcel in varstveni pas regionalne ceste.

- 	za horizontalni gabarit: načrtovani objekt se lahko gradijo večjega tlorisnega gabarita kot je določeno v grafičnih prilogah, pod pogojem, da se ne presega faktor zazidanosti in faktor izrabe parcele. Nov objekt se lahko gradi manjšega tlorisa, pri čemer ni omejitev v »-« ,

- 	za koto tal pritličja objekta je toleranca do ±50cm, kote manipulativnih površin se prilagajajo vozišču ceste.

- 	dovoljena so odstopanja od določitve vhodov v objekt ali uvozov na parcelo za gradnjo, pod pogojem, da je zagotovljena preglednost na cesti in varnost prometa,

- pri prometni, komunalni in energetski infrastrukturi je možno odstopanje potekov predvidenih vodov, v kolikor se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi

lastništva zemljišč ali ustrezne projektne dokumentacije, če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri in ekonomičnejša investicijska vlaganja ob pogoju, da prestavitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta izvedbenega načrta,

- 	dovoljena je delitev parcele,

- 	pri načrtu parcelacije je možno odstopanje, v kolikor se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč in se nova parcelacija določi v projektni dokumentaciji za posamezni objekt.

## X. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE NAČRTA

31. člen

Pri izvajanju posegov v prostor na obravnavanem območju je izvajalec dolžan zagotoviti dostope do obstoječih objektov in zemljišč v času gradnje, racionalno urediti gradbišča in pri posegih na prometnicah zagotoviti varen promet.

Pri urejanju okolice in javnih površin mora investitor in izvajalec:

ob izvedbi posega odstraniti plodno zemljo in jo začasno deponirati,

po končani gradnji odstraniti začasne objekte ter odvečni gradbeni material in urediti okolico ter višino zemljišča na parcelni meji prilagoditi sosednjemu zemljišču,

pred pričetkom gradnje mora investitor pravočasno obvestiti upravljavce objektov, naprav in vodov gospodarske javne infrastrukture, ki so tangirani pri predmetni gradnji,

XI. KONČNE DOLOČBE

32. člen

OPPN s prilogami je stalno na vpogled pri:

- Občinski upravi Občine Zreče,

- Upravni enoti Slovenske Konjice.

Priloga Spis postopka priprave in sprejemanja akta je stalno na vpogled pri Občinski upravi Občine Zreče.

33. člen

Nadzor nad izvajanjem OPPN izvajajo pristojne inšpekcijske službe in pooblaščena uradna oseba.

34. člen

Ta odlok začne veljati drugi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št: 3505 - 0003/2009

Zreče, dne:

Župan

# Občine Zreče

mag. Boris Podvršnik l. r.