PROGRAM OPREMLJANJA

občinskega podrobnega prostorskega načrta "račel log, območje F"

| IZDELAL: |  | NAROČNIK: |
| --- | --- | --- |
| Biro Godec, Sanja Godec, s.p. |  | Občina Prevalje |
| Javornik 63 |  | Trg 2 a |
| 2390 Ravne na Koroškem |  | 2391 Prevalje |
| Zakoniti zastopnik izvajalca: |  | Zakoniti zastopnik naročnika: |
| Sanja Godec, u.d.i.a. |  | Župan dr. Matic Tasič |
| Datum : december 2008 |

povzetek vsebine programa opremljanja

| Investitor: |  | Občina Prevalje, Trg 2 a, Prevalje |
| --- | --- | --- |
| Območje opremljanja: |  | Občinski podrobni prostorski načrt »Račel - Log, območje F« |
| Vrsta projekta: |  | program opremljanja stavBnih zemljišč |
| Lokacija: |  | Prevalje |
| Ocena stroškov: |  | 204.268,48 EUR |
| Začetek in konec investicije: |  | 2009 |
| Datum izdelave: |  | December 2008 |

Uvodno pojasnilo:

Pri pripravi programa opremljanja so bile upoštevane naslednje smernice oz. predpisi:

- Zakon o prostorskem načrtovanju ( Ur. list RS, št. 33/2007 )

- Zakon o graditvi objektov (Ur.l. RS, št. 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007)

- Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč ( Ur. list RS, št. 80/2007 )

VSEBINA

- Splošni del

- Tehnični del

- Ocena stroškov

- Roki za gradnjo komunalne opreme

- Priloge

- Splošni del

  - Uvod

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju pristojni organ občine sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno opremo.

Opremljanje stavbnih zemljišč se izvaja na podlagi programa opremljanja. Občina lahko gradi komunalno opremo, ki je določena v prostorskem aktu, tudi brez programa opremljanja, če po vrednosti letno ne presega pet odstotkov sredstev, ki jih je občina v preteklem letu vložila v komunalno opremo. Za to komunalno opremo občina ne more zaračunati komunalnega prispevka.

Program opremljanja se pripravi na podlagi občinskega prostorskega načrta ali občinskega podrobnega prostorskega načrta.

Program opremljanja sprejme občinski svet z odlokom. Program opremljanja se lahko sprejme kot sestavni del odloka, s katerim se sprejme prostorski akt občine, kot spremembe in dopolnitve takega odloka, ali s posebnim odlokom o programu opremljanja, ki mora biti skladen s prostorskim aktom občine.

Na zahtevo ministrstva mora pristojni organ občinske uprave, ki je pripravil program opremljanja, tega posredovati ministrstvu najkasneje v 15 dneh po prejetju zahteve.

Vsebina programa opremljanja je določene v 75. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.

S programom opremljanja se za območja, na katerih se s prostorskim aktom predvideva gradnja nove komunalne opreme ali objektov in omrežij druge gospodarske javne infrastrukture, podrobneje določi komunalna oprema, ki jo je treba zgraditi, roke za gradnjo po posameznih enotah urejanja prostora ter določijo podlage za odmero komunalnega prispevka.

Investicije v komunalno opremo iz načrta razvojnih programov v okviru občinskega proračuna morajo biti utemeljene v občinskem prostorskem načrtu ali občinskem podrobnem prostorskem načrtu.

S programom opremljanja se za obstoječo komunalno opremo določijo podlage za odmero komunalnega prispevka. Podlage za odmero komunalnega prispevka so obračunska območja, stroški komunalne opreme, preračun stroškov na enoto mere in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.

Pri pripravi podlag za odmerjanje komunalnega prispevka občina upošteva že vložena sredstva v izgradnjo komunalne opreme in investicije v komunalno opremo, ki so določene v občinskem načrtu razvojnih programov za tekoče in naslednje leto.

  - Strokovne podlage

Strokovne podlage za izdelavo programa opremljanja so veljavni prostorski in drugi akti Občine Prevalje:

- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje 1986 - 2000, ( Ur. list RS, št. 83/2001,  64/2004)

- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Račel - Log,območje F«(Ur. list RS, št. 105/2008)

- Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ravne – Prevalje ( Ur. list RS, št. 54/98 )

- Odlok o zaščiti zajetih vodnih virov v Občini  Prevalje ( Ur. list RS, št. 66/00 )

- Odlok o javni kanalizaciji v Občini Prevalje ( Ur. list RS, št. 28/02 )

- Odlok o ravnanju z odpadki na območju Občine Ravne – Prevalje ( Ur. list RS, št. 64/97 )

- Odlok o oskrbi naselij z zemeljskim plinom in toplotno energijo v Občini Ravne – Prevalje (Ur. list RS, št. 64/97 )

- Odlok onačinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Koroški regiji ( Ur.l.RS, 132/2004).

  - Območje urejanja

Območje urejanja je določeno s sprejetim prostorskim aktom - Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Račel - Log,območje F«(Ur. list RS, št. 105/2008)

Območje urejanja obsega naslednja zemljišča:

k.o. Stražišče: parcelna številka 350/3, 350/11, 350/12, 358/6, 358/7.

- Tehnični del

### Pretežna raba posameznih stavb na območju opremljanja – stanovanjsko območje.

  - Tehnični opis objektov in naprav

Komunalna oprema na območju urejanja obsega:

  - prometne površine

  - odvodnjavanje ( padavinske vode, odpadne vode)

  - vodovodno omrežje

  - plinovodno omrežje

  - nn elektro omrežje z javno razsvetljavo

### Vrsta, lokacija, dimenzije in kapaciteta navedene komunalne opreme so razvidni iz grafičnih prilog občinskega podrobnega prostorskega načrta.

### Nova komunalna oprema

# Prometna infrastruktura

Celotno območje se navezuje na lokalno občinsko cesto LC 350400 na območju obstoječega cestnega priključka, ki se delno rekonstruira oz, preuredi.

# Tehnični elementi za izvedbo prometne infrastrukture:

  - dovozna cesta se izvedene s širino cestišča 3,5 m in skupno širino cestnega telesa 5,0 m;

  - na zaključku ceste se izvede obračališče;

  - ob dovozni cesti se na dveh mestih predvidi razširitev cestišča za ureditev parkirnih mest za potrebe obiskovalcev, ki se istočasno uporabljata kot izogibališči;

  - parkirni prostori za osebna vozila stanovalcev se morajo urediti znotraj parcele posameznega objekta;

  - prometne površine morajo biti obrobljene z betonskimi robniki, peš površine ob objektih se tlakujejo;

  - dostopi za invalide morajo biti  omogočeni z izvedbo pogreznjenih robnikov .

# Vodovodno in hidrantno omrežje

Oskrba območja OPPN  s pitno vodo bo izvedena z novim napajalnim vodovodom, ki bo priključen na  obstoječe vodovodno omrežje, ki poteka ob lokalni cesti LC 350400 pred mostom čez Farski potok.

Predvidena je izvedba novega priključnega jaška, od koder se bo napajalo celotno območje OPPN.

Predvideno vodovodno omrežje mora zagotavljati ustrezne količine požarne vode za območje urejanja, dodatno požarno vodo je možno zagotoviti tudi iz vodotoka reke Meže. Minimalna premer cevovoda do nadzemnega hidranta mora biti najmanj DN 80.

Števec porabe pitne vode mora biti vgrajen za vsaki stanovanjski objekt v toplotni termični jašek izven objekta in izven voznih površin na lokaciji, ki je dostopna upravljalcu vodovoda.

Odmik vodovoda od ostalih vodov gospodarske javne infrastrukture mora znašati min. 1,0 m pri vzporednem poteku oz. 0,5 m pri križanjih.

# Odvajanja odpadnih vod

Na območju OPPN se mora izvesti ločen sistem odvajanja odpadnih voda.

Padavinske odpadne vode s strešnih površin se morajo preko peskolovov speljati v sistem  padavinske kanalizacije z izpustom v ustrezno urejene ponikovalnice na parcelah oz. v primeru, da ponikanje ni možno pa z izpustom v reko Mežo ali Farski potok.

Padavinske odpadne vode z utrjenih površin, kjer obstaja nevarnost onesnaženja z naftnimi derivati in mineralnimi olji (dovozna cesta, parkirišča, zunanje manipulativne površine) se morajo predhodno očistiti v ustrezno načrtovanih in dimenzioniranih  koalescenčnih lovilcih olj po standardu EN 858-2 in speljati v sistem padavinske kanalizacije ob zagotavljanju razpršenega odvajanja, če je to tehnično izvedljivo,  oz. z izpustom v Farski potok ali v reko Mežo.

Komunalne odpadne vode se morajo speljati po ločenem sistemu vodotesne fekalne kanalizacije v obstoječi kolektor komunalnih odpadnih voda, ki je speljan v območju dovozne ceste z izpustom v reko Mežo ( kanalizacija naselja Pod gonjami, ki bo predvidoma priključena na centralno čistilno napravo odpadnih voda za naselja Ravne in Prevalje ). Obstoječe kanalizacijske jaške na območju OPPN je potrebno višinsko uskladiti z niveleto nove dovozne ceste ob ojačitvi pokrovov jaškov za predvideni promet.

Odmik kanalizacije padavinskih in odpadnih voda od ostalih vodov gospodarske javne infrastrukture mora znašati min. 1,0 m pri vzporednem poteku oz. 0,5 m pri križanjih.

# Elektroenergetsko omrežje

# Območje OPPN bo priključeno na elektro omrežje preko novega napajalnega NN kablovoda iz obstoječe preurejene TP Gonje II, ki se nahaja na zahodni strani izven  območja urejanja.

# NN napajalni kablovod bo zgrajen v koridorju lokalne dovozne ceste ob predvidenem SN kablovodu 20 kV  TP Gonja II – Dobja vas.

# Na območju urejanja bo zgrajeno novo elektro omrežje, ki bo potekalo vzdolž dovozne ceste v koridorju komunalnih vodov, nn razvod do priključnih elektro omaric bo izveden z zemeljskimi kabli;

# Izvedba NN električnih priključkov mora biti obdelana v projektni dokumentaciji.

# Javna razsvetljava

# Ureditveno območje bo opremljeno z javno razsvetljavo, ki bo speljana ob dovozni cesti,  svetilke se morajo postaviti min. 1,0 m od roba voznih površin. Medsebojna oddaljenost svetilk naj ne bo več kot  60 m. Svetila javne razsvetljave ne smejo sevati UV svetlobe in morajo biti oblikovana tako, da ne osvetljujejo neba;

# Telekomunikacijsko omrežje

# Območje OPPN bo priključeno na obstoječe plinovodno omrežje 0,1 bar, ki poteka na zahodnem delu območja urejanja vzdolž lokalne ceste LC 350400. Mesto priključitve na omrežje je pri mostu čez Farski potok.

# Plinovodni priključek PE DN 63, 0,1 bar, bo potekal vzdolž dovozne ceste v koridorju komunalnih vodov.

  - Obveznost priključitve na omrežja in objekte javne gospodarske infrastrukture

# Vsi predvideni objekti znotraj OPPN  se morajo obvezno priključiti na prometno omrežje, vodovodno omrežje, omrežje odpadnih padavinskih in komunalnih voda, elektro in plinovodno omrežje.

  - Opis postopnosti del

# Prva etapa posega predstavlja izgradnjo dovozne ceste ter novega infrastrukturnega  omrežja.

# Druga etapa predstavlja zgraditev posameznih objektov, ureditev okolice objektov in njihovih priključkov na infrastrukturno omrežje.

# V obdobju do realizacije posameznega objekta, se  zemljišča lahko uporabljajo za enak namen, kot so se uporabljala pred sprejetjem OPPN.

- Opredelitev stroškov

  - Ocena stroškov in preračun na enoto mere

|  | REKAPITULACIJA STROŠKOV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | ocena stroškov (EUR) |
| A. | PROJEKT PGD, PZI |  |  |  | 8.300,00 € |  |
| 2. | ODKUP NEPREMIČNIN | ocena stroškov (EUR) | strošek na enoto |
| A. | ZEMLJIŠČE ZA CESTO | 1315 | m2 | 39.450,00 € | 30,00 € |
| 3. | GRADNJA KOMUNALNE OPREME | ocena stroškov (EUR) | strošek na enoto |
| A. | PROMETNE POVRŠINE | 925 | m2 | 67.582,68 € | 73,06 € |
| B. | ODVODNJAVANJE |  | 300 | m1 | 30.535,80 € | 101,79 € |
| C. | VODOVOD |  | 250 | m1 | 12.600,00 € | 50,40 € |
| D. | PLINOVOD |  | 230 | m1 | 10.200,00 € | 44,35 € |
| E. | ELEKTRO OMREŽJE |  | 350 | m1 | 35.600,00 € | 101,71 € |
|  | SKUPAJ |  |  |  | 156.518,48 € |  |
|  | SKUPNI STROŠKI (1+2+3) |  |  | 204.268,48 € |  |
|  | OBRAČUNSKI STROŠKI |  |  | 204.268,48 € |  |
|  | PRERAČUN NA ENOTO MERE |  |  |  |
|  | vsota površin javnega dobra |  | 1315 | m2 |  |
|  | vsota površina parcel |  | 3753 | m2 |  |
|  | vsota neto tlorisnih površin pred. objektov |  | 1458 | m2 |  |
|  | Cp(ij) -parcela |  |  |  | EUR/m2 |
| A. | PROMETNE POVRŠINE |  |  | 29,66 € |
| B. | ODVODNJAVANJE |  |  |  | 8,40 € |
| C. | VODOVOD |  |  |  | 3,56 € |
| D. | PLINOVOD |  |  |  | 2,92 € |
| E. | ELEKTRO OMREŽJE |  |  |  | 9,89 € |
|  | Skupaj |  |  |  | 54,43 € |
|  | Ct(ij) -neto tlorisna površina |  |  |  | EUR/m2 |
| A. | PROMETNE POVRŠINE |  |  | 76,36 € |
| B. | ODVODNJAVANJE |  |  |  | 21,63 € |
| C. | VODOVOD |  |  |  | 9,16 € |
| D. | PLINOVOD |  |  |  | 7,51 € |
| E. | ELEKTRO OMREŽJE |  |  |  | 25,45 € |
|  | Skupaj |  |  |  | 140,10 € |
|  | Strošek komunalne opreme na parcelo |
|  | oznaka | parcela m2 |  | strošek na GP |
|  | 1 |  | 1285 |  | 69.940,05 € |
|  | 2 |  | 605 |  | 32.928,97 € |
|  | 3 |  | 595 |  | 32.384,69 € |
|  | 4 |  | 635 |  | 34.561,81 € |
|  | 5 |  | 633 |  | 34.452,96 € |
|  | Skupaj |  | 3753 |  | 204.268,48 € |

  - Opredelitev stroškov, ki so podlaga za odmero komunalnega prispevka

Vse stroške v zvezi s komunalnim opremljanjem, vključno s posegi in  priključitvami objektov in naprav na omrežja oskrbovalnih sistemov prevzamejo investitorji.

Komunalni prispevek se bo obračunal za naslednjo komunalno opremo:

| Komunalna oprema | Obračunsko območje |
| --- | --- |
| Ceste | C2 – Sekundarno prometno omrežje |
| Kanalizacija | K2 – Sekundarno kanalizacijsko omrežje |
| Vodovod | V2 – Sekundarno vodovodno omrežje |
| Javna razsvetljava | JR2 – Javna razsvetljava |

Ocena stroškov:

| 1. | KOMUNALNA OPREMA | Obračunska enota | ocena stroškov (EUR) | strošek na enoto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | PROMETNE POVRŠINE | 925 | m2 | 67.582,68 € | 73,06 € |
| B. | KANALIZACIJA |  | 300 | m1 | 30.535,80 € | 101,79 € |
| C. | VODOVOD |  | 250 | m1 | 12.600,00 € | 50,40 € |
| D. | JAVNA RAZSVETLJAVA | 350 | m1 | 16.500,00 € | 47,14 € |
|  | SKUPAJ |  |  |  | 127.218,48 € |  |
|  | SKUPNI STROŠKI |  |  |  | 127.218,48 € |  |
|  | OBRAČUNSKI STROŠKI |  |  | 127.218,48 € |  |
|  | PRERAČUN NA ENOTO MERE |  |  |  |
|  | vsota površin javnega dobra |  | 1315 | m2 |  |
|  | vsota površin parcel za gradnjo objektov |  | 3753 | m2 |  |
|  | vsota neto tlorisnih površin pred. objektov |  | 1458 | m2 |  |
|  | Cp(ij) -parcela |  |  |  | EUR/m2 |  |
| A. | PROMETNE POVRŠINE |  |  | 18,01 € |  |
| B. | KANALIZACIJA |  |  |  | 8,14 € |  |
| C. | VODOVOD |  |  |  | 3,36 € |  |
| D. | JAVNA RAZSVETLJAVA |  |  | 4,40 € |  |
|  | Skupaj |  |  |  | 33,90 € |  |
|  | Ct(ij) -neto tlorisna površina |  |  |  | EUR/m2 |  |
| A. | PROMETNE POVRŠINE |  |  | 46,35 € |  |
| B. | KANALIZACIJA |  |  |  | 20,94 € |  |
| C. | VODOVOD |  |  |  | 8,64 € |  |
| D. | JAVNA RAZSVETLJAVA |  |  | 11,32 € |  |
|  | Skupaj |  |  |  | 87,26 € |  |

|  | Strošek komunalne opreme na parcelo |  |
| --- | --- | --- |
|  | oznaka | parcela m2 |  | strošek na GP |  |
|  | 1 |  | 1285 |  | 43.558,69 € |  |
|  | 2 |  | 605 |  | 20.508,17 € |  |
|  | 3 |  | 595 |  | 20.169,20 € |  |
|  | 4 |  | 635 |  | 21.525,11 € |  |
|  | 5 |  | 633 |  | 21.457,31 € |  |
|  | Skupaj |  | 3753 |  | 127.218,48 € |  |

- Roki za gradnjo komunalne opreme:

  - Predvideni začetek in dokončanje aktivnosti

| Aktivnost | Začetek | Dokončanje |
| --- | --- | --- |
| Pridobitev lastninske in drugih pravic | 2009 | 2009 |
| Izdelava projektne in tehnične dokumentacije | 2008 | 2009 |
| Gradnja komunalne opreme | 2009 | 2009 |
| Tehnični pregled in uporabno dovoljenje | 2009 | 2009 |

- Priloge:

Grafične priloge OPPN

| Ravne na Kor., december 2008 |
| --- |
|  | Pripravila: |
|  | Sanja Godec, univ.dipl.ing.arh. |