OBČINA

RAVNE  NA KOROŠKEM

Gačnikova pot 5, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM

Tel. 02 87-055-10, Fax. 02 87-055-41

Štev: 371-2-0004/2008-02003

Datum: 11.03.2008

OBČINSKI SVET

OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM

ZADEVA:	POTRDITEV DOKUMENTA O IDENTIFIKACIJI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA  OBNOVITVENA DELA NA CESTAH V NASELJU JAVORNIK

Rekonstrukcija krožne ceste v naselju Javornik - III. faza

STOPNJA POSTOPKA: 	Predlog

PRAVNA PODLAGA: 	16.člen Statuta Občine Ravne na Koroškem, 21.člen Poslovnika občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem

NAMEN :	S potrditvijo predloga dokumenta  občinski svet Občine Ravne na Koroškem omogoči prijavo investicijskega projekta na razpis SVLR za sofinanciranje infrastrukturnih projektov v lokalnih skupnostih.

PREDLAGATELJ:		Župan mag. Tomaž ROŽEN

POROČEVALEC :	Sabina HRAŠAN, univ.dipl.ing., višji svetovalec, projektni vodja

UTEMELJITEV :

a) Ocena stanja :	Okoli gričevnatega platoja, ki ga tvori naselje Javornik  je speljana krožna cesta skupne dolžine 1195m. Povprečna širina ceste znaša 6m.

Krožna cesta je v delu, kjer je predvidena rekonstrukcija ceste v

naselju Javornik -  III. faza v zelo slabem stanju.

Obstoječe vozišče je na več mestih pokrpano in preplasteno. Na več  mestih so vidne tudi mrežaste razpoke. Vozišče je deformirano, valovito, na nekaterih mestih pa posedeno.

Cesta je na določenih mestih že popravljena, vendar lokalno

popravilo lukenj ne more izboljšati obstoječih razmer. Na

celotnem odseku III. faze so vidne neravnine cestišča, kar je

posledica neenakomernega posedanja planuma cestišča. Robniki

in pločniki za pešce so tudi neenakomerno posedeni na določenih

mestih precej prenizki. Pločniki  so na celotnem odseku III.faze

zelo poškodovani – odstopa asfalt, pojavljajo se luknje,

poškodovani so robniki. Obstoječe odvodnjavanje  cestišča je

urejeno s požiralniki s stranskim vtokom. Na cestišču se zadržuje

tudi voda, bodisi na neravninah ali zaradi poškodovanih,

dotrajanih ali zamašenih požiralnikov.

Večji del III. faze se nahaja na območju enosmernega režima

prometa. Dvosmerni promet se odvija na odseku, ki je v premi ali

v krivini z radiem precej večjim od minimalnega, zato v krivinah

niso potrebne razširitve vozišča.

b) Razlogi za sprejem :

Osnovni cilji investicijske naložbe v rekonstrukcijo lokalne ceste v

naselju Javornik so naslednji:

- urediti celotno definirano območje,

- zagotoviti boljši prevoz in hojo prebivalcev.

S temi deli se bodo spremenili horizontalni in vertikalni elementi

ceste, ki je v slabem stanju, s ciljem izboljšanja voznih

lastnosti ceste in pločnikov.

Namen gradnje je popraviti obstoječo cesto in pločnike, zagotoviti

ravnost vozne površine in zagotoviti odvodnjavanje s cestne površine in pločnikov.

Potrebno je:

- izboljšati vozno-tehnične pogoje,

- izboljšati stanje pločnika,

- ohraniti prometni režim – enosmerni promet,

- zagotoviti je potrebno sistem odvodnje cestišča,

- obstoječe robnike je potrebno odstraniti in jih zamenjati z novimi.

Obnovljeno krožno cesto okoli naselja Javornik je potrebno

ustrezno označiti in signalizirati, da postane varna za vse

udeležence v prometu.

c) Cilji, načela in predlogi rešitev :

Z investicijo bo investitor zasledoval sledeče namene v smeri:

- zagotavljanja kvalitetnega življenjskega prostora.

Investitor bo z realizacijo investicije dosegel naslednje strateške

cilje :

- zagotovitev kvalitetnega življenjskega  prostora,

- izboljšala se bo prometna dostopnost in s tem zagotovil boljši

prevoz prebivalcev, šolske mladine in vseh ostalih prebivalcev,

- zagotovitev boljših in varnejših javnih površin  namenjenih

pešcem.

Investitor bo z realizacijo investicije dosegel naslednje operativne

cilje:

- ureditev krožne ceste  Javornik ( III. faza ), dolžine 413 m,

- zamenjava cestnega tampona  ( po pregledu tehnične

dokumentacije in geomehanskih raziskav, projektant predlaga

zamenjavo cestnega tampona - 20cm ),

- zamenjava robnikov ceste,

- zamenjava dotrajanih požiralnikov,

- asfaltiranje vozišča, asfaltiranje priključkov, asfaltiranje pločnikov

za pešce.

Načela, ki smo jih zasledovali pri predlogu rešitve so naslednja :

- gospodarnost proračunskih sredstev,

- transparentnost porabe sredstev.

Predlogi rešitev :

Z rekonstrukcijo krožne ceste Javornik – III. faza  želi  Občina Ravne na

Koroškem obnoviti cesto tako, da bo s svojim videzom in

s funkcionalnostjo zagotavljala kvaliteten prostor javnega dobra.

Investicijske aktivnosti bodo zajemale:

- Pred dela, ki zajemajo rezanje obstoječega asfalta, odstranitev   obstoječega asfalta in robnikov; zakoličba poteka obstoječih komunalnih vodov; ustrezna označitev gradbišča ; postavitev delne   zapore gradbišča;

- Zemeljska dela, s katerimi z obnovo vozišča posegamo v zgornji ustroj, kjer je potrebno odriniti obstoječo gramozno utrditev ceste   in ponovno utrditi planum za obnovo vozišča (če se ob izkopu ugotovi zadostna nosilnost planuma, izdelava   izboljšave temeljnih tal ni potrebna ).

- Voziščne konstrukcije – asfaltiranje vozišča, asfaltiranje

priključkov, asfaltiranje pločnika za pešce.

- Odvodnjavanje – odvodnja se uredi s prečnimi in vzdolžnimi skloni projektirane ceste. Za učinkovito  in hitro odvajanje vode iz cestišča je potrebno požiralnike postaviti v medsebojni razdalji 25m.

d) Primerljive rešitve v drugih okoljih :

Predlagana rešitev je primerljiva z rešitvami, ki jih uporabljajo tudi

druge občine.

OCENA FINANČNIH POSLEDIC:

Deleži sofinanciranja investicije v tekočih cenah z DDV v EUR:

| VIRI SOFINANCIRANJA | Občinski proračun | SVLR | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- |
| Upravičeni stroški | 6.667,00 | 110.000,00 | 116.667,00 |  |
| Neupravičeni stroški DDV | 23.333,00 | / | 23.333,00 |
| SKUPAJ | 30.000,00 | 110.000,00 | 140.000,00 |

Proračun Občine Ravne  na Koroškem bo za predmetno zadevo v letu 2008 obremenjen s 140.000,00 EUR , ( po tekočih cenah z DDV).

PRISTOJNI ODBOR OZ. KOMISIJA :

Odbor za komunalno in stanovanjsko gospodarstvo in  Odbor za plan, finance in proračun.

MNENJE STROKOVNE SLUŽBE :

Gradivo so pripravile strokovne službe, zato je vsebina gradiva hkrati mnenje strokovnih služb.

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Ravne na Koroškem potrjuje dokument identifikacije investicijskega  projekta in načrt razvojnih programov - Obnovitvena dela na cestah v naselju Javornik - rekonstrukcija krožne ceste v naselju Javornik - III. faza.

| Pripravila: Sabina HRAŠAN, univ.dipl.ing. | Župan Mag. Tomaž ROŽEN |
| --- | --- |

Priloge :

- Dokument identifikacije investicijskega projekta Obnovitvena dela na cestah v naselju Javornik - rekonstrukcija krožne ceste v naselju Javornik – III. faza.