NAROČNIK:

OBČINA PREVALJE
TRG IVA23A

2391 PREVALJE

ŠT. PROJEKTA: 71

Izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Prevalje

OBRAZLOŽITEV PRIPRAVLJENEGA GRADIVA

Izvajalec:
STRUCTURA, gradbeno projektiranje, svetovanje in informatika d.o.o.
DELAVSKA CESTA 26

4208 ŠENČUR

Šenčur, december 2014

# obrazložitev gradiva

Občina Prevalje je julija letošnjega leta sprejela občinski prostorski načrt in s tem uveljavila temeljni akt na področju urejanja območja.

Skladno z določili veljavne zakonodaje je dolžnost Občine, da v roku 6 mesecev sprejme in uveljavi še program opremljanja stavbnih zemljišč, ki na področju gradenj objektov uveljavlja pravila glede plačila stroškov komunalne opreme, ki jih mora Občini poravnati investitor v gradnjo objekta – plačati mora komunalni prispevek. Če Občina ustreznega predpisa ne sprejme ter uveljavi, mora komunalni prispevek odmerjati na podlagi določb državnega pravilnika (in ne na podlagi danes veljavnega občinskega odloka o komunalnem prispevku, sprejetega leta 2009), ki pa določa bistveno nižje obveznosti investitorja v gradnjo objekta, kar pomeni tudi nižji prihodek v občinski proračun. Hkrati nesprejem programa opremljanja pomeni zastoj v komunalnem razvoju občine, saj brez sprejetega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje celotne občine, Občina s potencialnimi zasebnimi investitorji ne sme sklepati pogodb o opremljanju, niti obračunavati komunalnega prispevka za primere novogradenj.

Program opremljanja iz leta 2009, na podlagi katerega Občina danes obračunava komunalni prispevek, je pripravljen skladno z danes veljavno zakonodajo. Vendar ga je potrebno prav zaradi njenih določb nadomestiti z novim dokumentom, ki bo temeljil na novosprejetem občinskem prostorskem načrtu. Le-ta je namreč na območju občine spremenil območja stavbnih zemljišč in njihove namenske rabe, na podlagi katerih občina določa višino komunalnega prispevka. Spremembe v prostoru občine so z novim dokumentom upoštevane in ovrednotene.

Način odmere komunalnega prispevka se z uveljavitvijo novega programa opremljanja ne bo bistveno spremenil. Pravne norme ostanejo nespremenjene oziroma se približajo veljavni zakonodaji, kar pomeni, da za investitorje v gradnjo novih stavb sprememba zakonodaje ne bo predstavljala dodatnih težav oziroma dodatnih obveznosti. Z novim aktom se bo komunalna oprema vrednotila na primerljiv način, kot do sedaj.

Višina komunalnega prispevka se absolutno bistveno ne spremeni, kar je posledica deloma novega vrednotenja občinske komunalne opreme, nove kapacitete stavbnih zemljišč in določitve vrednosti, za katero se komunalni prispevek odmeri.

# Vrednotenje komunalne opreme

Vrednost komunalne opreme je bila določena glede na aktualne katastre. V vrednotenju so bila upoštevana naslednja omrežja:

- cestno omrežje

- kanalizacijsko omrežje

- vodovodno omrežje

- omrežje objektov ravnanja z odpadki

Občinsko cestno omrežje predstavljajo ceste, pločniki, premostitveni objekti in omrežje javne razsvetljave.

Kanalizacijsko omrežje predstavljajo kanalizacijski vodi in objekti na njih.

Vodovodno omrežje predstavljajo vodovodni vodi in objekti na njih

Objekte ravnanja z odpadki predstavljajo EKO otoki na območju občine, zbirni center in sorazmerni delež lastništva deponije.

Navedeni komunalni opremi je bila določena posplošena tržna vrednost, ki predstavlja osnovo za določitev višine komunalnega prispevka.

Naslednja preglednica prikazuje vrednost obstoječe komunalne opreme:

| Komunalna oprema | Obračunsko območje | S [EUR] | OS [EUR] |
| --- | --- | --- | --- |
| prometno omrežje | primarno prometno omrežje | 16.666.590 | 10.333.286 |
|  | sekundarno prometno omrežje | 16.362.553 | 10.144.783 |
| kanalizacijsko omrežje | primarno kanalizacijsko omrežje | 1.008.878 | 958.434 |
|  | sekundarno kanalizacijsko omrežje | 4.293.429 | 4.078.758 |
| vodovodno omrežje | primarno vodovodno omrežje | 3.270.028 | 3.106.526 |
|  | sekundarno vodovodno omrežje | 2.831.750 | 2.690.163 |
| objekti ravnanja z odpadki | omrežje objektov ravnanja z odpadki | 622.805 | 373.683 |

Iz preglednice je razvidno, da Občina določa nižje obračunske stroške od skupnih stroškov. Tako so stroški, ki se prerazporedijo v vrednost odmere komunalnega prispevka – OS, nižji od vrednosti komunalne opreme – S. Na ta način Občina ustrezno upošteva dejstvo, da se komunalna oprema deloma financira tudi iz drugih virov, ki niso predmet komunalnega prispevka. Predvsem pa na ta način zagotavlja enako višino obremenitve posameznega zavezanca napram obstoječemu stanju.

# Določitev površin, katere so predmet programa opremljanja

Komunalni prispevek se izračuna na način deljenja obračunskih stroškov s površinami gradbenih parcel in NTP stavb na območju, ki je opremljeno s posamezno vrsto komunalne opreme. Obstaja pa razlika med površinami stavbnih zemljišč v občini, saj se nekatere lahko priključijo neposredno na obstoječo komunalno opremo, drugim pa je potrebno pred priključitvijo zagotoviti dograditev posamezne vrste komunalne opreme. To se v programu opremljanja prikaže na način določitve območja opremljenosti s primarnim in sekundarnim obrežjem posamezne vrste komunalne opreme. Navedene površine so razvidne iz naslednje preglednice:

| Komunalna oprema | Obračunsko območje | Gradbene parcele [m2] | NTP objektov [m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| prometno omrežje | C1 – omrežje cest – delno opremljeno območje | 159.431 | 43.890 |
|  | C2 – omrežje cest –opremljeno območje | 2.283.808 | 711.310 |
| kanalizacijsko omrežje | K1 – omrežje kanalizacije – delno opremljeno območje | 171.194 | 50.614 |
|  | K2 – omrežje kanalizacije – opremljeno območje | 1.162.326 | 455.268 |
| vodovodno omrežje | V1 – omrežje vodovoda – delno opremljeno območje | 142.279 | 36.372 |
|  | V2 – omrežje vodovoda –opremljeno območje | 1.546.774 | 543.184 |
| objekti ravnanja z odpadki | KOM – ravnanje z odpadki – opremljeno območje | 2.443.239 | 755.200 |

# Določitev faktorjev za izračun komunalnega prispevka

Iz razmerja med vrednostjo komunalne opreme in velikostjo posameznega območja, opremljenega s komunalno opremo, se določijo faktorji, ki neposredno vplivajo na višino samega komunalnega prispevka, katerega s plačilom poravna posamezni zavezanec. Višino faktorjev obstoječega odloka in predlaganih faktorjev prikazuje naslednja preglednica.

| Komunalna oprema | Obračunsko območje | Cpij- 2007 [EUR/m2] | Ctij- 2007 [EUR/m2] | Cpij- 2015 [EUR/m2] | Ctij- 2015 [EUR/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| prometno omrežje | C1 – omrežje cest – delno opremljeno območje | 5,44 | 11,59 | 4,23 | 13,68 |
|  | C2 – omrežje cest –opremljeno območje | 11,67 | 24,62 | 8,67 | 27,94 |
| kanalizacijsko omrežje | K1 – omrežje kanalizacije – delno opremljeno območje | 0,98 | 1,96 | 0,72 | 1,89 |
|  | K2 – omrežje kanalizacije – opremljeno območje | 5,09 | 10,10 | 4,23 | 10,85 |
| vodovodno omrežje | V1 – omrežje vodovoda – delno opremljeno območje | 2,72 | 5,74 | 1,84 | 5,36 |
|  | V2 – omrežje vodovoda –opremljeno območje | 4,68 | 9,79 | 3,58 | 10,31 |
| objekti ravnanja z odpadki | KOM – ravnanje z odpadki – opremljeno območje | 0,22 | 0,46 | 0,15 | 0,49 |

Višina faktorjev za leto 2009 je indeksirana z vrednostjo 1,085, ki predstavlja višino indeksacije, kot jo določa zakonodaja ob odmeri komunalnega prispevka. Na ta način se zagotavlja vzdrževanje ustrezne višine komunalnega prispevka skozi leta njegove odmere.

# primerjava komunalnega prispevka v občini

Primerjava višine komunalnega prispevka (sedanjega in predvidenega odloka), ki ga mora pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja poravnati investitor v gradnjo objekta, je prikazana v naslednji preglednici.

| Komunalna oprema | Hiša GP 500 / NTP 200 | Hiša GP 600 / NTP 350 | Hiša GP 900 / NTP 220 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | obstoječe | predlog | Indeks rasti | obstoječe | predlog | Indeks rasti | obstoječe | predlog | Indeks rasti |
| ceste, kanalizacija, vodovod, odpadki | 9.545 | 9.277 | 97% | 14.916 | 14.405 | 97% | 12.774 | 12.533 | 98% |
| ceste, vodovod, odpadki | 7.367 | 7.129 | 97% | 11.526 | 11.111 | 96% | 9.844 | 9.578 | 97% |
| ceste, odpadki | 5.295 | 5.176 | 98% | 8.285 | 8.087 | 98% | 7.073 | 6.928 | 98% |

| Komunalna oprema | Prizidek hiše GP 0 / NTP 100 | Trgovina GP 500 / NTP 200 | Kmetijski objekt GP 500 / NTP 200 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | obstoječe | predlog | Indeks rasti | obstoječe | predlog | Indeks rasti | obstoječe | predlog | Indeks rasti |
| ceste, kanalizacija, vodovod, odpadki | 3.148 | 2.975 | 95% | 11.434 | 11.062 | 97% | 7.656 | 7.492 | 98% |
| ceste, vodovod, odpadki | 2.441 | 2.324 | 95% | 8.832 | 8.523 | 97% | 5.903 | 5.734 | 97% |
| ceste, odpadki | 1.756 | 1.706 | 97% | 6.348 | 6.199 | 98% | 4.241 | 4.152 | 98% |

# Primerjava komunalnega prispevka med občinami

| Občina | GP / NTP | KP – stanovanje [EUR] | KP – poslovna stavba [EUR] |
| --- | --- | --- | --- |
| Občina Brda – Dobrovo - 2011 | 500 / 200 | 5.981 | 7.239 |
| Občina Tolmin – Tolmin - 2013 | 500 / 200 | 6.731 | 6.731 |
| Občina Gorenja vas-Poljane – Gorenja vas - 2009 | 500 / 200 | 8.324 | 8.947 |
| Občina Prevalje – Prevalje - 2015 | 500 / 200 | 9.277 | 11.062 |
| Mestna občina Nova Gorica – Nova Gorica - 2014 | 500 / 200 | 9.572 | 13.209 |
| Občina Vrhnika - 2013 | 500 / 200 | 10.314 | 14.463 |
| Občina Šempeter-Vrtojba – Šempeter - 2014 | 500 / 200 | 10.445 | 11.426 |
| Občina Zagorje ob Savi – Zagorje ob Savi - 2013 | 500 / 200 | 10.828 | 11.643 |
| Občina Miren-Kostanjevica – Miren - 2010 | 500 / 200 | 10.907 | 11.501 |
| Občina Ivančna Gorica – Ivančna Gorica - 2014 | 500 / 200 | 10.947 | 14.579 |
| Občina Dobrova-Polhov Gradec - 2014 | 500 / 200 | 11.581 | 12.649 |
| Občina Lukovica – Lukovica - 2009 | 500 / 200 | 11.959 | 12.654 |
| Občina Brezovica – Brezovica - 2011 | 500 / 200 | 12.209 | 14.884 |
| Občina Medvode – Medvode - 2009 | 500 / 200 | 14.286 | 17,444 |
| Občina Domžale – Domžale - 2011 | 500 / 200 | 16.071 | 18.976 |
| Občina Dol pri Ljubljani - Dol pri Ljubljani - 2010 | 500 / 200 | 21.447 | 25.393 |
| Občina Ljubljana - 2011 | 500 / 200 | 22.531 | 22.531 |
| Občina Piran – Piran - 2009 | 500 / 200 | 31.478 | 45.424 |

Pripravil:
Gvido Modrijan, univ.dipl.inž.grad.