NAROČNIK:

OBČINA PREVALJE
TRG 2A

2391 PREVALJE

ŠT. PROJEKTA: 71

Izdelava programa komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Prevalje

program opremljanja- besedilni del

Izvajalec:
STRUCTURA, gradbeno projektiranje, svetovanje in informatika d.o.o.
DELAVSKA CESTA 26

4208 ŠENČUR

Šenčur, december 2015

|  | Projekt | Izdelava programa komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Prevalje |
| --- | --- | --- |
|  | Vsebina projekta | Program opremljanja – besedilni del |
|  | Naročnik | OBČINA PREVALJE Trg 2A 2391 PREVALJE |
|  | Številka projekta | 71 |
|  | Izdelovalec | STRUCTURA, gradbeno projektiranje, svetovanje in informatika d.o.o. Delavska cesta 26 4208 ŠENČUR |
|  | Vodja projekta | Gvido Modrijan, univ.dipl.inž.grad. |

VSEBINA

1	POVZETEK PROGRAMA OPREMLJANJA	5

2	SPLOŠNI PODATKI O PROJEKTU IN ZAKONSKA DOLOČILA	9

2.1	Pojmi in kratice	9

2.2	Podatki o naročniku in izdelovalcu	10

2.2.1	Naročnik	10

2.2.2	Izdelovalec	11

2.3	Obstoječi način odmere komunalnega prispevka in namen izdelave programa opremljanja	11

2.4	Opis območja opremljanja	11

2.5	Podlage za izdelavo Programa opremljanja	12

2.5.1	Predpisi	12

2.5.2	Veljavni prostorski akti	12

2.5.3	Projektna in investicijska dokumentacija in drugi dokumenti ter strokovne podlage	12

3	IZRAČUN SKUPNIH IN OBRAČUNSKIH STROŠKOV ZA POSAMEZNO vrsto KOMUNALNe OPREMe	14

3.1	Strokovne podlage in postopki za določitev površin gradbenih parcel in NTP objektov	14

3.2	Določitev opremljenosti posamezne vrste objekta z določeno komunalno opremo	15

3.3	Skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme	18

3.3.1	Prometno omrežje	18

3.3.2	Kanalizacijsko omrežje	22

3.3.3	Vodovodno omrežje	25

3.3.4	Omrežje ravnanja z odpadki	29

4	Podlage za odmero komunalnega prispevka	32

4.1	Vrste objektov, za katere se komunalni prispevek lahko odmeri	32

4.2	Opremljenost objekta s posamezno vrsto komunalne opreme	32

4.2.1	Prometno omrežje	32

4.2.2	Kanalizacijsko omrežje	33

4.2.3	Vodovodno omrežje	34

4.2.4	Objekti ravnanja z odpadki	34

4.3	Razmerje med merilom gradbene parcele in merilom neto tlorisne površine (Dp in Dt)	35

4.4	Faktor dejavnosti (Kdejavnost)	36

4.5	Oprostitve plačila komunalnega prispevka	36

4.6	Znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja	36

4.7	Izračun komunalnega prispevka	37

4.8	Posebni primeri izračuna komunalnega prispevka	37

4.9	Indeksiranje stroškov opremljanja	38

4.10	Obstoječi programi opremljanja	38

5	Ostala infrastruktura	39

# POVZETEK PROGRAMA OPREMLJANJA

Program komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Prevalje, v nadaljevanju »program opremljanja«, je akt, ki ga Občina sprejme v obliki odloka (Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje občine Prevalje), ki določa:

obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme,

izračunane skupne in obračunske stroške po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih,

preračun obračunskih stroškov na m2gradbene parcelein na m2 neto tlorisne površine objekta po posameznih vrstah opreme in obračunskih območjih,

podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka,

druge določbe.

Besedilni del programaopremljanjapodrobnejedoločapodlageoz.določila, ki sopredpisanaz odlokom. S programom opremljanja se določa in usklajuje dejavnosti v zvezi z opremljanjem zemljišč s komunalno opremo ter ostalo gospodarsko javno infrastrukturo.

Predmet tega programa opremljanja je celotno območje občine Prevalje. Program opremljanjajeizdelanzaodmerokomunalnegaprispevka,zastroškeizgradnježezgrajene komunalne opreme in vsebuje vse potrebne podlage za obračun komunalnega prispevka.

Program opremljanja obravnava naslednjo obstoječo komunalno opremo:

prometno omrežje,

kanalizacijsko omrežje,

vodovodno omrežje,

omrežje objektov ravnanja z odpadki.

Odmera komunalnega prispevka za komunalno opremo, katere predmetni program opremljanja ne obravnava (infrastruktura še ni zgrajena oz. je predmet ločenega območja opremljanja), se izvede na podlagi posebej za to komunalno opremo izvedenega in sprejetega programa opremljanja, ki se smiselno poveže s predmetnim programom opremljanja.

Območja, ki so predmet programa opremljanja, so vsa z občinskim prostorskim načrtom določena stavbna zemljišča (na katerih stojijo ali se lahko gradijo objekti, za katere se lahko odmeri komunalni prispevek) ter vsa preostala območja, na katerih stojijo objekti, za katere se lahko odmeri komunalni prispevek. Tu so mišljena predvsem območja razpršene gradnje, ki stavbnega zemljišča nimajo posebej določenega, ampak se ta določi skladno z določbami odloka o občinskem prostorskem načrtu. Površina gradbene parcele in njena neto tlorisna površina je določena za vsako obračunsko območjeposamezne komunalne opreme posebej in je prikazana v 3. poglavju.

Skupni stroški za obstoječo komunalno opremo so po višini enaki stroškom, ki bi nastali ob izgradnji novekomunalneopreme,kijepozmogljivostihinnamenu primerljiva z obstoječo. Pri izračunu skupnih stroškov so bili uporabljeni katastri komunalne opreme, ki so bili pridobljeni iz Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture, katerega vzdržuje GURS, ter podatki iz evidenc Občine oziroma upravljavcev posamezne komunalne opreme. Pri določitvi vrednosti posamezne komunalne opreme so bili osnovni parametri pridobljeni na podlagiskupnega dogovora in usklajevanja med Občino na eni ter izvajalcem na drugi strani.

Obračunski stroški so stroški, ki se obračunajo s komunalnim prispevkom. Za predmetni program opremljanja Občina določa merila, na podlagi katerih se v razmerju do skupnih stroškov določijo obračunski stroški.

Obračunska območja posamezne vrste komunalne opreme so naslednja:

CESTE – 2 obračunski območji,

KANALIZACIJA – 2 obračunski območji,

VODOVOD – 2 obračunski območji,

OBJEKTI RAVNANJA Z ODPADKI – 1 obračunsko območje.

Površina gradbenih parcel in neto tlorisnih površin objektov, opremljenih s posamezno vrsto komunalne opreme, prikazana v naslednji preglednici, znaša:

| Komunalna oprema | Vrsta omrežja | Gradbene parcele [m2] | NTP objektov [m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| prometno omrežje | primarno prometno omrežje | 2.443.239 | 755.200 |
|  | sekundarno prometno omrežje | 2.283.808 | 711.310 |
| kanalizacijsko omrežje | primarno kanalizacijsko omrežje | 1.333.520 | 505.882 |
|  | sekundarno kanalizacijsko omrežje | 1.162.326 | 455.268 |
| vodovodno omrežje | primarno vodovodno omrežje | 1.689.053 | 579.556 |
|  | sekundarno vodovodno omrežje | 1.546.774 | 543.184 |
| objekti ravnanja z odpadki | omrežje objektov ravnanja z odpadki | 2.443.239 | 755.200 |

Vsota površin gradbenih parcel in NTP objektov, opremljenih s posamezno vrsto komunalne opreme

Površina gradbenih parcel in neto tlorisnih površin objektov, opremljenih z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju, prikazana v naslednji preglednici, znaša:

| Komunalna oprema | Obračunsko območje | Gradbene parcele [m2] | NTP objektov [m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| prometno omrežje | C1 – omrežje cest – delno opremljeno območje | 159.431 | 43.890 |
|  | C2 – omrežje cest –opremljeno območje | 2.283.808 | 711.310 |
| kanalizacijsko omrežje | K1 – omrežje kanalizacije – delno opremljeno območje | 171.194 | 50.614 |
|  | K2 – omrežje kanalizacije – opremljeno območje | 1.162.326 | 455.268 |
| vodovodno omrežje | V1 – omrežje vodovoda – delno opremljeno območje | 142.279 | 36.372 |
|  | V2 – omrežje vodovoda –opremljeno območje | 1.546.774 | 543.184 |
| objekti ravnanja z odpadki | KOM – ravnanje z odpadki – opremljeno območje | 2.443.239 | 755.200 |

Površina gradbenih parcel in NTP objektov, izražena v m2, za določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju

Višina skupnih in obračunskih stroškov za določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju, prikazana v naslednji preglednici, znaša:

| Komunalna oprema | Obračunsko območje | S [EUR] | OS [EUR] |
| --- | --- | --- | --- |
| prometno omrežje | primarno prometno omrežje | 16.666.590 | 10.333.286 |
|  | sekundarno prometno omrežje | 16.362.553 | 10.144.783 |
| kanalizacijsko omrežje | primarno kanalizacijsko omrežje | 1.008.878 | 958.434 |
|  | sekundarno kanalizacijsko omrežje | 4.293.429 | 4.078.758 |
| vodovodno omrežje | primarno vodovodno omrežje | 3.270.028 | 3.106.526 |
|  | sekundarno vodovodno omrežje | 2.831.750 | 2.690.163 |
| objekti ravnanja z odpadki | omrežje objektov ravnanja z odpadki | 622.805 | 373.683 |

Vrednost skupnih in obračunskih stroškov, izražena v evrih, ločena po posamezni vrsti komunalne opreme

Višina skupnih in obračunskih stroškov za opremljanje m2gradbene parcele [Cpij] in m2 neto tlorisne površine objekta [Ctij] za določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju, prikazana v naslednji preglednici, znaša:

| Komunalna oprema | Obračunsko območje | Cpij [EUR/m2] | Ctij [EUR/m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| prometno omrežje | C1 – omrežje cest – delno opremljeno območje | 4,23 | 13,68 |
|  | C2 – omrežje cest –opremljeno območje | 8,67 | 27,94 |
| kanalizacijsko omrežje | K1 – omrežje kanalizacije – delno opremljeno območje | 0,72 | 1,89 |
|  | K2 – omrežje kanalizacije – opremljeno območje | 4,23 | 10,85 |
| vodovodno omrežje | V1 – omrežje vodovoda – delno opremljeno območje | 1,84 | 5,36 |
|  | V2 – omrežje vodovoda –opremljeno območje | 3,58 | 10,31 |
| objekti ravnanja z odpadki | KOM – ravnanje z odpadki – opremljeno območje | 0,15 | 0,49 |

Vrednost [Cpij] in [Ctij], izražena v EUR/m2, za določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju

Območja posamezne komunalne opreme in skupne opremljenosti z njo so podrobneje prikazana v kartografskem delu programa opremljanja, na preglednih kartah v merilu 1:20.000 ter na kartah, izdelanih v merilu 1:5.000.

Kratica C1 in C2 pomeni strošek opremljanja Cpij in Ctij za obračunski območji prometnega omrežja v občini; K1 in K2 strošek opremljanja Cpij in Ctij za obračunski območji kanalizacijskega omrežja; V1 in V2 strošek opremljanja Cpij in Ctij za obračunski območji vodovodnega omrežja, KOM pa pomeni strošek opremljanja Cpij in Ctij za obračunsko območje objektov ravnanja z odpadki.

Izračun komunalnega prispevka za posameznega zavezanca se izračuna po naslednji formuli:

KPij = (Aparcela · Cpij1 · Dp) + (Kdejavnost · Atlorisna · Ctij1 · Dt),

ki je opisana v poglavju "4.7 – Izračun komunalnega prispevka", kratice pa v poglavju "2.1 Pojmi in kratice".

# SPLOŠNI PODATKI O PROJEKTU IN ZAKONSKA DOLOČILA

## Pojmi in kratice

| predmet obračuna komunalnega prispevka | so predvideniin obstoječi objekti na območju Občine Prevalje, ki so zgrajeni oziroma se načrtujejo v skladu zveljavnimi prostorskimi akti in ki se bodo prvič opremljali bodisis prometnim omrežjem, kanalizacijskim omrežjem, vodovodnimomrežjem ali z objekti zbiranja komunalnih odpadkovoziroma bodo povečevali neto tlorisno površino ali spreminjalinamembnost. |
| --- | --- |
| gradbena parcela | je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel in je z občinskim prostorskim načrtom namenjena za graditev objektov in pripadajočih funkcionalnih površin… vir: Odlok OPN |
| NTP | neto tlorisna površina objekta, izračunana po SIST ISO 9836:2000 |
| Aparcela | gradbena parcela |
| Atlorisna | NTP objekta |
| Kdejavnost | faktor dejavnosti, določen za različne vrste objektov. Določi se glede na pretežni namen uporabe (površina - m2) objekta. |
| Dp | delež gradbene parcele pri izračunu komunalnega prispevka |
| Dt | delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka |
| Cpij | obračunski strošek opremljanja m2gradbene parcele z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju |
| Ctij | obračunski strošek opremljanja m2 neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju |
| Cpij1 | indeksirani obračunski strošek opremljanja m2gradbene parcele z določeno vrsto komunalne opreme naposameznem obračunskem območju |
| Ctij1 | indeksirani obračunski strošek opremljanja m2neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju |
| I | faktor indeksacije, ki se ob odmeri komunalnega prispevka indeksiraz uporabo povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije pod: »Gradbena dela – ostala nizka gradnja« |
| S | skupni stroški obstoječe komunalne opreme |
| OS | obračunski stroški obstoječe komunalne opreme |
| KPij | komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju |
| KP | celotni izračunani komunalni prispevek |
| ∑Aj | vsota površin vseh obstoječih in predvidenihgradbenih parcel, ki ležijo na obračunskem območju in so predmet obračuna komunalnega prispevka |
| ∑Tj | vsota površin vseh obstoječih in predvidenih neto tlorisnih površin objektov, ki ležijo na obračunskem območju in so predmet obračuna komunalnega prispevka |
| primarno prometno omrežje | predstavljajo lokalne ceste - LC, katerih namen je povezovanje mest in naselij znotraj občine in izven njenih meja. Ceste, določene z navedeno kategorijo, v naravi predstavljajo pomembnejše občinske prometne povezave, po navadi izvedene v boljši tehnični izvedbi od občinskih cest ostalih kategorij. |
| sekundarno prometno omrežje | predstavljajo javne poti, kolesarske javne poti in podkategorije lokalnih cest, katere se lahko kategorizirajo v naseljih, z uvedenim uličnim sistemom. |
| primarno kanalizacijsko omrežje | so kanali ter z njimi povezani tehnološki sklopi (npr. črpališča in druge naprave za prečrpavanje odpadnih voda v takšnih kanalih oziroma vodih), ki so namenjeni odvajanju komunalne odpadne in padavinske vode iz dveh ali več sekundarnih kanalizacijskih omrežij na posameznih območjih naselja, lahko pa tudi za odvajanje industrijske odpadne vode iz ene ali več naprav, ki so na območju takšnega naselja in ki se zaključijo v komunalni ali skupni čistilni napravi. |
| sekundarno kanalizacijsko omrežje | je sistem kanalov in jarkov ter z njimi povezanih tehnoloških sklopov (npr. peskolovi, lovilci olj in maščob, črpališča za prečrpavanje odpadne vode in podobno), ki so namenjeni odvajanju komunalne odpadne in padavinske vode v naselju ali njegovem delu. Sekundarno omrežje se zaključi v mali komunalni čistilni napravi ali z navezavo na primarno kanalizacijsko omrežje. Priključki stavb na kanalizacijo niso objekti oziroma oprema javne infrastrukture. |
| transportno vodovodno omrežje | je del vodovodnega omrežja, na katerem ni priključkov neposrednih porabnikov pitne vode in je namenjen za transport vode na večje razdalje od vodnih virov do primarnega vodovoda. Za potrebe izdelave programa opremljanja, se transportni vodovod obravnava kot primarno vodovodno omrežje. |
| primarno vodovodno omrežje | je omrežje cevovodov ter z njimi povezanih tehnoloških objektov, kot so objekti za obdelavo vode, vodohrani in črpališča, ki so namenjeni transportu pitne vode od enega ali več vodnih virov do sekundarnega vodovoda. Gradbeni inženirski objekti in oprema primarnega vodovoda so občinska gospodarska javna infrastruktura. |
| sekundarno vodovodno omrežje | je omrežje cevovodov ter z njimi povezanih tehnoloških objektov, kot so objekti za dvigovanje ali zmanjševanje tlaka v omrežju in za obdelavo vode na sekundarnem vodovodu, ki je namenjeno za neposredno priključevanje stavb na posameznem poselitvenem območju. V sekundarni vodovod je vključeno tudi vodovodno omrežje, vključno z zunanjimi hidranti, in vodovodno omrežje za vzdrževanje javnih površin. Gradbeni inženirski objekti in oprema sekundarnega vodovoda so občinska gospodarska javna infrastruktura. Priključki stavb na vodovod niso objekti oziroma oprema javne infrastrukture. |

## Podatki o naročniku in izdelovalcu

### Naročnik

Naročnik programa opremljanja je:

Občina Prevalje

Trg 2A

2391 PREVALJE

Identifikacijska številka za DDV: SI 28520513

župan: dr. Matija Tasič

Odgovorna oseba za izvedbo projekta: Emilija IVANČIČ, univ.dipl.prav.

tel: (02) 824-61-16

### Izdelovalec

Izdelovalec programa opremljanja je:

STRUCTURA, gradbeno projektiranje, svetovanje in informatika d.o.o.

Delavska cesta 26

4208 ŠENČUR

Identifikacijska številka za DDV: SI 60808276

Direktor: Gvido Modrijan

Odgovorna oseba za izvedbo projekta: Gvido Modrijan, univ.dipl.inž.grad.

tel: (0590) 55 520

## Obstoječi način odmere komunalnega prispevka in namen izdelave programa opremljanja

Občina ima od leta 2009 dalje sprejet odlok, skladen z državno zakonodajo. Na njegovi podlagi Občina odmerja komunalni prispevek.

Občina je v letu 2015 sprejela občinski prostorski načrt, zato je posledično skladno z določbami Zakona o prostorskem načrtovanju njena dolžnost, da obstoječi program opremljanja uskladi z določili novo sprejetega prostorskega akta.

## Opis območja opremljanja

Območje predmetnega programa opremljanja je območje vseh stavbnih zemljišč, na katerih so zgrajeni ali se predvideva gradnja objektov, za katere se lahko odmeri komunalni prispevek. Dodatno program opremljanja obsega tudi zemljišča oz. parcele, ki niso določena kot stavbna zemljišča, vendar so na njih zgrajeniobjekti, za katere se lahko odmeri komunalni prispevek. Tu gre za območja t.i. razpršene gradnje, kateri se pripadajoče stavbno zemljišče v občinskem prostorskem načrtu grafično ne določi.

Območje opremljanja v naravi tako predstavljajo vsa naselja, ki sestavljajo celotno občino Prevalje. Ta naselja so:

BELŠAK, BREZNICA, DOLGA BRDA, JAMNICA, KOT PRI PREVALJAH, LEŠE, LOKOVICA, POLJANA, PREVALJE, ŠENTANEL, STRAŽIŠČE, SUHI VRH ZAGRAD

in vsa preostala območja, na katerih stojijo objekti ter za katere se lahko odmeri komunalni prispevek.

## Podlage za izdelavo Programa opremljanja

### Predpisi

Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Ur.l. RS; št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11-ZKZ-C, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 - Skl.US: U-I-43/13-8, 14/15 - ZUUJFO),

Zakon o graditvi objektov – ZGO-1 (Ur.l. RS; št. 110/02, 97/03 Odl.US: U-I-152/00-23, 41/04-ZVO-1, 45/04, 47/04, 62/04 Odl.US: U-I-1/03-15, 102/04-UPB1 (14/05popr.), 92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS, 111/05 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/11 Odl.US: U-I-165/09-34, 57/12, 101/13 – ZdavNepr, 110/13, 19/15),

Zakon o varstvu okolja – ZVO-1 (Ur.l. RS; št. 41/04, 17/06, 20/06, 28/06 Skl.US: U-I-51/06-5, 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 97/12, 92/13, 56/15),

Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka – "pravilnik"; (Ur.l. RS; št. 95/07),

Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo – "uredba"; (Ur.l. RS; št. 80/07),

Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Ur.l. RS; št. 18/13, 24/13, 26/13),

Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS; št. 35/06, 41/08, 28/11, 88/12),

Uredba o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS; št. 88/12).

### Veljavni prostorski akti

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Prevalje (UGSO; št. 36/15),

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu»Športno turistični park Janče na Suhem vrhu pri Prevaljah« (Ur.l. RS, št. 65/10), SV51–OPPN (ZS), SV 52–OPPN (BT),

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Račel - Log, območje F (Ur.l. RS, št. 105/08), PR 45–OPPN (SS),

Odlok o lokacijskem načrtu »Brančurnikov dol – območje trgovskih dejavnosti« (Ur.l. RS, št. 39/06, 110/09), PR 75–LN (CD),

Odlok o lokacijskem načrtu “Brančurnikovpodn” – območje storitvenih dejavnosti (Ur.l. RS, št.128/04), PR 71–LN (CU),

Odlok o ureditvenem načrtu za infrastrukturne objekte in naprave in dopolnilno gradnjo za stanovanjsko zazidavo Malinek – Dolga brda (Ur.l. RS, št. 60/02, Uradno glasilo slovenskih občin št. 30/2012), DB 67–UN (SS),

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu »Studenci–območje stanovanjske gradnje« (Ur.l. RS, št. 62/06), PR 21–OLN (SS),

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za »Centralno čistilno napravo občine Prevalje – območje B, PZ Račel Log« (UGSO, št. 42/13), PR 47-OPPN (O),

Odlok o lokacijskem načrtu za odlagališče nenevarnih odpadkov Koroške regije (Ur.l. RS, št. 38/06, 44/06), DB 81-LN (O).

### Projektna in investicijska dokumentacija in drugi dokumenti ter strokovne podlage

Strokovna naloga "Določitev nadomestitvenih stroškov za omrežja in objekte lokalne komunalne infrastrukture",Svingd.o.o;

za podatke o cestnem omrežju je bila uporabljena zadnja baza cestnih podatkov – BCP ter digitalni sloj omrežja občinskih cest, Locus d.o.o.,

podatki o omrežjih kanalizacije in vodovoda so bili pridobljeni s strani zbirnega katastra GJI,

podatke o objektih ravnanja z odpadki je posredovala Občina,

podatki o neto tlorisnih površinah objektov so bili pridobljeni iz registra nepremičnin Geodetske uprave Republike Slovenije,

podatki o površinah stavbnih zemljišč so bili pridobljeni iz občinskega prostorskega načrta,

podatki o razpoložljivih kapacitetah zemljišč in možni gostoti pozidave so predmet lastne analize.

# IZRAČUN SKUPNIH IN OBRAČUNSKIH STROŠKOV ZA POSAMEZNO vrsto KOMUNALNe OPREMe

V okviru programa opremljanja se pod pojmom komunalna oprema urejajo objekti, omrežja in površine v upravljanju izvajalcev lokalnih gospodarskih javnih služb, za katere se lahko odmerja komunalni prispevek in so potrebni, da lahko prostorske ureditve oziroma objekti služijo svojemu namenu. S tem programom opremljanja se ureja že zgrajeno prometno, kanalizacijsko in vodovodno omrežje ter omrežje objektov ravnanja z odpadki.

## Strokovne podlage in postopki za določitev površin gradbenih parcelin NTP objektov

Območja, ki so predmet programa opremljanja, so vsa območja stavbnih zemljišč, določena z občinskim prostorskim načrtom, na katerih je mogoče graditi objekte, ki so predmet odmere komunalnega prispevka, ter vsa preostala območja, na katerih je gradnja objektov dovoljena.

Stavbna zemljišča, na katerih gradnja stavb, za katere se lahko odmeri komunalni prispevek, praviloma ni mogoča, so:

ZK – pokopališča,

ZP – parki,

ZS – oddih, rekreacija in šport

ZD - drugo

PC – površine cest,

PŽ – površine železnic,

O – območja okolijske infrastrukture.

Če se na enem od zgoraj navedenih območij vseeno gradi objekt, za katerega se lahko odmeri komunalni prispevek, se le-ta izvrši glede na dejansko opremljenost območja s posamezno vrsto komunalne opreme oziroma glede na vrsto komunalne opreme, na katero se bo objekt, ki je predmet odmere komunalnega prispevka, priključeval.

Gradnja objektov se pod pogoji občinskega prostorskega načrta lahko izvaja tudi na območjih razpršene gradnje oz. drugih območjih, ki nimajo določene samostojne stavbne namenske rabe prostora. V tem primeru se stopnja komunalne opremljenosti objekta ugotovi na podlagi dejanskega stanja v naravi.

Vsem zemljiščem, ki so predmet odmere komunalnega prispevka, se s tem programom opremljanja predvidi površina, določena za gradnjo. Dejansko na območju stavbnih zemljišč potekajo državne, občinske ter nekategorizirane ceste in poti ter površine javnega značaja. Zemljišča, po katerih potekajo državne in občinske ceste – pomembnejše ceste (kategorija lokalnih cest), imajo določeno svojo namensko rabo (PC – površine cest), medtem ko je občinske ceste (javne poti) in nekategorizirane ceste ter posamezne javne površine nimajo določene. Posledično se površina stavbnih zemljišč zniža za ocenjen delež navedene površine (infrastrukturna površina). Hkrati se predvideva, da obstoječa zemljišča, namenjena gradnji, niso popolnoma izkoriščena (niso v celoti namenjena gradnji). Posledično se predvidi delež od celote (zelena površina), za katerega velja, da ni predmet določitve gradbenih parcel in posledično ni predmet obračuna faktorjev komunalnega prispevka.

| Namenska raba | Zelena površina [%] | Infrastrukturna površina [%] | Skupaj [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 0 | 0 | 0 |
| BC, BT | 20 | 0 | 20 |
| CD, CU, IG, IK, IP, SS | 10 | 10 | 20 |
| SB, SK | 10 | 0 | 10 |
| SP | 20 | 0 | 20 |
| ZK | 100 | 0 | 100 |
| ZP, ZS | 90 | 0 | 90 |

Prikaz upoštevanega deleža površin po posamezni NRP, ki niso predmet izračuna faktorjev komunalnega prispevka.

Za določitev podatka o obstoječi neto tlorisni površini objektov je bil iz katastra stavb inregistra nepremičnin vzet podatek o njihovi lokaciji in površini.

/Iz celotne analize so bili izločeni objekti gospodarske javne infrastrukture, saj se zanje komunalni prispevek ne obračuna./

Za potrebe določitve vsote gradbenih parcel in NTP objektov na celotnem območju, na katerem je mogoče obračunati komunalni prispevek, so bile opravljene določene prostorske analize, ki so obsegale predvsem:

analizo pozidanosti stavbnih zemljišč, dobljeno na podlagi preseka namenske rabe prostora in dejanske rabe pozidanosti (dobljene iz katastra kmetijskih zemljišč, s katerim upravlja MKGP);

določitve stavbnih zemljišč, ki še niso pozidana (nezazidana stavbna zemljišča);

določitve faktorja izrabe prostora na nivoju posameznega naselja;

upoštevanje izračunanega faktorja izrabe na nivoju posameznega naselja za določitev razpoložljivih kapacitet predvidenih neto tlorisnih površin objektov, na območjih nezazidanih stavbnih zemljišč.

Ob upoštevanju s tem poglavjem določenih urbanističnih kriterijev so bili kot produkt izvedene analize pridobljenipodatki o razpoložljivih gradbenih parcelah in neto tlorisnih površinah objektov na celotnem območju občine. Pridobljeni podatki tako prikazujejo vsoto že pozidanih zemljišč in objektov na njih, kot tudi vsoto površin še nezazidanih stavbnih zemljišč in vsoto površin vseh objektov, katere je mogoče ob upoštevanju urbanističnih pogojev iz izvedbenih aktov občine še postaviti v prostor.

## Določitev opremljenosti posamezne vrste objekta z določeno komunalno opremo

Državna zakonodaja kot obvezo za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo stanovanjskega objekta določa njegovo priključitev na:

javno električno omrežje,

javno kanalizacijsko omrežje, če obstaja oz. alternativa,

javno vodovodno omrežje, če obstaja oz. alternativa,

omrežje objektov ravnanja z odpadki,

javno cestno omrežje.

Hkrati zakonodaja določa možnost, da nestanovanjske objekte investitor priključi zgolj na tisto vrsto gospodarske javne infrastrukture, ki jo bo objekt za svoje delovanje uporabljal.

S predmetnim programom opremljanja je določeno, da mora vsak objekt, ki se priključuje na vsaj eno vrsto komunalne opreme (torej je za objekt potrebno plačati komunalni prispevek), poravnati komunalni prispevek za kolektivno komunalno opremo tj. prometno omrežje in objekti ravnanja z odpadki. Obveznost priključitve na individualno komunalno opremo(vodovod in kanalizacija), določi projektant v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja. Da pa bi bile zgoraj navedene določbe čim bolj upoštevane pri pripravi strokovnih podlag za določitev faktorjev za izračun komunalnega prispevka, je bilo upoštevano naslednje izhodišče:

po pridobitvi podatka o neto tlorisni površini vseh objektov, vpisanih v kataster stavb, je bila izvedena analiza njihove komunalne opremljenosti.Tako so izhodišče predstavljali komunalni katastri, na podlagi katerih so bila določena območja, ki so s posamezno komunalno opremo opremljena. Presek objektov, vpisanih v kataster stavb z navedenimi območji je kot rezultat izločil seznam objektov, ki naj bi bili opremljeni z določeno vrsto komunalne opreme. Ker pa vseh objektov po veljavni gradbeni zakonodaji ni potrebno priključiti na vso komunalno opremo, temveč zgolj na tisto, katero za uporabo objekta določi projektant, je bilo za posamezne nestanovanjske vrste objektov določeno, da se na vodovodno in kanalizacijsko omrežje ne priključujejo. Tako so bile na bolj natančen in pravičnejši način določene neto tlorisne površine objektov ter gradbene parcele, ki so opremljene s posamezno vrsto komunalne opreme.

Upoštevana opremljenost posamezne vrste objekta z določeno vrsto komunalne opreme je razvidna v naslednji preglednici:

| CC-SI | Vrsta stavbe | C, KOM | K | V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | skupna raba | DA | DA | DA |
| 1110000 | stanovanje, neprimerno za bivanje, v stavbi z enim stanovanjem | DA | DA | DA |
| 1110001 | stanovanje v samostoječi stavbi z enim stanovanjem | DA | DA | DA |
| 1110002 | stanovanje v vrstni hiši (stavba ima svojo streho in lasten vhod) | DA | DA | DA |
| 1110003 | stanovanje v vrstni hiši (stavba ima svojo streho in lasten vhod) | DA | DA | DA |
| 1121001 | stanovanje v samostoječi stavbi z dvema stanovanjema | DA | DA | DA |
| 1121002 | stanovanje v vrstni hiši z dvema stanovanjema | DA | DA | DA |
| 1122100 | stanovanje v večstanovanjski stavbi ali stanovanjsko poslovni stavbi | DA | DA | DA |
| 1130001 | bivalna enota v stavbi za posebne namene | DA | DA | DA |
| 1211103 | penzion, gostišče, drugi podobni deli stavbe | DA | DA | DA |
| 1211201 | deli stavb namenjeni strežbi hrane in/ali pijače | DA | DA | DA |
| 1211202 | deli stavb namenjeni strežbi hrane in/ali pijače | DA | DA | DA |
| 1212001 | drug gostinski del stavbe za kratkotrajno nastanitev | DA | DA | DA |
| 1220301 | drug upravni in pisarniški del stavbe | DA | DA | DA |
| 1230101 | trgovski del stavbe | DA | DA | DA |
| 1230104 | trgovski del stavbe | DA | DA | DA |
| 1230105 | trgovski del stavbe | DA | DA | DA |
| 1230301 | bencinski servis | DA | DA | DA |
| 1230401 | del stavbe za druge storitvene dejavnosti | DA | DA | DA |
| 1241009 | avtobusna postaja (stavbe in terminali) | DA | DA | DA |
| 1242001 | garaža | DA | NE | NE |
| 1242002 | garaža | DA | NE | NE |
| 1242003 | garaža | DA | NE | NE |
| 1242004 | garaža | DA | NE | NE |
| 1242005 | garaža | DA | DA | DA |
| 1251001 | industrijski del stavbe | DA | DA | DA |
| 1251002 | industrijski del stavbe | DA | DA | DA |
| 1252001 | rezervoar, silos ali skladišče | DA | NE | NE |
| 1252002 | rezervoar, silos ali skladišče | DA | NE | NE |
| 1252003 | rezervoar, silos ali skladišče | DA | NE | NE |
| 1261001 | del stavbe za kulturo in razvedrilo | DA | DA | DA |
| 1261002 | del stavbe za kulturo in razvedrilo | DA | DA | DA |
| 1263001 | del stavbe za izobraževanje ali znanstvenoraziskovalno delo | DA | DA | DA |
| 1264001 | del stavbe za zdravstvo | DA | DA | DA |
| 1264002 | del stavbe za zdravstvo | DA | DA | DA |
| 1265001 | športna dvorana | DA | DA | DA |
| 1271101 | del stavbe za rastlinsko pridelavo | DA | NE | NE |
| 1271201 | del stavbe za rejo živali | DA | NE | DA |
| 1271202 | del stavbe za rejo živali | DA | NE | DA |
| 1271203 | del stavbe za rejo živali | DA | NE | NE |
| 1271301 | del stavbe za spravilo pridelka | DA | NE | NE |
| 1271302 | del stavbe za spravilo pridelka | DA | NE | NE |
| 1271401 | drug nestanovanjski kmetijski del stavbe | DA | NE | NE |
| 1272101 | del stavbe za opravljanje verskih obredov | DA | NE | NE |
| 1272103 | prostori za pastoralno dejavnost | DA | DA | DA |
| 1272201 | pokopališki del stavbe ali spremljajoči del stavbe | DA | DA | DA |
| 1273001 | kulturni spomeniki | DA | DA | DA |
| 1274001 | drugnestanovanjski del stavbe, ki ni uvrščen drugje | DA | DA | DA |
| 1274003 | drug nestanovanjski del stavbe, ki ni uvrščen drugje | DA | NE | NE |
| 1274012 | drug nestanovanjski del stavbe, ki ni uvrščen drugje | DA | DA | DA |
| 1274018 | drvarnica | DA | NE | NE |
| 1274020 | stopnišče, hodnik | DA | DA | DA |
| 1272102 | del stavbe za opravljanje verskih obredov | Objekti se ne upoštevajo v analizi določitve NTP objektov |
| 1274002 | drug nestanovanjski del stavbe, ki ni uvrščen drugje |  |
| 1274006 | drug nestanovanjski del stavbe, ki ni uvrščen drugje |  |
| 1274008 | drug nestanovanjski del stavbe, ki ni uvrščen drugje |  |
| 1274009 | drug nestanovanjski del stavbe, ki ni uvrščen drugje |  |

Prikaz predpostavljene opremljenosti posamezne vrste objekta z določeno komunalno opremo

## Skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme

### Prometno omrežje

#### Opis stanja obstoječe komunalne opreme

Program opremljanja ureja občinsko cestno omrežje v Občini Prevalje in preko njega obračunava komunalni prispevek za že opremljena območja.

V občini sestavljajo občinsko cestno omrežje lokalne ceste (LC), in javne poti (JP). Cestno omrežje v občini je dobro razvejano, saj javne ceste potekajo do vseh območij, ki so naseljena.

Dolžina obstoječega občinskega cestnega omrežja, ki se vodi kot pravilna, znaša:

| Komunalna oprema | Vrsta omrežja | Skupaj [m] |
| --- | --- | --- |
| LC – lokalna cesta | primarno omrežje | 59.793 |
| JP – javna pot | sekundarno omrežje | 52.655 |
| skupaj | 112.448 |

Prikaz dolžine prometnega omrežja po kategorijah cest

#### Obračunska območja

Vzpostavitev obračunskih območij temelji na njihovi opremljenosti z občinskim prometnim omrežjem. Območje prometnega omrežja je razdeljeno na dve obračunski območji: C1 – omrežje cest – delno opremljeno območje ter C2 – omrežje cest – opremljeno območje.

C1 – omrežje cest – delno opremljeno območje predstavlja območja, ki še niso v celoti opremljena s prometnim omrežjem. To so območja, kjer je sicer prometno omrežje deloma že vzpostavljeno (zgrajeno ustrezno primarno prometno omrežje), vendar je za nemoteno delovanje območja potrebna dograditev javnega prometnega omrežja, praviloma v delu navezave zaključenih objektov na primarno prometno omrežje oziroma državno prometno omrežje.

C2 – omrežje cest – opremljeno območje predstavlja območja, ki so v celoti opremljena s prometnim omrežjem, tako da dograditev javnega prometnega omrežja praviloma ni potrebna.

Na območju občine obstajajo naslednja obračunska območja prometnega omrežja:

C1 – omrežje cest – delno opremljeno območje,

C2 – omrežje cest – opremljeno območje.

Dodatna obrazložitev:

Ob odmeri komunalnega prispevka se zavezancu odmeri komunalni prispevek za območje C1 ali za območje C2, odvisno od stanja v naravi.

- Če mora investitor za pridobitev gradbenega dovoljenja zgraditi del javnega prometnega omrežja, se zavezancu odmeri komunalni prispevek za območje C1. Tovrstna odmera se praviloma izvede ob obračunu komunalnega prispevka za območje neizvedenih občinskih podrobnih prostorskih načrtov ali njegovih predhodnih aktov, kjer komunalna oprema ni zgrajena v celoti. Investitor in Občina morata v primeru obračuna komunalnega prispevka samo za območje C1 dodatno skleniti pogodbo o opremljanju, s katero dorečeta obveznosti investitorja v izgradnjo manjkajoče komunalne opreme. Investitor in Občina se lahko dogovorita, da predmetno območje Občina komunalno opremi sama in investitorju obračuna komunalni prispevek. V obeh primerih je potrebno izdelati program opremljanja.

- Če se investitor na območju naselij v občini neposredno priključi na obstoječe prometno omrežje, se mu odmeri komunalni prispevek za območje C2. V tem primeru ob plačilu komunalnega prispevka občina investitorju zagotavlja možnost priključitve na javno prometno omrežje, brez pogojevanja kakršnihkoli dodatnih investicij v javno prometno omrežje.

- Če se investitor priključuje neposredno na državno cesto, je dolžan poravnati enake obveznosti, kot če bi se priključeval na občinsko cesto (plačati mora komunalni prispevek za prometno omrežje).

Posebej je potrebno poudariti, da zgoraj navedena določila prikazujejo prevladujočo prakso odmere komunalnega prispevka. Vsekakor lahko ob odmeri komunalnega prispevka pride do situacije, ko je potrebno postopati drugače od zgornjih navedb. Pristojni občinski organ ima zato pravico in dolžnost, da samostojno presodi in izvede takšen način odmere komunalnega prispevka za prometno omrežje, ki sledi principu odmere komunalnega prispevka, kot ga določa državna zakonodaja.

Naslednja preglednica prikazuje površino gradbenih parcel oziroma NTP, ki ležijo na posameznem obračunskem območju prometnega omrežja.

| Obračunsko območje | Površina gradbenih parcel [m2] | NTP objektov [m2] |
| --- | --- | --- |
| C1 – omrežje cest – delno opremljeno območje | 159.431 | 43.890 |
| C2 – omrežje cest – opremljeno območje | 2.283.808 | 711.310 |
| Skupaj | 2.443.239 | 755.200 |

Vsota površin gradbenih parcelin NTP objektov na posameznem obračunskem območju

Naslednja preglednica prikazuje površino gradbenih parcel in NTP objektov, ki so opremljeni s posamezno vrsto prometnega omrežja.

| Vrsta omrežja | Površina gradbenih parcel [m2] | NTP objektov [m2] |
| --- | --- | --- |
| primarno prometno omrežje | 2.443.239 | 755.200 |
| sekundarno prometno omrežje | 2.283.808 | 711.310 |

Vsota gradbenih parcelobjektov in NTP objektov, opremljenih s posamezno vrsto omrežja

Obračunsko območje prometnega omrežja je prikazano na karti 2: Prometno omrežje – pregledna karta obračunskih območij.

#### Skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme (S in OS)

Za določitev skupnih stroškov občinskega prometnega omrežja so bili uporabljeni podatki iz strokovne naloge "Določitev nadomestitvenih stroškov za omrežja in objekte lokalne komunalne infrastrukture" in podatki, ki jih je posredovala Občina. Dodatno so bili navedeni podatki preverjeni in usklajeni s trenutnimi tržnimi cenami gradbenih del. Vrednotenje zemljišč je bilo izvedeno na osnovi podatka o namenski rabi prostora, ki predstavlja glavni kriterij določitve vrednosti zemljišča. Dodatno na vrednost zemljišč vpliva tudi lokacija nepremičnine, kar je v primeru stavbnih zemljišč tudi upoštevano. Natančne površine, širine in dolžine cest so bile pridobljene iz digitalnega katastra občinskih cest in občinske banke cestnih podatkov, ki je bila zadnjič posodobljena v letu 2015.

Skupne stroške sestavljajo:

Vrednotenje zemeljskih del

Pri določitvi gradbenih stroškov za ceste so za asfaltirane ceste upoštevani stroški zemeljskih in ostalih del v skupni vrednosti 21,84 EUR/m2. Za makadamski zgornji ustroj stroški zemeljskih in ostalih del znašajo 6,27 EUR/m2. (Vrednost spodnjega ustroja je vključena v ceno.)

Če je bila določena vrednost zemeljskih in ostalih del na enoto širine ceste, se je navedeni znesek pomnožil s širino ceste + 1 meter obojestransko, iz česar je bil pridobljen podatek o stroških potrebnih del na dolžinsko enoto posamezne ceste.

Vrednotenje voziščne konstrukcije

Strošek izgradnje zgornjega ustroja je sestavljen iz stroškov izgradnje obrabne plasti, zgornje nosilne vezane plasti in spodnje nosilne nevezane plasti oz. tampona v odvisnosti od prometne obremenitve. Za asfaltni sloj je bila predpostavljena srednja prometna obtežba voziščne konstrukcije na dobro raščenih tleh s stroškom izvedbe 36,78 EUR/m2 za kategorijo LC. Za kategorijo JP znaša vrednost asfaltirane voziščne konstrukcije 31,91 EUR/m2. Izvedba makadama se vrednoti z18,89 EUR/m2 za vse kategorije cest. Vrednotenje tlakovanega cestišča znaša 62,20 EUR/m2.

Vrednotenje zemljišča

Za vse občinske ceste se privzame, da so javno dobro. Ceste, ki v naravi še niso vpisane kot javno dobro, je potrebno na način, določen z zakonodajo, pridobiti in vpisati v zemljiško knjigo kot javno dobro. Ker je za ta postopek pričakovati stroške odkupa zemljišč, Občina določa, da se vsa zemljišča, po katerih potekajo občinske ceste, ovrednotijo v odvisnosti od lokacije. (Odkup zemljišč za potrebe izgradnje cest na območju občine variira.) Tako je za strošek odkupa m2 ceste predviden naslednji znesek:

5 EUR/m2izven območja stavbnih zemljišč,

20 EUR/m2 znotraj območja stavbnih zemljišč, razen v naselju Prevalje,

30 EUR/m2 znotraj območja stavbnih zemljišč v naselju Prevalje.

Vrednotenje signalizacije

Določi se, da se skupni vrednosti občinskih cest doda vrednost vzpostavitve vertikalne in horizontalne signalizacije, ki se za javne poti ocenjuje v višini 5% vrednosti voziščne konstrukcije, za lokalne ceste pa v višini 8% vrednosti voziščne konstrukcije.

Vrednotenje posrednih stroškov gradnje

Posredni stroški gradnje predstavljajo stroške izdelave projektne dokumentacije, nadzora, raziskav ter ostale stroške in se določijo na podlagi pravilnika za določanje minimalnih cen. Vrednost posrednih stroškov za primer kategorije ceste »lokalna cesta« se ovrednoti v višini 10% od vrednosti voziščne konstrukcije. Za kategorijo ceste »javna pot« se ovrednoti v višini 8% vrednosti voziščne konstrukcije.

Vrednotenje objektov

Vrednotijo se vsi objekti (mostovi), ki so vpisani v banki cestnih podatkov. Vrednost objektov je določena na podlagi povprečne tržne cene izgradnje m2 objekta, ki se giblje okrog 900 EUR do 1.000 EUR. Tako je za vse objekte privzeta cena 1.800 EUR/m2. (Podatek o površini objekta je pridobljen iz obdelave podatkov občinske banke cestnih podatkov, ki prikazujejo zgolj podatek o svetli razpetini objekta, ne vsebujejo pa podatka o dolžini kril. Iz tega razloga je strošek izgradnje m2 objekta pomnožen z ustreznim faktorjem.)

Vrednotenje objektov javne razsvetljave

Vrednotenje javne razsvetljave se določi na podlagi ocene vrednosti vgradnje enote svetilke javne razsvetljave na naslednji način:

svetilka JR 1.092,00 EUR

Normirani stroški:

| Vrsta stroška | Normirani strošek |
| --- | --- |
| zemeljska in ostala dela za asfaltno voziščno konstrukcijo | 21,84 EUR/m2 |
| zemeljska in ostala dela za makadam voziščno konstrukcijo | 6,27 EUR/m2 |
| vrednost izgradnje voziščne konstrukcije - asfalt | 31,91 EUR/m2 - JP / 36,78 EUR/m2 - LC |
| vrednost izgradnje voziščne konstrukcije - makadam | 18,89 EUR/m2 |
| vrednost izgradnje voziščne konstrukcije- granitne kocke | 62,20EUR/m2 |
| vrednost m2 zemljišča, preko katerega poteka cesta | 5/ 20 / 30EUR/m2 |
| strošek enostavne signalizacije | 5% vrednosti VK - JP / 8% vrednosti VK - LC |
| posredni stroški gradnje | 8% vrednosti VK- JP / 10% vrednosti VK - LC |
| vrednost cestnih objektov (most) | 1.800 EUR/m2 |
| vrednost objekta javne razsvetljave | 1.092EUR/svetilko |

Normirani stroški, ki določajo vhodne podatke za določitev skupnih stroškov prometnega omrežja

Višina skupnih in obračunskih stroškov za obstoječe občinsko prometno omrežje znaša:

| Vrsta omrežja | S [EUR] | OS [EUR] |
| --- | --- | --- |
| primarno prometno omrežje | 16.666.590 | 10.333.286 |
| sekundarno prometno omrežje | 16.362.553 | 10.144.783 |
| Skupaj: | 33.029.143 | 20.478.069 |

Prikaz skupnih in obračunskih stroškov izgradnje prometnega omrežja v odvisnosti od vrste omrežja

Medtem, ko skupni stroški predstavljajo stroške izgradnje prometnega omrežja, obračunski stroški predstavljajo delež skupnih stroškov, ki zapadejo v odmero komunalnega prispevka.

Iz preglednice je razvidno, da Občina preko komunalnega prispevka obračuna 62% skupnih stroškov izgradnje primarnega in sekundarnega prometnega omrežja.

Višina faktorjev Cpij in Ctij za obstoječe občinsko prometno omrežje znaša:

| Obračunsko območje | Cpij [EUR/m2] | Ctij [EUR/m2] |
| --- | --- | --- |
| C1 – omrežje cest – delno opremljeno območje | 4,23 | 13,68 |
| C2 – omrežje ceste – opremljeno območje | 8,67 | 27,94 |

Prikaz vrednosti faktorjev Cpij in Ctij v odvisnosti od obračunskega območja

Višina faktorjev Cpij in Ctij za obstoječe občinsko prometno omrežje, glede na vrsto omrežja, znaša:

| Vrsta omrežja | Cpij [EUR/m2] | Ctij [EUR/m2] |
| --- | --- | --- |
| primarno prometno omrežje | 4,23 | 13,68 |
| sekundarno prometno omrežje | 4,44 | 14,26 |

Prikaz vrednosti faktorjev Cpij in Ctij v odvisnosti od vrste omrežja

Vrednost »C1 – omrežje cest – delno opremljeno območje« predstavljata faktorja Cpij in Ctij, dobljena na način deljenja obračunskih stroškov primarnega prometnega omrežja z vsoto površin gradbenih parcel in neto tlorisnih površin objektov, ki ležijo na območju, opremljenim s primarnim prometnim omrežjem.

Vrednost »C2 – omrežje cest – opremljeno območje« predstavljata faktorja Cpij in Ctij, dobljena na način vsote deljenja obračunskih stroškov primarnega in sekundarnega prometnega omrežja z vsoto površin gradbenih parcelin neto tlorisnih površin objektov, ki ležijo na območju, opremljenim s primarnim prometnim omrežjem in sekundarnim prometnim omrežjem.

### Kanalizacijsko omrežje

#### Opis stanja obstoječe komunalne opreme

Na območju občine Prevaljeje vzpostavljen kanalizacijski sistem, ki oskrbuje večino obstoječih stavb. Obstoječe kanalizacijsko omrežje bo potrebno ustrezno razširiti oziroma zagotoviti ustrezen odvod odpadnih voda za vse stavbe na območju Občine.

Dolžine obstoječega kanalizacijskega omrežja znašajo:

| Vrsta kanalizacijskega omrežja | Dolžina [m] |
| --- | --- |
| primarno kanalizacijsko omrežje | 6.259 |
| sekundarno kanalizacijsko omrežje | 31.360 |
| Skupaj: | 66.684 |

Prikaz dolžine kanalizacijskega omrežja po vrsti omrežja

| Objekti kanalizacijskega omrežja | Število |
| --- | --- |
| čistilna naprava | 3 |
| črpališče | 3 |

Prikaz številka objektov kanalizacijskega omrežja

#### Obračunska območja

Vzpostavitev obračunskih območij temelji na njihovi opremljenosti z občinskim kanalizacijskim omrežjem. Območje kanalizacijskega omrežja je razdeljeno na dve obračunski območji:K1 – omrežje kanalizacije – delno opremljeno območje inK2 – omrežje kanalizacije – opremljeno območje.

K1 – omrežje kanalizacije – delno opremljeno območje predstavlja območja, ki še niso v celoti komunalno opremljena. To so območja, kjer je sicer kanalizacijsko omrežje deloma že vzpostavljeno, vendar je za njegovo nemoteno delovanje območja potrebna dograditev javnega kanalizacijskega omrežja.

K2 – omrežje kanalizacije – opremljeno območje predstavlja območja, ki so v celoti opremljena s kanalizacijskim omrežjem, tako da dograditev javnega kanalizacijskega omrežja praviloma ni potrebna.

Na območju občine obstajata naslednji obračunski območji kanalizacijskega omrežja:

K1 – omrežje kanalizacije – delno opremljeno območje,

K2 – omrežje kanalizacije – opremljeno območje.

Dodatna obrazložitev:

Ob odmeri komunalnega prispevka se zavezancu odmeri komunalni prispevek za območje K1 ali za območje K2, odvisno od stanja v naravi.

Če mora investitor za pridobitev gradbenega dovoljenja zgraditi del javnega kanalizacijskega omrežja, se mu odmeri komunalni prispevek za območje K1. Tovrstna odmera se praviloma izvede ob obračunu komunalnega prispevka za območje neizvedenih občinskih podrobnih prostorskih načrtov ali njegovih predhodnih aktov, kjer komunalna oprema ni zgrajena v celoti. Investitor in Občina morata v primeru obračuna komunalnega prispevka samo za območje K1 dodatno skleniti pogodbo o opremljanju, s katero dorečeta obveznosti investitorja v izgradnjo manjkajoče komunalne opreme. Investitor in Občina se lahko dogovorita, da predmetno območje Občina komunalno opremi sama in investitorju obračuna komunalni prispevek. V obeh primerih je potrebno izdelati program opremljanja.

Če se investitor neposredno priključi na obstoječe kanalizacijsko omrežje, se mu odmeri komunalni prispevek za območje K2. V tem primeru ob plačilu komunalnega prispevka občina investitorju zagotavlja možnost priključitve na javno kanalizacijsko omrežje, brez pogojevanja kakršnihkoli dodatnih investicij v javno kanalizacijsko omrežje.

Če investitor gradi na območju, ki ni opremljeno s kanalizacijskim omrežjem, se mu komunalni prispevek za kanalizacijsko omrežje po tem programu opremljanja ne obračuna.

Posebej je potrebno poudariti, da zgoraj navedena določila prikazujejo prevladujočo prakso odmere komunalnega prispevka. Vsekakor lahko ob odmeri komunalnega prispevka pride do situacije, ko je potrebno postopati drugače od zgornjih navedb. Pristojni občinski organ ima zato pravico in dolžnost, da samostojno presodi in izvede takšen način odmere komunalnega prispevka za kanalizacijsko omrežje, ki sledi principu odmere komunalnega prispevka, kot ga določa državna zakonodaja.

Naslednja preglednica prikazuje površino gradbenih parcel oziroma NTP objektov, ki ležijo na posameznem obračunskem območju kanalizacijskega omrežja.

| Obračunsko območje | Površina gradbenih parcel [m2] | NTP objektov [m2] |
| --- | --- | --- |
| NI OPREMLJENO | 1.109.719 | 249.318 |
| K1 – omrežje kanalizacije – delno opremljeno območje | 171.194 | 50.614 |
| K2 – omrežje kanalizacije – opremljeno območje | 1.162.326 | 455.268 |

Vsota površin gradbenih parcel in NTP objektov na posameznem obračunskem območju

Naslednja preglednica prikazuje površino gradbenih parcel in NTP objektov, ki so opremljeni s posamezno vrsto kanalizacijskega omrežja.

| Vrsta omrežja | Površina gradbenih parcel [m2] | NTP objektov [m2] |
| --- | --- | --- |
| NI OPREMLJENO | 1.109.719 | 249.318 |
| primarno kanalizacijsko omrežje | 1.333.520 | 505.882 |
| sekundarno kanalizacijsko omrežje | 1.162.326 | 455.268 |

Vsota površin gradbenih parcelin NTP objektov, opremljenih s posamezno vrsto omrežja

Obračunsko območje kanalizacijskega omrežja je prikazano na karti 3: Kanalizacijsko omrežje – pregledna karta obračunskih območij.

#### Skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme (S in OS)

Za določitev skupnih stroškov kanalizacijskega omrežja, so bili uporabljeni podatki iz strokovne naloge "Določitev nadomestitvenih stroškov za omrežja in objekte lokalne komunalne opreme" in podatki, ki so bili pridobljeni iz zbirnega katastra GJI. Vrednost izgradnje kanalizacijskih vodov je pridobljena z metodo množičnega vrednotenja, pri čemer je upoštevana III. – IV. kategorija zemljine ter 2,0 oz. 2,5 metra povprečne globine izkopa, odvisno od širine cevi. Vrednost izgradnje komunalne opreme je nadaljnje določena še od premera kanalizacijskega voda ter materiala voda.

Tako velja:

| Nazivni premer [cm] | Vrednost [EUR/m'] |
| --- | --- |
| PVC profili |
| ≤30 | 120,12 |
| >30≤ 80 | 157,25 |
| >80 | 192,19 |
| Betonski profili |
| ≤ 50 | 131,04 |
| > 50≤ 80 | 174,72 |
| >80 | 192,19 |

Vrednost izgradnje v EUR/m' posameznega nazivnega premera kanalizacijskega voda

| Objekt | Količina | Vrednost |
| --- | --- | --- |
| črpališče | 3 | 39.066 |
| čistilna naprava | 3 | 55.000 |
| skupaj | 94.066 |

Vrednotenje objektov na kanalizacijskem omrežju

Višina skupnih in obračunskih stroškov za obstoječe občinsko kanalizacijsko omrežje znaša:

| Vrsta omrežja | S [EUR] | OS [EUR] |
| --- | --- | --- |
| primarno kanalizacijsko omrežje | 1.008.878 | 958.434 |
| sekundarno kanalizacijsko omrežje | 4.293.429 | 4.078.758 |
| Skupaj: | 5.302.307 | 5.037.192 |

Prikaz skupnih in obračunskih stroškov izgradnje kanalizacijskega omrežja v odvisnosti od vrste omrežja

Medtem, ko skupni stroški predstavljajo stroške izgradnje kanalizacijskega omrežja, obračunski stroški predstavljajo delež skupnih stroškov, ki zapadejo v odmero komunalnega prispevka.

Iz preglednice je razvidno, da Občina preko komunalnega prispevka obračuna 95% skupnih stroškov izgradnje primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja.

Višina faktorjev Cpij in Ctij za obstoječe občinsko kanalizacijsko omrežje znaša:

| Obračunsko območje | Cpij [EUR/m2] | Ctij [EUR/m2] |
| --- | --- | --- |
| K1 – omrežje kanalizacije – delno opremljeno območje | 0,72 | 1,89 |
| K2 – omrežje kanalizacije – opremljeno območje | 4,23 | 10,85 |

Prikaz vrednosti faktorjev Cpij in Ctij v odvisnosti od obračunskega območja

Višina faktorjev Cpij in Ctij za obstoječe kanalizacijsko omrežje, glede na vrsto omrežja, znaša:

| Vrsta omrežja | Cpij [EUR/m2] | Ctij [EUR/m2] |
| --- | --- | --- |
| primarno kanalizacijsko omrežje | 0,72 | 1,89 |
| sekundarno kanalizacijsko omrežje | 3,51 | 8,96 |

Prikaz vrednosti faktorjev Cpij in Ctij v odvisnosti od vrste omrežja

Vrednost »K1 – omrežje kanalizacije – delno opremljeno območje« predstavljata faktorja Cpij in Ctij, dobljena na način deljenja obračunskih stroškov primarnega kanalizacijskega omrežja z vsoto površin gradbenih parcel in neto tlorisnih površin objektov, ki ležijo na območju, opremljenim s primarnim kanalizacijskim omrežjem.

Vrednost »K2 – omrežje kanalizacije – opremljeno območje« predstavljata faktorja Cpij in Ctij, dobljena na način vsote deljenja obračunskih stroškov primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja z vsoto površin gradbenih parcel in neto tlorisnih površin objektov, ki ležijo na območju, opremljenim s primarnim in sekundarnim kanalizacijskim omrežjem.

### Vodovodno omrežje

#### Opis stanja obstoječe komunalne opreme

Obstoječi glavni vodovodni sistem temelji na zmogljivostih dolinskega vodovoda, ki s pitno vodo oskrbuje več občin, in na zmogljivostih manjših vodnih virov. Dodatno na območju občine obstaja še en javni vodovod; in sicer na območju naselja Šentanel. Ostala območja stavbnih zemljišč in objekti na njih, ki se ne oskrbujejo iz enega od dveh javnih vodovodnih sistemov, si oskrbo s pitno vodo zagotavljajo samostojno oziroma v okviru krajevnih ali vaških vodovodov.

Dolžine obstoječega vodovodnega omrežja znašajo:

| Vrsta vodovodnega omrežja | Dolžina [m] |
| --- | --- |
| primarno vodovodno omrežje | 20.721 |
| sekundarno vodovodno omrežje | 36.050 |
| Skupaj: | 56.771 |

Prikaz dolžine vodovodnega omrežja po vrsti omrežja

| Objektivodovodnega omrežja | Število |
| --- | --- |
| črpališče | 1 |
| vodohran | 3 |
| zajetje | 4 |

- Prikaz številka objektov vodovodnega omrežja

#### Obračunska območja

Vzpostavitev obračunskih območij temelji na njihovi opremljenosti z občinskim vodovodnim omrežjem. Območje vodovodnega omrežja je razdeljeno na dve obračunski območji; V1 – omrežje vodovoda – delno opremljeno območje in V2 – omrežje vodovoda – opremljeno območje.

V1 – omrežje vodovoda – delno opremljeno območje predstavlja območja, ki še niso v celoti opremljena z vodovodnim omrežjem. To so območja, kjer je sicer vodovodno omrežje deloma že vzpostavljeno(zgrajeno ustrezno primarno vodovodno omrežje), vendar je za nemoteno delovanje območja potrebna dograditev javnega vodovodnega omrežja.

V2 – omrežje vodovoda – opremljeno območjepredstavlja območja, ki so v celoti opremljena z vodovodnim omrežjem, tako da dograditev javnega vodovodnega omrežja praviloma ni potrebna.

Na območju občine obstajajo naslednja obračunska območja vodovodnega omrežja:

V1 – omrežje vodovoda – delno opremljeno območje,

V2 – omrežje vodovoda – opremljeno območje.

Dodatna obrazložitev:

Ob odmeri komunalnega prispevka se zavezancu odmeri komunalni prispevek za območje V1 ali za območje V2, odvisno od stanja v naravi.

- Če mora investitor za pridobitev gradbenega dovoljenja zgraditi del javnega vodovodnega omrežja, se mu odmeri komunalni prispevek za območje V1. Tovrstna odmera se praviloma izvede ob obračunu komunalnega prispevka za območje neizvedenih občinskih podrobnih prostorskih načrtov ali njegovih predhodnih aktov, kjer komunalna oprema ni zgrajena v celoti. Investitor in Občina morata v primeru obračuna komunalnega prispevka samo za območje V1 dodatno skleniti pogodbo o opremljanju, s katero dorečeta obveznosti investitorja v izgradnjo manjkajoče komunalne opreme. Investitor in Občina se lahko dogovorita, da predmetno območje Občina komunalno opremi sama in investitorju obračuna komunalni prispevek. V obeh primerih je potrebno izdelati program opremljanja.

- Če se investitor neposredno priključi na obstoječe vodovodno omrežje, se mu odmeri komunalni prispevek za območje V2. V tem primeru ob plačilu komunalnega prispevka občina investitorju zagotavlja možnost priključitve na javno vodovodno omrežje, brez pogojevanja kakršnihkoli dodatnih investicij v javno vodovodno omrežje.

- Če investitor gradi na območju, ki ni opremljeno z vodovodnim omrežjem, se mu komunalni prispevek za vodovodno omrežje po tem programu opremljanja ne obračuna.

Posebej je potrebno poudariti, da zgoraj navedena določila prikazujejo prevladujočo prakso odmere komunalnega prispevka. Vsekakor lahko ob odmeri komunalnega prispevka pride do situacije, ko je potrebno postopati drugače od zgornjih navedb. Pristojni občinski organ ima zato pravico in dolžnost, da samostojno presodi in izvede takšen način odmere komunalnega prispevka za vodovodno omrežje, ki sledi principu odmere komunalnega prispevka, kot ga določa državna zakonodaja.

Naslednja preglednica prikazuje površino gradbenih parcel oziroma NTP objektov, ki ležijo na

posameznem obračunskem območju vodovodnega omrežja.

| Obračunsko območje | Površina gradbenih parcel [m2] | NTP objektov [m2] |
| --- | --- | --- |
| NI OPREMLJENO | 754.186 | 175.644 |
| V1 – omrežje vodovoda – delno opremljeno območje | 142.279 | 36.372 |
| V2 – omrežje vodovoda – opremljeno območje | 1.546.774 | 543.184 |
| Skupaj: | 2.443.239 | 755.200 |

Vsota površin gradbenih parcelin NTP objektov na posameznem obračunskem območju

Naslednja preglednica prikazuje površino parcel objektov in NTP objektov, ki so opremljeni s posamezno vrsto vodovodnega omrežja.

| Vrsta omrežja | Površina parcel objektov [m2] | NTP objektov [m2] |
| --- | --- | --- |
| NI OPREMLJENO | 754.186 | 175.644 |
| primarno vodovodno omrežje | 1.689.053 | 579.556 |
| sekundarno vodovodno omrežje | 1.546.774 | 543.184 |

Vsota površin gradbenih parcel in NTP objektov, opremljenih s posamezno vrsto omrežja

Obračunsko območje vodovodnega omrežja je prikazano na karti 4: Vodovodno omrežje – pregledna karta obračunskih območij.

#### Skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme (S in OS)

Za določitev skupnih stroškov vodovodnega omrežja so bili uporabljeni podatki iz strokovne naloge "Določitev nadomestitvenih stroškov za omrežja in objekte lokalne komunalne opreme".Vrednost izgradnje vodovodnih vodov je pridobljena z metodo množičnega vrednotenja, pri čemer je upoštevana III. – IV. kategorija zemljine ter povprečna globina izkopa 1,2 oz. 1,5 metra, odvisno od širine cevi. Vrednost izgradnje komunalne opreme je nadaljnje določena še od premera vodovodnega voda ter materiala voda.

Tako velja:

| Nazivni premer[mm] | Vrednost[EUR/m'] |
| --- | --- |
| kovinski profil |
| ≤ 80 | 78,62 |
| > 80 ≤ 130 | 131,04 |
| 200 | 192,19 |
| > 200 ≤ 350 | 262,08 |
| nekovinski profil |
| ≤ 80 | 65,22 |
| >80 ≤ 100 | 78,62 |
| >160 ≤ 250 | 157,25 |
| > 300 | 218,40 |

Vrednost izgradnje v EUR/m' posameznega nazivnega premera vodovodnega voda

| Objekt | Količina | Vrednost [EUR] |
| --- | --- | --- |
| črpališče | 1 | 38.220 |
| vodohran | 3 | 208.491 |
| zajetje | 4 | 40.404 |
| Skupaj: | 287.115 |

Skupna vrednost posamezne vrste objektov vodovodnega omrežja

Višina skupnih in obračunskih stroškov za obstoječe vodovodno omrežje znaša:

| Vrsta omrežja | S [EUR] | OS [EUR] |
| --- | --- | --- |
| primarno vodovodno omrežje | 3.270.028 | 3.106.526 |
| sekundarno vodovodno omrežje | 2.831.750 | 2.690.163 |
| Skupaj: | 6.101.778 | 5.796.689 |

Prikaz skupnih in obračunskih stroškov izgradnje vodovodnega omrežja v odvisnosti od vrste omrežja

Medtem, ko skupni stroški predstavljajo stroške izgradnje vodovodnega omrežja, obračunski stroški predstavljajo delež skupnih stroškov, ki zapadejo v odmero komunalnega prispevka.

Iz preglednice je razvidno, da Občina preko komunalnega prispevka obračuna 95% skupnih stroškov izgradnje primarnega in sekundarnega vodovodnega omrežja.

Višina faktorjev Cpij in Ctij za obstoječe občinsko vodovodno omrežje znaša:

| Obračunsko območje | Cpij [EUR/m2] | Ctij [EUR/m2] |
| --- | --- | --- |
| V1 – omrežje vodovoda – delno opremljeno območje | 1,84 | 5,36 |
| V2 – omrežje vodovoda – opremljeno območje | 3,58 | 10,31 |

Prikaz vrednosti faktorjev Cpij in Ctij v odvisnosti od obračunskega območja

Višina faktorjev Cpij in Ctij za obstoječe vodovodno omrežje, glede na vrsto omrežja, znaša:

| Vrsta omrežja | Cpij [EUR/m2] | Ctij [EUR/m2] |
| --- | --- | --- |
| primarno vodovodno omrežje | 1,84 | 5,36 |
| sekundarno vodovodno omrežje | 1,74 | 4,95 |

Prikaz vrednosti faktorjev Cpij in Ctij v odvisnosti od vrste omrežja

Vrednost »V1 – omrežje vodovoda – delno opremljeno območje« predstavljata faktorja Cpij in Ctij, dobljena na način deljenja obračunskih stroškov primarnega vodovodnega omrežja z vsoto površin gradbenih parcel in neto tlorisnih površin objektov, ki ležijo na območju, opremljenim s primarnim vodovodnim omrežjem.

Vrednost »V2 – omrežje vodovoda – opremljeno območje« predstavljata faktorja Cpij in Ctij, dobljena na način vsote deljenja obračunskih stroškov primarnega in sekundarnega vodovodnega omrežja z vsoto površin gradbenih parcel in neto tlorisnih površin objektov, ki ležijo na območju, opremljenim s primarnim in sekundarnim vodovodnim omrežjem.

### Omrežje ravnanja z odpadki

#### Opis stanja obstoječe komunalne opreme

Na območju celotne občine je organizirana služba zbiranja, odvoza in deponiranja komunalnih odpadkov. V občini so postavljene posode za zbiranje odpadkov (ekološki otoki), ki so razporejeni na območju celotne občine na vidnih delih posameznih naselij.

#### Obračunska območja

Vzpostavitev obračunskih območij temelji na njihovi opremljenosti z občinskim omrežjem objektov ravnanja z odpadki. Območje omrežja objektov ravnanja z odpadki je enotno za območje celotne občine.

KOM – ravnanje z odpadki – opremljeno območje

KOM – ravnanje z odpadki – opremljeno območje predstavlja vsa območja stavbnih zemljišč ter preostalih zemljišč, na katerih je dovoljena gradnja objektov, za katere se lahko odmeri komunalni prispevek.

Dodatna obrazložitev:

Ob odmeri komunalnega prispevka se zavezancu vedno odmeri komunalni prispevek za območje KOM.

- Tudi če mora investitor za pridobitev gradbenega dovoljenja zgraditi del omrežja objektov ravnanja z odpadki, se mu komunalni prispevek za območje KOM odmeri v celotnem znesku. Tovrstna odmera se praviloma izvede ob obračunu komunalnega prispevka za območje neizvedenih občinskih podrobnih prostorskih načrtov ali njegovih predhodnih aktov, kjer komunalna oprema ni zgrajena v celoti. Investitor in občina morata v primeru obračuna komunalnega prispevka za območje KOM na delno opremljenem območju dodatno skleniti pogodbo o opremljanju, s katero dorečeta obveznosti investitorja v izgradnjo manjkajoče komunalne opreme oziroma Občina predmetno območje komunalno opremi sama. V obeh primerih se izdela program opremljanja.

- Če se investitor neposredno priključi na obstoječe omrežje objektov ravnanja z odpadki, se mu odmeri komunalni prispevek za območje KOM. V tem primeru ob plačilu komunalnega prispevka občina investitorju zagotavlja možnost priključitve na javno omrežje objektov ravnanja z odpadki, brez pogojevanja kakršnihkoli dodatnih investicij v javno omrežje.

Posebej je potrebno poudariti, da zgoraj navedena določila prikazujejo prevladujočo prakso odmere komunalnega prispevka. Vsekakor lahko ob odmeri komunalnega prispevka pride do situacije, ko je potrebno postopati drugače od zgornjih navedb. Pristojni občinski organ ima zato pravico in dolžnost, da samostojno presodi in izvede takšen način odmere komunalnega prispevka za omrežje objektov ravnanja z odpadki, ki sledi principu odmere komunalnega prispevka, kot ga določa državna zakonodaja.

Naslednja preglednica prikazuje površino gradbenih parcel oziroma NTP, ki ležijo na obračunskem območju omrežja objektov ravnanja z odpadki.

| Obračunsko območje | Površina gradbenih parcel [m2] | NTP objektov [m2] |
| --- | --- | --- |
| KOM – ravnanje z odpadki – opremljeno območje | 2.443.239 | 755.200 |
| Skupaj: | 2.443.239 | 755.200 |

Vsota površin gradbenih parcel in NTP objektov na obračunskem območju

Naslednja preglednica prikazuje gradbenih parcel objektov in NTP objektov, ki so opremljeni z omrežjem objektov ravnanja z odpadki

| Vrsta omrežja | Površina parcel objektov [m2] | NTP objektov [m2] |
| --- | --- | --- |
| omrežje objektov ravnanja z odpadki | 2.443.239 | 755.200 |

Vsota površin gradbenih parcel in NTP objektov, opremljenih z omrežjem objektov ravnanja z odpadki

Obračunsko območje objektov zbiranja komunalnih odpadkov je prikazano na karti 5: Objekti ravnanja z odpadki – pregledna karta obračunskih območij.

#### Skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme (S in OS)

Za določitev skupnih in obračunskih stroškov zbiranja in odlaganja komunalnih odpadkov so bili uporabljeni podatki o vrednosti objektov, ki jih je posredovala Občina. Objektom je bila določena vrednost na podlagi naslednjega cenika:

| Komunalna oprema | Vrednost [EUR] |
| --- | --- |
| deponija | 285.960 |
| ekološki otoki | 62.057 |
| zbirni center | 274.788 |
| Skupaj: | 622.805 |

Skupna vrednost posamezne vrste objektov omrežja ravnanja z odpadki

Višina skupnih in obračunskih stroškov za obstoječe omrežje objektov ravnanja z odpadki znaša:

| Vrsta omrežja | S [EUR] | OS [EUR] |
| --- | --- | --- |
| omrežje objektov ravnanja z odpadki | 622.805 | 373.683 |
| Skupaj: | 622.805 | 373.683 |

Prikaz skupnih in obračunskih stroškov izgradnja objektov omrežja ravnanja z odpadki

Medtem, ko skupni stroški predstavljajo stroške izgradnje omrežja ravnanja z odpadki, obračunski stroški predstavljajo delež skupnih stroškov, ki zapadejo v odmero komunalnega prispevka. Iz preglednice je razvidno, da Občina preko komunalnega prispevka obračuna celotne stroške izgradnje omrežja ravnanja z odpadki.

Višina faktorjev Cpij in Ctij za obstoječe občinsko omrežje objektov ravnanja z odpadki znaša:

| Obračunsko območje | Cpij [EUR/m2] | Ctij [EUR/m2] |
| --- | --- | --- |
| KOM – ravnanje z odpadki – opremljeno območje | 0,15 | 0,49 |

Prikaz vrednosti faktorjev Cpij in Ctij v odvisnosti od obračunskega območja

Višina faktorjev Cpij in Ctij za obstoječe omrežje objektov ravnanja z odpadki, glede na vrsto omrežja, znaša:

| Vrsta omrežja | Cpij [EUR/m2] | Ctij [EUR/m2] |
| --- | --- | --- |
| omrežje objektov ravnanja z odpadki | 0,15 | 0,49 |

Prikaz vrednosti faktorjev Cpij in Ctij v odvisnosti od vrste omrežja

Vrednost »KOM – ravnanje z odpadki – opremljeno območje« predstavljata faktorja Cpij in Ctij, dobljena na način deljenja vsote obračunskih stroškov omrežja objektov ravnanja z odpadki, z vsoto površin gradbenih parcel in neto tlorisnih površin objektov, ki ležijo na območju, opremljenim z objekti ravnanja z odpadki.

# Podlage za odmero komunalnega prispevka

## Vrste objektov, za katere se komunalni prispevek lahko odmeri

Veljavna zakonodaja (Zakon o graditvi objektov in Zakon o prostorskem načrtovanju) določa odmero komunalnega prispevka v primeru gradenj vseh vrst objektov, ki se priključujejo na komunalno opremo. (Kdaj velja, da se objekt priključuje na komunalno opremo, je navedeno v nadaljevanju poglavja.)

Zakon o prostorskem načrtovanju določa kot zavezanca za odmero komunalnega prispevka lastnika objekta, ki se bo na novo (prvič) priključil na komunalno opremo oziroma bo povečeval površino objekta, oziroma spremenil njegovo namembnost.

Podrobneje vrste objektov glede na zahtevnost določa Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje. Ta določa:

zahtevne objekte,

manj zahtevne objekte,

nezahtevne objekte,

enostavne objekte.

Odmera komunalnega prispevka za izvede za zahtevne in manj zahtevne objekte.

## Opremljenost objekta s posamezno vrsto komunalne opreme

Ob odmeri komunalnega prispevka, pristojni organ Občine ugotovi, na katero vrsto komunalne opreme se objekt, ki je predmet odmere komunalnega prispevka, priključuje oziroma katero vrsto komunalne opreme bo objekt koristil.

Objekt lahko koristi prometno omrežje ter omrežje objektov zbiranja komunalnih odpadkov – kolektivna komunalna oskrba.

Objekt se lahko priključuje na kanalizacijsko omrežje in vodovodno omrežje – individualna komunalna oskrba.

Ne glede na zgoraj navedeno, se kot uporaba posamezne komunalne opreme uporablja izraz »priključuje«.

Ker se komunalni prispevek odmerja za več vrst komunalne opreme, katere se obravnavajo in uporabljajo različno, velja:

### Prometno omrežje

Prometno omrežje predstavlja kolektivno komunalno opremo, za katero se predvideva, da jo uporablja vsak objekt, za katerega je potrebno v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja izvajalca gospodarske javne službe državnih ali občinskih cest zaprositi za izdajo soglasja za priključitev objekta na obstoječe javno prometno omrežje. Prometno omrežje, katerega predstavljajo občinske ceste, služi vsem občanom in je tudi vzpostavljeno na način, da ga lahko uporabljajo vsi. Prometno omrežje na območju celotne občine sicer ni vzpostavljeno v enako kvalitetni tehnični izvedbi, vendar to dejstvo ne vpliva in ne sme vplivati na odmero komunalnega prispevka. Prometno omrežje se projektira in dimenzionira glede na gostoto uporabe, pričakovano rast uporabe ipd. Na tej podlagi se določijo prečni profili in kvaliteta materialov, ki se vgradijo v cestišče in celotno cestno telo.

Ob odmeri komunalnega prispevka je njegov delež, ki je vezan na uporabo prometnega omrežja, dolžan poravnati vsak. Stališča, da se objekt priključuje neposredno na državno cesto, da se za delovanje objekta ne uporablja prometnega omrežja ipd. se zavrnejo kot neutemeljena.

Možnost zmanjšanja odmere komunalnega prispevka za prometno omrežje lahko predstavlja dejstvo, da na zaključenem območju pozidave še ni v celoti vzpostavljeno prometno omrežje, kot ga določa veljavna zakonodaja (območje C1 – omrežje cest – delno opremljeno območje). Tovrstni primeri so evidentirani, saj je zanje praviloma določena izdelava OPPN-ja. V posameznih primerih se lahko dogodi, da izdelava OPPN-ja ni predvidena, območje ali objekt pa vseeno ni v celoti opremljeno s prometnim omrežjem, kar se ugotovi najkasneje ob izdaji dodatnih pogojev za priključitev objekta na obstoječe javno prometno omrežje (obveza investitorju, da dogradi javno prometno omrežje), katere v fazi postopka pridobitve gradbenega dovoljenja izda upravljavec gospodarske javne službe občinskega ali državnega prometnega omrežja. V tem primeru se komunalni prispevek odmeri od dejanske opremljenosti, ne glede na kartografski prikaz komunalne opremljenosti – zavezanec poravna prispevek C1 – omrežje cest – delno opremljeno območje. Gradnjo manjkajočega javnega prometnega omrežja izvede lastnik omrežja oziroma se za obravnavano območje sklene pogodba o opremljanju, na podlagi katere območje komunalno opremi zainteresirani investitor. V obeh primerih je podlaga za izvedbo del izdelan poseben program opremljanja stavbnih zemljišč. V prvem primeru investitor svoj del obveznosti poravna s plačilom dodatnega komunalnega prispevka za izgradnjo novega javnega prometnega omrežja. V drugem primeru izgradnjo novega prometnega omrežja financira samostojno in na ta način svoje obveznosti poravna v naravi.

### Kanalizacijsko omrežje

Kanalizacijsko omrežje predstavlja individualno komunalno opremo. Priključitev nanj se izvede na način, da se predvideni priključek fizično naveže na obstoječe omrežje, za kar se v nadaljevanju plačuje tudi obvezne mesečne prispevke za uporabo omrežja in z njim povezanih dobrin. Ker kanalizacijsko omrežje ni vzpostavljeno na celotnem območju občine, se nanj ni potrebno vedno neposredno priključiti. Praviloma pa velja, da se je potrebno priključiti na obstoječe kanalizacijsko omrežje, če le-to obstaja znotraj naselja. Hkrati se upošteva tudi oddaljenost objekta od javnega kanalizacijskega omrežja, kot ga določa državna in lokalna zakonodaja.

Ob odmeri komunalnega prispevka je njegov delež, ki je vezan na uporabo kanalizacijskega omrežja, dolžan poravnati vsak, ki se nanj priključuje. Na obstoječe kanalizacijsko omrežje (pod zakonskimi pogoji) se mora priključiti vsak stanovanjski objekt in tisti nestanovanjski objekt, ki bo kanalizacijsko omrežje koristil oziroma se bo nanj priključeval.

Možnost zmanjšanja odmere komunalnega prispevka za kanalizacijsko omrežje lahko predstavlja dejstvo, da na zaključenem območju pozidave še ni v celoti vzpostavljeno kanalizacijsko omrežje, kot ga določa veljavna zakonodaja (območje K1 – kanalizacija – delno opremljeno območje). Tovrstni primeri so evidentirani, saj je zanje praviloma določena izdelava OPPN-ja. V posameznih primerih se lahko dogodi, da izdelava OPPN-ja ni predvidena, območje ali objekt pa vseeno ni v celoti opremljeno s kanalizacijskim omrežjem, kar se ugotovi najkasneje ob izdaji dodatnih pogojev za priključitev objekta na obstoječe javno kanalizacijsko omrežje (obveza investitorju, da dogradi javno kanalizacijsko omrežje), katere v fazi postopka pridobitve gradbenega dovoljenja izda upravljavec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. V tem primeru se komunalni prispevek odmeri od dejanske opremljenosti, ne glede na kartografski prikaz komunalne opremljenosti – zavezanec poravna prispevek K1 – kanalizacija – delno opremljeno območje. Gradnjo manjkajočega javnega kanalizacijskega omrežja izvede lastnik omrežja oziroma se za obravnavano območje sklene pogodba o opremljanju, na podlagi katere območje komunalno opremi zainteresirani investitor. V obeh primerih je podlaga za izvedbo del izdelan poseben program opremljanja stavbnih zemljišč. V prvem primeru investitor svoj del obveznosti poravna s plačilom dodatnega komunalnega prispevka za izgradnjo novega javnega kanalizacijskega omrežja. V drugem primeru izgradnjo novega kanalizacijskega omrežja financira samostojno in na ta način svoje obveznosti poravna v naravi.

### Vodovodno omrežje

Vodovodno omrežje predstavlja individualno komunalno opremo. Priključitev nanj se izvede na način, da se predvideni priključek fizično naveže na obstoječe omrežje, za kar se v nadaljevanju plačuje tudi obvezne mesečne prispevke za uporabo omrežja in z njim povezanih dobrin. Ker vodovodno omrežje ni vzpostavljeno na celotnem območju občine, se nanj ni potrebno vedno neposredno priključiti. Praviloma pa velja, da se je potrebno priključiti na obstoječe vodovodno omrežje, če le-to obstaja znotraj naselja. Hkrati se upošteva tudi oddaljenost objekta od javnega vodovodnega omrežja, kot ga določa državna in lokalna zakonodaja.

Ob odmeri komunalnega prispevka je njegov delež, ki je vezan na uporabo vodovodnega omrežja, dolžan poravnati vsak, ki se nanj priključuje. Na obstoječe vodovodno omrežje (pod zakonskimi pogoji) se mora priključiti vsak stanovanjski objekt in tisti nestanovanjski objekt, ki bo vodovodno omrežje koristil oziroma se bo nanj priključeval.

Možnost zmanjšanja odmere komunalnega prispevka za vodovodno omrežje lahko predstavlja dejstvo, da na zaključenem območju pozidave še ni v celoti vzpostavljeno vodovodno omrežje, kot ga določa veljavna zakonodaja (območje V1 – vodovod – delno opremljeno območje). Tovrstni primeri so evidentirani, saj je zanje praviloma določena izdelava OPPN-ja. V posameznih primerih se lahko dogodi, da izdelava OPPN-ja ni predvidena, območje ali objekt pa vseeno ni v celoti opremljeno z vodovodnim omrežjem, kar se ugotovi najkasneje ob izdaji dodatnih pogojev za priključitev objekta na obstoječe javno vodovodno omrežje (obveza investitorju, da dogradi javno vodovodno omrežje), katere v fazi postopka pridobitve gradbenega dovoljenja izda upravljavec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo. V tem primeru se komunalni prispevek odmeri od dejanske opremljenosti, ne glede na kartografski prikaz komunalne opremljenosti – zavezanec poravna prispevek V1 – vodovod – delno opremljeno območje. Gradnjo manjkajočega javnega vodovodnega omrežja izvede lastnik omrežja oziroma se za obravnavano območje sklene pogodba o opremljanju, na podlagi katere območje zainteresirani investitor komunalno opremi. V obeh primerih je podlaga za izvedbo del izdelan poseben program opremljanja stavbnih zemljišč. V prvem primeru investitor svoj del obveznosti poravna s plačilom dodatnega komunalnega prispevka za izgradnjo novega javnega vodovodnega omrežja. V drugem primeru izgradnjo novega vodovodnega omrežja financira samostojno in na ta način svoje obveznosti poravna v naravi.

### Objekti ravnanja z odpadki

Objekti ravnanja z odpadki predstavljajo kolektivno komunalno opremo, za katero se predvideva, da jo uporablja vsak objekt. Navedeni objekti, katere predstavljajo objekti na območju deponije in EKO otoki, služijo vsem občanom in so tudi vzpostavljeni na način, da jih lahko uporabljajo vsi.

Ob odmeri komunalnega prispevka je njegov delež, ki je vezan na uporabo objektov ravnanja z odpadki, dolžan poravnati vsak investitor, ki mora v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja zaprositi za pridobitev soglasja za priključitev na vsaj eno od obveznih gospodarskih javnih služb. Stališča, da objekt odpadkov ne bo proizvajal ipd. se zavrnejo kot neutemeljena.

Možnost zmanjšanja odmere komunalnega prispevka za uporabo objektov ravnanja z odpadki ni. Del komunalnega prispevka, ki odpade na navedeno komunalno službo, je dolžan poravnati vsak investitor.

#### Preračun obračunskih stroškov obstoječe komunalne opreme na merske enote

Za potrebe odmere komunalnega prispevka zavezancem je potrebno izračunane obračunske stroške preračunati na enoto mere, ki se uporablja za odmero komunalnega prispevka. Preračun se opravi na naslednji način:

Cpij = OS/sumAj in Ctij = OS /sumTj

Kjer je:

| Cpij | stroški opremljanja kvadratnega metra gradbene parcele z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju |
| --- | --- |
| Ctij | stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju |
| OS | obračunski stroški za določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju |
| sumAj | vsota površin vseh gradbenih parcel, ki ležijo na obračunskem območju in so predmet obračuna komunalnega prispevka |
| sumTj | vsota vseh neto tlorisnih površin obstoječih in predvidenih objektov ki ležijo na obračunskem območju in so predmet obračuna komunalnega prispevka |
| Komunalna oprema | Obračunsko območje | Cpij [EUR/m2] | Ctij [EUR/m2] |
| prometno omrežje | C1 – omrežje cest – delno opremljeno območje | 4,23 | 13,68 |
|  | C2 – omrežje cest –opremljeno območje | 8,67 | 27,94 |
| kanalizacijsko omrežje | K1 – omrežje kanalizacije – delno opremljeno območje | 0,72 | 1,89 |
|  | K2 – omrežje kanalizacije – opremljeno območje | 4,23 | 10,85 |
| vodovodno omrežje | V1 – omrežje vodovoda – delno opremljeno območje | 1,84 | 5,36 |
|  | V2 – omrežje vodovoda –opremljeno območje | 3,58 | 10,31 |
| objekti ravnanja z odpadki | KOM – ravnanje z odpadki – opremljeno območje | 0,15 | 0,49 |

Vrednost [Cpij] in [Ctij], izražena v EUR/m2, za določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju

Posamezna obračunska območja za končno odmero komunalnega prispevka, za vso komunalno opremo, ki je predmet odmere na posameznem območju, so prikazana v kartografskem delu na preglednih kartah občine ter na kartah v merilu 1:5.000.

## Razmerje med merilom gradbene parcele in merilom neto tlorisne površine (Dp in Dt)

Razmerje med merilom gradbene parcele (Dp) in merilom neto tlorisne površine obstoječega ali predvidenega objekta (Dt) se za vsa obračunska območja in za vso komunalno opremo določi v razmerju Dp : Dt = 0,4: 0,6.

## Faktor dejavnosti (Kdejavnost)

Faktor dejavnosti se skladno s Pravilnikom o merilih za odmero komunalnega prispevka določi za vso komunalno opremo, ki jo določa ta odlok in se določi po naslednjih kriterijih:

faktor dejavnosti za nestanovanjske kmetijske stavbe (CC-SI: 1271) se določi v višini 0,7;

faktor dejavnosti za stavbe splošnega družbenega pomena (CC-SI: 126) se določi v višini 0,7;

faktor dejavnosti za hotelske stavbe in podobne stavbe za kratkotrajno namestitev (CC-SI: 12111) se določi v višini 0,7;

faktor dejavnosti za druge gostinske stavbe za kratkotrajno namestitev (CC-SI: 12120) se določi v višini 0,7;

faktor dejavnosti za industrijske stavbe in skladišča (CC-SI: 125) se določi v višini 0,7;

faktor dejavnosti za druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (CC-SI: 1274) se določi v višini 0,7;

faktor dejavnosti za enostanovanjske stavbe (CC-SI: 111) se določi v višini 1,0;

faktor dejavnosti za večstanovanjske stavbe (CC-SI: 112) se določi v višini 1,0;

faktor dejavnosti za poslovne in upravne stavbe (CC-SI: 122) se določi v višini 1,15;

faktor dejavnosti za trgovske stavbe (CC-SI: 12301) se določi v višini 1,3;

faktor dejavnosti za preostale stavbe, ki niso navedene, katerih višina prostora ne presega 3,20 metra, se določi v višini 1,15;

faktor dejavnosti za preostale stavbe, ki niso navedene, katerih višina prostora presega 3,20 metra, se določi v višini 1,3.

Podatek o posamezni vrsti objekta se pridobi iz Uredbe o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena.

## Oprostitve plačila komunalnega prispevka

Komunalni prispevek se ne obračuna za gradnjo gospodarske javne infrastrukture in gradnjo neprofitnih stanovanj.

## Znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja

Če se Občina in zavezanec dogovorita, da bo zavezanec sam zgradil posamezno komunalno opremo, se zavezancu dogovorjena obveznost odšteje od komunalnega prispevka, vendar največ do višine, ki se za takšno vrsto komunalne opreme v posameznem obračunskem območju lahko odmeri. Podrobnosti o oddaji gradnje objektov in omrežij komunalne opreme, financiranja investicije, podrobnosti v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo ter druge podrobnosti, ki lahko vplivajo na izgradnjo in financiranje načrtovane komunalne opreme, določita Občina in zavezanec v pogodbi o opremljanju, skladno s predpisi o urejanju prostora.

V primeru iz prejšnjega odstavka se zavezancu izračuna komunalni prispevek ter tak izračun navede v odločbi o odmeri komunalnega prispevka (v nadaljevanju: Odmerna odločba).

Če komunalni priključek po dolžini bistveno presega povprečne dolžine priključkov na določenem obračunskem območju oziroma poteka po parcelah, na katerih zavezanec nima lastninske pravice, Občina in zavezanec skleneta pogodbo o medsebojnih obveznostih v zvezi z naknadnim priključevanjem drugih zavezancev na isti priključek. V pogodbi uredita finančne in tehnične pogoje morebitnega naknadnega priključevanja drugih zavezancev ter lastništvo komunalnega voda.

## Izračun komunalnega prispevka

Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme za primer gradnje novega objekta na gradbeni parceli in odmere komunalnega prispevka za obstoječi objekt, ki se opravi po uradni dolžnosti, se izračuna na naslednji način:

KPij = (Aparcela · Cpij1 · Dp) + (Kdejavnost · Atlorisna · Ctij1 · Dt)

kjer je:

| KPij | komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju |
| --- | --- |
| Aparcela | gradbena parcela |
| Atlorisna | neto tlorisna površina objekta |
| Dp | delež gradbene parcele pri izračunu komunalnega prispevka |
| Dt | delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka |
| Cpij1 | indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra gradbene parcele z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju |
| Ctij1 | indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju |

Površina gradbene parcele in neto tlorisna površina objekta se pridobita iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Če gradbena parcela ni določena oziroma podatka o površini gradbene parcele ni mogoče pridobiti, se le ta določi v skladu z določili izvedbenega prostorskega akta občine.

Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni mogoče pridobiti, se le-ta pridobi iz uradnih evidencGeodetske uprave Republike Slovenije.

Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine gradbene parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.

## Posebni primeri izračuna komunalnega prispevka

V primeru spremembe neto tlorisne površine obstoječega objekta, gradnje novega objekta na gradbeni parceli prej odstranjenega obstoječega objekta,  spremembe namembnosti objekta oziroma spremembe gradbene parcele, se komunalni prispevek odmeri na način, da se izračuna razlika med komunalnim prispevkom za predvideno stanje objekta in komunalnim prispevkom za obstoječe stanje objekta. Če je razlika pozitivna, se komunalni prispevek zaračuna za celotno razliko. V nasprotnem se komunalni prispevek ne zaračuna in ne vrača.

V primeru gradnje novega objekta na obstoječi gradbeni parceli ali njenemu delu, se že poravnane obveznosti iz naslova obračuna komunalnega prispevka za obstoječo gradbeno parcelo ali njen del pri izračunu novega komunalnega prispevka upoštevajo. Breme dokazovanja že plačanih obveznosti iz naslova komunalnega prispevka je na strani investitorja.

V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna enako kot za novogradnjo.

Velja, da imajo stavbe, zgrajene pred letom 1967, poravnane obveznosti iz naslova komunalnega prispevka za tisto vrsto komunalne opreme, na katero je objekt priključen oziroma jo uporablja.

Komunalniprispeveksebonaobmočju,kisebokomunalnoopremljalopouveljavitvi predmetnega odloka, odmeril na podlagi za to investicijo sprejetega programa komunalnega opremljanja oziroma po pogodbi o opremljanju, ki bo prikazala in obračunala predvidene stroške izgradnje komunalne opreme. Stroški za obstoječo (že zgrajeno) komunalno opremo na tem območju se bodo obračunali na podlagi predmetnega programa opremljanja. To pomeni:

| Cpij skupni | = | Cpij obstoječi + Cpij investicija |
| --- | --- | --- |
| Ctij skupni | = | Ctij obstoječi + Ctij investicija |

kjer je:

| Cpij skupni | Cpij, ki se odmeri na posameznem območju investicije |
| --- | --- |
| Ctij skupni | Ctij, ki se odmeri na posameznem območju investicije |
| Cpij obstoječi | Cpij, ki je predmet obstoječih obračunskih stroškov |
| Ctij obstoječi | Ctij, ki je predmet obstoječih obračunskih stroškov |
| Cpij investicija | Cpij, ki je predmet investicije |
| Ctij investicija | Ctij, ki je predmet investicije |

## Indeksiranje stroškov opremljanja

Obračunskistroškiopremljanjakvadratnegametragradbene parcelezdoločenovrstokomunalne opreme na posameznem obračunskem območju [Cpij] in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju [Ctij] se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«na naslednji način:

| Cpij1 | = | Cpij • I |
| --- | --- | --- |
| Ctij1 | = | Ctij • I |

I	faktor indeksacije, ki se ob odmeri komunalnega prispevka indeksira na dan uveljavitve Programa opremljanja

## Obstoječi programi opremljanja

Z uveljavitvijo predmetnega programa opremljanja stavbnih zemljišč prenehajo veljati naslednji dokumenti:

Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje občine Prevalje (UGSO; št. 10/09, 29/11),

Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Leš – Ulica »Stara bolnica« (UGSO; št. 13/09, 14/09),

Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje ZAZIDAVE LEŠE – SPOMENIK (UGSO; št. 13/09),

Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje zazidave Štopar(UGSO; št. 15/10),

Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje zazidave LEŠE – NOVE BAJTE (UGSO; št. 33/11, 4/12),

Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje zazidave Črnec (UGSO; št. 30/12, 26/13, 28/14),

Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Stražišče (UGSO; št. 5/14, 19/14).

# Ostala infrastruktura

Ostale infrastrukture, ki nima statusa komunalne opreme in jo upravlja koncesionar ali je upravljana na kak drug način, ta program opremljanja ne obravnava.

Za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno pred gradnjo zemljišče opremiti vsaj še z elektroenergetskim omrežjem, zato morajo investitorji računati še na te stroške. Poleg elektroenergetskega omrežja je mogoče zemljišče opremiti še s telekomunikacijskim omrežjem ali drugim omrežjem. Stroške opremljanja določi upravljavec omrežja.