ESA: 164

Pobudnik in

investitor:		Občina Loški Potok,

Hrib 17, 1318 Loški Potok

Pripravljalec:	Občina Loški Potok,

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

Hrib 17, 1318 Loški Potok

Izdelovalec:	ARHIS d.o.o., Cesta 9. avgusta 1, Zagorje ob Savi

tel: 03 56 68-130   fax: 03 56 68-131   gsm: 041 668-730,

e-posta: arhis@siol.net

Občinski podrobni prostorski načrt za območje OPPN-4-2 STANOVANJSKA SOSESKA HRIB – LOŠKI POTOK

OPPN je izdelan na podlagi:

- Zakona o prostorskem načrtovanju

- Strateškega prostorskega akata občine Loški Potok – OPN

- Na podlagi zahtev-želja investitorja

Enota urejanja z oznako HR10.vao. za OPPN–4-2 STANOVANJSKA SOSESKA HRIB-OSREDNJI DEL zavzema relativno veliko področje (5,9ha). OPPN se je pripravi za smiselno zaokroženi del celote, kot je predvideno v OPN-občinskem prostorskem načrtu. Predvidena gradnja nove stanovanjske soseske individualnih stanovanjskih hiš v različnih prostorskih oblikah, bo vzpostavila zaključek vzhodne meje naselbinske strukture.

Načrtovane so prostorske ureditve, ki območje delijo na dva dela:

- območje individualne stanovanjske pozidave

- območje poslovno stanovanjskih stavb

Območje individualne stanovanjske pozidave je razdeljeno na:

- območje obstoječe gradnje,

- območje gradnje individualnih 22 stanovanjskih hiš je

razdeljeno na tri dele: severni, osrednji in južni del, med

seboj so ločeni z zelenim pasom

Območje poslovno stanovanjskih stavb je razdeljeno na:

- območje obstoječih poslovnih objektov ob liniji vzdolž

regionalne ceste kjer se ruši objekt gasilskega doma in se

na istem mestu zgradi novo parkirišče (12 zgoraj in 6 spodaj)

- območje gradnje vzdolž regionalne ceste se razvije

poslovno stanovanjska struktura s parkirišči (19PM), v

vrzeli med  obstoječima objektoma (stan. Hiše in

poslovnega  objekta »Marin«je načrtovana gradnja novega

gasilskega doma.

Pred izdelavo OPPN so bile izdelane strokovne podlage:

- Geodetski načrt obstoječega stanja

- IDZ pozidave

- Cestno omrežje in komunalna infrastruktura

- Daljinsko ogrevanje s kotlovnico na biomaso in vodovodno omrežje

Na podlagi izdelanega osnutka OPPN je bilo od Nosilcev urejanja prostorov pridobili vse smernice in mnenja, na osnovi katerih smo pripravili predlog ODLOKA OPPN za sprejem na Občinskem svetu.