PRILOGA 1

Preglednica - VRSTE OBJEKTOV GLEDE NA NAMEN

|  | SK 1 | CU 2 | IK 3 | O 4 | BT 5 | ZK 6 | ZD 7 | ZS 8 | A 9 | Av 10 | RG 11 | K1/K220 12 | G20 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENOTNA KLASIFIKACIJA VRST OBJEKTOV (CC - SI) Klasifikacija je uvedena z Uredbo o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03, 78/05-popravek, 25/10, 109/11) | NAMENSKA RABA z enotami urejanja IME OBJEKTA | SK - površine podeželskega naselja; ŽE02, ČE01, ČE03, NA01, DO01 | CU - osrednja območja centralnih dejavnosti; ŽE01, ČE02 | IK - površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo; KO01 | O - območja okoljske infrastrukture; DO02, HŽ01 | BT - površine za turizem; DO03 | ZK - pokopališča; ŽE03 | ZD - druge urejene zelene površine; ŽE04 | ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport; NA02 | A - površine razpršene poselitve; HŽ01 | Av - površine razpršene poselitve -vinske kleti; HŽ01 | RG - Razpršena gradnja; HŽ01 | K1 (najboljša) in K2 (druga) kmetijska zemljišča ; HŽ01, HŽ02 | G - območja gozdov; HŽ01 |
| 1 |  |  |  |  | STAVBE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  | Stanovanjske stavbe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 111 | 1110 | 11100 | Enostanovanjske stavbe | +1 | +1 | - | - | - | - | - | - | +1 | - | - | - | - |
|  |  | 112 |  |  | Večstanovanjske stavbe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1121 | 11210 | Dvostanovanjske stavbe | +1 | +1 | - | - | - | - | - | - | +1 | - | - | - | - |
|  |  |  | 1122 | 11220 | Tri- in večstanovanjske stavbe | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 113 |  |  | Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1130 |  | Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 11301 | Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 11302 | Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 12 |  |  |  | Nestanovanjske stavbe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 121 |  |  | Gostinske stavbe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1211 |  | Hotelske in podobne gostinske stavbe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12111 | Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 12112 | Gostilne, restavracije in točilnice | + | + | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - |
|  |  |  | 1212 | 12120 | Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev | + | + | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - |
|  |  | 122 | 1220 |  | Poslovne in upravne stavbe | + | + | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 12201 | Stavbe javne uprave | + | + | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 12202 | Stavbe bank, pošt, zavarovalnic | + | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 12203 | Druge poslovne stavbe | + | + | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - |
|  |  | 123 | 1230 |  | Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12301 | Trgovske stavbe | + | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 12302 | Sejemske dvorane, razstavišča | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 12303 | Bencinski servisi | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 12304 | Stavbe za storitvene dejavnosti | + | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
|  |  | 124 |  |  | Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1241 | 12410 | Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe | +10 | +10 | - | - | - | - | - | - | +10 | - | - | - | - |
|  |  |  | 1242 | 12420 | Garažne stavbe | + | + | + | - | + | - | - | - | + | +17 | + | - | - |
|  |  | 125 |  |  | Industrijske stavbe in skladišča |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1251 | 12510 | Industrijske stavbe | +8 | - | - | - | - | - | - | - | +8 | - | - | - | - |
|  |  |  | 1252 | 12520 | Rezervoarji, silosi in skladišča | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 126 |  |  | Stavbe splošnega družbenega pomena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1261 | 12610 | Stavbe za kulturo in razvedrilo | +3 | +3 | - | - | - | - | - | - | +3 | - | - | - | - |
|  |  |  | 1262 | 12620 | Muzeji in knjižnice | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - |
|  |  |  | 1263 | 12630 | Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo | + | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
|  |  |  | 1264 | 12640 | Stavbe za zdravstveno oskrbo | + | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
|  |  |  | 1265 | 12650 | Stavbe za šport | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 127 |  |  | Druge nestanovanjske stavbe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1271 |  | Nestanovanjske kmetijske stavbe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12711 | Stavbe za rastlinsko pridelavo | + | +6 | + | - | - | - | - | - | + | + | +6 | + | - |
|  |  |  |  | 12712 | Stavbe za rejo živali | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | +6 | - | +7 |
|  |  |  |  | 12713 | Stavbe za spravilo pridelka | + | +6 | + | - | +6 | - | - | - | + | +18 | + | +21 | - |
|  |  |  |  | 12714 | Druge nestanovanjske kmetijske stavbe | + | +6 | + | - | - | - | - | - | + | + | +6 | +21 | - |
|  |  |  | 1272 |  | Obredne stavbe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12721 | Stavbe za opravljanje verskih obredov | + | + | - | - | - | + | - | - | + | - | + | - | - |
|  |  |  |  | 12722 | Pokopališke stavbe | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 1273 | 12730 | Kulturna dediščina, ki se ne uporablja v druge namene | + | + | - | - | - | + | + | - | + | + | + | - | + |
|  |  |  | 1274 | 12740 | Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje | +4 | +4 | - | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | - | +4 |
| 2 |  |  |  |  | GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  |  |  | Objekti prometne infrastrukture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 211 |  |  | Ceste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2111 | 21110 | Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste | - | - | - | - | - | - | - | - | +5 | +5 | +5 | - | +5 |
|  |  |  | 2112 | 21120 | Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | +22 | +9 |
|  |  | 212 |  |  | Železniške proge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2121 | 21210 | Glavne in regionalne železnice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2122 | 21220 | Mestne železniške proge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 213 |  |  | Letališke steze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2130 |  | Letališke steze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21301 | Letališke steze in ploščadi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 21302 | Letalski radio – navigacijski objekti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 214 |  |  | Mostovi, viadukti, predori in podhodi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2141 | 21410 | Mostovi in viadukti | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | + |
|  |  |  | 2142 |  | Predori in podhodi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21421 | Predori | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 21422 | Podhodi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 215 |  |  | Pristanišča, plovni kanali, jezovi in vodne pregrade ter drugi vodni objekti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2151 | 21510 | Pristanišča in plovni kanali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2152 | 21520 | Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +23 | - |
|  |  |  | 2153 | 21530 | Sistemi za namakanje in osuševanje, akvadukti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
|  | 22 |  |  |  | Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 221 |  |  | Daljinski cevovodi, daljinska (hrbtenična0) komunikacijska omrežja in daljinski (prenosni0) elektroenergetski vodi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2211 | 22110 | Naftovodi in daljinski (prenosni0) plinovodi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
|  |  |  | 2212 |  | Daljinski vodovodi | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  |  |  |  | 22121 | Prenosni vodovodi | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  |  |  |  | 22122 | Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  |  |  | 2213 | 22130 | Daljinska (hrbtenična0) komunikacijska omrežja | +13 | +13 | + | + | +13 | +13 | +13 | +13 | +13 | +13 | +13 | + | + |
|  |  |  | 2214 | 22140 | Daljinski (prenosni0) elektroenergetski vodi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
|  |  | 222 |  |  | Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski0) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna0) komunikacijska omrežja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2221 | 22210 | Lokalni (distribucijski0) plinovodi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
|  |  |  | 2222 |  | Lokalni vodovodi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22221 | Lokalni vodovodi za pitno in tehnološko vodo | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  |  |  |  | 22222 | Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  |  |  |  | 22223 | Vodni stolpi, vodnjaki in hidranti | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  |  |  | 2223 |  | Cevovodi za odpadno vodo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22231 | Cevovodi za odpadno vodo | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  |  |  |  | 22232 | Čistilne naprave | + | +12 | +12 | + | +12 | +12 | - | +12 | + | + | +12 | +12 | +12 |
|  |  |  | 2224 | 22240 | Lokalni (distribucijski0) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna0) komunikacijska omrežja | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | 23 | 230 |  |  | Industrijski gradbeni kompleksi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2301 | 23010 | Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2302 | 23020 | Elektrarne in drugi energetski objekti | +14 | +14 | +14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2303 | 23030 | Objekti kemične industrije | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2304 | 23040 | Drugi industrijski gradbeni kompleksi, ki niso uvrščeni drugje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 24 |  |  |  | Drugi gradbeni inženirski objekti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 241 |  |  | Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2411 | 24110 | Športna igrišča | +15 | +15 | - | - | - | - | - | +15 | +15 | - | - | - | - |
|  |  |  | 2412 |  | Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 24121 | Marine s pripadajočimi pristaniškimi napravami | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 24122 | Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas | + | + | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - |
|  |  | 242 | 2420 |  | Drugi gradbeni inženirski objekti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 24201 | Obrambni objekti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 24202 | Objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na ogroženih območjih | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  |  |  |  | 24203 | Objekti za ravnanje z odpadki | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 24204 | Pokopališča | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 24205 | Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +24 | - |

+	poseg za gradnjo se dopušča;

-	poseg za gradnjo se ne dopušča;

0	Pri poimenovanju objektov se upoštevajo nacionalni področni predpisi;

1	razen vil in vrstnih hiš;

2	le mizarske in podobne delavnice, kovinostrugarske in podobne delavnice, avtomehanične in podobne delavnice (dopustne so pivovarne);

3	razen igralnic in diskotek;

4	dopustne so nadstrešnice za potnike na avtobusnih in drugih postajališčih ter javne sanitarije;

5	novogradnja avtoceste, hitre ceste, glavne ceste, regionalne ceste se dopušča na podlagi državnega prostorskega načrta (DPN) ;

6	samo za lastne potrebe;

7	dopustni niso nezahtevni objekti in enostavni objekti (navedeni v prilogi 2), dopustni so tudi čebelnjaki, ki presegajo bruto površino čebelnjaka kot enostavnega objekta;

8	dopustne so klavnice, primarne delavnice (kot so mizarske in podobne delavnice, kovinostrugarske in podobne delavnice, avtomehanične in podobne delavnice) ;

9	brez spremembe namenske rabe prostora v območje prometnih površin se dopuščajo novogradnje cest, ki so nezahtevni ali enostavni objekti (nezahtevni in enostavni objekti so navedeni v PRILOGA 2) ;

10	dovoljene javne telefonske govorilnice;

11	dopustni so heliporti;

12	čistilne naprave, ki so nezahtevni ali enostavni objekt (navedene so v prilogi 2) ;

13	niso dopustne bazne postaje za mobilno telefonijo, telekomunikacijski stolpi;

14	dopustne so toplarne;

15	razen površin za avtomobilistične ali motoristične dirke;

16	dovoljena so vzletišča;

17	dovoljene kolesarnice;

18	dovoljene kleti, vinske kleti, stavbe za predelavo lastnih kmetijskih pridelkov;

19	dopustno z OPPN do leta 2013;

20	na poplavnem območju ni dovoljena gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov;

21	dopustni vsi pomožni (enostavni in nezahtevni objekti) kmetijski objekti v skladu s predpisi;

22	dopustne le rekonstrukcije lokalnih cest;

23	dopustni le vodni zadrževalniki za potrebe namakanja zemljišč ter posegi in začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;

24	dopustni le posegi in začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;

PRILOGA 2

PREGLEDNICA - NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI, INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA

|  | SK 1 | CU 2 | IK 3 | O 4 | BT 5 | ZK 6 | ZD 7 | ZS 8 | A 9 | Av 10 | RG 11 | K1/K2* 12 | G* 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IME OBJEKTA Podrobno so posamezni objekti določeni v Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08, 99/08) | NAMENSKA RABA z enotami urejanja | SK - površine podeželskega naselja; ŽE02, ČE01, ČE03, NA01, DO01 | CU - osrednja območja centralnih dejavnosti z bivanjem in ostalimi dejavnostmi; ŽE01, ČE02 | IK - površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo; KO01 | O - območja okoljske infrastrukture; DO02, HŽ01 | BT - površine za turizem; DO03 | ZK - območja za pokopališča; ŽE03 | ZD - druge urejene zelene površine; ŽE04 | ZS - območja za oddih, rekreacijo in šport; NA02 | A - površine razpršene poselitve; HŽ01 | Av - površine razpršene poselitve -vinske kleti; HŽ01 | RG - Razpršena gradnja; HŽ01 | K1 (najboljša) in K2 (druga) kmetijska zemljišča v območjih prepletanja; HŽ01, HŽ02 | G - območja gozdov; HŽ01 |
| NEZAHTEVNI OBJEKTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekti za lastne potrebe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Drvarnica z bruto površino največ 12 m2 in višino do 3 m | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - |
| Garaža z bruto površino največ 30 m2 in višino do 3,5 m | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | - | - |
| Steklenjak z bruto površino največ 30 m2 in višino do 3,5 m | + | + | + | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - |
| Uta oziroma senčnica z bruto površino največ 15 m2 in višino do 3 m | + | + | + | - | + | - | - | + | + | + | + | - | - |
| Bazen z bruto površino največ 30 m2 in globino do 1,35 m | + | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
| Enoetažna pritlična lopa z bruto površino največ 15 m2 in višino do 4 m | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | - | - |
| Nepretočna greznica s prostornino do 50 m3 | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | - |
| Pretočna greznica s prostornino do 20 m3 | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Utrjene dovozne poti dolžine do 300 m in širine do 4 m | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + |
| Ograje, nižje od 2,2 m, ki presegajo ograje kot enostavni objekt | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +2 | + |
| Škarpe in podporni zidovi do višine 1,5 m | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
| Pomožni infrastrukturni objekti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pločnik in kolesarska steza ob vozišču ceste do skupne širine pločnika in kolesarske steze 3 m | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | +3 | + |
| Postajališče | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +3 | + |
| Bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam (ob pogojih uredbe) | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Pomožni objekti za spremljanje stanja okolja z bruto površino največ 30 m2, z drogom ali brez njega in z višino do 10 m | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | - | + |
| Pomožni objekti vodne infrastrukture za spremljanje stanja voda bruto površine največ 20 m2 | + | + | - | + | + | - | - | + | + | + | + | - | + |
| Mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo do 50 populacijskih enot (PE) | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
| Pomožni kmetijsko - gozdarski objekti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kozolec s tlorisno velikostjo največ 150 m2 in višino do 6 m | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | + | +5 | - |
| Kmečka lopa z bruto površino največ 30 m2 in višino do 5 m | + | - | + | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - |
| Rastlinjak, ki presega rastlinjak kot enostavni objekt, višine največ do 3 m | + | - | + | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - |
| Silos: koritasti s tlorisno površino največ 150 m2, stolpasti s tlorisno površino največ 30 m2 in višino do 8 m | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - |
| Skedenj z bruto površino največ 150 m2 in višino do 6 m | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | + | +5 | - |
| Senik z bruto površino največ 150 m2 in višino do 6 m | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | +5 | - |
| Gnojišče s tlorisno površino največ 200 m2 in višino do 2 m | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | + | + | - |
| Zbiralnik gnojnice ali gnojevke s prostornino do 150 m3 | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | + | + | - |
| Vodni zbiralnik s prostornino do 1000 m3 in globino do 2 m | + | - | + | - | - | - | - | + | + | - | - | + | - |
| Betonsko korito za zbiranje vode s prostornino do 20 m3 | + | + | + | - | - | - | - | + | - | + | + | + | + |
| Poljska pot s širino do 2,5 m, dolžine nad 1 km | + | - | + | - | - | - | - | + | - | + | + | + | + |
| Gozdna cesta z dolžino nad 2 km, širina vozišča do 3,5 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Grajena gozdna vlaka z dolžino nad 1 km | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Obora za rejo divjadi | + | - | + | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
| Začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kiosk oziroma tipski zabojnik s tlorisno površino največ 20 m2 in višino do 3,5 m | + | + | + | + | - | + | - | + | + | - | - | + | - |
| Pomol z dolžino več od 5 m in manj od 10 m, širine manj od 1,5 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Spominska obeležja, ki presegajo spominska obeležja kot enostavni objekt | + | + | - | - | - | + | + | - | + | + | + | - | + |
| Prijavnica s tlorisno površino do 50 m2 | + | + | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - |
| Objekt za telekomunikacijsko opremo z bruto površino do 30 m² in višino do 10 m | + | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | + | - |
| ENOSTAVNI OBJEKTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekti za lastne potrebe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nadstrešek z bruto površino do 30 m² in višino do 3,5 m | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | - |
| Rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto, prostornine do 5 m³ | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | - |
| Mala komunalna čistilna naprava zmogljivosti do 50 PE | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
| Zajetje, vrtina ali vodnjak za lastno oskrbo s pitno vodo, globine do 30 m | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Zbiralnik za kapnico s prostornino do 30 m³ | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - |
| Enoetažni pritlični objekt, z bruto površino do 4 m² in višino do 2 m | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | - |
| Utrjena dvorišča do površine 300 m² | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | - |
| Pomožni infrastrukturni objekti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. pomožni cestni objekti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt za odvodnjavanje ceste, če je prepust vode do 5 m³/min oziroma pri gozdni cesti profil prepusta do 1 m | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | +3 | + |
| Cestni snegolov | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | +3 | + |
| Objekt javne razsvetljave | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +3 | + |
| Cestni silos s prostornino do 300 m³ | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varovalne in protihrupne ograje do višine 2,2 m | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +3 | + |
| 2. pomožni železniški objekti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt za odvodnjavanje železniških tirov, če je prepust vode do 5 m³/min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Palisade, lovilne mreže in prosto viseče mreže | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Objekt za usmerjanje električne razsvetljave | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zavetiščna utica ali tipski zabojnik, z bruto površino do 30 m² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zavetišče na železniških postajališčih, z bruto površino do 50 m² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. pomožni letališki objekti: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. pomožni pristaniški objekti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt za odvodnjavanje pristaniške ploščadi, če je prepust vode do 5 m3/min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plavajoča ploščad za privezovanje ladij z bruto površino do 150 m2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Objekt za usmerjanje električne razsvetljave | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pristaniški zabojnik z bruto površino do 30 m2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. pomožni žičniški objekti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt prometne oziroma varnostne signalizacije | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Objekt za usmerjanje električne razsvetljave | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Žičniški zabojnik z bruto površino do 30 m² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. pomožni energetski objekti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + |
| Ločilno oziroma krmilno mesto na elektroenergetskih omrežjih | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + |
| Signalno-zaščitni vod v elektroenergetskih omrežjih | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + |
| Relejna hišica | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + |
| Priključni plinovod za male kurilne naprave v enostanovanjskih stavbah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Priključek na distribucijsko plinovodno omrežje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Etažni plinski priključek za etažno ogrevanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Tipski zabojnik za skladiščenje jeklenk za utekočinjeni naftni plin, z bruto površino do 30 m2 | + | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
| 7. telekomunikacijske antene in oddajniki s signalom do 100 m okoli oddajne točke | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - |
| 8.pomožni komunalni objekti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vodovodni priključek na javno vodovodno omrežje | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
| Objekt s hidroforno postajo oziroma prečrpališčem z bruto površino največ 20 m2 in višino do 4 m | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Kanalizacijski priključek na javno kanalizacijsko omrežje | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
| Tipska oziroma montažna greznica s prostornino do 50 m3 | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
| Mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo do 50 PE | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
| Zbiralnica ločenih frakcij (ekološki otok) z bruto površino največ 100 m2 | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
| Cestni priključek na javno občinsko cesto, širine do 3 m, dolžine do 30 m, s soglasjem upravljavca ceste | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +3 | + |
| Vodno zajetje s prostornino največ 250 m3 in globino do 5 m | + | - | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Priključek na vročevod oziroma toplovod, vključno z vročevodno in toplovodno toplotno postajo z nazivno močjo do 300 kW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| 9. pomožni objekti na mejnih prehodih: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obmejna stavba z bruto površino največ 30 m2 | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
| Objekt za varnostne signalizacije | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
| Objekt za usmerjanje električne razsvetljave | + | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
| Nadstrešnica nad mejnim prehodom z bruto površino največ 120 m2 in višino do 7,5 m | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
| 10. pomožni objekti za spremljanje stanja okolja z bruto površino največ 5 m2 in višino do 10 m | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - | + |
| 11. vrtina ali vodnjak, potrebna za raziskave | + | - | + | - | - | - | + | - | + | + | + | +4 | + |
| Pomožni objekti za obrambo ter zaščito in reševanje: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prijavnica z bruto površino največ 30 m2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nadstrešnica za motorna vozila z bruto površino največ 120 m2 in višino do 7,5 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Objekt varnostne signalizacije | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Objekt za usmerjanje električne razsvetljave | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Antenski drog ali antenski stolp do višine 10 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Varovalna ograja do višine 2,2 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Heliport velikosti do 50 m2 | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Pomožni kmetijsko – gozdarski objekti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Čebelnjak z bruto površino največ 20 m2 in višino do 3 m | + | - | + | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
| Gozdna učna pot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Grajena gozdna vlaka dolžine do 1 km | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Poljska pot dolžine do 1 km, širine do 2,5 m | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Ribnik kot vodno zajetje: pri betonskem koritu površine do 30 m2 , pri umetno narejeni ali naravni kotanji površine do 100 m2, globine do 2 m | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | + | + | + |
| Vrtina ali vodnjak za namakanje kmetijskih zemljišč globine do 30 m | + | - | + | - | - | - | - | - | + | + | - | + | - |
| Krmišče z bruto površino največ 30 m2 in višino do 4 m | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | + | + | + |
| Molzišče z bruto površino največ 30 m2 in višino do 4 m | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - |
| Hlevski izpust z bruto površino največ 180 m2 | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - |
| Ograje za pašo živine nižje od 1,5 m | + | - | + | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
| Rastlinjak | + | - | + | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - |
| Gozdna cesta dolžine do 2 km, širine do 3,5 m in se ne priključuje na javno cesto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Kašča z bruto površino največ 20 m2 in višino do 3,5 m | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | + | + | - |
| Kozolec z dolžino največ 30 m in višino do 6 m | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - |
| Senik z bruto površino največ 30 m2 in višino do 6 m | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - |
| Začasni objekti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odprti sezonski gostinski vrt, z bruto površino največ 50 m² in višino do 4 m | + | + | - | - | + | - | - | - | + | - | + | + | - |
| Pokriti prostor z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru, z bruto površino do 500 m² in višino do 6 m, površina je lahko večja, če ima šotor ustrezen certifikat oziroma izjavo proizvajalca | + | + | + | - | + | - | + | + | + | - | - | + | - |
| Oder z nadstreškom, z bruto površino do 30 m² , višina do 6 m | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | - | + | - |
| Pokriti prireditveni prostor, z bruto površino do 500 m² oz. več, če ima šotor certifikat | + | + | - | - | + | - | + | + | + | - | - | + | - |
| Cirkus, če so šotor in drugi objekti montažni | + | + | - | - | - | - | + | + | + | - | - | + | - |
| Začasna tribuna za gledalce na prostem, z bruto površino največ 1000 m² in višino do 6 m | + | + | - | - | + | - | + | + | + | - | - | + | - |
| Objekti, namenjeni začasnemu skladiščenju nenevarnih snovi, z bruto površino do 15 m² in višino do 4 m | + | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | + | - |
| Vadbeni objekti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Igrišče za šport in rekreacijo na prostem, to je travnata oziroma naravna površina, namenjena igram z žogo, če je tlorisna površina v skladu z normativi, ki veljajo za posamezno vrsto igre z žogo | + | + | - | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - |
| Kolesarska steza, z naravnim materialom utrjeno zemljišče, širine do 1,2 m | + | + | - | - | + | - | + | + | + | + | + | +3 | + |
| Planinska pot, širine do 1 m | + | + | - | - | + | + | - | + | + | + | + | - | + |
| Smučišče, vključno z začasno postavljenimi montažnimi vlečnicami dolžine do 200 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Sprehajalna pot, širina do 1,2 m | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
| Športno strelišče, tlorisne površine do 3 ha | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| Trimska steza, širine do 1 m | + | + | - | - | + | - | + | + | + | + | + | - | + |
| Vzletišče, ki ima samo travnato površino, tlorisne površine do 5 ha | + | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - |
| 2. vadbeni objekti, namenjeni obrambi ter zaščiti in reševanju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plezalni in drug podoben objekt, višine do 7,5 m | + | + | - | - | + | - | + | + | + | - | - | - | + |
| Pokrit vadbeni prostor z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru, z bruto površino največ 500 m2 ali večjo, če ima certifikat | + | + | - | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - |
| Vadbeni bunker z bruto površino največ 30 m2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vadišče na prostem, to je naravno zemljišče s priročnimi vadbenimi objekti, poraslo s travo in drevjem, če je tlorisna površina in urejenost v skladu s predpisi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami oziroma obrambo | + | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | + |
| Zaklon, vkopan do 2 m, nadzemni del pa zasut z zemljo, z bruto površino največ 30 m2, višino do 3 m, razpon nosilnih delov do 3 m | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
| Vojaško strelišče površine do 5 ha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zaklonilnik z bruto površino največ 20 m2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spominska obeležja, če so v obliki spominskih plošč, ki so sestavni del fasade stavbe in so manjše od 1 m2, ter spomeniki in spominska obeležja na pokopališčih | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
| Urbana oprema: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nadkrita čakalnica na postajališču (avtobusnem, železniškem, tramvajskem in taksi) z bruto površino največ 15 m2 in višino do 4 m | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | +3 | + |
| Javna kolesarnica z nadstreškom z bruto površino največ 15 m2 in višino do 4 m | + | + | - | - | - | - | + | + | + | - | - | +3 | - |
| Javna telefonska govorilnica z bruto površino največ 10 m2 | + | + | - | + | + | - | + | - | + | - | - | - | - |
| Transparent dimenzije do 8 m x 1 m, spodnji rob najmanj 5,5 m nad voznim pasom ceste | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | - | + |
| Skulptura in druga prostorska inštalacija z bruto površino največ 100 m2 in višino do 4 m | + | + | - | - | + | - | + | + | + | - | - | - | + |
| Večnamenski kiosk z bruto površino največ 30 m2 in višino do 4 m | + | + | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
| Montažna sanitarna enota z bruto površino največ 20 m2 in višino do 4 m | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - |  | - | + |
| Vodnjak oziroma okrasni bazen s tlorisno površino do 100 m2 in višino konstrukcije pri vodometu do 4 m | + | + | - | - | + | - | + | - | + | - | - | - | - |
| Otroško igrišče z bruto površino največ 500 m2 | + | + | - | - | + | - | + | + | + | + | + | - | - |
| Obešanka na drogu javne razsvetljave z največjo površino ene strani 2 m2 | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
| Objekt za oglaševanje, s površino prostora z ene strani za namestitev oglasnih sporočil do 20 m2 in višino do 7 m, razen panojev, ki so del fasade stavbe | + | + | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | + |
| INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA: so dela na objektu ali za potrebe objekta, z njimi pa se ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminja njegova zmogljivost, velikost, namembnost in zunanji videz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Namestitev naprave za ogrevanje | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | - |
| Namestitev agregata za proizvodnjo električne energije | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + |
| Namestitev sončnega zbiralnika ali sončnih celic | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | - |
| Namestitev toplotne črpalke | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + |
| Namestitev vetrnice za proizvodnjo električne energije | - | - | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | + |
| Izvedba vrtine za geosondo | + | - | + | + | + | - | - | - | + | - | - | - | + |
| Namestitev klima naprav | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | - |
| Izvedba notranjih instalacij | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | - |
| Izvedba klančin za dostop v objekt | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | - |
| Ureditev dvorišč | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | - |
| Vgradnja strešnih oken | + | + | - | + | + | - | - | + | + | + | + | - | - |
| Namestitev hišnih TV anten | + | + | - | - | + | - | - | + | + | + | + | - | - |

+	gradnja objekta v EUP je dovoljena – upoštevati je potrebno dodaten pogoj za gradnjo izven stavbnih zemljišč;

-	gradnja objekta v EUP ni dovoljena;

*	na poplavnem območju ni dovoljena gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov;

1	dopustna je utrditev obstoječih dovoznih poti, ni pa dopustna gradnja novih utrjenih poti;

2	dopustna je postavitev ograje na zemljišču, ki je bilo pri izdaji dovoljenja za gradnjo z lokacijsko dokumentacijo določeno kot pripadajoče stavbno zemljišče k objektu;

3	dopustno ob rekonstrukciji ceste;

4	dopustno pod pogojem, da se dela izvajajo izven rasne sezone in da se v primeru narejene škode, le-to povrne lastnikom oziroma uporabnikom kmetijskih zemljišč;

5	Dopustna gradnja objekta samo ob obstoječih objektih kmetije za potrebe dejavnosti kmetije, če objekta ni mogoče zgraditi na območju stavbnih zemljišč kmetije, zaradi premajhne razpoložljive 	površine stavbnega zemljišča.