Predlog – druga obravnava:

Na podlagi 3. odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 - skl. US, 76/14 - odl. US in 14/15 - ZUUJFO), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/10 in 12/14) je Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah na ___________ redni seji, dne __________ sprejel

ODLOK

o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Južni del naselja Sveta Trojica«

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Južni del naselja Sveta Trojica« v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah (v nadaljevanju: program opremljanja).

2. člen

(vsebina programa opremljanja)

(1) S programom opremljanja se opredeli gradnja komunalne opreme, določi obračunsko območje, roke gradnje, finančno konstrukcijo opremljanja in z izračunom povezane parametre ter prikaže obremenitev zavezancev za plačilo komunalnega prispevka.

(2) Program opremljanja vsebuje:

- splošni del programa opremljanja,

- prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme,

- prikaz investicije v gradnjo nove komunalne opreme,

- časovni načrt izgradnje,

- podlage za odmero komunalnega prispevka in

- grafične priloge.

3. člen

(razlogi za sprejem programa opremljanja)

(1) Program opremljanja je:

- podlaga za odmero komunalnega prispevka za novo in obstoječo komunalno opremo, ki ga zavezanec na podlagi odločbe plača občini,

- podlaga za sklenitev pogodbe o opremljanju, s katero lahko občina prepusti gradnjo predvidene komunalne opreme zasebnemu investitorju pri čemer ta v naravi (z izvedenimi deli na javni komunalni opremi) poravna svoj del komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.

(2) Določila tega odloka se uporabljajo pri odmeri komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, medtem ko se pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v tem območju opremljanja uporablja zadnji veljavni odlok, ki ureja podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (v nadaljevanju: Splošni odlok občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah).

(3) Splošni odlok občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah se uporablja tudi pri vseh ostalih vprašanjih, ki s tem odlokom niso posebej urejena in se nanašajo na: razumevanje splošnih določb in pojmov, podlage za odmero komunalnega prispevka, izračun komunalnega prispevka, vključno s posebnimi primeri obračuna komunalnega prispevka, odmero komunalnega prispevka, oprostitve plačil komunalnega prispevka in priključevanje obstoječih objektov na novozgrajeno komunalno opremo s posebnimi določbami glede oprostitev.

4. člen

(podatki o območju opremljanja)

(1) Območje opremljanja je celotno območje, kot je opredeljeno v grafični prilogi k programu opremljanja in obsega skoraj celo območje občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za južni del naselja Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 3-2010, 22-2011).

(2) Območje opremljanja je hkrati opredeljeno tudi kot območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na načrtovano komunalno opremo oziroma območje njene uporabe.

II. PRIKAZ KOMUNALNE OPREME PRED IN PO IZVEDENI INVESTICIJI

5. člen

(komunalna oprema pred izvedeno investicijo)

(1) Območje opremljanja komunalno ni zadostno opremljeno.

(2) Skozi območje sicer poteka cesta A (JP 703850), ki pa ni v primernem stanju za predvidene obremenitve. V cesti A se nahaja tudi vodovod PEHD DN 90, na bližnji lokalni cesti LC 200311 pa vodovodni cevovod LŽ DN 150 na katera se bo območje priključevalo, vendar sekundarni vodi še niso zgrajeni.

6. člen

(komunalna oprema po izvedeni investiciji)

(1) Na obravnavanem območju urejanja bo zgrajena prometna infrastruktura, javna razsvetljava, vodovod, fekalna in meteorna kanalizacija.

(2) V prostorski in tehnični dokumentaciji je nakazana tudi izgradnja pločnika za pešce, vendar ta ni del programa opremljanja, ni vključen v skupne ali obračunske stroške in se zanj ne plačuje komunalnega prispevka.

III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE OPREME

7. člen

(obračunsko območje investicije)

Obračunski območji sta dve (vzhodno in zahodno) in skupaj obsegata celotno območje opremljanja iz 4. člena tega odloka in sta razvidni iz grafične priloge k programu opremljanja.

8. člen

(skupni in obračunski stroški investicije)

(1) Skupni stroški za gradnjo nove komunalne opreme, ki odpadejo na obračunski območji znašajo 1.300.383,31 EUR po cenah april 2015 in obsegajo stroške izvedbe komunalnega opremljanja območja. Obračunski stroški nove komunalne opreme so znižani za vložek občine in tako znašajo 260.076,65 EUR.

Tabela: Skupni in obračunski stroški za novo komunalno opremo v EUR

| Postavka | Skupni stroški v EUR | Obračunski stroški v EUR |
| --- | --- | --- |
| Zahodni del | 935.951,27 | 210.949,79 |
| a.) Ceste | 478.234,32 | 101.269,75 |
| b.) Fekalna kanalizacija | 168.864,76 | 46.412,02 |
| c.) Meteorna kanalizacija | 239.594,18 | 46.424,38 |
| d.) Vodovod | 49.258,01 | 16.843,63 |
| Vzhodni del | 364.432,04 | 49.718,39 |
| a.) Ceste | 190.279,30 | 23.814,13 |
| b.) Fekalna kanalizacija | 65.382,94 | 10.949,57 |
| c.) Meteorna kanalizacija | 81.228,24 | 10.938,81 |
| d.) Vodovod | 27.541,56 | 4.015,89 |
| Skupaj | 1.300.383,31 | 260.668,18 |

(2) Občina bo investitorjem na podlagi Splošnega odloka občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah zaračunala tudi obračunske stroške za obstoječo komunalno opremo.

9. člen

(financiranje predvidene investicije)

Finančna sredstva za izvedbo predvidene komunalne opreme na območju opremljanja zagotavlja Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah v dogovoru z upravljalci komunalne opreme iz svojega proračuna, delno tudi na račun bodočega plačila komunalnega prispevka s strani zavezancev. Vkolikor bo prišlo do podpisa pogodbe o opremljanju z zavezanci pa bodo izvedbo financirali zavezanci sami namesto plačila tistega dela komunalnega prispevka, ki se nanaša na novo komunalno opremo.

10. člen

(časovni načrt)

Časovni načrt komunalnega opremljanja območja je naslednji:

za cesto A:

- pridobitev lastninske in drugih stvarnih pravic na parcelah, ki

bodo služile komunalni opremi				v letu 2015

- izdelava potrebne projektne in tehnične dokumentacije	v letu 2016

- gradnja ali rekonstrukcija komunalne opreme		do konca leta 2017

- tehnični pregled in izdaja uporabnega dovoljenja	do konca leta 2017

za cesto B:

- pridobitev lastninske in drugih stvarnih pravic na parcelah, ki

bodo služile komunalni opremi				v letu 2015

- izdelava potrebne projektne in tehnične dokumentacije	v letu 2016

- gradnja ali rekonstrukcija komunalne opreme		do konca leta 2017

- tehnični pregled in izdaja uporabnega dovoljenja	do konca leta 2017

za cesto C:

- pridobitev lastninske in drugih stvarnih pravic na parcelah, ki

bodo služile komunalni opremi				v letu 2015

- izdelava potrebne projektne in tehnične dokumentacije	v letu 2016

- gradnja ali rekonstrukcija komunalne opreme		do konca leta 2017

- tehnični pregled in izdaja uporabnega dovoljenja	do konca leta 2017

za cesto D:

- pridobitev lastninske in drugih stvarnih pravic na parcelah, ki

bodo služile komunalni opremi				v letu 2015

- izdelava potrebne projektne in tehnične dokumentacije	v letu 2016

- gradnja ali rekonstrukcija komunalne opreme		do konca leta 2021

- tehnični pregled in izdaja uporabnega dovoljenja	do konca leta 2021

za cesto F:

- pridobitev lastninske in drugih stvarnih pravic na parcelah, ki

bodo služile komunalni opremi				v letu 2015

- izdelava potrebne projektne in tehnične dokumentacije	v letu 2016

- gradnja ali rekonstrukcija komunalne opreme		do konca leta 2019

- tehnični pregled in izdaja uporabnega dovoljenja	do konca leta 2019

za cesto G:

- pridobitev lastninske in drugih stvarnih pravic na parcelah, ki

bodo služile komunalni opremi				v letu 2015

- izdelava potrebne projektne in tehnične dokumentacije	v letu 2016

- gradnja ali rekonstrukcija komunalne opreme		do konca leta 2019

- tehnični pregled in izdaja uporabnega dovoljenja	do konca leta 2019

IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

11. člen

(izračun komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek se obračuna po formuli:

KPij = (Aparcela x Cpij x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ctij x Dt)

pri čemer zgornje oznake pomenijo:

KPij =  		znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju

Aparcela = 	površina parcele

Cpij = 		obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme

Dp = 		delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka

Ctij = 		obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme

Atlorisna = 	neto tlorisna površina

Dt = 		delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka

Kdejavnost = 	faktor dejavnosti

i =		posamezna vrsta komunalne opreme

j =		posamezno obračunsko območje

(2) Komunalni prispevek je seštevek izračunanih komunalnih prispevkov za posamezno vrsto komunalne opreme tako za novo kot za obstoječo komunalno infrastrukturo.

12. člen

(merila za odmero komunalnega prispevka)

(1) Merila za odmero komunalnega prispevka so:

– površina stavbnega zemljišča,

– neto tlorisna površina objekta,

– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo,

– namembnost objekta in

– izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.

(2) Razmerje med deležem parcele in deležem neto tlorisne površine se obvezno povzame po Splošnem odloku občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

(3) Faktorje dejavnosti se obvezno povzame po Splošnem odloku občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

(4) Pri površini stavbnega zemljišča se upošteva velikost parcele. Ta se obvezno povzame po načrtu parcelacije, ki je sestavni del prostorskega akta.

(5) Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna po standardu SIST ISO 9836 tako, da se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

13. člen

(obračunski stroški na enoto mere za novo komunalno opremo)

(1) Obračunski stroški investicije iz 8. člena odloka preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju se razberejo iz tabele:

Tabela: obračunski stroški na enoto mere za novo komunalno opremo

| Komunalna oprema | Cpi (EUR/m2) | Cti (EUR/m2) |
| --- | --- | --- |
| Zahodni del | 7,19 | 29,26 |
| a.) Ceste | 3,46 | 14,04 |
| b.) Fekalna kanalizacija | 1,58 | 6,44 |
| c.) Meteorna kanalizacija | 1,58 | 6,44 |
| d.) Vodovod | 0,57 | 2,34 |
| Vzhodni del | 3,00 | 15,35 |
| a.) Ceste | 1,44 | 7,35 |
| b.) Fekalna kanalizacija | 0,66 | 3,38 |
| c.) Meteorna kanalizacija | 0,66 | 3,38 |
| d.) Vodovod | 0,24 | 1,24 |

(2) Navedeni stroški veljajo na datum april 2015 in se jih ob izdaji odločbe ustrezno revalorizira za obdobje od aprila 2015 do dneva izdaje odločbe.

14. člen

(obračunski stroški na enoto mere za obstoječo komunalno opremo)

Občina bo odmerila komunalni prispevek za tisto obstoječo komunalno opremo, za katero so bile v programu opremljanja določene podlage, ki predvidevajo izračun komunalnega prispevka. Osnova za določitev  parametrov za obračun je Splošni odlok občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

15. člen

(indeksiranje stroškov opremljanja)

Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.

16. člen

(pogodba o opremljanju)

(1) Občina in investitor imata možnost, da v skladu z 78. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 z dopolnitvami) skleneta pogodbo o opremljanju, s katero se dogovorita, da bo investitor sam zgradil komunalno opremo ali del te, ki bi jo sicer morala zagotoviti občina. Finančne obremenitve investitorja, ki bi jih morala prevzeti občina, se odštejejo od predpisanih dajatev občini.

(2) V pogodbi se podrobneje določijo medsebojne obveznosti glede gradnje objektov in omrežij komunalne opreme ter glede prenosa komunalne opreme v javno last in upravljanje ter priključevanjem objektov na komunalno opremo v skladu s predpisi o urejanju prostora in s tem v zvezi poračunom vseh medsebojnih obveznosti.

17. člen

(prispevek zavezancev k izgradnji komunalne opreme)

(1) Za zavezance za plačilo komunalnega prispevka v zahodnem obračunskem območju velja, da so vsi lastniki zemljišč v obračunskem območju prispevali zemljišča, potrebna za izvedbo prometne infrastrukture. Vrednost teh zemljišč je 173.550 EUR. V skladu s »Pogodbo o komasaciji v k.o. Zgornja Senarska – južni del naselja Sveta Trojica v Slovenskih goricah« se ta vložek upošteva pri plačilu komunalnega prispevka, pri čemer se skupna vrednost enakomerno porazdeli med vse gradbene parcele. To pomeni, da se za vse parcele na zahodnem obračunskem območju pri obračunu komunalnega prispevka upošteva enoten vložek v višini 5,923 EUR/m2 parcele.

(2) Za zavezance za plačilo komunalnega prispevka v vzhodnem obračunskem območju velja, da se lastnikom zemljišč, ki bodo brezplačno predali občini zemljišča, potrebna za izvedbo prometne infrastrukture le-ta upoštevajo pri obračunu komunalnega prispevka v višini 30 EUR/m2 zemljišča.

(3) Vložek, naveden v prvem in drugem odstavku tega člena se prizna tako sedanjim lastnikom zemljišč kot tudi njihovim pravnim naslednikom.

VI. KONČNE DOLOČBE

18. člen

(dostop do podatkov )

Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

19. člen

(veljavnost)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka: 354-2/2010

Datum: ___________

Župan

Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Darko FRAS, univ.dipl.prav.

priloge:

- Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Južni del naselja Sveta Trojica«;

- Kartografski del programa opremljanja – zaradi dimenzij v posebni prilogi.

PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ

Za območje opremljanja:

»JUŽNI DEL NASELJA SVETA TROJICA«

Župan:

Sveta Trojica v Slovenskih goricah, april 2015      	   	Darko Fras, univ.dipl.prav.

KAZALO

1. SPLOŠNI DEL PROGRAMA OPREMLJANJA	3

1.1. Podatki o naročniku in izdelovalcu	3

1.2. Okrajšave in pojmi	3

1.3. Namen izdelave programa opremljanja	4

1.4. Opis območja opremljanja	5

1.5. Podlage za izdelavo programa opremljanja	6

2. KOMUNALNA OPREMA PRED IN PO IZVEDBI PROJEKTA	8

2.1. Obstoječa komunalna oprema	8

2.1.1. Prometna infrastruktura	8

2.1.2. Fekalna kanalizacija	8

2.1.3. Vodovod	8

2.1.4. Meteorna kanalizacija	9

2.2. Predvidena komunalna oprema	9

2.2.1. Prometna infrastruktura	9

2.2.2. Fekalna kanalizacija	10

2.2.3. Vodovodno omrežje	10

2.2.4. Meteorna kanalizacija	11

3. NOVA KOMUNALNA OPREMA	12

3.1. Obračunsko območje investicije	12

3.2. Skupni stroški investicije (Ss)	15

3.3. Obračunski stroški investicije (So)	18

4. OBSTOJEČA KOMUNALNA OPREMA	19

5. ČASOVNI NAČRT KOMUNALNEGA OPREMLJANJA	20

6. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA	21

6.1. Preračun obračunskih stroškov nove komunalne opreme na enoto mere	22

6.2. Preračun obračunskih stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere	23

6.3. Razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine (Dpi in Dti)	24

6.4. Faktor dejavnosti	24

6.5. Indeksiranje stroškov opremljanja	25

6.6. Izračun komunalnega prispevka	25

6.7. Oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka	26

# 1. SPLOŠNI DEL PROGRAMA OPREMLJANJA

## 1.1. Podatki o naročniku in izdelovalcu

Naročnik:		Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Mariborska cesta 1

2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah

župan: Darko Fras, univ. dipl. prav.

Izdelovalec:		TerraGIS d.o.o.

Cesta na Brdo 85

1000 Ljubljana

tel.: (01) 25-60-990

fax.: (01) 25-60-991

e-mail: blaz.malensek@terragis.si

direktor: Igor Martinšek

nosilec projekta: Blaž Malenšek

## 1.2. Okrajšave in pojmi

»ZPNačrt« - Zakon o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08- ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/12-ZPNačrt-B, 57/12-ZUPUDPP-A in Uradni list RS, št. 109/12).

»Uredba« - Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07).

»Pravilnik« - Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07).

Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. V višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja te komunalne opreme.

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.

Objekt je s tlemi povezana stavba ali gradbeni inženirski objekt, narejen iz gradbenih proizvodov in naravnih materialov, skupaj z vgrajenimi inštalacijami in tehnološkimi napravami – po Zakonu o graditvi objektov

Komunalna oprema je obširneje definirana v 71. členu ZPNačrt, glede na vsebino tega programa opremljanja pa je relevantna predvsem prva alineja, ki pravi: »objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja« in tretja alineja, ki pravi: »objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.«

## 1.3. Namen izdelave programa opremljanja

Program opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo komunalne opreme na območju »Južni del naselja Sveta Trojica« (v nadaljevanju: program opremljanja) je:

- podlaga za opremljanje s predvideno komunalno opremo, ki je potrebna, da se načrtovane prostorske ureditve izvedejo in služijo svojemu namenu in

- podlaga za odmero komunalnega prispevka za predvideno in obstoječo komunalno opremo, ki ga zavezanec / investitor pred priključitvijo plača občini.

Program opremljanja določa investicijo v novo prometno in komunalno infrastrukturo, kar tvori komunalno opremo območja opremljanja, prav tako pa opredeljuje obstoječo komunalno opremo, ki jo je potrebno rekonstruirati ali razširiti zmogljivost posameznih objektov in naprav, če je to potrebno zaradi priključitve območja opremljanja na že obstoječe vode in cestno omrežje.

Lastniki objektov (zavezanci) zagotavljajo sorazmerni delež finančnih sredstev za izgradnjo komunalne opreme v območju opremljanja. Pri tem občina jamči zavezancu, ki bo plačal komunalni prispevek, da bo komunalna oprema zgrajena v roku in obsegu, kot to določa program opremljanja in bo lahko nanjo priključil svoj objekt.

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah bo z izgradnjo komunalne opreme omogočila na parcelah predvidenih za pozidavo izgradnjo večih (predvidoma 58) stanovanjskih objektov, ki brez ustrezne infrastrukture ne morejo funkcionirati.

## 1.4. Opis območja opremljanja

Območje opremljanja obsega cca 5,70 ha zemljišča in leži severovzhodno od regionalne ceste Lenart – Ptuj, južno od Trojiškega jezera, v ureditvenem območju južnega dela naselja Sv. Trojica.

Za območje je sprejet poseben občinski podrobni prostorski načrt (OPPN), ki podrobneje obravnava podrobnosti glede predvidene pozidave.

Številke parcel, ki jih obravnava prostorski akt so naslednje: *46, 141, 142, 143/1, 143/2, 143/3, 146, 147/1-del, 147/2, 147/3, 147/4, 148/1, 148/2, 149, 150, 151, 152/1, 152/2-del, 152/3, 155-del, 158/1-del, 158/3-del, 159-del, 237/1, 237/2, 237/3-del, 238/1, 239/16-del, 254, 255/1-del, 256/1-del, 256/2, 256/3-del, 256/4, 256/5-del, 257, 482/1-del, 483-del, 493/1-del, vse k.o. Zgornja Senarsa.

V postopku izvedbe komunalne opreme, komasacije zemljišč, parcelacije predvidenih parcel za gradnjo objektov in podobnih aktivnostih lahko (in tudi bo) prišlo do spremembe parcelnih številk.

V naravi območje predstavlja na zahodni strani predvsem travnik, na vzhodni pa njivo oz. vrt, v manjšem delu tudi travniški sadovnjak. Majhen del območja na jugu je že pozidan (1 nova stanovanjska hiša), en starejši objekt pa je predviden za odstranitev. Teren območja je sicer v nagibu in na delu nekoliko razgiban.

Na območju je po prostorskem aktu dovoljena gradnja eno- ali dvostanovanjskih stanovanjskih objektov, postavitev nadstrešnic ali garaž ter gradnja škarp in podpornih zidov.

Območje opremljanja zemljišč po tem programu opremljanja ni predmet varovanja naravne ali kulturne dediščine in tudi ne leži v bližini spomenika.

Območje opremljanja je razvidno tudi iz grafične priloge k programu opremljanja, iz katere je razvidno, da meje območja opremljanja v celoti sledijo meji prostorskega akta (OPPN).

## 1.5. Podlage za izdelavo programa opremljanja

Pri izdelavi programa opremljanja so bile uporabljene naslednje podlage:

- predpisi

- prostorski akti

- ostala dokumentacija in viri

Predpisi

Pravno podlago za pripravo programa opremljanja predstavljajo naslednji predpisi:

- Zakon o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08- ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/12-ZPNačrt-B in ZUPUDPP-A (Uradni list RS, št. 57/12),

- Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 80/07),

- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07).

V nadaljevanju programa opremljanja so ob navajanju predpisov mestoma uporabljene tudi okrajšave »ZPNačrt«, »uredba« in »pravilnik«, ki se nanašajo na zgoraj navedene pravne akte.

Programe opremljanja opredeljuje Zakon o prostorskem načrtovanju, ki določa, da se opremljanje stavbnih zemljišč izvaja na podlagi programa opremljanja, ki pomeni pravno osnovo za izdajanje odločb za odmero komunalnega prispevka na območju, ki ga program opremljanja obravnava.

Pri izdelavi programa je upoštevana Uredba o vsebini programa opremljanja kot metodološki okvir priprave programa.

V tem programu opremljanja velja, da so komunalna oprema, objekti in omrežja ter površine v upravljanju izvajalcev lokalnih gospodarskih javnih služb, za katere se lahko odmerja komunalni prispevek in so potrebni, da se lahko prostorske ureditve oziroma objekti izvedejo in služijo svojemu namenu.

Skladno z navedeno definicijo obsega program opremljanja izgradnjo prometne infrastrukture, javne razsvetljave, vodovoda, fekalne in meteorne kanalizacije. Pri tem povzemamo tehnični opis iz idejne zasnove »Komunalna infrastruktura za južni del naselja Sv. Trojica v Slov. goricah«, številka projekta 052-049-N-13 iz julija 2013 izdelovalca Projekta inženiring Ptuj d.o.o.

V tem dokumentu ne obravnavamo podrobneje tehničnih podrobnosti same izvedbe projekta, saj so ti navedeni v projektni dokumentaciji, ampak navajamo samo okviren povzetek predvidenih del na infrastrukturi.

Prostorski akt občine

Področje opremljanja je skladno z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za južni del naselja Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 3-2010, 22-2011).

Prostorski akt je osnova za določitev parcel predvidenih objektov kot tudi zasnove komunalne opreme in določitev okvirov dovoljenih neto tlorisnih površin bodočih objektov.

Ostala dokumentacija in viri

V procesu priprave tega programa opremljanja je bila uporabljena tudi vsa ostala razpoložljiva dokumentacija in s projektom povezani viri, predvsem:

- Idejna zasnova »Komunalna infrastruktura za južni del naselja Sv. Trojica v Slov. goricah«, številka projekta 052-049-N-13 iz julija 2013 izdelovalca Projekta inženiring Ptuj d.o.o.

- Smernice in podatki pristojne občinske službe glede dinamike izgradnje, neto tlorisnih površin predvidenih objektov, stroškov in financiranja investicije.

- predlog zadnje verzije Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za določitev obračunskih stroškov obstoječe komunalne opreme.

- Register nepremičnin, s katerim upravlja Geodetska uprava Republike za določitev neto tlorisne površine obstoječega objekta.

# 2. KOMUNALNA OPREMA PRED IN PO IZVEDBI PROJEKTA

V programu opremljanja je skladno s prostorskim aktom predvidena izgradnja in rekonstrukcija naslednje komunalne opreme:

- prometne infrastrukture,

- fekalne kanalizacije,

- meteorne kanalizacije,

- vodovoda,

- telekomunikacijskega omrežja in

- elektroenergetskega omrežja.

Izgradnja telekomunikacijskega in elektroenergetskega omrežja ni stvar programa opremljanja, saj ne gre za lokalno gospodarsko javno službo in se zanjo ne odmerja komunalni prispevek. Breme izgradnje bremeni izključno investitorja, vkolikor se sam ne dogovori z upravljavcema.

V nadaljevanju obravnavamo samo javni del te infrastrukture in se ne ukvarjamo s komunalnimi vodi, ki nimajo javnega statusa. Sledi kratek opis:

- obstoječega stanja komunalne opreme in

- predvidene komunalne opreme.

## 2.1. Obstoječa komunalna oprema

### 2.1.1. Prometna infrastruktura

Območje se bo prometno navezovalo na lokalno cesto LC 203111, ki povezuje regionalno cesto Ptuj – Lenart (R1-229 odsek 1287 Senarska – Lenart) s Sv. Trojico. V območju se sedaj nahaja cesta A (JP 703850), ki pa jo je treba rekonstruirati.

### 2.1.2. Fekalna kanalizacija

Trenutno na območju »OPPN Trojica jug« ni fekalne kanalizacije, je pa v letu 2014 bila zgrajena ČN Zg. Senarska ter ob občinski cesti LC 203 111 primarni kanal javne fekalne kanalizacije na katerega bo možna navezava sekundarnega fekalnega kanalizacijskega sistema iz območja »OPPN Trojica jug«, ki ga bo potrebno zgraditi.

### 2.1.3. Vodovod

Predvideni vodovodni cevovodi se bodo navezali na obstoječe vodovodno omrežje, in sicer se cevovod PEHD DN 90 nahaja v cesti A, cevovod LŽ DN 150 pa v lokalni cesti LC 203111. Navedena cevovoda se s pitno in požarno vodo oskrbujeta iz Mariborskega vodovodnega sistema.

### 2.1.4. Meteorna kanalizacija

V območju sedaj ni meteorne kanalizacije, zato jo bo potrebno v celoti zgraditi in speljati ob občinski cest LC 203111, preko katerega se bo meteorna voda odvajala v potok Velka.

## 2.2. Predvidena komunalna oprema

V nadaljevanju opisujemo predvideno komunalno opremo za obravnavano območje. Opisi so povzeti po razpoložljivi tehnični dokumentaciji in prostorskem aktu.

### 2.2.1. Prometna infrastruktura

V sklopu javne prometne infrastrukrure bo rekonstruirana cesta A (169,00 m), zgrajene cesta B (178,44 m), cesta C (180,68 m), cesta D (260,86 m), cesta F (110,86 m) in cesta G (115,75 m) ter zgrajena javna razsvetljava.

Cestno omrežje območja opremljanja bodo sestavljale ceste dveh kategorij, ki sta določeni v odvisnosti od funkcije predvidenih cest. Ceste višje kategorije bodo omogočale povezave obstoječih in predvidenih zazidljivih območij. To so cesta A, ki bo rekonstruirana ter predvideni cesta B in cesta C.

Glede na to, da je cesta A hkrati tudi povezovalna cesta z naseljem Zg in Sp. Senarska, se stroški rekonstrukcije ne bodo obračunali pri PO OPPN Trojica jug.

Ceste višje kategorije bodo urejene kot dvosmerne in dvopasovne ceste z obojestranskimi pločniki. Ceste nižje kategorije, ki bodo namenjene le dovozu stanovalcev ter intervencijskih in dostavnih vozil do predvidenih stanovanjskih stavb, pa bodo urejene kot dvosmerne skupne prometne površine.

Predvidena je fazna izvedba in sicer se v prvi fazi glede na potrebe pozidave območja načrtuje izgradnja cest v prečnem profilu 4m + 0,5m mulde, z možnostjo širitve ceste z dograditvijo pločnika, kot je to predvideno v projektni dokumentaciji. Zaradi navedenega se  pri PO ne upoštevajo stroški izgradnje pločnikov, ter se hkrati zaradi ožje izvedbe cest zmanjša za 20 % obračunska vrednost za ceste

Cesta A, cesta B in cesta D bodo prometno podrejeno priključene na obstoječo lokalno cesto LC 203111.

Voziščna konstrukcija bo na območju cest sledeča:

- bitumenski beton AC 8 surf  B70/100 A3			  4 cm

- bituminiziran drobljenec AC 32 base B 70/100 A3,		  8 cm

- nosilni tamponski sloj TD 0/32 Me  > 100 Mpa			35 cm

- posteljica kamniti nasipni material   Me > 35 Mpa		20 cm

- geotekstil  300g/m2

- skupaj:								67 cm

V sklopu prometne infrastrukture bo izvedena tudi javna razsvetljava, in sicer s kandelabri višine 7 m, ki bodo opremljeni z vodotesno vtičnico in nosilcem zastave. Kandelabri bodo nameščeni ob rob, razdalja med kandelabri pa bo znašala 28 m.

Glavni tehnični podatki o javni razsvetljavi so sledeči:

- svetilka LSL 30 standard , sijalka 1 x 34 LED,

- razdalja med kandelabri: 28 m,

- dolžina trase: 1.210 m,

- srednja svetlost ceste: 0,6 cd/m²,

- instalirana moč: 1.700 W,

- kabel: NAYY 4 x 16 + 2,5 mm²,

- konični tok: 2.2 A,

- glavne varovalke: 3 x 25 A.

### 2.2.2. Fekalna kanalizacija

Fekalna kanalizacija bo gravitacijska in izvedena iz cevi PE/SN8 fi 250 mm, jaški pa bodo ali PE fi 800 mm, ali PE fi 1.000 mm.

Javno fekalno kanalizacijsko omrežje bo zgrajeno iz naslednjih kanalov:

- kanala »KA« dolžine 166,00 m,

- kanala »KB« dolžine 190,54 m,

- kanala »KC« dolžine 164,50 m,

- kanala »KD« dolžine 235,00 m,

- kanala »KF« dolžine 55,00 m in

- kanala »KG« dolžine 164,50 m.

Predvidena fekalna kanalizacija bo služila za odvodnjo odpadnih komunalnih voda območja opremljanja. Nanjo se bodo povezali hišni kanalizacijski priključki predvidene zazidave. Navedena fekalna kanalizacija bo speljana do predvidene  kanalizacije – kanala K 3.0, ki bo vodil do predvidene čistilne naprave.

### 2.2.3. Vodovodno omrežje

Za priključitev predvidenih objektov na vodovodno omrežje bo treba zgraditi v novih dovoznih cestah C in B vodovodni cevovod PEHD DN 110, v cesti D in drugih manjših cestah pa vodovodni cevovod PEHD DN 63, z navezavo na obstoječi vodovodni cevovod PEHD DN 90 v cesti A in na obstoječi vodovodni cevovod LŽ DN 150 v lokalni cesti LC 200311.

Dimenzije novih cevovodov bodo skladne s Pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov. Hidranti bodo nadzemni in postavljeni tako, da bodo dostopni ob vsakem času.

V cesti A bo izveden 1 hišni priključek s cevmi iz PEHD d 32, ki bo priključen na obstoječi vodovodni cevovod PEHD d 90.

V cestah B in C bo zgrajen vodovod »B,C« dolžine približno 373 m, in sicer s cevmi iz PEHD d 110 (PE 100 PN10 DN 100), vključno z izvedbo 22 hišnih priključkov s cevmi iz PEHD d 32. Vodovod se bo navezoval na obstoječi cevovod LŽ DN 150 na jugozahodni strani območja ter na obstoječ cevovod PEHD d 90 v križišču cest A, C in D in bo s tem ustvarjal hidravlično krožno zanko.

V cesti D bo zgrajen vodovod D dolžine približno 251 m, in sicer s cevmi iz PEHD d 110 (PE 100 PN10 DN 100), vključno z izvedbo 15 hišnih priključkov s cevmi iz PEHD d 32. Vodovod se bo navezoval na obstoječi cevovod LŽ DN 150 na severni strani območja ter na obstoječ cevovod PEHD d 90 v križišču cest A, C in D in bo s tem ustvarjal hidravlično krožno zanko.

V cestah F in G bo zgrajen vodovod »F,G« dolžine približno 216 m, in sicer s cevmi iz PEHD d 63 (PE 100 PN10 DN 50), vključno z izvedbo 17 hišnih priključkov s cevmi iz PEHD d 32. Vodovod se bo navezoval na obstoječi cevovod PEHD d 63 v križišču cest C in G ter v križišču cest A in F  in s tem ustvarjal hidravlično krožno zanko.

### 2.2.4. Meteorna kanalizacija

Meteorna kanalizacija bo gravitacijska in iz cevi PVC cevi SN8 fi 200, 250, 300, 400 in 500 mm, jaški pa iz PE fi 800 mm ali PE fi 1.000 mm.

Javno meteorno kanalizacijsko omrežje bo zgrajeno iz naslednjih kanalov:

- kanala »MA« dolžine 163,00 m,

- kanala »MB« dolžine 173,00 m,

- kanala »MC« dolžine 167,00 m,

- kanala »MD« dolžine 236,50 m,

- kanala »MF« dolžine 50,00 m in

- kanala »MG« dolžine 150,50 m.

Predvidena meteorna kanalizacija bo služila za odvodnjo padavinskih voda predvidenih cest in objektov na območju opremljanja. Nanjo se bodo povezali hišni kanalizacijski priključki predvidene zazidave. Navedena meteorna kanalizacija bo speljana do predvidene meteorne kanalizacije v lokalni cesti LC 203111 , ki bo vodila do izpusta v potok Velka.

Odvodnja padavinskih vod iz parkirnih in manipulativnih površin bo urejena preko ustrezno dimenzioniranih usedalnikov in lovilcev olj (SIST EN 858-2), iz katerih bodo nato vode speljane v predvideno meteorno kanalizacijo z iztokom v potok Velka.

# 3. NOVA KOMUNALNA OPREMA

Za investicijo po tem programu opremljanja velja naložba v gradnjo posamezne vrste komunalne opreme (v nadaljnjem besedilu: investicija), t.j. v tem primeru izgradnjo fekalne in meteorne kanalizacije, vodovoda in ceste. Kot investicija se v skladu z uredbo ne šteje:

- vzdrževanje, obnavljanje ali nadomeščanje obstoječe komunalne opreme, ki služi nemotenemu delovanju te komunalne opreme,

- prilagajanje obstoječe komunalne opreme oskrbnim in tehničnim standardom,

- odpravljanje pomanjkljivosti na obstoječi komunalni opremi, ki onemogočajo njeno normalno delovanje.

Za investicije, za katere je predviden delež financiranja iz sredstev, zbranih s plačili komunalnega prispevka, se v programu opremljanja podrobneje določi:

- vrsto komunalne opreme, ki se gradi,

- obračunsko območje investicije (poglavje 3.1.),

- časovni načrt komunalnega opremljanja (poglavje 5),

- višino skupnih in obračunskih stroškov investicije (poglavji 3.2. in 3.3) in

- podlage za odmero komunalnega prispevka na obračunskem območju – preračun obračunskih stroškov investicije na merske enote in način izračuna komunalnega prispevka (poglavje 6).

## 3.1. Obračunsko območje investicije

Za potrebe določitve skupnih in obračunskih stroškov investicije v komunalno opremo je potrebno skladno z uveljavljeno metodologijo opredeliti obračunsko območje za posamezno vrsto komunalne opreme.

Območje opremljanja je razdeljeno na dve obračunski območji (vzhodno in zahodno), ki skupaj obsegata skoraj celotno območje OPPN. Meja med obema obračunskima območjema je sredina osrednje ceste A.

Vzhodno obračunsko območje tako obsega naslednje parcele ali dele parcel:

237/1, 237/2, 237/3-del, 238/1, 239/16-del, 254, 255/1-del, 256/1-del, 256/2, 256/3-del, 256/4, 256/5-del, 257, 482/1-del, 483-del, 493/1-del, vse k.o. Zgornja Senarsa.

Zahodno obračunsko območje tako obsega naslednje parcele ali dele parcel:

*46, 141, 142, 143/1, 143/2, 143/3, 146, 147/1-del, 147/2, 147/3, 147/4, 148/1, 148/2, 149, 150, 151, 152/1, 152/2-del, 152/3, 155-del, 158/1-del, 158/3-del, 159-del, 482/1-del, 483-del, 493/1-del, vse k.o. Zgornja Senarsa.

To je hkrati tudi območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na načrtovano komunalno opremo oziroma območje njene uporabe.

Za izračun komunalnega prispevka (sorazmerni delež stroškov opremljanja) je upoštevana razdelitev na dve območji, ki sta vsako zase tudi obravnavani. To pomeni, da je na vsakem obračunskem območju višina skupnih stroškov investicije, preračunana na m2 parcele in m2 neto tlorisne površine izračunana posebej.

Komunalni prispevek kot pogoj za priključitev na omrežje oskrbovalnega sistema se ne zaračunava v primeru, ko infrastrukture ne zgradi občina. V takem primeru se podrobnosti opredelijo v pogodbi o opremljanju in povzamejo tudi v izdani odločbi.

Površine obračunskih območij investicije

Za preračun stroškov nove komunalne opreme na enoto mere (m2 parcele, m2 neto tlorisne površine) se za vsako obračunsko območje posebej prikažejo površine parcel in neto tlorisne površine objektov na obračunskem območju v skladu z določili Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč.

Na območju opremljanja je nova komunalna oprema predvidena za vse objekte na območju. Prostorski akt predvideva postavitev 40 stanovanjskih objektov na zahodnem obračunskem območju in 18 stanovanjskih objektov na vzhodnem obračunskem območju.

Navedeni objekti so osnova za preračun stroškov na enoto mero, saj so vsi objekti predvideni za priključitev na vso razpoložljivo komunalno opremo. V skladu z uredbo so to »določljivi zavezanci«.

Neto tlorisna površina objektov

Neto tlorisna površina objektov je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836. Kot vsota neto tlorisnih površin na obračunskem območju se štejejo neto tlorisne površine vseh predvidenih objektov.

V tem konkretnem primeru še ne obstaja projektna dokumentacija za predvidene objekte, zato je ocena neto tlorisnih površin teh objektov podana s strani strokovne službe Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki ocenjuje, da bo znašala neto tlorisna površina predvidenih stanovanjskih objektov v povprečju 180 m².

Pri izdaji odločbe za predvidene objekte se bo kot vhodni podatek o neto tlorisni površini upošteval projekt PGD, ki ga bodo morali priskrbeti zavezanci.

Na zahodni strani že obstaja 1 (en) objekt, ki je že zgrajen in je svoje obveznosti iz komunalnega prispevka že poravnal. Tudi ta objekt je vključen v obračunsko območje in je formalno zavezanec za plačilo komunalnega prispevka, vendar z že poravnanimi vsemi obveznostmi.

Za ta objekt so neto tlorisne površine povzete po Registru nepremičnin, s katerim upravlja Geodetska uprava Republike Slovenije – Urad za nepremičnine. Register nepremičnin je vzpostavljen na osnovi in v skladu z Zakonom o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/2006 in 65/2007 - Odločba US) in Zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 50/2006).

Tabela: Ocena neto tlorisnih površin objektov

| Obračunsko območje | Opis | Neto tlorisna površina v m2 |
| --- | --- | --- |
| Vzhod | 18 novopredvidenih objektov, ki se bodo na novo priključevali na komunalno opremo | 3.240 |
| Zahod | 39 novopredvidenih in 1 obstoječi objekt, ki se bodo na novo priključevali na komunalno opremo | 7.212 |
| Skupaj |  | 10.452 |

Površina parcel

Območje opremljanja obsega cca 5,70 ha zemljišča in leži severovzhodno od regionalne ceste Lenart – Ptuj, južno od Trojiškega jezera, v ureditvenem območju južnega dela naselja Sv. Trojica.

Čez to območje poteka tudi lokalna pot (bodoča cesta A) ter ostale predvidene ceste in dovozi do objektov, katerih ne moremo šteti v osnovo za obračun, zato so površine, ki jih upoštevamo pri komunalnem prispevku nekoliko manjše.

Tako kot pri neto tlorisnih površinah objektov so tudi površine parcel razdeljene na obe obračunski območji.

Definicija parcele, ki je podlaga za odmero komunalnega prispevka, je sledeča:

»Parcela je zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen, in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek.«

Tabela: Površine parcel, ki so osnova za obračun komunalnega prispevka

| Obračunsko območje | št. objektov | Upoštevano pri komunalnem prispevku v m² |
| --- | --- | --- |
| Vzhod | 18 | 16.483 |
| Zahod | 40 | 29.301 |
| Skupaj | 58 | 45.784 |

## 3.2. Skupni stroški investicije (Ss)

Skladno z 12. členom Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč se kot skupni stroški investicije upoštevajo:

- stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije za gradnjo komunalne opreme,

- stroški odkupa nepremičnin, stroški odškodnin zaradi razlastitve nepremičnin ter omejitev lastninske pravice ter stroški rušitev, ki so potrebni zaradi gradnje komunalne opreme,

- stroški gradnje komunalne opreme, ki zajemajo stroške materiala, stroške dela, stroške gradbene opreme ter stroške režije.

Skupni stroški načrtovane investicije se obvezno določijo po posamezni vrsti komunalne opreme in za posamezno obračunsko območje investicije.

Podatki o stroških izvedbenih del za gradnjo komunalne opreme so bili povzeti po idejnem projektu, pri čemer je projektantsko podjetje nudilo tehnično podporo pri razdelitvi komunalne opreme po posameznem obračunskem območju.

Iz vrednosti cest so izločeni pločniki, ki so sicer obdelani v tehnični dokumentaciji, vendar njihova gradnja ni predvidena v tem programu opremljanja. Zaradi predvidene faznosti izvedbe je znižana tudi vrednost cestnega omrežja za 20 %.

Prav tako je izločena cesta A, ki je hkrati tudi povezovalna cesta za naselje Zgornja Senarska.

Vrednost komunalnih vodov in ceste je razdeljena na vzhodni in zahodni del v razmerju 18:40, kar predstavlja razmerje števila objektov.

Stroški projektne dokumentacije, nadzora, geodetskih in notarskih storitev in ostali s projektom povezani splošni stroški  so bili podani s strani strokovne službe Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Vrednost zemljišča je določena glede na površino, potrebno za izvedbo cestnega omrežja območja in cene 30 EUR/m2.

DDV je že vključen v prikaz stroškov za tiste postavke, kjer je to potrebno (ceste, meteorna kanalizacija).

Vse vrednosti so navedene na datum april 2015 in so navedene v evrih.

Ocena stroškov izvedbe, kot je razvidna iz posredovanega gradiva je tako sledeča:

| Postavka | Znesek v EUR |
| --- | --- |
| Zahodni del | 935.951,27 |
| a.) Ceste | 457.476,89 |
| - cesta A |  |
| - cesta B | 76.373,87 |
| - cesta C | 67.575,29 |
| - cesta F | 40.048,38 |
| - cesta G | 43.649,09 |
| - razsvetljava | 54.810,26 |
| - zemljišče za ceste | 175.020,00 |
| b.) Fekalna kanalizacija | 161.535,30 |
| - kanal KB | 45.870,36 |
| - kanal KC | 36.733,00 |
| - kanal KF | 16.273,92 |
| - kanal KG | 37.529,03 |
| - kanal KA (del) | 25.128,99 |
| c.) Meteorna kanalizacija | 229.194,76 |
| - kanal MB | 65.072,10 |
| - kanal MC | 50.933,93 |
| - kanal MF | 27.375,73 |
| - kanal MG | 47.449,23 |
| - kanal MA | 38.363,77 |
| d.) Vodovod |  |
| - vodovod in požarna zaščita | 47.120,00 |
| e.) Splošni stroški |  |
| - projekti, nadzor, geodetske in notarske storitve... | 40.624,32 |
| Vzhodni del | 364.432,04 |
| a.) Ceste | 180.734,35 |
| - cesta A |  |
| - cesta D | 88.849,56 |
| - razsvetljava | 40.614,79 |
| - zemljišče za ceste | 51.270,00 |
| b.) Fekalna kanalizacija | 62.103,15 |
| - kanal KA (del) | 11.308,05 |
| - kanal KD | 50.795,10 |
| c.) Meteorna kanalizacija | 77.153,60 |
| - kanal MA | 17.263,69 |
| - kanal MD | 59.889,91 |
| d.) Vodovod |  |
| - vodovod in požarna zaščita | 26.160,00 |
| e.) Splošni stroški |  |
| - projekti, nadzor, geodetske in notarske storitve... | 18.280,94 |
| Skupaj zahodni in vzhodni del | 1.300.383,31 |

Tabela na prejšnji strani bi bila sicer že zadostna podlaga kot osnova za obračun komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, vendar pa je zaradi preglednosti bolje, da je znesek strogo ločen samo na posamezno vrsto komunalne opreme. Tako so splošni stroški v sorazmernem deležu prišteti k posamezni infrastrukturi. Tako dobimo:

PRIKAZ SKUPNIH STROŠKOV INVESTICIJE V GRADNJO NOVE KOMUNALNE OPREME

Tabela: Skupni stroški investicije po posamezni vrsti komunalne opreme

| Postavka | Skupni stroški v EUR | Delež |
| --- | --- | --- |
| Zahodni del | 935.951,27 | 71,98% |
| a.) Ceste | 478.234,32 | 36,78% |
| b.) Fekalna kanalizacija | 168.864,76 | 12,99% |
| c.) Meteorna kanalizacija | 239.594,18 | 18,42% |
| d.) Vodovod | 49.258,01 | 3,79% |
| Vzhodni del | 364.432,04 | 28,02% |
| a.) Ceste | 190.279,30 | 14,63% |
| b.) Fekalna kanalizacija | 65.382,94 | 5,03% |
| c.) Meteorna kanalizacija | 81.228,24 | 6,25% |
| d.) Vodovod | 27.541,56 | 2,12% |
| Skupaj | 1.300.383,31 | 100,00% |

## 3.3. Obračunski stroški investicije (So)

Podlaga za odmero komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju je višina obračunskih stroškov komunalne opreme. Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive zavezance.

Višina obračunskih stroškov investicije se izračuna tako, da se od skupnih stroškov odštejejo sredstva, ki jih občina za izvedbo investicije pridobi iz drugih virov. Ti viri so predvsem:

- takse na podlagi zakona o varstvu okolja,

- sofinanciranje izgradnje gospodarske javne infrastrukture iz naslova dodeljevanja regionalnih državnih pomoči ter regionalnih spodbud lokalnim skupnostim,

- nepovratna sredstva EZ za izgradnjo lokalne infrastrukture,

- druga sredstva, praviloma predvsem upravljalcev posameznih omrežij.

Poleg tega ima občina tudi možnost dodatno znižati obračunske stroške in pri tem zasledovati svoje cilje glede primerne višine komunalnega prispevka.

Deleži skupnih stroškov, ki postanejo obračunski in iz tega izračunani obračunski stroški so tako sledeči:

Tabela: Obračunski stroški investicije po posamezni vrsti komunalne opreme

| Postavka | Delež skupnih stroškov, ki so obračunski | Obračunski stroški v EUR |
| --- | --- | --- |
| Zahodni del | 22,54% | 210.949,79 |
| a.) Ceste | 21,18% | 101.269,75 |
| b.) Fekalna kanalizacija | 27,48% | 46.412,02 |
| c.) Meteorna kanalizacija | 19,38% | 46.424,38 |
| d.) Vodovod | 34,19% | 16.843,63 |
| Vzhodni del | 13,64% | 49.718,39 |
| a.) Ceste | 12,52% | 23.814,13 |
| b.) Fekalna kanalizacija | 16,75% | 10.949,57 |
| c.) Meteorna kanalizacija | 13,47% | 10.938,81 |
| d.) Vodovod | 14,58% | 4.015,89 |
| Skupaj | 20,05% | 260.668,18 |

# 4. OBSTOJEČA KOMUNALNA OPREMA

Komunalni prispevek za priključevanje na obstoječo komunalno opremo se zaračunava, če program opremljanja vsebuje naslednje podlage za odmero komunalnega prispevka:

- obračunska območja posameznih vrst obstoječe komunalne opreme,

- izračunane skupne in obračunske stroške opremljanja po posameznih vrstah obstoječe komunalne opreme in po obračunskih območjih,

- preračun obračunskih stroškov opremljanja na parcelo oziroma na neto tlorisno površino objekta po posameznih vrstah opreme in obračunskih območjih,

- podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.

Obračunska območja za vso obstoječo komunalno opremo so določena v programu opremljanja za vso občino iz katerega je potem tudi izpeljan Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (v nadaljevanju: Splošni odlok).

Iz njega je razvidno, da je obravnavano območje v celoti vključeno v obračunska območja za vso komunalno opremo.  Ker se obravnavano območje v celoti navezuje na obstoječo infrastrukturo za vse vrste komunalne opreme to tudi pomeni, da se posledično komunalni prispevek obračuna za vse postavke.

Pri izdaji odločbe se bo upoštevala revalorizirana vrednost obstoječe komunalne opreme, kot je navedena v Splošnem odloku. Iz njega se bodo tudi povzeli tudi faktorji dejavnosti, razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine ter ostali parametri za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.

# 5. ČASOVNI NAČRT KOMUNALNEGA OPREMLJANJA

Sestavni del programa opremljanja zemljišč je tudi časovni načrt izvajanja investicijskih aktivnosti v zvezi z izgradnjo komunalne opreme na območju opremljanja.

Okvirni terminski plan je sledeč:

za cesto A:

- pridobitev lastninske in drugih stvarnih pravic na parcelah, ki

bodo služile komunalni opremi				v letu 2015

- izdelava potrebne projektne in tehnične dokumentacije	 v letu 2016

- gradnja ali rekonstrukcija komunalne opreme		do konca leta 2017

- tehnični pregled in izdaja uporabnega dovoljenja	do konca leta 2017

za cesto B:

- pridobitev lastninske in drugih stvarnih pravic na parcelah, ki

bodo služile komunalni opremi				v letu 2015

- izdelava potrebne projektne in tehnične dokumentacije 	v letu 2016

- gradnja ali rekonstrukcija komunalne opreme		do konca leta 2017

- tehnični pregled in izdaja uporabnega dovoljenja	do konca leta 2017

za cesto C:

- pridobitev lastninske in drugih stvarnih pravic na parcelah, ki

bodo služile komunalni opremi				v letu 2015

- izdelava potrebne projektne in tehnične dokumentacije	 v letu 2016

- gradnja ali rekonstrukcija komunalne opreme		do konca leta 2017

- tehnični pregled in izdaja uporabnega dovoljenja	do konca leta 2017

za cesto D:

- pridobitev lastninske in drugih stvarnih pravic na parcelah, ki

bodo služile komunalni opremi				v letu 2015

- izdelava potrebne projektne in tehnične dokumentacije 	v letu 2016

- gradnja ali rekonstrukcija komunalne opreme		do konca leta 2021

- tehnični pregled in izdaja uporabnega dovoljenja	do konca leta 2021

za cesto F:

- pridobitev lastninske in drugih stvarnih pravic na parcelah, ki

bodo služile komunalni opremi				v letu 2015

- izdelava potrebne projektne in tehnične dokumentacije	v letu 2016

- gradnja ali rekonstrukcija komunalne opreme		do konca leta 2019

- tehnični pregled in izdaja uporabnega dovoljenja	do konca leta 2019

za cesto G:

- pridobitev lastninske in drugih stvarnih pravic na parcelah, ki

bodo služile komunalni opremi				v letu 2015

- izdelava potrebne projektne in tehnične dokumentacije 	v letu 2016

- gradnja ali rekonstrukcija komunalne opreme		do konca leta 2019

- tehnični pregled in izdaja uporabnega dovoljenja	do konca leta 2019

Podrobnejši časovni načrt izgradnje komunalne opreme bo sestavni del pogodbe o opremljanju, v kolikor bo prišlo do njene sklenitve.

# 6. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

Komunalni prispevek opredeljujejo naslednji pravni akti:

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08- ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/12-ZPNačrt-B, 57/12-ZUPUDPP-A in Uradni list RS, št. 109/12),

- Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07),

- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in

- Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (predlog za odločanje na občinskem svetu)

Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec plača občini. V višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja te infrastrukture.

Komunalni prispevek vključuje plačilo sorazmernega deleža:

- obračunskih stroškov investicije v predvideno komunalno opremo,

- obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo.

Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč v 8. členu določa, da mora program opremljanja vsebovati naslednje podlage za izračun komunalnega prispevka:

- določitev obračunskega območja komunalne opreme,

- oceno skupnih in obračunskih stroškov opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih in

- preračun obračunskih stroškov opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme na parcelo in na neto tlorisno površino objekta.

## 6.1. Preračun obračunskih stroškov nove komunalne opreme na enoto mere

Preračun obračunskih stroškov na enoto mere se določi v skladu z 12. členom Uredbe o vsebini programa opremljanja, ki določa, da je za potrebe odmere komunalnega prispevka zavezancem potrebno izračunane obračunske stroške preračunati na enoto mere, ki se uporabljajo za odmero komunalnega prispevka. Preračun se opravi na naslednji način:

Cp(ij) = OS(ij) / ∑A(j)   in   Ct(ij)= OS(ij) / ∑T(j)

Zgornje oznake pomenijo:

Cp(ij)	strošek opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno opremo  na obračunskem območju,

Ct(ij)	strošek opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju,

OS(ij)	obračunski stroški investicije za določeno komunalno opremo na obračunskem območju

∑A(j)	vsota površin vseh parcel oziroma delov parcel, ki ležijo na obračunskem območju, zmanjšana za površine namenjene objektom grajenega javnega dobra

∑T(j)	vsota površin vseh neto tlorisnih površin na obračunskem območju

Stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka za investicije v predvideno komunalno opremo

Na podlagi programa opremljanja bo Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah lahko odmerila komunalni prispevek zavezancu za investicijo v predvideno komunalno opremo, potrebno zaradi priključevanja objektov in površin nanjo. Za potrebe odmere komunalnega prispevka pa je treba obračunske stroške preračunati na enoto mere, to je m2 parcele oziroma m2 neto tlorisne površine objekta. Preračun je opravljen po naslednjih obrazcih:

Cp(ij) = OS(ij) / ∑A(j)		Ct(ij)= OS(ij) / ∑T(j)

Glede na opredelitve iz 3. poglavja lahko zapišemo:

∑Aj	= kot je navedeno v poglavju 3.1. na strani 15

∑Tj	= kot je navedeno v poglavju 3.1. na strani 15

OS(ij) 	= kot je navedeno v poglavju 3.3. na strani 19

Strošek opremljanja, preračunan na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov na posameznem obračunskem območju je prikazan v naslednji tabeli:

Tabela: Preračun stroškov na enoto mere za novo komunalno opremo

| Komunalna oprema | Cpi (EUR/m2) | Cti (EUR/m2) |
| --- | --- | --- |
| Zahodni del | 7,19 | 29,26 |
| a.) Ceste | 3,46 | 14,04 |
| b.) Fekalna kanalizacija | 1,58 | 6,44 |
| c.) Meteorna kanalizacija | 1,58 | 6,44 |
| d.) Vodovod | 0,57 | 2,34 |
| Vzhodni del | 3,00 | 15,35 |
| a.) Ceste | 1,44 | 7,35 |
| b.) Fekalna kanalizacija | 0,66 | 3,38 |
| c.) Meteorna kanalizacija | 0,66 | 3,38 |
| d.) Vodovod | 0,24 | 1,24 |
| Skupaj | 5,69 | 24,94 |

Opomba: vrstica »skupaj« ni seštevek zahodnega in vzhodnega dela ampak izračun Cp /Ct, če ne bi imeli razdelitve območja na dva dela.

## 6.2. Preračun obračunskih stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere

Preračun obračunskih stroškov obstoječe komunalne infrastrukture na enoto mere je narejen v zadnji verziji Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (»Splošni odlok«).

Pri pripravi tega dokumenta smo sledili pričakovanju, da bo nova verzija Splošnega odloka sprejeta hkrati s tem programom opremljanja. Ker pa ni na izdelovalcu, da bi lahko to izrecno vnaprej zagotovil, iz previdnosti samo določamo, da se vrednosti povzame iz zadnje veljavne verzije Splošnega ldoka.

Pri izdaji odločbe se bo upoštevala revalorizirana vrednost obstoječe komunalne opreme.

## 6.3. Razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine (Dpi in Dti)

Razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine (Dpi in Dti) je enolično določeno za celotno obračunsko območje.

Po tem programu se določi naslednje razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine (Dpi in Dti).

Dpi : Dti = 0,7 : 0,3		Dpi + Dti = 1

pri čemer je

Dpi – delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka

Dti – delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka

V tem programu opremljanja določamo, da se razmerje med deležem parcele in deležem neto tlorisne površine obvezno povzame po veljavnem odloku, ki ureja podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (»Splošni odlok«).

## 6.4. Faktor dejavnosti

Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka določa, da se faktor dejavnosti za posamezne vrste objektov določi v sorazmerju z obremenjevanjem komunalne opreme glede na prevladujočo dejavnost v objektu. Faktor dejavnosti se lahko za različne vrste objektov določi v razponu od 0,7 do 1,3.

Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega prispevka določa, da so faktorji dejavnosti po tem programu opremljanja enaki vsakokrat veljavnim faktorjem po splošnem odloku Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah. Usklajenost faktorjev dejavnosti med posameznimi programi opremljanja (med posameznimi obračunskimi območji) določa tudi Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka v 7. členu.

## 6.5. Indeksiranje stroškov opremljanja

Stroški opremljanja se indeksirajo. Način indeksiranja stroškov, določenih s tem programom opremljanja se določi na podlagi 16. člena uredbe:

»Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma njenega dela v določenem obračunskem območju z določeno komunalno opremo (Cp) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo (Ct), se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.

## 6.6. Izračun komunalnega prispevka

Komunalni prispevek, ki se izračuna na podlagi programa opremljanja, vključuje plačilo sorazmernega deleža:

- obračunskih stroškov investicije v novo komunalno opremo,

- obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo.

Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka v 6. členu določa, da se komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme izračuna na naslednji način:

KPij = (Aparcela x Cpij x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ctij x Dt)

pri čemer zgornje oznake pomenijo:

KPij = 		znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju

Aparcela =	površina parcele

Cpij = 		obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na obračunskem območju za 	posamezno vrsto komunalne opreme

Dp = 		delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka

Ctij = 		obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta na 	obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme

Atlorisna = 		neto tlorisna površina

Dt = 		delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka

Kdejavnost = 	faktor dejavnosti

i =		posamezna vrsta komunalne opreme

j =		posamezno obračunsko območje

Celotni komunalni prispevek KP se izračuna na naslednji način:

KP = ∑KPi

Zgornje oznake pomenijo:

KP	celoten izračunan komunalni prispevek

KPi	izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme

Glede na opredeljena merila in vhodne podatke iz programa opremljanja ter predpisano zakonodajo o načinu izračuna komunalnega prispevka se opredeli celoten komunalni prispevek, ki bremeni investitorje objektov na območju opremljanja kot vsota izračunanih komunalnih prispevkov za predvideno in obstoječo komunalno opremo.

Finančna sredstva se zagotavljajo v skladu s časovnim načrtom izgradnje infrastrukture.

## 6.7. Oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka

V primeru območja opremljanja gre v celoti za klasično stanovanjsko gradnjo, zato zavezanci niso upravičeni do posebnih olajšav, lahko pa bodo v skladu z dogovorom uveljavljali svoj vložek v zagotavljanje zemljišč za izvedbo cestnih povezav (seveda zgolj tisti, ki so pri tem dejansko sodelovali). To v svoji osnovi vsebinsko pravzaprav ni oprostitev ali znižanje, ampak dejansko vnaprejšnje plačilo komunalnega prispevka v naravi.

Na zahodnem delu so lastniki zemljišč po dogovoru prepustili občini 5.785 m2 zemljišč, ki so ovrednotena po 30 EUR/m2, kar pomeni skupaj 173.550 EUR. V dogovoru je izrecno navedeno, da se lahko ta vrednost upošteva pri odmeri komunalnega prispevka in da se prizna vsem na območju enako, kar pri površini parcel za gradnjo v zahodnem delu (teh je za 29.301 m2) pomeni 5,923 EUR/m2.

Podobno velja na vzhodnem delu, kjer se vlaganja upoštevajo vsem lastnikom parcel, ki jih bodo brezplačno predali občini zemljišče za izvedbo potrebne prometne infrastrukture. Tudi na vzhodnem delu je opredeljeno, da se vrednost m2 predanega zemljišča upošteva v višini 30 EUR/m2, kar bodo lastniki zemljišč uveljavljali kot olajšavo pri plačilu komunalnega prispevka. Predvidoma bo potrebno pridobiti 1.898 m2 zemljišča, kar pomeni za 56.940 EUR olajšav.

V skladu z 78. členom ZPNačrt se lahko (ne pa nujno) s pogodbo o opremljanju določi, da mora investitor v določenem roku po programu opremljanja zagotoviti opremljenost zemljišča s komunalno opremo. Finančne obremenitve investitorja, ki bi jih morala prevzeti občina, se odštejejo od predpisanih dajatev občini. Program opremljanja posebej opredeljuje investicije oziroma dele investicij v komunalno opremo, katerih gradnja se bo lahko oddala na podlagi pogodbe o opremljanju med občino in investitorjem. V tej pogodbi se podrobno opredelijo tudi obveznosti, ki jih določajo predpisi o urejanju prostora: obseg investicij, rok izvedbe, pogoji priključevanja objektov na komunalno opremo ter način revidiranja postopkov v zvezi z izgradnjo manjkajoče gospodarske javne infrastrukture.

V programu opremljanja so v poglavju o novi komunalni opremi prikazane investicije v komunalno opremo s pripadajočimi obračunskimi stroški, katerih gradnja se bo lahko oddala na podlagi pogodbe, investitor pa bo lahko ta dela oddal izvajalcu po predpisih, veljavnih v Republiki Sloveniji.

S pogodbo se občina in investitor oziroma zavezanec za plačilo komunalnega prispevka dogovorita, da bo investitor zgradil komunalno opremo, ki bi jo sicer morala zagotoviti občina.

V pogodbi se podrobneje določijo medsebojne obveznosti glede gradnje objektov in omrežij komunalne opreme ter glede prenosa komunalne opreme infrastrukture v javno last in upravljanje ter priključevanjem objektov na komunalno opremo v skladu s predpisi o urejanju prostora in s tem v zvezi poračunom vseh medsebojnih obveznosti.

OBRAZLOŽITEV

Dodatne obrazložitve in primeri izračunov KP k Odloku o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje opremljanja stavbnih zemljišč »Trojica jug«:

Na 27. redni seji OS dne 15.05.2014 je bila prva obravnava Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje opremljanja stavbnih zemljišč »Trojica jug«.

Gre za območje kjer je predvidena izgradnja cca 60 enostanovanjskih objektov. Celotno območje je razdeljeno na dve obračunski območji (vzhodni in zahodni del) in sicer sta razmejeni z cesto proti naselju Zg. Senarska. Ocena celotne vrednosti komunalnega opremljanja zanaša skupaj okrog 1,3 mio €. V prvi obravnavi je bil predlog Odloka na način, da bi 50% stroškov investicije odpadlo na končne investitorje, 50% pa bi se financiralo iz proračunskih namenskih sredstev. Po daljši razpravi je občinski svet Sklep, da se komunalni prispevek niža vsaj za 15%, ter naložil občinski upravi, da pripravi nov predlog Odloka. Od prve obravnave Odloka je občina prejela številna mnenja in pritožbe lastnikov zemljišč na območju PO in bodočih investitorjev glede višine KP. Ob pripravi novega predloga Odloka je občina hkrati je pričela z pripravo splošnega dela Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Sveta Trojica, zaradi sprejetja OPN in vsebinskih vzrokov. Ponovno je proučila vse stroške komunalnega opremljanja ter se odločila, da bo gradnja cest na območju Trojica jug potekala fazno in s tem znižala obračunski strošek cest. Območje gradbenih parcel, kjer ni potrebna nova komunalna oprema je izločila iz območja, prav tako je izločila cesto iz območja PO. Hkrati je na račun konkurenčnosti in stimuliranja investitorjev h pozidavi na območju, obračunan krepko zmanjšan delež stroškov končnim uporabnikom in sicer se v povprečju obračuna končnim investitorjem le 20%.

S tem je nov predlog Odloka krepko zmanjšal višino KP, ki za povprečen objekt na zahodnem delu (600 m2 parcela in hiša 160,00 m2) ter ob upoštevanju olajšave za predhodna vlaganja znaša le cca 4.500,00 €, prej 19.000,00 €, prav tako bo tudi na vzhodnem delu znašal KP med 4.000,00 € in 4.500,00 €, ob upoštevanju olajšave odvisno od višine predhodnih vlaganj lastnika parcel.

Predlagamo OS, da sprejme Odlok, kot je predlagan.

Pripravil:

Jože Žel