OBČINA

RAVNE NA KOROŠKEM

Gačnikova pot 5, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM

Tel. 02 82-160-00, Fax. 02 82-160-02

URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

Datum    : 06.04.2008

OBČINSKI SVET

OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM

ZADEVA:	POTRDITEV DOKUMENTA O IDENTIFIKACIJI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA KOLESARSKA POT BRDINJE

STOPNJA POSTOPKA: 	Predlog

PRAVNA PODLAGA: 	16.člen Statuta Občine Ravne na Koroškem, 21.člen Poslovnika občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem

NAMEN :	S potrditvijo ali zavrnitvijo predloga dokumenta  občinski svet Občine Ravne na Koroškem odloči o nadaljevanju ali zaustavitvi projekta Kolesarska pot Brdinje

PREDLAGATELJ:		Župan mag.Tomaž ROŽEN

POROČEVALEC :	Vesna Kozlar, direktorica občinske uprave

UTEMELJITEV :

a) Ocena stanja :

Relacija Kotlje – Ravne na Koroškem je pomembna zaradi notranje mrežne povezave mesta Ravne s naseljem Brdinje in s turističnimi Kotljami in športno rekreacijskim kompleksom Ivarčko jezero s smučiščem Ošven. Trenutno poteka povezava smo po regionalni cesti Ravne – Slovenj Gradec, na kateri se odvija mešan in lokalni promet. Predvidena hitrost prometa na obravnavanem odseku ceste v naselju Brdinje  je  50 km/h. Komunikacija predstavlja tudi šolsko pot in oskrbovalno cesto naselja Brdinje.

Delovno aktivno prebivalstvo Brdinj odhaja dnevno na delo izven kraja stalnega bivališča. Avtobusni promet poteka po voznem redu. Večina prebivalcev odhaja na delo z osebnimi vozili, kljub majhni oddaljenosti od Raven na Koroškem. Organiziran je šolski prevoz otrok. Gostota prometa je za lokalne razmere velika, saj gre za regionalno cesto, ki v najkrajši razdalji povezuje Mislinjsko dolino z Ravnami na Koroškem.

b) Razlogi za sprejem :

Zaradi širitve naselij ob regionalni cesti Ravne – Kotlje, se je v zadnjih letih zelo povečal promet na obravnavanem odseku ceste. Cesta, s širino vozišča 5.0 m in bankinami do 1.0 m , ni sposobna nuditi zadostne prometne varnosti vsem udeležencem v prometu, zlasti ne kolesarjem in pešcem, ki so zaradi pomanjkanja prostora in kot najšibkejši člen, tudi najbolj ogroženi.

Del kolesarske poti je že zgrajen. Poteka na odseku  od Kotelj do zaselka Nadolžnik in znotraj najgosteje naseljenega dela Brdinj. Med tema dvema deloma kolesarske poti manjka 500 m kolesarske pot in sicer na delu trase glavne ceste, ki je z vidika varnosti pešcev in kolesarjev najbolj kritičen.

### Z izgradnjo kolesarskih odsekov regionalnega pomena investitor Občina Ravne na Koroškem izboljšuje varnost vseh udeležencev v prometu, predvsem kolesarjev in pešcev, povečuje bivanjsko kvaliteto podeželskega okolja in razvija turistično ponudbo kolesarjenja, kar je v skladu s strateškimi nacionalnimi in evropskimi usmeritvami. S predstavljenim projektom želimo kandidirati za pridobitev sredstev  na javnem razpisu za ukrep 322 – obnova in razvoj vasi, Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. S potrditvijo dokumenta identifikacije investicijskega projekta bo Občinski svet občine Ravne na Koroškem omogočil prijavo projekta na omenjeni javni razpis.

c) Cilji, načela in predlogi rešitev :

Z investicijo bo investitor zasledoval sledeče namene v smeri:

- uagotovitev ustreznejše in varnejše poti znotraj naselja, s tem pa tudi  boljšo povezavo z mestom in regijo.

Investitor bo z realizacijo investicije dosegel naslednje strateške cilje :

- dvig kvalitete bivanja prebivalstva,

- boljšo dostopnost do storitev, delovnih mest in javnih funkcij,

- zagotovitev boljše in varnejše poti ,

- dvig atraktivnosti podeželskega prostora.

Investitor bo z realizacijo investicije dosegel naslednje operativne cilje :

- izgradnja kolesarske poti na odseku Nadolžnik-centralni del naselja Brdinje v dolžini 500 m

  - izvedba zemeljskih del in temeljenje

  - izvedba voziščnih konstrukcij kolesarske poti

  - oprema kolesarske poti

Načela, ki smo jih zasledovali pri predlogu rešitve so naslednja :

- usklajenosti projekta z evropskimi, državnimi in regionalnimi politikami,

- usklajenosti projekta z možnostmi virov investicije iz občinskega proračuna,

- gospodarnosti proračunskih sredstev,

- transparentnost porabe sredstev.

Predlogi rešitev :

Z deli želimo spremeniti horizontalne in vertikalne elemente kolesarske poti.  V nadaljevanju so navedene celotne investicijske vrednosti po posameznih segmentih investiranja. Investicija je namenjena izgradnji javne kolesarske poti v skupni dolžini 500.

Trasa poti : takoj za navezavo na obstoječo pot v Brdinju, načrtovana kolesarska pot prečka potok Hotulj in v nadaljevanju poteka po desni strani potoka. Od brežine potoka je zaradi varnosti kolesarjev  odmaknjena za cca 2.0 m. Pri tem ne posega v regionalno cesto niti v potok Hotulj.

Normalni profil: karakteristični prečni profil kolesarsko pešpoti:

- kolesarska pot			           2.50m

- pas za kolesarje 			2.25 m

- varovalni pas			0.25 m

- berma		2 X 0.50	1.00 m

Brv preko potoka : za prečkanje potoka bo potrebna izvedba brvi. Brv se izvede iz lesenih montažnih elementov.

Dimenzioniranje kolesarske poti : Pri izvedbi kolesarske pešpoti pa predlagamo klasično konstrukcijo zgornjega ustroja, to je:

- 4,0 cm bitumenski beton BB 8 k

- 30,0 cm tampona

Pri izvedbi in kontroli izvedbe je potrebno smiselno upoštevati posebne tehnične pogoje za zemeljska dela in voziščne konstrukcije.

Opis konstrukcijskih elementov:

Preddela:

Potrebno je izvesti zakoličbo obrobe pločnika z označbo in zavarovanjem profilov ter označiti in

zavarovati gradbišče oz. postaviti potrebno prometno signalizacijo.

Zemeljska dela:

Plodno zemljino je potrebno deponirati v posebnih deponijah ob trasi za kasnejšo uporabo pri humuziranju brežin in zaradi izvajanja del poškodovanih zelenih površin. Izkopni material se naloži na kamione in odpelje v trajno deponijo, kjer se razgrne. Temeljna tla se pred izvedbo nasipov izravnajo do točnosti + 3 cm in uvaljajo.  Na planumu temeljnih tal, pod kolesarsko potjo, mora biti zagotovljena potrebna nosilnost Ev2 = 20 MPa, ki je potrebna za kvalitetno vgraditev nadgrajenih nasipnih plasti.

Če ta ni zagotovljena je potrebno vgraditi posteljico (ustrezno debelino kamnitega materiala). Nasipe pod pločnikom je izvesti s kvalitetnim nasipnim materialom.

Zgornji ustroj:

- 4 cm bitumenski beton BB 8 cm

- 30 cm tamponski prodec TP 32

Na planumu posteljice mora biti zagotovljena potrebna nosilnost Ev2 = 80 Mpa, ki je potrebna za kvalitetno vgraditev voziščne konstrukcije. Pri vgrajevanju materialov je potrebno upoštevati zahteve iz »Posebnih tehničnih pogojev za zemeljska dela in temeljenje« in iz »Posebnih tehničnih pogojev za voziščne konstrukcije«. Obroba  pločnika  se izvede z betonskimi robniki 5/25 cm.

Prometna oprema:

# Velikost znakov:

# za nevarnost: 		stranica trikotnika   90 cm

# za izrecne odredbe:    	okrogli     fi 60 cm

- za obvestila: 		kvadratni  60 x 60 cm,pravokotni 60 x 90 cm

Vsi znaki morajo biti izdelani iz Alu pločevine.Znaki in simboli na prometnih znakih II-1, II-2 in III-6 morajo biti iz folije 2. vrste, vsi ostali pa iz folije 1. vrste.

d) Primerljive rešitve v drugih okoljih :

Predlagana rešitev je primerljiva z rešitvami, ki jih za reševanje podobnih problemov  uporabljajo  druge občine. Predlagana rešitev je skladna s cilji razvojnih politik v širšem družbenem okolju:

- Aktivnostmi 3 osi Programa za razvoj podeželja 2007-2013 in sicer izboljšanja kakovosti življenja na podeželju  ter ciljem za doseganje le te: obnova in razvoj vasi ter znotraj tega ukrepom  urejanja infrastrukture in povezav znotraj naselij.

- 4. razvojno prioriteto Operativnega programa za krepitev regionalnih razvojnih programov »razvoj regij«  in  ciljem »skladen razvoj regij« , ki teži s spodbujanju policentričnega razvoja poselitve.

- S 5. razvojno prioriteto Strategije razvoja Slovenije »povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja«  ter ukrepi za ohranjanje poseljenosti in kulturne krajine ter krepitve razvojne vitalnosti in privlačnosti podeželja.

- S prednostno usmeritvijo RRP »kakovostno življenjsko okolje« ter cilji znotraj le-te

          - Izboljšanje prometne dostopnosti.

          - Zmanjševanje razlik v prometno infrastrukturni opremljenosti med urbanimi področji in podeželjem.

OCENA FINANČNIH POSLEDIC:

Deleži sofinanciranja investicije v tekočih cenah z DDV v EUR:

| VIRI SOFINANCIRANJA | Skupaj | MKGP | Občinski proračun |
| --- | --- | --- | --- |
| Upravičeni stroški investicije | 105.059 | 52.529,50 | 52.529,50 |
| Neupravičeni stroški | 101.770 |  | 101.770,00 |
| SKUPAJ | 206.829 | 52.529,50 | 154.299,50 |

Proračun Občine Ravne  na Koroškem bo za predmetno zadevo v letu 2009 obremenjen s 154.299,50 EUR.

PRISTOJNI ODBOR OZ. KOMISIJA :

Odbor za komunalno in stanovanjsko gospodarstvo in  Odbor za plan, finance in proračun

MNENJE STROKOVNE SLUŽBE :

Gradivo so pripravile strokovne službe, zato je vsebina gradiva hkrati mnenje strokovnih služb.

PREDLOG SKLEPA :

Občinski svet Občine Ravne na Koroškem sprejme dokument identifikacije investicijskega  projekta »Kolesarska pot Brdinje« in načrt razvojnih programov »Kolesarska pot Brdinje«.

| Pripravila: Vesna Kozlar | Župan Občine Ravne na Koroškem mag. Tomaž ROŽEN |
| --- | --- |

Priloge :

- Dokument identifikacije investicijskega projekta olesarska pot Brdinje

- Načrt razvojnih programov za projekt Kolesarska pot Brdinje