Priloga 4: Grafični prikaz nekaterih izrazovin določil odloka

| DVOJČEK |  |
| --- | --- |
| .... sestavljata dve enostanovanjski stavbi z enakimi gabariti, ki se gradita sočasno, na skupni vmesni parcelni meji in se stikata tako, da oblikujeta povezano prostostoječo hišo z ločenima vhodoma in ločenima gradbenima parcelama. |  |
| DZP (Delež zelenih površin) |  |
| ... se izrazi v odstotkih odprtih zelenih površin glede na gradbeno parcelo objekta. Za odprte zelene površine se štejejo zelene površine na raščenem terenu. Raščen teren so površine, ki ohranjajo neposreden stik z geološko podlago in s tem sposobnost zadrževanja in ponikanja vode. |  |
| FZ (faktor zazidanosti) |  |
| ... je razmerje med zazidano površino vseh stavb in celotno površino gradbene parcele, pri čemer je zazidana površina vseh stavb vsota tlorisnih projekcij zunanjih dimenzij največjih etaž zahtevnih, manj zahtevnih in pomožnih objektov nad in pod terenom. Pri tlorisni projekciji zunanjih dimenzij največjih etaž nad terenom se ne upoštevajo balkoni in napušči. |  |

Grafična obrazložitev pojmov iz 53. člena Odloka – tipologija objektov

| Etažnost objekta |  |
| --- | --- |
| ... je določena s številom etaž nad terenom. Z etažnostjo objektov se določa višina objekta Za etažo štejejo pritličje (P), nadstropje (1) ali mansarda (M). Klet (K) se ne šteje v etažnost in višino objekta. |
| Višina stavbe |  |
| ... se meri od najnižje kote stavbe na terenu do najvišje točke slemena stavbe s poševno streho ali venca stavbe z ravno streho oziroma v primeru terasne etaže venca terasne etaže. Dopustno višino stavbe lahko presegajo: dimnik, inštalacijske naprave, dostop do strehe, ograja, objekt in naprava elektronske komunikacijske infrastrukture, vendar največ za do 1,5 m |  |
| Streha |  |
| simetrična dvokapnica z naklonom od 35° do 45° stopinj |  |
| smer slemena |  |

Grafična obrazložitev pojmov iz 54. člena Odloka – oblikovanje objektov

| Tlorisni gabariti ... so praviloma podolgovati. Tloris objekta je lahko lomljen ali sestavljen. |  |
| --- | --- |
| Streha |  |
| delež ravne strehe v primeru dvokapnice |  |

Grafična obrazložitev pojmov iz členov Splošnih prostorskih izvedbenih pogojev glede na namensko rabo prostora

| Kota pritličja in kolenčni zid |  |
| --- | --- |
| Kota pritličja pri vhodu je lahko največ 140 cm nad terenom, kolenčni zid pa je lahko visok največ 50 cm, V primeru objekta P+M je kolenčni zid visok do 160 cm. |
| Kolenčni zid ... je zid, ki se meri od gotovega tlaka zadnje etaže do točke loma vertikale v poševni del zaključnega sloja strešne konstrukcije. |  |