DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

za Center za ravnanje z odpadki na lokaciji Kovor

| Naslov naloge: | DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ZA CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI NA LOKACIJI KOVOR |
| --- | --- |
| Ključne besede: | Dokument identifikacije investicijskega projekta, Kovor, Občina Tržič |
| Naročnik: | Občina Tržič |
|  | Trg svobode 18 |
|  | 4290 Tržič |
| Izvajalec: | Imos Geateh, d. o. o. |
|  | Opekarska cesta 11 |
|  | 1000 Ljubljana |
| Datum: | december 2005 |
| Številka: | DIIP - 003/05 |
| Nalogo izdelal: | Andrej Sedej, univ. dipl. inž. grad. |
| Odgovorna oseba za izdelavo: | mag. Zoran Stojič, univ. dipl. inž. grad. |
| Direktor: | Zoran Stojič |
| © Brez pisnega dovoljenja avtorjev je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, hkrati s fotokopiranjem, tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki, v okviru določil Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah. |

KAZALO VSEBINE

UVOD	5

1	OPREDELITEV INVESTITORJA TER DOLOČITEV STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB, IZDELOVALCEV IN BODOČEGA UPRAVLJALCA	8

1.1	Opredelitev investitorja	8

1.2	Opredelitev pobudnika investicije	8

1.3	Določitev strokovnih delavcev oziroma služb, odgovornih za nadzor in izdelavo ustrezne investicijske in projektne dokumentacije	9

2	ANALIZA SEDANJEGA STANJA	11

2.1	Razlogi za investicijsko namero	11

2.2	Podatki o obstoječi infrastrukturi	11

2.3	Predvideno področje zajema	11

2.3.1	Prebivalstvo	11

3	OPREDELITEV CILJEV INVESTICIJE	13

4	EVIDENTIRANJE RAZLIČNIH variant REŠITEV	14

4.1	Varianta brez investicije-zapiranje obstoječega odlagališča	14

4.2	Varianta z nadaljevanjem odlaganja za občinske potrebe	14

4.3	Varianta z razširitvijo v regionalni center	15

5	OPREDELITEV VRSTE IN STROŠKOV INVESTICIJE	16

5.1	Določitev vrednosti investicije po stalnih cenah	16

5.2	Potrebna projektno-investicijska dokumentacija	16

6	OPREDELITEV OSNOVNIH ELEMENTOV	18

6.1	Programska in zakonska izhodišča	18

6.1.1	Programska izhodišča	18

6.1.2	Zakonska izhodišča	18

6.2	Lokacija s preglednim grafičnim prikazom	18

6.3	Opis tehničnih karakteristik z osnovnimi grafičnimi prikazi	19

6.3.1	Varianta 1	19

6.3.2	Varianta 2	19

6.3.3	Varianta 3	19

6.4	Obseg in specifikacija investicije	19

6.5	Varstvo okolja	19

6.6	Terminski plan izvedbe	20

6.7	Kadrovsko-organizacijska shema	20

6.8	Finančni in drugi viri	21

7	UGOTOVITEV SMISELNOSTI IZDELAVE PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE IN INVESTICIJSKEGA PROGRAMA	22

8	TERMINSKI PLAN IZDELAVE INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	23

9	VIRI IN LITERATURA	24

9.1	Zakonodajni viri	24

9.2	Spletni viri	24

9.3	Ostali viri	24

KAZALO PRILOG:

Priloga 1	Lokacija posega s preglednim grafičnim prikazom

Priloga 2:	Osnovni grafični prikazi tehničnih karakteristik

Priloga 3:	Terminski plan

# UVOD

Naročnik Občina Tržič, se je na podlagi zahtev »Zakona o javnih gospodarskih službah« in ostale pozitivne zakonodaje s področja ravnanja z odpadki odločil pristopiti k reševanju problematike odpadkov na območju lastne občine z možnostjo razširitve zajema na širše, vendar ne celotno območje znotraj gorenjske regije.

Glede na oceno investicijske vrednosti na podlagi primerjave s podobnimi centri  se načrtovana investicija uvršča v cenovni razred nad 500 milijonov tolarjev. Po »Uredbi o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja za objekte in naprave javnih služb varstva okolja« je za take investicije potrebna izdelava:

- dokumenta identifikacije investicijskega projekta,

- predinvesticijske zasnove in

- investicijskega programa.

Objekte za ravnanje z odpadki lahko kategoriziramo v tri skupine. Objekti lokalnega pomena so zbiralnice oz. t.i. ekološki otoki, ki bi že morali biti uresničeni do leta 2003. Zbirni center je objekt v katerem se zbira vsaj 12 frakcij odpadkov in šteje kot občinski nivo. Pri tem velja da bodo občine do leta 2007 morale izločiti do 55 % odpadkov, ki nastanejo v občini, razliko pa kot ostanek odložiti na deponiji (ali neka druga končna dispozicija). Regionalni nivo sicer uradno še ne obstaja, lahko pa se občine zanj dogovorijo. Ta nivo mora vsebovati objekte sortirnice (kljub ločenemu zbiranju v občinah), kompostarno, obrat za pripravo agregatov iz sekundarnih surovin, demontažo, obrat za kosovne odpadke, obrat za mehansko biološko obdelavo in stabilizacijo ter obrat za predelavo gradbenih odpadkov. Pri ravnanju z nevarnimi odpadki, ki niso komunalni je predviden državni sistem ravnanja in odločanje na državni ravni.

Stanje ravnanja z odpadki na Gorenjskem in posebej v tržiški občini je danes takšno, da je treba nadaljevati z začetim in razvijati celoten sistem ravnanja od lokalne do regionalne oz. medobčinske ravni. Za učinkovit sistem je treba najprej nadgraditi sistem ločenega zbiranja komunalnih odpadkov na izvoru. In sicer s postavitvijo ustreznih zbiralnic v ruralnem območju in v urbanih območjih z enodružinsko ter vrstno poselitvijo, kot tudi s postavitvijo zbirnih centrov v vseh občinah, v večjih krajih pa v skladu z uredbo.

Ravnanje biorazgradljivih odpadkov vključno s kuhinjskimi odpadki se pospešuje na mestu nastanka, kjer se na vrtovih vpeljuje lastno kompostiranje v vseh primerih kjer je to izvedljivo.

Kljub temu, da Gorenjska regija pogojno premore kar nekaj kapacitet za odlaganje, so te kapacitete neustrezno razporejene in precej razdrobljene, tako da je cena odlaganja na koncu koncev previsoka. Po drugi strani pa je zaradi zatečene razdrobljenosti kapacitet za ravnanje z nenevarnimi odpadki v regiji, danes nemogoče izpeljati postopek v vseh občinah za en center za gorenjsko regijo. Zaradi tega je sistem ravnanja z odpadki treba orgnizirati v večih medobčinskih centrih.

Razmere glede cene odlaganja se bodo po letu 2008 še poslabšale, saj bo uveljavljena direktiva IPPC, ki zavezuje odlagališča (Mala Mežakla, Kovor in Tenetiše), da prilagodijo tehnični standard zahtevam BREF-a, to je standarda po IPPC direktivi (Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, U.l. 97/2004), kar pa za relativno majhna odlagališča veliko znese. Zato kaže razmišljati vnaprej in zagotoviti ustrezno centralno lokacijo za ravnanje in odlaganje odpadkov, ki bo imela zaradi velikosti in lege odločilo prednost. Pri tem se center za ravnanje z odpadki za občino, kjer se nahaja, pojavlja kot poslovna priložnost, ki prinaša tako delovna mesta, kot rento.

Predno se bodo obstoječe odlagalne kapacitete v smiselni bližini Tržiča zapolnile in bo prilagajanje vedno zahtevnejšim normativom predrago, je treba pripraviti vse potrebne osnove za gradnjo medobčinskega centra, kar se ocenjuje, da je možno izpeljati do junija 2007. Gradnja in poskusno obratovanje pa bi trajali še dve leti in pol do tri leta. Medobčinski center za ravnanje z odpadki bi bil lahko pripravljen za sprejem odpadkov nekako do leta 2010.

V kolikor bi se za scenarij razvoja sistema ravnanja in skupnega centra na eni lokaciji odločile občine upravnih enot Tržič, Radovljica in Kranj, bi glede na pričakovane količine odpadkov za 130.000 prebivalcev in urejen sistem zbiranja, sortiranja, snovne presnove ter ponovne uporabe potrebovali objekte naslednjih zmogljivosti:

- Odlagališče za vsaj milijon ton ali 1,5 milijona m3 preostanka odpadkov, ki bo na koncu 25 letne obratovalne dobe obsegala površino okoli 8-9 ha;

- Ročno-strojno sortirnico zmogljivosti 60.000 ton letno;

- Obrat za pripravo agregatov iz sekundarnih surovin (drobilci stekla, plastike ipd.) s stiskalnicami skupne zmogljivosti 45.000 ton na leto;

- Zaprta kompostarna zmogljivosti do 15.000 ton letno;

- Obrat za predelavo 30.000 t gradbenih odpadkov letno, ki razbremeni odlagališče za vsaj 15.000 t gradbenih odpadkov;

- Skladišče in demontažni obrat za kosovne odpadke do 10.000 ton letno;

- Obrat za mehansko-biološko obdelavo in stabilizacijo odpadkov kapacitete do 60.000 ton.

Pred realizacijo medobčinskega centra na lokaciji Kovor, bi morali na sistemu ravnanja z odpadki v zajemni regiji odpadkov narediti naslednje:

- Vzpostaviti ločeno zbiranje komunalnih odpadkov z nadgradnjo obstoječega sistema zbiralnic in zbiralnih centrov. Predvsem minimalno zakonsko določen obseg  zbiralnic za 500 prebivalcev je vidno previsok za ruralna območja pa tudi urbana območja z individualno enodružinsko (in celo vrstno) pozidavo ali dele urbanih naselij s tako pozidavo. S postavitvijo omrežja zbiralnic na predpisanem minimumu ni realno pričakovati ciljno postavljenega izločitvenega potenciala;

- Vzpostaviti omrežje zbirnih centrov tam, kjer še niso zgrajeni, in sicer najmanj v vsaki občini, v večjih naseljih pa v skladu z odredbo;

- Vzpostaviti sistem ločenega zbiranja biorazgradljivih frakcij komunalnih odpadkov vključno s kuhinjskimi odpadki. Za te odpadke promovirati kompostiranje na vrtovih in v malih komunalnih kompostarnah povsod tam, kjer so za to dane ustrezne prostorske možnosti. Po oceni je možno na tak način kompostirati približno polovico tovrstnih odpadkov oziroma konkretno okoli 10.000 t letno.

# OPREDELITEV INVESTITORJA TER DOLOČITEV STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB, IZDELOVALCEV IN BODOČEGA UPRAVLJALCA

## Opredelitev investitorja

Investitor projekta razširitev deponije na lokaciji Kovor

| 1. Naziv: | OBČINA TRŽIČ |
| --- | --- |
| 2. Naslov: | Trg svobode 18 |
| 3. Občina: | OBČINA TRŽIČ |
| 4. Odgovorna oseba: | Župan Pavel Rupar |
| 5. Telefonska številka: | 04 597 15 10 |
| 6. Elektronski naslov: | obcina@trzic.si |
| 7. Fax: | 04 597 15 13 |
| 8. Matična številka: | 5883547 |
| 9. Šifra dejavnosti: | 75.110 |
| 10. ID številka za DDV: | SI23676264 |
| 11. Poslovna banka: | Banka Slovenije |
| 12. Št. transakcijskega računa: | 01331-0100006578 |

## Opredelitev pobudnika investicije

| 1. Naziv: | OČINA TRŽIČ |
| --- | --- |
| 2. Naslov: | Trg svobode 18 |
| 3. Odgovorna oseba: | Župan Pavel Rupar |
| 4. Telefon: | 04 597 15 10 |

## Določitev strokovnih delavcev oziroma služb, odgovornih za nadzor in izdelavo ustrezne investicijske in projektne dokumentacije

Zaradi značaja investicije, ki zajema več občin ter zaradi velikosti Občine Tržič kot pobudnice projekta, ki ne zaposluje kadrov oziroma služb, ki bi lahko odgovarjale za nadzor in izdelavo ustrezne investicijske, projektne in tehnične dokumentacije bo občina poskrbela za pripravo in prijavo projekta s svojimi kadri in za specifična tehnična vprašanja angažirala ustrezne zunanje svetovalce. V fazi izvedbe bo pooblaščena organizacija po ustreznem postopku zagotovila tudi strokovni nadzor v skladu z »Zakonom o graditvi objektov (ZGO-1)«.

Nadzor še ni znan. Izpolni občina pred potrditvijo DIIP.

|  | Nadzor: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | žig |  | podpis odgovorne osebe |  |

Izdelovalec dokumenta identifikacije investicijskega projekta.

|  | Imos Geateh, d.o.o. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | žig |  | podpis odgovorne osebe |  |

Izdelovalec investicijskega programa še ni določen. Izpolni občina pred potrditvijo DIIP.

| Izdelovalec investicijske dokumentacije: |  |
| --- | --- |
|  | žig |  | podpis odgovorne osebe |  |

Izdelovalec projektne dokumentacije v času izdelave dokumenta identifikacije investicijskega projekta še ni znan. Izpolni občina pred potrditvijo DIIP.

|  | Projektna dokumentacija |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | žig |  | podpis odgovorne osebe |  |

# ANALIZA SEDANJEGA STANJA

## Razlogi za investicijsko namero

V skladu s »Pravilnikom o odlaganju odpadkov« se obstoječa deponija opredeli kot »deponija nenevarnih odpadkov«. Do leta 2008 razpoložljivi odlagalni prostor na obstoječi deponiji sicer ne bo zapolnjen, bo pa zaradi zakonodaje o IPPC potrebno pripraviti prilagoditev v ustreznem standardu. Ker so razmere na lokaciji takšne, da je možna razširitev deponije za lokalne potrebe občine pa tudi širše regije, se predlaga izvedba medobčinskega centra za ravnanje z odpadki v večih fazah, ki bi se s širitvami nadaljevale do z državnim lokacijskim načrtom sprejetega obsega.

Na Gorenjskem so danes razpoložljive odlagalne kapacitete logistično neustrezno locirane, zato so z vidika stroškov odlaganja za večino, predvsem pa manjše občine, večinoma neustrezne. Pri pogoju zapolnitve večine obstoječih kapacitet ter deloma dopuščene konkurence med njimi bo širitev kapacitete odlagališč v gorenjski regiji morala slediti enotnemu konceptu, kar pomeni da bo izpeljana na določenem številu lokacij. Kot dodatna prednost takšnega pristopa je možnost opuščanja prilagoditve standarda na vsaj nekaterih obstoječih odlagališčih.

Lokacija Kovor ima objektivno velike prednosti pred ostalimi možnimi lokacijami na Gorenjskem:

(1) Odkar je bil zgrajen avtocestni priključek za Tržič je možno urediti dostop do odlagališča po dovozni poti praktično le za  transport do odlagališča. Logistično lokacija ni v težišču, je pa nedvomno najhitreje dostopna lokacija.

(2) Glede na hidrogeološke razmere na lokaciji Kovor je pričakovati najmanjše stroške tesnitve deponije.

(3) V bližini ni večjih zaselkov, sanitarni koridor pa je popolnoma nezaseden, kar pomeni, da se ne pričakuje tako odločnega odpora do posega.

Pri lokaciji Kovor pa se lahko izpostavita dve prednosti pred lokacijo Tromeja:

(1) Lokacija ni komunalno opremljena in bi bilo treba pripraviti vse na novo,

(2) na novo bi posegli v naravno okolje, ker sedaj na lokaciji ni ničesar.

## Podatki o obstoječi infrastrukturi

Sedanje območje deponije je namenjeno odlagališču komunalnih oz. nenevarnih odpadkov in zbiranju kovinskih odpadkov. Na območju je urejena začasna deponija gradbenih odpadkov, ki se v postopku sanacijskih del uporabljajo za prekrivko. Na deponiji se nahajajo funkcionalni objekti. Velikost ureditvenega območja odlagališča Kovor je 45.025 m2.

## Predvideno področje zajema

### Prebivalstvo

Občina Tržič ima naslednje osnovne značilnosti:

- površina: 155.4 km2

- število naselij: 35

- največje naselje: Tržič - 3.920 prebivalcev

- število prebivalcev v celi občini (2002): 15.151

- gostota: 97.5 prebivalca/ km2

- število gospodinjstev: 5239

- povprečno število članov na eno gospodinjstvo: 2,9

- število kmečkih gospodarstev: 399

- število stanovanj: 5643

Na potencialnem zajemnem območju odpadkov upravnih enot Kranj, Radovljica in Tržič, živi okoli 126.000 prebivalcev, kar predstavlja polovico zajema odpadkov na Gorenjskem. Glede na različne interese, pa se ne bi smelo zgoditi da bi bil zajem odpadkov manjši kot za 100.000 prebivalcev. Realna dimenzija zajema odpadkov znaša 130.000 prebivalcev.

# OPREDELITEV CILJEV INVESTICIJE

Glavni razlog za izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta je predvsem dejstvo, da ima lokacija Kovor v Občini Tržič gledano logistično in lokacijsko bistvene prednosti pred ostalimi na Gorenjskem. Poleg tega pa je možno za centre ravnanja z odpadki še vedno pridobiti evropska kohezijska sredstva, le občine, ki bi se želele vključiti v sistem bi se morale ustrezno organizirati.

Investicijo narekujejo tudi:

- ustrezne terenske in logistične (avtocestni priključek) razmere obravnavanega območja,

- zahteve zakonodaje, ki predvideva ureditev stanja na področju ravnanja z odpadki

- preveritev možnosti pridobitve dela investicijskih sredstev iz kohezijskega sklada EU.

Z uresničitvijo centra za ravnanje z odlagališčem nenevarnih odpadkov bi prebivalcem širše regije bistveno izboljšali kakovost bivalnega okolja, obenem pa bi jim ponudili sistem ravnanja po ekonomsko sprejemljivih cenah, saj bi zaradi ekonomije obsega, specifične stroške odvoza, ravnanja in odlaganja zmanjšali na minimum. Obremenjevanje okolja bi se v celoti očitno zmanjšalo.

Z uresničitvijo medobčinskega centra za ravnanje z odpadki na lokaciji Kovor bi se uredil sistem ravnanja z odpadki tudi v tej delu Gorenjske, kar bi bil pomemben in sistematičen prispevek k ureditvi razmer v celi Sloveniji. Tržič bi s centrom za ravnanje pridobil nov gospodarski subjekt, ki bi prispeval v občinski proračun, poleg tega pa bi se ustvarila nova delovna mesta. V sicer gospodarsko deficitarnem območju šteje vsak nov subjekt in vsako novo delovno mesto. Površine centra ali odlagališča za občino ne bi bile izgubljene saj bi jim po zapiranju odlagališča namenili ustrezno dejavnost.

# EVIDENTIRANJE RAZLIČNIH variant REŠITEV

Pri pregledu variantnih rešitev lokacije regionalnega centra je v skladu z določili »Uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja za objekte in naprave javnih služb varstva okolja« potrebno obravnavati najmanj minimalne variante oziroma vsaj varianti:

- brez investicije - ničelna varianta, ne obsega nobenih vlaganj in aktivnosti glede na obstoječe stanje,

- z investicijo - varianta, v kateri je predvidena investicija, kjer sta možna dva pristopa.

## Varianta brez investicije-zapiranje obstoječega odlagališča

Varianta brez investicije v nobenem primeru ni čisto brez stroškov, saj obsega strošek zapiranja deponije. Ljudje bodo za v občini zbrane odpadke plačevali strošek odvoza in odlaganja na drugi regionalni deponiji na Gorenjskem. V tem smislu je možna lokacija Tromeja v Občini Naklo.

## Varianta z nadaljevanjem odlaganja za občinske potrebe

Ta varianta z investicijo pomeni, da se na področju ravnanja z odpadki v občini vzdržuje obstoječe stanje in da tudi ni razširitve deponije za dogovorno (v konzorciju občin) ali komercialno (občina kot investitor, odlaganje po ceniku) obratovanje.

Ničelna varianta pomeni, da so potrebni le minimalni stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja obstoječih objektov, prav tako pa tudi dejstvo, da v bodoče ne bo možnosti financiranja iz namenskih javnih sredstev.

Varianta pomeni degradacijo okolja, ki posledično prinaša tudi nižji življenjski standard občanov. Ta varianta bo zaradi prilagajanja zahtevanim standardom najdražja, saj bodo celotno breme ravnanja z odpadki nosili ljudje v občini, ta pa tudi zaradi tega ne bo imela nobenih dodatnih prihodkov.

Občina bi morala sprejeti program obnove oziroma preoblikovanja obstoječe deponije v skladu z IPPC direktivo. Ta varianta bo zaradi prilagajanja zahtevanim normativom predstavljala za lokalno skupnost Tržič velik finančni zalogaj. Celotno breme gospodarjenja z odpadki pa bodo nosili ljudje v občini, saj za center tako majhnega obsega ni možnosti financiranja iz namenskih javnih sredstev.  .

Na osnovi predhodnih ugotovitev in zakonskih podlag je varianta z nadaljevanjem odlaganja kot doslej najmanj sprejemljiva.

## Varianta z razširitvijo v regionalni center

Varianta, ki tudi šteje za investicijo pomeni, da se za rešitev problematike ravnanja z odpadki v občini, ki lahko preraste v dimenzije za zadovoljitev regionalnih potreb pričnejo izvajati aktivnosti ter vlagati določena sredstva.

K razširitvi deponije se pristopi fazno. Deponija se širi postopoma v okviru obratovanja za potrebe regije, kar je nekako do zajema najmanj 100.000 prebivalcev oz. do največ 130.000 prebivalcev. Razširitev deponije Kovor bo prebivalcem iz najbližjih naselij prinesla izboljšanje stanja življenjskega okolja, saj bo do novega centra speljana posebna dovozna cesta.

# OPREDELITEV VRSTE IN STROŠKOV INVESTICIJE

Investicija v Center ravnnja z odpaki je po značaju okoljska in je namenjena zmanjševanju obremenitve in tveganj za okolje z izgradnjo centra za ravnanje z odpadki, ki se uporablja za potrebe v regiji.

Načrtovana so vlaganja v pripravo ustrezne projektne dokumentacije, strokovnih podlag za pridobitev upravnih dovoljenj ter vzpostavitev novega stanja, ki je skladno s prostorskimi plani in željami lastnikov.

## Določitev vrednosti investicije po stalnih cenah

Stroški odlaganja po toni odpadka  so prikazani v tabeli 1. Prikazane vrednosti so zaokrožene ter prikazane glede na posamezno varianto. Cene so indikativne.

Tabela 1 Obratovalni stroški

|  | VARIANTA 1 | VARIANTA 2 | VARIANTA 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Obratovalni strošek SIT / tono | 13-15.000 | 15-18.000 | 12-14.000 |
| Taksa za odlaganje SIT / tono | 4.525 | 4.525 | 4.525 |

Zapiranje deponije po varianti 1 se ocenjuje na okoli 12.000 tolarjev po površinskem metru, kar znese pri okoli 35.000 m2, približno 420 milijonov tolarjev (1.75 milijona €), poleg tega pa občina zgubi delovna mesta, rento in odlaganje je dražje za občana. Celotna zadeva se financira iz občinskega proračuna oz. preko uporabnikov. Poleg stroška zapiranja bi v tem primeru zavrgli vsa dosedanja vlaganja občine v odlagališče Kovor, ki znašajo skupaj okoli 228 milijonov tolarjev. V primeru variante z gradnjo regijskega centra pa bi te stroške lahko uveljavili v začetni bilanci novega centra.

Po varianti 2 bi odlagali do leta 2008 po obstoječem tehničnem standardu, nato pa upoštevaje zahteve IPPC direktive. Pri tem občina poskrbi le za lastne odpadke, kar je najdražje. Poleg tega ni delovnih mest niti rente niti nove dovozne poti, kar je za bližnje prebivalce najslabše. Financiranje investicije je popolnoma je v pristojnosti lokalne skupnosti.

Varianta 3, ki je investicijsko velikostnega reda 17-19 milijonov €. Ta varianta prinaša tako občini kot regiji največ koristi, saj je cena zaradi ekonomije obsega optimizirana, vplivi na okolje pa najmanjši. Občina pridobi do 30 delovnih mest in rento. Financiranje je možno z nepovratnimi sredstvi državnega proračuna in Evropske komisije.

## Potrebna projektno-investicijska dokumentacija

Za realizacijo centra za ravnanje z odpadki je potrebno pripraviti kompletno projektno-investicijsko dokumentacijo. Ta obsega:

- dokument identifikacije investicijskega projekta,

- predinvesticijsko zasnovo,

- investicijski program,

- okoljsko poročilo za celovito presojo vplivov na okolje,

- poročilo o vplivih na okolje

- državni lokacijski načrt s primerjalno študijo variant

- projektno dokumentacijo.

# OPREDELITEV OSNOVNIH ELEMENTOV

Osnovni elementi, ki opredeljujejo variantno rešitev obravnavane investicije, so predstavljeni v poglavjih od 6.1 do 6.8.

## Programska in zakonska izhodišča

### Programska izhodišča

Veljavna področna zakonodaja in veljavni »Operativni program odstranjevanja odpadkov« v obdobju do 31. decembra 2008 predvideva, da se bodo prednostno izvajali ukrepi, ki zagotavljajo izpolnjevanje ciljev tega programa na območjih odpadkovnih regij. Analiza tehnično-ekonomskih značilnosti in logistike odpadkovnega toka so rezultirale v teh odpadkovnih regijah in v regijskem konceptu ravnanja z odpadki v Sloveniji

Prednost pri izvajanju ukrepov v tem obdobju bodo imeli tudi skupni projekti več lokalnih skupnosti, na podlagi katerih se bodo dolgoročno združevala in razporejala razpoložljiva sredstva na območju zajema odpadkov v celotnem obdobju izvajanja operativnega programa. Ministrstvo za okolje in prostor bo za tako združene projekte prednostno zagotavljalo svoja proračunska sredstva in za njih v okviru svojih pristojnosti skušalo zagotoviti prednosti pri sofinanciranju iz proračuna Evropske komisije.

### Zakonska izhodišča

V skladu s predpisi o ravnanju ločeno zbranih frakcij, se vzpostavlja sistem ločenega zbiranja komunalnih odpadkov na izvoru. Potrebnost sistema zbiralnic in zbirnih centrov je v čistosti frakcij, saj jih je možno primerno predelati in obdelati le ob določeni čistosti frakcij.

Pravilnik o odlaganju odpadkov postavlja okvirje, kako je treba odlagališče zasnovati, kje ga načrtovati, kako ga graditi in kako naj obratuje varno za okolje, tudi ni izpustil določila, da je treba za odlagališče skrbeti tudi po tem, ko je zaprto. Odlagališče je namreč objekt, ki predstavlja razmeroma veliko in trajno rabo prostora, kar je pomembnejše kot povzročanje neposrednega onesnaženja. Zato je tudi zaželeno in zato so v večjih državah EU že sprejeli, da se odlaga čim bolj inertizirane odpadke, tj. odpadke z manj kot 5 % organskega  ogljika.

Predpis o nadzorovanju industrijskega onesnaženja velja tudi za deponije, zaradi tega bo do leta 2008 treba opraviti prilagoditve tehničnega standarda za vse deponije, ki bodo še obratovale po tem roku.

## Lokacija s preglednim grafičnim prikazom

Glej prilogo.

## Opis tehničnih karakteristik z osnovnimi grafičnimi prikazi

### Varianta 1

To je ničelna varianta, ki je za občino tudi možna, in sicer da se  odlagališče zapre in se mu nameni neka nova raba površin, odlaganje za občino pa se opravlja na drugi ustrezni lokaciji. Alternativa je lokacija Tromeja v Občini Naklo.

### Varianta 2

Varianta sledi načinu odlaganja kot doslej, to je to leta 2008, nakar je treba opraviti tehnično prilagoditev, kar pomeni povečanje stroškov odlaganja. V kontekstu ekonomike investicij takšno ravnaje ni ustrezno.

### Varianta 3

Ta varianta sledi konceptu enega regijskega centra kjer se zagotavljajo zmogljivosti odlaganja in ravnanja z odpadki. Center naj bi v primeru maksimalne variante izpolnjeval naslednje tehnične značilnosti:

- Odlagališče za vsaj milijon ton ali 1,5 milijona m3 preostanka odpadkov, ki bo na koncu 25 letne obratovalne dobe obsegala površino okoli 8-9 ha;

- Ročno-strojno sortirnico zmogljivosti 60.000 ton letno;

- Obrat za pripravo agregatov iz sekundarnih surovin (drobilci stekla, plastike ipd.) s stiskalnicami skupne zmogljivosti 45.000 ton na leto;

- Zaprta kompostarna zmogljivosti do 15.000 ton letno;

- Obrat za predelavo 30.000 t gradbenih odpadkov letno, ki razbremeni odlagališče za vsaj 15.000 t gradbenih odpadkov;

- Skladišče in demontažni obrat za kosovne odpadke do 10.000 ton letno;

- Obrat za mehansko-biološko obdelavo in stabilizacijo odpadkov kapacitete do 60.000 ton.

Ta varianta obsega odlagališče za ostanek odpadkov skupne zmogljivosti do največ 1.000.000 ton ( v primeru zajema celotnega medobčinskega območja, oziroma odpadkarske regije) preostanka odpadkov zbranih na področju regije.

Deponija ne bo grajena naenkrat temveč v petih fazah, ki bi jih dokončali oz. zaprli na vsakih pet let. Zmogljivost odlaganja ostanka odpadkov v centru za ravnanje z odpadki je odvisna od področja zajemanja odpadkov (ki je možno od najmanj 100.000 do največ 130.000 ljudi) in učinkovitosti sistema ravnanja z odpadki.

## Obseg in specifikacija investicije

Ocenjena vrednost investicije je prikazana v poglavju 5.1 pod točko varianta 3, temelji pa na ekspertnih ocenah projektanta.

## Varstvo okolja

Z izvedbo nameravane investicije bi se izboljšalo stanje okolja, predvsem na področju površinskih in podzemnih vod na tistih lokacijah kjer se bodo obstoječa odlagališča zaprla. Glede na precej večja investicijska sredstva, ki bodo na voljo za realizacijo regijskega centra za ravnanje z odpadki v Kovoju, bodo ukrepi za varstvo okolja tudi temu ustrezno lahko boljši. Pri realizaciji medobčinske deponije pa bi se krajevna skupnost razbremenila obremenitev zaradi transporta. Z ozirom na sedanje stanje obremenitev okolja zaradi odpadkov, bi Center za ravnanje z odpadki prispeval posredno k izboljšanju varstva okolja v regiji, neposredno pa tudi v Občini Tržič oziroma Naklo.

## Terminski plan izvedbe

Pričetek gradnje se predvideva v letih 2009-10. Okviren terminski plan za pripravo dokumentacije po trimesečjih je prikazan v  prilogi.

## Kadrovsko-organizacijska shema

Predviden potek kadrovsko-organizacijske sheme je prikazan na shemi spodaj, občina (ali druga oblika investitorstva) kot investitor pa potrdi ali zavrne posamezne faze.

Prikaz:		Kadrovsko-organizacijska shema

## Finančni in drugi viri

Investitor glede na velikost letnega proračuna predvideva, da zaradi obsega ne bo zmožen samostojno financirati investicije. Zaradi tega se predvideva financiranje in sofinanciranje iz sledečih virov:

- nepovratna sredstva EU,

- nepovratna sredstva državnega proračuna,

- občinski proračun, proračuni ostalih zaiteresiranih gorenjskih občin.

Finančna konstrukcija je lahko naslednja:

  - EU nepovratna sredstva.............................................13,6 mio €

  - Sredstva zbranih taks za obremenjevanje......................2,5 mio €

  - Proračuni gorenjskih občin n državni proračun................2,0 mio €

# UGOTOVITEV SMISELNOSTI IZDELAVE PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE IN INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

Predmetna investicija je potrebna za zmanjšanje tveganj za okolje, ki jih predstavlja obstoječ način ravnanja z odpadki v regiji.

Z izdelavo predinvesticijske zasnove se obravnava posamezne variante tako podrobno, da je možna čimbolj zanesljiva izbira in utemeljitev optimalne variante.

Investicijski program s svojim tehnično-tehnološkim in ekonomskim delom predstavlja prvo strokovno osnovo za  odločitev o nadaljevanju invsticijskega postopka.

# TERMINSKI PLAN IZDELAVE INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Glej prilogo.

# VIRI IN LITERATURA

## Zakonodajni viri

Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja za objekte in naprave javnih služb varstva okolja. Uradni list RS, št. 115/02.

Zakon o graditvi objektov (ZGO-1). Uradni list RS, št. 110/02, 47/04, 102/04.

Pravilnik o ravnanju z odpadki. Uradni list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03.

Zakon o urejanju prostora. Uradni list RS, št. 110/02

## Spletni viri

Interaktivni naravovarstveni atlas. URL:

http://kremen.arso.gov.si/NVatlas/users/login.asp?refurl=%2FNVatlas%2Fewmap%2Easp

## Ostali viri

- Demonstracijski projekt za ravnanje s komunalnimi odpadki za področje gorenjske regije v Sloveniji, Radovljica 1996.1998, Konzorcij CERO

- Operativni program varstva okolja na področju ravnanja z odpadki, 1. vmesno poročilo, Ljubljana,Maribor 2000, Hidroinženiring

- Ureditveni načrt deponije odpadkov Kovor-spremembe, Radovljica 2002, Razvojni center Radovljica

- Ravnanje z odpadki na Gorenjskem, Delovno gradivo, Ljubljana, 2005, MOP

- Načrt gopodarjenja z odpadki v Občini Tržič, JP Komnala Tržič, oktober 2005

PRILOGE

PRILOGA 1

Lokacija posega s preglednim grafičnim prikazom

PRILOGA 2

Osnovni grafični prikazi tehničnih karakteristik

PRILOGA 3

Terminski plan priprave projektne dokumentacije

# Text boxes

Izvajalec - Pripravljalec razpisa

Izvajalci – gradnja

Izvajalci - projektanti

Vodja projekta

- Upravni organ

- Inšpekcijske službe

Strokovno tehnični nadzor:

O.Tržič-Inženir

Finančni nadzor:

- Ministrstvo za finance-CFCU

- O.Tržič-notranja revizija

Soinvestitorji:

Zainteresirane gorenjske občine

Investitor:

Občina Tržič

Odgovorna oseba razpis, izbor in investicije

Tehnična podpora - pogodbeno