Številka: 351-144/2016-33

Datum: 19.9.2018

MESTNI SVET

MESTNE OBČINE PTUJ

ZADEVA:  Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Prizidava z rekonstrukcijo in energetsko sanacijo OŠ Mladika

V skladu z določili 23. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) in 76. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/07, 1/09, 2/14, 7/15 in 9/17), predlagam Mestnemu svetu Mestne občine Ptuj v obravnavo in sprejem predloga Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Prizidava z rekonstrukcijo in energetsko sanacijo OŠ Mladika.

Miran SENČAR,

župan Mestne občine Ptuj

Priloga:

- predlog sklepa z obrazložitvijo,

- Dokument identifikacije investicijskega projekta Prizidava z rekonstrukcijo in energetsko sanacijo OŠ Mladika.

PREDLOG

SEPTEMBER 2018

Na podlagi 11. in 18. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na ___ seji, dne ___________, sprejel naslednji

S k l e p

O POTRDITVI DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP)

PRIZIDAVA Z REKONSTRUKCIJO IN ENERGETSKO SANACIJO OŠ MLADIKA

1.

Mestni svet Mestne občine Ptuj potrjuje Dokument identifikacije investicijskega projekta Prizidava z rekonstrukcijo in energetsko sanacijo OŠ Mladika.

2.

Investicijski projekt se izvaja s sredstvi proračuna Mestne občine Ptuj. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija.

3.

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Mestnem svetu Mestne občine Ptuj.

Številka: 351-144/2016-33

Datum:

Obrazložitev:

V okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju« je občinam omogočeno sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020.

V okviru predmetnega investicijskega projekta bo Mestna občina Ptuj preuredila in rekonstruirala obstoječo Osnovno šolo Mladika v skladu z obstoječimi normativi in standardi, tako da bodo zagotovljeni kvalitetni pogoji za izvajanje učnega programa devetletne osnovne šole ter zmanjšana poraba energije in posledično obratovalni stroški.

Izvedla se bo prizidava jedilnice/večnamenskega prostora z delilno linijo kuhinje, pisarne za vodjo kuhinje in rekonstrukcija. Kuhinja se bo uredila v obstoječem delu pritličja. . V pritličju in 1. nadstropju se bodo na novo uredile še sanitarije. Sanitarije v 2. nadstropju se obnovijo. Potrebno je izvesti še nekatera dela za zagotovitev požarnih zahtev (menjava nekaterih oken, vrat, zagotovitev ODT) ter dela potrebna za izvedbo nove kanalizacije.

V kleti se izdela nov vhod za učence preko zunanjega novega stopnišča širine 2m. V kleti se v obstoječih prostorih kuhinje in jedilnice uredijo centralne garderobe za dve skupini 1.-3. razred in 4.-6. razred. Pridobimo tudi prostor za manjšo avlo. Pod predvideno kuhinjo se umestijo shrambe in strojnica za prezračevanje kuhinje in jedilnice. Prostori, kjer je danes kotlovnica, se uporabijo za izvedbo novih strojnih instalacij. Obnovijo se tudi prostori pod stopniščem za garderobe hišnika in čistilk. Uredi se pralnica in prostor z delavnico za hišnika. Uredi se tudi manjši prostor za čistila s trokaderom.

Pod novim delom prizidave jedilnice se uredijo manjše shrambe z zunanjim dostopom in drsnimi vrati (športni rekviziti, orodje,…), višine cca 0,85m.

»Celovita energetska prenova« je usklajena izvedba ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavbe (fasada, streha, tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode) na način, da se, kolikor je to tehnično mogoče, izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo.

Energetska prenova zajema:

- izvedbo toplotne izolacije ovoja obstoječe stavbe,

- delno zamenjavo stavbnega pohištva,

- dodatno toplotno izolacijo stropov v mansardi,

- vgradnjo toplotne črpalke za potrebe ogrevanja sanitarne vode, hlajenja in ogrevanja v prehodnih obdobjih,

- izvedbo prisilnega prezračevanja z rekuperacijo v mansardi šole,

- ureditev toplotne podpostaje v obstoječi kotlovnici s toplovodno povezavo do kotlovnice Zavoda za šport Ptuj v Mestnem stadionu,

- hidravlično ogrevanje radiatorskega sistema z vgradnjo termostatskih ventilov,

- zamenjava obstoječih svetila z varčnimi.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija. Predviden znesek nepovratnih sredstev v tekočih cenah, ki jih bo Mestna občina Ptuj za izvedbo investicijskega projekta Prizidava z rekonstrukcijo in energetsko sanacijo OŠ Mladika črpala iz Kohezijskega sklada, znaša 285.941,74 EUR.

Investicija se bo financirala iz postavke 6566 Rekonstrukcije in adaptacije OŠ Mladika.

| Viri financiranja | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Skupaj | Delež % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mestna občina Ptuj | 3.660,00 | 65.000,00 | 1.166.340,33 | 970.981,25 | 2.205.981,58 | 88,49 |
| EU- Kohezijski sklad |  |  | 129.979,55 | 113.810,19 | 243.789,73 | 9,78 |
| RS - Ministrstvo za infrastrukturo |  |  | 22.937,57 | 20.084,15 | 43.021,72 | 1,73 |
| Skupaj | 3.660,00 | 65.000,00 | 1.319.257,44 | 1.104.875,58 | 2.492.793,03 | 100,00 |

Mestnemu svetu Mestne občine Ptuj predlagam, da predloženi dokument obravnava in sprejme predlagani sklep.

Pripravila:								      Miran SENČAR,

Mojca Horvat								župan Mestne občine Ptuj