Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008 – ZVO – 1B), v skladu s 17. členom Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 117/2004, 74/2005, 80/2007) in 7. členom Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/2004, 75/2005, 80/2007, 95/2007) ter na podlagi 17. člena Statuta Občine Prevalje (Ur.l. RS, št. 18/2006, 19/2006 – popr., 34/2007) je Občinski svet Občine Prevalje na ….. redni seji, dne ………… sprejel:

# Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje
ZAZIDAVE LEŠE - SPOMENIK

člen

(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka, ki so: obračunska območja komunalne opreme, skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme, preračun obračunskih stroškov na enoto mere in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.

Navedene podlage so podrobneje prikazane v Programu komunalnega opremljanja za območje Zazidave Leše – Spomenik in je na vpogled na sedežu občine.

člen

(predmet komunalnega prispevka)

Predmet obračuna komunalnega prispevka so obstoječi in predvideni objekti na območju Zazidave Leše – Spomenik.

člen

(obračunsko območje)

Obračunsko območje obsega parcele v ureditvenem območju naselja na južni strani vasi Leš.

Meja obračunskega območja je razvidna iz priloge programa komunalnega opremljanja.

člen

(skupni in obračunski stroški)

Prikaz skupnih [S] in obračunskih [OS] stroškov komunalne opreme:

| Postavka | S [€] | OS [€] |
| --- | --- | --- |
| PROMETNE POVRŠINE | 10.791,64 | 10.791,64 |

Prikaz skupnih [S] in obračunskih [OS] stroškov

5. člen

(stroški opremljanja m2 parcele [Cpi] in neto tlorisne površine objekta [Cti])

Stroški opremljanja m2 parcele in neto tlorisne površine objekta se obračuna z upoštevanjem preglednice 1.

| Vrsta stroška | Cpi [€/m2] | Cti [€/m2] |
| --- | --- | --- |
| SEKUNDARNE PROMETNE POVRŠINE | 14,27 | 9,77 |

Določitev Cpi  in Cti za območje predvidene pozidave

Pomen Cpi in Cti je naslednji:

Cpi	stroški opremljanja m2 parcele z določeno vrsto komunalne opreme;

Cti	stroški opremljanja m2 NTP z določeno vrsto komunalne opreme.

  - člen

(razmerje med merilom parcele in neto tlorisno površino objekta)

Razmerje med merilom parcele [Dp] in merilom neto tlorisne površine objekta [Dt] je na celotnem območju opremljanja enako in znaša Dp = 0,5 ter Dt = 0,5.

  - člen

(indeksiranje stroškov opremljanja)

Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju [Cpij] in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju [Ctij] se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod "Gradbena dela – ostala nizka gradnja", na naslednji način:

Cpi1 = Cpi · I

oziroma

Cti1 = Cti · I, kjer je

I  - faktor indeksacije, ki se indeksira na dan uveljavitve programa opremljanja.

  - člen

(izračun komunalnega prispevka)

Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se izračuna na naslednji način:

KPi   =  (Aparcela  ·  Cpi1  ·  Dp) +  (Kdejavnost · Atlorisna ·  Cti1 ·  Dt)

Komunalni prispevek za razpoložljivo komunalno opremo se izračuna na naslednji način:

KP = Σ KPi

Oznake pomenijo:

KP		celotni komunalni prispevek

KPi		komunalni prispevek za posamezno komunalno opremo;

Aparcela        	 površina parcele objekta;

Atlorisna	  	površina neto tlorisne površine objekta;

Kdejavnost		faktor dejavnosti je enak 1,0;

Cpi1		indeksirani stroški opremljanja m2 parcele z določeno vrsto komunalne opreme;

Cti1		indeksirani stroški opremljanja m2 NTP z določeno vrsto komunalne opreme.

  - člen

(odmera komunalnega prispevka)

Komunalni prispevek se odmeri:

na zahtevo zavezanca;

po uradni dolžnosti.

  - člen

(stroški priključevanja)

Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, katero določa predmetni program opremljanja, razen gradnje in priključitve tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.

  - člen

(možnost obročnega odplačevanja)

Lastnik objekta na območju Zazidave Leše – Spomenik, lahko na zahtevo, poravna plačilo stroškov v več obrokih. Za obročno odplačevanje se na podlagi vloge o obročnem odplačevanju sklene posebna pogodba, v kateri se določi število obrokov, višina posameznega obroka ter čas zapadlosti. Plačilo komunalnega prispevka mora biti v celoti poravnano do konca leta 2009.

  - člen

(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

# Text boxes

Župan

Občine Prevalje

Dr. Matic TASIČ, l.r.

Številka: 354-0011/2009-13

Prevalje, dne: … junij 2009