" B I R O G O D E C "

Projektiranje in tehnično svetovanje

Ravne na Kor., Javornik 63

SANJA GODEC s.p.

spremembE in dopolnitVE ureditvenega načrta za infrastrukturne objekte in naprave in dopolnilno gradnjo za stanovanjsko zazidavo Malinek – Dolga brda (USKLAJEN PREDLOG)

| pripravljavec: | Občina PREVALJE |
| --- | --- |
|  | Trg 2a, 2391 Prevalje |
| INVESTITOR: | IVARTNIK, d.o.o. |
|  | Na produ 105, 2391 Prevalje |
| prostorska ureditev: | infrastrukturni objekti in naprave in dopolnilna gradnja za stanovanjsko zazidavo Malinek - Dolga brda |
| FAZA: | USKLAJEN PREDLOG |
| OBČINA: | Prevalje |
| ŠTEVILKA: | 30/06-UN |
| Projektivno podjetje |  | Odgovorni predstavnik podjetja: |
|  |  | Sanja Godec, univ.dipl.inž.arh. |
|  | Podpis: |  |
|  | Datum: | julij 2012 |

|  |  | podpis | osebni žig |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Projektant: | Biro Godec, Sanja Godec, s.p. Javornik 63, 2390 Ravna na Koroškem |
|  | Odgovorni vodja izdelave prostorskega akta: | Sanja Godec, univ.dipl.inž.arh. | ZAPS 0040 A |

|  |  | podpis | osebni žig |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Projektant: | Biro Godec, Sanja Godec, s.p. Javornik 63, 2390 Ravna na Koroškem |
|  | Prostorski načrtovalec: | Sanja Godec, univ.dipl.inž.arh. | ZAPS 0040 A |

KAZALO

- SPLOŠNO

- Podatki o  načrtovalcih

- TEKSTUALNI DEL

- Besedilo predloga občinskega podrobnega prostorskega načrta – sprememba UN

- Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev OPPN

- Veljavni Odlok o ureditvenem načrtu za infrastrukturne objekte in naprave in dopolnilno gradnjo za stanovanjsko zazidavo Malinek – Dolga brda (Ur. list RS, št. 60/2002)

- Usklajen predlog odloka o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za infrastrukturne objekte in naprave in dopolnilno gradnjo za stanovanjsko zazidavo Malinek – Dolga brda

- GRAFIČNI DEL

| Pregledna situacija | M. 1:50000 |
| --- | --- |
| Izvleček iz prostorskih sestavin planskega akta | M. 1:5000 |
| Izvleček iz veljavnega PA – ureditvena situacija | M. 1:1000 |
| Geodetski načrt obstoječega stanja | M. 1:1000 |
| Ureditvena situacija - sprememba | M. 1:1000 |
| Idejna rešitev prometne ureditve – sprememba | M. 1:1000 |
| Idejna rešitev komunalnih vodov in naprav – sprememba zasnove odvajanja odpadnih voda | M. 1:1000 |
| Načrt parcelacije – sprememba | M. 1:1000 |

B. OPIS SPREMEMBE PROSTORSKE UREDITVE

- PRIKAZ STANJA PROSTORA in razlogi za spremembo

Občina Prevalje je v letu 2002 sprejela Odlok o ureditvenem načrtu za infrastrukturne objekte in naprave in dopolnilno gradnjo za stanovanjsko zazidavo Malinek – Dolga brda (Ur. list RS, št. 60/2002). Območje je namenjeno za gradnjo dopolnilne infrastrukture ter individualnih stanovanjskih objektov. Na območju je bila predvidena ureditev prometnih površin, javnih površin (zelenic, zasaditev ipd.) in komunalnih vodov in naprav.

Območje ureditvenega načrta je delno že realizirano, gospodarska javna infrastruktura je v zaključni fazi izvedbe, prav tako je zgrajena približno ena tretjina načrtovanih stanovanjskih objektov (cca 30 % stavb).

Pobudnik za spremembe in dopolnitve UN je predlagal, da se navedeni prostorski akt spremeni in dopolni na način,  da se znotraj območja urejanja poveča število stanovanjskih objektov in sicer z umestitvijo dveh novih stanovanjskih objektov na jugovzhodni strani zazidave na območju zelenih površin, spremenijo urbanistični pogoji za gradnjo posamičnih stanovanjskih objektov, spremeni se zasnova odvajanja padavinskih voda, spremeni se mikrolokacija biološke čistilne naprave ter predvidi novi cestni priključek na lokalno cestno omrežje.

Pripravljavec spremembe in dopolnitve ZN je ocenil, da so predlagane spremembe in dopolnitve prostorske ureditve v skladu z usmeritvami veljavnega prostorskega plana Občine Prevalje na tem območju.

Na podlagi 110. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C) se navedeni ureditveni načrt šteje za občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju OPPN).

Pravna podlaga za spremembo OPPN je opredeljena v  Zakona o prostorskem načrtovanju, ki v 96. členu določa, da se občinski prostorski izvedbeni načrti in zazidalni načrti, sprejeti na podlagi ZUNDPP, spreminjajo in dopolnjujejo po postopku, kot je predpisan za sprejem občinskega podrobnega  prostorskega načrta. Sprememba OPPN bo vsebovala predpisane sestavine v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Ur. list RS, št. 99/2007). Sprememba in dopolnitev OPPN se smiselno izvede z dopolnitvijo odloka in grafičnega dela znotraj ureditvenega območja prostorskega akta.

Spremembe in dopolnitve OPPN se nanašajo samo na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov. Zato se, na podlagi 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju, postopek sprememb in dopolnitev OPPN lahko izvede po skrajšanem postopku

- prostorska izhodišča in VELJAVNI PROSTORSKI AKTI

Formalna izhodišča za izdelavo OPPN:

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/2012)

- Pravilnik o vsebini obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta ( Ur. list RS, št. 99/2007 )

- Zakon o graditvi objektov ( ZGO1-UPB1, Ur. list RS, št., 102/2004, 14/2005, popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05, odločba US, 126/2007, 108/2009, 57/2012)

Vsebinska izhodišča:

Strateški prostorski akt:

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin  dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje od leta 1986-2000, dopolnjen 1998 in 2004, Ur. list RS, št. 83/2001, 64/2004.

Izvedbeni prostorski akt:

Odlok o ureditvenem načrtu za infrastrukturne objekte in naprave in dopolnilno gradnjo za stanovanjsko zazidavo Malinek – Dolga brda (Ur. list RS, št. 60/2002) vključno z izdelanimi strokovnimi podlagami ter pogoji in soglasji pristojnih soglasodajalcev.

Strokovne podlage:

- Geotehnično poročilo št. 60-04/2011-MN z dne 12.05.2011 – gradnja dveh stanovanjskih objektov na parc. št. 529/20 in 529/21 k.o. Dolga brda, Geokal, d.o.o., Maribor

- Načrt PZI št. 1/2011, september 2011 – vzdrževalna dela na vodotoku na območju zazidave Malinek, GBH, Miljenko Hočurščak, s.p., Maribor

- Ravnanje s padavinskimi vodami na območju naselja Malinek,  Niko Antončič, september 2011.

- OPIS SPREMEMBE PROSTORSKE UREDITVE

Pobudnik sprememb in dopolnitev UN je predlagal, da se navedeni prostorski akt spremeni in dopolni na način,  da se znotraj območja urejanja poveča število stanovanjskih objektov in sicer z umestitvijo dveh novih enostanovanjskih objektov na jugovzhodni strani zazidave na območju zelenih površin. Za navedena objekta se predpišejo tudi pogoji za oblikovanje le teh.

Glede na dejstvo, da se navedeno zemljišče nahaja na severnem obrobju nekdanjega rudnika premoga, je pobudnik naročil novo geomehansko mnenje št. 60-04/2011-MN, z dne 12.05.2011, izdelal Geokal, d.o.o., Maribor, v katerem so obravnavani ukrepi, ki zagotavljajo varno gradnjo dodatnih objektov z oznako B2 in B3. Za potrebe dostopa do navedenih objektov se predvidi podaljšek ceste B, ki se zaključi z obračališčem. V cestnem telesu je predvidena tudi izvedba razširitve komunalne opreme in izvedba komunalnih priključkov do novih stanovanjskih objektov

Zaradi gradnje dveh dodatnih objektov se delno spremeni velikost zemljiških parcel za objekte C2 in C3, ki se zmanjšajo in poenotijo s širino zemljiške parcele objekta C1.

Dodatno se spremenijo urbanistični pogoji za gradnjo posamičnih stanovanjskih objektov in sicer za objekt D9, ki se mu poveča območje zazidljivosti na vzhodno stran.

Delno se spremeni zasnova odvajanja padavinskih voda na način, da se predvidi skupni odvodni  kanal za padavinsko vodo s prometnih površin in strešnih površin objektov. Padavinske vode s prometnih površin se zbirajo preko cestnih požiralnikov z vgrajenimi lovilci olj v skupno padavinsko kanalizacijo. Padavinske vode s strešin pa se ob upoštevanju geomehanskih in hidravličnih razmer na območju urejanja odvajajo v ponikovalnice na zemljiških parcelah objektov oz. odvajajo v skupno padavinsko kanalizacijo.  Prav tako se spremeni mikrolokacija biološke čistilne naprave kapacitete do 150 PE, ki se prestavi cca 70 m na vzhodno stran na skrajnji jugovzhodni rob ureditvenega območja.

Predvidi se novi cestni priključek na lokalno cestno omrežje in sicer na cesto D, za dostop do objektov na severni strani ureditvenega območja.

Predvideni dodatni objekti na območju sprememb in dopolnitev ne bodo presegli velikosti objektov določenih v Uredbi o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje ( Ur. list RS, št. 78/2006, 72/2007, 32/2009, 95/2011 ) oz. velikosti objektov, za katere je na podlagi Pravilnika o študiji požarne varnosti (Ur. list RS, št. 28/05, 66/06-Odl US, 132/2006) obvezna izdelava študije požarne varnosti.

Spremembe in dopolnitve OPPN so načrtovane znotraj ureditvenega območja ureditvenega načrta za infrastrukturne objekte in naprave in dopolnilno gradnjo za stanovanjsko zazidavo Malinek – Dolga brda ter se nanašajo samo na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter rabo sosednjih zemljišč in objektov.

Vsa ostala določila trenutno veljavnega prostorskega akta ostanejo nespremenjena in se le prilagajajo spremenjeni zakonodaji na področju varstva okolja in graditve objektov.

- OBMOČJE SPREMEMBE PROSTORSKE UREDITVE

Veljavni prostorski akt je sprejet na območju naslednjih zemljiških parcel:

516/1, del, 518/3, 518/4, del, 518/7, 518/13, 518/14,   518/15, 518/16, 518/17, 518/18, 518/19, 518/20, 518/21, 518/22, 518/23, 518/24, 518/25, 518/26, 518/27, 518/28, 518/29, 518/30, 529/1, 529/2, 529/3, 529/4, 529/5, 529/6, 529/7, 529/8, 529/9, 529/10, 529/11, 529/12, 529/13, 529/14, 529/15, 529/16, 529/17, 529/18, 529/19, 529/20, 529/21, 529/22, 529/23, 530/2, 530/3, 532/1, 532/2, 532/3, 532/4, 532/6, 532/7, 532/8, 532/9, 532/10, 532/11, 532/13, 532/14, 532/15, 532/16, 532/17, vse k.o. Dolga brda (v času izdelave prostorskega akta sta bili zemljiški parceli št. 530/1 in 532/12 k.o. Dolga brda ukinjeni in preštevilčeni v zemljiške parcele št. 532/15, 532/16 in 532/17, vse k.o. Dolga brda).

Skupna velikost ureditvenega območja znaša 3,08 ha.

Spremembe in dopolnitve OPPN se načrtujejo na zemljiščih parc. št. 516/1, del, 518/4, del, 518/7, 518/13, 518/15, 518/16, 518/22, 518/27, 529/2, 529/5, 529/10, 529/12, 529/13, 529/14, 529/16, 529/17, 529/20, 529/21, 529/22, 530/3, 532/6, 532/8, 532/13, vse k.o. Dolga brda, ki se v celoti nahajajo znotraj ureditvenega območja OPPN.

Na celotnem območju OPPN pa se usklajujejo določila OPPN z veljavnimi zakoni in podzakonski akti, ki so bili sprejeti v obdobju  od leta 2002 pa do te spremembe ter prilagaja velikost zemljiških parcel že izvedeni parcelaciji zemljišč.

.

Meja območja OPPN je razvidna iz grafičnih prilog (ureditvena situacija v M. 1 : 1000).

- SPREMEMBE UMESTITVE NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR – POGOJI ZA URBANISTIČNO, KRAJINSKO IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE Z DOVOLJENIMI TOLERANCAMI

- Velikost in oblika posegov

Spremenijo se določila, ki se nanašajo na skupno število objektov v območju OPPN tako, da bo na območju predvidena gradnja skupno 22 enostanovanjskih objektov.

Dodajo se določila za oblikovanje streh novih  objektov z oznako B2, B3 in sicer: streha na objektih je lahko dvokapnica ali štirikapnica  naklona strešin 38 - 450, preostali pogoji pa ostajajo enaki za vse objekte.

Delno se spremeni območje zazidljivosti objekta D9 na način , da se razširi na vzhodno stran objekta tako, da bo  odmik le tega od sosednje zemljiške parcele znašal min. 5,0 m.

- Odmiki, gradbene linije

Določilo glede odmikov objektov od lokalnih cest se natančneje določi in sicer, da odmik najbolj izpostavljene točke objekta od vozišča lokalnih dovoznih cest in parcelnih meja sosednjih zemljišč mora biti minimalno 4 m. Odmiki objektov od prometnih površin cestnih obračališč ne smejo biti manjši od 1 m.

Prav tako se določijo medsebojni odmiki tudi za nove objekte B2 in B3, ki znašajo v smeri sever – jug minimalno 9,5 m v smeri vzhod zahod pa min. 8,0 m.

- Skupni pogoji za oblikovanje objektov

Za nove objekte B2 in B3 se določijo pogoji za izvedbo rizalitov in sicer lahko se izvedejo v obliki črke L ali T tako, da le ti ne presegajo 60 % dolžine oz. širine objekta, pri izvedbi v obliki črke U pa prav tako ne smejo presegati 60 % dolžine osnovnega objekta.

- Ureditev funkcionalnih zemljišč

V poglavju ureditev funkcionalnih zemljišč se črtajo določila , ki se nanašajo na ureditev javnih zelenih površin na območju opuščenega rudnika.

Dopolni pa se z določilom glede višinskega prilagajanja sosednjih zemljiških parcel in pogojev za gradnjo opornih zidov in sicer:

Višina zemljišča na parcelni meji mora biti prilagojena sosednjimi zemljišči, oporni zidovi maksimalne višine 1,5 m so dovoljeni le v primeru, ko ni možno drugačno zavarovanje brežin v skladu z mnenjem geomehanika ter na podlagi ustrezne projektne dokumentacije. Višinska razlika , ki je večja od 1,5 m,  se lahko izvaja le s kaskadno zgrajenimi opornimi zidovi višine do 1,5 m, tlorisna razdalja med le temi mora biti najmanj 1,0 m, vmesni prostor pa  mora biti ozelenjen.

Oporni zidovi morajo biti obdelani z naravnimi materiali in ozelenjeni.

- Pomožni objekti in naprave

Spremenijo se določila glede gradnje pomožnih objektov in naprav in sicer na način, da se upoštevajo spremenjeni  predpisi, ki obravnavajo gradnjo le teh.

Na območju OPPN je dovoljeno graditi enostavne in nezahtevne objekte v skladu z določili veljavnih predpisov, ki določajo vrste objektov glede na zahtevnost. Dovoljena je gradnja objektov za lastne potrebe, postavitev ograj ter pomožnih objektov gospodarske javne infrastrukture, ki je zgrajena na območju OPPN.

Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti smiselno locirani na zemljiški parceli osnovnega objekta ob upoštevanju urbanistične zasnove le tega, pogojev predpisov iz prejšnjega odstavka in so lahko locirani tudi izven območja zazidljivosti.

Minimalni odmik objektov od sosednjih zemljišč mora biti 2,0 m, odmik od vozišča cest mora znašati 4,0 m, razen na območju obračališč, kjer je dovoljen minimalni odmik 1,0 m.

Navedeni objekti morajo biti zgrajeni izven območja varovalnih pasov gospodarske javne infrastrukture.

Nezahtevni in enostavni objekti za lastne potrebe  morajo biti oblikovno usklajeni s stavbo, h kateri pripadajo. Strehe objektov so praviloma ravne oz.  v minimalnem naklonu do 100, dovoljene so tudi strehe v obliki, ki je predpisana za osnovne objekte.

- SPREMEMBE POGOJEV ZA PROMETNO, KOMUNALNO TER DRUGO UREJANJE OBMOČJA

Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na javno gospodarsko infrastrukturo ostaja nespremenjena.

- Prometna infrastruktura

Spremenijo se le določila, ki se nanašajo na zasnovo internih dovoznih cest na način, da se podaljša cesta B na vzhodno stran v dolžini cca 55 m.

Na cesti D se predvidi novi cestni priključek D1 širine min. 3,5 m in dolžine cca 40 m. Za navedeni priključek je dovoljen tudi večji vzdolžni naklon in sicer do 18 %.

- Odvajanje odpadnih vod

Delno se spremeni zasnova odvajanja padavinskih voda na način, da se čisto padavinsko vodo s streh primarno zadržuje v namenskih zadrževalnikih vode, za ponovno uporabo za higiensko manj zahtevne potrebe (splakovanje stranišč) in zalivanje zelenic na zemljiških parcelah objektov.  Presežene količine čiste padavinske vode naj se disperzno ponika na zemljiških parcelah objektov ob upoštevanju geomehanskih lastnosti terena.

V primeru, da geomehanske lastnosti terena ne dovoljujejo disperzijsko ponikanje čistih padavinskih voda, pa se le te speljejo v skupni odvodni  kanal za padavinsko vodo s prometnih površin in presežno padavinsko vodo  s strešnih površin objektov.

Padavinske vode s prometnih površin se zbirajo preko cestnih požiralnikov z vgrajenimi lovilci olj.

Prav tako se spremeni mikrolokacija biološke čistilne naprave, ki se prestavi cca 70 m na vzhodno stran na skrajnji jugovzhodni rob ureditvenega območja ter predvidi podaljšek fekalne in padavinske kanalizacije na območju podaljšanja ceste B.

- Odvodnjavanje zalednih in hudournih voda

Dopolni se zasnova odvajanja zalednih voda s pogoji za ureditev izpusta v vodotok. Direktni izpust v vodotok mora biti izveden tako, da bo izpustna glava  oblikovana pod naklonom brežine vodotoka in ne bo segala v svetli profil vodotoka, izpustna glava mora biti opremljena s proti  povratno zaklopko. Na območju iztoka  mora biti struga vodotoka ustrezno zavarovana.

- Sanacija temeljnih tal

Sanacija temeljnih tal se predvidi na celotnem območju podaljšane ceste B ter na območju objektov B2 in B3 (črta se besedilo, ki se nanaša na urejene zelenice  - otroško igrišče).

- SPREMEMBE POGOJEV ZA VAROVANJE OKOLJA

Zasnova projektnih rešitev in ukrepov za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave ostane nespremenjena ob upoštevanju trenutno veljavnih predpisov s teh področij.

- Varstvo zraka

Spremeni in dopolni se  besedilo na način, da je za ogrevanje objektov dovoljeno uporabiti energente z manj kot 1 % gorljivega žvepla, kot  tudi obnovljive vire energije ob upoštevanju veljavnih predpisov, ki določajo emisije snovi v zrak za male kurilne naprave in emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. V času izdelave sprememb in dopolnitev OPPN to so: Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav, Ur. list RS št. 23/2011, Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, Ur. list RS, št. 31/2007, 70/2008, 61/2009.

- Zaščita podtalnice

Črta se alineja, ki se nanaša na neveljavni Pravilnik o spravljanju in hrambi kurilnega olja.

- Odpadne vode

Spremeni se besedilo na naslednji način:

Padavinske odpadne vode z utrjenih površin, kjer obstaja nevarnost onesnaženja z naftnimi derivati in mineralnimi olji (dovozne ceste), se morajo predhodno očistiti v ustrezno načrtovanih in dimenzioniranih  lovilcih olj, ki so vgrajeni v cestne požiralnike in speljati v sistem padavinske kanalizacije ob zagotavljanju razpršenega odvajanja, če je to tehnično izvedljivo,  oziroma z izpustom v regulirano strugo potoka Malinek na južni strani območja OPPN.

Pri projektnih rešitvah odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda je potrebno  upoštevati veljavne predpise, ki urejajo področje odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda, področje emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, področje emisije snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest  ter področje emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.

V času izdelave sprememb in dopolnitev OPPN to so: Uredba o  odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, Ur. list RS, št. 88/2011, 8/2012, Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih  čistilnih naprav, Ur. list RS, št. 97/2007, 98/2010,  Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, Ur. list RS, št. 64/2012, Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest,  Ur. list RS, št. 47/2005 in Odlok o javni kanalizaciji v Občini Prevalje, Ur. list RS, št. 28/2002.

- Ravnanje z odpadki

Spremeni se besedilo na naslednji način:

Komunalne odpadke je potrebno ločeno zbirati v skladu s veljavnim predpisom Občine Prevalje glede načina ravnanja z komunalnimi odpadki.

Pri projektiranju objektov je potrebno upoštevati določila veljavnih predpisov, ki urejajo ravnanje z odpadki.

V času izdelave sprememb in dopolnitev OPPN to so: Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe  ravnanja s komunalnimi odpadki v koroški regiji, Uradni list št. 85/2011, Uredba o odpadkih, Ur. list 103/2011.

- Varstvo pred hrupom

Spremeni se besedilo na naslednji način, da se doda določilo glede zvočne zaščite stavb:

V času izdelave sprememb in dopolnitev OPPN to so: Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, Ur. list RS, št. 105/2005, 34/2008, 109/2009, 62/2010,  Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah, Ur. list RS, št. 10/2012.

Objekti, zgrajeni na območju OPPN, morajo glede hrupa izpolnjevati določila veljavnih predpisov glede  zvočne zaščite stavb in drugih predpisov iz področja varstva pred hrupom.

- SPREMEMBE DRUGIH POGOJEV

- Varstvo pred požarom

Požarno varstvo posameznih objektov kot celotnega območja OPPN mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarno-varnostnimi predpisi.

V času izdelave sprememb in dopolnitev OPPN to so: Zakon o varstvu pred požarom, Ur.l. RS, št. 71/1993, 87/2001, 110/2002-ZGO-1, 105/2006, 3/2007-UPB1, 9/2011,  Pravilnik o požarni varnosti v  stavbah,  Ur. list RS, št. 31/2004, 10/2005, 83/2005, 14/2007.

Za potrebe  zagotavljanja požarne vode je potrebno na vodovodnem sistemu znotraj območja urejanja zgraditi omrežje nadzemnih hidrantov, ki bodo locirani ob dovoznih cestah in bodo pokrivali celotno območje urejanja.

Predvidene dovozne ceste morajo zagotavljati zadostne prometne in delovne površine za intervencijska vozila.

Odmiki med objekti morajo zagotavljati zadostno oddaljenost, ki onemogoča preskok ognja (upošteva se veljavna tehnična smernica glede  požarne varnosti v stavbah - TSG-1-001:2010).

Projektna dokumentacija za gradnjo objektov in komunalnih naprav mora biti izdelana v skladu z določili veljavnih predpisov, ki se nanašajo na varstvo pred požarom.

- Obveznosti investitorjev in izvajalcev

Doda se nova alineja, ki določa dodatne obveznosti investitorjev novih objektov B2 in B3:

Glede na dejstvo, da zemljiški parceli dodatnih objektov z oznako B2 in B3 ležita na severnem obrobju nekdanjega rudnika premoga, kjer obstaja nevarnost pojava večjih deformacij tal, je za le te obvezna izdelava dodatnega geomehanskega poročila, ki mora upoštevati mikrolokacijo posega ter predvideti vse potrebne ukrepe, ki zagotavljajo  stabilnost terena in načrtovanih objektov.

- TOLERANCE

Določila glede toleranc pri realizaciji OPPN ostajajo nespremenjena.

- FAZNOST IZVAJANJA POSEGA

Določila glede faznosti izvajanja posega ostajajo nespremenjena.

- SPREMEMBE V GRAFIČNIH PRILOGAH OPPN

Vse navedena spremembe so evidentirane v grafičnih prilogah OPPN.

- SEZNAM NOSILCEV UREJANJA PROSTORA:

V skladu s sklepom o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za infrastrukturne objekte in naprave in dopolnilno gradnjo za stanovanjsko zazidavo Malinek – Dolga brda, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/2011, 29/2011, so kot pristojni nosilci urejanja prostora določeni:

|  | Javno komunalno podjetje Log, d.o.o., Dobja vas 187, 2390 Ravne na Koroškem |
| --- | --- |
|  | Elektro Celje, d.d., PE Slovenj Gradec, Francetova 12, 2380 Slovenj Gradec |
|  | Telekom Slovenije d.d., PE Maribor, Titova cesta 38, 2000 Maribor |
|  | Zavod za gozdove RS, OE Slovenj Gradec, Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec |
|  | MKO, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek porečja reke Drave, Krekova 17, 2000 Maribor |
|  | Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška 20a, 2000 Maribor |
|  | Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana |
|  | Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje |
|  | Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22, 1000 Ljubljana |

Elektro celje, d.d., Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor in Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport so ugotovili, da za območje sprememb in dopolnitev OPPN izdelava smernic  in izdaja  mnenja na predlog OPPN nista potrebni.

Pristojno ministrstvo za kmetijstvo in  okolje pa je z odločbo št. 35409-107/2012/1 z dne 21.5.2012 ugotovilo, da v postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev OPPN , ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje.

Preostali nosilci urejanja prostora so podali pozitivno mnenje na predlog sprememb in dopolnitev OPPN.

|  | Sanja Godec, u.d.i.a. |
| --- | --- |

C. grafični del