OBČINA PREVALJE

Trg 2a

2391 Prevalje

PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ Za območje ZAZIDAVE MALINEK – DOLGA DRDA

besedilni del

Prevalje, september 2012

VSEBINA

1	POVZETEK PROGRAMA OPREMLJANJA	3

2	SPLOŠNI DEL PROGRAMA OPREMLJANJA	5

2.1	Pojmi in kratice	5

2.2	Osnovni podatki	5

2.2.1	Nosilec	5

2.3	Namen izdelave programa opremljanja	5

2.4	Opis območja opremljanja	5

2.5	Podlage za izdelavo programa opremljanja	6

2.5.1	Predpisi	6

2.5.2	Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja in prostorski akti	6

Projektna in investicijska dokumentacija ter drugi dokumenti in strokovne podlage	7

3	OBSTOJEČA KOMUNALNA OPREMA TER PREDVIDENE INVESTICIJE V GRADNJO	7

3.1	Prometno omrežje	7

3.2	Vodovodno omrežje	7

3.3	Kanalizacijsko omrežje	7

3.4	Elekroenergetsko omrežje	8

3.5	Javna razsvetljava	8

3.6	Telekomunikacijsko omrežje	8

3.7	Odvodnjavanje zalednih in hudournih voda	8

3.8	Sanacija temeljnih tal	8

4	PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA	9

4.1	Obračunsko območje komunalne opreme	9

4.2	Skupni stroški [S] / obračunski stroški [OS]	10

4.2.1	Skupni in obračunski stroški	10

4.3	Preračun obračunskih stroškov investicije na enoto mere	11

5	IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA	12

5.1	Izračun komunalnega prispevka za predvideno komunalno opremo	12

5.2	Izračun komunalnega prispevka za objekte	12

5.3	Podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka	12

5.3.1	Razmerje med merilom gradbene parcele in merilom neto tlorisne površine	12

5.3.2	Faktor dejavnosti	12

5.3.3	Olajšave za določene kategorije zavezancev	13

5.3.4	Indeksiranje stroškov opremljanja	13

5.3.5	Plačilo komunalnega prispevka	13

5.3.6	Stroški priključevanja	13

5.3.7	Pogodbena razmerja med investitorjem in občino	13

6	GRAFIČNI DEL PROGRAMA OPREMLJANJA	14

1	POVZETEK PROGRAMA OPREMLJANJA

Program opremljanja stavbnih zemljišč je akt, ki ga Občina sprejme v obliki odloka – Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje zazidave Malinek – Dolga brda. Z njim določa in usklajuje dejavnosti v zvezi z opremljanjem zemljišč s komunalno opremo in ostalo gospodarsko javno infrastrukturo. V konkretnem primeru je program opremljanja osnovna podlaga, na podlagi katere bo Občina obračunala komunalni prispevek za izgradnjo komunalne opreme na območju zazidave Malinek – Dolga brda.

Občina Prevalje je dne 30.09.2003 sprejela Sklep o sprejemu programa opremljanja zemljišč na območju ureditvenega načrta »Malinek« (Uradni list RS, št. 100/2003), s katerim je sprejela Program opremljanja zemljišč na območju ureditvenega načrta »Malinek«. Podlaga za sprejem programa opremljanja z dne 30.09.2003 je bil Odlok o ureditvenem načrtu za infrastrukturne objekte in naprave in dopolnilno gradnjo za stanovanjsko zazidavo Malinek – Dolga brda. (Uradni list RS, št. 60/2002). Dne ___ je občinski svet sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za infrastrukturne objekte in naprave in dopolnilno gradnjo za stanovanjsko zazidavo Malinek – Dolga brda (Uradno glasilo slovenskih občin št. __). Navedeni prostorski akt se spremeni in dopolni na način, da se znotraj območja urejanja poveča število stanovanjskih objektov, in sicer z umestitvijo dveh novih stanovanjskih objektov na jugovzhodni strani zazidave zelenih površin, spremenijo urbanistični pogoji za gradnjo posamičnih stanovanjskih objektov, spremeni se zasnova odvajanja padavinskih voda, spremeni se mikrolokacija biološke čistilne naprave ter predvidi novi cestni priključek na lokalno cestno omrežje. Zaradi sprememb OPPN-ja, mora občina prilagoditi spremembam, ki so sprejeti v OPPN-ju. Prav tako se program opremljanja uskladi z veljavnimi zakoni in podzakonskimi akti, ki so bili sprejeti v obdobju od leta 2003 dalje do sedaj.

V programu opremljanja so prikazani stroški opremljanja za predmetno območje, kot so: stroški odkupa zemljišč, stroški gradnje komunalne opreme, stroški izdelave projektne dokumentacije ter ostali stroški, ki so nujno potrebni, da obravnavano območje služi predvidenemu namenu.

Program opremljanja obravnava gradnjo naslednje komunalne opreme:

-	prometno omrežje s pripadajočo infrastrukturo,

-	vodovodno omrežje,

-	kanalizacijsko omrežje.

Podrobnejša obrazložitev gradnje komunalne opreme je podana v poglavju »3.1 - Prometno omrežje«, »3.2 – Kanalizacijsko omrežje« in »3.3 – Vodovodno omrežje«.

Pred določitvijo višine komunalnega prispevka, je potrebno določiti obračunska območja. Na območju gradnje obstajajo tri obračunska območja, katerih obseg je podrobneje opredeljen v poglavju »4.1 - Obračunsko območje komunalne opreme«.

Skupna površina gradbenih parcel, ki se opremljajo, znaša 21.996 m2. Na predmetnih gradbenih parcelah je predvideno skupno 9.134,88  m2 neto tlorisnih površin objektov.

Skupni stroški, prikazani v programu opremljanja, obravnavajo vse stroške, ki so predmet investicije v izgradnjo komunalne opreme. Vsi stroški so določeni na podlagi projektantskih predračunov oziroma podatkov Občine.

Medtem, ko skupni stroški predstavljajo stroške izgradnje komunalne opreme, obračunski stroški predstavljajo delež skupnih stroškov, ki zapadejo v odmero komunalnega prispevka.

Obračunski stroški se za odmero komunalnega prispevka preračunajo na enoto mere, v skladu z uredbo, kot je izračunano v poglavju "4.3 - Preračun obračunskih stroškov investicije na enoto mere".

Višina obračunskih stroškov za opremljanje m2 gradbene parcele [Cpi] in m2 neto tlorisne površine objekta [Cti] za določeno komunalno opremo na obračunskem območju, znaša:

| obračunsko območje | Cpi [€/m2] | Cti [€/m2] |
| --- | --- | --- |
| prometno omrežje | 9,01 | 21,68 |
| kanalizacijsko omrežje | 7,66 | 18,43 |
| vodovodno omrežje | 1,61 | 3,89 |
| SKUPAJ | 18,28 | 44,00 |

Preglednica 1:	Prikaz vrednosti Cpi in Cti za območje zazidave Malinek – Dolga brda

Izračun komunalnega prispevka za posameznega zavezanca se izračuna po naslednji formuli:

KPi = (Aparcela · Cpi1 · Dp) + (Kdejavnost · Atlorisna · Cti1 · Dt)

KP = ΣKPi

ki je opisana v poglavju "5.1 - Izračun komunalnega prispevka".

2	SPLOŠNI DEL PROGRAMA OPREMLJANJA

2.1	Pojmi in kratice

GP	zemljiška (zemljiške) parcela (parcele), na kateri (katerih) stoji oziroma se predvideva gradnja objekta (objektov), ki je (so) predmet odmere komunalnega prispevka – v dokumentu določena kot »gradbena parcela«

NTP	neto tlorisna površina objekta (uporabljen v projektni dokumentaciji - SIST ISO 9836:2000)

KP	celotni komunalni prispevek

KPi	komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme

Aparcela	površina gradbene parcele (predpisan s Pravilnikom o merilih za odmero komunalnega prispevka)

Atlorisna	neto tlorisna površina objekta (predpisan s Pravilnikom o merilih za odmero komunalnega prispevka)

Dp 	delež gradbene parcele pri izračunu komunalnega prispevka

Dt	delež NTP objekta pri izračunu komunalnega prispevka

Kdejavnosti	faktor dejavnosti

Cpi	stroški opremljanja m2 gradbene parcele z določeno vrsto komunalne opreme

Cti	stroški opremljanja m2 NTP objekta z določeno vrsto komunalne opreme

Cpi1	indeksirani stroški opremljanja m2 gradbene parcele z določeno vrsto komunalne opreme

Cti1	indeksirani stroški opremljanja m2 NTP objekta z določeno vrsto komunalne opreme

2.2	Osnovni podatki

2.2.1	Nosilec

Občina Prevalje

Trg 2a

2391 Prevalje

tel:	(02) 824 61 00

2.3	Namen izdelave programa opremljanja

Program opremljanja se izdela na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju in podzakonskih predpisov, sprejetih na njegovi podlagi. Namen izdelave programa opremljanja predstavlja obračun komunalnega prispevka za vplivno območje investicije v izgradnjo komunalne opreme, na območju zazidave Malinek – Dolga brda.

2.4	Opis območja opremljanja

Območje urejanja je določeno s sprejetim prostorskim aktom – Odlok o ureditvenem načrtu za infrastrukturne objekte in naprave in dopolnilno gradnjo za stanovanjsko zazidavo Malinek – Dolga brda (Ur. list RS, št. 60/2002) ter Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za infrastrukturne objekte in naprave in dopolnilno gradnjo za stanovanjsko zazidavo Malinek – Dolga brda (Uradno glasilo slovenskih občin št. __).

Območje opremljanja ima določena tri obračunska območja.

Območje urejanja obsega naslednja zemljišča:

Veljavni prostorski akt je sprejet na območju naslednjih zemljiških parcel:

516/1, del, 518/3, 518/4, del, 518/7, 518/13, 518/14,   518/15, 518/16, 518/17, 518/18, 518/19, 518/20, 518/21, 518/22, 518/23, 518/24, 518/25, 518/26, 518/27, 518/28, 518/29, 518/30, 529/1, 529/2, 529/3, 529/4, 529/5, 529/6, 529/7, 529/8, 529/9, 529/10, 529/11, 529/12, 529/13, 529/14, 529/15, 529/16, 529/17, 529/18, 529/19, 529/20, 529/21, 529/22, 529/23, 530/2, 530/3, 532/1, 532/2, 532/3, 532/4, 532/6, 532/7, 532/8, 532/9, 532/10, 532/11, 532/13, 532/14, 532/15, 532/16, 532/17, vse k.o. Dolga brda (v času izdelave prostorskega akta sta bili zemljiški parceli št. 530/1 in 532/12 k.o. Dolga brda ukinjeni in preštevilčeni v zemljiške parcele št. 532/15, 532/16 in 532/17, vse k.o. Dolga brda).  Skupna velikost ureditvenega območja znaša 3,08 ha.

Spremembe in dopolnitve OPPN se načrtujejo na zemljiščih parc. št. 516/1, del, 518/4, del, 518/7, 518/13, 518/15, 518/16, 518/22, 518/27, 529/2, 529/5, 529/10, 529/12, 529/13, 529/14, 529/16, 529/17, 529/20, 529/21, 529/22, 530/3, 532/6, 532/8, 532/13, vse k.o. Dolga brda, ki se v celoti nahajajo znotraj ureditvenega območja OPPN.

OPIS LOKACIJE

Ureditveno območje se nahaja jugozahodno od domačije Malinek na pobočju zahodno od regionalne ceste Poljana – Holmec. Locirano je cca. 1,5 km od naselja Poljana ter cca. 2,5 km od mejnega prehoda Holmec. Na zahodni strani je območje omejeno s traso pešpoti, ki poteka ob regionalni cesti, na severni strani s grebenom pobočja, na južni strani pa s hudourniškim jarkom za odvodnjo meteornih voda.

2.5	Podlage za izdelavo programa opremljanja

2.5.1	Predpisi

-	Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Ur.l. RS; št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A)

-	Zakon o graditvi objektov – ZGO-1 (Ur.l. RS; št. 110/02, 97/03 Odl.US: U-I-152/00-23, 41/04-ZVO-1, 45/04, 47/04, 62/04 Odl.US: U-I-1/03-15, 102/04-UPB1 (14/05 popr.), 92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS, 111/05 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/11 Odl.US: U-I-165/09-34, 57/12)

-	Zakon o varstvu okolja – ZVO-1 (Ur.l. RS; št. 41/04, 17/06, 20/06, 28/06 Skl.US: U-I-51/06-5, 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12)

-	Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka – "pravilnik"; (Ur.l. RS; št. 95/07)

-	Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč – "uredba"; (Ur.l. RS; št. 80/07)

-	Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost (Ur.l. RS; št. 37/08, 99/08)

-	Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS; št. 35/06, 41/08, 28/11)

-	Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur.l. RS; št. 88/11, 8/12)

2.5.2	Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja in prostorski akti

PLAN

-	Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-2000, dopolnitev 1998 (Uradni list RS, št. 83/01)

PIA

-	Odlok o ureditvenem načrtu za infrastrukturne objekte in naprave in dopolnilno gradnjo za stanovanjsko zazidavo Malinek – Dolga brda. (Uradni list RS, št. 60/2002),

-	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za infrastrukturne objekte in naprave in dopolnilno gradnjo za stanovanjsko zazidavo Malinek – Dolga brda (Uradno glasilo slovenskih občin št. __).

Projektna in investicijska dokumentacija ter drugi dokumenti in strokovne podlage

-	Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin št. 10/09)

-	ocene stroškov posameznih faz izgradnje komunalne opreme,

-	podatki o neto tlorisnih površinah objektov so bili pridobljeni iz osnutkov načrtov in dogovorov z investitorji

-	podatki o površinah gradbenih parcel so bili pridobljeni iz uradnih podatkov.

3	OBSTOJEČA KOMUNALNA OPREMA TER PREDVIDENE INVESTICIJE V GRADNJO

3.1	Prometno omrežje

Za dostop do območja se bo uporabljala obstoječa dovozna cesta, ki se priključi na lokalno cesto v naselje Dolga brda in poteka po gozdnem zemljišču (rekonstrukcija dovozne ceste ni predmet tega programa opremljanja). Na območju opremljanja je predvidena izvedba novega cestnega omrežja, ki v celoti pokrivajo območje urejanja (ceste z oznako A,B,C,D). Cestni priključki obstoječih objektov se prilagodijo novi prometni ureditvi. Dovozne ceste so široke 4,5 m, širina cestnega telesa znaša 6,5 m, ceste z oznako B,C in D se zaključijo z obračališčem, ki omogoča obračanje interventnih in komunalnih vozil. Vzdolžni sklon cest ne sme presegati 12%. Parkirne  površine za potrebe stanovanjskih objektov so locirane na funkcionalnem zemljišču le-teh. Enostranski peš  hodnik širine 1,2 je predviden ob cesti D, ob cesti B in C pa širine 1,0 m, peš hodnik pa se priključi na obstoječo pešpot, ki poteka ob regionalni cesti Poljana – Holmec.

Cesta B se podaljša  na vzhodno stran v dolžini cca. 55 metrov. Na cesti D se predvidi nov cestni priključek D1 širine min. 3,5 in dolžine cca. 40 m m. Za navedeni priključek je dovoljen tudi večji naklon in sicer do 18%.

3.2	Vodovodno omrežje

Na območju urejanja je že izveden priključek na javno vodovodno omrežje, ki lahko zagotovi ustrezno količino pitne in požarne vode za potrebe predvidenih in obstoječih objektov. Na celotnem omrežju se izvede novi vodovodni razvod s priključki  do posameznih objektov  in nadzemnimi hidranti na oddaljenosti 60 – 80 m, ki v celoti pokrivajo ureditveno območje. Na delu trase, kjer je vodovod položen  s padcem več kot 25 % je potrebno cevovod zavarovati proti premikom.

3.3	Kanalizacijsko omrežje

Meteorna kanalizacija

Čisto padavinsko vodo s streh se primarno zadržuje v namenskih zadrževalnikih vode, za ponovno uporabo za higiensko manj zahtevne potrebe (splakovanje stranišč) in zalivanje zelenic na zemljiških parcelah objektov. Presežne količine čiste padavinske vode naj se disperzno ponika na zemljiških parcelah objektov ob upoštevalju geomehanskih lastnosti objekta. V primeru, da geomehanske lastnosti terena ne dovoljujejo disperzno ponikanje čistih padavinskih voda, pa se le te speljejo v skupni odvodni kanal za padavinsko vodo s prometnih površin in presežno padavinsko vodo s strešnih površin objektov.

Meteorne vode s cestišč so speljane v sistem meteorne kanalizacije preko požiralnikov, opremljenih z lovilcem olj.

Fekalna kanalizacija

Odpadne vode iz objektov so speljane po ločenem sistemu vodotesne fekalne kanalizacije v biološko čistilno napravo kapacitete 150 PE. Spremeni se mikrolokacija biološke čistilne naprave, ki se prestavi cca 70 m na vzhodno stran na skrajni jugozahodni rob ureditvenega območja ter predvidi podaljšek fekalne in padavinske kanalizacije na območju podaljšanja ceste B.

3.4	Elekroenergetsko omrežje

Na območju urejanja bo zgrajeno novo elektro omrežje, ki bo potekalo vzdolž dovoznih cest v koridorju komunalnih vodov, nn razvod bo izveden z zemeljskimi kabli.

Novo elektro omrežje bo napajano iz obstoječe trafopostaje, ki se nahaja v neposredni bližini območja na zahodni strani regionalne ceste Poljana –Holmec, obstoječa TP bo ustrezno nadgrajena.

Objekti bodo priključeni na omrežje v skladu s pogoji upravljalca. Zračni vod visoke napetosti, ki prečka območje urejanja, bo kabliran. Obstoječi zračni nn elektro vodi na severnem in jugovzhodnem delu območja se prestavijo na mejo območja opremljanja.

3.5	Javna razsvetljava

Območju urejanja bo opremljeno z javno razsvetljavo, ki bo speljana ob dovoznih cestah. Razsvetljava bo izvedena s svetilkami 3-4 m na razdalji cca 30 m. Svetilke  se morajo postaviti izven pločnika tik ob zaključku asfalta oz. min. 0,7 m oddaljene od voznih površin, kjer niso urejeni pločniki. Svetilno polje svetilk mora biti usmerjeno navzdol in ne sme osvetljevati neba.

3.6	Telekomunikacijsko omrežje

Ureditveno območje bo navezano na TK omrežje, ki poteka na zahodni strani območja ob regionalni cesti. Znotraj območja urejanja bo izveden nov zemeljski TK razvod  v kabelski kanalizaciji, ki bo potekal vzdolž dovoznih cest v koridorju komunalnih vodov.

3.7	Odvodnjavanje zalednih in hudournih voda

Na najnižjem delu terena, na območju povirnega dela hudournika je predvidena izvedba glavnega odprtega odvodnega jarka zalednih, izcednih in površinskih meteornih voda, globina in širina jarka se določi na podlagi hidravličnega izračuna, jarek se naveže na strugo hudournika.

3.8	Sanacija temeljnih tal

Zaradi zamočvirjenosti površinskih slojev zemljišč je predvidena odstranitev in zamenjava materiala v spodnjem dolinskem v debelini cca. 2,0 m, za zamenjavo se uporabi prodni peščeni material, ki se mora vgrajevati po slojih s sprotnim utrjevanjem ter delno nasutje materiala na celotnem območju podaljšane ceste B ter na območju objektov B2 in B3.

4	PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

4.1	Obračunsko območje komunalne opreme

Obračunsko območje posamezne komunalne opreme je območje investicije, na katerem se zagotavlja priključevanje na načrtovano komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo, oziroma je to območje njene uporabe. Celotno območje, ki se opremlja na podlagi investicije, je lahko razdeljeno na več obračunskih območij komunalne opreme, če območje investicije zajema več geografsko in funkcionalno zaokroženih območij z ločenimi območji možnega priključevanja na posamezni vod komunalne opreme.

V konkretnem primeru so predpostavljena tri obračunska območja. Območje prometno omrežje, kanalizacijsko omrežje ter območje vodovodno omrežje.

Območje zajema gradbene parcele v zazidavi Malinek – Dolga brda ter predvidene objekte, ki se bodo zgradili na njih in se opremljajo s komunalno opremo (ceste, kanalizacija, vodovod).

Na območju zazidave Malinek – Dolga brda so že zgrajeni objekti, ki se ne bodo priključevali na komunalno opremo, ki jo določa ta program opremljanja, saj so bile obveznosti iz naslova komunalnega prispevka poravnane ob pridobitvi gradbenega dovoljenja in imajo urejene priključke na cestno, kanalizacijsko in vodovodno omrežje.

Za določitev površin gradbenih parcel in neto tlorisnih površin objektov so bili uporabljeni podatki pridobljeni iz osnutkov načrtov in dogovorov z investitorji.

| Parcele | GP [m2] | NTP [m2] |
| --- | --- | --- |
| S1 | 647 | 171,40 |
| S2 | 1714 | 314 |
| S3 | 1018 | 358 |
| E1 | 1100 | 400 |
| B1 | 970 | 400 |
| C1 | 831 | 400 |
| C2 | 529 | 400 |
| C3 | 767 | 400 |
| C4 | 818 | 400 |
| C5 | 814 | 400 |
| C6 | 846 | 400 |
| D1 | 1005 | 436,17 |
| D2 | 1053 | 400 |
| D3 | 756 | 400 |
| D4 | 975 | 345,27 |
| D5 | 766 | 400 |
| D6 | 868 | 400 |
| D7 | 798 | 400 |
| D8 | 760 | 307,10 |
| D9 | 862 | 400 |
| D10 | 814 | 400 |
| D11 | 831 | 400 |
| D12 | 874 | 252,94 |
| B2 | 813 | 400 |
| B3 | 767 | 150 |
| SKUPAJ | 21.996,00 | 9.134,88 |

Preglednica 2:	Prikaz površine gradbenih parcel in neto tlorisnih površin predvidenih objektov

| obračunsko območje | GP [m2] | NTP [m2] |
| --- | --- | --- |
| prometno omrežje | 21.996,00 | 9.134,88 |
| kanalizacijsko omrežje |  |  |
| vodovodno omrežje |  |  |

Preglednica 3:	Prikaz skupne površine gradbenih parcel in neto tlorisnih površin objektov na obračunskem območju

4.2	Skupni stroški [S] / obračunski stroški [OS]

Skupni stroški prikazujejo vse stroške, povezane z izgradnjo komunalne opreme, ki so potrebni, da se na obračunskem območju investicije zagotovi njen namen. V konkretni situaciji, skupni stroški predstavljajo stroške celotne investicije v izgradnjo prometnega, kanalizacijskega in vodovodnega omrežja.

Obračunski stroški predstavljajo stroške, ki se financirajo iz komunalnega prispevka in bremenijo lastnike objektov na območju opremljanja. Obračunski stroški so stroški izgradnje komunalne opreme, katere prebivalci do sedaj niso imeli.

Ostali stroški predstavljajo stroške izgradnje elektroenergetskega omrežja, ki niso predmet obračuna komunalnega prispevka.

Podatki o višini skupnih, obračunskih in ostalih stroškov so pridobljeni na podlagi evidenc Občine ter izvajalskih predračunov in so na vpogled na sedežu Občine.

4.2.1	Skupni in obračunski stroški

Obračunski stroški predstavljajo stroške, ki se financirajo iz komunalnega prispevka in bremenijo lastnike objektov na območju opremljanja.

|  | Stroški po osnovnem programu v SIT | Stroški po osnovnem programu v EUR | VALORIZIRANI ZNESKI v EUR | OBRAČUNSKI STROŠKI v EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM PRIPRAVE | 500.000,00 | 2.086,46 | 3.065,01 | 0 |
| PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | 3.500.000,00 | 14.605,24 | 21.455,10 | 21.455,10 |
| ODKUPI ZEMLJIŠČ | 9.543.600,00 | 39.824,74 | 58.502,54 | 0 |
| KOM.OPREMA |  |  |  | 0 |
| prometne površine | 24.012.500,00 | 100.202,39 | 147.197,31 | 147.197,31 |
| pešpot | 4.800.000,00 | 20.030,05 | 29.424,14 | 29.424,14 |
| vodovod | 5.795.000,00 | 24.182,11 | 35.523,51 | 35.523,51 |
| meteorna kanalizacija | 6.960.000,00 | 29.043,57 | 42.665,00 | 42.665,00 |
| fekalna kanalizacija | 7.320.000,00 | 30.545,82 | 44.871,81 | 44.871,81 |
| čistilna naprava 150 pe | 12.000.000,00 | 50.075,11 | 73.560,34 | 73.560,34 |
| elektro omrežje nn | 4.400.000,00 | 18.360,87 | 26.972,12 | 0 |
| javna razsvetljava | 2.880.000,00 | 12.018,03 | 17.654,48 | 0 |
| elektro omrežje vn - prestavitev | 3.200.000,00 | 13.353,36 | 19.616,09 | 0 |
| elektro omrežje nn - prestavitev | 200.000,00 | 834,59 | 1.226,01 | 0 |
| telekomunikacije | 1.740.000,00 | 7.260,89 | 10.666,25 | 0 |
| telefon - prestavitev | 200.000,00 | 834,59 | 1.226,01 | 0 |
| odvodni jarek | 1.000.000,00 | 4.172,93 | 6.130,03 | 0 |
| dovozna cesta | 17.000.000,00 | 70.939,74 | 104.210,48 | 0 |
| obnova TP | 1.000.000,00 | 4.172,93 | 6.130,03 | 0 |
| Skupaj | 106.051.100,00 | 442.543,40 | 650.096,25 | 0 |
| prestavitev čistilne naprave 150 pe |  |  | 7292,88 | 7292,88 |
| Skupaj |  |  | 693.622,2 | 401.990,09 |

Preglednica 4:	Prikaz skupnih in obračunskih stroškov investicije v izgradnjo komunalne opreme

4.3	Preračun obračunskih stroškov investicije na enoto mere

Podlaga za odmero komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju je višina obračunskih stroškov investicije, preračunana na z Uredbo določene merske enote; to je površine gradbenih parcel in neto tlorisne površine obstoječih objektov.

Naslednja tabela prikazuje razdelitev stroškov komunalnega opremljanja zemljišč na enoto gradbene parcele in enoto NTP objekta.

| Območje | OS [€] | Σ Aparcela [m2] | Σ Atlorisna [m2] | Cpi [€/m2] | Cti [€/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| projektna dokumentacija | 21.455,10 | 21.996,00 | 9.134,88 | 9,01 | 21,68 |
| C – prometno omrežje | 176.621,45 |  |  |  |  |
| K – kanalizacijsko omrežje | 168.390,03 |  |  | 7,66 | 18,43 |
| V – vodovodno omrežje | 35.523,51 |  |  | 1,61 | 3,89 |
| SKUPAJ | 401.990,09 |  |  | 18,28 | 44,00 |

Preglednica 5:	Prikaz vrednosti obračunskih stroškov, preračunanih na enoto mere gradbenih parcel in NTP objektov

5	IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA

Občina bo, na podlagi 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09), odmerila komunalni prispevek za investicijo v izgradnjo komunalne opreme prometnega, kanalizacijskega in vodovodnega omrežja na območju zazidave Malinek – Dolga brda.

Seznam objektov je prikazan v prilogi predmetnega Progama opremljanja. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se priključuje na novozgrajeno komunalno opremo na območju zazidave Malinek – Dolga brda.

Komunalni prispevek za območje zazidave Malinek – Dolga brda se odmeri na zahtevo zavezanca, ob prejemu obvestila s strani Upravne enote v zavezančevem imenu, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, katero je vložil zavezanec, popolna.

Obračun komunalnega prispevka se izvede za naslednje vrednosti:

| Obračunsko območje | Cpi [€/m2] | Cti [€/m2] |
| --- | --- | --- |
| C – prometno omrežje | 9,01 | 21,68 |
| K – kanalizacijsko omrežje | 7,66 | 18,43 |
| V – vodovodno omrežje | 1,61 | 3,89 |
| SKUPAJ | 18,28 | 44,00 |

Preglednica 6:	Prikaz vrednosti Cpi in Cti

5.1	Izračun komunalnega prispevka za predvideno komunalno opremo

Komunalni prispevek za novo zgrajeno komunalno opremo določeno s tem Programom opremljanja se odmeri na naslednji način:

KPi = (Aparcela · Cpi1 · Dp) + (Kdejavnost · Atlorisna · Cti1 · Dt)

KP =∑KPi

5.2	Izračun komunalnega prispevka za objekte

V skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju bo Občina Prevalje za stanovanjske objekte S1, S2, in S3 obračunala po pridobitvi uporabnega dovoljenja za zgrajeno komunalno infrastrukturo po uradni dolžnosti komunalni prispevek za kanalizacijo.

Za predvideno gradnjo na drugih parcelah se predvidi obračun komunalnega prispevka za vso komunalno infrastrukturo, razen če je investitor ali njegov pravni predhodnik sklenil pogodbo o opremljanju in komunalni prispevek tako plačal v naravi.

5.3	Podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka

5.3.1	Razmerje med merilom gradbene parcele in merilom neto tlorisne površine

S tem programom opremljanja se določi, da je razmerje med merilom gradbene parcele in merilom NTP objekta (Dp in Dt) pri izračunu komunalnega prispevka naslednje:

-	Dp = 0,3

-	Dt  = 0,7

5.3.2	Faktor dejavnosti

Faktor dejavnosti se povzame po faktorju dejavnosti, določenim z vsakokrat veljavnim odlokom o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje občine Prevalje.

5.3.3	Olajšave za določene kategorije zavezancev

S predmetnim programom opremljanja se ne predvidijo nobene oprostitve za posamezne kategorije zavezancev.

5.3.4	Indeksiranje stroškov opremljanja

Obračunski stroški opremljanja m2 gradbene parcele z določeno vrsto komunalne opreme [Cpi] in obračunski stroški opremljanja m2 neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme [Cti] se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo indeksa cen življenjskih potrebščin, objavljenega s strani Statističnega urada RS, na naslednji način:

Cpi1 = Cpi • I

Cti1 =Cti • I

Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja datum uveljavitve programa opremljanja in datum vložitve popolne vloge.

5.3.5	Plačilo komunalnega prispevka

Komunalni prispevek se plača v enkratnem (celotnem) znesku.

5.3.6	Stroški priključevanja

Velja, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.

Občina ali izvajalec gospodarske javne službe ni upravičen do obračuna nikakršnih dodatnih stroškov, razen stroškov, povezanih z deli ob izvedbi priključitve.

5.3.7	Pogodbena razmerja med investitorjem in občino

Če se Občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se tak dogovor na podlagi sprejetega programa opremljanja sklene s pogodbo o opremljanju, v kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank.

Vsebino predmetne pogodbe podrobneje določa veljavna gradbena zakonodaja. Podlaga za sklenitev tovrstne pogodbe je predmetni program opremljanja za načrtovano investicijo. Občina lahko v primeru izkazanega interesa investitorju da možnost, da sam vzpostavi komunalno opremo, potrebno za gradnjo objektov, če izgradnje komunalne opreme ne načrtuje sama. V primeru sklenitve pogodbe mora občina ravnati kot dober gospodar, kar pomeni, da mora na ustrezen način zavarovati javni interes in morebitne svoje obveznosti, ki bi bile posledica neizpolnitve pogodbenih obveznosti s strani investitorja.

6	GRAFIČNI DEL PROGRAMA OPREMLJANJA

Karta 1: Prikaz obračunskega območja