OBČINA HAJDINA

AGROMELIORACIJA NA OBMOČJU KOMASACIJE HAJDINA 4

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE

INVESTICIJSKEGA PROJEKTA - DIIP

št. 330-1/2018

Izdelal: MERIDIAN d.o.o.

januar 2018

Naslov Projekta:

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA AGROMELIORACIJA NA OBMOČJU KOMASACIJE HAJDINA 4

Naročnik:

Občina Hajdina

Zg. Hajdina 44a

2288 Hajdina

Predstavnik naročnika:

Župan Stanislav Glažar

Izdelovalec dokumenta:

MERIDIAN d.o.o. CELJE

Trubarjeva ulica 45

3000 Celje

Predstavnik izdelovalca:

Tomaž Marovt

KAZALO:

1	Uvodno pojasnilo	4

2	INVESTITOR, izdelovalec, UPRAVLJAVEC TER STROKOVNI DELAVCi	4

2. 1	Investitor	4

2. 2	Strokovni delavci oz. službe, odgovorne za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne projektne in tehnične dokumentacije	5

2. 3	Izdelovalec dokumenta identifikacije investicijskega projekta	5

2. 4	Upravljavec investicije	5

3	ANALIZA STANJA in razlogi za investicijsko namero	6

3. 1	Splošno o občini Hajdina	6

3. 2	Analiza  stanja	7

3. 2. 1	Opis predvidene komasacije	7

3. 2. 2	Opis predvidene agromelioracije ne območju komasacije	8

3. 2. 3	Opis omejitev v prostoru	8

3. 3	Razlogi za investicijsko namero	9

4	Razvojne možnosti in cilji investicije TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI	10

4. 1	Ocena razvojnih možnosti in ciljev investicije	10

4. 2	Usklajenost investicije z razvojnimi strategijami  in politikami	11

4. 2. 1	Zakonske podlage	11

4. 2. 2	Prostorski akti	11

4. 2. 3	Razvojne politike in strategije	11

5	PRIMERJAVA variante »z investicijo« IN »brez investicije«  IN  IZBOR VARIANTE	12

5. 1	Varianta brez investicije	12

5. 2	Varianta z investicijo	12

5. 3	Izbor variante	13

6	Opredelitev vrste investicije in PREDRAČUNSKA VREDNOST INVESTICIJE	13

6. 1	Opredelitev vrste investicije	13

6. 2	Ocena investicijskih stroškov	14

6. 3	Potrebna investicijska dokumentacija in upravna dovoljenja	18

7	OpREDELITEV TEMELJNIH Prvin, ki določajo investicijo	19

7. 1	Strokovne podlage	19

7. 2	Navedba in opis lokacije investicije	19

7. 3	Obseg in specifikacija investicijskih stroškov	22

7. 4	Varstvo okolja	23

7. 5	Terminski plan izvedbe investicije	23

7. 6	Organizacija in kadri	24

7. 7	Viri financiranja	24

7. 8	Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti	26

8	ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI	27

8. 1	Doseganje ciljev investicije	27

8. 2	Izbrana varianta	27

8. 3	Parametri analize	27

8. 4	Stroški in koristi	28

8. 5	Finančna analiza	28

8. 6	Ocena tveganj	32

8. 7	Delež sofinanciranja	33

8. 8	Prikaz rezultatov ocenjevanja z utemeljitvijo upravičenosti investicijskega projekta	33

9	UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE  INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE	34

# Uvodno pojasnilo

Na komasacijskem območju Hajdina 4 se bo izvedla agromelioracija, sočasno pa tudi komasacija kmetijskih zemljišč. Komasacija se bo izvedla z namenom racionalizacije ekonomskega vidika kmetijske proizvodnje, saj s komasacijo zmanjšamo razdrobljenost in razpršenost zemljišč ter ustvarimo ugodnejše razmere za obdelavo zemljišč, s tem pa se tudi izboljša kvaliteta pridelave in poveča proizvodnja. Novo nastalim parcelam bo potrebno zagotoviti dostop in možnost optimalne uporabe novih kmetijskih površin, zato bo potrebno izvesti tudi agromelioracijo. V sklopu agromelioracije je potrebno urediti poljske poti, izvesti vzdrževalna dela v javno korist na delu obstoječih poljskih poti, razgraditi del obstoječih poljskih poti in izvesti druga potrebna agromelioracijska dela.

Komasacijsko območje Hajdina 4 obsega del katastrske občine 397 – Hajdina, v občini Hajdina, v skupni površini 117,5 ha. Območje obsega 7 zaključenih podobmočij, ki predstavljajo smiselno zaokroženo celoto glede na obstoječe lastniško stanje in lokacije kmetijskih gospodarstev. Kategorizirane ceste in poti ter večje površine gozda in deli naselja so izvzeti iz območja komasacije in agromelioracije in tudi zaradi tega je območje sestavljeno iz večih podobmočij, njegova površina pa se je zmanjšala glede na prvotno zamišljeno območje. Eno manjše podobmočje se nahaja severno od avtoceste Slivnica- Draženci, južno pa preostalih 6 podobmočij.

Po dejanskem stanju v naravi prevladujejo njivske površine: dobrih 95% je njiv, travnikov zgolj 2,7%, v območju pa je tudi 0,8% gozda in 0,8% pozidanih in sorodnih zemljišč.  Izvedba komasacije in agromelioracije je potrebna za izboljšanje infrastrukture kmetijskih zemljišč in ste tudi izboljšanja ekonomike kmetijske pridelave.

# INVESTITOR, izdelovalec, UPRAVLJAVEC TER STROKOVNI DELAVCi

## Investitor

OBČINA HAJDINA
Zg. Hajdina 44a
2288 Hajdina
telefon: (02) 788 30 30
fax: (02) 788 30 31
e-mail: uprava@hajdina.si

MŠ: 1357441000

DŠ: 24866792

TRR:

Odgovorna oseba:	 župan mag. Stanislav Glažar

žig

___________________________

podpis

## Strokovni delavci oz. službe, odgovorne za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne projektne in tehnične dokumentacije

OBČINA HAJDINA
Zg. Hajdina 44a
2288 Hajdina

Odgovorna oseba za pripravo DIIP

Ime, priimek: Franc Jelen

telefon: (02) 788 30 30
fax: (02) 788 30 31
e-mail: uprava@hajdina.si

žig

___________________________

podpis

## Izdelovalec dokumenta identifikacije investicijskega projekta

MERIDIAN d.o.o. CELJE

Trubarjeva ulica 45

3000 Celje

telefon: 03 492 52 01

e-mail: t.marovt@siol.net

MŠ: 5515947000

DŠ: 76255794

TRR: IBAN SI56 1910 0001 0300 775 (DBS d.d.)

Predstavnik izdelovalca:     Tomaž Marovt

žig

___________________________

podpis

## Upravljavec investicije

OBČINA HAJDINA
Zg. Hajdina 44a
2288 Hajdina
telefon: (02) 788 30 30
fax: (02) 788 30 31
e-mail: uprava@hajdina.si

Odgovorna oseba:	župan mag. Stanislav Glažar

žig

___________________________

podpis

# ANALIZA STANJA in razlogi za investicijsko namero

## Splošno o občini Hajdina

Občina Hajdina se nahaja v Podravju in meji na občine Ptuj, Videm, Kidričevo ter Starše. Sestavljajo jo naselja: Draženci, Gerečja vas, Hajdoše, Skorba, Slovenja vas, Spodnja Hajdina, Zgornja Hajdina. Zaradi neposredne bližine Ptuja občina gravitira k Ptuju, je pa preko avtoceste, ki poteka po JZ delu občine, dobro prometno povezana z Mariborom.

Slika 1: Prikaz Občine Hajdina (vir: Geopedia , http://www.geopedia.si/).

Občina Hajdina pokriva 21,8 km2 ozemlja Slovenije, v njej pa živi okoli 3.750 prebivalcev (vir: SURS, 2015), kar kaže na nadpovprečno gostoto naseljenosti občine.

Območje občine Hajdina je ravninsko, primerno za kmetijstvo in enako velja za t.i. območje Hajdina 4, na katerem se bo izvedlo agromelioracijo in komasacijo kmetijskih zemljišč.

Projekt agromelioracije na območju komasacije Hajdina 4 se bo potegoval za pridobitev nepovratnih sredstev glede iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, Ukrep M4: Naložbe v osnovna sredstva, Podukrep M 4.3  - podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva (Operacija: izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih). Zaradi tega je v nadaljevanju predstavljeno predvsem stanje na območju komasacije in agromelioracije Hajdina 4.

## Analiza  stanja

### Opis predvidene komasacije

Komasacijsko območje Hajdina 4 obsega del katastrske občine 397 – Hajdina in del 399 - Draženci, v občini Hajdina, v skupni površini 117,5 ha. Območje obsega 7 zaključenih podobmočij, ki predstavljajo smiselno zaokroženo celoto glede na obstoječe lastniško stanje in lokacije kmetijskih gospodarstev. Kategorizirane ceste in poti ter večje površine gozda in deli naselja so izvzeti iz območja komasacije in agromelioracije in tudi zaradi tega je območje sestavljeno iz večih podobmočij, njegova površina pa se je zmanjšala glede na prvotno zamišljeno območje. Eno manjše podobmočje se nahaja severno od avtoceste Slivnica- Draženci, južno pa preostalih 6 podobmočij.

Upravni postopek komasacije kmetijskih zemljišč bo vodila upravna enota Ptuj.

Slika 2: Prikaz komasacijskega območja Hajdina 4. (VIR: Geodetska uprava RS).

Na območju Hajdina 4 je 338 parcel, s povprečno velikostjo 0,35 ha. Po dejanskem stanju v naravi prevladujejo njivske površine: dobrih 95% je njiv, travnikov zgolj 2,7%, v območju pa je tudi 0,8% gozda in 0,8% pozidanih in sorodnih zemljišč.  Izvedba komasacije in agromelioracije je potrebna za izboljšanje infrastrukture kmetijskih zemljišč in ste tudi izboljšanja ekonomike kmetijske pridelave.

### Opis predvidene agromelioracije ne območju komasacije

Na območju komasacije Hajdina 4, ki je veliko 117,5ha se bo izvedla tudi agromelioracija. Za optimalno funkcioniranje zemljišč na območju komasacije je namreč potrebno izvesti tudi določena agromelioracijska dela, zato bo uvedena tudi agromelioracija.

Agromelioracije v splošnem obsegajo ukrepe, ki izboljšujejo fizikalne, kemijske in biološke lastnosti tal ter izboljšujejo dostop na kmetijsko zemljišče. Agromelioracije obsegajo ukrepe izravnave zemljišč, krčitev grmovja in dreves, nasipavanje rodovitne zemlje, odstranitve kamnitih osamelcev, ureditve poljskih poti, izdelave teras, ureditve gorskih in kraških pašnikov, ureditve manjših odvodnjavanj, apnenja in založnega gnojenja.

V sklopu agromelioracijskih del na območju Hajdina 4 se bo spremenila mreža poljskih poti: v naravi zamejničene poljske poti, ki bodo po komasaciji v lasti občine, se bodo dodatno utrdile, na delu že obstoječih poljskih poti bodo izvedena vzdrževalna dela v javno korist oziroma rekonstrukcija obstoječih poljskih poti, del obstoječih poljskih poti se bo odstranil,  na njihovi lokaciji pa se bo ponovno vzpostavila kmetijska raba zemljišča. V sklopu agromelioracije se bo na delu zemjišč izvedlo tudi odstranjevanje kamenja.

| Opis del | skupna dolžina (m)/površina (m2) |
| --- | --- |
| Ureditev novih poljskih poti širine do 3,5m | 3.085 m |
| Vzdrževalna dela oz rekonstrukcija na obstoječih poljskih poteh | 3 m |
| Odstranitev obstoječih poljskih poti | 270 m |
| Odstranitev kamenja | 22.300 m2 |

Za navedena agromelioracijska dela je bila izdana odločba MKGP št. 3313-71/2016/8, z dne 19.12.2016.

### Opis omejitev v prostoru

Na območju Hajdina 4 so vzpostavljeni varovalni režimi na državnem nivoju. Na območju komasacije se ne nahaja Natura 2000, se pa nahaja ekološko pomembno območje. Na celotnem območju komasacije se nahaja vodovarstveno območje (2. in 3. varstveni režim), na delih pa tudi območja arheološke kulturne dediščine:

- EŠD 27930 - Zgornja Hajdina - Arheološko najdišče Srednica, Prazgodovinske in rimskodobne naselbinske strukture s traso vicinalne ceste (smer Zg. Hajdina-Lancova vas). Najdišče obsega še gomilno grobišče iz starejše železne dobe z vkopanimi grobovi iz mlajše železne dobe.

- EŠD 6478 - Draženci - Arheološko najdišče Pocelje, Prazgodovinske in rimskodobne (ostanki vsaj štirih lesenih objektov) naselbinske strukture s traso vicinalne ceste, morda proti Lancovi vasi. Odkrite so tudi prazne grobne jame z odlomki rimskodobne lončenine; izkopavanje 2006, nadzor 2008/09.

- EŠD 30121-  Draženci - Arheološko najdišče Pred grabo, Sledovi prazgodovinske in rimskodobne poselitve (številne najdbe odlomkov lončenine in gradbenega materiala); najdišče je identificirano z ekstenzivnim terenskim pregledom 2014.

Slika 3: Prikaz kulturne nepremične dediščine. (Vir: MK, http://giskd6s.situla.org/giskd/)

Območje komasacije se nahaja na vodovarstvenem območju, ki je zavarovano na državnem nivoju (II. in III. vodovarstveni režim).

Glede na prostorski akt se znotraj območja nahaja tudi določena infrastruktura s svojimi varovalni pasovi:

Varovani pas železnice

Varovalni pas državne ceste

Varovalni pas lokalne ceste

Varovalni pas daljnovoda

Varovalni pas vodovoda, kanalizacije

Varovalni pas elektronskih komunikacij

V sklopu komasacije je potrebno omenjena območja omejitev obravnavati skladno z veljavno področno zakonodajo. Potrebno je pridobiti soglasja pristojnih služb.

## Razlogi za investicijsko namero

Območje komasacije Hajdina 4 je glede na naravne danosti ravninsko in rodovitno. Gre za del Dravskega polja; klimatske razmere so ugodne za kmetijstvo. Ker gre za ravninsko območje, je tukaj že tradicionalno prisotno poljedelstvo. Tudi obstoječe dejanska raba kaže, da je območje izrazito poljedelsko: na območju je 95%  njiv, travnikov zgolj 2,7%, v območju pa je tudi 0,9% gozda in 0,9% pozidanih in sorodnih zemljišč. Tudi po izvedbi komasacije bo območje ostalo izrazito poljedelsko, se bo pa povečala površina njiv, njihove oblike pa bodo bolj pravilne kot v obstoječem stanju, kar bo omogočilo optimalno obdelavo in pridelavo na območju.

Povprečna velikost parcele na območju je 0,35 ha, torej je parcelna struktura območja izrazito razdrobljena, zato se namerava izvesti komasacijo kmetijskih zemljišč.

Komasacija se bo izvedla z namenom racionalizacije ekonomskega vidika kmetijske proizvodnje, saj s komasacijo zmanjšamo razdrobljenost in razpršenost zemljišč ter ustvarimo ugodnejše razmere za obdelavo zemljišč, s tem pa se tudi izboljša kvaliteta pridelave in poveča proizvodnja. Novo nastalim parcelam bo potrebno zagotoviti dostop in možnost optimalne uporabe novih kmetijskih površin, zato bo potrebno izvesti tudi agromelioracijo. V sklopu agromelioracije je potrebno urediti poljske poti, izvesti vzdrževalna dela v javno korist na delu obstoječih poljskih poti, razgraditi del obstoječih poljskih poti in izvesti druga potrebna agromelioracijska dela. Komasacijo in agromelioracijo je torej zaradi medsebojne povezanosti in medsebojnih učinkov potrebno izvesti skupaj znotraj določenega časovnega okvirja.

Poleg očitnih učinkov komasacije – izboljšan ekonomski vidika kmetijske proizvodnje – izvedba investicije dolgoročno vpliva tudi na ohranjanje kmetij, ima ugodne učinke na okolje in prinaša urejen kmetijski prostor.

Investicija predstavlja ukrep Občine Hajdina  na področju izboljšanja in razvoja infrastrukture povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva.

# Razvojne možnosti in cilji investicije TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

## Ocena razvojnih možnosti in ciljev investicije

Rodovitna zemlja, ravninski relief, ugodno podnebje, bližina vodnih virov (Drava) - vsi ti dejavniki na območju Hajdina 4 so zelo ugodni za kmetijsko proizvodnjo, zato  je smiselno kmetom na tem območju omogočiti optimalne pogoje za kmetovanje z izvedbo komasacije in agromelioracije.

Cilji komasacije in agromelioracije so v splošnem naslednji:

- Učinkovitejša izraba kmetijskih zemljišč, ki se doseže z manjšo razdrobljenostjo parcel, povečanjem parcel

- Povečana kmetijska proizvodnja

- Prihranki na pogonskih gorivih in času zaradi krajših dostopnih poti, urejene mreže poljskih poti in združenih parcel

- Zmanjšanje negativnih učinkov kmetijstva na okolje (manj emisij, krajši čas trajanja hrupa, manjša poraba škropiv)

- Posredne družbene koristi (urejen zemljiški kataster/zemljiška knjiga, manj mejnih sporov, urejena krajina, poljske poti uporabne za rekreacijo)

Cilje se bo dosegalo preko izvedbe komasacije na območju Hajdina 4 in z izvedbo spodaj navedenih agromelioracijskih del na območju Hajdina 4:

- Ureditev novih poljskih poti v dolžini 3.085 m

- Vzdrževalna dela oz. rekonstrukcija na obstoječih poljskih v dolžini  3 m

- Odstranitev obstoječih poljskih poti v dolžini 270m

- Odstranitev kamenja 22.300 m2

## Usklajenost investicije z razvojnimi strategijami  in politikami

### Zakonske podlage

- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo in 58/12, 27/16 in 27/17- ZKme-1D)

- Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč (Uradni list RS, št. 95/04 in 98/06)

- Zakon o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. US in 79/12 – odl. US in 61/17 - ZAID)

- Uredba o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16 in 66/16, 14/17, 38/17 in 40/17 – popr.)

### Prostorski akti

Na območju komasacije je potrebno upoštevati prostorske akte občine Hajdina:

- Družbeni plan občine Ptuj za obdobje 1986 - 1990 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 25/86, 28/86, 12/87, 28/90, 32/90, 25/91, 12/93, 16/94), Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Ptuj za obdobje 1986-1990 za območje Mestne občine Ptuj, dopolnjenega v letu 1996 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 08/97), Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Mestne občine Ptuj za odsek hitre ceste Hajdina - Ormož na območju Občine Hajdina, območje poselitve v naselju Zg. Hajdina in območje za šport in rekreacijo v naselju Zg. Hajdina (Uradni list RS, št. 45/03), Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Hajdina (Uradni list RS, št. 78/04, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/08, 5/09, 13/11) in Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Hajdina (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 20/92, 22/92 - popravek, 27/93, 26/94, Uradni list RS, št. 58/98, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/07, 11/08, 25/11).

Glede na pridobljeno lokacijsko informacijo št. 3501-1183/2016-2(5009),  veljavni prostorski akti na kmetijskih zemljiščih dopuščajo melioracije kmetijskih zemljišč.

### Razvojne politike in strategije

Izvedba komasacij in agromelioracij in s tem izboljšanje konkurenčnosti slovenskih kmetij je podprta tudi z razvojnimi dokumenti na državnem, regionalnem in lokalnem nivoju:

- Program razvoja podeželja 2014-2020

- Regionalni razvojni program za Podravsko razvojno regijo 2014-2020

- Strategija trajnostnega razvoja občine Hajdina 2014-2026

# PRIMERJAVA variante »z investicijo« IN »brez investicije«  IN  IZBOR VARIANTE

## Varianta brez investicije

Varianta brez investicije ohranja obstoječe stanje. Kmetje zaradi velike razdrobljenosti in razpršenosti svojih zemljišč obdelujejo zemljišča parcialno, površine obdelovanih enot so majhne. Kmetje imajo za zaokroževanje svojih zemljišč relativno majhne možnosti: odkupi (mejnih) zemljišč, medsebojne menjave, najem zemljišč. Ker je zaokroževanje zemljišč v vseh teh primerih na stroške kmeta, si tega vsi kmetje niti ne morejo privoščiti, omejitve pa so pogosto tudi časovne (npr. je potrebno več let čakati, da bo nekdo dejansko pripravljen prodati zemljišče). Brez izvedbe komasacije so možnosti izboljšanja pogojev kmetovanja za kmete z zemljišči na tem območju zelo slabe.

Mreža poljskih poti je razvejana, poti pretežno niso urejene, gramozirane. Pogosto se za dostop uporabljajo travnati pasovi, v mnogih primerih ti dostopi niso odmerjeni v svoje parcele javnega dobra. Optimizacija mreže poljskih poti brez predhodne izvedbe komasacije praktično ni možna, oz. je pričakovati le parcialne, individualne utrditve, zapolnitve lukenj s kakšnim odpadnim gradbenim materialom.

## Varianta z investicijo

Varianta z investicijo zajema izvedbo:

- komasacije kmetijskih zemljišč z namenom izboljšanja  zemljiške in posestne strukture območja in optimizacijo ekonomike kmetijske proizvodnje

- oblikovanje nove mreže poljskih poti, vključno z pridobitvijo zemljišč za ureditev nove mreže poljskih poti, ki bo omogočala kar najkrajši čas vožnje od kmetije do njenih kmetijskih zemljišč.

- ureditev nove mreže poljskih poti v naravi (ureditev novih poljskih poti, odstranitev obstoječih poljskih poti, vzdrževalna dela v javno korist na obstoječih poljskih poteh)

- drugih agromelioracijskih ukrepov (poleg ureditve mreže poljskih poti): planiranje  terena

Izvedba variante z investicijo bo vplivala na izboljšanje osnovne infrastrukture kmetijstva, omogočila bo boljšo ekonomiko kmetijske proizvodnje, saj se z zmanjšano razdrobljenostjo obdelovalnih zemljišč in s krajšimi dostopi do zemljišč znižajo stroški obdelave, izboljša pa se količina pridelka. Za omenjeno je potrebno v naravi tudi fizično ustrezno urediti novo mrežo poljskih poti. S skrajšanjem dostopa do kmetijskih zemljišč se prihrani na stroških prevoza in tudi na samem času vožnje. Izvedba planiranja terena pa omogoči optimalno obdelavo kmetijskih površin in s tem tudi izboljša pogoje za kmetijsko pridelavo.

## Izbor variante

Glede na zgoraj navedene možnosti se je  Občina Hajdina odločila, da bo kandidirala za sredstva iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 za agromelioracijo na komasacijskem območju Hajdina 4.

Obravnavana investicija bo vključena v Načrte razvojnih programov v okviru proračuna Občine Hajdina.

V nadaljevanju je obravnavana varianta z investicijo.

# Opredelitev vrste investicije in PREDRAČUNSKA VREDNOST INVESTICIJE

## Opredelitev vrste investicije

Investicija zajema:

- Izvedba komasacije kmetijskih zemljišč

- Izvedba agromelioracije na območju komasacije

Komasacija je investicija v ureditev kmetijskih zemljišč, s katero se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med lastnike zemljišč tako, da vsak dobi čim bolj zaokrožena zemljišča.

Agromelioracija obsega ukrepe, ki izboljšujejo fizikalne, kemijske in biološke lastnosti tal, ter izboljšanje dostopa na kmetijsko zemljišče.

Glede na Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje gre pri urejanju poljskih poti za enostavne objekte, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja.

Predmet investicije je:

- Potrebna pripravljalna dela, priprava dokumentacija za uvedbo komasacije in

agromelioracije ter drugi splošni stroški

- Priprava investicijske dokumentacije

- Priprava projektne dokumentacije za agromelioracijo

- Izvedba komasacije na  117,5  ha površin

- Pridobitev in oblikovanje parcel za naknadno ureditev mreže poljskih poti (javno dobro)

- Izvedba agromelioracije na območju komasacije:

  - Ureditev novih poljskih poti v dolžini 3.085 m

  - Vzdrževalna dela oz. rekonstrukcija na obstoječih poljskih v dolžini  3 m

  - Odstranitev obstoječih poljskih poti v dolžini 270m

  - Odstranitev kamenja 22.300 m2

Investicija bo prispevala k izboljšanju konkurenčnosti kmetov in k ugodnejšim pogojem dela na kmetijah. Prihodek od investicije bodo imeli kmetje, lastniki zemljišč na komasacijskem območju.

5.1.2 Fizični kazalniki investicije

Investicijo spremljajo naslednji fizični kazalniki:

KOMASACIJA:

|  | Stanje pred investicijo | Stanje po investiciji |
| --- | --- | --- |
| Velikost komasacijskega območja (v ha) | 117,5 ha | 117,5 ha |
| Število parcel znotraj komasacijskega območja | 338 | Cca 200 |
| Povprečna velikost parcele znotraj komasacijskega območja (v ha) | 0,35 ha | cca 0,6 ha |

AGROMELIORACIJA:

|  | Stanje pred investicijo | Stanje po investiciji |
| --- | --- | --- |
| Dolžina novih poljskih poti, ki so predmet te naložbe (v m) | 0 | 3.085 |
| Dolžina obstoječih poljskih poti, na katerih bodo izvedena vzdrževalna dela oz. rekonstrukcija (v m) | 0 | 3 |
| Dolžina odstranitve starih poljskih poti, ki so predmet te naložbe (v m) | 0 | 270 |
| Površina odstranitve kamenja (m2) | 0 | 22.300 |

## Ocena investicijskih stroškov

Osnova za oceno vrednosti investicije v stalnih cenah je izvedena na osnovi:

- predračunske ocene komasacije (geodetska dela)

- popisa del s predizmerami in informativnimi vrednostmi posameznih gradbenih del in gradbenega materiala.

- z javnim razpisom določenih upravičenih splošnih stroškov

V predračunsko vrednost investicije so vključeni upravičeni stroški. Ker  se bo na območju izvedla komasacija in agromelioracija, so upravičeni splošni stroški tudi stroški geodetskih in agronomskih del v sklopu komasacije, splošni stroški pa lahko dosegajo do vključno 85% naložbe (44. člen Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16 in 66/16)).

Tabela 1: Splošni stroški investicije

| Splošni stroški investicije | Ocenjena vrednost (brez DDV) v EUR |
| --- | --- |
| priprava dokumentacije, ki je potrebna za uvedbo komasacije (idejna zasnova, seznam lastnikov zemljišč, meja območja, itd.) | 6.540,00 |
| priprava dokumentacije, ki je potrebna za uvedbo agromelioracije (meja agromelioracijskega območja, popis del, tabelarični seznam lastnikov, ipd.) | 5.110,00 |
| priprava projekta izvedbe agromelioracije na komasacijskem območju s projektantskim predračunom del in materialov | 5.190,00 |
| stroški za pripravo investicijske dokumentacije (DIIP, IP) | 3.890,00 |
| stroški strokovnih mnenj kmetijsko svetovalne službe (o upravičenosti komasacije, agromelioracije) | 508,00 |
| stroški za pripravo druge dokumentacije opredeljene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji (stroški analize zmanjšanja spravilnih razdalj, predračun komasacije ipd.) | 1.490,00 |
| stroški zunanjega nadzora pri gradnji | 2.700,00 |
| stroški informiranja in obveščanja javnosti (obrazložitvena tabla ipd.) | 500,00 |
| stroški izvedbe geodetskih in agronomskih del v sklopu komasacije | 171.239,97 |
| Skupaj | 197.167,97 |
| + 22 % DDV | 43.376,95 |
| SKUPAJ | 240.544,92 |

Tabela 2: podrobnejši prikaz stroškov geodetskih in agronomskih del v sklopu komasacije.

| KOMASACIJA: Hajdina 4, površina 117,5ha |
| --- |
| 2.2.1.3.2. | Izvedba komasacije od 101 ha do 200 ha | znesek |
| 2.2.1.3.2.1. | Ureditev meje na obodu komasacijskega območja |  |
| 2.2.1.3.2.1.1. | Tehnična priprava podatkov za teren, terenske meritve, zamejničenje | 34.000,00 € |
| 2.2.1.3.2.1.1.1. | Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora - max. 80 % | 6.528,00 € |
| 2.2.1.3.2.1.2. | Vabila, zapisniki, izvedba mejne obravnave | 13.560,00 € |
| 2.2.1.3.2.1.2.1. | Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora - max. 80 % | 2.603,52 € |
| 2.2.1.3.2.2. | Izdelava elaborata ureditve meje na obodu komasacijskega območju |  |
| 2.2.1.3.2.2.1. | Tehnična priprava podatkov za elaborat ureditve meje na obodu komasacijskega območju | 6.780,00 € |
| 2.2.1.3.2.2.2. | Izdelava elaborata ureditve meje na obodu komasacijskega območju | 3.400,00 € |
| 2.2.1.3.2.3. | Izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata obstoječega stanja zemljišč |  |
| 2.2.1.3.2.3.1. | Tehnična priprava podatkov za elaborat obstoječega stanja zemljišč | 3.000,00 € |
| 2.2.1.3.2.3.2. | Izdelava elaborata obstoječega stanja zemljišč | 5.070,00 € |
| 2.2.1.3.2.3.3. | Razgrnitev, usklajevanje in dopolnitev elaborata obstoječega stanja zemljišč | 4.325,00 € |
| 2.2.1.3.2.4. | Izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata vrednotenja zemljišč komasacijskega sklada |  |
| 2.2.1.3.2.4.1. | Tehnična priprava podatkov za elaborat vrednotenja zemljišč in izvedba analiz vzorcev zemljišč | 3.000,00 € |
| 2.2.1.3.2.4.2. | Izdelava elaborata vrednotenja zemljišč komasacijskega sklada | 5.070,00 € |
| 2.2.1.3.2.4.3. | Razgrnitev, usklajevanje in dopolnitev elaborata vrednotenja zemljišč komasacijskega sklada | 4.325,00 € |
| 2.2.1.3.2.5. | Izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata idejne zasnove ureditve komasacijskega območja |  |
| 2.2.1.3.2.5.1. | Tehnična priprava podatkov za elaborat idejne zasnove ureditve komasacijskega območja | 7.000,00 € |
| 2.2.1.3.2.5.1. | Razgrnitev, usklajevanje in dopolnitev idejne zasnove ureditve komasacijskega območja | 2.350,60 € |
| 2.2.1.3.2.6. | Ureditev meja znotraj komasacijskega območja - gozdovi, trajni nasadi, ohišnice, … |  |
| 2.2.1.3.2.6.1. | Tehnična priprava podatkov za teren, terenske meritve, zamejničenje | 1.000,00 € |
| 2.2.1.3.2.6.1.1. | Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora - max. 80 % vrednosti | 112,00 € |
| 2.2.1.3.2.6.2. | Vabila, zapisniki, izvedba mejne obravnave | 200,00 € |
| 2.2.1.3.2.6.2.1. | Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora - max. 80 % vrednosti | 22,40 € |
| 2.2.1.3.2.7. | Zamejničenje in izmera dolžinskih objektov znotraj komasacijskega območja - ceste, poti, melioracijski jarki, potoki, … |  |
| 2.2.1.3.2.7.1. | Zamejničenje in izmera dolžinskih objektov znotraj komasacijskega območja - ceste, poti, melioracijski jarki, potoki, … | 4.192,00 € |
| 2.2.1.3.2.7.1.1. | Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora - max. 80 % vrednosti | 435,97 € |
| 2.2.1.3.2.8. | Izmera objektov v komasacijskem območju - stanovanjski objekti, gospodarski objekti, ... |  |
| 2.2.1.3.2.8.1. | Izmera objektov - stanovanjski objekti, gospodarski objekti, ... | - € |
| 2.2.1.3.2.9. | Izmera objektov v komasacijskem območju, ki so pomembi za izdelavo projekta nove razdelitve zemljišč – terase, elektro drogovi, … |  |
| 2.2.1.3.2.9.1. | Izmera objektov v območju, ki so pomembi za izdelavo projekta nove razdelitve zemljišč - terase, elektro drogovi, .... | 4.701,20 € |
| 2.2.1.3.2.9.1.1. | Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora - max. 80 % vrednosti | 526,53 € |
| 2.2.1.3.2.10. | Izdelava, razgrnitev in usklajevanje projekta nove razdelitve zemljišč |  |
| 2.2.1.3.2.10.1. | Tehnična priprava podatkov za projekt nove razdelitve zemljišč | 3.000,00 € |
| 2.2.1.3.2.10.2. | Izdelava projekta nove razdelitve zemljišč | 6.760,00 € |
| 2.2.1.3.2.10.3. | Razgrnitev, usklajevanje in dopolnitev projekta nove razdelitve zemljišč - posestni list | 4.200,00 € |
| 2.2.1.3.2.10.4. | Usklajevanje in obravnava pripomb projekta nove razdelitve zemljišč - lastnik | 5.190,00 € |
| 2.2.1.3.2.11. | Zamejničenje novih parcel v naravi in seznanitev lastnikov |  |
| 2.2.1.3.2.11.1. | Tehnična priprava podatkov za teren | 1.090,00 € |
| 2.2.1.3.2.11.1.1. | Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora - max. 80 % vrednosti | 174,40 € |
| 2.2.1.3.2.11.2. | Vabila, zapisniki, izvedba seznanitve z novimi parcelami | 5.190,00 € |
| 2.2.1.3.2.11.2.1. | Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora - max. 80 % vrednosti | 830,40 € |
| 2.2.1.3.2.11.3. | Prenos novih mej (zemljoškokatastrskih točk) v naravo, označitev zemljiškokatastrskih točk z mejnimi znamenji, izmeritev označenih zemljiškokatastrskih točk | 9.810,00 € |
| 2.2.1.3.2.11.3.1. | Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora - max. 80 % vrednosti | 1.569,60 € |
| 2.2.1.3.2.12. | Izdelava elaborata komasacije |  |
| 2.2.1.3.2.12.1. | Izdelava elaborata komasacije - upravni del | 1.190,00 € |
| 2.2.1.3.2.12.2. | Izdelava elaborata komasacije - geodetski del | 1.760,00 € |
| 2.2.1.3.2.12.3. | Izdelava elaborata komasacije - bonitiranje del | 4.760,00 € |
| 2.2.1.3.2.13. | Dodatek zaradi specifičnosti komasacijskega območja - max. 20 % na skupno vrednost izvedbe komasacije | 12.618,130 € |
| Skupaj |  | 170.344,78 € |
| DDV |  | 37.475,85 € |
| Skupaj z DDV |  | 207.820,63 € |

Tabela 3: Okvirna predračunska vrednost agromelioracije

| UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UREDITEV NOVE POLJSKE POTI – UNP-1 | dolžina poti: | 696,0 | m | 13.856,80 € |
| UREDITEV NOVE POLJSKE POTI – UNP-2 | dolžina poti: | 218,0 | m | 4.552,24 € |
| UREDITEV NOVE POLJSKE POTI – UNP-3 | dolžina poti: | 711,0 | m | 14.361,47 € |
| UREDITEV NOVE POLJSKE POTI – UNP-4 | dolžina poti: | 411,0 | m | 8.394,92 € |
| UREDITEV NOVE POLJSKE POTI – UNP-5 | dolžina poti: | 209,0 | m | 4.175,30 € |
| UREDITEV NOVE POLJSKE POTI – UNP-6 | dolžina poti: | 200,0 | m | 4.396,40 € |
| UREDITEV NOVE POLJSKE POTI – UNP-7 | dolžina poti: | 212,0 | m | 4.436,51 € |
| UREDITEV NOVE POLJSKE POTI – UNP-8 | dolžina poti: | 428,0 | m | 8.531,48 € |
| UREDITEV NOVE POLJSKE POTI - SKUPAJ | dolžina poti: | 3.085 | m | 62.705,12 € |
| REKONSTRUKCIJA OBSTOJEČIH POLJSKIH POTI |  |  |  |
| REKONSTRUKCIJA OBSTOJEČE POLJSKE POTI - ROP-1 | dolžina poti: | 3,0 | m | 24,57 € |
| REKONSTRUKCIJA OBSTOJEČE POLJSKE POTI - SKUPAJ | dolžina poti: | 3 | m | 24,57 € |
| ODSTRANITEV OBSTOJEČIH POLJSKIH POTI |  |  |  |  |
| ODSTRANITEV OBSTOJEČE POLJSKE POTI - OOP-1 | dolžina poti: | 170,0 | m | 1.157,70 € |
| ODSTRANITEV OBSTOJEČE POLJSKE POTI - OOP-2 | dolžina poti: | 100,0 | m | 681,00 € |
| ODSTRANITEV OBSTOJEČE POLJSKE POTI - SKUPAJ | dolžina poti: | 270 | m | 1.838,70 € |
| ODSTRANITEV KAMENJA |  |  |  |  |
| ODSTRANITEV KAMENJA - ODK-1 | površina*: | 2042 | m2 | 1.021,00 € |
| ODSTRANITEV KAMENJA - ODK-1 | površina*: | 4648 | m2 | 2.324,00 € |
| ODSTRANITEV KAMENJA - SKUPAJ | površina*: | 6690 | m2 | 3.345,00 € |
| * površina preračunana na 30% delež celotne površine, ki znaša 22.300m2 |  |  |  |
| SKUPAJ AGROMELIORACIJSKA DELA (NETO): | 67.913,39 € |
| + 22% DDV | 14.940,95 € |
| SKUPAJ Z DDV | 82.854,34 € |

## Potrebna investicijska dokumentacija in upravna dovoljenja

Komasacije kmetijskih zemljišč ureja Zakon o kmetijskih zemljiščih. Komasacija kmetijskih zemljišč (upravna) se uvede z odločbo pristojne upravne enote. Odločbo o uvedbi komasacije na območju Hajdina 4 je izdala UE Ptuj, dne 3.10.2016, št. odločbe 331-10/2016-171(05079), pravnomočna dne 7.11.2016.

Tudi agromelioracije ureja Zakon o kmetijskih zemljiščih. Predlog za uvedbo agromelioracije se poda na ministrstvo za  kmetijstvo.  Za agromelioracijo na komasacijskem območju Hajdina 4 je bila izdana Odločba ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 3313-71/2016/8 z dne 19.12.2016.

Za izvedbo agromelioracijskih del je bila pridobljena lokacijska informacija št. 3501-1183/2016-2(5009) z 3.5.2016.

Urejanje novih poljskih poti  se izvede na podlagi ustrezne projektne dokumentacije.

Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Ur.l. RS, št. 18/13, 24/13, 26/13, 61/17 – GZ in 61/17 – ZUreP-2), razvršča grajene poljske poti med pomožne kmetijsko-gozdarske objekte;  gradbenoinženirski objekti višine do vključno 5 m so določeni kot enostavni objekti, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja.

Ob upoštevanju 4. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/2010, 27/2016) je za to investicijo potrebno izdelati dokument identifikacije investicijskega projekta.

# OpREDELITEV TEMELJNIH Prvin, ki določajo investicijo

## Strokovne podlage

- Odločba o uvedbi komasacije na območju Hajdina4 je izdala UE Ptuj, dne 3.10.2016, št. odločbe 331-10/2016-171(05079), pravnomočna dne 7.11.2016.

- Odločba o uvedbi agromelioracije, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  št. 3313-71/2016/8 z dne 19.12.2016.

- Lokacijska informacija št.  3501-1183/2016-2(5009) z 3.5.2016.

- Predlog idejna zasnove komasacije Hajdina 4 (Meridian d.o.o., februar 2016)

- Projekt izvedbe agromelioracijskih del na komasacijskem območju Hajdina 4 (RC PLAN M- v izdelavi)

## Navedba in opis lokacije investicije

Investicija bo izvedena v osrednjem zahodnem delu občine Hajdina. Lokacija investicije je okvirno prikazana na sliki spodaj.

Slika 3: Prikaz območja komasacije in agromelioracije Hajdina 4 znotraj Občine Hajdina (vir: Geopedia, http://www.geopedia.si/).

Komasacijsko območje Hajdina 4 obsega del katastrske občine 397 – Hajdina in del 399 - Draženci, v občini Hajdina, v skupni površini 117,5 ha.

Slika 4: Prikaz agromelioracijskih del.

## Obseg in specifikacija investicijskih stroškov

Specifikacija investicije je podana v spodnji tabeli.

Tabela 2: Specifikacija investicije

|  | Vrednost izvedbe del | Upravičeni | Drugi |
| --- | --- | --- | --- |
| Stroški investicije | 2018(neto) | stroški v € | Stroški v € |
| Splošni stroški: |  |  |  |
| priprava dokumentacije, ki je potrebna za uvedbo komasacije | 6.540,00 | 6.540,00 | 0 |
| priprava dokumentacije, ki je potrebna za uvedbo agromelioracije | 5.110,00 | 5.110,00 | 0 |
| priprava projekta izvedbe agromelioracije s projektantskim predračunom | 5.190,00 | 5.190,00 | 0 |
| stroški za pripravo investicijske dokumentacije (DIIP, IP) | 3.890,00 | 3.890,00 | 0 |
| stroški strokovnih mnenj kmetijsko svetovalne službe (o upravičenosti komasacije, agromelioracije, o izvedenih agromelioracijskih delih) | 508,00 | 508,00 | 0 |
| stroški za pripravo druge dokumentacije opredeljene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji (stroški elaborata krajšanja spravilnih razdalj, ipd.) | 1.490,00 | 1.490,00 | 0 |
| stroški zunanjega nadzora pri gradnji | 2.600,00 | 2.600,00 |  |
| stroški informiranja in obveščanja javnosti (obrazložitvene table ipd.) | 400,00 | 400,00 | 0 |
| stroški izvedbe geodetskih in agronomskih del v sklopu komasacije | 170.344,78 | 170.344,78 | 0 |
| Stroški izvedbe agromelioracijskih del: |  |  |  |
| ureditev novih poljskih poti | 62.705,12 | 62.705,12 | 0 |
| rekonstrukcija obstoječi poljskih poti | 24,57 | 24,57 | 0 |
| odstranitev obstoječih poljskih poti | 1.838,70 | 1.838,70 | 0 |
| ODSTRANITEV KAMENJA | 3.345,00 | 3.345,00 |  |
| SKUPAJ | 263.986,17 | 263.986,17 | 0 |
| DDV (22 %) | 58.076,96 | 58.076,96 | 0 |
| SKUPAJ STALNE CENE | 322.063,13 | 322.063,13 | 0 |

Skupna vrednost investicijskega projekta agromelioracije je razdeljena na:

|  | neto | DDV (22%) | vrednost z DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| Splošni stroški (brez stroška komasacije) | 25.728,00 | 5.660,16 € | 31.388,16 € |
| Splošni stroški (le strošek komasacije) | 170.344,78 € | 37.475,85 € | 207.820,63 € |
| Predračunska vrednost izvedbe agromelioracijskih del | 67.913,39 € | 14.940,95 € | 82.854,34 € |
| Skupaj | 263.986,17 € | 58.076,96 € | 322.063,13 € |

## Varstvo okolja

ARSO 1.3.2016 izdal sklep št. 35405-29/2016-2, da se zahteva za izvedbo predhodnega postopka presoje vplivov na okolje za komasacijo in agromelioracijo Hajdina 4 zavrže. V obrazložitvi navajajo, da izvedba predhodnega postopka za agromelioracijo ni potrebna. Nameravani poseg ne dosega praga za uvedbo predhodnega postopka ali postopka presoje vplivov na okolje.

Izvedba investicije ne bo imela negativnih vplivov na okolje. V času izvedbe del agromelioracije je pričakovati  povečano obremenjenost s hrupom.

Izvedba komasacije in agromelioracije bo imela na okolje tudi nekaj pozitivnih učinkov: zmanjšal se bo čas delovanja kmetijske mehanizacije (krajši dostop do zemljišč, združene parcele), ker pomeni tudi krajši čas trajanja hrupa, manj emisij v okolje, manjša poraba škropiv.

Učinkovitost izrabe naravnih virov – ne bo negativnih vplivov. Izvedba komasacije in agromelioracije bo  povečala učinkovitost izrabe kmetijskih zemljišč, ki so naravni vir. Eden od učinkov bo tudi prihranek na gorivu.

Okoljska učinkovitost – ne bo negativnih vplivov. Komasacija in agromelioracija ne umeščajo v prostor nove dejavnosti, ampak obstoječo dejavnost urejajo v bolj ekonomično obliko. Gozdne zaplate se pretežno ohranjajo, smeri obdelave pa bodo načeloma sledile pretežnim smerem obdelave znotraj posameznih tabel. Kmetijski prostor bo vizualno urejen, urejene bodo tudi poljske poti, ki bodo služile tudi rekreacijskim namenom lokalnega prebivalstva.

Trajnostna dostopnost – ne bo negativnih vplivov. Komasacija in agromelioracija bosta omogočili optimalne pogoje za dostope do kmetijskih zemljišč. Ohranja se obstoječo kmetijsko rabo zemljišč  na območju.

Zmanjševanje vplivov na okolje – ne bo negativnih vplivov. Izvedba komasacije in agromelioracije bo imela na okolje tudi nekaj pozitivnih učinkov: zmanjšal se bo čas delovanja kmetijske mehanizacije (krajši dostop do zemljišč, združene parcele), ker pomeni tudi krajši čas trajanja hrupa, manj emisij v okolje in  manjšo porabo škropiv.

## Terminski plan izvedbe investicije

Investicija bo realizirana najkasneje v obdobju 3 let od odobritve vloge iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, Ukrep M4: Naložbe v osnovna sredstva, Podukrep M 4.3  - podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva (Operacija: izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih). Zaključek investicije je torej povezan s časom izvedbe javnega razpisa in samo odobritvijo sredstev.

Terminski plan izvedbe investicije je podan v spodnji tabeli.

Tabela 3: Terminski plan

| faza | čas trajanja (v mesecih) |
| --- | --- |
| javni razpis za izbiro izvajalca komasacije / agromelioracije (po odobritvi sredstev na razpisu PRP) | 2 |
| pripravljalna dela za komasacijo / agromelioracijo | 1 |
| izvedba komasacije (vključno z vsemi upravnimi postopki) | 21 |
| izvedba agromelioracije (čas izvedbe del se delno prekriva z izvedbo komasacije*) | 6 |
| zaključna dela, zaključna poročila, ureditev dokumentacije | 2 |
| SKUPAJ* | 30 mesecev |

## Organizacija in kadri

Investicijo vodi Občina Hajdina v okviru svojih obstoječih služb in kadrov. Za pripravo potrebne dokumentacije in samo izvedbo komasacije ter agromelioracije bo občina izvedla naročila skladno z Zakonom o javnem naročanju.

Investicija neposredno ne predvideva novih zaposlitev.

## Viri financiranja

Financiranje investicije je predvideno na osnovi pridobljenih nepovratnih sredstev iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, Ukrep M4: Naložbe v osnovna sredstva, Podukrep M 4.3  - podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva (Operacija: izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih).

Od 100% upravičenih stroškov se  iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) krije 75% iz proračuna Republike Slovenije pa 25%.

Glede na Uredbo o izvajanju ukrepa v osnovna sredstva je DDV upravičen strošek, če občina ob oddaji vloge na javni razpis poda pisno izjavo, da DDV in izterljiv v skladu s predpisi, ki urejajo DDV. Občina Hajdina bo uveljavljala DDV kot upravičen strošek.

Tabela 4: Plan financiranja.

| Opis | SKUPAJ | % opravičljivih stroškov |
| --- | --- | --- |
| STALNE CENE |  |  |
| Proračun občine | 0,00 € | 0,00% |
| EU in RS |  |  |
| - upravičeni stroški (ocenjena vrednost del + splošni stroški) | 263.986,17 € | 100,00% |
| - DDV (22%) | 58.076,96 | 22,00% |
| SKUPAJ | 322.063,13 € | 122% |

Celotna finančna konstrukcija po letih je razvidna iz tabele spodaj.

Tabela 5: Finančna konstrukcija izvedbe agromelioracije.

|  | SKUPAJ v EUR | PREDVIDENA DINAMIKA STROŠKOV PO LETIH |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ocenjena celotna vrednost naložbe z DDV | 322.063,13 € | 27.728,16 € | 0,00 € | 136.886,75 € | 157.448,23 € |
| Ocenjena celotna vrednost naložbe brez DDV | 263.986,17 € | 22.728,00 € | 0,00 € | 112.202,25 € | 129.055,92 € |
| Lastna udeležba (delež vlagatelja oz. udeležencev agromelioracijskih del) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Nepovratna sredstva (zaprošena sredstva) | 322.063,13 € | 27.728,16 € | 0,00 € | 136.886,75 € | 157.448,23 € |

Dinamika vlaganja zahtevkov po letih

Občina lahko na Agencijo vloži le 3 zahtevke, zato so zgornji stroški prerazporejeni v 3 zahtevke; predlagana je naslednja dinamika vlaganja zahtevkov:

- Konec leta 2018 se poda zahtevek za splošne stroške, ki so že nastali v 2018

- Junija 2020 se poda zahtevek za geodetska dela v sklopu komasacije do priprave novega stanja – konec maja 2020

- V letu 2020 se pripravi novo stanje in se ga predvidoma v jeseni prenese v naravo. Takrat se začne tudi z izvedbo agromelioracije. Zadnji zahtevek (3.) je oktober 2021 in zajema preostale stroške komasacije in stroške izvedbe agromelioracije z nadzorom.

Tabela 9: Dinamika zahtevkov.

| Zahtevek | Predmet zahtevka | Datum zahtevka | Višina zahtevka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. zahtevek | Splošni stroški do leta 2018 | Do 31.12.2018 | 27.728,16 € |
| 2. zahtevek | 1. del stroškov komasacije | Do 31.5.2020 | 136.886,75 € |
| 3. zahtevek | 2. del stroškov komasacije, agromelioracija (s stroškom nadzora) | Do 30.10.2021 | 157.448,23 € |

## Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti

Z izvedbo investicije se pričakuje ekonomsko učinkovitejša kmetijska proizvodnja. Ocena pričakovanih koristi in učinkov komasacije in agromelioracije je predstavljena v nadaljevanju.

KORISTI KOMASACIJE:

Povečanje obdelovalnih površin v komasaciji je direktno povezano s samo združitvijo parcel. Navadno se število parcel na območju zmanjša za 40-50%. Ker je manj parcel, se zmanjša tudi število mejic, omejkov. Dejanske obdelovalne površine se povečajo. Dejanska obdelovalna površina se poveča do 3% in več, odvisno od stopnje združevanja parcel. Zaradi tega so tudi prihranki na škropivih.

Zaradi združenih parcel, kmet kmetijsko rastlino, ki jo je imel prej posejano na večih parcelah, po komasaciji obdeluje na eni večji parceli, zaradi česar se izboljša faktor porabe energije. Pri parcelah velikosti 1 ha je izkoriščenost porabe energije 100 %, pri površinah 0, 5 ha se faktor porabe energije poveča za 53%, pri površinah 0,1 ha je faktor večji za 430%. Pri površinah večjih od 1ha pa se faktor porabe energije zmanjšuje: pri površini 2 ha se zmanjša za 13% , pri površini 3 ha pa za 17%.

V komasaciji se poskuša oblikovati parcele čim bolj pravilnih oblik. Zverižene meje, klinaste ali zverižene oblike parcel imajo določene dele neobdelane ali slabo obdelane zaradi težav pri obdelovanju s kmetijsko mehanizacijo. S komasacijo se te ovire za obdelavo odpravi in tako poveča površino obdelovalnih površin ter izboljša pogoje obdelave.

Zaradi združitve parcel in izboljšane oblike parcel se prihrani na času obdelave, času porabljenem za pot od kmetijskega gospodarstva do obdelovalnih parcel, posledično se prihrani tudi na gorivu. Ta prihranek znaša od 30 % do 50 % odvisno od poprejšnje razdrobljenosti zemljišč.

Drugi učinki komasacije so še: urejeno stanje zemljiškega katastra, manj možnosti za mejne spore, dvigu vrednosti zemljišč, ohranjanje kmetij zaradi izboljšane ekonomike pridelave, obdelana kmetijska zemljišča…

KORISTI AGROMELIORACIJE:

Koristi komasacije so optimalne šele po izvedbi agromelioracije, ko se ustrezno uredi mreža poljskih poti in izvede druga agromelioracijska dela, ki prispevajo k učinkovitejši obdelavi kmetijskih zemljišč. Prihranek  na času in gorivu znaša od 30 % do 50 % (glej zgoraj).

Urejene poljske poti (ustrezno utrjene) nudijo optimalne pogoje za vožnjo kmetijske mehanizacije, torej je tudi čas za vožnjo od kmetijskih gospodarstev do zemljišč najkrajši pri ustrezno urejenih poljskih poteh. Zmanjša se tudi možnosti poškodb kmetijske mehanizacije.

Urejene poljske poti so tudi odlične za rekreacijo lokalnega prebivalstva (tek, sprehodi), torej izvedba agromelioracije posredno koristi tudi ostalim lokalnim prebivalcem, ne zgolj kmetom.

Po izvedbi komasacije in agromelioracije bo komasacijsko območje Hajdina 4 optimalno urejeno za kmetijsko obdelavo in bodo kmetijska zemljišča, ki so naravni vir, bolje izkoriščena kot pred investicijo. Glavne koristi bodo od investicije imeli kmetje, ki so lastniki zemljišč na območju Hajdina 4, občina bo z izvedbo investicije pridobila katastrsko in zemljiškoknjižno urejeno javno dobro na območju, ostalo lokalno prebivalstvo pa možnosti rekreacijskih poti.

# ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI

## Doseganje ciljev investicije

Osnovni namen investicije je izboljšanje pogojev kmetovanja na območju Hajdina 4.

Z izvedbo komasacije in agromelioracije se bo izboljšalo pogoje za kmetovanje in doseglo naslednje:

- Učinkovitejšo izrabo kmetijskih zemljišč, ki se doseže z manjšo razdrobljenostjo parcel, povečanjem parcel

- Povečano kmetijsko proizvodnjo

- Prihranke na pogonskih gorivih in času zaradi krajših dostopnih poti, urejene mreže poljskih poti in združenih parcel

- Zmanjšanje negativnih učinkov kmetijstva na okolje (manj emisij, krajši čas trajanja hrupa, manjša poraba škropiv)

- Posredne družbene koristi (urejen zemljiški kataster/zemljiška knjiga, manj mejnih sporov, urejena krajina, poljske poti uporabne za rekreacijo)

## Izbrana varianta

Optimalna varianta je izvedba komasacije in agromelioracije, ki bosta omogočili optimalno obdelavo kmetijskih zemljišč.

Na območju komasacije so rodovitna kmetijska zemljišča, ki se jim s komasacijo in izvedbo agromelioracijskih del povečuje ekonomska učinkovitost. Z novo mrežo poljskih  poti  se skrajša čas trajanja vožnje do obdelovalnih površin, s čimer se prihrani na gorivu, posledično pa se v okolje spusti manj emisij in zmanjša čas trajanja hrupa. Glede na koristi podrobno opisane v poglavju Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti je izvedba komasacije in agromelioracije smiselna, zato analiza obravnava varianto z investicijo.

## Parametri analize

Začetek izvedbe investicije (komasacija) je predviden v letu 2019, zaključek v letu 2021.

Uporabljena diskontna stopnja je 4 %.

## Stroški in koristi

V analizi stroškov in koristi so povzeti že opredeljeni finančni stroški in prihodki, dodatno so  ocenjene tudi druge koristi, ki jih ni možno v celoti upoštevati pri finančni analizi.

STROŠKI

- stroški so določeni na osnovi predračuna vrednosti agromelioracije, komasacije in ocene drugih splošnih stroškov – skupna višina 263.986,17  EUR

- ekonomski stroški kapitala zaradi dajatev (popravek stroškov investicije za DDV),kar znese 58.076,96 EUR (DDV)

KORISTI

- dejanska obdelovalna površina se poveča do 3% in več, odvisno od stopnje združevanja parcel

- zmanjša se faktor porabe energije zaradi ugodnejših oblik in obsega obodov parcel

- prihranki na gorivu, na času za pot in času za obdelavo so od 30 % do 50 %

- prihranki zaradi zmanjšanja možnosti poškodb mehanizacije in priključkov

- družbena korist se odraža v ohranjanju kmetij, urejenem zemljiško-katastrskem stanju in posledično zmanjšanju mejnih sporov in dvigu vrednosti zemljišč,  ter v novih površinah za sproščanje in rekreacijo, urejenosti podeželskega prostora

## Finančna analiza

Pri analizi smo uporabili Katalog kalkulacij za načrtovanje gospodarjenja na kmetijah v Sloveniji, ki se uporablja za pripravo javnih razpisov v okviru PRP 2014-2020.

Upoštevan je povprečen kolobar in hektarski pridelki. Površine za krave se preračunane iz travniških površin in dela koruze. Prihodek od krav je skupen prihodek in se ne  nanaša zgolj na prihodek od mleka.

Spodaj je prikazana struktura kmetijske proizvodnje (podatki o kmetijskih rastlinah so  iz zbirne vloge 2017) za območje Hajdina 4.

| Tabela 10: Struktura kmetijske proizvodnje. |  |
| --- | --- |
|  | struktura setve kmetijskih rastlin (ha) | struktura setve kmetijskih rastlin (%) |
| Koruza | 53,7 | 46,8 |
| Pšenica | 19,8 | 17,3 |
| Ječmen | 18,9 | 16,5 |
| Buče | 7,0 | 6,1 |
| ha za krave | 15,3 | 13,3 |
| SKUPAJ | 114,7* | 100 |

*gozd in neplodno 2,9ha

Tabela 11: Podatki kalkulacije brez naložbe in z naložbo.

| Kalkulacija Agromelioracija Hajdina 4 - brez naložbe |
| --- |
|  | Koruza | Pšenica | Ječmen | Buče | Krave molznice | SKUPAJ |
| Pridelek (kg,l,glav) | 7.000 | 4.500 | 4.000 | 600 | 7.500 |  |
| Cena | 0,16 | 0,17 | 0,14 | 3,50 | 0,28 |  |
| Prihodek od pridelka | 1.120 | 765 | 560 | 2.100 | 2.100 |  |
| Subvencije | 303 | 425 | 425 | 303 | 303 |  |
| Prihodek skupaj | 1.423 | 1.190 | 985 | 2.403 | 2.403 | 190.367 |
| Skupaj spremenljivi stroški | 1.061 | 799 | 713 | 1.999 | 1.621 | 137.329 |
| POKRITJE | 362 | 391 | 272 | 404 | 782 | 53.037 |
| Amortizacija | 200 | 78 | 123 | 149 | 215 | 20.566 |
| Delo ur | 31 | 27 | 27 | 44 | 204,25 | 7.688 |
| Cena dela | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| Strošek dela | 155 | 135 | 135 | 220 | 1021,25 | 38.441 |
| krave molznice |  |  |  |  | 22,9 |  |
| Kalkulacija Agromelioracija Hajdina 4 - z naložbo |
|  | Koruza | Pšenica | Ječmen | Buče | Krave molznice | SKUPAJ |
| Pridelek (kg, m3) | 8.400 | 5.400 | 4.800 | 720 | 7.800 |  |
| Cena | 0,16 | 0,17 | 0,16 | 3,50 | 0,28 |  |
| Prihodek od pridelka | 1.344 | 918 | 768 | 2.520 | 2.184 |  |
| Povp.plačilna pravica in subvencija | 303 | 425 | 425 | 303 | 303 |  |
| Prihodek skupaj € | 1.647 | 1.343 | 1.193 | 2.823 | 2.487 | 214.217 |
| Skupaj spremenljivi stroški | 1.142 | 837 | 713 | 1.999 | 1.621 | 142.430 |
| POKRITJE | 505 | 506 | 480 | 824 | 866 | 71.787 |
| Amortizacija | 200 | 78 | 123 | 149 | 215 | 20.566 |
| Delo ur | 24,8 | 21,6 | 21,6 | 35,2 | 196,08 | 6.898 |
| Cena dela | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| Strošek dela | 124,0 | 108,0 | 108,0 | 176,0 | 980,4 | 34.489 |
| krave molznice |  |  |  |  | 22,9 |  |

Finančni učinki se bodo kazali predvsem na prihranku časa za kmetijsko obdelavo (krajši čas potovanja do parcel, krajši čas obdelave) in na večjemu pridelku na ha (zaradi združitve parcel se poveča obdelovanja površina).

Na osnovi zgornjih podatkov so bili izračunani naslednji denarni tokovi:

Tabela 12: Denarni tok brez in z naložbo.

| Brez naložbe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LETO | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| PRITOKI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. Letno pokritje | 53.037 | 53.037 | 53.037 | 53.037 | 53.037 | 53.037 | 53.037 | 53.037 |
| b. Ostali prihodki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Viri financiranja - lastna denarna sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - nepovratna sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - najeti krediti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Ostanek vrednosti naložbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODTOKI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e. Investicijska vlaganja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f. Strošek dela | 38.441 | 38.441 | 38.441 | 38.441 | 38.441 | 38.441 | 38.441 | 38.441 |
| g. Splošni stroški | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| h. Davki in prispevki | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| i. Ostali odhodki (razen odhodkov financiranja) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| j. Obveznosti do virov financiranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (odplačilo glavnice + obresti + stroški kredita) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finančni tok (a+b+c+d-e-f-g-h-i-j) | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
| Finančni tok - kumulativno | 196 | 392 | 588 | 785 | 981 | 1.177 | 1.373 | 1.569 |
| Ekonomski tok (a+b+d-e-f-g-h-i) | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
| LETO | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |
| PRITOKI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. Letno pokritje | 53.037 | 53.037 | 53.037 | 53.037 | 53.037 | 53.037 | 53.037 |  |
| b. Ostali prihodki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| c. Viri financiranja - lastna denarna sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - nepovratna sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - najeti krediti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| d. Ostanek vrednosti naložbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ODTOKI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e. Investicijska vlaganja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| f. Strošek dela | 38.441 | 38.441 | 38.441 | 38.441 | 38.441 | 38.441 | 38.441 |  |
| g. Splošni stroški | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |  |
| h. Davki in prispevki | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |  |
| i. Ostali odhodki (razen odhodkov financiranja) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| j. Obveznosti do virov financiranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| (odplačilo glavnice + obresti + stroški kredita) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finančni tok (a+b+c+d-e-f-g-h-i-j) | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |  |
| Finančni tok - kumulativno | 1.765 | 1.962 | 2.158 | 2.354 | 2.550 | 2.746 | 2.942 |  |
| Ekonomski tok (a+b+d-e-f-g-h-i) | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |  |

Z naložbo

| LETO | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRITOKI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. Letno pokritje | 53.037 | 53.037 | 53.037 | 53.037 | 53.037 | 71.787 | 71.787 | 71.787 |
| b. Ostali prihodki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Viri financiranja - lastna denarna sredstva |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - nepovratna sredstva |  | 27.728 | 124.023 | 83.798 | 86.514 | 0 | 0 | 0 |
| - najeti krediti |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Ostanek vrednosti naložbe |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODTOKI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e. Investicijska vlaganja |  | 27.728 | 124.023 | 83.798 | 86.514 | 0 | 0 | 0 |
| f. Strošek dela | 38.441 | 38.441 | 38.441 | 38.441 | 38.441 | 34.489 | 34.489 | 34.489 |
| g. Splošni stroški | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| h. Davki in prispevki | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| i. Ostali odhodki (razen odhodkov financiranja) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| j. Obveznosti do virov financiranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (odplačilo glavnice + obresti + stroški kredita) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finančni tok (a+b+c+d-e-f-g-h-i-j) | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 22.898 | 22.898 | 22.898 |
| Finančni tok - kumulativno | 196 | 392 | 588 | 785 | 981 | 23.879 | 46.777 | 69.675 |
| Ekonomski tok (a+b+d-e-f-g-h-i) | 196 | -27.532 | -123.827 | -83.602 | -86.318 | 22.898 | 22.898 | 22.898 |
| LETO | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |
| PRITOKI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. Letno pokritje | 71.787 | 71.787 | 71.787 | 71.787 | 71.787 | 71.787 | 71.787 |  |
| b. Ostali prihodki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| c. Viri financiranja - lastna denarna sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - nepovratna sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - najeti krediti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| d. Ostanek vrednosti naložbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.651 |  |
| ODTOKI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e. Investicijska vlaganja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| f. Strošek dela | 34.489 | 34.489 | 34.489 | 34.489 | 34.489 | 34.489 | 34.489 |  |
| g. Splošni stroški | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |  |
| h. Davki in prispevki | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |  |
| i. Ostali odhodki (razen odhodkov financiranja) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| j. Obveznosti do virov financiranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| (odplačilo glavnice + obresti + stroški kredita) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finančni tok (a+b+c+d-e-f-g-h-i-j) | 22.898 | 22.898 | 22.898 | 22.898 | 22.898 | 22.898 | 280.548 |  |
| Finančni tok - kumulativno | 92.573 | 115.471 | 138.369 | 161.267 | 184.165 | 207.063 | 487.611 |  |
| Ekonomski tok (a+b+d-e-f-g-h-i) | 22.898 | 22.898 | 22.898 | 22.898 | 22.898 | 22.898 | 280.548 |  |

Tabela 13: Razlika v denarnem toku z naložbo - brez naložbe.

| leto | z naložbo - brez naložbe | kumulativno |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 0 | 0 |
| 2018 | -27.728 | -27.728 |
| 2019 | -124.023 | -151.751 |
| 2020 | -83.798 | -235.549 |
| 2021 | -86.514 | -322.063 |
| 2022 | 22.702 | -299.361 |
| 2023 | 22.702 | -276.660 |
| 2024 | 22.702 | -253.958 |
| 2025 | 22.702 | -231.256 |
| 2026 | 22.702 | -208.554 |
| 2027 | 22.702 | -185.852 |
| 2028 | 22.702 | -163.150 |
| 2029 | 22.702 | -140.449 |
| 2030 | 22.702 | -117.747 |
| 2031 | 280.352 | 162.605 |

Neto sedanja vrednost pri diskontni stopnji 4% znaša 16.407 EUR. Interna stopnja donosnosti je 4.65%.

## Ocena tveganj

Projekt vsebuje določena tveganja, ki so povezana predvsem:

- S spremembo predračunske vrednosti investicije

- Pridobitvijo sredstev na javnem razpisu iz Programa razvoja podeželja

Ocenjujemo, da v fazi izvedbe ne bo prišlo do odstopanj od predračunske vrednosti investicije  za več kot +/- 5% . Vrednosti so usklajene s katalogom stroškov in najvišjih priznanih vrednosti za izvajanje ukrepov iz Programa razvoja podeželja 2014-2020. Predlagamo, da se pri javnem naročanju morebitne ponudnike opozori na omenjeni katalog stroškov, ki določa najvišje priznane vrednosti stroškov.

Glede na Uredbo o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15) je za operacijo Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih  predvidenih skupno 13.670.543,00 EUR, torej so možnosti za pridobitev sredstev ob pravočasni in ustrezni vlogi za pridobitev sredstev na ARSKTRP zelo dobre. V kolikor občina ne bi bila uspešna pri pridobivanju nepovratnih sredstev na javnem razpisu, se investicija ustavi oz. se lahko občina prijavi na naslednji razpis PRP za operacijo Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih.

Projekt vključuje določena tveganja pri izvedbi agromelioracijskih del, zaradi česar je potrebno zagotoviti ustrezen nadzor nad izvedbo agromelioracijskih del.

## Delež sofinanciranja

Investitor občina Hajdina bo obravnavano investicijo prijavila na javni razpis za pridobitev sredstev  iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, Ukrep M4: Naložbe v osnovna sredstva, Podukrep M 4.3  - podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva (Operacija: izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih). Od 100% upravičenih stroškov se  iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) krije 75% iz proračuna Republike Slovenije pa 25%.

Glede na Uredbo o izvajanju ukrepa v osnovna sredstva je DDV upravičen strošek, če občina ob oddaji vloge na javni razpis poda pisno izjavo, da DDV in izterljiv v skladu s predpisi, ki urejajo DDV. Občina Hajdina bo uveljavljala DDV kot upravičen strošek.

## Prikaz rezultatov ocenjevanja z utemeljitvijo upravičenosti investicijskega projekta

Pri komasaciji se z novo razdelitvijo in z novo mrežo poljskih izboljša ekonomiko kmetijske pridelave na območju. Investicija ima vrsto koristnih učinkov: od prihrankov na gorivih, času za dostop in obdelavo kmetijskih zemljišč, zmanjšanja  emisij izpušnih plinov, zmanjšanja hrupa, zmanjšanja mejnih sporov, povečanja vrednosti kmetijskih zemljišč, možnosti za uporabo poljskih poti v rekreacijske namene, urejen podeželski prostor…

Analiza stroškov in koristi investicije kaže, da ima investicija pozitiven finančni in tudi širši družbeni učinek.

Neto sedanja vrednost pri diskontni stopnji 4% znaša 16.407 EUR. Interna stopnja donosnosti je 4.65%.

Izvedba  komasacije in  agromelioracije na območju Hajdina 4 bosta imeli številne finančne in nefinančne pozitivne  učinke.

# UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE  INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE

Za investicijo je bil v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l.RS. št. 60/6, 54/10, 27/16) izdelan  dokument identifikacije investicijskega projekta, ki izkazuje, da je investicija smiselna, upravičljiva in ekonomsko pozitivna.

Za potrebe pridobitve sredstev in izvedbo komasacije in agromelioracije se bo v sklopu te investicije pripravila ustrezna projektna in tehnična dokumentacija.

Z izvedbo komasacije in agromelioracije bo območje v celoti urejeno in nadaljnje investicije na tem območju za enkrat niso predvidene. V prihodnosti pa je na območju možno vzpostaviti še namakalni sistem.

# Text boxes

Priprava dokumentacije za prijavo na javni razpis PRP

OBČINA

Projektna, investicijska, tehnična dokumentacija

ZUNANJI IZVAJALCI

Odobritev sredstev PRP, pogodba OBČINA - ARSKTRP

Javno naročilo za izbor izvajalca komasacije /agromelioracije

OBČINA

OBČINA

Izvedba komasacije /agromelioracije

IZBRANI IZVAJALEC

Nadzor, spremljanje

ZUNANJI NADZOR,

OBČINA