| Projektna naloga: | Investicijski program za projekt: CELOVITO VAROVANJE PODTALNICE PTUJSKEGA POLJA - I. FAZA |
| --- | --- |
| Številka projekta: | 382/06 |
| Investitorji: | Mestna občina Ptuj Občina Hajdina Občina Markovci Občina Gorišnica Občina Kidričevo Občina Videm Občina Starše |
| Izdelovalec: | Razvojni center Inženiringi Celje d.o.o. Teharska cesta 40, 3000 Celje Direktorica: Karmen Jurko |
| Izdelano: | 8.5.2006 |

Na podlagi prvega odstavka 26. člena Uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (Uradni list RS, št. 82/1998, št. 86/1998 in št. 43/1999) je Ministrstvo za okolje, prostor in energijo pripravilo Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja za objekte in naprave javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 115/2002), ki določa vsebino investicijskega programa.

###### KAZALO:

1	POVZETEK PREDHODNO IZDELANE INVESTICIJSKE DOKuMENTACIJE	1

1.1	Izdelana investicijska dokumentacija	1

1.2	Povzetek dokumenta identifikacije investicijskega projekta (diip)	1

1.3	Povzetek PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE projekta (pIZ)	5

2	uvod in povzetek	8

2.1	IZHODIŠČA	8

2.2	CILJI PROJEKTA	9

2.3	Strokovne podlage	10

2.4	Opis upoštevanih variant ter izbor optimalne variante	10

2.5	Navedba odgovornih oseb za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije ter za izvedbo projekta	10

2.6	ORGANIZACIJA IZVEDBE PROJEKTA	11

2.6.1	Opredelitev investitorja	11

2.6.2	Projektna dokumentacija in potrebna dovoljenja	12

2.6.3	Izbor izvajalcev del	12

2.6.4	Izvedba projekta	13

2.6.5	Spremljanje izvedbe in obveščanje investitorjev	13

2.6.6	Upravljavci objektov in naprav	13

2.7	POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA	14

2.7.1	Predmet projekta	14

2.7.2	Opis projekta	14

2.7.3	Vrednost investicije	15

2.7.4	Dinamika izvedbe in vrednost investicije v tekočih cenah	15

2.7.5	Viri financiranja	16

2.7.6	Prikaz rezultatov izračuna upravičenosti investicije	17

2.7.7	Učinki projekta	18

3	analiza obstoječega stanja	19

3.1	Demografski podatki	19

3.2	POVPRAŠEVANJE	20

3.2.1	Obstoječe prispevno območje	20

3.2.2	Obstoječi obseg dejavnosti in opremljenost sistema	21

3.3	ocena potreb	22

4	tehnično – tehnološki del	24

4.1	obseg faze a1	24

4.1.1	Odvajanje	24

4.1.2	Čiščenje	28

4.1.3	Vodooskrba	29

5	analiza zaposlenih	31

6	OCENA VLAGANJ	32

7	analiza lokacije	34

8	analiza vplivov na okolje	37

9	terminski plan izvedbe investicije IN DINAMIKA VLAGANJ	39

9.1	Terminski plan izvedbe	39

9.2	dinamika vlaganj	39

10	finančna konstrukcija – faza a1	42

11	IZRAČUN UPRAVIČENOSTI V EKONOMSKI DOBI	45

11.1	osnovne predpostavke finančne analize – VODOOSKRBA	45

11.2	osnovne predpostavke IN finančnA analizA – ČIŠČENJE IN ODVAJANJE ODPADNE VODE	48

11.3	finančnA analizA – neto denarni tok projekta	51

11.4	finančnA analizA – izračun deleža sofinanciranja eu	52

12	rizičnost, občutljivost in tveganje	54

12.1	Analiza vplivov na prihodke	54

12.2	Analiza vplivov na odhodke	54

12.3	Analiza vplivov spremembe investicijske vrednosti	54

12.4	Analiza tveganj	55

12.5	obremenitev uporabnikov	55

12.6	scenarij “narediti nič”	55

12.7	dodatni kriteriji – izboljšanje kakovosti okolja	55

13	ekonomska analiza	56

14	učinki investicije	59

KAZALO TABEL:

Tabela 2-1: Demografski in splošni podatki o občinah	11

Tabela 2-2: Vrednost investicije po občinah – stalne cene	15

Tabela 2-3: Vrednost investicije po letih v tekočih cenah v SIT	15

Tabela 2-4: Vrednost investicije po letih v tekočih cenah v €	15

Tabela 2-5: Vrednost investicije po občinah v tekočih cenah v 000 SIT	16

Tabela 2-6: Vrednost investicije po občinah v tekočih cenah v 000 €	16

Tabela 2-7: Viri financiranja projekta v 000 SIT	17

Tabela 2-8: Viri financiranja projekta v 000 €	17

Tabela 2-9: Predpostavke in rezultati finančne analize	17

Tabela 2-10: Rezultati ekonomske analize	18

Tabela 3-1: Površina, prebivalci in gostota poseljenosti po občinah podravske regije, ki so investitorice v obravnavanem projektu	20

Tabela 4-1: Pregled investicij odvajanja odpadnih voda – faza A1	24

Tabela 4-2: Pregled investicij čiščenja odpadnih voda po ČN – faza A1	28

Tabela 4-3: Pregled investicij čiščenja odpadnih voda po občinah – faza A1	28

Tabela 4-4: Pregled investicij vodooskrbe – faza A1	30

Tabela 5-1: Pregled števila zaposlenih	31

Tabela 6-1: Struktura investicij po obsegu in lokaciji – faza A1 – stalne cene	33

Tabela 6-2: Struktura investicij po dejavnosti in lokaciji – faza A1 – stalne cene	33

Tabela 9-1: Vrednost in dinamika priznanih stroškov investicije (brez predhodnih del)	40

Tabela 9-2: Vrednost investicije Občina Gorišnica – stalne cene	40

Tabela 9-3: Vrednost investicije Občina Hajdina – stalne cene	40

Tabela 9-4: Vrednost investicije Občina Kidričevo – stalne cene	41

Tabela 9-5: Vrednost investicije Občina Ptuj – stalne cene	41

Tabela 9-6: Vrednost investicije Občina Starše – stalne cene	41

Tabela 9-7: Vrednost investicije po občinah – prikaz s podražitvami v SIT	41

Tabela 9-8: Vrednost investicije po občinah – prikaz s podražitvami v €	41

Tabela 10-1: Plan financiranja tekoče cene – faza A1 v 000 SIT	42

Tabela 10-2: Plan financiranja tekoče cene – faza A1 v 000 €	43

Tabela 10-3: Viri financiranja in dinamika financiranja v SIT in v €	43

Tabela 10-4: Vrednost investicije po občinah v 000 SIT	44

Tabela 10-5: Vrednost investicije po občinah v 000 €	44

Tabela 13-1: Ekonomski tok projekta	58

KAZALO SLIK:

Slika 1: Situacija projekta v prostoru	34

Slika 2: Prostorski prikaz vodovarstvenih območij virov pitne vode z razdelitvijo na kategorije vodovarstvenih pasov – območja Natura 2000 (vir: NV Atlas, MOP – Arso)	35

Slika 3: Ekološko pomembna območja (EPO) (vir: NV Atlas, MOP – Arso)	36

# POVZETEK PREDHODNO IZDELANE INVESTICIJSKE DOKuMENTACIJE

## Izdelana investicijska dokumentacija

Do sedaj je bila v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja za objekte in naprave javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS št. 115/2002) izdelana naslednja investicijska dokumentacija:

|  | Izdelana in potrjena | Datum |
| --- | --- | --- |
| Vrsta dokumentacije | dokumentacija | izdelave |
| Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) | X | 18.2.2004 |
| Predinvesticijska zasnova (PIZ) | X | 28.4.2005 |
| Investicijski program (IP) |  | 24.4.2006 |

Občinski sveti vseh sodelujočih občin so oba dokumenta DIIP in PIZ predhodno obravnavali in potrdili. S tem so podali soglasje k obravnavanemu obsegu investicij ter potrdili predlagano varianto izvedbe ter faznost izvedbe investicij. S potrditvijo dokumentov so vse občine potrdile predlagano strukturo investicij ter virov financiranja ter v tem kontekstu potrdile prijavo projekta na MOP in v Bruselj za pridobitev nepovratnih sredstev kohezijskega sklada EU. V ta namen je bila izdelana prijava projekta ter študija izvedljivosti projekta.

Odločba komisije EU o odobritvi pomoči iz Kohezijskega sklada EU številka 2005 SI 16 C PE 003 je bila potrjena dne 20.12.2005.

## Povzetek dokumenta identifikacije investicijskega projekta (diip)

V februarju 2004 je bil izdelan Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP). Izdelani dokument je temeljil na opredelitvi možne rešitve »Varovanja in izboljšanja kakovosti podzemne vode ter zagotavljanje boljše in varne oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo v Podravju«. Osnovni dolgoročni cilj regijskega pristopa je tako uvedba sistema ravnanja z odpadno vodo po sodobnih načelih v skladu s stanjem tehnike in stroke na območjih vseh občin podpisnic.

V DIIP je bila podana ugotovitev, da je možno predhodno opredeljen cilj realizirati z regionalnim pristopom in realizacijo celovite rešitve za zaščito kakovosti podzemne vode Dravskega in Ptujskega polja, v katero je vključena:

- rekonstrukcija in tehnološka nadgradnja obstoječe Čistilne naprave Ptuj,

- širitev ter izboljšava kanalizacijskega omrežja, ki gravitira na Čistilno napravo Ptuj,

- graditev oz. izgradnja manjših lastnih kanalizacijskih sistemov, ki ne bodo povezani na ptujskega (kanalizacijski cevovodi in manjše čistilne naprave),

- sanacijo in obnovo vodovodov.

Lokacija in obseg izvedbe posameznih sklopov projekta sta bila v DIIP predvidena v naslednjem obsegu:

a) Odvajanje in čiščenje odpadne vode

Mestna občina Ptuj

V Mestni občini Ptuj je predvidena dograditev obstoječega omrežja s posameznimi manjkajočimi odseki kanalov ter ureditev odvajanja odpadnih voda z ustreznimi razbremenilniki, zadrževalnimi bazeni deževnih voda na območju obstoječega mešanega kanalizacijskega sistema. V Mestni občini Ptuj je predvideno odvajanje odpadnih voda na treh področjih. Na dveh področjih je potrebno na novo urediti odvajanje odpadnih voda (desni in levi breg Drave), tretje področje, kjer  je obravnavan del obstoječega javnega kanalizacijskega sistema, pa je potrebno rekonstruirati.

Obstoječa CČN Ptuj se bo zaradi nedoseganja zakonsko zahtevanih mejnih vrednosti za izpuste iz komunalnih in skupnih čistilnih naprav (ni čiščenja dušika in fosforja) in zaradi iztrošenosti nekaterih obstoječih objektov in vse opreme ponovno rekonstruirala.

Občina Kidričevo

V sklopu odvajanja odpadnih voda na območju občine Kidričevo je predvideno javno kanalizacijsko omrežje (s potrebnimi črpališči) za odvajanje odpadnih voda iz gospodinjstev za naselja Kungota pri Ptuju, Kidričevo, Strnišče, Njiverce, Apače, Lovrenc na Dravskem polju, Župečja vas, Pleterje, Mihovce, Dragonja vas in Starošince. Upoštevano je že izgrajeno javno kanalizacijsko omrežje v naseljih Kidričevo, Njiverce, Apače in Kungota pri Ptuju. Predviden je ločen sistem odvodnje, z odvodnjo komunalnih odpadnih voda iz gospodarskih subjektov v občini predvsem v občini Kidričevo – Talum ipd. Odvodnja padavinskih voda na območju občine Kidričevo ni predmet obdelave.

Občina Starše

Predvideno odvajanje odpadnih voda v območju občine Starše zajema javno kanalizacijsko omrežje (s potrebnimi črpališči) za odvajanje komunalnih odpadnih voda iz gospodinjstev za naselja Loka, Rošnja, Starše, Marjeta na Dravskem polju, Trniče in Brunšvik. V naseljih Zlatoličje in Prepolje je kanalizacija izvedena. S projektom je predviden ločen sistem odvodnje, odvodnja padavinskih voda na območju občine Starše ni predmet obdelave.

Občina Hajdina

Odvajanje odpadnih voda predvideva javno kanalizacijsko omrežje (s potrebnimi črpališči) za odvajanje odpadnih voda iz gospodinjstev za naselja Draženci, Gerečja vas, Hajdoše, Skorba, Slovenja vas, Spodnja Hajdina in Zgornja Hajdina. Predviden je ločen sistem odvodnje, odvodnja padavinskih voda na območju občine Hajdina ni predmet obdelave.

Občina Videm

V sklopu odvajanja odpadnih voda na območju občine Videm je predvideno javno kanalizacijsko omrežje (s potrebnimi črpališči) za odvajanje odpadnih voda iz gospodinjstev za naselja Trnovec, Sela, Barislovci, Lancova vas, Jurovci, Tržec, Videm, Pobrežje in nižinskega dela Dravinskega vrha, po potrebi tudi v naseljih Popovci in Pristava. Predviden je ločen sistem odvodnje, odvodnja padavinskih voda na območju občine Videm ni predmet obdelave.

Občina Markovci

Predvideno odvajanje odpadnih voda v območju občine Markovci zajema javno kanalizacijsko omrežje (s potrebnimi črpališči) za odvajanje komunalnih odpadnih voda iz gospodinjstev za naselja Borovci, Bukovci, Markovci, Nova vas pri Markovcih, Prvenci, Sobetinci, Stojnci, Strelci in Zabovci. Predviden je ločen sistem odvodnje, odvodnja padavinskih voda na območju občine Markovci ni predmet obdelave.

Občina Gorišnica

Odvajanje odpadnih voda predvideva javno kanalizacijsko omrežje (s potrebnimi črpališči) za odvajanje odpadnih voda iz gospodinjstev za naselja Cunkovci, Formin, Gajevci, Gorišnica, Mala vas, Moškanjci, Muretinci, Placerovci, Zagojiči in Zamušani. Predviden je ločen sistem odvodnje, odvodnja padavinskih voda na območju občine Gorišnica ni predmet obdelave.

Celotno obravnavano območje Dravskega in Ptujskega polja je bilo za potrebe variantne obravnave optimalnih rešitev kanaliziranja in čiščenja odpadne vode razdeljeno v štiri območja glede na razporeditev vodotokov in glede na konfiguracijo terena.

Območja so:

- območje I:	ob Dravi in kanalu HE Zlatoličje (gorvodno od Ptujskega jezera),

- območje II:	Mestna občina Ptuj,

- območje III:	ob Polskavi in Dravinji,

- območje IV:	med Pesnico in Dravo ter ob kanalu HE Formin (dolvodno od

Ptujskega jezera).

b) Vodooskrba

Občina Kidričevo

V sklopu vodooskrbe območja občine Kidričevo je predvidena zamenjava cevi po naselju Kidričevo in v Apačah. Predvidena je izgradnja in avtomatizacija štirih vodovodnih vozlišč na območju občine Kidričevo (Kungota pri Ptuju, Župečja vas, Kidričevo in Apače), z modemskim prenosom podatkov v nadzorni center Skorba. Ravno tako je predvidena izgradnja povezovalnega cevovoda vodovodnega omrežja, napajanega iz črpališča Šikole (Sl. Bistrica), z vodovodnim omrežjem, napajanim iz črpališča Skorba (Ptuj), z globinskim vodnjakom v Pleterjah. Predvidena je izgradnja globinskega vodnjaka globine ~ 200 m.

Občina Starše

Vodooskrba območja občine Starše zajema izgradnjo oziroma zamenjavo obstoječih vodovodnih cevi povezovalnega cevovoda Hajdina – Starše. Obstoječi cevovod DN 150 mm iz AC cevi in jeklenih cevi na mostu odvodnega kanala HE Zlatoličje se zamenja za cevovod DN 200 mm iz ustreznih materialov. Predvidena je izgradnja in avtomatizacija treh vodovodnih vozlišč (Starše, Trniče in občinska meja Starše – Kidričevo) in dveh revizijskih jaškov s kontinuiranim merjenjem tlaka (Loka in Marjeta na Dravskem polju), z modemskim prenosom podatkov v nadzorni center v Skorbi.

Občina Hajdina

Vodooskrba območja občine Hajdina – predvidena je izgradnja oz. zamenjava obstoječih vodovodnih AC cevi na območju občine Hajdina. Konkretno je predvidena izgradnja oz. zamenjava  AC cevi DN 200 mm v dolžini 4.500 m Skorba – Slovenja vas do občinske meje z občino Starše, AC cevi DN 200 mm v dolžini 1.100 m med Slovenjo vasjo in Gerečjo vasjo, AC cevi DN 150 mm v dolžini 1.100 m v naselju Gerečja vas in AC cevi DN 100 mm v dolžini 1.400 m v naselju Slovenja vas.

Mestna občina Ptuj

V sklopu vodooskrbe na območju Mestne občine Ptuj je predvidena izgradnja globinskega vodnjaka globine približno 200 m v Spuhlji. Predvidena je izgradnja in avtomatizacija šestih vodovodnih vozlišč na območju Mestne občine Ptuj, z modemskim prenosom podatkov v nadzorni center v Skorbi. Predvidena je izgradnja oz. zamenjava obstoječih vodovodnih AC cevi na območju Mestne občine Ptuj, in sicer AC cevi DN 300 mm od Pacinja do Zg. Velovleka v dolžini 3.136 m.

Občina Videm

Vodooskrba območja občine Videm zajema izgradnjo in avtomatizacijo dveh vodovodnih vozlišč na območju občine Videm. Ravno tako je predvidena izgradnja oziroma zamenjava obstoječih vodovodnih AC cevi na območju občine Videm: AC cevi DN 100 mm v dolžini 500 m v Lancovi vasi, zamenjava AC cevi DN 80 mm v dolžini 500 m v Vidmu in zamenjava AC cevi DN 150 mm v dolžini 2.000 m v Vidmu.

Občina Markovci

Vodooskrba območja občine Markovci –  predvidena je izgradnja in avtomatizacija dveh vodovodnih vozlišč na območju občine Markovci, z modemskim prenosom podatkov v nadzorni center v Skorbi.

Občina Gorišnica

Na območju občine Gorišnica je v sklopu vodooskrbe predvidena ureditev hidravličnih razmer v občini Gorišnica, ker je motena vodooskrba na območju naselij Moškanjci, Zamušani, Formin in Muretinci v konicah in v vročih dneh ter zaradi visokega tlaka (5 – 6 barov) v omrežju v nočnih urah, ko je poraba vode premajhna.

Predvideva se rešitev z izgradnjo vodohrana prostornine 200 m3 v Zamušanih ter reducirnih jaškov na treh lokacijah, in sicer v Moškanjcih, Forminu in Muretincih. Predvidena je tudi izgradnja povezovalnega cevovoda PEHD 160 mm dolžine 750 m med naseljema Cunkovci in Moškanjci.

V okviru DIIP smo ugotovili smotrnost izdelave Predinvesticijske zasnove, ki bo temeljila na  proučitvi možnih rešitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda na opredeljenih območjih (glede na konfiguracijo terena, razvejanost sistema in možnosti združevanja sistemov) ter možnih tehnoloških rešitvah za čiščenje odpadne vode na čistilnih napravah.

V času po izdelavi DIIP je prišlo do sprememb v dinamiki izvedbe in vrednosti investicije, ki so posledica:

- sprememb v strokovnih podlagah za oceno vrednosti investicije (idejni in PGD projekti),

- celovitejšega zajetja stroškov investicije (projektna dokumentacija in nadzor, oglaševanje).

Prišlo je tudi do sprememb v dinamiki izvedbe posameznih investicij. Projekt je bil deljen na dve fazi, ki predstavljata samostojni tehnološki celoti, izvajali pa se bosta zaporedno. Razlog je v različni dinamiki pripravljalnih aktivnosti na posameznih odsekih trase.

Te spremembe smo upoštevali pri izdelavi predinvesticijske zasnove in investicijskega programa.

## Povzetek PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE projekta (pIZ)

V letu 2005 je bila izdelana PIZ. Na podlagi strokovnih mnenj projektantov in recenzentov idejnih zasnov je bil izdelan predlog optimalnih celovitih projektnih rešitev, ločeno na posameznem segmentu projekta. Obravnavane so bile različne možnosti in variante izvedbe. Investicije so bile prikazane po občinah glede na dogovorjene kriterije delitve investicijskih stroškov med občinami investitoricami. Prav tako smo prikazali ločeno tisti del, ki zadošča  postavljenim kriterijem za sofinanciranje kohezijskega sklada in del, ki ga financirajo občine same oz. z drugimi viri sredstev.

Celoten projekt je bil zastavljen fazno. Investicije smo prikazali po tehnološko zaključenih fazah glede na predvideno dinamiko izvajanja celovitega projekta, in sicer:

- faza A1 vključuje  investicije, ki izpolnjujejo kriterije za sofinanciranje kohezijskega sklada I. faza,

- faza A2 vključuje  investicije, ki izpolnjujejo kriterije za sofinanciranje kohezijskega sklada II. faza (2007-2010),

- faza B vključuje investicije, ki se bodo izvajale sočasno ali zaporedno s fazo A in ne izpolnjujejo kriterijev za sofinanciranje kohezijskega sklada (možnost pridobitev sredstev iz strukturnih skladov EU).

Tehnični parametri investicij, ki se bodo izvajale v obdobju 2007-2017, so naslednji:

| Dejavnost/faza | A1 2006-2010 | A2 2007-2010 | B1 2007-2010 | B2 2007-2017 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odvajanje odpadne vode |  |  |  |  |  |
| kanalizacija (m) | 52.040 | 21.826 | 27.349 | 137.160 | 238.375 |
| črpališča (št.) | 27 | 9 | 5 | 17 | 58 |
| vakuumska postaja | 2 | 1 |  | 3 | 6 |
| zbiralni bazen |  | 4 |  |  | 4 |
| stroški investicije v 000 € | 12.170,51 | 6.670,71 | 5.563,62 | 30.788,06 | 55.192,91 |

| Dejavnost/faza | A1 2006-2010 | A2 2007-2010 | B1 2007-2010 | B2 2007-2017 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Čiščenje odpadne vode |  |  |  |  |  |
| ČN Ptuj (PE) | 68.000 |  |  |  | 68.000 |
| ČN Kidričevo (PE) | 8.500 |  |  |  | 8.500 |
| ČN Gorišnica (PE) | 2.100 |  |  |  | 2.100 |
| ČN Formin (PE) |  | 3.500 |  |  | 3.500 |
| ČN Markovci (PE) |  |  |  | 1.200 | 1.200 |
| ČN Nova vas (PE) |  |  |  | 500 | 500 |
| ČN Zagojiči (PE) |  |  |  | 1.100 | 1.100 |
| ČN Videm (PE) |  |  |  | 3.100 | 3.100 |
| SKUPAJ (PE) | 78.600 | 3.500 |  | 5.900 | 88.000 |
| stroški investicije v 000 € | 13.380,13 | 824,72 | - | 1.929,15 | 16.134,00 |

| Dejavnost/faza | A1 2006-2010 | A2 2007-2010 | B1 2007-2010 | B2 2007-2017 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodooskrba |  |  |  |  |  |
| cevovodi (m) | 19.948 | 6.496 |  | 6.049 | 32.493 |
| vodohran | 1 |  |  |  | 1 |
| globinski vodnjak | 1 | 1 |  |  | 2 |
| črpališča |  | 2 |  |  | 2 |
| stroški investicije v 000 € | 4.843,02 | 4.533,49 | - | 1.560,44 | 10.936,95 |
| SKUPAJ |  |  |  |  |  |
| stroški investicije v 000 € | 30.393,66 | 12.028,92 | 5.563,62 | 34.277,65 | 82.263,86 |

V celotni investiciji bodo zgrajeni naslednji kanalizacijski sistemi (skupna dolžina 238.375 m) z objekti:

|  | INVESTICIJE KANALIZACIJSKI SISTEMI | enota | Faza A1 | Faza A2 | Faza B | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SISTEM 1 BOROVCI ZAGOJIČI | m | 0 | 0 | 13.387 | 13.387 |
| 2 | SISTEM 2 MOŠKANJCI-GORIŠNICA-ZAMUŠANI | m | 3.760 | 0 | 12.746 | 16.506 |
| 3 | SISTEM 3 BUKOVCI-FORMIN | m | 0 | 12.542 | 18.943 | 31.485 |
| 4 | SISTEM 4.1 ZABOVCI-MARKOVCI | m | 0 | 0 | 8.376 | 8.376 |
| 5 | SISTEM 4.2. NOVA VAS | m | 0 | 0 | 2.944 | 2.944 |
| 6 | SISTEM 5 MESTO PTUJ | m | 0 | 9.284 | 24.757 | 34.041 |
| 7 | SISTEM 6 LANCOVA VAS VIDEM | m | 0 | 0 | 30.972 | 30.972 |
| 8 | SISTEM 7 ŠIKOLE KIDRIČEVO APAČE | m | 20.560 | 0 | 16.273 | 36.833 |
| 9 | SISTEM 8 STARŠE | m | 11.276 | 0 | 13.228 | 24.504 |
| 10 | SISTEM 9 HAJDINA | m | 16.444 | 0 | 22.883 | 39.327 |
|  | SISTEM |  | 52.040 | 21.826 | 164.509 | 238.375 |

Naknadno se je Občina Videm odločila, da bo določene investicije v svoji občini izvedla prej kot pa je bilo načrtovano v prvotnem projektu in obdelano v Predinvesticijski zasnovi, ki so jo obravnavale ostale občine. Spremembe so bile v dogovoru z MOP. Investicije na področju vodooskrbe ostajajo nespremenjene; do sprememb je prišlo na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

Občina se je odločila, da ČN Videm, ki je bila prvotno načrtovana v fazi B2 in se nanaša na sistem čiščenja, izvede v fazi A2, kar pomeni, da bo kandidirala za kohezijska sredstva. Sistem odvajanja odpadnih voda oz. kanalizacije je bil prvotno načrtovan v fazi B2, ko naj bi se zgradil Sistem 6 Lancova vas – Videm. Občina se je kasneje odločila, da se v tej fazi del investicije vseeno izvede, del pa v fazah A2 in B1.

V času po izdelavi predinvesticijske zasnove ni prišlo do sprememb, ki bi vplivale na nastop odmikov od izhodišč, zastavljenih v predinvesticijski zasnovi.

# uvod in povzetek

## IZHODIŠČA

Aluvialne doline v Sloveniji, kamor sodi tudi Dravsko polje v trikotniku Maribor – Kidričevo – Ptuj ter Ptujsko polje severno od reke Drave pod Ptujem, imajo neprecenljivo vrednost kot zaloge pitne vode.

Oskrbo prebivalstva s pitno vodo v Republiki Sloveniji v večini področij pokrivajo vodni viri podzemnih voda, razen na kraško-obalnem področju, kjer sisteme oskrbe prebivalstva s pitno vodo oskrbujejo površinske vode krasa. Okoli 85 % prebivalstva je priključenih na javne sisteme oskrbe prebivalstva s pitno vodo, 12 % se oskrbuje z vodo iz zasebnih vodnjakov, 2 % iz zajetij s kapnico in 1 % iz drugih virov. Približno 47 % celotne načrpane pitne vode uporabljajo gospodinjstva, 39 % industrija in proizvodni sektor, medtem ko je 8 % namenjenih živinorejskim farmam, 5 % turizmu in 1 % za vse druge potrebe.

Kakovost vodnih virov za oskrbo prebivalstva s pitno vodo po rednih zdravstvenih ocenah primernosti virov za pitno vodo v večini ogrožajo urbana poselitev z gospodarskimi dejavnostmi, industrijo, kmetijstvom in turizmom ter ostalimi dejavnostmi, ki se razteza na površini vseh podzemnih vodonosnikov. Glavni onesnaževalci so neurejene komunalne odpadne vode urbanih naselij in razdrobljene poselitve slovenskega podeželja, kmetijstvo (poljedelstvo, živinoreja) in neustrezno urejena komunalna odlagališča odpadkov. Za Republiko Slovenijo je značilna specifično razdrobljena poselitev (več kot 6.500 naselij).

Stanje podtalnice glede potreb in primernosti za oskrbo prebivalstva s pitno vodo je sledeče:

- pomanjkanje pitne vode v sušnem obdobju na vodo-deficitarnih območjih,

- izgube zaradi slabega vzdrževanja vodovodnih omrežij – zniževanje izgub na gospodarsko sprejemljivo raven je pogosto enakovredno dodatnemu vodnemu viru,

- izvajanje ukrepov varovanja virov pitne vode: več kot polovica javnih vodovodnih omrežij nima določenih vodovarstvenih območij z ustreznimi režimi upravljanja, poleg tega se  taka območja tudi ne nadzorujejo,

- stanje kakovosti pitne vode: kakovost podtalnice in ostalih virov se ne izboljšuje in najbolj ogroženi so viri podzemnih voda aluvialnih dolin z intenzivno kmetijsko dejavnostjo in razdrobljeno poselitvijo in kraški izviri, prisotno je tako kemično (pesticidi, nitrati) kot mikrobiološko (koliformne bakterije) onesnaževanje,

- zagotavljanje stalnih in standardiziranih meritev na območjih vodnih virov podtalnice,

- oskrba z vodo izrablja le vire podtalnice tako za procesne dejavnosti kot v industriji in kmetijstvu, namesto rabe prečiščenih vod po koncu procesov (zaprti procesni krog porabe in čiščenje voda) ali površinskih voda.

## CILJI PROJEKTA

V pripravo in izvedbo projekta »Celovito varovanje vodnih virov in oskrba prebivalstva s pitno vodo Ptujskega polja (dograditev sistema odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda ter sanacija izgub vode v sistemu oskrbe z vodo območij poselitve Ptujskega polja)« je vključenih 7 občin, lociranih na površini ptujske podtalnice, ki so podpisale pogodbo o skupnem reševanju problema varovanja in smotrne rabe vodnih virov podtalnice Dravsko-Ptujskega polja. Skladno z Nacionalnim programom varstva okolja in Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, ob upoštevanju smernic evropske zakonodaje na tem področju (vključno z Water Framework Directive), prenesene v slovenski pravni red, se na področju vodnega telesa podtalnice Dravsko-Ptujskega polja s tem projektom celovito, tehnično-ekonomsko optimalno rešuje komunalno onesnaženje območij poselitve na površini podtalnice. Stanje se rešuje z dograditvijo in izgradnjo kanalskega sistema vseh območij poselitve; optimirajo se razmere v sistemu oskrbe z vodo ptujskega vodovoda z zamenjavo dotrajanih odsekov omrežja; dogradi se avtomatizacija sistema.

Regionalni projekt Zaščita kakovosti podtalnice Dravskega in Ptujskega polja je uvrščen tudi v Regionalni Razvojni Program (RRP) statistične regije Podravje. Predlagan projekt spada v Glavni program I. na področju okolja, prostora in infrastrukture v strateškem delu RRP statistične regije Podravje, ki predvideva »Izboljšanje kakovosti bivalnega okolja«. Podprogram predvideva »Varovanje in izboljšanje kakovosti podzemne vode ter zagotavljanje boljše in varne oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo v Podravju«.

Strateški cilji podprograma:

- zagotovitev varne in zdravstveno ustrezne pitne vode za vse prebivalce regije,

- zagotovitev varnosti vodnih virov z izvedbo sanacijskih programov za zagotovitev dobrega kemijskega stanja voda,

- zagotovitev varne oskrbe z vodo vsem prebivalcem izven centralnega vodovodnega omrežja (omrežje in standardizacija ter sanacija lokalnih zajetij),

- zmanjšanje izgub vodovodnega omrežja ter zmanjšanje porabe pitne vode v gospodinjstvih (spodbujanje varčevanja),

- zamenjava azbestnih cevi,

- določitev ukrepov za primer izrednih razmer (nezmožnost oskrbe z vodo iz javnega vodovodnega sistema),

- izdelava programa interventnih ukrepov za zaustavitev ogrožanja kakovosti podzemnih voda in drugih pomembnih virov za oskrbo z vodo,

- vzpostavitev informacijskega sistema za spremljanje realizacije dolgoročnih programov, spremljanje stanja količin vode na vodnih virih in kakovosti oskrbe z vodo.

Osnovni dolgoročni cilj regijskega pristopa in investicije je uvedba sistema ravnanja z odpadno vodo po sodobnih načelih v skladu s stanjem tehnike in stroke na območjih vseh občin podpisnic. Končni cilj investicije je tako prispevek k varovanju okolja.

## Strokovne podlage

Za izdelavo investicijskega projekta smo uporabili predhodno izdelano tehnično dokumentacijo na nivoju idejnih projektov in delno PGD dokumentacije in že izdelano investicijsko dokumentacijo – DIIP, PIZ, Feasibility study.

Glede na to, da bo v času izvajanja investicije Slovenija že vstopila v euro območje, smo vse vrednosti, razen plana financiranja (ki je tudi v SIT), podali v €.

## Opis upoštevanih variant ter izbor optimalne variante

Variante so bile obdelane v idejnih tehnično tehnoloških podlagah ter v PIZ, ki so jih investitorji že obravnavali in potrdili optimalno varianto, ki je predmet investicijskega programa.

## Navedba odgovornih oseb za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije ter za izvedbo projekta

Osebe oziroma službe, pooblaščene in odgovorne za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije ter za izvedbo investicije so:

| Naročnik in izvajalec gospodarske javne službe Izdelava projektne dokumentacije: Soizvajalec: Izdelava investicijske dokumentacije: | Komunalno podjetje Ptuj d.d. mag. Jernej Šömen, univ.dipl.inž., vodja projekta Inštitut za ekološki inženiring d.o.o. Maribor dr. Uroš Krajnc, univ.dipl.inž.gradb. Hidroinženiring Ljubljana Aleš Zalar, inž.kem. Razvojni center Inženiringi Celje d.o.o. Karmen Jurko, univ.dipl.ekon. Staša Varšek, univ.dipl.ekon. |
| --- | --- |

## ORGANIZACIJA IZVEDBE PROJEKTA

### Opredelitev investitorja

V projekt so kot investitorji vključene naslednje občine:

Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj;

Občina Hajdina, Zg. Hajdina 45, 2288 Hajdina;

Občina Gorišnica, Gorišnica 54, 2272 Gorišnica;

Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci;

Občina Kidričevo, Ul. Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo;

Občina Videm, Videm pri Ptuju 42, 2284 Videm pri Ptuju;

Občina Starše, Starše 93, 2205 Starše.

Tabela 2-1: Demografski in splošni podatki o občinah

| Naselje | Prebivalstvo | Gospodinjstva | Družine | Stavbe s stanovanji | Stanovanja | Površina v km2 | Površina v ha | Št. preb./ha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | skupaj | povprečna velikost |  |  | skupaj | povprečno na stavbo s stanovanji |  |  |  |
| SLOVENIJA | 1.964.036 | 685.023 | 2,8 | 555.945 | 463.029 | 777.772 | 1,7 | 20.273 | 2.021.218 | 0,97 |
| PTUJ | 23.242 | 8.303 | 2,8 | 6.780 | 5.288 | 9.184 | 1,7 | 66,7 | 6.650 | 3,50 |
| GORIŠNICA | 5.822 | 1.851 | 3,1 | 1.614 | 2.418 | 2.657 | 1,1 | 61,2 | 6.102 | 0,95 |
| MARKOVCI | 3.798 | 1.189 | 3,2 | 1.113 | 1.144 | 1.303 | 1,1 | 29,8 | 2.971 | 1,28 |
| VIDEM | 5.283 | 1.752 | 3,0 | 1.477 | 2.237 | 2.411 | 1,1 | 80,2 | 7.996 | 0,66 |
| HAJDINA | 3.492 | 1.168 | 3,0 | 1.026 | 1.134 | 1.283 | 1,1 | 21,6 | 2.154 | 1,62 |
| KIDRIČEVO | 6.502 | 2.225 | 2,9 | 1.908 | 1.693 | 2.336 | 1,4 | 71,5 | 7.129 | 0,91 |
| STARŠE | 3.955 | 1.325 | 3,0 | 1.194 | 1.153 | 1.450 | 1,3 | 34,0 | 3.390 | 1,17 |
| SKUPAJ | 52.094 | 17.813 | 2,9 | 15.112 | 15.067 | 20.624 | 1,4 | 365,0 | 36.391 | 1,43 |

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002

Dejavnost in organiziranost investitorjev je opredeljena v skladu z veljavno zakonodajo. Ena izmed zakonsko opredeljenih nalog občin je tudi skrb za zagotavljanje obveznih gospodarskih javnih služb, med njimi oskrba z vodo ter odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda. V skladu z zakonom o javnih gospodarskih službah je celotna komunalna infrastruktura prešla v last občin, za upravljanje s komunalno infrastrukturo pa so občine pooblastile javna podjetja. Občine, sodelujoče pri projektu, so s sklepi o izvajanju dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda kot obvezne javne službe sklenile, da to dejavnost izvaja Komunalno podjetje Ptuj d.d. ter Javno komunalno podjetje Nigrad d.d. Maribor za Občino Starše.

Predvidena sredstva za izvedbo obravnavane investicije bodo zagotovljena:

- z lastnimi sredstvi – občinski proračuni, uporabniki,

- s takso za obremenjevanje voda,

- s soudeležbo državnega proračuna,

- s soudeležbo kohezijskega sklada EU.

V skladu z zakonom o javnih gospodarskih službah je celotna komunalna infrastruktura prešla v last občin, za upravljanje s komunalno infrastrukturo pa so občine pooblastile javna podjetja, organizirana kot delniške družbe.

### Projektna dokumentacija in potrebna dovoljenja

Investitor bo zagotovil izdelavo projektne dokumentacije za razpis. Gradbeno dovoljenje bo na podlagi PGD projektov pridobil izbrani izvajalec del.

Za to investicijo je bila dosedaj izdelana naslednja investicijska dokumentacija:

- dokument identifikacije investicijskega projekta,

- predinvesticijska zasnova.

Glede na to, da je predvideno financiranje izvedbe tega projekta tudi z evropskimi sredstvi (kohezijski sklad), je bila ta projekt izdelana tudi študija izvedljivosti (Feasibility study, Cost – benefit analiza).

Investicijski program temelji na izbrani varianti ter na ocenjeni vrednosti investicije, virih financiranja ter učinkih poslovanja, ki so predlagani v okviru študije izvedljivosti.

### Izbor izvajalcev del

Postopke za izbor izvajalcev projektne in investicijske dokumentacije sta v skladu z dobljenimi pooblastili izvedla Mestna občina Ptuj in Komunalno podjetje Ptuj. Vsi postopki za izbor izvajalcev teh storitev so bili opravljeni na podlagi določil Zakona o javnih naročilih.

Izbor izvajalcev za izvedbo projekta (gradbena dela in oprema) bo opravljen na podlagi določil Zakona o javnih naročilih. Natečaj bo pripravljen na podlagi projektov za razpis.

Natečaj za izbor izvajalcev del bo mednarodni. Kriteriji za izbor izvajalcev del bodo opredeljeni v razpisni dokumentaciji. Izbor izvajalca del bo opravila komisija, ki jo bo imenoval investitor.

Izbrani izvajalec bo moral zagotoviti:

- projektiranje (izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo),

- pridobiti gradbeno dovoljenje,

- zgraditi objekte in sisteme,

- poizkusno obratovanje in potrebno šolanje delavcev (prevzem bo opravljen na podlagi doseganja zahtevanih tehnološko-tehničnih parametrov).

### Izvedba projekta

Investitor bo zagotovil:

- strokovni nadzor nad izvedbo del,

- izvedbo aktivnosti oglaševanja in predstavitev projekta v javnosti,

- finančni nadzor nad potekom investicije.

Strokovni nadzor nad izvedbo gradbenih del in montažo opreme bo zagotovil investitor z izbranim izvajalcem nadzora. Izvajalca nadzora bo investitor izbral na podlagi izvedbe postopkov, skladnih z Zakonom o javnih naročilih. Finančni nadzor nad potekom investicije bo izvajal vodja izvedbe projekta, ki ga bo imenoval investitor.

### Spremljanje izvedbe in obveščanje investitorjev

Vodja projekta bo zadolžen za spremljanje izvedbe projekta. O izvedbi projekta bo vodja projekta poročal pristojnim službam investitorjev.

### Upravljavci objektov in naprav

Po zaključku investicije bodo vsi objekti in naprave predani v upravljanje obstoječemu izvajalcu javne gospodarske službe ali izvajalcu, ki bo določen na podlagi veljavnih predpisov.

Upravljavec objektov in naprav bo dolžan zagotoviti vse pogoje za začetek rednega obratovanja projektov (zaposlitev delavcev, usposobitev za delo v obratih in obratna sredstva za začetek obratovanja).

## POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

### Predmet projekta

Naziv projekta:		Zaščita kakovosti podtalnice Dravskega in Ptujskega polja

Sektor: 			Okolje / Vodooskrba, odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Opis projekta:			dograditev in izgradnja kanalizacijskega sistema, rekonstrukcija

CČN Ptuj in izgradnja lokalnih čistilnih naprav ter sanacija in dograditev vodovodnega sistema

Lokacija projekta:

država: 	Slovenija

regija:             Podravska regija

investitorji:	Mestna občina Ptuj,

Občina Hajdina,

Občina Gorišnica,

Občina Markovci,

Občina Kidričevo,

Občina Videm,

Občina Starše.

Vplivno področje projekta:    posredni učinki projekta: 320.000 prebivalcev regije,

neposredni učinki projekta: 70.000 prebivalcev vodooskrbnega sistema in 52.000 prebivalcev kanalizacijskega sistema

### Opis projekta

Celoten projekt bo izveden v severovzhodnem delu Slovenije v Podravski regiji. Osredotoča se na zaščito podzemne vode, odvodnjo in čiščenje odpadnih voda ter oskrbo z vodo. Vključen je tako v regionalni razvojni program Podravske regije kot v Nacionalni strateški okvir za okolje.

Namen projekta je preprečitev nadaljnjega onesnaževanja reke Drave, ki je sprejemnik odpadnih voda na območju in obsežna zaščita vodnih virov podtalnice Ptujskega polja. Projekt vključuje gradbena dela na kanalizacijskih sistemih, čistilnih napravah za odpadne vode ter obnovo sistema za oskrbo z vodo.

V okviru projekta bodo izvedena naslednja dela:

| Investicija | enota | količina |
| --- | --- | --- |
| Kanalizacijski sistemi | km | 52,2 |
| Črpališča | št. | 27 |
| Vakuumske postaje | št. | 2 |
| Obnova in izgradnja vodovoda | km | 19,9 |
| Vodni zbiralnik | št. | 1 |
| Globinski vodnjak | št. | 1 |
| ČN Ptuj – obnova in nadgradnja – 68.000 PE | št. | 1 |
| ČN Kidričevo – novogradnja – 8.500 PE | št. | 1 |
| ČN Gorišnica – novogradnja – 2.100 PE | št. | 1 |

### Vrednost investicije

Vrednost investicije je naslednja:

Tabela 2-2: Vrednost investicije po občinah – stalne cene

|  | Gorišnica | Hajdina | Kidričevo | Ptuj | Starše | Skupaj v SIT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodooskrba | 178.975.101 | 404.187.507 | 518.138.814 | 0 | 44.496.888 | 1.145.798.309 |
| Čiščenje | 202.020.000 | 138.364.718 | 443.066.892 | 2.279.217.870 | 155.932.416 | 3.218.601.895 |
| Odvajanje - kanali | 240.570.011 | 862.509.109 | 1.211.538.162 | 19.011.044 | 555.320.269 | 2.888.948.597 |
| Skupaj | 621.565.113 | 1.405.061.333 | 2.172.743.868 | 2.298.228.914 | 755.749.573 | 7.253.348.801 |

### Dinamika izvedbe in vrednost investicije v tekočih cenah

Investicija se bo izvajala v obdobju 2007-2010, in sicer:

Tabela 2-3: Vrednost investicije po letih v tekočih cenah v SIT

| Priznani stroški po letih v SIT | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradnja | 1.440.975.321 | 1.440.975.321 | 1.440.975.321 | 1.440.975.321 | 5.763.901.283 |
| Dokumentacija | 28.819.506 | 28.819.506 | 28.819.506 | 28.819.506 | 115.278.026 |
| Nadzor | 28.819.506 | 28.819.506 | 28.819.506 | 28.819.506 | 115.278.026 |
| Oglaševanje | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 | 50.000.000 |
| DDV | 302.222.867 | 302.222.867 | 302.222.867 | 302.222.867 | 1.208.891.467 |
| SKUPAJ stalne cene | 1.813.337.200 | 1.813.337.200 | 1.813.337.200 | 1.813.337.200 | 7.253.348.801 |
| Podražitve | 10.880.023 | 10.880.023 | 10.880.023 | 10.880.023 | 43.520.093 |
| SKUPAJ tekoče cene | 1.824.217.224 | 1.824.217.224 | 1.824.217.224 | 1.824.217.224 | 7.296.868.894 |
| Delež v % po letih | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |

Tabela 2-4: Vrednost investicije po letih v tekočih cenah v €

| Priznani stroški po letih v € | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradnja | 6.004.064 | 6.004.064 | 6.004.064 | 6.004.064 | 24.016.255 |
| Dokumentacija | 120.081 | 120.081 | 120.081 | 120.081 | 480.325 |
| Nadzor | 120.081 | 120.081 | 120.081 | 120.081 | 480.325 |
| Oglaševanje | 52.083 | 52.083 | 52.083 | 52.083 | 208.333 |
| DDV | 1.259.262 | 1.259.262 | 1.259.262 | 1.259.262 | 5.037.048 |
| SKUPAJ stalne cene | 7.555.572 | 7.555.572 | 7.555.572 | 7.555.572 | 30.222.287 |
| Podražitve | 45.333 | 45.333 | 45.333 | 45.333 | 181.334 |
| SKUPAJ tekoče cene | 7.600.905 | 7.600.905 | 7.600.905 | 7.600.905 | 30.403.620 |
| Delež v % po letih | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |

Tabela 2-5: Vrednost investicije po občinah v tekočih cenah v 000 SIT

|  | Gorišnica | Hajdina | Kidričevo | Ptuj | Starše | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodooskrba | 178.975 | 404.188 | 518.139 | 0 | 44.497 | 1.145.798 |
| Čiščenje | 202.020 | 138.365 | 443.067 | 2.279.218 | 155.932 | 3.218.602 |
| Odvajanje - kanali | 240.570 | 862.509 | 1.211.538 | 19.011 | 555.320 | 2.888.949 |
| Skupaj stalne cene | 621.565 | 1.405.061 | 2.172.744 | 2.298.229 | 755.750 | 7.253.349 |
| Podražitve | 3.729 | 8.430 | 13.036 | 13.789 | 4.534 | 43.520 |
| SKUPAJ tekoče cene | 625.295 | 1.413.492 | 2.185.780 | 2.312.018 | 760.284 | 7.296.869 |

Tabela 2-6: Vrednost investicije po občinah v tekočih cenah v 000 €

|  | Gorišnica | Hajdina | Kidričevo | Ptuj | Starše | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodooskrba | 746 | 1.684 | 2.159 | 0 | 185 | 4.774 |
| Čiščenje | 842 | 577 | 1.846 | 9.497 | 650 | 13.411 |
| Odvajanje - kanali | 1.002 | 3.594 | 5.048 | 79 | 2.314 | 12.037 |
| Skupaj stalne cene | 2.590 | 5.854 | 9.053 | 9.576 | 3.149 | 30.222 |
| Podražitve | 16 | 35 | 54 | 57 | 19 | 181 |
| SKUPAJ tekoče cene | 2.605 | 5.890 | 9.107 | 9.633 | 3.168 | 30.404 |

### Viri financiranja

Že vložena sredstva predstavljajo vrednost odkupljenih zemljišč in financiranja priprave projektne dokumentacije. To znaša skupaj za vseh sedem občin, ki sodelujejo v celotnem projektu zaščite kakovosti podtalnice Dravskega in Ptujskega polja, 339.797.846 SIT oz. 1.415.824 €. Ostale vire financiranja bo potrebno zagotavljati v obdobju 2007-2010.

Republika Slovenija je decembra 2005 prejela Odločbo Komisije z dne 19.12.2005 o odobritvi pomoči iz Kohezijskega sklada za projekt Celovito varovanje podtalnice Ptujskega polja – Faza I. v Republiki Sloveniji, 2005 SI 16 C PE 003. Investicija je vključena v NRP Republike Slovenije pod št. 2511-05-0007.

Tabela 2-7: Viri financiranja projekta v 000 SIT

|  | Gorišnica | Hajdina | Kidričevo | Ptuj | Starše | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodooskrba | 178.975 | 404.188 | 518.139 | 0 | 44.497 | 1.145.798 |
| Čiščenje | 202.020 | 138.365 | 443.067 | 2.279.218 | 155.932 | 3.218.602 |
| Odvajanje - kanali | 240.570 | 862.509 | 1.211.538 | 19.011 | 555.320 | 2.888.949 |
| Skupaj | 621.565 | 1.405.061 | 2.172.744 | 2.298.229 | 755.750 | 7.253.349 |
| Podražitve | 3.729 | 8.430 | 13.036 | 13.789 | 4.534 | 43.520 |
| SKUPAJ potrebna sredstva | 625.295 | 1.413.492 | 2.185.780 | 2.312.018 | 760.284 | 7.296.869 |
| Kohezija | 406.308 | 918.469 | 1.420.292 | 1.502.320 | 494.023 | 4.741.411 |
| Proračun RS | 156.272 | 353.257 | 546.266 | 577.815 | 190.009 | 1.823.620 |
| Občina | 62.714 | 141.766 | 219.222 | 231.883 | 76.253 | 731.838 |

Tabela 2-8: Viri financiranja projekta v 000 €

|  | Gorišnica | Hajdina | Kidričevo | Ptuj | Starše | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodooskrba | 746 | 1.684 | 2.159 | 0 | 185 | 4.774 |
| Čiščenje | 842 | 577 | 1.846 | 9.497 | 650 | 13.411 |
| Odvajanje - kanali | 1.002 | 3.594 | 5.048 | 79 | 2.314 | 12.037 |
| Skupaj | 2.590 | 5.854 | 9.053 | 9.576 | 3.149 | 30.222 |
| Podražitve | 16 | 35 | 54 | 57 | 19 | 181 |
| SKUPAJ potrebna sredstva | 2.605 | 5.890 | 9.107 | 9.633 | 3.168 | 30.404 |
| Kohezija | 1.693 | 3.827 | 5.918 | 6.260 | 2.058 | 19.756 |
| Proračun RS | 651 | 1.472 | 2.276 | 2.408 | 792 | 7.598 |
| Občina | 261 | 591 | 913 | 966 | 318 | 3.049 |

### Prikaz rezultatov izračuna upravičenosti investicije

Tabela 2-9: Predpostavke in rezultati finančne analize

| Sedanja vrednost stroškov investicije (000 €) | C | 27.745 |
| --- | --- | --- |
| sedanja vrednost neto prihodkov (000 €) | R | 9.243 |
| Stopnja sofinanciranja | r=(C-R)/C | 0,66 |
| Upravičeni stroški investicije – I. faza (000 €) | E | 30.394 |
| Nepovratna sredstva EU – Kohezijski sklad – I. faza (000 €) | G | 19.756 |
| FRR/C celotne investicije brez nepovratnih sredstev |  | -1,3 % |
| FRR/K z nepovratnimi sredstvi EU |  | 5,0 % |

Tabela 2-10: Rezultati ekonomske analize

| Neto sedanja vrednost (NSV): | 21.697.000 € |
| --- | --- |
| Ekonomska stopnja donosnosti (ERR): | 10,04 % |
| Stopnja koristi/stroški (BCR): | 1,33 |

### Učinki projekta

Investicija je okoljevarstvenega značaja.

Načrtovani cilji (zanesljiva oskrba območja s kvalitetno pitno vodo, sanacija stanja na področju izgub vodovodnega sistema in onesnaževanja podtalnice) bodo doseženi po izvedbi investicije v sistem oskrbe z vodo, odvajanje odpadnih voda in dograditev ter posodobitev ČN Ptuj in lokalnih ČN.

Na področju vodooskrbe je pomemben cilj zmanjšanje izgub vodovodnega sistema, ki znaša danes preko 50 % količin prodane pitne vode. Cilj je zmanjšanje izgub na evropski nivo (cca 20 – 25 %). S tem bo potrebno načrpati manj vode, kar pomeni pozitiven vpliv na rabo naravnih dobrin.

S čim boljšo in čim hitrejšo pokritostjo območja s primernimi kanalizacijskimi sistemi in povečanim obsegom čiščenja odpadnih voda se odpravlja ogroženosti podzemnih virov zdrave pitne vode. Zagotovi se ustreznejše varovanje in izboljšanje kakovosti podzemne vode ter boljša in varna oskrba z zdravstveno ustrezno pitno vodo v Podravju.

Izgradnja kanalizacijskih sistemov, ki bodo dovajali odpadne vode na rekonstruirano čistilno napravo Ptuj in novozgrajeni čistilni napravi Kidričevo in Gorišnica, bodo pomembno izboljšali kakovost podtalniceDravskega polja in Ptujskega polja, ki je vir pitne vode za regionalni vodovod Komunale Ptuj. Le-ta oskrbuje s pitno vodo regijo z okoli 70.000 prebivalci.

# analiza obstoječega stanja

## Demografski podatki

Podravje kot območje s posebnimi razvojnimi problemi

Stopnja razvitosti regij v Sloveniji je različna in manjša kot je teritorialna enota, na kateri jo merimo, večje razlike se kažejo. V skladu z 19. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur.l.RS 83/2003) so prednostne regije tiste, ki po vrednosti BDP/prebivalca oziroma stopnje brezposelnosti za več kot 20 % negativno odstopajo od državnega povprečja.

Podravje, še pred dvema desetletjema močna industrijska regija, je sedaj eno izmed območij z najresnejšimi gospodarskimi in socialnimi problemi v Sloveniji. Gospodarstvo regije, ki je še pred dobrim desetletjem slonelo na močni industriji in gradbeništvu, sta izguba vzhodnih in južnih trgov ter nenadna upočasnitev investicijske gradnje zelo prizadela. Regija je dobila tipične lastnosti starih industrijskih regij – kapital in znanje sta se umaknila, nova vanjo ne priteka sama od sebe. Gospodarska moč regije, merjena z BDP na prebivalca je v primerjavi z ostalimi slovenskimi regijami podpovprečna; leta 2002 je bila 16,1 % pod slovenskim povprečjem.

Že vrsto let je najbolj pereč problem Podravske regije visoka stopnja registrirane brezposelnosti, ki je najvišja v Sloveniji. V prvem polletju leta 2002 je stopnja registrirane brezposelnosti znašala 18 % in je za 6,4 odstotne točke presegala slovensko povprečje. Po letu 1997 se stopnja registrirane brezposelnosti sicer konstantno zmanjšuje, vendar ne v relativnem smislu. Podravska regija namreč že od leta 1997 presega slovensko povprečje za okoli 50 %. To se odraža tudi v stopnji zaposlenosti, ki sicer počasi raste, vendar je delovno aktivnega prebivalstva v Podravski regiji le okoli polovica, najmanj med statističnimi regijami. Zaradi nadpovprečno visoke stopnje brezposelnosti je celotno območje Podravske regije opredeljeno kot območje s posebnimi razvojnimi problemi. To kaže na izjemno težak socialno – ekonomski položaj te regije.

Podatki po občinah statistične regije Podravje kažejo:

- večina občin Podravja (razen obeh mestnih in nekaj primestnih) je opredeljenih kot ekonomsko šibka območja, ki pa se med seboj razlikujejo,

- stopnja brezposelnosti je v nekaterih občinah veliko višja od regijskega povprečja,

- večina občin je uvrščena med razvojno omejevana območja, nekatera zaradi narave, druga imajo omejene možnosti za kmetijsko dejavnost, območja ob meji s Hrvaško so razvojno omejena zaradi bližine meje.

Po letu 1981 je prebivalstvo regije stagniralo. V obdobju od leta 1981 do prve polovice leta 2000 je Podravska regija, poleg Pomurske, zabeležila največji padec mladega prebivalstva (do 14. leta). V strukturi prebivalstva po starostnih skupnih se, če primerjamo s slovenskim povprečjem, zmanjšuje delež mladega, povečuje pa delež starega prebivalstva. Regija ima tudi nadpovprečen delež kmečkega prebivalstva.

Podravska regija je tretja najgosteje naseljena statistična regija – povprečna gostota poselitve je 147 prebivalcev/km2 (gosteje sta poseljeni le Zasavska in Osrednjeslovenska regija). Najpogostejša naseljenost je v okolici mest Maribor in Ptuj, na območju Haloz in Slovenskih Goric pa je gostota prebivalstva pod slovenskim povprečjem.

Tabela 3-1: Površina, prebivalci in gostota poseljenosti po občinah podravske regije, ki so investitorice v obravnavanem projektu

|  | Površina | Prebivalci | Gostota | Indeks staranja prebivalstva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBČINA | km2 | SLO=100% | Skupaj* | SLO=100% | Preb./km2 | SLO=100 | Indeks | SLO=100 |
| Ptuj | 67 | 0,3 | 24.085 | 1,2 | 361 | 368 | 85,2 | 92,8 |
| Gorišnica | 61 | 0,3 | 6.064 | 0,3 | 99 | 101 | 83,6 | 91 |
| Markovci | 30 | 0,1 | 3.947 | 0,2 | 132 | 135 | 82,4 | 89,7 |
| Videm | 80 | 0,4 | 5.600 | 0,3 | 70 | 71 | 80,2 | 87,3 |
| Hajdina | 22 | 0,1 | 3.674 | 0,2 | 170 | 173 | 100,4 | 109,3 |
| Kidričevo | 72 | 0,4 | 6.832 | 0,3 | 96 | 97 | 93,7 | 102 |
| Starše | 34 | 0,2 | 3.965 | 0,2 | 117 | 119 | 105,5 | 114,9 |
| Podravska regija | 2.170 | 10,7 | 319.907 | 16,1 | 147 | 150 | 99,2 | 108 |

Prikazane so občine, ki nastopajo kot investitorice v obravnavanem projektu.

VIR: Regionalni razvojni program statistične regije Podravje, Maribor, april 2004, * SURS, 30. sept. 2003

Podatki iz popisa prebivalstva 2002 kažejo, da živi na območju 7 občin, ki so investitorice, 52.000 prebivalcev.

V celotni Podravski regiji živi trenutno 310.743 prebivalcev v 110.654 gospodinjstvih oz. v 90.624 družinah (Vir: Statistični letopis RS 2004).

Danes je v regiji delovno aktivnih 115.327 prebivalcev, kar predstavlja 14,7 % vseh delovno aktivnih v Sloveniji. Zaposlenost se je v zadnjem letu zmanjšala. Povprečna mesečna plača na zaposlenega v regiji trenutno za slovenskim povprečjem zaostaja za 6,5 %. Stopnja brezposelnosti v regiji je bila v septembru 2004 13,8 %, kar je nekoliko nad državnim povprečjem, brezposelnih pa je bilo 18.923 oseb.

## POVPRAŠEVANJE

### Obstoječe prispevno območje

Prispevno območje projekta je največje pri dejavnosti oskrbe z vodo. Vodovodni sistem, ki ga upravlja KP Ptuj, oskrbuje prebivalstvo 22 občin, območje 17 občin pokriva 97 %, delno sega še na območje 5 sosednjih občin. Na celotnem območju živi približno 138.000 prebivalcev, prispevno območje vodovoda pa ima 70.000 prebivalcev. Če k številu prebivalcev prištejemo še druge potrošnike vode (živali) ugotovimo, da znaša ekvivalentno število uporabnikov sistema 89.783.

Prispevno območje projekta odvajanja in čiščenja odpadne vode obsega območje vseh 7 občin, kjer živi 52.000 prebivalcev. Na območju se nahaja tudi nekaj industrije, ki je koncentrirana zlasti na območju Mestne občine Ptuj ter Kidričevega.

### Obstoječi obseg dejavnosti in opremljenost sistema

Oskrba z vodo

Sistem se oskrbuje s črpanjem vodnih virov površinske in globinske podtalnice 5 črpališč, ki so v letu 2004 skupaj načrpali  5.135.192 m3 vode.  Pri podatku, da je znašala letno prodana količina pitne vode 3.389.581 m3 lahko ugotovimo, da znašajo izgube vode kar 51 % prodane količine vode oz. 34 % načrpane vode. Podatki o količinah načrpane in prodane vode za leto 2004 so naslednji:

| v m3 |
| --- |
| SKUPAJ VODOOSKRBA 2004 | 3.389.581 |
| v tem |  |
| gospodinjstvo | 2.697.402 |
| gospodarstvo | 470.140 |
| negospodarstvo | 222.040 |
| od skupaj prodano v druga območja | 35.665 |
| zajeta voda po črpališčih | 5.135.192 |
| SKORBA | 4.165.284 |
| LANCOVA VAS | 269.481 |
| NOVA VAS | 365.632 |
| DESENCI | 141.607 |
| PODVINCI | 193.188 |
| IZGUBA VODE | 1.745.611 |

Potrošnja vode v gospodinjstvih je znašala v letu 2004 3,2 m3/preb/mesec oz. skupaj vsa porabljena voda v sistemu 4,0 m3/preb/mesec.

Tehnični parametri obstoječega sistema vodooskrbe so naslednji:

| Ostali osnovni tehnični parametri sistema: |  | Obstoječe stanje |
| --- | --- | --- |
| - dolžina omrežja | km | 900 |
| - število vodohranov | n | 29 |
| - skupna kapaciteta vodohranov | m3 | 5.690 |
| - število črpališč med tlačnimi conami | i | 43 |
| - število vodovodnih priključkov (individualni) | j | 18.000 |
| - število vodovodnih priključkov (institucije) | k | 1.800 |
| - število občin, v celoti oskrbovanih z vodo | l | 17 |
| - število občin, delno oskrbovanih z vodo | m | 5 |

Sedanja vrednost celotnega vodooskrbnega sistema v upravljanju  znaša 12,2 mio €.

Odvajanje in čiščenje odpadne vode

Prispevno območje projekta obsega območje vseh 7 občin, kjer živi 52.000 prebivalcev. Na tem območju je znašala poraba vode v letu 2004 cca 2.600.000 m3, na lastnih zajetjih v gospodarstvu je bilo dodatno načrpano 1.000.000 m3 vode.

V letu 2004 so bile količine zaračunane vode, čiščenja vode ter kanalščine po uporabnikih na obravnavanem prispevnem območju 7 občin naslednje:

v m3

|  | vodooskrba | čiščenje | delež | odvajanje | prebivalci po Popisu 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3=2/1 | 4 | 5 |
| SKUPAJ ČN PTUJ 2004 | 2.612.813 | 1.972.114 | 75,5% | 2.099.819 | 52.094 |
| gospodinjstvo | 2.024.788 | 595.455 | 29,4% | 685.143 |  |
| gospodarstvo | 411.040 | 243.972 | 59,4% | 271.468 |  |
| gospodarstvo (lastno zajetje) | 0 | 988.487 |  | 996.589 |  |
| negospodarstvo | 176.985 | 144.200 | 81,5% | 146.619 |  |

V obstoječem stanju deluje le Čistilna naprava Ptuj, na katero je priključenih približno 15.000 prebivalcev mesta Ptuj ter tudi večji uporabniki gospodarstva. Centralna čistilna naprava za odpadne vode mesta Ptuj je komunalna čistilna naprava, tehnologija je mehansko biološka naprava z anaerobno stabilizacijo blata ter izkoriščanjem bioplina za proizvodnjo električne in toplotne energije. Naprava je bila projektirana za 105.000 PE. Problem čistilne naprave predstavlja dokaj visok dotok tujih voda v sistem, saj le-ta presega 50 % vsega dotoka na ČN. Zmanjšanje nezaželenega dotoka bo v prihodnjih letih potrebno doseči s sanacijo obstoječega kanalizacijskega sistema.

Tehnični parametri obstoječega kanalizacijskega sistema so naslednji:

| omrežje | km | 95 |
| --- | --- | --- |
| črpališča | kom | 7 |
| št. priključkov | kom | 2.930 |
| število občin z javnim kanalizacijskim sistemom | kom | 4 |
| število občin, kjer se izvaja dejavnost | kom | 11 |
| KAPACITETA ČN PTUJ | PE | 105.000 |

Sedanja vrednost celotnega kanalizacijskega sistema v upravljanju znaša 5,0 mio € in čistilnih naprav 2,6 mio €.

## ocena potreb

Pri pripravi projekta smo posebno pozornost namenili oceni bodočih potreb po pitni vodi, odvajanju in čiščenju odpadne vode, s poudarkom na komunalni odpadni vodi. V oceni potreb upoštevamo obstoječa prispevna območja. Izhajali smo iz obstoječega števila prebivalcev in ugotavljali, da število prebivalcev stagnira oz. se lahko minimalno poveča zaradi normalnih migracijskih tokov. Prispevek industrije in ostalega gospodarstva ter negospodarstva se ne bo povečeval. Poraba vode v gospodinjstvih se bo predvidoma povečala na prebivalca na 4,0 m3/mesec oz. bo znašala skupaj z ostalo porabo 4,7 m3/preb/mesec.

Ocena obsega dejavnosti vodooskrbe:

|  |  | sedanje stanje | prognoza po zaključeni fazi A1 | prirastek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| omrežje | m | 900.000 | 919.948 | 102% |
| v tem dolžina novih kanalov* | m |  | 8.800 |  |
| število priključkov*** |  | 18.000 | 18.480 | 103% |
| območje projekta – skupno število prebivalcev** | št. | 72.250 | 72.250 |  |
| priključeni uporabniki | št. | 69.851 | 71.000 | 102% |
| občine v celoti v sistemu | št. | 17 | 17 |  |
| občine delno v sistemu | št. | 5 | 5 |  |
| količina porabljene pitne vode | m3/leto | 3.389.582 | 4.014.980 | 118% |
| gospodinjstva | m3 | 2.697.402 | 3.322.800 | 123% |
| industrija | m3 | 470.140 | 470.140 | 100% |
| ostali | m3 | 222.040 | 222.040 | 100% |
| poraba vode |  |  |  |  |
| skupna voda na prebivalca | m3/preb/mes. | 4,0 | 4,7 | 117% |
| poraba vode v gospodinjstvih na prebivalca **** | m3/preb. | 3,2 | 3,9 | 121% |
| * ostala dolžina predstavlja obnovo starih cevovodov |
| ** po končani fazi A1 bo število priključenih prebivalcev 71.000, kar je 100 % pokritost prebivalcev območja. Demografski podatki kažejo, da število prebivalcev stagnira, tudi migracijski tokovi niso pozitivni. |
| *** število novih priključkov bo za prvo fazo 480, kar je 60 % od predvidenih v vseh fazah |
| ****statistični podatek o porabi vode na prebivalca se razlikuje po naseljih. V večjih naseljih, ki so v celoti pokrita z javnim vodovodnim sistemom, znaša poraba na prebivalca do 4 m3/mesec, v nekaterih naseljih uporabljajo še lokalne vodovode in lastna zajetja – vodnjake. Na nizko sedanjo potrošnjo vode pomembno vpliva tudi nezanesljiva dobava vode v času sušnega obdobja. Bodočo potrošnjo vode na prebivalca v gospodinjstvih smo ocenili na 3,9 m3/mesec. |

Ocena za dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda izhaja iz potreb po 100 % kanaliziranju odpadne vode ter čiščenju na čistilnih napravah.

Ocena obsega dejavnosti odvajanja in čiščenja:

|  |  | sedanje stanje | prognoza po zaključeni fazi A1 | prirastek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kanalizacijski sistem | m | 95.130 | 147.170 | 155% |
| Gorišnica | m | 709 | 4.469 | 630% |
| Hajdina | m | 2.714 | 18.397 | 678% |
| Kidričevo | m | 14.400 | 35.721 | 248% |
| Markovci | m | 677 | 677 | 100% |
| Ptuj | m | 76.630 | 76.630 | 100% |
| Starše | m | 0 | 11.276 |  |
| ČN kapaciteta | PE | 0 | 78.600 |  |
| PTUJ | PE | 0 | 68.000 |  |
| KIDRIČEVO | PE | 0 | 8.500 |  |
| GORIŠNICA | PE | 0 | 2.100 |  |
| prispevno območje | št. | 15.000 | 39.200 | 261% |
| CČN PTUJ | PE | 15.000 | 30.700 |  |
| ČN KIDRIČEVO | PE | 0 | 6.500 |  |
| ČN GORIŠNICA | PE | 0 | 2.000 |  |
| odpadna voda | m3/leto | 1.972.114 | 3.291.044 | 167% |
| gospodinjstva | m3 | 595.455 | 1.881.600 | 316% |
| industrija | m3 | 1.232.459 | 1.232.459 | 100% |
| ostali | m3 | 144.200 | 176.985 | 123% |
| poraba vode |  |  |  |  |
| v gospodinjstvih/preb. | m3/preb. | 3,3 | 4,0 | 121% |

Podatki o predvidenem obsegu dejavnosti predstavljajo vhodni podatek za izračune finančno – ekonomskih učinkov projekta.

# tehnično – tehnološki del

## obseg faze a1

Na podlagi projektne dokumentacije je prikazan obseg del, ki se bo izvedel v okviru investicije.

### Odvajanje

V okviru obravnavane faze se bodo v občinah Gorišnica, Hajdina, Kidričevo in Starše gradili štirje sistemi:

- sistem 2 – primarni kanalizacijski sistem Moškanjci – Gorišnica,

- sistem 7 – primarni kanalizacijski sistem Kidričevo,

- sistem 8 – primarni kanalizacijski sistem Starše,

- sistem 9 – primarni kanalizacijski sistem Hajdina.

Zgradi se kanalizacijski sistem, sestavljen iz 52.206 m cevi, 27 črpališč in 2 vakuumskih postaj. Kanalizacija, načrtovana v tej fazi projekta je primarna kanalizacija Starše – Hajdina – ČN Ptuj, primarna kanalizacija Kidričevo – ČN Kidričevo in primarna kanalizacija Gorišnica – ČN Gorišnica.

Tabela 4-1: Pregled investicij odvajanja odpadnih voda – faza A1

| GORIŠNICA | Osnovni podatki | enota | dolžina |
| --- | --- | --- | --- |
| SISTEM 2 Moškanjci-Gorišnica-Zamušani | del podtlačnega (2.800 m), klasičnega sistema (992 m) + 1VP | m | 3.792 |
| HAJDINA |  |  |  |
| SISTEM 9 Hajdina | klasičen sistem (15.728 m) + 6Č | m | 15.728 |
| KIDRIČEVO |  |  |  |
| SISTEM 7 Šikole-Apače-Kidričevo | del podtlačnega (5.100 m), del klasičnega sistema (15.453m)+1VP+11Č | m | 20.553 |
| SISTEM 9 Hajdina (Kungota) | del klasičnega sistema (716 m) + 1Č | m | 716 |
| STARŠE |  |  |  |
| SISTEM 8 Starše | klasičen sistem (11.417 m) + 9Č + oprema 4Č | m | 11.417 |
| SKUPAJ A1 |  | m | 52.206 |

#### Sistem 2 Moškanjci – Gorišnica

Obstoječe stanje

Na obravnavanem območju občine Gorišnica je delno zgrajena javna kanalizacija samo v južnem delu naselja Gorišnica (trg), katere odpadne vode se čistijo na čistilni napravi pri Osnovni šoli. V preostalem delu naselja Gorišnica ter v naselju Moškanjci praktično ni javne kanalizacije; delno so zgrajeni manjši interni kanali. Komunalne odpadne vode iz objektov se iztekajo v greznice, od koder se odpadne vode izčrpavajo ali lokalno ponikajo. Padavinske odpadne vode na območju se delno vodijo v obstoječe kanale, lokalno ponikajo ali zlivajo po bližnjih travnih površinah in v odvodne jarke.

Predvidena zasnova

- 3.792 m kanalizacija,

- 1 podtlačna (vakuumska postaja).

- Lokacija: k.o. Gorišnica, k.o. Moškanjci

Primarni kanalizacijski sistem 2 obravnava odvajanje komunalne odpadne vode s končno dispozicijo vode na ČN Gorišnica. Cilj dograjevanja kanalizacijskega sistema je odvesti kar največji delež onesnaženja na bodočo čistilno napravo v Gorišnici. Končni prejemnik očiščene odpadne vode je reka Pesnica.

Predviden primarni kanalizacijski sistem je zasnovan v manjši meri kot gravitacijsko – tlačni in v večji meri kot podtlačni sistem. Osnovne karakteristike posameznih primarnih kanalov so povzete v naslednji tabeli:

| oznaka kanala | dolžina – m | premer DN | vrsta | območje poteka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kanal 2.1.0 | 992,0 | 250-300 mm 125 mm | gravitacijski tlačni | podtlačna postaja – ČN Gorišnica |
| kanal 2.2.0 | 2.132,5 | 125-160 mm | podtlačni | Moškanjci |
| kanal 2.3.0 | 667,5 | 110-125 mm | podtlačni | Gorišnica |

Trase kanalov potekajo predvidoma ob ali v lokalnih cestah. Podtlačni sistem ima lokalno zbirališče odpadne vode v podtlačni postaji, ki je predvidena ob cesti Gorišnica – Moškanjci. Naprej se odpadne vode črpajo na predviden kanalizacijski sistem na končno dispozicijo ČN Gorišnica.

#### Sistem 7 – Kidričevo

Obstoječe stanje

Na obravnavanem območju je malo zgrajene kanalizacije. Mešan kanalizacijski sistem je izveden v mestu Kidričevo. Obstoječa kanalizacija je priključena na Talumov kolektor, ki ima iztok neposredno v desno obrežni drenažni jarek in kot takšen ni primeren sprejemnik za odpadne vode mesta Kidričevo. Delno je izvedena tudi kanalizacija v naselju Apače, ki še ne deluje. Ostala naselja nimajo izvedene kanalizacije. Odpadne vode se odvajajo v pretočne greznice in naprej v ponikanje.

Predvidena zasnova

- 20.553 m kanalizacije,

- 11 črpališč,

- 1 podtlačna (vakuumska) postaja.

- Lokacija: k.o. Apače, k.o. Lovrenc, k.o. Župečja vas, k.o. Pleterje, k.o. Mihovce, k.o. Dragonja vas, k.o. Cirkovce, k.o. Sp. Jablane, k.o. Zg. Jablane, k.o. Gerečja vas, k.o. Pongrce, k.o. Šikole, k.o. Stražgonjca.

Primarni kanalizacijski sistem 7 je del območja II Šikole – Apače – Kidričevo in je zasnovan delno kot gravitacijsko – tlačni sistem in delno kot podtlačni sistem in zajema naslednje kanale:

| oznaka kanala | dolžina – m | premer DN | vrsta |
| --- | --- | --- | --- |
| kanal 7.1.0 | 8.592,0 | 250-400 mm 140-180 mm | gravitacijski tlačni |
| kanal 7.2.0 | 4.385,5 | 250-300 mm 110 mm | gravitacijski tlačni |
| kanal 7.2.6 | 1.791,5 | 250 mm 125 mm | tlačni |
| kanal 7.2.7 | 684,0 | 250 mm |  |
| kanal 7.3.0 | 1.290,5 | 110-125 mm | del podtlačnega sistema Cirkovci |
| kanal 7.3.1 | 1.096,0 | 110-160 mm | del podtlačnega sistema Cirkovci |
| kanal 7.4.0 | 2.713,5 | 125-200 mm | del podtlačnega sistema Cirkovci |

Podtlačni sistem je predviden na območju Cirkovc, Jablan, Pongrc in Šikol. Gravitacijsko – tlačni sistemi so predvideni od Dragonje vasi proti predvideni lokaciji ČN Kidričevo ter po samem mestu Kidričevo in enako proti lokaciji predvidene ČN Kidričevo. Zaradi neugodne konfiguracije terena so predvidena montažna črpališča za lokalni dvig odpadne vode ali za odvod odpadne vode po tlačnih cevovodov. Podtlačni sistem ima lokalno zbirališče odpadne vode v podtlačni postaji Cirkovci, ki je predvidena ob ekološkem centru v križišču v Sp. Jablanah.

Končna dispozicija odpadnih voda je ČN Kidričevo v Apačah.

#### Sistem 8 – Starše

Obstoječe stanje

Na območju je v nekaterih naseljih že zgrajena fekalna kanalizacija. Kanalizacijski sistem fekalnih vod je izveden v vaseh Trniče, Prepolje in Zlatoličje. Naselja Loka, Rošnja, Starše, Marjeta na Dravskem polju in Brunšvik nimajo izvedene kanalizacije in so predmet tega projekta.

Predvidena zasnova

- 11.417 m kanalizacije,

- 9 črpališč.

- Lokacija: k.o. Zlatoličje, k.o. Starše, k.o. Loka pri Rošnji, k.o. Marjeta na Dravskem polju, k.o. Prepolje, k.o. Zlatoličje

Na območju občine Starše so predvideni naslednji primarni kanali:

| oznaka kanala | dolžina – m | premer DN | vrsta | območje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kanal 8.1.0 | 5.090,0 | 200 mm 110 mm | gravitacijski tlačni | Loka, Rošnja, Starše |
| kanal 8.1.13 | 893,0 | 200 mm | gravitacijski | Loka, Rošnja, Starše |
| kanal 8.2.0 | 3.912,0 | 200-300 mm 110 mm | gravitacijski tlačni | Brunšvik, Slovenja vas |
| kanal 8.2.1 | 1.522,0 | 200 mm |  | Marjeta |

Trase projektiranih kanalov fekalne kanalizacije potekajo predvidoma ob ali v lokalnih cestah. Primarni kanalizacijski sistem je v večjem delu zasnovan kot gravitacijski in v manjšem delu kot tlačni sistem. Zaradi neugodne konfiguracije terena je predvidenih 9 montažnih črpališč.

Odpadne komunalne vode s primarnega kanalizacijskega sistema 8 – Starše se odvajajo na CČN Ptuj.

#### Sistem 9 – Hajdina

Obstoječe stanje

Kanalizacijski sistem v občini Hajdina ni urejen. Odplake se zbirajo pretežno v pretočnih greznicah, kar je problematično zlasti glede zavarovanja zalog pitne vode. Črpališča pitne vode se namreč nahajajo na lokaciji zahodno od mesta Skorba. V občini ni večjih uporabnikov ali onesnaževalcev vode, ki bi se priključili na kanalizacijsko omrežje. Morebitne tehnološke odplake iz industrijske cone v Slovenji vasi se predhodno očistijo in vodijo v vodotok ali ponikanje.

Predvidena zasnova

- 16.444 m kanalizacije,

- 7 črpališč.

- Lokacija: k.o. Hajdina, k.o. Skorba, k.o. Hajdoše, k.o. Slovenja vas, k.o. Gerečja vas, k.o. Kungota

Kanalizacijski sistem 9 obsega območje občine Hajdina, nanj pa se priključuje tudi kanalizacijski sistem občine Starše. V sistem je vključen tudi del naselja Kungota, ki se nahaja v občini Kidričevo. Sistem 9 se priključuje na obstoječo kanalizacijo pri igrišču v Sp. Hajdini, ki vodi v CČN Ptuj.

Hrbtenico sistema predstavlja zbirni primarni kanal 9.1.0, ki poteka od občinske meje Hajdina – Starše do obstoječe kanalizacije na Sp. Hajdini.

Lastnosti primarnega kanalizacijskega sistema Hajdina so:

| oznaka kanala | dolžina – m | premer DN | vrsta |
| --- | --- | --- | --- |
| kanal 9.1.0 | 4.805,0 1.515,0 | 300-400 mm 250 mm | gravitacijski tlačni |
| kanal 9.1.3 | 480,0 | 250 mm |  |
| kanal 9.1.3.1 | 565,0 138,0 | 250 mm 125 mm | gravitacijski tlačni |
| kanal 9.1.4 | 262,0 174,0 | 250 mm 125 mm | gravitacijski tlačni |
| kanal 9.1.4.1 | 568,0 583,0 | 250 mm 125 mm | gravitacijski tlačni |
| kanal 9.1.4.1.1 | 239,0 | 250 mm |  |
| kanal 9.1.15 | 513,0 539,0 | 250 mm 125 mm | gravitacijski tlačni |
| kanal 9.1.15.1 | 888,0 | 250 mm |  |
| kanal 9.2.0 | 4.091,0 | 250 mm |  |
| kanal 9.3.2 | 1.084,0 | 250 mm |  |

Zaradi neugodne konfiguracije terena je predvidenih 7 montažnih črpališč.

### Čiščenje

V okviru investicije se zgradita novi čistilni napravi Kidričevo in Gorišnica; obstoječa CČN Ptuj se rekonstruira.

Investicija v ČN Ptuj zagotavlja kapacitete čiščenja za občine Ptuj, Hajdina, Kidričevo in Starše. Delitev investicijske vrednosti je izvedena na podlagi planiranih potreb po občinah (gospodinjstva + industrija).

Tabela 4-2: Pregled investicij čiščenja odpadnih voda po ČN – faza A1

| ČIŠČENJE ODPADNIH VODA | osnovni podatki |
| --- | --- |
| REKONSTRUKCIJA CČN PTUJ | 68.000 PE |
| ČN KIDRIČEVO | 8.500 PE |
| ČN GORIŠNICA | 2.100 PE |

Tabela 4-3: Pregled investicij čiščenja odpadnih voda po občinah – faza A1

| A | GORIŠNICA |  |
| --- | --- | --- |
|  | ČN GORIŠNICA | 2.100 PE |
| B | HAJDINA |  |
|  | REKONSTRUKCIJA CČN PTUJ | 3.623 PE |
| C | KIDRIČEVO |  |
|  | ČN KIDRIČEVO | 8.500 PE |
|  | REKONSTRUKCIJA CČN PTUJ | 614 PE |
| D | PTUJ |  |
|  | REKONSTRUKCIJA CČN PTUJ | 59.680 PE |
| E | STARŠE |  |
|  | REKONSTRUKCIJA CČN PTUJ | 4.083 PE |

#### CČN Ptuj

Obstoječa naprava je bila zgrajena kot naprava za aerobno stabilizacijo blata. Biološka stopnja je obsegala prezračevalni bazen, izveden kot cevni reaktor s površinskimi prezračevali in okrogel naknadni usedalnik s horizontalnim pretokom. Prezračevalni bazen je omogočal tudi čiščenje dušikovih spojin. Zaradi vgrajenega neučinkovitega prezračevanja, predvsem pa zaradi pogostih okvar prezračevalne opreme je bila naprava v letu 1988 v celoti rekonstruirana. Rekonstrukcija je bila izvedena tako, da je omogočala samo čiščenje ogljikovih spojin.

Obstoječa CČN Ptuj se bo zaradi nedoseganja zakonsko zahtevanih mejnih vrednosti za izpuste iz komunalnih in skupnih čistilnih naprav in zaradi iztrošenosti gradbenih konstrukcij nekaterih obstoječih objektov in vse opreme ponovno rekonstruirala.

V okviru investicije se tako izvede obnova in nadgradnja ČN Ptuj za uskladitev s parametri, ki jih predpisuje nacionalna zakonodaja, nadomestitev zastarelih in iztrošenih obratov ter modernizacija obstoječe opreme. Čistilna naprava bo zagotovila terciarno raven čiščenja za 68.000 PE vključno z aerobno stabilizacijo blata, nitrifikacijo, denitrifikacijo, obarjanjem fosforja, zgoščevanjem in dehidracijo blata. Načrtovana obnova CČN Ptuj bo potekala izključno na lokaciji (znotraj ograjenega prostora) obstoječe čistilne naprave.

#### ČN Kidričevo

Za novogradnjo ČN Kidričevo kapacitete 8.500 PE je bil na osnovi izkušenj iz stanja tehnike v Sloveniji izbran postopek z diskontinuiranim pretokom vode v bazenih (sekvenčni bazeni). Predvidena je gradnja sekvenčne biološke naprave z aerobno stabilizacijo blata z nitrifikacijo in denitrifikacijo ter možnostjo kasnejšega kemijskega čiščenja fosforja., vključno z izgradnjo vakuumskega kanalizacijskega sistema (terciarno čiščenje za 8.500 enot). Tehnologija omogoča natančno vodenje procesa čiščenja in zelo učinkovitega čiščenja celotnega dušika. ČN bo opremljena s sistemom daljinskega krmiljenja, ki bo povezan s centralnim nadzornim sistemom v ČN Ptuj.

#### ČN Gorišnica

Predvidena je izgradnja biološke čistilne naprave Gorišnica, ki je namenjena čiščenju komunalnih odpadnih voda iz naselja Gorišnica. Čistilno napravo sestavljajo naslednji objekti: vhodno črpališče, upravna stavba, razdelilni jašek, sekvenčni reaktor, iztočni jašek, zalogovnik blata, merilno mesto in UV dezinfekcija. ČN Gorišnica zagotavlja sekundarno raven čiščenja s skupno zmogljivostjo 2.100 PE. ČN bo opremljena s sistemom daljinskega krmiljenja, ki bo povezan s centralnim nadzornim sistemom v ČN Ptuj.

### Vodooskrba

Projekt vključuje delno razširitev oskrbe z vodo na območjih, ki še niso preskrbljena. To so zlasti območja v občini Kidričevo. Gre za načrtovano razširitev omrežja na področja, kjer ni zagotovljena oskrba s kvalitetno neoporečno pitno vodo kot tudi skrb za to, da se prebivalstvu zagotavlja dobava vode v kvaliteti, ki jo predpisuje pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS št. 19/2004). Za načrtovano širitev se predvideva izgradnja dodatnih zajetij vode iz globokih vodnjakov. Predvidena je še izgradnja globokega vodnjaka v Župečji vasi. Dodatnih zajetij v plitvih vodonosnikih se v srednjeročnem perspektivnem obdobju ne načrtuje, saj so dosedanje kapacitete zadostne.

Za potrebe stabilizacije tlakov vzhodnega dela omrežja (Ptujsko polje) je predvidena izgradnja novega vodohrana vsebine 460 m3 v Zamušanih. Investicija vključuje postopno zamenjavo AC cevovodov z novimi materiali, novogradnje cevovodov za izboljšanje hidravličnih pogojev v obstoječem omrežju ter avtomatizacijo vozlišč (povezava z nadzornim centrom v Skorbi preko fiksnega ali mobilnega telefonskega omrežja).

Zamenjava predvidenih AC cevovodov z novimi je smiselna, ker se:

- Cevi, ki so bile izdelane z vlakni azbesta in cementa danes ne proizvajajo več, ker je azbest karcinogen. Raziskave so sicer pokazale, da ni opaznih vplivov na kvaliteto vode, če ne prihaja do notranje erozije cevi.

- Z zamenjavo zmanjšajo izgube omrežja. Zamenjavo utemeljujejo tudi pogoste okvare teh cevovodov. Kritična so spojna mesta cevovodov.

- Ker so bili cevovodi pri vgradnji slabo zaščiteni ali nepravilno vgrajeni (preveliki zamiki iz osi cevovoda, slabo pripravljena in slabo nivelirana posteljica).

- V veliki meri se tem cevovodom izteka življenjska doba.

Tabela 4-4: Pregled investicij vodooskrbe – faza A1

|  | enota | količina |
| --- | --- | --- |
| GORIŠNICA |  |  |
| cevovodi | m | 1.561 |
| vodohran ZAMUŠANI | št. | 1 |
| HAJDINA |  |  |
| cevovodi | m | 7.347 |
| KIDRIČEVO |  |  |
| cevovodi | m | 10.240 |
| globinski vodnjak ŽUPEČJA VAS GV-ŽV | št. | 1 |
| STARŠE |  |  |
| cevovodi | m | 800 |
| SKUPAJ | m | 19.948 |

| GORIŠNICA | enota | količina |
| --- | --- | --- |
| Primarni cevovod CUNKOVCI - MOŠKAJNCI / MM-1 | m | 911 |
| Primarni cevovod GORIŠNICA /G1-G2 | m | 650 |
| Vodohran ZAMUŠANI | kom | 1 |
| HAJDINA |  |  |
| Primarni cevovod SLOVENJA VAS / VEJA 1 | m | 1.289 |
| Primarni cevovod SKORBA / VEJA 2 | m | 1.388 |
| Primarni cevovod SKORBA/ VEJA 3 | m | 541 |
| Primarni cevovod GEREČJA VAS / G1 | m | 1.178 |
| Primarni cevovod GEREČJA VAS / G2 | m | 207 |
| Primarni cevovod GEREČJA VAS / G3 | m | 840 |
| Primarni cevovod GEREČJA VAS / G4 | m | 535 |
| Sekundarni cevovod SLOVENJA VAS / NSV 1 | m | 1.369 |
| KIDRIČEVO |  |  |
| Primarni cevovodi ŽUPEČJA VAS PLETERJE / Ž-P + prečrpališče | m | 885 |
| Primarni cevovodi PLETERJE - MIHOVCE / P-M | m | 1.860 |
| Primarni cevovodi MIHOVCE- CIRKOVCE / M-C | m | 1.304 |
| Primarni cevovodi PONGRCE - ŠIKOLE - STRAŽGOJNCA / P-S | m | 1.865 |
| Primarni cevovodi STRAŽGOJNCA- SPODNI GAJ / S-SG | m | 1.984 |
| Primarni cevovodi APAČE / AK-A | m | 921 |
| Primarni cevovodi APAČE / A-A | m | 401 |
| Primarni cevovodi APAČE-KOČARSKO / A-D | m | 1.020 |
| Globinski vodnjak ŽUPEČJA VAS GV-ŽV | kom | 1 |
| STARŠE |  |  |
| Primarni cevovod ZLATOLIČJE | m | 800 |

# analiza zaposlenih

Upravljavec obstoječe komunalne infrastrukture, ki je predmet projekta, je Komunalno podjetje Ptuj, ki nam je posredoval obstoječe podatke o številu zaposlenih. To nam je bilo izhodišče pri planiranju dodatnega števila neposredno zaposlenih z investicijo, ki bo minimalno, saj bodo obstoječi delavci prevzeli del nalog. S celovitim projektom bo zaposlenih skupaj 97 delavcev. Pri izračunu vseh stroškov plač smo izhajali iz obstoječega stanja približno 1.060 €/delavca mesečno. Poleg navedenega števila delavcev je potrebno tudi režijsko osebje, ki se v primeru investicije ne bo spremenilo.

Tabela 5-1: Pregled števila zaposlenih

|  | število zaposlenih |
| --- | --- |
| obstoječe stanje | 89 |
| vodooskrba | 60 |
| kanalizacija | 11 |
| čistilne naprave | 18 |
| skupaj po končanem projektu | 97 |
| od tega: vodooskrba | + 1 = 61 |
| kanalizacija | + 4 = 15 |
| čistilne naprave | + 3 = 21 |

Po končani prvi fazi investicije je predvidena dodatna zaposlitev enega delavca za upravljanje čistilnih naprav. Ostale naloge bodo izvedene v okviru obstoječega števila zaposlenih. Po končanih drugih komunalnih investicijah bo, odvisno od potreb, postopoma naraščalo tudi število novih delovnih mest.

# OCENA VLAGANJ

V spodnjih tabelah smo prikazali projektantsko ocenjene stroške gradbenih del, instalacij in potrebne opreme po projektnih sklopih. Prikaz stroškov investicije v stalnih cenah december 2005 smo povzeli iz razpoložljive tehnične dokumentacije na nivoju obdelave idejnega oz. PGD projekta (odgovorni nosilec izdelave IEI d.o.o.), pri preračunu v eure pa smo uporabili tečaj 240 SIT/€.

V finančnem izračunu projekta smo upoštevali  tudi predhodna vlaganja v projekt v višini 339.797.846 SIT oz. 1.415.824 € (odkupi zemljišč in projektna dokumentacija), ki niso priznani stroški za sofinanciranje. Vrednost že vloženih sredstev predstavlja seštevek že vloženih sredstev vseh sedmih občin, ki sodelujejo v celotnem projektu.

Stroške gradnje objektov in zunanje ureditve ter nabave opreme smo nadgradili še za stroške, ki bodo nastali pri izvedbi projekta, to je priprava izvedbene projektne dokumentacije, nadzor gradnje ter stroški oglaševanja. Obratna sredstva bodo zagotavljali upravljavci in iz tega razloga niso predmet investiranja.

Poleg navedenega so predmet investicije tudi aktivnosti tržnega komuniciranja – odnosi z javnostmi. Del teh aktivnosti se že izvaja, v prihodnje pa nameravamo te aktivnosti intenzivirati.

Investicijsko vrednost sestavljajo:

- pripravljalna dela,

- gradbena dela,

- instalacije, tehnološka, laboratorijska in transportna oprema,

- nepredvidena dela v višini 10 % od gradbenih del pri izgradnji vodooskrbnega sistema in kanalizacije,

- nepredvidena dela v višini 5 % vrednosti del pri izgradnji čistilnih naprav,

- nadzor gradnje in kakovosti ter dodatni nadzor nad arheološkimi izkopavanji 2 % od vrednosti investicije,

- stroški izvedbene projektne dokumentacije v vrednosti 2 % od vrednosti del,

- stroški tržnega komuniciranja in

- 20 % davek na dodano vrednost (na podlagi izjave investitorjev, da se DDV ne more poračunati).

Tabela 6-1: Struktura investicij po obsegu in lokaciji – faza A1 – stalne cene

|  |  | v SIT z DDV | v € z DDV |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stroški investicije | skupaj gradnja* | nadzor | oglaševanje | SKUPAJ | skupaj gradnja* | nadzor | oglaševanje | SKUPAJ |
| A | GORIŠNICA | 604.569.202 | 11.854.298 | 5.141.612 | 621.565.113 | 2.519.038 | 49.393 | 21.423 | 2.589.855 |
| B | HAJDINA | 1.366.641.712 | 26.796.896 | 11.622.725 | 1.405.061.333 | 5.694.340 | 111.654 | 48.428 | 5.854.422 |
| C | KIDRIČEVO | 2.113.332.941 | 41.437.901 | 17.973.027 | 2.172.743.868 | 8.805.554 | 172.658 | 74.888 | 9.053.099 |
| D | PTUJ | 2.235.386.757 | 43.831.113 | 19.011.044 | 2.298.228.914 | 9.314.111 | 182.630 | 79.213 | 9.575.954 |
| E | STARŠE | 735.084.558 | 14.413.423 | 6.251.592 | 755.749.573 | 3.062.852 | 60.056 | 26.048 | 3.148.957 |
|  | SKUPAJ | 7.055.015.170 | 138.333.631 | 60.000.000 | 7.253.348.801 | 29.395.897 | 576.390 | 250.000 | 30.222.287 |

*gradnja skupaj z nepredvidenimi deli in projektno dokumentacijo

Tabela 6-2: Struktura investicij po dejavnosti in lokaciji – faza A1 – stalne cene

|  |  | v SIT | v € |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stroški investicije | vodooskrba | čiščenje | odvajanje | SKUPAJ | vodooskrba | čiščenje | odvajanje | SKUPAJ |
| A | GORIŠNICA | 178.975.101 | 202.020.000 | 240.570.011 | 621.565.113 | 745.730 | 841.750 | 1.002.375 | 2.589.855 |
| B | HAJDINA | 404.187.507 | 138.364.718 | 862.509.109 | 1.405.061.333 | 1.684.115 | 576.520 | 3.593.788 | 5.854.422 |
| C | KIDRIČEVO | 518.138.814 | 443.066.892 | 1.211.538.162 | 2.172.743.868 | 2.158.912 | 1.846.112 | 5.048.076 | 9.053.099 |
| D | PTUJ | 0 | 2.279.217.870 | 19.011.044 | 2.298.228.914 | 0 | 9.496.741 | 79.213 | 9.575.954 |
| E | STARŠE | 44.496.888 | 155.932.416 | 555.320.269 | 755.749.573 | 185.404 | 649.718 | 2.313.834 | 3.148.957 |
|  | SKUPAJ | 1.145.798.309 | 3.218.601.895 | 2.888.948.597 | 7.253.348.801 | 4.774.160 | 13.410.841 | 12.037.286 | 30.222.287 |

# analiza lokacije

Investicija se bo izvedla v Podravski regiji, ki je po številu prebivalcev druga največja statistična regija. Na območju regije živi 16,1 % slovenskega prebivalstva in z 2.170 km2 obsega dobro desetino slovenskega ozemlja. Vodne vire za oskrbo večine prebivalstva Dravsko-Ptujskega polja s pitno vodo kot tudi ostalo rabo predstavlja podtalnica Dravsko-Ptujskega polja, ki jo sestavljata dva vodonosna sloja na globini 10 do 25 m in 45 do 200 m, ločena z neprepustnimi sloji. Črpališča za oskrbo z vodo so locirana v Skorbi, Lancovi vasi, Desencih in Ptuju. V vodovodno omrežje se črpa cca 78 % podzemnih voda zgornjih vodonosnih slojev iz globin med 10-25 m in cca 22 % iz globinskih pleistocenskih slojev, globin med 45-200 m.

Na površini podtalnice Dravsko-Ptujskega polja se raztezajo večja urbana središča in številna manjša naselja z razpršeno poselitvijo, intenzivne kmetijske površine, poleg tega pa so tu locirani tudi obrati industrijske dejavnosti in koncentrirane živinoreje (farme piščancev in prašičev).

Slika 1: Situacija projekta v prostoru

Na obravnavanem območju ni občutljivih območij v skladu s Prilogo 2 iz Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Ur.l. RS, št. 35/96, 90/98, 31/01, 62/01 ) in ni območij kopalnih voda.

Na obravnavanem območju so vodovarstvena območja, območja Nature 2000 in ekološko pomembna območja, ki so prikazana v nadaljevanju.

Vodovarstvena območja (vir: NV Atlas, MOP – Arso)

Legenda:

temno modro – varovana zajetja pitne vode,

modro – režim 4,

zeleno – režim 3,

rumeno – režim 2,

roza – režim 1

Vodovarstvena območja so prikazana v skladu z Odlokom o varstvenih pasovih virov v občini Ptuj in ukrepih za zavarovanje voda (prečiščeno besedilo; Vir: Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 19/1992).

Slika 2: Prostorski prikaz vodovarstvenih območij virov pitne vode z razdelitvijo na kategorije vodovarstvenih pasov – območja Natura 2000 (vir: NV Atlas, MOP – Arso)

Območja Natura 2000 so na karti prikazana kot območja SPA (modra barva), ki so bila določena v skladu z direktivo o pticah in kot območja pSCI (zelena barva), ki so bila določena v skladu z direktivo o habitatih.

Slika 3: Ekološko pomembna območja (EPO) (vir: NV Atlas, MOP – Arso)

Na karti so prikazani podatki o mejah in legah ekološko pomembnih območij (EPO), ki so določeni z Uredbo o ekološko pomembnih območjih (Ur. l. RS, št. 48/04).

Ekološko pomembno območje je po Zakonu o ohranjanju narave območje habitatnega tipa ali večje ekosistemske enote, ki pomembno prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti.

# analiza vplivov na okolje

Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav se bo zmanjšalo onesnaževanje podtalnice in površinskih voda. Ne bo več izpustov onesnažene vode iz greznic v podtalje, kar onesnažuje tla in posredno podzemne vode. Prav tako ne bo več izpustov neprečiščene odpadne vode v površinske odvodnike, s čimer se onesnažujejo površinski odvodniki in posredno podtalnica.

Z izvedbo predvidene rekonstrukcije vodovodnega omrežja se bo izboljšala varnost oskrbe prebivalcev s pitno vodo, saj bo z izgradnjo vodotesnih cevovodov možnost onesnaženja vode na poti do porabnika manjša, z izgradnjo dodatnih cevovodov, vodohrana, dodatnih črpališč in avtomatizacijo pa se bo povečala zanesljivost delovanja vodovodnega sistema in s tem obratovalna varnost.

Z vsemi navedenimi posegi na področju vodovodnega omrežja se bodo zmanjšale izgube pitne vode, manj vode bo potrebno črpati, kar pomeni pozitiven vpliv na rabo naravnih dobrin. Pitna voda je naravno bogastvo, ki ga nimamo v neomejenih količinah in s predvidenimi ukrepi varovanja naravnih dobrin ravnamo tudi v smislu trajnostnega razvoja.

Glavni vplivi, ki jih bo imela investicija na okolje, so tako:

- ohranjanje, varovanje in izboljšanje kakovosti okolja:

  - izboljšala se bo kvaliteta površinskih, posredno pa tudi podzemnih voda,

  - v okolici rekonstruirane ČN Ptuj bo manj emisij hrupa,

- zaščititi zdravje ljudi:

  - z izvedbo predvidene rekonstrukcije vodovodnega omrežja se bo izboljšala varnost oskrbe prebivalcev s pitno vodo, saj bo z izgradnjo vodotesnih cevovodov možnost onesnaženja vode na poti do porabnika manjša,

- preudarno in racionalno izkoriščanje naravnih virov:

  - porabilo se bo manj energije za črpanje pitne vode, ker bo manj izgub na omrežju in bo potrebno za enako število prebivalcev načrpati manj vode,

  - potrebno bo manj goriva za vozila za odvoz vsebine greznic,

- trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri in zmanjšanje porabe neobnovljivih virov energije:

  - potrebno bo manj energije (črpališča pitne vode, odvoz vsebine greznic) in s tem manj porabe naravnih virov,

- izboljšanje kakovosti okolja v mestih:

  - z izgradnjo kanalizacije in čistilnih naprav se bo izboljšalo stanje glede odpadnih voda v naseljih, saj ne bo več greznic, kjer se ta voda zbira,

  - izboljšala se bo kvaliteta površinskih odvodnikov, kar bo predvsem zaznavno v naseljih, kjer tečejo skozi površinski odvodnik,

- vpliv na kakovost zraka:

  - z izgradnjo kanalizacije se bodo obstoječe greznice ukinile in vsebine ne bo potrebno več odvažati na ustrezno čiščenje,

  - ne bo več neprijetnih vonjav pri črpanju vsebine greznic, manj bo emisij zaradi izpušnih plinov vozil, ki so odvažala vsebino greznic,

- hrup:

  - z rekonstrukcijo ČN Ptuj se bo zmanjšal hrup v okolju, saj so predvidene naprave in oprema tišje od obstoječih; na ta način bo manj negativnih vplivov na območje Natura 2000, kjer se ČN nahaja,

- mestno okolje:

  - izboljšala se bo kvaliteta površinskih voda, kar bo zaznavno v naseljih, ki jih prečkajo odvodniki,

  - ne bo več izpustov iz posameznih objektov v podtalje ali v odvodnik, kar je lahko občasno povzročalo smrad pa tudi kazilo okolje.

Za izgradnjo čistilnih naprav so bile izdelane študije presoje vplivov na okolje, ki predstavljajo izhodišče za projektiranje.

# terminski plan izvedbe investicije IN DINAMIKA VLAGANJ

## Terminski plan izvedbe

Pred pričetkom investicije so bila opravljena obsežna pripravljalna dela, ki vključujejo tudi naslednje izvedene aktivnosti:

| Opis faze | Začetek | Zaključek |
| --- | --- | --- |
| Faza 1 | Hidrogeološke raziskave Dravskega in Ptujskega polja | 1993 | 2003 |
| Faza 1 | Študije obremenitve ČN Ptuj | 2002 | 2003 |
| Faza 1 | Študije ravnanja z blatom iz ČN Ptuj | 2003 | 2004 |
| Faza 1 | Pridobivanje zemljišč | 1998 | 2004 |
| Faza 1 | Priprava predinvesticijske zasnove in feasibility študije | 2001 | 2005 |
| Faza 1 | Priprava poročila o vplivih na okolje | 2001 | 2005 |
| Faza 1 | Priprava projektne in investicijske dokumentacije | 2001 | 2006 |

Po potrditvi investicijskega programa in zagotovitvi sklepa MF bo objavljen javni razpis za pridobitev ponudb izvajalcev. Dela za izvedbo bodo predvidoma oddana do 30.9.2006, kar pomeni, da bo izvajalec uveden v delo do 1.10.2006. Konec investicije je predviden do 31.12.2010.

## dinamika vlaganj

Glede na terminski plan izvedbe in pogoje oddaje razpisanih del potencialnim izvajalcem, ocenjujemo povečanje rasti cen in vrednosti projekta zaradi inflacijskih gibanj v času od decembra 2005 (stalne cene v IP) do septembra 2006 (planirani datum podpisa pogodb). Dela bodo oddana izvajalcu pod pogoji »izvedba na ključ« brez priznanega uveljavljanja podražitev. V vrednosti projekta smo že upoštevali tudi nepredvidena dela.

Za izračun podražitev smo upoštevali letno rast cen. Stroškov projekta, nastalih pred letom 2005, nismo indeksirali.

V naslednji tabeli smo prikazali strukturo in vrednost investicije po občinah v stalnih in tekočih cenah.

Tabela 9-1: Vrednost in dinamika priznanih stroškov investicije (brez predhodnih del)

v SIT

| Priznani stroški po letih v SIT | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradnja | 1.440.975.321 | 1.440.975.321 | 1.440.975.321 | 1.440.975.321 | 5.763.901.283 |
| Dokumentacija | 28.819.506 | 28.819.506 | 28.819.506 | 28.819.506 | 115.278.026 |
| Nadzor | 28.819.506 | 28.819.506 | 28.819.506 | 28.819.506 | 115.278.026 |
| Oglaševanje | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 | 50.000.000 |
| DDV | 302.222.867 | 302.222.867 | 302.222.867 | 302.222.867 | 1.208.891.467 |
| SKUPAJ stalne cene | 1.813.337.200 | 1.813.337.200 | 1.813.337.200 | 1.813.337.200 | 7.253.348.801 |
| Podražitve | 10.880.023 | 10.880.023 | 10.880.023 | 10.880.023 | 43.520.093 |
| SKUPAJ tekoče cene | 1.824.217.224 | 1.824.217.224 | 1.824.217.224 | 1.824.217.224 | 7.296.868.894 |
| Delež v % po letih | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |

v €

| Priznani stroški po letih v € | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradnja | 6.004.064 | 6.004.064 | 6.004.064 | 6.004.064 | 24.016.255 |
| Dokumentacija | 120.081 | 120.081 | 120.081 | 120.081 | 480.325 |
| Nadzor | 120.081 | 120.081 | 120.081 | 120.081 | 480.325 |
| Oglaševanje | 52.083 | 52.083 | 52.083 | 52.083 | 208.333 |
| DDV | 1.259.262 | 1.259.262 | 1.259.262 | 1.259.262 | 5.037.048 |
| SKUPAJ stalne cene | 7.555.572 | 7.555.572 | 7.555.572 | 7.555.572 | 30.222.287 |
| Podražitve | 45.333 | 45.333 | 45.333 | 45.333 | 181.334 |
| SKUPAJ tekoče cene | 7.600.905 | 7.600.905 | 7.600.905 | 7.600.905 | 30.403.620 |
| Delež v % po letih | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |

Tabela 9-2: Vrednost investicije Občina Gorišnica – stalne cene

|  |  | v SIT |
| --- | --- | --- |
| GORIŠNICA | delež | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | SKUPAJ |
| Vodooskrba | 29% | 44.743.775 | 44.743.775 | 44.743.775 | 44.743.775 | 178.975.101 |
| Čiščenje | 33% | 50.505.000 | 50.505.000 | 50.505.000 | 50.505.000 | 202.020.000 |
| Odvajanje - kanali | 39% | 60.142.503 | 60.142.503 | 60.142.503 | 60.142.503 | 240.570.011 |
| Skupaj |  | 155.391.278 | 155.391.278 | 155.391.278 | 155.391.278 | 621.565.113 |

Tabela 9-3: Vrednost investicije Občina Hajdina – stalne cene

|  |  | v SIT |
| --- | --- | --- |
| HAJDINA | delež | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | SKUPAJ |
| Vodooskrba | 29% | 101.046.877 | 101.046.877 | 101.046.877 | 101.046.877 | 404.187.507 |
| Čiščenje | 10% | 34.591.179 | 34.591.179 | 34.591.179 | 34.591.179 | 138.364.718 |
| Odvajanje - kanali | 61% | 215.627.277 | 215.627.277 | 215.627.277 | 215.627.277 | 862.509.109 |
| Skupaj |  | 351.265.333 | 351.265.333 | 351.265.333 | 351.265.333 | 1.405.061.333 |

Tabela 9-4: Vrednost investicije Občina Kidričevo – stalne cene

|  |  | v SIT |
| --- | --- | --- |
| KIDRIČEVO | delež | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | SKUPAJ |
| Vodooskrba | 24% | 129.534.703 | 129.534.703 | 129.534.703 | 129.534.703 | 518.138.814 |
| Čiščenje | 20% | 110.766.723 | 110.766.723 | 110.766.723 | 110.766.723 | 443.066.892 |
| Odvajanje - kanali | 56% | 302.884.541 | 302.884.541 | 302.884.541 | 302.884.541 | 1.211.538.162 |
| Skupaj |  | 543.185.967 | 543.185.967 | 543.185.967 | 543.185.967 | 2.172.743.868 |

Tabela 9-5: Vrednost investicije Občina Ptuj – stalne cene

|  |  | v SIT |
| --- | --- | --- |
| PTUJ | delež | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | SKUPAJ |
| Vodooskrba |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Čiščenje | 99% | 569.804.468 | 569.804.468 | 569.804.468 | 569.804.468 | 2.279.217.870 |
| Odvajanje - kanali | 1% | 4.752.761 | 4.752.761 | 4.752.761 | 4.752.761 | 19.011.044 |
| Skupaj |  | 574.557.229 | 574.557.229 | 574.557.229 | 574.557.229 | 2.298.228.914 |

Tabela 9-6: Vrednost investicije Občina Starše – stalne cene

|  |  | v SIT |
| --- | --- | --- |
| STARŠE | delež | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | SKUPAJ |
| Vodooskrba | 6% | 11.124.222 | 11.124.222 | 11.124.222 | 11.124.222 | 44.496.888 |
| Čiščenje | 21% | 38.983.104 | 38.983.104 | 38.983.104 | 38.983.104 | 155.932.416 |
| Odvajanje - kanali | 73% | 138.830.067 | 138.830.067 | 138.830.067 | 138.830.067 | 555.320.269 |
| Skupaj |  | 188.937.393 | 188.937.393 | 188.937.393 | 188.937.393 | 755.749.573 |

Tabela 9-7: Vrednost investicije po občinah – prikaz s podražitvami v SIT

|  | Gorišnica | Hajdina | Kidričevo | Ptuj | Starše | Skupaj v SIT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodooskrba | 178.975.101 | 404.187.507 | 518.138.814 | 0 | 44.496.888 | 1.145.798.309 |
| Čiščenje | 202.020.000 | 138.364.718 | 443.066.892 | 2.279.217.870 | 155.932.416 | 3.218.601.895 |
| Odvajanje - kanali | 240.570.011 | 862.509.109 | 1.211.538.162 | 19.011.044 | 555.320.269 | 2.888.948.597 |
| Skupaj stalne cene | 621.565.113 | 1.405.061.333 | 2.172.743.868 | 2.298.228.914 | 755.749.573 | 7.253.348.801 |
| Podražitve | 3.729.391 | 8.430.368 | 13.036.463 | 13.789.373 | 4.534.497 | 43.520.093 |
| Skupaj tekoče cene | 625.294.503 | 1.413.491.701 | 2.185.780.331 | 2.312.018.288 | 760.284.070 | 7.296.868.894 |

Tabela 9-8: Vrednost investicije po občinah – prikaz s podražitvami v €

|  | Gorišnica | Hajdina | Kidričevo | Ptuj | Starše | Skupaj v € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodooskrba | 745.730 | 1.684.115 | 2.158.912 | 0 | 185.404 | 4.774.160 |
| Čiščenje | 841.750 | 576.520 | 1.846.112 | 9.496.741 | 649.718 | 13.410.841 |
| Odvajanje - kanali | 1.002.375 | 3.593.788 | 5.048.076 | 79.213 | 2.313.834 | 12.037.286 |
| Skupaj stalne cene | 2.589.855 | 5.854.422 | 9.053.099 | 9.575.954 | 3.148.957 | 30.222.287 |
| Podražitve | 15.539 | 35.127 | 54.319 | 57.456 | 18.894 | 181.334 |
| Skupaj tekoče cene | 2.605.394 | 5.889.549 | 9.107.418 | 9.633.410 | 3.167.850 | 30.403.620 |

# finančna konstrukcija – faza a1

Projekt financirajo investitorji (5 občin) po teritorialnem načelu oz. glede na deleže planirane kapacitete infrastrukture. Projekt se sofinancira tudi z državnimi sredstvi RS (subvencija) ter sredstvi kohezijskega sklada EU.

Republika Slovenija je za sofinanciranje predmetnega projekta (v višini 65 % upravičenih stroškov) predložila vlogo za pomoč iz Kohezijskega sklada, saj navedeni projekt izpolnjuje pogoje in prispeva k doseganju okoljskih ciljev, opredeljenih v 174. členu Pogodbe Evropske skupnosti.

Decembra 2005 je RS prejela Odločbo Komisije z dne 19.12.2005 o odobritvi pomoči iz Kohezijskega sklada za projekt Celovito varovanje podtalnice Ptujskega polja – I. faza v Republiki Sloveniji, 2005 SI 16 C PE 003 v višini 19.755.880 €. Investicija je vključena v NRP Republike Slovenije pod št. 2511-05-0007.

Ministrstvo za okolje in prostor bo zagotovilo za sofinanciranje projekta sredstva proračuna RS – MOP. Za projekt bodo uporabljena tudi zbrana sredstva okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda vseh sodelujočih občin v obdobju 2008 – 2010.

Tabela 10-1: Plan financiranja tekoče cene – faza A1 v 000 SIT

v 000 SIT

| Leto |  | SKUPAJ | Kohezija | Nacionalna sredstva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | % | Total | % | Proračun RS | Občine |
|  |  | [1]=[2]+[4] | [2] | [3]=[2]/[1] | [4]=[6]+[7] | [5]=[4]/[1] | [6] | [7] |
| 2007 |  | 1.824.217 | 1.185.353 | 0,65 | 638.864 | 0,35 | 455.905 | 182.959 |
| 2008 |  | 1.824.217 | 1.185.353 | 0,65 | 638.864 | 0,35 | 455.905 | 182.959 |
| 2009 |  | 1.824.217 | 1.185.353 | 0,65 | 638.864 | 0,35 | 455.905 | 182.959 |
| 2010 |  | 1.824.217 | 1.185.353 | 0,65 | 638.864 | 0,35 | 455.905 | 182.959 |
| Skupaj | [9] | 7.296.869 | 4.741.411 | 65% | 2.555.457 | 35% | 1.823.620 | 731.838 |
| [10] |  | 339.798 | Že vložena sredstva [10] |  |  |
| Skupaj investicija |  |  |  |  |  |  |  |
| [12] = [9]+[10] | 7.636.667 |  |  |  |  |  |  |

Tabela 10-2: Plan financiranja tekoče cene – faza A1 v 000 €

v 000 €

| Leto |  | SKUPAJ | Kohezija | Nacionalna sredstva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | % | Total | % | Proračun RS | Občine |
|  |  | [1]=[2]+[4] | [2] | [3]=[2]/[1] | [4]=[6]+[7] | [5]=[4]/[1] | [6] | [7] |
| 2007 |  | 7.601 | 4.939 | 0,65 | 2.662 | 0,35 | 1.900 | 762 |
| 2008 |  | 7.601 | 4.939 | 0,65 | 2.662 | 0,35 | 1.900 | 762 |
| 2009 |  | 7.601 | 4.939 | 0,65 | 2.662 | 0,35 | 1.900 | 762 |
| 2010 |  | 7.601 | 4.939 | 0,65 | 2.662 | 0,35 | 1.900 | 762 |
| Skupaj | [9] | 30.404 | 19.756 | 65% | 10.648 | 35% | 7.598 | 3.049 |
| [10] |  | 1.416 | Že vložena sredstva [10] |  |  |
| Skupaj investicija |  |  |  |  |  |  |  |
| [12] = [9]+[10] | 31.819 |  |  |  |  |  |  |

Plan virov financiranja za obdobje 2007 – 2010 in dinamika porabe sredstev po letih je naslednji:

Tabela 10-3: Viri financiranja in dinamika financiranja v SIT in v €

v SIT

|  | v SIT |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | SKUPAJ | delež |
| SKUPAJ potrebna sredstva | 1.824.217.224 | 1.824.217.224 | 1.824.217.224 | 1.824.217.224 | 7.296.868.894 |  |
| Kohezija | 1.185.352.854 | 1.185.352.854 | 1.185.352.854 | 1.185.352.854 | 4.741.411.415 | 65% |
| Proračun RS | 455.904.944 | 455.904.944 | 455.904.944 | 455.904.944 | 1.823.619.775 | 25% |
| Občine | 182.959.426 | 182.959.426 | 182.959.426 | 182.959.426 | 731.837.704 | 10% |
| Delež v % po letih | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  |

v €

|  | v € |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | SKUPAJ | delež |
| SKUPAJ potrebna sredstva | 7.600.905 | 7.600.905 | 7.600.905 | 7.600.905 | 30.403.620 |  |
| Kohezija | 4.938.970 | 4.938.970 | 4.938.970 | 4.938.970 | 19.755.881 | 65% |
| Proračun RS | 1.899.604 | 1.899.604 | 1.899.604 | 1.899.604 | 7.598.416 | 25% |
| Občine | 762.331 | 762.331 | 762.331 | 762.331 | 3.049.324 | 10% |
| Delež v % po letih | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  |

Podražitve investicije zaradi upoštevane letne rasti cen v celoti pokrijejo občine iz svojih proračunov.

Tabela 10-4: Vrednost investicije po občinah v 000 SIT

|  | Gorišnica | Hajdina | Kidričevo | Ptuj | Starše | Skupaj v 000 SIT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodooskrba | 178.975 | 404.188 | 518.139 | 0 | 44.497 | 1.145.798 |
| Čiščenje | 202.020 | 138.365 | 443.067 | 2.279.218 | 155.932 | 3.218.602 |
| Odvajanje - kanali | 240.570 | 862.509 | 1.211.538 | 19.011 | 555.320 | 2.888.949 |
| Skupaj | 621.565 | 1.405.061 | 2.172.744 | 2.298.229 | 755.750 | 7.253.349 |
| Podražitve | 3.729 | 8.430 | 13.036 | 13.789 | 4.534 | 43.520 |
| SKUPAJ potrebna sredstva | 625.295 | 1.413.492 | 2.185.780 | 2.312.018 | 760.284 | 7.296.869 |
| Kohezija | 406.308 | 918.469 | 1.420.292 | 1.502.320 | 494.023 | 4.741.411 |
| Proračun RS | 156.272 | 353.257 | 546.266 | 577.815 | 190.009 | 1.823.620 |
| Občina | 62.714 | 141.766 | 219.222 | 231.883 | 76.253 | 731.838 |

Tabela 10-5: Vrednost investicije po občinah v 000 €

|  | Gorišnica | Hajdina | Kidričevo | Ptuj | Starše | Skupaj v 000 € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodooskrba | 746 | 1.684 | 2.159 | 0 | 185 | 4.774 |
| Čiščenje | 842 | 577 | 1.846 | 9.497 | 650 | 13.411 |
| Odvajanje - kanali | 1.002 | 3.594 | 5.048 | 79 | 2.314 | 12.037 |
| Skupaj | 2.590 | 5.854 | 9.053 | 9.576 | 3.149 | 30.222 |
| Podražitve | 16 | 35 | 54 | 57 | 19 | 181 |
| SKUPAJ potrebna sredstva | 2.605 | 5.890 | 9.107 | 9.633 | 3.168 | 30.404 |
| Kohezija | 1.693 | 3.827 | 5.918 | 6.260 | 2.058 | 19.756 |
| Proračun RS | 651 | 1.472 | 2.276 | 2.408 | 792 | 7.598 |
| Občina | 261 | 591 | 913 | 966 | 318 | 3.049 |

# IZRAČUN UPRAVIČENOSTI V EKONOMSKI DOBI

## osnovne predpostavke finančne analize – VODOOSKRBA

Uvodoma predstavljamo predpostavke za izdelavo analize:

- ekonomska doba projekta je 25 let,

- finančna diskontna stopnja 6 %,

- prvo leto rednega obratovanja – leto 2011,

- lastnice obstoječe in bodoče komunalne infrastrukture so občine,

- obračun amortizacije smo izdelali v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi,

- uporabljene so veljavne tržne cene inputov v Republiki Sloveniji,

- uporabljeni so podatki o obstoječih prihodkih in odhodkih upravljavca,

- obračun poslovanja je izdelan v skladu z veljavno slovensko zakonodajo, ki velja za izvajanje dejavnosti gospodarskih javnih služb v javnih podjetjih (ni obračunan davek od dobička),

- pri izračunavanju stroškov smo upoštevali pravilo »imetnik plača«, pri izračun tarif pa pravilo pokritja vseh stroškov »full cost recovery«, vključno z obračunano amortizacijo,

- upoštevali smo postopnost priključevanja novih uporabnikov po izvedbi prve faze projekta ter temu primerno naraščanje prodane količine.

| VHODNI PODATKI - VODOOSKRBA |  | sedanje stanje | prognoza po zaključeni fazi A1 | prirastek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| omrežje | m | 900.000 | 919.948 | 102% |
| v tem dolžina novih kanalov* | m |  | 8.800 |  |
| število priključkov*** |  | 18.000 | 18.480 | 103% |
| območje projekta – skupno število prebivalcev** | št. | 72.250 | 72.250 |  |
| priključeni uporabniki | št. | 69.851 | 71.000 | 102% |
| občine v celoti v sistemu | št. | 17 | 17 |  |
| občine delno v sistemu | št. | 5 | 5 |  |
| količina porabljene pitne vode | m3/leto | 3.389.582 | 4.014.980 | 118% |
| gospodinjstva | m3 | 2.697.402 | 3.322.800 | 123% |
| industrija | m3 | 470.140 | 470.140 | 100% |
| ostali | m3 | 222.040 | 222.040 | 100% |
| poraba vode |  |  |  |  |
| skupna voda na prebivalca | m3/preb/mes. | 4,0 | 4,7 | 117% |
| poraba vode v gospodinjstvih na prebivalca **** | m3/preb. | 3,2 | 3,9 | 121% |
| povprečne cene |  |  |  |  |
| gospodinjstva | €/m3 | 0,51 | 0,58 | 114% |
| ostali | €/m3 | 0,75 | 0,81 | 108% |
| * ostala dolžina predstavlja obnovo starih cevovodov |
| ** po končani fazi A1 bo število priključenih prebivalcev 71.000, kar je 100 % pokritost prebivalcev območja. Demografski podatki kažejo, da število prebivalcev stagnira, tudi migracijski tokovi niso pozitivni. |
| *** število novih priključkov bo za prvo fazo 480, kar je 60 % od predvidenih v vseh fazah |
| ****statistični podatek o porabi vode na prebivalca se razlikuje po naseljih. V večjih naseljih, ki so v celoti pokrita z javnim vodovodnim sistemom, znaša poraba na prebivalca do 4 m3/mesec, v nekaterih naseljih uporabljajo še lokalne vodovode in lastna zajetja – vodnjake. Na nizko sedanjo potrošnjo vode pomembno vpliva tudi nezanesljiva dobava vode v času sušnega obdobja. Bodočo potrošnjo vode na prebivalca v gospodinjstvih smo ocenili na 3,9 m3/mesec. |

Ocena prihodkov:

- prihodki vključujejo obstoječ in novi obseg storitev,

- povečane bodo cene vode/m3,

- količina prodane vode v gospodinjstvih je izračunana na podlagi števila obstoječih in novih priključkov (+ 3 %), 1 % letne rasti količine vode v gospodinjstvih (ciljna potrošnja vode/preb./gospod./mes. = 3,9 m3 oz. povprečna skupna poraba vode (gospodinjstva + industrija) na prebivalca bo znašala 4,7 m3 mesečno), poraba vode v industriji ostaja nespremenjena.

Ocena stroškov:

- prikazani stroški obratovanja ne vključujejo amortizacije,

- skupni stroški obratovanja sistema vključujejo stroške obstoječega sistema in se bodo povečali na sedanje stanje za 1 % (upoštevali smo pozitiven učinek investicije na zmanjšanje izgub v sistemu in nižjih stroških tekočega vzdrževanja starega sistema ter povečanje stroškov zaradi delovanja novega omrežja in števila novih priključkov),

- število zaposlenih se ne bo povečalo.

Finančni kazalci:

- ločeno smo prikazali cash flow za dejavnost vodooskrbe ,

- med prilivi smo upoštevali prihodke od prodaje in ostanek vrednosti projekta,

- med odlivi smo upoštevali odlive investicije ter stroške brez amortizacije.

Amortizacija:

- stroji in oprema – 12,5 let,

- omrežje, zgradbe & gradnja – 40 let.

Preostanek vrednosti investicije po 25 letih je likvidacijska vrednost dolgoročnih sredstev (stroški investicije – amortizacija).

Table 5: Denarni tok – vodooskrba

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 000 € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leto | INVESTICIJA | ostanek vrednosti | Kohezija | količina vodooskrba m3 | % | gospodinjstva m3 | tarifa € | ostalo m3 | tarifa € | PRODAJA | OBRATOVALNI STROŠKI | NETO PRILIV | NETO DENARNI TOK | NETO DENARNI TOK S KOHEZIJO |
|  | 1 | 2 | 2.1. | 3 | 4=6+7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=6*7+8*9 | 11 | 12=10-11 | 13=2+2.2+12 | 14=2+2.2.+3+13 |
| 1 | 2006 | -226,53 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -227 | -227 |
| 2 | 2007 | -1210,75 | 0,00 | 786,99 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -1.211 | -424 |
| 3 | 2008 | -1210,75 | 0,00 | 786,99 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -1.211 | -424 |
| 4 | 2009 | -1210,75 | 0,00 | 786,99 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -1.211 | -424 |
| 5 | 2010 | -1210,75 | 0,00 | 786,99 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -1.211 | -424 |
| 6 | 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.470.504 | 102,4% | 2.778.324 | 0,58 | 692.180 | 0,81 | 2.172 | 2.256 | -84 | -84 | -84 |
| 7 | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.498.287 | 100,8% | 2.806.107 | 0,58 | 692.180 | 0,81 | 2.188 | 2.256 | -68 | -68 | -68 |
| 8 | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.526.348 | 100,8% | 2.834.168 | 0,58 | 692.180 | 0,81 | 2.204 | 2.256 | -52 | -52 | -52 |
| 9 | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.554.690 | 100,8% | 2.862.510 | 0,58 | 692.180 | 0,81 | 2.221 | 2.256 | -35 | -35 | -35 |
| 10 | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.583.315 | 100,8% | 2.891.135 | 0,58 | 692.180 | 0,81 | 2.238 | 2.256 | -19 | -19 | -19 |
| 11 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.612.227 | 100,8% | 2.920.047 | 0,58 | 692.180 | 0,81 | 2.254 | 2.256 | -2 | -2 | -2 |
| 12 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.641.427 | 100,8% | 2.949.247 | 0,58 | 692.180 | 0,81 | 2.271 | 2.256 | 15 | 15 | 15 |
| 13 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.670.919 | 100,8% | 2.978.739 | 0,58 | 692.180 | 0,81 | 2.288 | 2.256 | 32 | 32 | 32 |
| 14 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700.707 | 100,8% | 3.008.527 | 0,58 | 692.180 | 0,81 | 2.306 | 2.256 | 49 | 49 | 49 |
| 15 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.730.792 | 100,8% | 3.038.612 | 0,58 | 692.180 | 0,81 | 2.323 | 2.256 | 67 | 67 | 67 |
| 16 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.761.178 | 100,8% | 3.068.998 | 0,58 | 692.180 | 0,81 | 2.341 | 2.256 | 84 | 84 | 84 |
| 17 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.791.868 | 100,8% | 3.099.688 | 0,58 | 692.180 | 0,81 | 2.358 | 2.256 | 102 | 102 | 102 |
| 18 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.822.865 | 100,8% | 3.130.685 | 0,58 | 692.180 | 0,81 | 2.376 | 2.256 | 120 | 120 | 120 |
| 19 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.854.172 | 100,8% | 3.161.992 | 0,58 | 692.180 | 0,81 | 2.395 | 2.256 | 138 | 138 | 138 |
| 20 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.885.792 | 100,8% | 3.193.612 | 0,58 | 692.180 | 0,81 | 2.413 | 2.256 | 157 | 157 | 157 |
| 21 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.917.728 | 100,8% | 3.225.548 | 0,58 | 692.180 | 0,81 | 2.431 | 2.256 | 175 | 175 | 175 |
| 22 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.949.983 | 100,8% | 3.257.803 | 0,58 | 692.180 | 0,81 | 2.450 | 2.256 | 194 | 194 | 194 |
| 23 | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.966.272 | 100,4% | 3.274.092 | 0,58 | 692.180 | 0,81 | 2.460 | 2.256 | 203 | 203 | 203 |
| 24 | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.982.643 | 100,4% | 3.290.463 | 0,58 | 692.180 | 0,81 | 2.469 | 2.256 | 213 | 213 | 213 |
| 25 | 2030 | 0,00 | 1046,74 | 0,00 | 4.014.980 | 100,8% | 3.322.800 | 0,58 | 692.180 | 0,81 | 2.488 | 2.256 | 231 | 1.278 | 1.278 |
|  | Total | -5.069,55 |  | 3.147,96 | 74.936.699 |  | 61.093.099 |  | 13.843.600 |  | 46.647 | 45.128 | 1.519 | -2.503 | 644 |

## osnovne predpostavke IN finančnA analizA – ČIŠČENJE IN ODVAJANJE ODPADNE VODE

Uvodoma predstavljamo predpostavke za izdelavo analize:

- ekonomska doba projekta je 25 let,

- finančna diskontna stopnja 6 %,

- prvo leto rednega obratovanja – leto 2011,

- lastnice obstoječe in bodoče komunalne infrastrukture so občine,

- obračun amortizacije smo izdelali v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi,

- uporabljene so veljavne tržne cene inputov v Republiki Sloveniji,

- uporabljeni so podatki o obstoječih prihodkih in odhodkih upravljavca,

- obračun poslovanja je izdelan v skladu z veljavno slovensko zakonodajo, ki velja za izvajanje dejavnosti gospodarskih javnih služb v javnih podjetjih (ni obračunan davek od dobička),

- pri izračunavanju stroškov smo upoštevali pravilo »imetnik plača«, pri izračun tarif pa pravilo pokritja vseh stroškov »full cost recovery«, vključno z obračunano amortizacijo,

- upoštevali smo postopnost priključevanja novih uporabnikov po izvedbi prve faze projekta ter temu primerno naraščanje prodane količine.

| VHODNI PODATKI |  | sedanje stanje | prognoza po zaključeni fazi A1 | prirastek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kanalizacijski sistem | m | 95.130 | 147.170 | 155% |
| Gorišnica | m | 709 | 4.469 | 630% |
| Hajdina | m | 2.714 | 18.397 | 678% |
| Kidričevo | m | 14.400 | 35.721 | 248% |
| Markovci | m | 677 | 677 | 100% |
| Ptuj | m | 76.630 | 76.630 | 100% |
| Starše | m | 0 | 11.276 |  |
| ČN kapaciteta | PE | 0 | 78.600 |  |
| PTUJ | PE | 0 | 68.000 |  |
| KIDRIČEVO | PE | 0 | 8.500 |  |
| GORIŠNICA | PE | 0 | 2.100 |  |
| prispevno območje | št. | 15.000 | 39.200 | 261% |
| CČN PTUJ | PE | 15.000 | 30.700 |  |
| ČN KIDRIČEVO | PE | 0 | 6.500 |  |
| ČN GORIŠNICA | PE | 0 | 2.000 |  |
| odpadna voda | m3/leto | 1.972.114 | 3.291.044 | 167% |
| gospodinjstva* | m3 | 595.455 | 1.881.600 | 316% |
| industrija | m3 | 1.232.459 | 1.232.459 | 100% |
| ostali | m3 | 144.200 | 176.985 | 123% |
| poraba vode |  |  |  |  |
| v gospodinjstvih/preb. | m3/preb. | 3,3 | 4,0 | 121% |
| povprečne cene |  |  |  |  |
| čiščenje vode | €/m3 | 0,16 | 0,77 | 481% |
| kanalščina gospodinjstva | €/m3 | 0,06 | 0,21 | 350% |
| kanalščina industrija | €/m3 | 0,13 | 0,43 | 331% |

*po zaključeni fazi A1 bo priključenih na ČN 75 % prebivalcev, ostali se bodo priključevali postopno z izgradnjo sekundarne kanalizacije

Ocena prihodkov:

- prihodki vključujejo obstoječi in novi obseg storitev,

- povečane cene storitev,

- količina prodane vode je izračunana za delujoče sisteme odvajanja in čiščenja po končani fazi A1. Delovali bodo sistemi na WWTP Ptuj, Kidričevo in Gorišnica. Na čistilno napravo se bodo postopno priključevali novi uporabniki, v začetni fazi bo stopnja priključenosti gospodinjstev 75 % ter celotna industrija.

Ocena stroškov:

- prikazani stroški obratovanja ne vključujejo amortizacije,

- skupni stroški obratovanja sistema vključujejo stroške obstoječega sistema in se bodo povečali na sedanje stanje za 10 %,

- število zaposlenih se bo povečalo za 1 delavca na čistilni napravi.

Finančni kazalci:

- ločeno smo prikazali cash flow za dejavnost odvajanja in čiščenja odpadne vode,

- med prilivi smo upoštevali prihodke od prodaje storitev in ostanek vrednosti projekta,

- med odlivi smo upoštevali odlive investicije ter stroške brez amortizacije.

Amortizacija:

- stroji in oprema – 12,5 let,

- omrežje, zgradbe & gradnja – 40 let.

Preostanek vrednosti investicije po 25 letih je likvidacijska vrednost dolgoročnih sredstev (stroški investicije – amortizacija).

Table 7: Denarni tok – čiščenje in odvajanje odpadne vode

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 000 € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leto | INVESTICIJA | ostanek vrednosti | Kohezija | količina čiščenje, odvajanje m3 | % | gospodinjstva m3 | tarifa € | ostalo m3 | tarifa € | PRODAJA | OBRATOVALNI STROŠKI | NETO PRILIV | NETO DENARNI TOK | NETO DENARNI TOK S KOHEZIJO |
|  | 1 | 2 | 2..1. | 3 | 4=6+7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=6*7+8*9 | 11 | 12=10-11 | 13=2+2.2+12 | 14=2+2.2.+3+13 |
| 1 | 2006 | -1189,29 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -1.189 | -1.189 |
| 2 | 2007 | -6387,66 | 0,00 | 4151,98 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -6.388 | -2.236 |
| 3 | 2008 | -6387,66 | 0,00 | 4151,98 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -6.388 | -2.236 |
| 4 | 2009 | -6387,66 | 0,00 | 4151,98 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -6.388 | -2.236 |
| 5 | 2010 | -6387,66 | 0,00 | 4151,98 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -6.388 | -2.236 |
| 6 | 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.820.644 | 100,0% | 1.411.200 | 0,98 | 1.409.444 | 1,20 | 3.074 | 2.500 | 574 | 574 | 574 |
| 7 | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.841.812 | 100,8% | 1.432.368 | 0,98 | 1.409.444 | 1,20 | 3.095 | 2.500 | 595 | 595 | 595 |
| 8 | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.863.298 | 100,8% | 1.453.854 | 0,98 | 1.409.444 | 1,20 | 3.116 | 2.500 | 616 | 616 | 616 |
| 9 | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.885.105 | 100,8% | 1.475.661 | 0,98 | 1.409.444 | 1,20 | 3.137 | 2.500 | 637 | 637 | 637 |
| 10 | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.907.240 | 100,8% | 1.497.796 | 0,98 | 1.409.444 | 1,20 | 3.159 | 2.500 | 659 | 659 | 659 |
| 11 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.929.707 | 100,8% | 1.520.263 | 0,98 | 1.409.444 | 1,20 | 3.181 | 2.500 | 681 | 681 | 681 |
| 12 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.952.511 | 100,8% | 1.543.067 | 0,98 | 1.409.444 | 1,20 | 3.204 | 2.500 | 704 | 704 | 704 |
| 13 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.975.657 | 100,8% | 1.566.213 | 0,98 | 1.409.444 | 1,20 | 3.226 | 2.500 | 726 | 726 | 726 |
| 14 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.999.150 | 100,8% | 1.589.706 | 0,98 | 1.409.444 | 1,20 | 3.249 | 2.500 | 749 | 749 | 749 |
| 15 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.022.996 | 100,8% | 1.613.552 | 0,98 | 1.409.444 | 1,20 | 3.273 | 2.500 | 773 | 773 | 773 |
| 16 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.047.199 | 100,8% | 1.637.755 | 0,98 | 1.409.444 | 1,20 | 3.296 | 2.500 | 796 | 796 | 796 |
| 17 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.071.766 | 100,8% | 1.662.322 | 0,98 | 1.409.444 | 1,20 | 3.320 | 2.500 | 820 | 820 | 820 |
| 18 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.096.700 | 100,8% | 1.687.256 | 0,98 | 1.409.444 | 1,20 | 3.345 | 2.500 | 845 | 845 | 845 |
| 19 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.122.009 | 100,8% | 1.712.565 | 0,98 | 1.409.444 | 1,20 | 3.370 | 2.500 | 870 | 870 | 870 |
| 20 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.147.698 | 100,8% | 1.738.254 | 0,98 | 1.409.444 | 1,20 | 3.395 | 2.500 | 895 | 895 | 895 |
| 21 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.173.771 | 100,8% | 1.764.327 | 0,98 | 1.409.444 | 1,20 | 3.420 | 2.500 | 920 | 920 | 920 |
| 22 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200.236 | 100,8% | 1.790.792 | 0,98 | 1.409.444 | 1,20 | 3.446 | 2.500 | 946 | 946 | 946 |
| 23 | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.227.098 | 100,8% | 1.817.654 | 0,98 | 1.409.444 | 1,20 | 3.473 | 2.500 | 973 | 973 | 973 |
| 24 | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.254.363 | 100,8% | 1.844.919 | 0,98 | 1.409.444 | 1,20 | 3.499 | 2.500 | 999 | 999 | 999 |
| 25 | 2030 | 0,00 | 7336,67 | 0,00 | 3.291.044 | 101,1% | 1.881.600 | 0,98 | 1.409.444 | 1,20 | 3.535 | 2.500 | 1.035 | 8.372 | 8.372 |
|  | Total | -26.739,94 | 7.336,67 | 16.607,92 | 60.830.006 |  | 32.641.126 |  | 28.188.880 |  | 65.815 | 50.000 | 15.815 | -3.588 | 13.020 |

## finančnA analizA – neto denarni tok projekta

Table 8: Denarni tok projekta – faza A1

000 €

|  |  | skupaj |  |  |  |  |  |  |  | DISKONTIRANO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leto | INVESTICIJA | ostanek vrednosti | Kohezija | PRODAJA | OBRATOVALNI STROŠKI | NETO PRILIV | NETO DENARNI TOK | NETO DENARNI TOK S KOHEZIJO | Diskontna stopnja | Neto denarni tok | Denarni tok po Koheziji | INVESTICIJA | NETO PRILIV + OSTANEK VREDNOSTI |
|  | 1 | 2 | 2.1. | 3 | 10=6*7+8*9 | 11 | 12=10-11 | 13=2+2.2+12 | 14=2+2.2.+3+13 | 15 | 16=13 * 15 | 17 =14 * 15 | 18= 2 * 15 | 19=(12+2.1+2.2)* 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6% |  |  |  |  |
| 1 | 2006 | -1415,82 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -1.416 | -1.416 | 1,000 | -1.416 | -1.416 | 1.416 | 0 |
| 2 | 2007 | -7598,42 | 0,00 | 4938,97 | 0 | 0 | 0 | -7.598 | -2.659 | 0,943 | -7.168 | -2.509 | 7.168 | 0 |
| 3 | 2008 | -7598,42 | 0,00 | 4938,97 | 0 | 0 | 0 | -7.598 | -2.659 | 0,890 | -6.763 | -2.367 | 6.763 | 0 |
| 4 | 2009 | -7598,42 | 0,00 | 4938,97 | 0 | 0 | 0 | -7.598 | -2.659 | 0,840 | -6.380 | -2.233 | 6.380 | 0 |
| 5 | 2010 | -7598,42 | 0,00 | 4938,97 | 0 | 0 | 0 | -7.598 | -2.659 | 0,792 | -6.019 | -2.107 | 6.019 | 0 |
| 6 | 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.246 | 4.756 | 490 | 490 | 490 | 0,747 | 366 | 366 | 0 | 366 |
| 7 | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.283 | 4.756 | 527 | 527 | 527 | 0,705 | 371 | 371 | 0 | 371 |
| 8 | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.321 | 4.756 | 564 | 564 | 564 | 0,665 | 375 | 375 | 0 | 375 |
| 9 | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.358 | 4.756 | 602 | 602 | 602 | 0,627 | 378 | 378 | 0 | 378 |
| 10 | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.397 | 4.756 | 640 | 640 | 640 | 0,592 | 379 | 379 | 0 | 379 |
| 11 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.435 | 4.756 | 679 | 679 | 679 | 0,558 | 379 | 379 | 0 | 379 |
| 12 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.475 | 4.756 | 718 | 718 | 718 | 0,527 | 378 | 378 | 0 | 378 |
| 13 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.515 | 4.756 | 758 | 758 | 758 | 0,497 | 377 | 377 | 0 | 377 |
| 14 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.555 | 4.756 | 798 | 798 | 798 | 0,469 | 374 | 374 | 0 | 374 |
| 15 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.596 | 4.756 | 839 | 839 | 839 | 0,442 | 371 | 371 | 0 | 371 |
| 16 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.637 | 4.756 | 881 | 881 | 881 | 0,417 | 367 | 367 | 0 | 367 |
| 17 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.679 | 4.756 | 922 | 922 | 922 | 0,394 | 363 | 363 | 0 | 363 |
| 18 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.721 | 4.756 | 965 | 965 | 965 | 0,371 | 358 | 358 | 0 | 358 |
| 19 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.764 | 4.756 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 0,350 | 353 | 353 | 0 | 353 |
| 20 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.808 | 4.756 | 1.051 | 1.051 | 1.051 | 0,331 | 347 | 347 | 0 | 347 |
| 21 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.852 | 4.756 | 1.095 | 1.095 | 1.095 | 0,312 | 342 | 342 | 0 | 342 |
| 22 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.897 | 4.756 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 0,294 | 335 | 335 | 0 | 335 |
| 23 | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.932 | 4.756 | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 0,278 | 326 | 326 | 0 | 326 |
| 24 | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.968 | 4.756 | 1.212 | 1.212 | 1.212 | 0,262 | 317 | 317 | 0 | 317 |
| 25 | 2030 | 0,00 | 8383,41 | 0,00 | 6.023 | 4.756 | 1.267 | 9.650 | 9.650 | 0,247 | 2.383 | 2.383 | 0 | 2.383 |
|  | Total | -31.809,49 | 8.383,41 | 19.756 | 112.462 | 95.128 | 17.334 | -6.092 | 13.664 |  | -18.502 | -1.388 | 27.745 | 9.243 |
|  |  |  |  |  |  |  | FRR | -1,28% | 4,98% |  |  |  |  |  |

## finančnA analizA – izračun deleža sofinanciranja eu

Neto denarni tok predstavljajo odlivi in prilivi v ekonomski dobi projekta. Oba predhodno obravnavana podprojekta sta prikazana skupaj. Tudi rezultati finančne stopnje donosnosti so skupni in izkazujejo konsolidirano stanje.

Iz prikazanih izračunov lahko ugotovimo, da projekt doseže (ob upoštevanju sofinanciranja EU) pozitivno finančno interno stopnjo donosnosti (5,0 %). Finančna neto sedanja vrednost pri 6 % diskontni stopnji je negativna. Oba kazalca za investicijo sta negativna. Visoke finančne donosnosti ne moremo pričakovati od investicije, ki ima predvsem posredne učinke na kakovost okolja, zato smo  izdelali tudi ekonomsko analizo projekta.

Denarni tok projekta je ob podanih predpostavkah pozitiven.

| Sedanja vrednost stroškov investicije (000 €) | C | 27.745 |
| --- | --- | --- |
| sedanja vrednost neto prihodkov (000 €) | R | 9.243 |
| Stopnja sofinanciranja | r=(C-R)/C | 0,66 |
| Upravičeni stroški investicije – I. faza (000 €) | E | 30.394 |
| Nepovratna sredstva EU – Kohezijski sklad – I. faza (000 €) | G | 19.756 |
| FRR/C celotne investicije brez nepovratnih sredstev |  | -1,3 % |
| FRR/K z nepovratnimi sredstvi EU |  | 5,0 % |

|  |  |  | PROJEKT | DISKONTIRANO | KOHEZIJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leto | Diskontna stopnja | Investicija | Obratovalni stroški | Skupaj | Prilivi | Neto prilivi | Neto denarni tok | Investicija | Neto prilivi | Neto denarni tok | Denarni tok po Koheziji | Kohezija dikontirano | Kohezija investicija | Upravičeni stroški | Neto denarni tok s sofinanciranjem Kohezije |
|  |  | 6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2006 | 1,0000 | 1.416 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | -1.416 | 1.416 | 0 | -1.416 | -1.416 | 0 | 0 | 0 | -1.416 |
| 2 | 2007 | 0,9434 | 7.598 | 0 | 7.598 | 0 | 0 | -7.598 | 7.168 | 0 | -7.168 | -2.509 | 4.659 | 4.939 | 7.598 | -2.659 |
| 3 | 2008 | 0,8900 | 7.598 | 0 | 7.598 | 0 | 0 | -7.598 | 6.763 | 0 | -6.763 | -2.367 | 4.396 | 4.939 | 7.598 | -2.659 |
| 4 | 2009 | 0,8396 | 7.598 | 0 | 7.598 | 0 | 0 | -7.598 | 6.380 | 0 | -6.380 | -2.233 | 4.147 | 4.939 | 7.598 | -2.659 |
| 5 | 2010 | 0,7921 | 7.598 | 0 | 7.598 | 0 | 0 | -7.598 | 6.019 | 0 | -6.019 | -2.107 | 3.912 | 4.939 | 7.598 | -2.659 |
| 6 | 2011 | 0,7473 | 0 | 4.756 | 4.756 | 5.246 | 490 | 490 | 0 | 366 | 366 | 366 | 0 | 0 | 0 | 490 |
| 7 | 2012 | 0,7050 | 0 | 4.756 | 4.756 | 5.283 | 527 | 527 | 0 | 371 | 371 | 371 | 0 | 0 | 0 | 527 |
| 8 | 2013 | 0,6651 | 0 | 4.756 | 4.756 | 5.321 | 564 | 564 | 0 | 375 | 375 | 375 | 0 | 0 | 0 | 564 |
| 9 | 2014 | 0,6274 | 0 | 4.756 | 4.756 | 5.358 | 602 | 602 | 0 | 378 | 378 | 378 | 0 | 0 | 0 | 602 |
| 10 | 2015 | 0,5919 | 0 | 4.756 | 4.756 | 5.397 | 640 | 640 | 0 | 379 | 379 | 379 | 0 | 0 | 0 | 640 |
| 11 | 2016 | 0,5584 | 0 | 4.756 | 4.756 | 5.435 | 679 | 679 | 0 | 379 | 379 | 379 | 0 | 0 | 0 | 679 |
| 12 | 2017 | 0,5268 | 0 | 4.756 | 4.756 | 5.475 | 718 | 718 | 0 | 378 | 378 | 378 | 0 | 0 | 0 | 718 |
| 13 | 2018 | 0,4970 | 0 | 4.756 | 4.756 | 5.515 | 758 | 758 | 0 | 377 | 377 | 377 | 0 | 0 | 0 | 758 |
| 14 | 2019 | 0,4688 | 0 | 4.756 | 4.756 | 5.555 | 798 | 798 | 0 | 374 | 374 | 374 | 0 | 0 | 0 | 798 |
| 15 | 2020 | 0,4423 | 0 | 4.756 | 4.756 | 5.596 | 839 | 839 | 0 | 371 | 371 | 371 | 0 | 0 | 0 | 839 |
| 16 | 2021 | 0,4173 | 0 | 4.756 | 4.756 | 5.637 | 881 | 881 | 0 | 367 | 367 | 367 | 0 | 0 | 0 | 881 |
| 17 | 2022 | 0,3936 | 0 | 4.756 | 4.756 | 5.679 | 922 | 922 | 0 | 363 | 363 | 363 | 0 | 0 | 0 | 922 |
| 18 | 2023 | 0,3714 | 0 | 4.756 | 4.756 | 5.721 | 965 | 965 | 0 | 358 | 358 | 358 | 0 | 0 | 0 | 965 |
| 19 | 2024 | 0,3503 | 0 | 4.756 | 4.756 | 5.764 | 1.008 | 1.008 | 0 | 353 | 353 | 353 | 0 | 0 | 0 | 1.008 |
| 20 | 2025 | 0,3305 | 0 | 4.756 | 4.756 | 5.808 | 1.051 | 1.051 | 0 | 347 | 347 | 347 | 0 | 0 | 0 | 1.051 |
| 21 | 2026 | 0,3118 | 0 | 4.756 | 4.756 | 5.852 | 1.095 | 1.095 | 0 | 342 | 342 | 342 | 0 | 0 | 0 | 1.095 |
| 22 | 2027 | 0,2942 | 0 | 4.756 | 4.756 | 5.897 | 1.140 | 1.140 | 0 | 335 | 335 | 335 | 0 | 0 | 0 | 1.140 |
| 23 | 2028 | 0,2775 | 0 | 4.756 | 4.756 | 5.932 | 1.176 | 1.176 | 0 | 326 | 326 | 326 | 0 | 0 | 0 | 1.176 |
| 24 | 2029 | 0,2618 | 0 | 4.756 | 4.756 | 5.968 | 1.212 | 1.212 | 0 | 317 | 317 | 317 | 0 | 0 | 0 | 1.212 |
| 25 | 2030 | 0,2470 | 0 | 4.756 | 4.756 | 14.407 | 9.650 | 9.650 | 0 | 2.383 | 2.383 | 2.383 | 0 | 0 | 0 | 9.650 |
|  | Total |  | 31.809 | 95.128 | 126.937 | 120.846 | 25.718 | -6.092 | 27.745 | 9.243 | -18.502 | -1.388 | 17.114 | 19.756 | 30.394 | 13.664 |

# rizičnost, občutljivost in tveganje

Pri analizi občutljivosti ugotavljamo vplive sprememb potencialnih kritičnih faktorjev na rezultate, podane v finančni analizi.

## Analiza vplivov na prihodke

Na doseganje prihodkov vplivajo:

- prodajne cene produktov,

- prodane količine.

Glede na načrtovano porabo v skladu z izkustvenimi normativi v Sloveniji in EU lahko sklepamo, da ni veliko verjetnosti za spremembo količin. Prav tako je projekt prvenstveno namenjen segmentu prebivalstva, kjer so spremembe manj verjetne. V analizi nismo povečevali količin za gospodarstvo. Zaradi visokih fiksnih stroškov je projekt zelo občutljiv na spremembo količin in cen.

## Analiza vplivov na odhodke

Na odhodke obrata vplivajo naslednji faktorji:

- cene inputov,

- količine vhodnih materialov,

- dispozicija blata iz ČN.

Cene inputov lahko nihajo zaradi vpliva inflacije. Največji vpliv na odhodke čistilnih naprav bo imel v prihodnjih letih način odstranjevanja blata (sežig).  Možnost nastopa večjih nihanj v količinah inputa je relativno majhna. Največji delež v strukturi stroškov komunalne dejavnosti (vodooskrba in odvajanje odpadne vode) predstavlja amortizacija.

## Analiza vplivov spremembe investicijske vrednosti

Spremembe investicijske vrednosti vplivajo na:

- obračun amortizacije,

- stroške vzdrževanja (nadomestni deli),

- stroške zavarovanja.

Verjetnost nastopa tega faktorja je predvsem pogojena:

- z uspešnostjo razpisa za izbor izvajalcev,

- z dinamiko izvedbe investicije (vpliv inflacije ter dodatnih stroškov).

## Analiza tveganj

Največje tveganje je pridobitev zadostnih nepovratnih finančnih sredstev. Analiza tudi ne upošteva stroškov financiranja, ker občine nimajo dovolj lastnega kapitala in možnosti zadolževanja v višini, ki bi bila potrebna v planirani dinamiki izvedbe projekta.

## obremenitev uporabnikov

Obremenitev uporabnikov smo analizirali za scenarij zvedbe celovitega projekta. Predpostavili smo polno stroškovno ceno storitev, naraščanje porabe vode, postopno povečevanje števila priključkov.  Povprečni letni stroški na gospodinjstvo znašajo:

|  | brez projekta – sedaj* |  | s projektom |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| gospodinjstvo | cena | 8,5 % DDV | skupaj z DDV |  | nova cena | 8,5 % DDV | skupaj z DDV |  |
| vodooskrba | 0,51 | 0,04 | 0,55 |  | 0,66 | 0,06 | 0,71 | 130% |
| odvajanje odpadne vode | 0,06 | 0,01 | 0,07 |  | 0,41 | 0,03 | 0,44 | 681% |
| čiščenje odpadne vode | 0,16 | 0,01 | 0,17 |  | 0,68 | 0,06 | 0,74 | 425% |
| SKUPAJ STORITEV | 0,72 | 0,06 | 0,79 |  | 1,74 | 0,15 | 1,89 | 241% |
| vodni prispevek | 0,05 | 0,00 | 0,06 |  | 0,05 | 0,00 | 0,06 | 100% |
| okoljska dajatev | 0,50 | 0,04 | 0,54 |  | 0,14 | 0,01 | 0,15 | 28% |
| SKUPAJ VSE | 1,3 | 0,1 | 1,4 |  | 1,94 | 0,17 | 2,11 | 152% |

* nepriključeni na kanalizacijo

Predvideni mesečni stroški na gospodinjstvo (2,11 €/m3x 4,0 m3x 2,9) bodo znašali 24,5 € se bodo v povprečju povečali za 52 % in predstavljajo 2,1 % razpoložljivega dohodka na gospodinjstvo v Republiki Sloveniji. Iz tega razloga smo v finančni analizi upoštevali postopno povečanje tarif do leta 2017.

## scenarij “narediti nič”

Če primerjamo scenarij »z investicijo« in scenarij »brez investicije«, ugotovimo naslednje:

- v skladu s predpisi se mora v regiji zmanjšati obremenitev okolja in zagotoviti čiščenje odpadne vode skladno s predpisanimi učinki, česar brez investicij ne moremo zagotoviti.

## dodatni kriteriji – izboljšanje kakovosti okolja

Izboljšala se bo kvaliteta površinskih voda, posredno pa tudi podzemnih.

Z izvedbo predvidene rekonstrukcije vodovodnega omrežja se bo izboljšala zanesljivost (količinske in kvalitetne) oskrbe prebivalcev s pitno vodo, saj se bo z izgradnjo vodotesnih cevovodov zmanjšala možnost onesnaženja vode na poti do porabnika, z izgradnjo dodatnih cevovodov, vodohrana, dodatnih črpališč in avtomatizacijo se bo povečala zanesljivost delovanja vodovodnega sistema in s tem obratovalna varnost.

Porabilo se bo manj energije za črpanje pitne vode, ker bo manj izgub na omrežju in bo potrebno za enako število prebivalcev načrpati manj vode.

# ekonomska analiza

Predpostavke ekonomske analize:

- življenjska doba projekta je 25 let,

- izvedba celovitega projekta,

- ekonomska diskontna stopnja 5 %,

- konverzijski faktorji za obračun izkrivljenosti cen na trgu dela (konverzijski faktorji vključujejo stroške zdravstvenega in socialnega zavarovanja ter trga nekvalificiranega dela):

|  | delež stroškov kapitala | konverzijski faktor | korist | konv. faktor skupaj | korist izkrivljenost trga | konverzijski faktor za obračun izkrivljenosti cen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vodooskrba | 100% | 0,8608 | 0,139 | 0,8254 | 0,0354 | 0,9646 |
| strojna, električna dela, oprema | 60% | 1,000 |  | 1,000 |  |  |
| stroški dela | 40% |  | 1,000 |  |  |  |
| stroški dela - kvalificirani | 14% | 0,652 | 0,348 | 0,648 |  |  |
| stroški dela - nekvalificirani | 26% | 0,652 | 0,348 | 0,518 |  |  |
| čiščenje odpadne vode | 100% | 0,8573 | 0,143 | 0,82058 | 0,03674 | 0,96326 |
| strojna, električna dela, oprema | 59% | 1,000 |  | 1,000 |  |  |
| stroški dela | 41% |  | 1,000 |  |  |  |
| stroški dela - kvalificirani | 14% | 0,652 | 0,348 | 0,648 |  |  |
| stroški dela - nekvalificirani | 27% | 0,652 | 0,348 | 0,518 |  |  |
| zbiranje odpadne vode | 100% | 0,6729 | 0,327 | 0,58592 | 0,08696 | 0,91304 |
| strojna, električna dela, oprema | 6% | 1,000 |  | 1,000 |  |  |
| stroški dela | 94% |  | 1,000 |  |  |  |
| stroški dela - kvalificirani | 30% | 0,652 | 0,348 | 0,648 |  |  |
| stroški dela - nekvalificirani | 64% | 0,652 | 0,348 | 0,518 |  |  |

V ekonomski analizi so bili stroški in koristi ocenjeni ob upoštevanju naslednjega:

STROŠKI

- ekonomski stroški kapitala brez DDV in s popravkom tržnih cen,

- stroški zdravstvenega in socialnega zavarovanja (v pripravljalni fazi in fazi gradnje) niso ekonomski stroški (računajo se konverzijski faktorji). V fazi gradnje so bili upoštevani stroški dela.

- Dodatni stroški obratovanja in vzdrževanja (stroški s projektom – stroški brez projekta).

KORISTI

Prihranki uporabnikov

- Zmanjšani stroški uporabe lastnih zajetij in vodnjakov,

- zmanjšani stroški vzdrževanja in praznjenja greznic,

- zmanjšanje nujnosti rednega nakupa ustekleničene vode,

- povečanje vrednosti komunalno opremljenih stavbnih zemljišč.

Prihranki skrbnika javne službe

- zmanjšanje izgub v sistemu, manjša poraba energije na enoto načrpane vode,

- zmanjšanje okvar in stroškov vzdrževanja.

Ostale družbene koristi

- uporabniki bodo plačali za 0,6 €/m3 nižjo okoljsko dajatev kot sedaj, kar predstavlja ekvivalent vlaganj v okolje,

- priključitev novih uporabnikov pomeni dodatno plačilo vodnega prispevka (0,05 €/m3).

Glavni rezultati analize stroškov in koristi (izračunani na podlagi ekonomskih analiz denarnega toka) so:

| Neto sedanja vrednost (NSV): | 21.697.000 € |
| --- | --- |
| Ekonomska stopnja donosnosti (ERR): | 10,04 % |
| Stopnja koristi/stroški (BCR): | 1,33 |

Tabela 13-1: Ekonomski tok projekta

| Leto |  |  | NSV | SKUPAJ | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ►2023 | 2024 | ►2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STROŠKI |  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ►18 | 19 | ►25 |
| Stroški investicije |  |  | 65.351 | 75.232 | 1.416 | 0 | 14.228 | 14.228 | 14.228 | 14.228 | 3.622 | 3.622 | 3.622 | 3.622 | 3.622 | 3.622 | 3.622 | 0 | 16.312 | 0 | -24.760 |
| Stroški kapitala projekta brez DDV |  |  | 54.459 | 62.693 | 1.180 | 0 | 11.856 | 11.856 | 11.856 | 11.856 | 3.018 | 3.018 | 3.018 | 3.018 | 3.018 | 3.018 | 3.018 | 0 | 13.593 | 0 | -20.633 |
| Stroški kapitala projekta brez DDV (delež v stroških kapitala) | konverzijski faktor | korist |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| voda (13,3) | 0,965 | 0,035 | 256 | 295 | 6 | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 64 | 0 | -97 |
| odpadna voda (67,1) | 0,913 | 0,087 | 630 | 725 | 14 | 0 | 137 | 137 | 137 | 137 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 157 | 0 | -239 |
| čiščenje odpadne vode (19,6) | 0,963 | 0,037 | 392 | 451 | 8 | 0 | 85 | 85 | 85 | 85 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 98 | 0 | -149 |
| Zmanjšanje stroškov za obračun izkrivljenosti cen |  |  | 1.278 | 1.472 | 28 | 0 | 278 | 278 | 278 | 278 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 0 | 319 | 0 | -484 |
| Celotni stroški kapitala |  |  | 53.181 | 61.222 | 1.152 | 0 | 11.578 | 11.578 | 11.578 | 11.578 | 2.947 | 2.947 | 2.947 | 2.947 | 2.947 | 2.947 | 2.947 | 0 | 13.274 | 0 | -20.149 |
| Naraščajoči obratovalni stroški |  |  | 11.952 | 24.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 |
| SKUPAJ STROŠKI |  |  | 65.133 | 85.702 | 1.152 | 0 | 11.578 | 11.578 | 11.578 | 11.578 | 4.171 | 4.171 | 4.171 | 4.171 | 4.171 | 4.171 | 4.171 | 1.224 | 14.498 | 1.224 | -18.925 |
| KORISTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| prihranki uporabnikov |  |  | 68.041 | 127.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.250 | 5.290 | 5.290 | 5.290 | 5.290 | 5.290 | 5.290 | 5.290 | 5.290 | 5.290 | 5.290 |
| letni stroški vzdrževanja vodnjakov (20 % prebivalstva - 40 €/osebo/leto) |  |  | 5.468 | 11.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| letni stroški praznjenja septičnega bazena (80 % preb.*1/leto)*40 € | 41600 |  | 16.248 | 33.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.664 | 1.664 | 1.664 | 1.664 | 1.664 | 1.664 | 1.664 | 1.664 | 1.664 | 1.664 | 1.664 |
| letni stroški nakupa ustekleničene vode (40 % prebivalstva 1,5 l/dan )*0,2 € | 15330 | m3 | 29.938 | 61.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.066 | 3.066 | 3.066 | 3.066 | 3.066 | 3.066 | 3.066 | 3.066 | 3.066 | 3.066 | 3.066 |
| povečanje vrednosti zazidljivih zemljišč (366 km2*10%*30€/m2) | 2% |  | 16.387 | 21.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| prihranki upravljavca javne službe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zmanjšanje izgub vode (30 % materialnih stroškov energije) | 658.000 € |  | 1.928 | 3.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| stroški počenih cevi (2 % stroškov kapitala v vodooskrbi na leto) |  |  | 2.136 | 4.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 |
| Koristi za okolje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| taksa (0,50 - 0,14=0,36 €/m3) | 4.085.126 € |  | 14.360 | 29.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.471 | 1.471 | 1.471 | 1.471 | 1.471 | 1.471 | 1.471 | 1.471 | 1.471 | 1.471 | 1.471 |
| okoljska dajatev (681.000 m3 * 0,05 €) |  |  | 366 | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| SKUPAJ KORISTI |  |  | 86.830 | 166.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.174 | 7.214 | 7.214 | 7.214 | 7.214 | 7.214 | 7.214 | 7.214 | 7.214 | 7.214 | 7.214 |
| NETO KORISTI |  |  | 21.697 | 80.543 | -1.152 | 0 | -11.578 | -11.578 | -11.578 | -11.578 | 25.003 | 3.043 | 3.043 | 3.043 | 3.043 | 3.043 | 3.043 | 5.990 | -7.284 | 5.990 | 26.139 |
| ekonomska stopnja donosnosti | % |  | 10,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| faktor koristi/stroški |  |  | 1,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# učinki investicije

Investicija je okoljevarstvenega značaja.

Načrtovani cilji (zanesljiva oskrba območja s kvalitetno pitno vodo, sanacija stanja na področju izgub vodovodnega sistema in onesnaževanja podtalnice) bodo doseženi po izvedbi investicije v sistem oskrbe z vodo, odvajanje odpadnih voda in dograditev ter posodobitev ČN Ptuj in lokalnih ČN.

Na področju vodooskrbe je pomemben cilj zmanjšanje izgub vodovodnega sistema, ki znaša danes preko 50 % količin prodane pitne vode. Cilj je zmanjšanje izgub na evropski nivo (cca 20 – 25 %). S tem bo potrebno načrpati manj vode, kar pomeni pozitiven vpliv na rabo naravnih dobrin.

Za odpravljanje ogroženosti podzemnih virov zdrave pitne vode je potrebno zagotoviti čim boljšo in čim hitrejšo pokritost območja s primernimi kanalizacijskimi sistemi in povečati obseg čiščenja odpadnih voda, s tem pa zagotoviti ustreznejše varovanje in izboljšanje kakovosti podzemne vode ter zagotavljanje boljše in varne oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo v Podravju. Izgradnja kanalizacijskih sistemov, ki bodo dovajali odpadne vode na rekonstruirano čistilno napravo Ptuj in novozgrajeni čistilni napravi Kidričevo in Gorišnica, bodo pomembno izboljšali kakovost podtalnice Dravskega polja in Ptujskega polja, ki je vir pitne vode za regionalni vodovod Komunale Ptuj. Le-ta oskrbuje s pitno vodo regijo z okoli 70.000 prebivalci.

Neposredni finančni učinki predstavljajo veliko vlaganje in tudi obremenitev občinskih proračunov. Za investicijo bo kot državni vir namenjena tudi vsa zbrana okoljska dajatev iz naslova obremenitve voda v planiranem obdobju. Tudi neposredna obremenitev uporabnikov se bo po investiciji precej povečala. Stroškovna cena v sistemu bo večja od sedanje, cene pa bodo odvisne od politike cen na komunalnem področju.

Finančno neizmerljivi, vendar pomembni bodo tudi stranski učinki investicije, ki se odražajo v čistem okolju in bolj zdravem življenju ter ohranjanju naravnega okolja za prihodnje generacije.