OBČINA PREVALJE

Trg 2a

2391 Prevalje

PROGRAM KOMUNALNEGA OPREMLJANJA

OBMOČJA ZAZIDAVE LEŠE – NOVE BAJTE

BESEDILNI in KARTOGRAFSKI DEL

Prevalje, december 2011

# 1. POVZETEK PROGRAMA OPREMLJANJA

Program komunalnega opremljanja je akt, ki ga Občina sprejme v obliki odloka. Z njim določa in usklajuje dejavnosti v zvezi z opremljanjem zemljišč s komunalno opremo in ostalo infrastrukturo. V konkretnem primeru je program komunalnega opremljanja osnovna podlaga za obračun stroškov komunalnega opremljanja izgradnje komunalne infrastrukture (kanalizacije) na območju Zazidave Leše – Nove bajte.

Predmetni program komunalnega opremljanja je izdelan za območje Zazidave Leše – Nove bajte. V programu komunalnega opremljanja so prikazani stroški opremljanja za predmetno območje, ki predstavljajo stroške gradnje komunalne infrastrukture (kanalizacije).

Program komunalnega opremljanja obravnava izgradnjo komunalne opreme  - kanalizacija.

S pojmom "izgradnja komunalne opreme" so mišljena vsa dela, ki so potrebna, da se posamezna infrastruktura zgradi in preda v upravljanje upravljavcu javne infrastrukture.

Pred določitvijo višine komunalnega prispevka je potrebno določiti obračunska območja. Na območju pozidave obstajata eno obračunsko območje.

Skupna površina parcel, ki se opremljajo, trenutno znaša 5449,00 m2 in 3322,90 m2 neto tlorisnih površin.

Skupni stroški, prikazani v programu komunalnega opremljanja, obravnavajo vse stroške, ki so predmet investicije v izgradnjo komunalne opreme. Vsi stroški so določeni na podlagi končnega obračuna izvajalca. Stroški ne vsebujejo DDV-ja, kateri se obračuna skladno z veljavnimi računovodskimi standardi.

Obračunski stroški niso v primeru predmetnega območja enaki skupnim stroškom. Predvideno je financiranje s plačili komunalnega prispevka ter iz proračuna Občine Prevalje.

Obračunski stroški se za odmero komunalnega prispevka preračunajo na enoto mere, v skladu z uredbo, kot je izračunano v poglavju "4.3 - Preračun obračunskih stroškov investicije na enoto mere".

Gradbene parcele so določene in so razbrane iz podatkov iz zemljiškega katastra oziroma projekta, če ga je zavezanec predložil.

Neto tlorisne površine objektov obračunskega območja so pridobljene na podlagi registra enot nepremičnin Republike Slovenije (REN), s strani Geodetske uprave Republike Slovenije, izpostava Ravne na Koroškem.

Končni znesek opremljanja zemljišč s komunalno opremo za območje zazidave Leše – Nove bajte znaša:

| obračunsko območje | Cp [€/m2] | Ct [€/m2] |
| --- | --- | --- |
| območje ZAZIDAVE LEŠE –NOVE BAJTE | 2,99 | 4,90 |

Prikaz vrednosti Cpi in Cti za območje Zazidave Leše – Nove bajte. brez DDV

Izračun komunalnega prispevka za posameznega zavezanca se izračuna po naslednji formuli:

KPi = (Aparcela · Cpi1 · Dp) + (Kdejavnost · Atlorisna · Cti1 · Dt)

ki je opisana v poglavju "5.1 - Izračun celotnega komunalnega prispevka".

# SPLOŠNI DEL PROGRAMA KOMUNALNEGA OPREMLJANJA

## Pojmi in kratice

GP	parcela objekta - parcela;

NTP	neto tlorisna površina objekta;

KP 	komunalni prispevek;

KPi 	komunalni prispevek za posamezno komunalno opremo;

Atlorisna	neto tlorisna površina objekta;

Dp 	delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka;

Dt	delež NTP pri izračunu komunalnega prispevka;

Kdejavnosti	faktor dejavnosti;

Cpi	stroški opremljanja m2 parcele z določeno vrsto komunalne opreme;

Cti	stroški opremljanja m2 NTP z določeno vrsto komunalne opreme;

Cp	stroški opremljanja m2 parcele s celotno komunalno opremo;

Ct 	stroški opremljanja m2 NTP s celotno komunalno opremo;

Cpi1	indeksirani stroški opremljanja m2 parcele z določeno vrsto komunalne opreme;

Cti1 	indeksirani stroški opremljanja m2 NTP z določeno vrsto komunalne opreme;

Cp1	indeksirani stroški opremljanja m2 parcele s celotno komunalno opremo;

Ct1 	indeksirani stroški opremljanja m2 NTP s celotno komunalno opremo.

## Podatki o izdelovalcu

### Izdelovalec

Izdelovalec programa komunalnega opremljanja je:

Občina Prevalje

Odgovorna oseba za izvedbo projekta: Marjan BERLOŽNIK

Identifikacijska številka za DDV: SI28520513

tel:	02-82-46-110

fax:	02-82-46-124

## Namen izdelave programa komunalnega opremljanja

Program komunalnega opremljanja predmetnega območja se izdela na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju in podzakonskih predpisov, sprejetih na njegovi podlagi. Program komunalnega opremljanja tako predstavlja prilogo odloka, ki se sprejema v okviru ureditve komunalnega opremljanja – kanalizacije Zazidave Leše – Nove bajte  v Občini Prevalje, na območju Krajevne skupnosti Leše. Namen izdelave programa komunalnega opremljanja predstavlja javni interes in interes stanovalcev na predmetnem območju, ki želijo ureditev kanalizacije na predmetnem območju urejanja.

## Opis območja opremljanja

Območje komunalnega opremljanja predstavlja pozidano območje na vzhodni strani naselja Leš. Trenutno je na območju zgrajenih 12 individualnih stanovanjskih hiš in 3 dvojčki.

## Podlage za izdelavo programa komunalnega opremljanja

### Predpisi

- Zakon o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Ur.l. RS; št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C);

- Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) (Ur.l. RS; št. 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011 Odl.US: U-I-165/09-34);

- Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Ur.l. RS; št. št. 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009);

- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka – "pravilnik"; (Ur.l. RS; št. 95/2007);

- Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč – "uredba"; (Ur.l. RS; št. 80/2007);

- Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost (Ur.l. RS; št. 37/2008, 99/2008)

- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
(Ur.l. RS, št. 88/2011).

### Projektna in investicijska dokumentacija ter drugi dokumenti in strokovne podlage

Končni obračun za naložbo »Ureditev vaškega jedra Leše – II. faza«

podatki o neto tlorisnih površinah objektov so bili pridobljeni iz baze katastra stavb Geodetske uprave Republike Slovenije in usklajeni z zavezanci

podatki o površinah stavbnih zemljišč so bili pridobljeni iz digitalnega katastrskega načrta

Navedeni dokumenti so na vpogled na sedežu Občine.

# OBSTOJEČA KOMUNALNA OPREMA IN OSTALA INFRASTRUKTURA TER PREDVIDENE INVESTICIJE V GRADNJO

Na območju je že izveden vodovodni sistem, primarno in sekundarno cestno omrežje ter omrežje objektov ravnanja z odpadki. Prav tako je na območju izvedeno elektro in TK omrežje. Ni izvedeno, plinovodno oz. daljinsko ogrevanje in tudi ni predmet tega programa opremljanja.

# PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

## Obračunsko območje posamezne komunalne opreme

Obračunsko območje posamezne komunalne opreme je območje investicije, na katerem se zagotavlja priključevanje na načrtovano komunalno opremo in drugo infrastrukturo oziroma je to območje njene uporabe.

V konkretnem primeru je predvideno eno obračunsko območje, ki se na novo opremlja s kanalizacijskih omrežjem.

Za določitev površine parcel objektov in površin objektov so bili uporabljeni podatki iz zemljiškega katastra oz. zemljiške knjige in registra enot nepremičnin Republike Slovenije (REN) , kot sledi:

| Objekt | Parcelna številka, Katastrska občina vse k.o. Leše | GP [m2] | NTP [m2] | Funkcija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | *150/0 | 280 | 85,20 | STANOVANJSKA |
| S2 | *149/2 | 120 | 90,00 | STANOVANJSKA |
| S3 | *149/1 | 114 | 115,40 | STANOVANJSKA |
| S4 | 241/25 | 128 | 84,60 | STANOVANJSKA |
| S5 | *147/2 | 272 | 220,50 | STANOVANJSKA |
| S6 | *147/1 | 74 | 91,50 | STANOVANJSKA |
| S7 | 241/27 | 208 | 86,50 | STANOVANJSKA |
| S8 | 241/28 | 239 | 170,70 | STANOVANJSKA |
| S9 | 241/29 | 193 | 96,00 | STANOVANJSKA |
| S10 | *145/2 | 209 | 96,00 | STANOVANJSKA |
| S11 | 241/26 | 449 | 159,20 | STANOVANJSKA |
|  |  |  | 240 | POSLOVNA DEJAVNOST-PRODAJALNA |
|  | 241/19 | 1112 | 295,00 | POSLOVNA DEJAVNOST-DELAVNICA |
| S12 | 241/24 | 306 | 215,50 | STANOVANJSKA |
| S13 | *141/0 | 207 | 220,70 | STANOVANJSKA |
| S14 | *140/0 | 209 | 97,30 | STANOVANJSKA |
| S15 | 244/11 | 305 | 176,10 | STANOVANJSKA |
| S16 | 244/9 | 522 | 268,20 | STANOVANJSKA |
| S17 | *139/2 | 41 | 252,50 | STANOVANJSKA |
|  | *139/1 | 41 | 50 | STANOVANJSKA |
| S18 | 243/15 | 420 | 212,00 | STANOVANJSKA |
| Skupaj: | 5449,00 | 3322,90 |  |

Površina posameznega obračunskega območja:

| Obračunsko območje | Površina parcel [m2] | NTP [m2] | Površina parcel objektov – plačniki KP [m2] | NTP – plačniki KP [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZAZIDAVA LEŠE – NOVE BAJTE | 5449,00 | 3322,90 | 1.781,00 | 1064,90 |

Prikaz skupne površine parcel in objektov na posameznem obračunskem območju

## Skupni stroški [S] / obračunski stroški [OS]

Skupni stroški prikazujejo vse stroške, povezane z izgradnjo komunalne opreme, ki so potrebni, da se na obračunskem območju investicije zagotovi njen namen. V konkretni situaciji skupni stroški predstavljajo stroške celotne investicije za ureditev kanalizacije in zgraditev čistilne naprave.

Obračunski stroški predstavljajo stroške, ki se financirajo iz komunalnega prispevka in bremenijo lastnike objektov na območju opremljanja. Obračunski stroški so stroški izgradnje komunalne opreme, katere prebivalci do sedaj niso imeli. Razlika do skupnih stroškov se krije iz proračuna občine.

Podatki o višini skupnih, obračunskih in ostalih stroškov so pridobljeni na podlagi evidenc Občine in končnega obračuna izvajalca ter znašajo:

| POSTAVKA | S [€] | OS [€] | OS* [€] |
| --- | --- | --- | --- |
| stroški odkupa zemljišč | 0 | 0 | 0 |
| pripravljalna dela | 1.076,76 | 124,86 | 31,85 |
| izgradnja | kanalizacija | 18.850,00 | 2.185,83 | 557,65 |
|  | čistilna naprava 85 PE | 49.896,75 | 5.785,99 | 1.476,10 |
| zaključek del | 70.607,00 | 8.187,53 | 2.088,78 |
| SKUPAJ: | 140.430,51 | 16.284,21 | 4.154,38 |

Prikaz skupnih in obračunskih stroškov investicije v izgradnjo komunalne opreme

(os – obračunski stroški vseh objektov

os*-obračunski stroški za zavezance za plačilo komunalnega prispevka zmanjšane za oproščene zavezance)

## Preračun obračunskih stroškov investicije na enoto mere

Podlaga za odmero komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne opreme (kanalizacije) na  posameznem obračunskem območju je višina obračunskih stroškov investicije, preračunana na z Uredbo določene merske enote; to je površine parcel in neto tlorisne površine obstoječih  oz. načrtovanih objektov.

Naslednja tabela prikazuje razdelitev stroškov komunalnega opremljanja zemljišč na enoto parcele in enoto NTP.

| objekti | Postavka | OS [€] | Σ Aparcela [m2] | Σ Atlorisna [m2] | Cpi [€/m2] | Cti [€/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vsi | KANALIZACIJA | 16.284,21 | 5.449,00 | 3322,90 | 2,99 | 4,90 |
| Zavezanci za plačilo | KANALIZACIJA | 4.154,38 | 1781,00 | 1064,90 | 2,99 | 4,90 |

- Prikaz vrednosti obračunskih stroškov brez DDV, preračunanih na enoto mere predvidenih parcel in NTP

## Razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine (Dp in Dt)

S tem programom komunalnega opremljanja se določi, da je razmerje med merilom parcele in merilom NTP predvidenih objektov (Dp in Dt) pri izračunu komunalnega prispevka naslednje:

Dp = 0,3,

Dt = 0,7.

## Faktor dejavnosti

V skladu s pravilnikom lahko program komunalnega opremljanja določi tudi faktor dejavnosti. Faktor dejavnosti se lahko določi za posamezne vrste objektov, glede na pretežno dejavnost. Pri določitvi vrst objektov, glede na dejavnost, je potrebno upoštevati predpise o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in predpise o določitvi objektov državnega pomena.

Faktor dejavnosti se za posamezne vrste objektov določi v sorazmerju z obremenjevanjem komunalne opreme, glede na prevladujočo dejavnost v objektu. Faktor dejavnosti se lahko za različne vrste objektov določi v razponu od 0,7 do 1,3.

Glede na določbe pravilnika in glede na planirano zazidavo, ki za celotno obravnavano območje predvideva zazidavo enovite namembnosti, se določi naslednji Kdejavnosti:

Kdejavnosti = 0,7.

## Olajšave za določene kategorije zavezancev

Na območju so predvidene oprostitve pri plačilu komunalnega prispevka v skladu s Sklepom Občinskega sveta Občine Prevalje, ki je bil sprejet na 21. redni seji Občinskega sveta Občine Prevalje dne 30.06.2005, so komunalnega prispevka oproščeni občani Občine Prevalje, ki plačujejo kanalščino. Na podlagi podatkov Javnega komunalnega podjetja LOG d.o.o., Dobja Vas 187, 2390 Ravne na Koroškem, plačujejo kanalščino lastniki objektov, ki so opredeljeni v prilogi št. 3 – Seznam objektov za oprostitev plačila komunalnega prispevka.

## Indeksiranje stroškov opremljanja

Izračunana vrednost Cpi (Cp) in Cti (Ct) za posamezno komunalno opremo velja na dan uveljavitve programa komunalnega opremljanja. Na dan obračuna se komunalni prispevek revalorizira z uporabo povprečnega letnega indeksa cen, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice  Slovenije, pod "Gradbena dela – ostala nizka gradnja".

# IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA

Izračun komunalnega prispevka se opravi po uradni dolžnosti takoj po izvedbi del in sprejemu Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje zazidave Leše – Nove bajte.

Na zahtevo stranke lahko lastnik objekta na območju zazidave Leše – Nove bajte, poravna plačilo stroškov v več obrokih. Za obročno odplačevanje se na podlagi vloge o obročnem odplačevanju sklene posebna pogodba, v kateri se določi število obrokov, višina posameznega obroka ter čas zapadlosti. Plačilo komunalnega prispevka mora biti v celoti poravnano do konca leta 2012.

Obračun komunalnega prispevka se izvede za naslednje vrednosti:

| Vrsta stroška | Cpi [€/m2] | Cti [€/m2] |
| --- | --- | --- |
| KANALIZACIJA | 2,99 | 4,90 |

Preglednica št. 4: Prikaz vrednosti Cpi in Cti za območje predvidene pozidave. Zneski ne vsebujejo DDV.

## Izračun komunalnega prispevka za prometne površine

Komunalni prispevek za gradnjo posamezne vrste komunalne opreme se izračuna na naslednji način:

KPi   =  (Aparcela  ·  Cpi1  ·  Dp) +  (Kdejavnost · Atlorisna ·  Cti1 ·  Dt)

## Terminski plan izgradnje komunalne opreme in ostale infrastrukture

Izgradnja komunalne opreme je bila izvedena skladno s terminskim planom Občine Prevalje in je bila predana v upravljanje Javnemu komunalnemu podjetju Log d.o.o. dne 02.11.2011.

|  |  | 1 : 1000 |  |
| --- | --- | --- | --- |

# PRILOGA 2 - SEZNAM OBJEKTOV ZA PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

| Objekt | Parcelna številka, Katastrska občina | GP [m2] | NTP [m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | *150/0 k.o. Leše | 280 | 85,20 |
| S2 | *149/2 k.o. Leše | 120 | 90,00 |
| S3 | *149/1 k.o. Leše | 114 | 115,40 |
| S4 | 241/25 k.o. Leše | 128 | 84,60 |
| S5 | *147/2 k.o. Leše | 272 | 220,50 |
| S7 | 241/27 k.o. Leše | 208 | 86,50 |
| S8 | 241/28 k.o. Leše | 239 | 170,70 |
| S18 | 243/15 k.o. Leše | 420 | 212,00 |
| Skupaj: | 1781,00 | 1064,90 |

# PRILOGA 3 - SEZNAM OBJEKTOV ZA OPROSTITEV PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA

| Objekt | Parcelna številka, Katastrska občina | GP [m2] | NTP [m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| S6 | *147/1 k.o. Leše | 74 | 91,50 |
| S9 | 241/29 k.o. Leše | 193 | 96,00 |
| S10 | *145/2 k.o. Leše | 209 | 96,00 |
| S11 | 241/26 k.o. Leše | 449 | 159,20 |
|  |  |  | 240 |
|  | 241/19 k.o. Leše | 1112 | 295,00 |
| S12 | 241/24 k.o. Leše | 306 | 215,50 |
| S13 | *141/0 k.o. Leše | 207 | 220,70 |
| S14 | *140/0 k.o. Leše | 209 | 97,30 |
| S15 | 244/11 k.o. Leše | 305 | 176,10 |
| S16 | 244/9 k.o. Leše | 522 | 268,20 |
| S17 | *139/2 k.o. Leše | 41 | 252,50 |
|  | *139/1 k.o. Leše | 41 | 50 |
| Skupaj: | 3668,00 | 2258,00 |

# Text boxes

LEGENDA

Območje Zazidave Leše-nove bajte

Objekt

S181

S171

S161

S151

S141

S131

S121

S111

S10

S9

S8

S7

S6

S5

S2

S1

S4

S3