| Vrsta dokumentacije |  | ELABORAT PROGRAMA OPREMLJANJA |
| --- | --- | --- |
| Območje opremljanja |  | STANOVANJSKA ZAZIDAVA KOTLJE IV (EUP KO 13) |
| Izvajalec |  | Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem |
| Naročnik |  | Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem |

| Datum izdelave |  | Oktober 2021 |
| --- | --- | --- |

| Izdelovalec elaborata: | Občina Ravne na Koroškem |
| --- | --- |
| Naslov: | Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem |
| Telefon: | +386 2 8216000 |
| Faks: | +386 2 8216001 |
| El. pošta: | obcina@ravne.si |
| Spletna stran: | www.ravne.si |
| Odgovorni vodja za izdelavo elaborata: | Bojan Medved, univ.dipl.inž.gradb, sekretar |
| Odgovorna oseba: | dr. Tomaž Rožen, župan |
| Podpis odgovorne osebe: |  |
| Žig izdelovalca: |  |

Kazalo

# UVOD……………………………………………………………..………..……………………………….……   5

## 1.1.      NAMEN IZDELAVE PROGRAMA OPREMLJANJA ...…….………………………………….………  5

1.2.      ZAKONSKE PODLAGE ZA PRIPRAVO PROGRAMA OPREMLJANJA.………………………….  5

# OSNOVNI  PODATKI  O  OBMOČJU  OPREMLJANJA  IN  NAČRTOVANIH  PROSTORSKIH

# UREDITVAH…………………………………………………………………………………………………… 5

# SEZNAM UPOŠTEVANIH  VELJAVNIH PROSTORSKIH AKTOV, STROKOVNIH  PODLAG IN

# DRUGE DOKUMENTACIJE………………………………………………………………………….…….... 6

# PODATKI O POVRŠINAH GRADBENIH PARCEL IN STAVB ……………….……..……...…..... 7

# OBSTOJEČA   IN   NOVA   KOMUNALNA   OPREMA   IN   DRUGA  GOSPODARSKA  JAVNA

# INFRASTRUKTURA………………………………………………………………………………….……..… 7

### 5.1     OBSTOJEČA KOMUNALNA OPREMA IN DRUGA GOSPODARSKA JAVNA

### INFRASTRUKTURA ………………….……………………………………………………………..…..….. 7

## 5.1.1    Prometno omrežje …………………………… …………………….……………..………..………..…. 7

## 5.1.2    Vodovodno omrežje …………………………………………………………………………………..……7

## 5.1.3    Kanalizacijsko omrežje ……………………………………………………………………………………7

## 5.1.4    Javne površine, javna razsvetljava………………………………………………..………………….7

### 5.2	NOVA KOMUNALNA OPREMA IN DRUGA GOSPODARSKA JAVNA

### INFRASTRUKTURA …………………………………………………………………………………..….…..7

## 5.2.1    Prometno omrežje …………………………… …………………….……………..………………..…….8

## 5.2.2    Vodovodno omrežje …………………………………………………………………………………..……8

## 5.2.3    Kanalizacijsko omrežje ……………………………………………………………………………………9

## 5.2.4    Javne površine, javna razsvetljava…………..……………………………………………………..10

# ROKI ZA IZVEDBO IN ETAPNOST OPREMLJANJA …………………………………..…………. 11

# FINANČNA SREDSTVA ZA IZVEDBO OPREMLJANJA ……………………………..…………... 11

### 7.1     STROŠKI IZDELAVE PROGRAMA OPREMLJANJA IN DOKUMENTACIJE ZA NOVO

### KOMUNALNO OPREMO …………………………………………………………………………………….11

### 7.2     STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ ZA OPREMLJANJE ………………………………………..12

### 7.3     STROŠKI GRADNJE NOVE KOMUNALNE OPREME …………………………………………………12

8       PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA NOVO KOMUNALNO

OPREMO …………………………………………………………………………………………….13

8.1      OBRAČUNSKA OBMOČJA …………………………………………………………………………………………13

8.2      SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI …………………………………………………………………………...13

8.3      OBRAČUNSKI STROŠKI NOVE KOMUNALNE OPREME NA ENOTO MERE ……………………………14

8.4      MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO ………….15

- IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA …………………………………………………15

  - KOMUNALNI PRISPEVEK ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO………………………………………….15

  - KOMUNALNI PRISPEVEK ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO PRI PRIKLJUČEVANJU

PREKO NOVE KOMUNALNE OPREME ……………………………………………………………….17

## INFORMATIVNI IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA …………………………………..18

## POSEBNA DOLOČILA …………………………………………………………………………………..19

## 9.4.1    Odmera komunalnega prispevka za novo in obstoječo komunalno opremo zaradi

## graditve ……………………………………………………………………………………………………19

## 9.4.2	 Odmera komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti ……………………19

## 9.4.3     Pogodba o priključitvi …………………………………………………………………………………19

## 9.4.4     Vračilo komunalnega prispevka za novo in obstoječo komunalno opremo …………19

## 9.4.5     Zakonske oprostitve plačila komunalnega prispevka za novo in obstoječo

## komunalno opremo …………………………………………………………………………………….19

## 9.4.6.    Občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka ……………………………………….20

## 9.4.7     Upoštevanje preteklih vlaganj v komunalno opremo ………………………………………20

10   POGODBA O OPREMLJANJU …………………………………………………………………..20

11   GRAFIČNE PRILOGE ……………………………………………………………………………..22

1  UVOD

1.1 Namen izdelave programa opremljanja

Skladno z Zakonom o urejanju prostora (ZUreP-2) se s programom opremljanja stavbnih zemljišč načrtuje izvajanje opremljanja stavbnih zemljišč ter določa finančna sredstva za izvedbo komunalne opreme v posameznih območjih opremljanja. Območje opremljanja je območje funkcionalno zaokroženih komunalno neopremljenih stavbnih zemljišč, na katerem je z OPN ali OPPN predvidena nova prostorska ureditev, za katero je treba predhodno zgraditi novo komunalno opremo ter objekte ali omrežja druge gospodarske javne infrastrukture.

Program opremljanja se pripravi na podlagi OPN ali OPPN in njunih elaboratov ekonomike ter na podlagi projektne dokumentacije v skladu s predpisi, ki urejajo graditev. Sprejme ga občinski svet z odlokom.

1.2 Zakonske podlage za pripravo programa opremljanja

Pri pripravi programa opremljanja se upošteva:

- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17);

- Gradbeni zakon (GZ) (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 — popr.);

- Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 — uradno prečiščeno

besedilo, 49/06 — ZMetD, 66/06 — odl. US, 33/07 — ZPNačrt, 57/08 — ZFO-1A,

70/08, 108/09, 108/09 — ZPNačrtA, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16,

61/17 —GZ, 21/18 — ZNOrg in 84/18 —ZIURKOE);

- Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero

komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri

komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 — popr. in 34/19);

- Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18);

2 OSNOVNI PODATKI O OBMOČJU OPREMLJANJA IN NAČRTOVANIH PROSTORSKIH

UREDITVAH

Osnovni podatki o območju opremljanja in načrtovanih prostorskih ureditvah so povzeti po Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Ravne na koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 7/13, 20/19, 29/20, 2/21 in 8/21).

Območje opremljanja obsega EUP KO 13, PNRP CU. Nahaja se na južnem delu naselja Kotlje. Na vzhodni in južni strani meji na območje enostanovanjskih stavb, na zahodni strani na lokalno cesto, na severni strani pa je zemljišče omejeno z javno cesto. Površina območja urejanja znaša 10.248,0 m2, od tega je 8.676,0 m2 površina gradbenih parcel stanovanjskih objektov.

Na območju je predvidena gradnja enostanovanjskih in dvostanovanjskih stavb, vključno s pripadajočo komunalno infrastrukturo. Urbanistična zasnova je določena ob upoštevanju lokacije obstoječih objektov, poteka obstoječe javne infrastrukture vključno z varovanimi koridorji ter možnosti dostopa do zemljiških parcel. Na območju je predvidena tudi ureditev prometnih površin in druge gospodarske javne infrastrukture.

Stanovanjski objekti bodo razporejeni vzdolž internega prometnega omrežja, ki bo napajalo predvidene objekte. Na območju urejanja so predvidene gradbene parcele površine od 520 do 790 m2 za skupno 13 stanovanjskih objektov. Celotno območje se prometno navezuje na javno cesto v naselju, objekti pa bodo priključeni na infrastrukturne vode in naprave ki so oz. bodo zgrajene na tem območju.

Komunalno opremo na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) predstavlja oskrba s pitno in požarno vodo, odvajanje odpadnih voda izvedba prometnih površin in javne razsvetljave. Ostale vrste načrtovane infrastrukture (elektroenergetsko omrežje, plinovodno omrežje in telekomunikacijsko omrežje) predstavljajo drugo gospodarsko javno infrastrukturo.

Ocena stroškov komunalne opreme je pripravljena na podlagi razpoložljive dokumentacije ter primerljivih že izvedenih projektov. Ocenjeni stroški za zagotavljanje komunalne opreme v tekočih cenah znašajo 353.500,00 EUR z DDV. Celotna komunalna ureditev se bo izvedla v letu 2021 in 2022, stroške investicije pa bo v celoti zagotovila Občina Ravne na Koroškem z lastnimi sredstvi.

Slika 1: Območje KO 13

3  SEZNAM UPOŠTEVANIH VELJAVNIH PROSTORSKIH AKTOV, STROKOVNIH

PODLAG IN DRUGE DOKUMENTACIJE

VELJAVNI PROSTORSKI IZVEDBENI AKTI

- Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo

slovenskih občin, št. 7/13, 20/19, 29/20, 2/21 in 8/21);

STROKOVNE PODLAGE

- Geološko – geomehansko poročilo s poudarkom na stabilnosti, erodibilnosti in

možnosti ponikanja vode v okolici območja OPPN KO13 CU. Legen: Damjan Pejovnik

s.p., junij 2020;

- Projektna dokumentacija pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD):

Stanovanjska zazidava Kotlje IV. Šentjanž pri Dravogradu: FIMA d.o.o., november

2020;

- Idejna zasnova (IZP): Komunalna in padavinska kanalizacija za zazidavo KOTLJE IV.

Radlje ob Dravi: Štraser d.o.o., januar 2021;

- Idejna zasnova (IZP): Stanovanjska zazidava Kotlje IV. Slovenj Gradec: VIPS Jožef

Korent s.p., december 2020;

DRUGA DOKUMENTACIJA

- DIIP Komunalna ureditev Kotlje IV;

- Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko zazidavo Kotlje IV – EUP KO 13,

Ravne na Koroškem: »Biro Godec«, Sanja Godec s.p., januar 2021;

- Elaborat ekonomike za OPPN za stanovanjsko zazidavo Kotlje IV – EUP KO 13 CU,

ID 1693, EUTRIP, d.o.o., marec 2021;

- Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za

obstoječo komunalno opremo v Občini Ravne na Koroškem (Uradno glasilo

slovenskih občin, št. 8/21);

- Podatki geodetske uprave RS: zbirni kataster GJI, zemljiški kataster, kataster stavb.

4  PODATKI O POVRŠINAH GRADBENIH PARCEL IN STAVB

Podatki o površinah gradbenih parcel so pridobljeni iz OPPN stanovanjske zazidave Kotlje IV, BTP predvidenih objektov pa so ocenjene glede na predvideno gradnjo.

Območje KO 13: Območje je nepozidano. Površina zemljišča za gradnjo znaša 8.676m2. Predvidena BTP objektov znaša 3.120m2.

5  OBSTOJEČA IN NOVA KOMUNALNA OPREMA IN DRUGA GOSPODARSKA JAVNA

INFRASTRUKTURA

5.1 Obstoječa komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura

Za obstoječo komunalno opremo se skladno z 2. členom Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 — popr. in 34/19) šteje tista komunalna oprema, ki je že zgrajena in predana v upravljanje posameznemu izvajalcu gospodarske javne službe.

Občina Ravne na Koroškem ima sprejet Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/21), ki določa merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v občini (ceste, vodovod, kanalizacijo in javne površine).

Območje se bo priključevalo na obstoječo komunalno opremo in sicer:

5.1.1 Prometno omrežje

Severno od območja opremljanja poteka občinska cesta JP 850711 Cesta v naselju Kotlje VI. Območje opremljanja se prometno navezuje na omenjeno občinsko cesto.

5.1.2 Vodovodno omrežje

Vodovodno omrežje na katerega bodo priključeni objekti na območju opremljanja poteka zahodno. Na severozahodni strani območja bo priključen nov vodovod PEHD DN 110 za napajanje objektov na tem območju opremljanja.

5.1.3 Kanalizacijsko omrežje

Do območja opremljanja je zgrajeno kanalizacijsko omrežje, ki pa ga bo potrebno rekonstruirati pred priključitvijo novega javnega kanalizacijskega omrežja območja zazidave.

5.1.4 Javne površine, javna razsvetljava

Urejanje novih javnih površin na tem območju ni predvideno. Za vse objekte v območju naselja Kotlje velja, da so priključeni na obstoječe javne površine. Na severnem delu območja poteka javna razsvetljava, na katero se bo priključilo novih pet svetilk.

5.2 Nova komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura

Za novo komunalno opremo se skladno z 2. členom Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, st. 20/19, 30/19 - popr. in 34/19) šteje komunalna oprema, ki jo je treba izvesti za opremljanje stavbnih zemljišč na območju opremljanja.

Na območju KO 13 bo potrebno zgraditi novo komunalno opremo in sicer:

5.2.1 Prometno omrežje

Območje opremljanja se prometno navezuje na občinsko cesto JP 850711 Cesta v naselju Kotlje VI.

Nov cestni priključek bo dolžine 200,0 m ter širine 6,0 m.

Tehnični elementi za izvedbo prometne infrastrukture:

- dovozne ceste se bodo izvedle s širino cestišča 3,5 m - 4,0 m in skupno širino cestnega telesa 5,0 - 6,0 m, ceste se bodo zaključile z obračališčem;

- motorni in nemotorizirani promet se bo ločil z ustreznimi talnimi označbami, dovoljena hitrost

na cestah bo podrejena pešcem in kolesarjem;

- prometne površine bodo asfaltirane oz. tlakovane, peš površine ob objektih pa tlakovane;

Uredil se bo pločnik dolžine 110,0 m in širine 1,0 m, ki bo od površine ceste ločen z ustrezno talno oznako.

Slika 2: Prikaz predvidenega prometnega omrežja na območju KO 13

5.2.2 Vodovodno omrežje

Stavbe na območju OPPN  bodo priključene na javno vodovodno omrežje naselja Kotlje.

Na celotnem območju se bo izvedel novi vodovodni razvod s priključki do posameznih objektov in nadzemni hidrant ki bo pokrival celotno ureditveno območje OPPN.

Predvideni vodovodni priključek bo zagotavljal ustrezno količino pitne in požarne vode za potrebe predvidenih objektov, kar pomeni, da bo premera DN110.  Dolžina predvidenega vodovoda na območju urejanja bo znašala 250,0 m.

Števec porabe pitne vode bo vgrajen za vsak stanovanjski objekt v toplotni termični jašek izven objekta in izven voznih površin na lokaciji, ki je dostopna upravljavcu vodovoda. Priključitev objektov na javno vodovodno omrežje bo izvedena v skladu z veljavnimi občinskimi predpisi.

Slika 3: Prikaz predvidenega vodovodnega omrežja na območju KO 13

5.2.3 Kanalizacijsko omrežje

Izgradnja sistema za odvajanje odpadnih voda se bo izvedla v dveh fazah, 1. faza predstavlja rekonstrukcijo sistema za odvajanje odpadnih voda do območja OPPN, 2. faza pa novogradnjo na območju OPPN. Predmet tega elaborata je samo 2. faza.

Padavinska kanalizacija

Čisto padavinsko vodo s streh in utrjenih površin se bo primarno zadrževalo v namenskih zadrževalnikih vode, za ponovno uporabo za higiensko manj zahtevne potrebe (splakovanje stranišč) in zalivanje zelenic na zemljiških parcelah objektov. Presežene količine čiste padavinske vode s strešnih površin objektov ter zemljiških parcel objektov in padavinske vode s prometnih površin se bo kontrolirano speljalo v skupni odvodni kanal za padavinsko vodo, ki bo potekal vzdolž prometnih površin.

V 2. fazi sta predvidena dva kanala, P1.1 DN315 v dolžini 130 m in P1.1.1 DN 315 v dolžini 84 m. Predvidenih je tudi 12 revizijskih jaškov.

Komunalna kanalizacija

Komunalne odpadne vode so bodo speljale po ločenem sistemu vodotesne komunalne kanalizacije, ki bo potekala vzdolž prometnih površin.

V 2. fazi sta predvidena dva kanala, K1.2 DN200 v dolžini 125 m in K1.2.1 DN200 v dolžini 85 m. Predvidenih je tudi 12 revizijskih jaškov.

Mešana kanalizacija

Na severovzhodu predvidene zazidave Kotlje IV bo potrebno prestaviti obstoječi mešani kanal v dolžini 61 m. Prestavljen bo izven območja urejanja. Predvideni so tudi 3 revizijski jaški.

Slika 4: Prikaz predvidenega kanalizacijskega omrežja na območju KO 13

5.2.4 Javne površine, javna razsvetljava

Predvidena je gradnja javne razsvetljave – pet svetilk, ki se bodo priključile na obstoječo javno razsvetljavo.

Slika 5: Prikaz predvidene javne razsvetljave na območju KO 13

6  ROKI ZA IZVEDBO IN ETAPNOST OPREMLJANJA

Občina načrtuje finančna sredstva za izvedbo nove komunalne opreme v načrtu razvojnih programov občinskega proračuna v skladu z roki za izvedbo opremljanja. Če ob začetku veljavnosti programa opremljanja finančna sredstva za izvedbo opremljanja na posameznem območju opremljanja še niso vključena v načrt razvojnih programov občinskega proračuna, jih občina vanj vključi najpozneje v dveh letih po začetku veljavnosti programa opremljanja.

Rok začetka in končanja izvedbe opremljanja je določen v letih 2021 in 2022, saj je Občina že sprejela ustrezen investicijski dukument (DIIP) in investicijo uvrstila v Načrt razvojnih programov.

7  FINANČNA SREDSTVA ZA IZVEDBO OPREMLJANJA

Finančna sredstva za izvedbo opremljanja so povzeta po IZP, DGD in PZI dokumentaciji, DIIP-u, Elaboratu ekonomike OPPN in po oceni stroškov izgradnje komunalne in druge javne infrastrukture.

7.1 Stroški izdelave programa opremljanja in dokumentacije za novo komunalno opremo

Stroške dokumentacije za novo komunalno opremo predstavljajo stroški izdelave Elaborata programa opremljanja in odloka o programu opremljanja in stroški projektne dokumentacije.

Preglednica 1: Stroški izdelave programa opremljanja in dokumentacije za novo komunalno opremo

| STROŠKI IZDELAVE PROGRAMA OPREMLJANJA IN DOKUMENTACIJE ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO |
| --- |
| Dokumentacija | Vrednost [EUR] |
| Elaborat programa opremljanja in odlok o programu opremljanja | 4.500 |
| Projektna dokumentacija | 28.500 |
| SKUPAJ | 33.000 |

7.2 Stroški pridobivanja zemljišč za opremljanje

Stroški pridobivanja zemljišč so stroški odkupa nepremičnin in stroški odškodnin ali nadomestil zaradi razlastitve nepremičnin ali omejitve oziroma obremenitve lastninske pravice, ki jo je treba  izvesti zaradi gradnje nove komunalne opreme.

Za potrebe opremljanja ne bodo nastali stroški pridobivanja zemljišč, ker bo gradnja potekala po občinskih zemljiščih. Plačilo za služnost za izpust meteornih voda v vodotok pa predstavlja zanemarljiv strošek.

7.3 Stroški gradnje nove komunalne opreme

Za namen financiranja izvedbe opremljanja območja s komunalno opremo je občina zagotovila namenska sredstva v načrtu razvojnih programov občinskega proračuna. Občina je investitor izgradnje načrtovanega prometnega omrežja, kanalizacijskega omrežja, vodovodnega omrežja in javne razsvetljave.

Za investicijo v komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo ni predvidenega sofinanciranja s strani države ali EU.

Stroški gradnje nove komunalne opreme so povzeti iz projektne in investicijske dokumentacije.

Preglednica 2: Stroški gradnje nove komunalne opreme.

| STROŠKI GRADNJE NOVE KOMUNALNE OPREME |  |
| --- | --- |
|  | Vrednost [EUR] |
| PROMETNO OMREŽJE |  |
| Cestno omrežje KO 13 | 110.500 |
| SKUPAJ PROMETNO OMREŽJE | 110.500 |
| VODOVODNO OMREŽJE |  |
| Vodovodno omrežje KO 13 | 75.000 |
| SKUPAJ VODOVODNO OMREŽJE | 75.000 |
| KANALIZACIJSKO OMREŽJE |  |
| Kanalizacijsko omrežje KO 13 | 120.000 |
| SKUPAJ KANALIZACIJSKO OMREŽJE | 120.000 |
| JAVNE POVRŠINE, JAVNA RASZSVETLJAVA |  |
| Javne površine KO 13 | 15.000 |
| SKUPAJ JAVNE POVRŠINE, JAVNA RAZSVETLJAVA | 15.000 |
| SKUPAJ | 320.500 |

Občina ima sredstva za izvedbo nove komunalne opreme predvidena v načrtu razvojnih programov občinskega proračuna za leti 2021 in 2022.

8  PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA NOVO KOMUNALNO

OPREMO

8.1 Obračunska območja

Obračunsko območje je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na določeno vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe. Obračunska območja so določena na podlagi podatkov iz Odloka o občinskem prostorskem načrtu (Uradno glasilo slovenskih občin, št . 7/13, 20/19, 29/20, 2/21 in 8/21).

Določena so naslednja obračunska območja:

    - Obračunska območja stroškov gradnje nove komunalne opreme:

- Obračunsko območje prometnega omrežja: KO 13_CE

- Obračunsko območje vodovoda: KO 13_VO

- Obračunsko območje kanalizacijskega omrezja: KO 13_KA

- Obračunsko območje javnih površin: KO 13_JP

    - Obračunsko	območje	ostalih	stroškov	(strošek	izdelave	programa	opremljanja	in dokumentacije za novo komunalno opremo): KO 13_OST

Obračunska območja predstavljajo gradbene parcele znotraj območja opremljanja. Površina zemljišč, ki predstavljajo grajeno javno dobro (površine namenjene cestam), ni vključena v površino obračunskega območja.

8.2 Skupni in obračunski stroški

Skupni stroški posamezne vrste nove komunalne opreme obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo nove komunalne opreme za opremljanje stavbnih zemljišč na posameznem območju opremljanja. Skupni stroški nove komunalne opreme se določijo kot tisti del potrebnih finančnih sredstev za izvedbo opremljanja, ki nastanejo izključno zaradi opremljanja stavbnih zemljišč na posameznem območju opremljanja.

Preglednica 3: Skupni stroški opremljanja.

| Sklop | Vrednost [EUR] |
| --- | --- |
| STROŠKI IZDELAVE PROGRAMA OPREMLJANJA IN DOKUMENTACIJE ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO | 33.000 |
| STROŠKI GRADNJE NOVE KOMUNALNE OPREME |  |
| Prometno omrežje | 110.500 |
| Vodovodno omrežje | 75.000 |
| Kanalizacijsko omrežje | 120.000 |
| Javne površine | 15.000 |
| SKUPAJ | 353.500 |

Obračunski stroški nove komunalne opreme se določijo kot skupni stroški nove komunalne opreme, zmanjšani za finančna sredstva, ki se zagotovijo iz drugih virov financiranja v skladu z zakonom, ki ureja prostor in za sredstva, ki se zagotovijo iz proračunskih sredstev občine. Obračunski stroški posamezne vrste nove komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov posamezne vrste nove komunalne opreme, ki bremenijo določljive zavezance za plačilo komunalnega prispevka in se financirajo iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov za novo komunalno opremo.

Za investicijo v komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo ni predvidenega sofinanciranja s strani države ali EU. Za opremljanje obravnavanega območja bo del sredstev

zagotovljen iz proračunskih sredstev občine (za sofinanciranje gradnje kanalizacijskega omrežja):

- Občina Ravne na Koroškem bo skladno z določili 1. odstavka 11. člena Uredbe  financirala del gradnje fekalne kanalizacije iz naslova namenske porabe sredstev dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Predvideva se dvoletna namenska raba sredstev v skupni višini 80.000 EUR. Zaradi tega se strošek nove kanalizacije zmanjša na 40.000€.

- Občina Ravne na Koroškem bo skladno z določili 2. odstavka 11. člena Uredbe financirala del vseh stroškov komunalnega opremljanja v višini 68.375 EUR, kar je najvišja možna vrednost glede na določila Uredbe in že sprejete programe opremljanja v Občini.

Preglednica 4: Obračunski stroški opremljanja

| Sklop | Vrednost [EUR] |
| --- | --- |
| STROŠKI IZDELAVE PROGRAMA OPREMLJANJA IN DOKUMENTACIJE ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO | 24.750 |
| STROŠKI GRADNJE NOVE KOMUNALNE OPREME |  |
| Prometno omrežje | 82.875 |
| Vodovodno omrežje | 56.250 |
| Kanalizacijsko omrežje | 30.000 |
| Javne površine | 11.250 |
| SKUPAJ | 205.125 |

8.3 Obračunski stroški nove komunalne opreme na enoto mere

Obračunski stroški posamezne vrste nove komunalne opreme na enoto mere so obračunski stroški posamezne vrste nove komunalne opreme, preračunani na kvadratni meter gradbene parcele stavbe in kvadratni meter bruto tlorisne površine objekta.

Vsota površin gradbenih parcel stavb na posameznem obračunskem območju je vsota predvidenih gradbenih parcel vseh načrtovanih stavb, ki se bodo priključile na posamezno vrsto nove komunalne opreme oziroma ki jo bodo uporabljale in za katere mora zavezanec plačati komunalni prispevek za novo komunalno opremo.

Vsota bruto tlorisnih površin objektov na posameznem obračunskem območju je vsota bruto tlorisnih površin vseh načrtovanih stavb, vsota površin vseh načrtovanih gradbenih inženirskih objektov in vsota površin vseh drugih gradbenih posegov, ki se bodo priključili na posamezno vrsto nove komunalne opreme oziroma jo bodo uporabljali in za katere mora zavezanec plačati komunalni prispevek za novo komunalno opremo.

Preračun obračunskih stroškov nove komunalne opreme na enoto mere na posameznem obračunskem območju se izvede na način:

CpN(ij) = OSN(ij)/∑AGP(j)   in   CtN(ij) = OSN(ij) /∑AOBJEKT

CpN(ij): stroški opremljanja na m2 gradbene parcele stavbe s posamezno vrsto nove komunalne

opreme na posameznem obračunskem območju;

CtN(ij): stroški opremljanja na m2 bruto tlorisne površine objekta s posamezno vrsto nove komunalne

opreme na posameznem obračunskem območju;

OSN(ij): obračunski stroški posamezne vrste nove komunalne opreme na posameznem obračunskem

območju;

∑AGP(j): vsota površin gradbenih parcel stavb na posameznem obračunskem območju;

∑AOBJEKT(j): vsota bruto tlorisnih površin objektov na posameznem obračunskem območju;

i: posamezna vrsta nove komunalne opreme;

j: posamezno obračunsko območje;

Obračunski stroški za posamezno vrsto nove komunalne opreme, preračunani na enoto mere, so v spodnjih preglednicah.

Preglednica 5: Preračun obračunskih stroškov na m2 gradbene parcele stavbe (CpN )

| Sklop | Oznaka obračunskega območja | Površina gradbenih parcel [m2] | Vrednost [EUR] | Cena na enoto [EUR/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STROŠKI GRADNJE NOVE KOMUNALNE OPREME |  |  |  |  |
| Prometno omrežje | KO 13_CE | 8.676 | 82.875 | 9,55 |
| Vodovodno omrežje | KO 13_VO | 8.676 | 56.250 | 6,48 |
| Kanalizacijsko omrežje | KO 13_KA | 8.676 | 30.000 | 3,46 |
| Javne površine | KO 13_JP | 8.676 | 11.250 | 1,30 |
| OSTALI STROŠKI | KO 13_OST | 8.676 | 24.750 | 2,85 |
| SKUPAJ VSE VRSTE NOVE KOMUNALNE OPREME (KO 13) | 205.125 | 23,60 |

Preglednica 6: Preračun obračunskih stroškov na m2 bruto tlorisne površine objekta (CtN).

| Sklop | Oznaka obračunskega območja | BTP [m2] | Vrednost [EUR] | Cena na enoto [EUR/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STROŠKI GRADNJE NOVE KOMUNALNE OPREME |  |  |  |  |
| Prometno omrežje | KO 13_CE | 3.120 | 82.875 | 26,56 |
| Vodovodno omrežje | KO 13_VO | 3.120 | 56.250 | 18,03 |
| Kanalizacijsko omrežje | KO 13_KA | 3.120 | 30.000 | 9,62 |
| Javne površine | KO 13_JP | 3.120 | 11.250 | 3,61 |
| OSTALI STROŠKI | KO 13_OST | 3.120 | 24.750 | 7,93 |
| SKUPAJ VSE VRSTE NOVE KOMUNALNE OPREME (KO 13) | 205.125 | 65,75 |

8.4 Merila za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo

Merila za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo so:

- površina gradbene parcele stavbe,

- bruto tlorisna površina stavbe ali površina gradbenega inženirskega objekta ali površina drugih gradbenih posegov,

- razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN) pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.

Pri odmeri akontacije komunalnega prispevka za novo komunalno opremo se pri izračunu akontacije komunalnega prispevka namesto površine gradbene parcele stavbe upošteva površina urejenega zazidljivega zemljišča.

Občina lahko določi razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN), ki se upošteva pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, pri čemer je minimum DpN ali DtN = 0,3, maksimum DpN ali DtN = 0,7 in DpN + DtN = 1. Razmerje mora biti enako na vseh obračunskih območjih v okviru posameznega območja opremljanja.

Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN) pri izračunu komunalnega prispevka je za ta program opremljanja (DpN) : (DtN) = 0,35 : 0,65.

9  IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA

Skladno z določili Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, st. 20/2019, 30/2019 - popr. in 34/2019):

- občina odmeri komunalni prispevek za novo komunalno opremo zaradi graditve  objekta  ali kot akontacijo komunalnega prispevka za novo komunalno opremo;

- za odmero zaradi graditve objekta se šteje tudi odmera zaradi legalizacije objekta, kot jo določajo predpisi, ki urejajo graditev objektov;

- občina lahko po uradni dolžnosti odmeri komunalni prispevek za novo komunalno  opremo  tudi potem, ko je komunalni prispevek zaradi graditve že odmerila in se objekt naknadno priključuje na novo vrsto komunalne opreme iz programa opremljanja, za katero  mu komunalni prispevek še ni bil odmerjen;

- komunalni prispevek za novo komunalno opremo in akontacija komunalnega prispevka za novo komunalno opremo se odmerita z odmerno odločbo;

- komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme se lahko odmeri, če je zemljišče, na katerem leži objekt, za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme, v obračunskem območju te vrste komunalne opreme;

- akontacijo komunalnega prispevka za novo komunalno opremo lahko občina odmeri, če ima zanjo izdelan veljavni program opremljanja in je komunalna oprema na obračunskih območjih, v katerih se nahaja urejeno zazidljivo zemljišče, za katero se odmerja akontacija, zgrajena in predana v upravljanje izvajalcu gospodarske javne službe;

  - Komunalni prispevek za novo komunalno opremo

Za izračun komunalnega prispevka za novo komunalno opremo se najprej določi vrsta nove komunalne opreme iz programa opremljanja, na katero zavezanec priključi svoj objekt oziroma mu je omogočena njena uporaba, in sicer:

- če se komunalni prispevek za novo komunalno opremo odmerja zaradi graditve, se komunalna oprema določi na podlagi dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekt, za katerega se odmerja komunalni prispevek in mnenj, ki so jih mnenjedajalci podali k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja;

- če se komunalni prispevek za novo komunalno opremo odmerja kot akontacija iz šestega odstavka 19. člena Uredbe, se komunalna oprema določi na podlagi izvedene komunalne opreme in obračunskih območij iz programa opremljanja;

Komunalni prispevek za novo komunalno opremo za stavbe:

Komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme za stavbe se izračuna tako, da se seštejeta delež komunalnega prispevka, ki odpade na gradbeno parcelo in delež, ki odpade na bruto tlorisno površino stavbe, in sicer po naslednji enačbi:

KPnova (ij) = (AGP x CpN(ij) x DpN) + (ASTAVBA x CtN(ij) x DtN)

- KPnova(ij): znesek komunalnega prispevka za posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju;

- AGP: površina gradbene parcele stavbe;

- CpN(ij): stroški opremljanja na m2 gradbene parcele stavbe s posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju;

- DpN: delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo;

- ASTAVBA: bruto tlorisna površina stavbe;

- CtN(ij): stroški opremljanja m2 bruto tlorisne površine objekta s posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju;

- DtN: delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo;

- i: posamezna vrsta nove komunalne opreme;

- j: posamezno obračunsko območje;

Za stavbe, ki se jim v skladu z zakonom, ki ureja prostor, ne določijo gradbene parcele, se komunalni prispevek za novo komunalno opremo izračuna le od deleža, ki odpade na bruto tlorisno površino stavbe.

Komunalni prispevek za novo komunalno opremo za gradbeno inženirske objekte:

Komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme se za gradbeno inženirske objekte izračuna po naslednji enačbi:

KPnova(ij) = AGIO x CtN(ij) x DtN

- AGIO: površina gradbenega inženirskega objekta;

Komunalni prispevek za novo komunalno opremo, ki se odmeri zavezancu, se izračuna kot seštevek zneskov komunalnih prispevkov za posamezno vrsto nove komunalne opreme.

Akontacija komunalnega prispevka za novo komunalno opremo:

Akontacija komunalnega prispevka za posamezno vrsto nove komunalne opreme se izračuna po naslednji enačbi:

KPakontacija(ij) = AUZZ X CpN(ij) X DpN

- KPakontacija (ij): znesek akontacije komunalnega prispevka za posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju;

- AUZZ: površina urejenega zazidljivega zemljišča;

Akontacija komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, ki se odmeri zavezancu, se izračuna kot seštevek zneskov akontacije komunalnega prispevka za posamezno vrsto nove komunalne opreme.

če je za urejeno zazidljivo zemljišče odmerjena in plačana akontacija komunalnega prispevka za posamezno vrsto nove komunalne opreme, se komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme, ki se odmerja zavezancu zaradi graditve na tem zemljišču, izračuna na naslednji način:

- Če je površina urejenega zazidljivega zemljišča večja od površine gradbene  parcele  stavbe

(AUZZ – AGP ≥ O), se komunalni prispevek izračuna po naslednji enačbi:

KPnova (ij) = ASTAVBA x CtN(ij) x DtN

pri čemer se poravnana akontacija za preostalo površino urejenega zazidljivega zemljišča upošteva pri drugih odmerah komunalnega prispevka za novo komunalno opremo zaradi graditve na tistih gradbenih parcelah, ki so nastale na urejenem zazidljivem zemljišču.

- Če je površina urejenega zazidljivega zemljišča manjša od površine gradbene parcele stavbe (AUZZ -AGP ≤ 0), se komunalni prispevek izračuna po naslednji enačbi:

KPnova(ij) = ((AGP - ∑AUZZGP) x CpN(ij) x DpN) + (ASTAVBA x CtN(ij) x DtN)

pri čemer ∑AUZZGP pomeni vsoto površin vseh urejenih zazidljivih zemljišč ali njihovih delov, ki sestavljajo gradbeno parcelo stavbe in za katere je akontacija komunalnega prispevka že poravnana.

9.2   Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo pri priključevanju prek nove komunalne   opreme

Če se nova komunalna oprema iz programa opremljanja, na katero se priključuje objekt, posredno ali neposredno priključuje na obstoječo komunalno opremo oziroma bremeni že zgrajeno komunalno opremo, se pripadajoči del komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo določi na naslednji način:

- Če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme višji od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (KPnova(i) - KPobstoječa(i) ≥ 0), je vrednost pripadajočega dela komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 0;

- Če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme manjši od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (KPnova(i) - KPobstoječa(i) ≤ 0), se pripadajoči del komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme določi po enačbi: KPobstoječa(i) - KPnova(i);

## 9.3      lnformativni izračun komunalnega prispevka

V nadaljevanju je primerjava med komunalnim prispevkom za novo in obstoječo komunalno opremo za primer objekta velikosti 180m2 BTP na parceli velikosti 600m2, ki se nahaja v vseh obračunskih območjih nove komunalne opreme.

- Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo:

Preglednica 7: lnformativni izračun komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju KO 13

| Vhodni podatki | Vrednosti |
| --- | --- |
| Površina parcele [m2] | 600 |
| Bruto tlorisna površina [m2] | 180 |
| Faktor dejavnosti | 0,80 (enostanovanjske stavbe) |
| Dp | 0,35 |
| Dt | 0,65 |
| Cpi [EUR/ m2] | 11,81 EUR/ m2 |
| Cti [EUR/ m2] | 29,70 EUR/ m2 |
| Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo [EUR] | 5.269,94 EUR |

Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo na območju KO 13 znaša 5.269,94 EUR.

- Komunalni prispevek za novo komunalno opremo:

Preg/ednica 9: Informativni  izračun komunalnega  prispevka za novo komunalno opremo na območju KO 13

| Vhodni podatki | Vrednosti |
| --- | --- |
| Površina parcele [m2] | 600 |
| Bruto tlorisna površina [m2] | 180 |
| DpN | 0,35 |
| DtN | 0,65 |
| CpN [EUR/ m2] | 23,64 |
| CtN [EUR/ m2] | 65,75 |
| Komunalni prispevek za novo komunalno opremo [EUR] | 12.657,18 EUR |

Komunalni prispevek za novo komunalno opremo na območju KO 13 znaša 12.657,18 EUR.

- Skupni komunalni prispevek

Ker je komunalni prispevek za novo komunalno opremo večinoma višji od komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, se v skladu z Uredbo o programu opremljanja ... (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 — popr. in 34/19) v skupni komunalni prispevek šteje le komunalni prispevek za novo komunalno opremo, razen na območjih, ki se ne opremljajo z novo komunalno opremo. Na teh območjih se v skupni komunalni prispevek v skladu z Uredbo o programu opremljanja ... (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 — popr. in 34/19) določi pripadajoči del komunalnega  prispevka  za  posamezno   vrsto  obstoječe  komunalne   opreme  po  enačbi:

KPobstoječa(i) - KPnova(i).

### 9.4    Posebna določila

9.4.1 Odmera komunalnega prispevka za novo in obstoječo komunalno opremo zaradi graditve

Komunalni prispevek za novo in obstoječo komunalno opremo zaradi graditve odmeri  pristojni občinski organ z odmerno odločbo na zahtevo zavezanca, ali ko od upravne enote v zavezančevem imenu prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja. Odmerna odločba je izvršilni naslov.

Zahtevi zavezanca ali obvestilu o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja mora biti priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je potreben za odmero komunalnega prispevka.

Rok za izdajo odmerne odločbe iz prvega odstavka tega člena je 15 dni od popolne vloge.

Zoper odmerno odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan. Rok za odločitev o pritožbi je 15 dni.

Če o odmeri komunalnega prispevka ni odločeno v roku, plačilo komunalnega prispevka ni pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja.

9.4.2	Odmera komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti

Kadar se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo, odmeri pristojni občinski organ komunalni prispevek z odmerno odločbo  po uradni dolžnosti. Odmerna odločba je izvršilni naslov.

Pri odmeri komunalnega prispevka iz prejšnjega odstavka se podatek o zmogljivosti in namembnosti objekta pridobi iz uradnih evidenc.

Komunalni prispevek lahko občina odmeri najpozneje v dveh letih od izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča.

Zoper odmerno odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan. Rok za odločitev o pritožbi je 15 dni.

9.4.3   Pogodba o priključitvi

Ob plačilu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo iz programa opremljanja, v primeru ko ta še ni zgrajena in predana v upravljanje, ima zavezanec pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo iz programa opremljanja.

S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za priključitev objekta na komunalno opremo iz programa opremljanja in druga vprašanja v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo iz programa opremljanja. Če občina ne omogoči priključitve v dogovorjenem roku, odgovarja za povzročeno škodo.

    - Vračilo komunalnega prispevka za novo in obstoječo komunalno opremo

Če investitor plača komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo zaradi gradnje, pa mu gradbeno dovoljenje preneha veljati, objekta, za katerega je plačal komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, pa dejansko ni začel graditi, je upravičen do vračila komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.

lnvestitor lahko zahteva vračilo komunalnega prispevka iz prejšnjega odstavka v roku pet let po prenehanju veljavnosti gradbenega dovoljenja.

Če investitor plača komunalni prispevek za novo komunalno opremo iz programa opremljanja ali če investitor zgradi novo komunalno opremo iz programa opremljanja  po pogodbi  o opremljanju in se  mu to šteje kot plačilo komunalnega prispevka za novo komunalno opremo v naravi, pa mu gradbeno dovoljenje za objekt preneha veljati, objekta, za katerega je plačal komunalni prispevek za novo komunalno opremo, pa dejansko ni začel graditi, ni upravičen do vračila komunalnega prispevka za novo komunalno opremo. V tem primeru se plačilo komunalnega prispevka za novo komunalno opremo upošteva pri naslednji odmeri komunalnega prispevka na predmetnem zemljišču.

    - Zakonske oprostitve plačila komunalnega prispevka za novo in obstoječo komunalno opremo

Komunalni prispevek za novo in obstoječo komunalno opremo se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture, ki za svoje delovanje ne potrebuje komunalne opreme oziroma nima samostojnih priključkov na komunalno opremo.

Komunalni prispevek za novo in obstoječo komunalno opremo se ne plača za gradnjo enostavnih objektov.

Komunalni prispevek za novo in obstoječo komunalno opremo se ne plača za gradnjo nezahtevnih objektov, ki nimajo samostojnih priključkov na komunalno  opremo  in se gradijo kot pomožni objekti ter tako dopolnjujejo funkcijo osnovnega objekta.

Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se ne plača v primeru nadomestitve objektov zaradi naravne nesreče, v obsegu nadomeščenega objekta, pri čemer je lahko lokacija nadomeščenega objekta v primeru, ko nadomestitev na obstoječem stavbnem zemljišču oziroma gradbeni parceli ni možna, tudi na drugi, nadomestni lokaciji.

    - Občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka

Občina lahko predpiše delno ali celotno oprostitev plačila komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb, ki so v javnem interesu in katerih investitor je občina ali država in so namenjene za izobraževanje, znanstveno­ raziskovalno delo in zdravstvo, muzeje, knjižnice, gasilske domove, opravljanje obredov in šport po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.

Občina lahko predpiše delno ali celotno oprostitev plačila komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo tudi za gradnjo vseh ali posameznih vrst ne-stanovanjskih stavb po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.

Občina lahko predpiše delno oprostitev plačila komunalnega prispevka do višine 50 odstotkov v primeru dozidave, nadzidave ali rekonstrukcije obstoječega objekta.

Ob oprostitvah iz 227. člena ZUreP-2 mora občina oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.

    - Upoštevanje preteklih vlaganj v komunalno opremo

Občina lahko pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo predpiše delno ali celotno upoštevanje preteklih vlaganj v primeru odstranitve in gradnje novega objekta.

Občina pri odmeri komunalnega prispevka za novo komunalno opremo na območju opremljanja, kjer investitor in občina, za komunalno opremo iz programa opremljanja, skleneta pogodbo o opremljanju in zaradi etapne gradnje stavb vrednost zgrajene komunalne opreme po pogodbi o opremljanju presega vrednost odmerjenega komunalnega prispevka za novo komunalno opremo za stavbe v prvi etapi gradnje, investitorju za preplačana sredstva izda potrdilo o poravnanih obveznostih iz naslova plačila komunalnega prispevka za novo komunalno opremo na območju opremljanja, s katerim se mu upošteva pretekla vlaganja pri odmeri komunalnega prispevka za novo komunalno opremo  pri nadaljnji realizaciji gradnje stavb na tem območju. Pretekla vlaganja se investitorju upoštevajo le, če predhodno izpolni vse obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe o opremljanju.

Občina lahko pri odmeri komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme predpiše delno ali celotno upoštevanje preteklih vlaganj za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme v primeru vlaganja zavezanca v izgradnjo posamezne vrste komunalne opreme bodisi v obliki finančnih ali drugih sredstev.

10     POGODBA O OPREMLJANJU

lnvestitor in občina se lahko s pogodbo o opremljanju dogovorita, da bo investitor sam zgradil del ali celotno komunalno opremo za zemljišče, na katerem namerava graditi, če je gradnja te komunalne opreme predvidena v programu opremljanja.

Stroške izgradnje v pogodbi predvidene komunalne opreme nosi investitor. Šteje se, da je investitor na ta način v naravi plačal komunalni prispevek za novo komunalno opremo, ki jo je sam zgradil. Če se nova komunalna oprema posredno ali neposredno priključuje na obstoječo komunalno opremo oziroma bremeni že zgrajeno komunalno opremo, je investitor dolžan plačati še pripadajoči del komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.

Občina lahko sklene pogodbo o opremljanju, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

- občina ima sprejet program opremljanja in podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje celotne občine iz 217. člena ZUreP-2;

- občina izjavi, da je načrtovana gradnja na zemljišču, ki je predmet pogodbe o opremljanju, v javnem interesu in je investicijsko vzdržna;

- občina izjavi, da opremljanje zemljišča, ki je predmet pogodbe, ni načrtovano v občinskem proračunu za tekoče ali prihodnje leto in da občina zato ne more zagotoviti sredstev za opremljanje zemljišča, ki je predmet pogodbe, z navedbo predvidenega roka možnosti zagotovitve sredstev za opremljanje zemljišča, ki je predmet pogodbe;

Pogodbo o opremljanju lahko investitor in občina skleneta tudi, če gradnja komunalne opreme ni predvidena v programu opremljanja, vendar le, če se gradnja komunalne opreme izvaja v celotnem obsegu in gre izključno za opremljanje zemljišč investitorja oziroma investitorjev na tem območju opremljanja.

Pogodba o opremljanju vsebuje:

- Opredelitev območja opremljanja s seznamom zemljiških parcel, ki jih bo opremljal investitor;

- Pregled obstoječe komunalne opreme na tem območju;

- Pregled nove komunalne opreme, ki jo bo zagotovil investitor;

- Navedbo obstoječe komunalne opreme, na katero bo investitor priključil novo zgrajeno komunalno opremo iz prejšnje točke in pogoje za priključitev novo zgrajene komunalne opreme na obstoječo;

- Izračun komunalnega prispevka za novo komunalno opremo;

- Določitev dela komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, za katerega se šteje, da ga bo investitor plačal z izgradnjo komunalne opreme po pogodbi o opremljanju;

- Izračun pripadajočega dela komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v kolikor se nova komunalna oprema posredno ali neposredno priključuje na obstoječo komunalno opremo oziroma bremeni že zgrajeno komunalno opremo;

- Način poračuna stroškov investitorja, če vrednost zgrajene komunalne opreme po pogodbi o opremljanju presega vrednost odmerjenega komunalnega prispevka za novo komunalno opremo;

- Rok, v katerem bo investitor zgradil manjkajočo komunalno opremo;

- Zagotovilo, da se bo območje opremljalo na osnovi projektne dokumentacije po predpisih o graditvi objektov, s katero soglaša občina;

- Opredelitev nadzornega organa občine, ki bo izvajal nadzor nad kakovostjo izvedbe, skladnostjo izvedbe del s pogodbo o opremljanju in predajo komunalne opreme;

- Pravice in dolžnosti investitorja ter roke za odpravo nepravilnosti, ugotovljene pri občinskem nadzoru;

- Bančno garancijo v višini največ 20 odstotkov vrednosti načrtovane komunalne opreme, s katero se zavaruje predvideni obseg in rok del in bančno garancijo v višini največ 20 odstotkov vrednosti zgrajene komunalne opreme brez vključenih stroškov zemljišč, s katero se zavaruje dobro izvedbo del in odpravo napak v garancijskemu roku;

- Zagotovilo, da bo občina izdala investitorju potrdilo o poravnanih obveznosti iz naslova komunalnega prispevka za novo komunalno opremo na podlagi odločbe o komunalnem prispevku za novo komunalno opremo na podlagi bančne garancije;

- Rok, v katerem občina ne bo spreminjala tistega dela prostorskega akta, ki je podlaga za investicije po tej pogodbi oziroma sorodnih aktov po tem zakonu, ki so v njeni pristojnosti in ki bi lahko vplivali na izvedljivost pogodbe o opremljanju. Če občina spremeni prostorski akt oziroma soroden predpis v roku iz pogodbe, odgovarja za povzročeno škodo.

Občina mora prevzeti komunalno opremo, zgrajeno skladno s pogodbo o opremljanju, ko je zanjo izdano uporabno dovoljenje in so zanjo ustrezno urejene lastniške ali druge stvarnopravne pravice. Ne glede na navedeno, občini komunalne opreme ni treba prevzeti, dokler ni izdano vsaj eno gradbeno dovoljenje za objekt, ki se bo priključil na to komunalno opremo in dokler ni plačan pripadajoči del komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo. Če so se pri gradnji komunalne opreme izvajala dela oziroma posegi v prostor, za katere ni treba pridobiti gradbenega oziroma uporabnega dovoljenja, občina prevzame takšno komunalno opremo, če iz ugotovitev nadzornega organa izhaja, da je ta izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev in z določbami iz pogodbe o opremljanju ter so zanjo ustrezno urejene lastniške ali druge stvarnopravne pravice.

11  GRAFIČNI DEL

- Grafični prikaz območja opremljanja

Slika 6: Prikaz območja urejanja KO 13

- Grafični prikaz nove komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture

Slika 7: Prikaz predvidenega prometnega omrežja na območju KO 13

Slika 8: Prikaz predvidenega vodovodnega omrežja na območju KO 13

Slika 9: Prikaz predvidenega kanalizacijskega omrežja na območju KO 13

Slika 10: Prikaz predvidene javne razsvetljave na območju KO 13

- Grafični prikaz obračunskih območij za novo komunalno opremo

Slika 11: Prikaz obračunskih območij nove komunalne opreme KO 13