Številka: 356-0002/2020-11

Datum: 8.3.2022

OBČINSKI SVET OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM

| ZADEVA: | Dokument identifikacije investicijskega projekta »Sanacija plazu pod stanovanjsko hišo Brdinje 3b« |
| --- | --- |
| STOPNJA POSTOPKA: | Predlog |
| PRAVNE PODLAGE: | 33. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 72/93 in naslednji), 19. člen Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 16/16), Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016) |
| NAMEN: | S potrditvijo ali zavrnitvijo predloga dokumenta občinski svet Občine Ravne na Koroškem odloči o nadaljevanju ali zaustavitvi projekta Sanacija plazu pod stanovanjsko hišo Brdinje 3b |
| PREDLAGATELJ: | Župan dr. Tomaž Rožen |
| POROČEVALEC | Bojan MEDVED, sekretar |

UTEMELJITEV:

a) ocena stanja:

S predmetno investicijo želi   Občina Ravne na Koroškem sanirati zemeljski usad na območju Brdinj 3b, ki se je sprožil pod  stanovanjsko hišo. Odlomil se je zunanji rob parcele v širini 35m. Do porušitve celotne hribine ni prišlo, ampak je zdrsnila le zgornja plast umetno nasutega zemeljskega sloja. Poškodbe pa so se pokazale tudi na nekategorizirani dovozni cesti. Plaz je bil z dopisom številka 356-0002/2020-8 z dne 04.05.2021 prijavljen Ministrstvu za okolje in prostor s predlogom, da se sanacija uvrsti v Program nujnih ukrepov za odpravo posledic nestabilnosti tal majhnega in srednjega obsega.

b) razlogi za sprejem:

Potrebno je sanirati plazovito območje in preprečiti nadaljnje plazenje  zemljine in s tem zaščititi stanovanjski objekt.

Prav tako je potrjen dokument podlaga za pridobitev nepovratnih sredstev MOP za sanacijo plazu.

c) cilji, načela in predlogi rešitev:

Cilji: Cilj projekta je izvedba stabilizacijskih ukrepov na nestabilnem delu zemljišča in zaščititi stanovanjski objekt pred nastankom večjih poškodb oz. porušitvijo.

Načela, ki smo jih zasledovali pri sprejemanju odločitev:

- načelo zakonitosti,

- transparentnost.

Predlogi rešitev:

Zaradi zemeljskega usada pri hišni št. Brdinje 3b, 2390 Ravne na Koroškem (št. parcele: 30/10, k.o. 880 – Brdinje) so se izvedle terenske preiskave z izvedbo treh geotehničnih vrtin, s pomočjo katerih je bila določena sestava tal ter globina kompaktne hribinske osnove muskovitno-biotitovega gnajsa s prehodi v blestnik (Gbm). Pri pregledu obravnavane lokacije je bilo ugotovljeno, da je delno labilna brežina pod dovozno cesto, kar je posledica defekta na mešani kanalizaciji. Pri celoviti sanaciji je potrebno sanirati tudi kanalizacijo in sanirati brežino pod dovozno cesto, ki se je delno že sanirala z vgradnjo 7 jeklenih tirnic S49 (L = 6,0 m, r = 1,0 m).

Ugotavlja se, da se do globine cca. 5,60 – 7,90m nahaja slabo nosilna plast zameljenih peskov/gramoza (SM/GM) in peščenega melja (ML), ki v prisotnosti zaledne vode prehaja v židko do lahko gnetno konsistenčno stanje. Zaradi globine kompaktne hribinske osnove in naklona obstoječe brežine izvedba AB podpornega zidu in kamnite zložbe v sistemu kamen/beton ni upravičena oz. smotrna.

Za zagotovitev dolgotrajne stabilnosti na območju zemeljskega usada se predlaga izvedba podporne konstrukcije v dolžini cca. 35,0 m, ki se izvede kot:

- Uvrtana AB pilotna stena v razponu cca. 35,0 m, dolžina pilotov od 8,0 + 0,40 do 10,0 + 0,40 m, premera fi60 cm, katerih glave se povežejo z ustrezno dimenzionirano AB gredo. AB piloti se vgrajujejo v medosni razdalji med 0,80 do 1,0 m.

Zaradi velike višinske razlike in strmega naklona med delovnim platojem (413,90 m n.v.) ter obstoječim terenom (421,50 m n.v.) se predlaga izvedba kamnite zložbe v sistemu kamen/beton (70/30) višine cca. 2,50 m. Jekleni profili za izveden delovni plato se ohranijo, saj bodo v prihodnje služili izvedbi dovozne ceste.

Predvidena je ureditev odvoda zalednih oz. precejnih vod.

Vrednost investicije po stalnih cenah - v EUR

| Investicijska vrednost | Delež | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stalne cene | [%] | [EUR] | [EUR] | [EUR] |
| GOI dela | 88,73 | 283.847,36 | 346.293,78 | 62.446,42 |
| Investicijski nadzor | 2,56 | 8.196,72 | 10.000,00 | 1.803,28 |
| Načrti in druga projektna dokumentacija (PZI) | 6,15 | 19.672,13 | 24.000,00 | 4.327,87 |
| Plačila drugih storitev in dokumentacije | 2,56 | 8.196,72 | 10.000,00 | 1.803,28 |
| Investicijska vrednost | 100,00 | 319.912,93 | 390.293,78 | 70.380,85 |

Razdelitev investicije po stalnih cenah na upravičene in neupravičene stroške – v EUR

| Investicijska vrednost | Delež | Vrednost z DDV | Upravičeni stroški | Neupravičeni stroški |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stalne cene | [%] | [EUR] |  |  |
| GOI dela | 88,73 | 346.293,78 | 277.229,41 | 69.064,37 |
| Investicijski nadzor | 2,56 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Načrti in druga projektna dokumentacija (PZI) | 6,15 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| Plačila drugih storitev in dokumentacije (PZI) | 2,56 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
|  | 100,00 | 390.293,78 | 277.229,41 | 113.064,37 |

Viri financiranja investicije po stalnih cenah - v EUR

| Viri financiranja | Delež | Vrednost |
| --- | --- | --- |
| Stalne cene v EUR | [%] | [EUR] |
| Lastna sredstva Občine Ravne na Koroškem | 28,97 | 113.064,37 |
| Nepovratna sredstva MOP | 71,03 | 277.229,41 |
| Investicijska vrednost z DDV | 100,00 | 390.293,78 |

Terminski plan izvedbe projekta

| Ravne na Koroškem | 2022 |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Priprava projektne dokumentacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priprava in izvedba razpisa za gradnje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvedba GOI del |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gradbeni nadzor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

d) primerljive rešitve v drugih občinah

Enak postopek je na podlagi Uredbe določen za vse občine za odločitev o izvedbi investicije.

OCENA FINANČNIH POSLEDIC:

V proračunu Občine Ravne  na Koroškem bo v letu 2022 potrebno zagotoviti 113.064,37 EUR.

MNENJE STROKOVNE SLUŽBE:

Gradivo so pripravile strokovne službe.

PRISTOJNI ODBOR OZ. KOMISIJA:

Odbor za gospodarstvo, urejanje prostore in infrastrukturo in Odbor za finance in proračun.

PREDLOG SKLEPA Odbora za ________________________:

Odbor za _____________________ je obravnaval Dokument identifikacije investicijskega projekta in Načrt razvojnega programa »Sanacija plazu pod stanovanjsko hišo Brdinje 3b« ter predlaga Občinskemu svetu, da ju sprejme.

PREDLOG SKLEPA OBČINSKEGA SVETA:

- Občinski svet Občine Ravne na Koroškem sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta in Načrt razvojnega programa »Sanacija plazu pod stanovanjsko hišo Brdinje 3b«.

- OBČINSKI SVET OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM pooblašča župana za potrditev morebitnih kasnejših popravkov v tekstu dokumenta.

| Pripravil: Bojan Medved, sekretar | Župan Občine Ravne na Koroškem dr. Tomaž Rožen |
| --- | --- |

Pregledala:

mag. Vlasta Kupljen, direktorica

Priloga:

- Dokument identifikacije investicijskega projekta »Sanacija plazu pod stanovanjsko hišo Brdinje 3b«

- NRP – obrazec 3