OBČINA PREVALJE

TRG 2A

2391 Prevalje

PROGRAM VARČEVANJA

ELEKTRIČNE ENERGIJE NA PODROČJU

JAVNE RAZSVETLJAVE

V OBČINI PREVALJE

Breznik in Breznik

Storitve in svetovanje d.n.o.

Šmartno pri Slovenj Gradcu 19/a

2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

Tel.: 02/ 88 53 010, gsm: 041/ 347 025

e-mail: m.breznik@selekt.si

ZADEVA:  STRATEGIJA  PROGRAMA VARČEVANJA

NA PODROČJU  JAVNE  RAZSVETLJAVE

Na podlagi tretjega in petega odstavka 17. člena Zakona o varstvu okolja

(Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06

odl. US in 33/07 – ZPNačrt) izdaja Vlada Republike Slovenije

Uredbo

o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja

V nadaljnjih besedilih: uredba

VSEBINA:

- MONITORING

- TEHNIČNI IZRAČUN

- TEHNIČNA PONUDBA

- STRATEGIJA PRENOVE JAVNE RAZSVETLJAVE

- STANJE JAVNE RAZSVETLJA ( 5. člen uredbe )

- OSVETLJENI OBJEKTI

- PRILOGE:

  - TABELE SVETILK,

  - TERENSKI POSNETKI,

  - IZHODIŠČA,

  - UPRAVLJALEC,

  - VSEBINA NAČRTA RAZSVETLJAVE,

  - SLIKOVNE PRILOGE SVETILK.

Šmartno,     marec     2009                                                                 Direktor: M. Breznik

Breznik in Breznik

Storitve in svetovanje d.n.o.

Šmartno pri Slovenj Gradcu 19/a

2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

Tel.: 02/ 88 53 010, gsm: 041/ 347 025

e-mail: m.breznik@selekt.si

ZADEVA: NAMEN NAČRTOVANJA IN OBNOVE

JAVNE RAZSVETLJAVE

Na podlagi ugotovljenega stanja na terenu se predlaga za občino Prevalje rešitev, ki upošteva načela uredbe in nova dognanja ter rešitve na področju osvetljevanja vseh javnih površin ( ceste, ulice, javne površine, športne površine, fasade, kulturne objekte, spomenike, cerkve, oglasne table in pokopališča ).

Pri izvajanju prenove javne razsvetljave in osvetljenih površin ter objektov bo občina upoštevala pri izboru izvajalcev ponudbe, ki bodo vsebovale vse elemente za zagotavljanje svetlobno tehničnih normativov in pogoje iz uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja, posebej zahteve

iz 4. člena.

Šmartno,    marec    2009                                                                     Direktor: M. Breznik

Breznik in Breznik

Storitve in svetovanje d.n.o.

Šmartno pri Slovenj Gradcu 19/a

2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

Tel.: 02/ 88 53 010, gsm: 041/ 347 025

e-mail: m.breznik@selekt.si

ZADEVA: MONITORING oz. OBRATOVALNI MONITORING

Opis: obratovalni monitoring ima nalogo urediti javno razsvetljavo in razsvetljavo vseh ostalih javnih površin ter različnih objektov ( cerkve, športna igrišča, spomeniki, fasade in ostale površine ) v skladu z uredbo in tako z varčevanjem pri porabi električne energije ter uporabi primernih svetlobnih teles preprečiti svetlobno onesnaženje.

Svetlobno onesnaženje se pojavlja zaradi osvetljevanja neba, ker se s sedaj uporabljenimi svetlobnimi telesi ( različni oblike svetilk ) del proizvedene svetlobe usmerja v nebo kot nekoristno in škodljivo sevanje. Z izbiro tehnično ustreznih svetlobnih teles lahko preprečimo ta pojav in tako za potrebe osvetlitve vseh javnih površin znižamo moč svetlobnih teles in s tem posredno porabo električne energije, kar zniža  stroške obratovanja osvetljevanja javnih površin.

Obratovalni monitoring ima nalogo po predpisih uredbe urediti okolju prijazen način osvetljevanje vseh javnih površin.

JE UGOTAVLJANJE SVETLOBNEGA ONESNAŽENJA NAŠEGA DELOVNEGA, BIVALNEGA IN REKREACIJSKEGA OKOLJA

IZHODIŠČA s katerimi želimo doseči zmanjšanje svetlobnega onesnaženja so:

- ciljne vrednosti letne porabe elektrike svetilk, vgrajenih v razsvetljavo cest in drugih

nepokritih javnih površin,

– mejne vrednosti električne priključne moči svetilk za razsvetljavo nepokritih površin, kjer se izvajajo industrijske, poslovne in druge dejavnosti,

- mejne vrednosti električne priključne moči svetilk za osvetljevanje fasad, kulturnih

spomenikov in objektov za oglaševanje,

– mejne vrednosti za osvetljenost površin kulturnih spomenikov,

– pogoje usmerjene osvetlitve kulturnih spomenikov,

– mejne vrednosti za osvetljenost, ki jo povzročajo svetilke za razsvetljavo nepokritih površin na varovanih prostorih stavb,

- način ugotavljanja izpolnjevanja zahtev te uredbe,

– prepoved uporabe, če svetloba seva v obliki svetlobnih snopov proti nebu ali površinam, ki svetlobo odbijajo proti nebu,

– ukrepe za zmanjševanje emisije svetlobe v okolje in

– zavezance za zagotovitev obratovalnega monitoringa svetlobnega onesnaževanja.

UPRAVLJAVEC:

Upravljavec razsvetljave je oseba, ki upravlja razsvetljavo, ki jo ima v lasti, ali razsvetljavo v lasti druge osebe po pooblastilu njenega lastnika ali najemnika. Če za upravljanje razsvetljave ni izdano pooblastilo, se za upravljavca razsvetljave šteje lastnik gradbenega inženirskega objekta ali stavbe, ki jo osvetljuje razsvetljava.

KOMENTAR: Občina ima pravico po postopku javne izbire izbrati upravljavca

javne razsvetljave ne glede na lastništvo, z lastnikom se dogovori za pooblastilo ali lastnika pozove k postopku javne izbire ( občina je nosilec vseh stroškov z osvetljenostjo javnih površin ).

Obveznosti občine:

- POROČANJE:

- Upravljavec razsvetljave, katere celotna električna moč svetilk presega 10 kW ali 1 kW, če gre za razsvetljavo kulturnih spomenikov, fasad ali objektov za oglaševanje, mora izdelati načrt razsvetljave in ga poslati ministrstvu v elektronski obliki najpozneje tri mesece po začetku njenega obratovanja ali tri mesece po njeni obnovi, ki povzroči povečanje električne moči svetilk razsvetljave za več kot 15% ali zamenjavo več kot 30% njenih svetilk.

Komentar: Občina Prevalje ima instalirano moč za potrebe javne razsvetljave v višini

65,672 kW in 621 kosov instaliranih svetilk od kateri po uredbi ustreza 57 kosov. Iz

tega  razloga predlagam, da se zamenja več kot 90 % svetilk ( osnova tehnični izračun

stanja javne razsvetljave ). Osvetlitev športnih objektov, kulturnih spomenikov in

cerkva se izvede v skladu z uredbo ( osnova tabela osvetljeni objekti ).

- Ne glede na poročanje o spremembah razsvetljave iz prejšnjega odstavka mora upravljavec razsvetljave vsako peto leto po začetku njenega obratovanja načrt razsvetljave ponovno izdelati in ga poslati na ministrstvo najpozneje do 31. marca v prvem letu po tem, ko se je končalo obdobje petih koledarskih let obratovanja razsvetljave.

Komentar: Naloga izbranega upravljavca je da vsako peto leto naredi načrt obratovanja

javne razsvetljave ne glede na ali so se delale rekonstrukcije in novogradnje. V

primeru, da občina planira rekonstrukcijo izvajati v več leti to predvidi z NAČRTOM

RAZSVETLJAVE katerega izvajanje je v domeni upravljavca in njegova naloga je

redno letno poročanje na MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR na

predpisanem obrazcu.

IZDELAVA NAČRTA RAZSVETLJAVE:

KOMU: - POSREDOVANJE - MINISTRSTVU ZA OKOLJE IN PROSTOR,

-  KAJ: NAČRT RAZSVETLJAVE,

-  DO KDAJ: DO 31. 03 2009,

-  VSEBINA:  -  ime in naslov upravljavca razsvetljave,

-  vrste razsvetljave po namenu ( cestna, ulična, kulturni

spomeniki, športne površine, cerkve, oglasni panoji in fasade

stavb v lasti občine),

-  lokacija razsvetljave ( opredeli po območjih – določi občina ),

-  dolžine osvetljenih cest vseh kategorij ( državne ceste,

občinske ceste oziroma ulice – določi občina ),

-  javne površine – nepokrite ( športne površine ),

-  podatki o osvetljenih fasadah objektov ( spomeniki, stavbe,

cerkve ),

-  podatki o osvetljenih objektih za oglaševanje,

-  podatki o celotni električni  moči svetilk razsvetljave in

število svetilk ( izvleček iz tehničnega izračuna stanja javne

razsvetljave ),

-  opis sistema za merjenje porabe električne  energije za

obratovanje razsvetljave cest in javnih površin ( pripravi

izbrani upravljavec javne razsvetljave ),

-  način izvajanja obratovalnega monitoringa ( postopek, ki ga

določi občina za rekonstrukcijo javne razsvetljave ).

OBLIKA IN OBRAZEC: izda ministrstvo ( za leto 2009 obrazec izpolni občina potem

opravlja to nalogo izbrani upravljavec ),

IZVLEČEK IZ POSAMEZNIH ČLENOV UREDBE, KI OPOZARJAJO NA IZVAJANJE POTREBNIH UKREPOV:

TERMINSKI PLAN: -  leto prilagoditve na 4. čl. Uredbe ( občina sama določi z

obratovalnim monitoringom način rekonstrukcije javne

razsvetljave do leta 2016 ),

-  leto  prilagoditve  na  5.  čl.  ( 44,5 kW/preb. )  in  10. čl.

( 1 cd/m2 ) - občina sama določi obratovalnim monitoringom

način  rekonstrukcije javne razsvetljave do leta 2016 ).

POGOJI : UPOŠTEVATI 28. ČL. ZA PRILAGODITEV:

-  prvi odst. – nove svetilke od 0% navzgor (sevanje) do 31. 12. 2008,

-  drugi odst. – objekti za oglaševanje do 31. 12. 2008,

-  tretji odst. - fasade do 2010,

-  četrti in peti odst. – športna igrišča, ustanove in poslovne stavbe do

2012,

-  šesti odst. – kulturni spomeniki do 2013,

-  sedmi odst. -  ceste in javne površine do 2016,

OPOMBA: -  odst. pet – poslovne stavbe 50% urediti do 2009,

-  odst. sedem – ceste in javne površine 25% do 2011, 50% do 2012.

KOMENTAR: tu so izpisani pomembni datumi z letnicami, ko je potrebno urediti

določene vrste osvetljenosti, kar tudi predstavlja pogoje za izdelavo

obratovalnega monitoringa in vsebine načrta razsvetljave.

Upravljavci: občina mora v skladu z zakonom o javnih naročilih izbrati po izoblikovanih

pogojih upravljavca javne razsvetljave, ki bo izvajal vse ukrepe določene z

obratovalnim monitoringom:

POROČANJE: komu: ministrstvu za okolje in prostor,

kaj: obratovalni monitoring,

kdaj: do 31. 03. 2010.

NALOGE:

SKLEP: leto 2008/9 – izbor upravljavca ( občina na osnovi javnega razpisa ali poziva k

oddaji ponudb za upravljavca javne razsvetljave),

leto 2009 – obratovalni monitoring občina ( izdela občina z načrtom razsvetljave ),

leto 2010 – obratovalni monitoring upravljavec ( izdela izbrani upravljavec ).

INŠPEKCIJA: INŠPEKTOR ZA VARSTVO OKOLJA,

Inšpektor za varstvo okolja ima pooblastila za pregled in izvajanje

uredbe na osnovi načrta razsvetljave in izdelanega obratovalnega

monitoringa.

KAZNI: UPRAVLJAVEC – 26. Čl.

Kazni so predpisane v navedenem členu in je opomnik.

PRILOGE:

Posamezni členi uredbe, ki so prilagojeni za potrebe občine in je dana možnost hitrega vpogleda v bistvene zahteve uredbe.

28. člen

(prilagoditev obstoječih svetilk)

(1) Svetilke obstoječe razsvetljave, ki so izdelane v skladu z zahtevami prvega odstavka 4. člena te uredbe, je treba najpozneje do 31. decembra 2008 namestiti tako, da je delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, enak 0%.

(2) Obstoječo razsvetljavo objektov za oglaševanje je treba prilagoditi določbam te uredbe najpozneje do 31. decembra 2008.

(3) Obstoječo razsvetljavo fasad je treba prilagoditi določbam te uredbe najpozneje do 31. decembra 2010.

(4) Obstoječo razsvetljavo ustanov in športnih igrišč je treba prilagoditi določbam te uredbe najpozneje do 31. decembra 2012.

(5) Obstoječo razsvetljavo poslovne stavbe je treba prilagoditi določbam te uredbe najpozneje do 31. decembra 2012.

(6) Obstoječo razsvetljavo kulturnih spomenikov je treba prilagoditi določbam te uredbe najpozneje do 31. decembra 2013.

(7) Obstoječo razsvetljavo cest in javnih površin je treba prilagoditi določbam te uredbe najpozneje do 31. decembra 2016.

(8) Obstoječo razsvetljavo proizvodnega objekta, letališča in pristanišča je treba prilagoditi določbam te uredbe najpozneje do 31. decembra 2012.

(9) Obstoječo razsvetljavo železnice, letališča in pristanišča je treba prilagoditi določbam te uredbe najpozneje do 31. decembra 2017.

(10) Prilagoditev obstoječe razsvetljave iz petega in osmega odstavka tega člena mora potekati postopoma tako, da je najmanj 50% svetilk obstoječe razsvetljave prilagojeno zahtevam te uredbe 3 leta pred rokom popolne prilagoditve, ki je za posamezno vrsto razsvetljave določen v petem oziroma osmem odstavku tega člena.

(11) Prilagoditev obstoječe razsvetljave iz sedmega in devetega odstavka tega člena mora potekati postopoma tako, da je najmanj 25% svetilk obstoječe razsvetljave prilagojeno zahtevam te uredbe 5 let in najmanj 50% svetilk obstoječe razsvetljave 4 leta pred rokom popolne prilagoditve, ki je za posamezno razsvetljavo določen v sedmem oziroma devetem odstavku tega člena.

(12) Prilagajanje obstoječe razsvetljave zahtevam te uredbe v rokih iz prvega do enajstega odstavka tega člena se ugotavlja na podlagi poročil obratovalnega monitoringa ali na podlagi izrednih meritev svetlobnega onesnaževanja, ki jih odredi pristojni inšpektor, izvede pa pooblaščeni izvajalec obratovalnega monitoringa.

29. člen

(začetek poročanja)

(1) Upravljavci obstoječe razsvetljave morajo prvič poslati ministrstvu načrt razsvetljave najpozneje do 31. marca 2009.

(2) V načrtu razsvetljave iz prejšnjega odstavka mora upravljavec obstoječe razsvetljave navesti poleg podatkov iz 21. člena te uredbe tudi podatke o letu, v katerem namerava prilagoditi posamezne svetilke določbam 4. člena te uredbe, in o letu, v katerem namerava prilagoditi porabo elektrike določbam 5. člena te uredbe oziroma električno moč svetilk razsvetljave določbam od 6. do 10. člena te uredbe, pri čemer mora načrtovati prilagoditev obstoječih svetilk razsvetljave enakomerno v celotnem obdobju prehodnega obdobja iz 28. člena te uredbe.

(3) Upravljavci obstoječe razsvetljave morajo prvič poslati ministrstvu poročilo o obratovalnem monitoringu za leto 2009 najpozneje do 31. marca 2010.

4. člen

(osvetljevanje z okolju prijaznimi svetilkami)

(1)Za razsvetljavo, ki je vir svetlobe po tej uredbi, se uporabljajo svetilke, katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0%.

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se za razsvetljavo javnih površin ulic na območju kulturnega spomenika lahko uporabljajo svetilke, katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, ne presega 5%, če:

– je električna moč posamezne svetilke manjša od 20 W,

– povprečna osvetljenost javnih površin, ki jih osvetljuje razsvetljava s takimi svetilkami, ne presega 2 lx in

– je javna površina ulic, ki jo osvetljuje razsvetljava, namenjena pešcem, kolesarjem ali počasnemu prometu vozil s hitrostjo, ki ne presega 30 km/h.

Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena ni omejitev glede deleža svetlobnega toka, ki seva navzgor, za svetilke, ki so sestavni del kulturnega spomenika, če električna moč posamezne svetilke manjša od 20 W.

5. člen

(ciljne vrednosti za razsvetljavo cest in javnih površin)

(1)Letna poraba elektrike vseh svetilk, ki so na območju posamezne občine vgrajene v razsvetljavo občinskih cest in razsvetljavo javnih površin, ki jih občina upravlja, izračunana na prebivalca s stalnim ali začasnim prebivališčem v tej občini, ne sme presegati ciljne vrednosti 44,5 kWh.

(2) Ne glede na ciljno vrednost letne porabe elektrike iz prejšnjega odstavka je lahko največja letna poraba elektrike vseh svetilk, ki so na območju občine z manj kakor 1.000 prebivalcev vgrajene v razsvetljavo občinskih cest in razsvetljavo javnih površin, enaka 44,5 MWh.

9. člen

(razsvetljava ustanove)

(1) Povprečna električna moč vseh svetilk razsvetljave ustanove, vključno z razsvetljavo za varovanje, izračunana na vsoto zazidane površine stavb ustanove in osvetljene nepokrite zazidane površine gradbenih inženirskih objektov ob stavbah ustanove, ki so namenjeni prometu blaga in ljudi ali izvajanju dejavnosti ustanove, ne sme presegati naslednjih mejnih vrednosti: 
– 0,060 W/m2 v obratovalnem času ustanove ter 30 minut pred začetkom in po koncu obratovalnega časa ter

- 0,015 W/m2 zunaj obratovalnega časa ustanove.

(2) Pri izračunu povprečne električne moči svetilk razsvetljave ustanove je treba upoštevati tudi električno moč svetilk za osvetljevanje fasad in streh stavb ustanove. 
(3) Ne glede na izračun iz prvega odstavka tega člena se lahko za razsvetljavo ustanove uporabi eno ali več svetilk, katerih celotna električna moč ne presega 180 W.

10. člen

(razsvetljava fasad)

(1) Upravljavec razsvetljave fasade mora zagotoviti, da svetlost osvetljenega dela fasade, izračunana kot povprečna vrednost celotne površine osvetljenega dela fasade, ne presega 1 cd/m2.

11. člen

(razsvetljava kulturnega spomenika)

(1) Upravljavec razsvetljave kulturnega spomenika mora zagotoviti, da svetlost osvetljenega dela kulturnega spomenika, izračunana kot povprečna vrednost celotne površine osvetljenega dela kulturnega spomenika, ne presega 1 cd/m2.

(2) Svetlost kulturnega spomenika se ugotavlja z meritvami svetlosti najmanj desetih točk osvetljenega dela kulturnega spomenika, enakomerno porazdeljenih po celotni osvetljeni površini. Meritve svetlosti kulturnega spomenika se izvajajo v razdalji največ 50 m od kulturnega spomenika ali iz mesta za svetilkami razsvetljave kulturnega spomenika, če je to izvedljivo, pri čemer pa sme biti merilnik svetlosti največ 2 m nad tlemi. 
(3) Če kulturnega spomenika tehnično ni mogoče osvetljevati s svetilkami, ki izpolnjujejo zahteve iz 4. člena te uredbe, morajo biti svetlobni snopi svetilk usmerjeni tako, da je zunanji rob osvetljene površine kulturnega spomenika najmanj 1 m pod strešnim napuščem, če je kulturni spomenik stavba, ali 1 m pod najvišjim robom spomenika, če je kulturni spomenik nepokrit objekt. Mimo fasade kulturnega spomenika gre lahko največ 10% svetlobnega toka.

13. člen

(razsvetljava objektov za oglaševanje)

(1) Objekte za oglaševanje je dovoljeno osvetljevati, če so nameščeni na območju naselja z javnimi površinami, ki so osvetljene z razsvetljavo cest ali javnih površin, pri čemer pa objekt za oglaševanje ne sme biti oddaljen od zunanjega roba najbližje osvetljene javne površine več kakor 60 m, merjeno v vodoravni smeri.

(2) Za osvetljeno javno površino iz prejšnjega odstavka se šteje: 
– površina ceste s povprečno svetlostjo osvetljene javne površine najmanj 1 cd/m2, merjeno v smeri vožnje cestnega vozila, in

– površina območij za pešce s povprečno osvetljenostjo javne površine najmanj 3 lx. 
(3) Objekt za oglaševanje je dovoljeno osvetljevati s svetilkami, ki so nameščene v njegovi notranjosti in osvetljujejo sliko ali napis iz njegove notranjosti.

(4) Električna moč vseh notranjih svetilk za osvetljevanje objekta za oglaševanje ne sme presegati naslednjih mejnih vrednosti, določenih glede na površino objekta za oglaševanje, ki je namenjena prikazovanju slike ali napisa (v nadaljnjem besedilu: oglasna površina):

– 17 W/m2 za oglasne površine, večje od 18,5 m2,

– 27 W/m2 za oglasne površine, večje od 12,5 m2 in manjše od 18,5 m2,

– 35 W/m2 za oglasne površine, večje od 3,5 m2 in manjše od 12,5 m2,

– 60 W/m2 za oglasne površine, večje od 2 m2 in manjše od 3,5 m2,

– 80 W za oglasne površine, manjše od 2 m2.

(5) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se lahko objekti za oglaševanje osvetljujejo tudi z zunanjimi svetilkami, ki svetijo od zgoraj navzdol in katerih električna moč glede na oglasno površino ne presega mejnih vrednosti iz prejšnjega odstavka, če je zagotovljeno, da:

– je oglasna površina objekta za oglaševanje večja od 20 m2 in so svetilke njegove razsvetljave izklopljene med 24:00 in 5:00 ali

– je objekt za oglaševanje izveden za zaporedno prikazovanje najmanj treh slik oziroma napisov na oglasni površini.

(6) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se za objekt za oglaševanje, ki od zunanjega roba telesa avtoceste ali hitre ceste ni oddaljen več kot 60 m, merjeno v vodoravni smeri, lahko uporablja razsvetljava za osvetljevanje oglasne površine, če:

– se oglasna površina objekta za oglaševanje osvetljuje z zunanjimi svetilkami, ki svetijo od zgoraj navzdol in katerih električna moč izpolnjuje pogoje iz četrtega odstavka tega člena,

– je oglasna površina objekta za oglaševanje večja od 20 m2 in

– so svetilke njegove razsvetljave izklopljene med 24:00 in 5:00.

14. člen

(razsvetljava športnih igrišč)

(1) Površine športnih igrišč morajo biti osvetljene s svetilkami, kot so asimetrični reflektorji, tako da so izpolnjene zahteve iz 4. člena te uredbe.

(2) Razsvetljavo športnih igrišč iz prejšnjega odstavka je treba izklopiti najpozneje do 22:00 ali najpozneje eno uro po koncu športne ali druge prireditve.

16. člen

(prepovedi)

(1) Upravljavec razsvetljave iz 5. do 15. člena te uredbe, razen razsvetljave letališča, mora zagotoviti, da je v dnevnem času od jutra do večera razsvetljava ugasnjena.

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka razsvetljave ni treba ugasniti v zelo slabih vremenskih razmerah (npr. v gosti megli, močnem dežju ali sneženju).

(3) Prepovedana je uporaba svetlobnih snopov kakršne koli vrste ali oblike, mirujočih ali premikajočih, če so usmerjeni proti nebu ali površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu.

(4) Z razsvetljavo fasade je prepovedano osvetljevanje stavbe na steni, na kateri so okna varovanih prostorov stanovanj.

(5) Če svetilka razsvetljave za osvetljevanje nepokritih površin ni del razsvetljave iz 10. do 15. člena te uredbe in ne izpolnjuje zahteve 4. člena te uredbe, je vanjo prepovedano nameščati sijalke tako, da je celotna električna moč svetilke večja od 25 W.

8. člen

(načrtovanje, gradnja in obnova razsvetljave)

Pri načrtovanju, gradnji ali obnovi razsvetljave je treba izbrati tehnične rešitve in upoštevati dognanja in rešitve, ki zagotavljajo, da:

– svetilke, vgrajene v razsvetljavo, ne povzročajo preseganja mejnih vrednosti, določenih s to uredbo, in

– svetilke razsvetljave izpolnjujejo zahteve iz 4. člena te uredbe, razen če je za svetilke posamezne vrste razsvetljave s to uredbo določeno drugače.

MONITORING:

21. člen

(načrt razsvetljave)

(1) Upravljavec razsvetljave, katere celotna električna moč svetilk presega 10 kW ali 1 kW, če gre za razsvetljavo kulturnih spomenikov, fasad ali objektov za oglaševanje, mora izdelati načrt razsvetljave in ga poslati ministrstvu v elektronski obliki najpozneje tri mesece po začetku njenega obratovanja ali tri mesece po njeni obnovi, ki povzroči povečanje električne moči svetilk razsvetljave za več kot 15% ali zamenjavo več kot 30% njenih svetilk.

(2) Ne glede na poročanje o spremembah razsvetljave iz prejšnjega odstavka mora upravljavec razsvetljave vsako peto leto po začetku njenega obratovanja načrt razsvetljave ponovno izdelati in ga poslati na ministrstvo najpozneje do 31. marca v prvem letu po tem, ko se je končalo obdobje petih koledarskih let obratovanja razsvetljave.

22. člen

(obratovalni monitoring)

(1) Upravljavec ene ali več razsvetljav skupaj, katerih celotna električna moč svetilk presega 50 kW ali 20 kW, če gre za razsvetljavo cest in javnih površin, ali 5 kW, če gre za razsvetljavo kulturnih spomenikov, fasad ali objektov za oglaševanje, je dolžan skladno s predpisom, ki ureja monitoring svetlobnega onesnaževanja, zagotoviti izvedbo obratovalnega monitoringa, ki obsega:

– izvedbo meritev osvetljenosti varovanih prostorov iz 16. člena te uredbe, razen za osvetljenost, ki jo povzroča razsvetljava objektov za oglaševanje,

– izdelavo evidence električne moči in drugih lastnosti svetilk razsvetljave, določenih s to uredbo, in

– izračun porabe električne energije za obratovanje razsvetljave, če gre za razsvetljavo javnih površin ali cest.

(2) Izvedbo obratovalnega monitoringa iz prejšnjega odstavka mora upravljavec razsvetljave zagotoviti v obsegu in na način, ki sta podrobneje določena s predpisom, ki ureja monitoring svetlobnega onesnaževanja.

(3) Poročilo o obratovalnem monitoringu za pretekla tri leta mora upravljavec razsvetljave poslati ministrstvu najpozneje do 31. marca v prvem letu po tem, ko se je končalo obdobje treh koledarskih let obratovanja razsvetljave.

(4) Ministrstvo na podlagi podatkov iz poročil obratovalnega monitoringa, katerega izvajanje zagotavljajo upravljavci razsvetljave javnih površin in cest, najpozneje do 30. septembra tekočega leta pripravi in na svojih spletnih straneh objavi za preteklo leto pregled povprečnih električnih moči vseh svetilk, ki so vgrajene v razsvetljavo cest in javnih površin na območju občin, izračunanih na prebivalca posamezne občine v skladu z določbami 5. člena te uredbe.

NADZOR:

25. člen

(nadzor)

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja.

KAZNI:

26. člen

(prekrški)

(1) Z globo 12.000 EUR, se za prekršek kaznuje upravljavec razsvetljave, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če kot upravljavec razsvetljave:

– uporablja svetilke, ki ne izpolnjujejo zahtev iz 4. člena te uredbe, razen če je za posamezno vrsto razsvetljave s to uredbo drugače določeno,

– poslovne stavbe ne zagotovi, da razsvetljava poslovne stavbe ne presega mejnih vrednosti iz prvega odstavka 8. člena te uredbe,

– ustanove ne zagotovi, da razsvetljava ustanove ne presega mejnih vrednosti iz prvega odstavka 9. člena te uredbe,

– fasade ne zagotovi, da razsvetljava fasade ne presega mejnih vrednosti iz prvega odstavka 10. člena te uredbe,

– fasade ne zagotovi, da razsvetljava fasade izpolnjuje zahteve v zvezi osvetljevanjem iz tretjega ali četrtega odstavka 10. člena te uredbe,

– kulturnega spomenika ne zagotovi, da razsvetljava kulturnega spomenika ne presega mejnih vrednosti iz prvega odstavka 11. člena te uredbe,

– kulturnega spomenika ne zagotovi, da razsvetljava kulturnega spomenika izpolnjuje zahteve v zvezi osvetljevanjem iz tretjega odstavka 11. člena te uredbe,

– objekta za oglaševanje ne zagotovi, da razsvetljava objekta za oglaševanje ne presega mejnih vrednosti iz četrtega odstavka 13. člena te uredbe ali izpolnjuje zahteve iz prvega, tretjega, petega in šestega odstavka 13. člena te uredbe,

– ne osvetljuje športnega igrišča in ne zagotovi izklop svetilk razsvetljave športnega igrišča v skladu z zahtevami 14. člena te uredbe,

– uporablja svetlobne snope v nasprotju s prepovedjo iz tretjega odstavka 16. člena te uredbe,

– osvetljuje stavbe na steni, na kateri so okna varovanih prostorov stanovanj, v skladu s četrtim odstavkom 16. člena te uredbe,

– namešča sijalke v nasprotju s prepovedjo iz petega odstavka 16. člena te uredbe,

– namešča svetilke razsvetljave tako, da osvetljenost, ki jo povzroča razsvetljava na oknih varovanih prostorov, presega mejne vrednosti iz prvega odstavka 17. člena te uredbe,

– ne pošlje ministrstvu načrta razsvetljave v rokih iz prvega in drugega odstavka 21. člena te uredbe ali pošlje ministrstvu načrt razsvetljave, ki nima vseh vsebin iz tretjega odstavka 21. člena te uredbe,

– ne izvaja obratovalnega monitoringa v skladu s prvim ali drugim odstavkom 22. člena te uredbe ali ministrstvu ne pošlje poročila o izvajanju obratovalnega monitoringa v skladu s tretjim odstavkom 22. člena te uredbe,

– ne prilagodi obstoječe razsvetljave določbam te uredbe v rokih iz 28. člena te uredbe,

– ne pošlje prvega načrta razsvetljave za obstoječo razsvetljavo v roku iz prvega odstavka 29. člena te uredbe ali

– ne pošlje prvega poročila o obratovalnem monitoringa za obstoječo razsvetljavo v roku iz tretjega odstavka 29. člena te uredbe.

Šmartno,    marec    2009                                                              Dir.: M. Breznik

Breznik in Breznik

Storitve in svetovanje d.n.o.

Šmartno pri Slovenj Gradcu 19/a

2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

Tel.: 02/ 88 53 010, gsm: 041/ 347 025

e-mail: m.breznik@selekt.si

ZADEVA: TEHNIČNI IZRAČUN STANJA JAVNE RAZSVETLJAVE

Stanje povzeto po zbirniku katastra  javne razsvetljave v naseljih občine Prevalje:

Uporabljeni podatki:

- cena 1 kWh iz računa občine Prevalje,

- povprečno število ur dnevne osvetlitve skozi celo leto se uporabi 11 ur/dan,

- dejansko stanje prižganih svetilk je odvisno od nastavitve avtomatike, ki krmili ugašanje in prižiganje svetilk.

- morebitna razlika pri tehničnem izračunu in letnemu zbirniku računov občine nastane lahko zaradi razlike pri številu svetilk v popisu katastra z dejanskim stanjem na terenu, ter časom svetilk v okvari.

Stanje svetilk:

- nizki kandelabri                       št. svet.:    209         moč sijalke:      125 W

- nizki kandelabri                       št. svet.:        4         moč sijalke         70 W

- nizki kandelabri                       št. svet.:    127         moč sijalke         42 W

- visoki kandelabri                     št. svet.:         1       moč sijalke:       125 W

- visoki kandelabri                     št. svet.:        60      moč sijalke:       250 W

- visoki kandelabri                     št. svet.:         2       moč sijalke:       400 W

Izračun sedanje porabe el. energije obstoječih svetilk:

- svetilke na nizkih kandelabrih imajo letno porabo                127.432 kWh,

- svetilke na visokih kandelabrih imajo letno porabo               63.939 kWh,

- letni strošek za porabljeno el. energijo svetilk na nizkih kandelabrih  znaša

12.860,00 EUR  cca. 12.900,00 EUR,

- letni strošek za porabljeno el. energijo svetilk na visokih kandelabrih znaša

6.453,00 EUR cca.    6.500,00 EUR,

Izvzete svetilke: varčne svetilke in svetilke skladne z uredbo

- 161 svetilk moči 36 W veljavnih do leta 2016,

- 7 svetilk moči 36 W skladnih z uredbo,

- 3 svetilk moči 70 W skladnih z uredbo,

- 47 svetilk moči 250 W skladnih z uredbo.

- moč izvzeti svetilk je 18,008 kW,

- letna poraba izvzetih svetilk je 72.302 kWh ali cca. 72.3 MWh,

- letni strošek za porabljeno električno energijo je 7.297,00 EUR.

Skupna moč in strošek vseh obstoječih svetilk:

- skupna moč svetilk je 65,672 kW,

- letna poraba električne energije je 263.673 kWh ali cca. 263,7 MWh,

- skupni strošek za porabljeno električno energijo je 26.610,00 EUR.

Predlog zamenjave svetilk z varčnejšimi in v skladu o odredbo:

- za nizke kandelabre planiramo: zamenjava 213 kosov svetilk s 36 W sijalko in zamenjavo 127 sijalk moči 27 W, katere imajo letno porabo 44.554 kWh in po znani ceni predstavljajo strošek  4.496,00 EUR,

- za visoke kandelabra planiramo: zamenjavo svetilk 1 kos s 70 W sijalko, 60 kosov s 100 W sijalko in 2 kosa s 150 W sijalko, katere imajo letno porabo 25.576 kWh in po znani ceni  predstavlja strošek 2.581,00 EUR.

Ugotovitve: IZRAČUN PRIHRANKA

Trenutno stanje javne razsvetljave:

- letna poraba električne energije ( NT in VT ) je: 190.034 kWh oz. cca. 190MWh,

- letni strošek za električno energijo je: 19.178.00 EUR oz. cca. 19.200,00 EUR.

Planirano stanje po izvedeni rekonstrukciji:

- letna poraba električne energije ( NT in VT ) je 70.130 kWh oz. cca. 70.1 MWh,

- letni strošek za električno energijo je: 7.077,00 EUR oz. cca. 7.100,00 EUR.

Skupna moč in strošek vseh svetilk po rekonstrukciji:

- skupna moč svetilk je 35,4751 kW,

- letna poraba električne energije je 142.432 kWh ali cca. 142,4 MWh,

- skupni strošek za porabljeno električno energijo je 14.374,00 EUR.

Razlika pri porabi električne energije in stroških:

- razlika pri letni porabi električne energije svetilk na NT kandelabrih je:

82.878 kWh oz. cca. 82,8 MWh,

- razlika stroškov pri porabi električne energije za svetilke na NT kandelabrih je:

8.364,00 EUR oz. cca. 8.400,00 EUR,

- razlika pri letni porabi električne energije svetilk na VT kandelabrih je:

38.363 kWh oz. cca. 38,4 MWh,

- razlika stroškov pri porabi električne energije za svetilke na VT kandelabrih je:

3.872,00 EUR oz. cca. 3.900,00 EUR.

Skupni prihranek po izvedeni rekonstrukciji:

- prihranek pri porabljeni električni energiji je: 121.241 kWh ali 121,2 MWh

oz. 185 %,

- prihranek pri stroških je: 12.236,00 EUR ali 12.200,00 EUR ali 185 %,

- razmerje prihrankaje: 26.600,00 / 14.400,00 = 1.85 ali 185 %.

Predlog ukrepov oziroma plan rekonstrukcije svetilk:

Svetilke na VT kandelabrih:

- zamenjava svetilk tipa CX, UL, UN  moči 125 W, 250 W in 400 W na moči 70 W, 100 W  in 150 W ( 63 kosov ),

področja: prikazana v strategiji obnove javne razsvetljave.

Svetilke na NT kandelabrih:

- zamenjava svetilk tipa KROGLE in posebni tip iz moči 125 W in 70 W na 36 W ( 213 kosov ),

področja: prikazana v strategiji obnove javne razsvetljave,

- zamenjava sijalk moči 42 W na moč 27 W ( 127 kosov ),

področja: prikazana v strategiji obnove javne razsvetljave.

Možne variante obnove so naslednje:

  - prenova v enkratnem koraku ( zamenjava vseh predlaganih svetilk ),

  - prenova z izbrano vrednostjo investicijskih sredstev ( kombinacija vložka in doseženega prihranka ).

IZHODIŠČA:

- Prenova oz. celotna rekonstrukcija v enem koraku:

Predlog za zamenjavo svetilk in sijalk na nizkih in visokih kandelabrih:

Osnova: število svetilk je 276 kosov moči 36 W, 70 W, 100 W in 150 W,

število sijalk je 403 kos. moči 36 W, 70 W, 100 W in 150 W,

investicijska vrednost celotne rekonstrukcije je               55.166,00 EUR,

prihranek pri takojšnji celotni zamenjavi je                      12.200,00 EUR,

strošek zamenjave v povprečju za eno svetilko je                 188,30 EUR,

prihranek pri porabi električne energije na svetilko je             44,33 EUR.

Prihranek investicijo povrne v 4,5 letih.

ZAKLJUČEK:

Investicijo je možno izvesti za vse svetilke hkrati na nizkih kandelabrih ob pridobitev ugodne ponudbe in izbranimi svetilkami srednjega cenovnega razreda.

Komentar:

  - osnova izračuna temelji na trenutnih cenah električne energije in cenah potrebnega materiala na trgu,

  - v primeru povišanja cen električne energije se investicija povrne pred planiranim rokom,

  - v primeru večje ponudbe svetilk z nižjo ceno in isto kvaliteto se prav tako investicija povrne pred planiranim rokom,

  - vsi trendi so ta trenutek v smeri zgoraj navedenih napovedi, zato predlagam, da se k zamenjavi svetilk pristopi takoj, ker se bo investicija verjetno povrnila že v treh letih,

  - iz prihranka po končani investiciji se lahko izvede še prenova že obstoječih varčnih svetilk, katere prav tako ne ustrezajo pravilom uredbe.

Šmartno,    marec      2009                                                                Direktor: M. Breznik

Breznik in Breznik

Storitve in svetovanje d.n.o.

Šmartno pri Slovenj Gradcu 19/a

2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

Tel.: 02/ 88 53 010, gsm: 041/ 347 025

e-mail: m.breznik@selekt.si

ZADEVA: PREDLOG STROKOVNO-TEHNIČNE PONUDBE

Strokovno-tehnična ponudba zajema predlog izračuna stroškov zamenjave svetilk na osnovi tehničnega izračuna.

Izbrana je svetilka za nizke in visoke kandelabre, katera ustreza uredbi in predstavlja strošek srednje vrednosti projektantskih podatkov.

Potrebna dela povezana z zamenjavo svetilk:

- dobava svetilk s 36 W sijalko in ravnim steklom                           213 kos

- dobava svetilk s 70 W sijalko in ravnim steklom                               1 kos

- dobava svetilk s 100 W sijalko in ravnim steklom                           60 kos

- dobava svetilk s 70 W sijalko in ravnim steklom                               2 kos

- zamenjava 42 W  sijalk z varčnimi  27 W                                      127 kos

- zamenjava vseh svetilk

- odstranitev starih svetilk

- ureditev vse potrebne dokumentacije

- dobava in vgraditev vsega potrebnega drobnega materiala

Strošek zamenjave:

- strošek vseh zgoraj navedenih del za zamenjavo vseh svetilk

na nizkih kandelabrih je ocenjen na vrednost                                  39.993,00 EUR,

- strošek vseh zgoraj navedenih del za zamenjavo vseh svetilk

na visokih kandelabrih je ocenjen na vrednost                                15.173,00 EUR,

- SKUPNA VREDNOST INVESTICIJE  ZNAŠA                           55.166,00 EUR.

SKLEP:

- v primeru celotne prenove svetilk javne razsvetljave se investicija povrne v 4,5 letih s privarčevanim prihrankom pri porabljeni električni energiji,

- način prenove je sicer stvar investitorja, vendar se želeni učinki dosežejo z celovitim in hitrim ukrepom.

Predlog za izvedbo rekonstrukcije:

- obstoječe varčne svetilke ( 161 kosov ), katere so lahko v uporabi do leta 2016 niso zajete v strokovno tehnični ponudbi.

- predlagam prenovo javne razsvetljave v dveh fazah in sicer zamenjavo svetilk na nizkih kandelabrih v prvem roku pred jesensko – zimskim obdobjem, ker bo dosežen prihranek pri porabi električne energije v zimskem obdobju največji in svetilke na visokih kandelabrih v drugi fazi, vendar pred zimskim obdobjem,

- predlagam, da se na področju, kjer se nahajajo mešane svetilke stare in novejše, kar velja predvsem za svetilke na nizkih kandelabrih le te premestijo tako, da so posamezna področja urejena enotno po tipih svetilk.

Potrebna dela in tehnične karakteristike:

- potrebna dela pri izvajanju zamenjave svetilk

  - dobava svetilk po tehničnih karakteristikah, ki jih določi investitor v skladu z uredbo,

  - dobava sijalk po tehničnih karakteristikah izbranih svetilk,

  - zamenjava obstoječih svetilk z novimi,

  - odstranitev rabljenih svetilk na za to namenjeno odlagališče,

  - popravilo oz. zamenjava izrabljenih elementov na obstoječih kandelabrih po predhodnem dogovoru in odobritvi investitorja,

  - izdelava merilnih zapisnikov in poročil,

  - vodenje sistema meritev porabe električne energije za javno razsvetljavo po posameznih površinah ( ceste, ulice, javne površine, spomeniki, igrišča, oglasni panoji ).

Predlogi -  po izboru upravljavca oz. izvajalca prenove javne razsvetljave:

- izdelava stanja odjema električne energije po področjih prenove javne razsvetljave  (velikost varovalk, odjemna mesta ),

- dogovor o vzdrževanju javne razsvetljave po opravljeni prenovi ( vzdrževanje v garancijskem roku ).

Tehnične karakteristike novih svetilk za javno razsvetljavo v občini:

  - Svetilke za nizke kandelabre:

  - moč svetilke je 36 W komplet s sijalko, ravnim steklom po predpisih iz uredbe,

  - moč svetilke je 2x36 W s sijalkama, ravnim steklom po predpisih iz uredbe    (izbira za področja kjer so prehodi za pešce oz. je prisoten video nadzor).

  - Svetilke za visoke kandelabre:

  - moč svetilke je 70 W komplet s sijalko, ravnim steklom po predpisih iz uredbe,

  - moč svetilke je 100 W komplet s sijalko, ravnim steklom po predpisih iz

uredbe,

  - moč svetilke je 150 W komplet s sijalko, ravnim steklom po predpisih iz uredbe.

Opomba: pri svetilkah na visokih kandelabrih se določi vgradnja natrijeve sijalke

na mestih kjer stoji kandelaber v bližini prehoda za pešce.

DODATEK:

Na tržišču obstaja tehnična rešitev za izvedbo regulacije javne razsvetljave, katera omogoča dodatni prihranek v višini cca. 15 % do 30%, v odvisnosti od vrste uporabljenih svetilk in načina regulacije, ki si jo izbere uporabnik.

Vse potrebne informacije za možno uporabo regulacije so v prilogah.

OPOMBE:

- pri zbiranju ponudb za prenovo javne razsvetljave priporočam, da so v ponudbi cene na enoto in plačilo izvršenih del po količinskem prevzemu,

- za vsa potrebna popravila javne razsvetljave glede na trenutno stanje se dodatna dela potrdijo po pregledu in cenah na enoto iz ponudbe.

Šmartno,     marec   2009                                                                   Direktor: M. Breznik

Breznik in Breznik

Storitve in svetovanje d.n.o.

Šmartno pri Slovenj Gradcu 19/a

2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

Tel.: 02/ 88 53 010, gsm: 041/ 347 025

e-mail: m.breznik@selekt.si

ZADEVA: STRATEGIJA PRENOVE JAVNE RAZSVETLJAVE

Podlaga za: načrt razsvetljave,

vodenje monitoringa,

izdelavo investicijske študije.

Planiran investicijski program za rekonstrukcijo obstoječe javne razsvetljave po letih:

leto 2009: plan 8.000,00 EUR,

leto 2010: plan 20.000,00 EUR,

leto 2011: plan 20.000,00 EUR.

leto 2012: plan 20.000,00 EUR.

Predlog potrebne zamenjave svetilk po letnem finančnem planu in predlagana območja v občini Prevalje:

VRSTA REKONSTRUKCIJE IN OBMOČJA:

Leto 2009:

- zamenjava svetilk na VT in NT kandelabrih: 39 kosov , predviden strošek 8.000,00 EUR,

- področje: Prevalje ( območje 1, 11 in 4 ), Leše ( območje 1 in 2 ) in Poljana            ( območje 1 in 2 ).

Leto 2010:

- zamenjava svetilk na VT in NT kandelabrih: 91 kosov, predviden strošek 20.000,00 EUR,

- področje: Prevalje ( območje 3, 11, 12 in 15 ).

Leto 2011:

- zamenjava svetilk na VT in NT kandelabrih:115 kosov , predviden strošek 20.000,00 EUR,

- področje: Prevalje ( območje 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19 in 20 ).

Leto 2012:

- zamenjava svetilk na VT in NT kandelabrih: 95 kosov , predviden strošek 7.000,00 EUR,

- področje: Prevalje ( območje 2, 7, 8, 11, 14, 18, 20 in 22 ) in Šentanel.

območje: tabela – podatki za rekonstrukcijo po odjemnih mestih

OPOMBE:

Pri celotni tehnični ponudbi niso upoštevane vrednosti zamenjave vseh svetilk, ki sicer ne ustrezajo uredbi vendar so sedaj z varčnimi sijalkami 36 W uporabne do 2016 na območjih:

Končni rok za ureditev vseh svetilk za potrebe javne razsvetljave je leto 2016.

Tehnična ponudba ne zajema ponudbe ene izbrane svetilke za predlagano moč sijalke, ker ima investitor možnost navesti pogoje za izbiro svetilke pri iskanju ponudb izvajalcev prenove javne razsvetljave.

Pri celotni vsebini programa je dodano slikovno gradivo različnih tipov svetilk, katere ustrezajo uredbi. Iz gradiva je možno izbrati svetilke po tehničnih karakteristikah in  oblikovnem videzu, kar se odraža na ceni v ponudbi.

Pri natečaju za izbor izvajalca je glede na količino prenove javne razsvetljave možno doseči še komercialne popuste, kar zniža investicijo, katera je sedaj predvidena po tehnični ponudbi.

Pri manjših posegih v svetilke kot so samo zamenjave sijalk je potrebno predhodno imeti točne podatke o obstoječi svetilki, da je dosežen poseg učinkovit tako s prihrankom pri znižanju porabe električne energije in izbrano investicijo.

Priloga: tabela

Šmartno,  marec  2009                                                                         Direktor: M. Breznik

| TABELA: PODATKI ZA REKONSTRUKCIJO PO ODJEMNIH MESTIH |
| --- |
| OBMOČJE | Št. v območju | Obstoj. svet. | Predlog nove |  | strošek v € |
| Prevalje | 1 | 1 x 250 W | 1 x 100 W |  | 250 |
|  | 2 | 26 x 125 W | 26 x 36 W |  | 4.400,00 |
|  | 3 | 40 x 125 W | 40 x 36 W |  | 6.800,00 |
|  | 4 | 10 x 125 W | 10 x 36 W |  | 1.700,00 |
|  | 5 | 21 x 125 W | 21 x 36 W |  | 3.600,00 |
|  | 6 | 6 x 125 W | 6 x 36 W |  | 1.000,00 |
|  | 7 | 8 x 42 W | 8 x 27 W |  | 250 |
|  | 8 | 22 x 42 W | 22 x 27 W |  | 700 |
|  | 9 | 8 x 125 W | 8 x 36 W |  | 1.400,00 |
|  | 10 | 13 x 125 W | 13 x 36 W |  | 2.200,00 |
|  | 11 | 16 x 250 W | 16 x 100 W |  | 3.800,00 |
|  |  | 1 x 400 W | 1 x150 W |  | 300 |
|  |  | 15 x 42 W | 125 x 27 W |  | 500 |
|  | 12 | 7 x 250 W | 7 x 100 W |  | 1.700,00 |
|  | 13 | 10 x 125 W | 10 x 36 W |  | 1.700,00 |
|  |  | 24 x 42 W | 24 x 27 W |  | 700 |
|  | 14 | 22 x 125 W | 23 x 36 |  | 4.000,00 |
|  |  | 1 x 70 W |  |  |  |
|  |  | 2 x 250 W | 2 x 100 W |  | 500 |
|  | 15 | 28 x 250 W | 28 x 100 W |  | 7.000,00 |
|  |  | 3 x 125 W | 3 x 36 W |  | 500 |
|  | 16 | 3 x 125 W | 3 x 36 W |  | 500 |
|  | 17 | 6 x 125 W | 6 x 36 W |  | 1.000,00 |
|  | 18 | 7 x 125 W | 7 x 36 W |  | 1.200,00 |
|  |  | 1 x 70 W |  |  |  |
|  |  | 3 x 42 W | 3 x 27 W |  | 100 |
|  | 19 | 7 x 125 W | 7 x 36 W |  | 1.200,00 |
|  | 20 | 2 x 125 W | 2 x 36 W |  | 350 |
|  |  | 4 x 42 W | 4 x 27 W |  | 150 |
|  | 22 | 1 x 70 W | 1 x 36 W |  | 200 |
| Leše | 1 | 2 x 250 W | 2 x 100 W |  | 500 |
|  |  | 13 x 125 W | 13 x 36 W |  | 2.200,00 |
|  | 2 | 2 x 250 W | 2 x 100 W |  | 500 |
|  |  | 13 x 125 W | 15 x 36 W |  | 2.600,00 |
|  |  | 1 x 70 W |  |  |  |
|  |  | 1 x 125 W |  |  |  |
| Poljana | 1 | 1 x 250 W | 1 x 100 W |  | 25 |
|  | 2 | 1 x 250 W | 1 x 100 W |  | 250 |
|  |  | 1 x 400 W | 1 x 150 W |  | 300 |
| Šentanel |  | 14 x 42 W | 14 x 27 W |  | 450 |

Breznik in Breznik

Storitve in svetovanje d.n.o.

Šmartno pri Slovenj Gradcu 19/a

2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

Tel.: 02/ 88 53 010, gsm: 041/ 347 025

e-mail: m.breznik@selekt.si

ZADEVA: STANJE JAVNE RAZSVETLJAVE

Prikaz stanja na osnovi 5. člena uredbe po posnetku obstoječega stanja

in po predlagani rekonstrukciji in izračunih narejenih februarja 2009

Sedanja letna poraba električne energije vseh vgrajenih svetilk znaša na območju občine Prevalje znaša skupaj 299,5 MWh.

Projekcija dovoljene bodoče letne porabe električne energije po uredbi na vseh javnih površinah in pri statistično enakem številu prebivalcev v letu 2016 bo 298,2 MWh ( 6.700 x 44,5 kWh ).

Poraba po predlagani prenovi 161 kosov svetilk z varčnim sijalkami in 403 kosov svetilk na nižje moči  in ureditvi osvetlitve objektov ( reklamne table, športna igrišča, spomenike, javni objekti in ostale javne površine ) bo v ocenjeni  vrednosti 159,5 MWh.

UGOTOVITEV: Vse projekcije izračunov kažejo, da bo občina Prevalje z izvedenimi ukrepi do leta 2016 izpolnila obveznosti po 5. členu uredbe.

IZHODIŠČA:

Priloga:

5. člen

(ciljne vrednosti za razsvetljavo cest in javnih površin)

(1) Letna poraba elektrike vseh svetilk, ki so na območju posamezne občine

vgrajene v razsvetljavo občinskih cest in razsvetljavo javnih površin, ki jih

občina upravlja, izračunana na prebivalca s stalnim ali začasnim

prebivališčem v tej občini, ne sme presegati ciljne vrednosti 44,5 kWh.

(2) Ne glede na ciljno vrednost letne porabe elektrike iz prejšnjega odstavka

je lahko največja letna poraba elektrike vseh svetilk, ki so na območju občine

z manj kakor 1.000 prebivalcev vgrajene v razsvetljavo občinskih cest in

razsvetljavo javnih površin, enaka 44,5 MWh.

(3) Letna poraba elektrike vseh svetilk, ki so na območju Republike Slovenije

vgrajene v razsvetljavo državnih cest, izračunana na prebivalca Republike

Slovenije, ne sme presegati ciljne vrednosti 5,5 kWh.

(4) Izpolnjevanje zahtev v zvezi z doseganjem ciljne vrednosti letne porabe

elektrike svetilk, vgrajenih v razsvetljavo občinskih cest in javnih površin, ki jih

upravlja občina, in izpolnjevanje zahtev v zvezi z doseganjem ciljne vrednosti

letne porabe elektrike svetilk, vgrajenih v razsvetljavo državnih cest, se

ugotavlja v postopku celovite presoje vplivov na okolje programov in

prostorskih načrtov, ki posredno ali neposredno vplivajo na letno porabo

elektrike pri obratovanju razsvetljave cest ali razsvetljave javnih površin.

procesa.

Zahteva 5. člena uredbe, kjer je določena max. poraba električne energije na prebivalca v občini ( 44.5 kWh ). Izpolnitev zahteve je leto 2016.

Izračun temelji na podatku o številu prebivalcev v občini Prevalje, kjer je 6.700 prebivalcev po statističnih podatkih za leto 2008.

Opomba: leta 2016 je potrebno projekcijo ponovno izračunati na takratno stanje prebivalcev in instalirano moč vseh svetlobnih teles za javno razsvetljavo in razsvetljavo vseh javnih površin, oglasnih tabel, spomenikov, fasad javnih objektov in cerkvenih objektov.

Šmartno,     marec      2009                                                                 Direktor: M. Breznik

Breznik in Breznik

Storitve in svetovanje d.n.o.

Šmartno pri Slovenj Gradcu 19/a

2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

Tel.: 02/ 88 53 010, gsm: 041/ 347 025

e-mail: m.breznik@selekt.si

ZADEVA: RAZSVETLJAVA OSVETLJENIH OBJEKTOV IN

OSTALIH POVRŠIN NA OBMOČJU OBČINE

1. Razsvetljava nepokritih površin:

4. člen

(osvetljevanje z okolju prijaznimi svetilkami)

(1) Za razsvetljavo, ki je vir svetlobe po tej uredbi, se uporabljajo svetilke, katerih delež

svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0%.

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se za razsvetljavo javnih površin ulic na območju

kulturnega spomenika lahko uporabljajo svetilke, katerih delež svetlobnega toka, ki seva

navzgor, ne presega 5%, če:

–    je električna moč posamezne svetilke manjša od 20 W,

- povprečna osvetljenost javnih površin, ki jih osvetljuje razsvetljava s takimi

svetilkami, ne presega 2 lx, in

- je javna površina ulic, ki jo osvetljuje razsvetljava, namenjena pešcem, kolesarjem ali

počasnemu prometu vozil s hitrostjo, ki ne presega 30 km/h.

2. Dekorativna razsvetljava:

Dekorativna razsvetljava stavb, raznih objektov in javnih površin se uporablja v času

od 01. decembra do 15. januarja.

3. Razsvetljava za poslovne stavbe:

8. člen

(razsvetljava poslovne stavbe)

(1) Povprečna električna moč svetilk razsvetljave poslovne stavbe, vključno z razsvetljavo za

varovanje, izračunana na vsoto zazidane površine stavb za izvajanje poslovne dejavnosti

in osvetljene nepokrite zazidane površine gradbenih inženirskih objektov ob poslovni

stavbi, ki so namenjeni prometu blaga in ljudi ali izvajanju poslovne dejavnosti, ne sme

presegati naslednjih mejnih vrednosti:

–    0,075 W/m² v obratovalnem času za izvajanje dejavnosti ter 30 minut pred začetkom in

po koncu obratovalnega časa ter

–    0,015 W/m² zunaj obratovalnega časa za izvajanje dejavnosti.

(2) Pri izračunu povprečne električne moči svetilk za razsvetljavo poslovne stavbe je treba

upoštevati električno moč vseh svetilk za osvetljevanje nepokritih površin ob poslovni

stavbi, fasade in strehe stavb.

(3) Ne glede na izračun iz prvega odstavka tega člena, se lahko za razsvetljavo poslovne

stavbe uporabi ena ali več svetilk, katerih celotna električna moč ne presega 180 W.

Rok prilagoditve je 31. 12. 2012.

4. Razsvetljava ustanov:

9. člen

(razsvetljava ustanove)

(1) Povprečna električna moč vseh svetilk razsvetljave ustanove, vključno z razsvetljavo za

varovanje, izračunana na vsoto zazidane površine stavb ustanove in osvetljene nepokrite

zazidane površine gradbenih inženirskih objektov ob stavbah ustanove, ki so namenjeni

prometu blaga in ljudi ali izvajanju dejavnosti ustanove, ne sme presegati naslednjih

mejnih vrednosti:

- 0,060 W/m² v obratovalnem času ustanove ter 30 minut pred začetkom in po koncu

obratovalnega časa ter

–    0,015 W/m² zunaj obratovalnega časa ustanove.

(2) Pri izračunu povprečne električne moči svetilk razsvetljave ustanove je treba upoštevati

tudi električno moč svetilk za osvetljevanje fasad in streh stavb ustanove.

(3) Ne glede na izračun iz prvega odstavka tega člena se lahko za razsvetljavo ustanove

uporabi eno ali več svetilk, katerih celotna električna moč ne presega 180 W.

Rok prilagoditve je 31. 12. 2012.

5. Razsvetljava fasad:

10. člen

(razsvetljava fasad)

(1) Upravljavec razsvetljave fasade mora zagotoviti, da svetlost osvetljenega dela fasade,

izračunana kot povprečna vrednost celotne površine osvetljenega dela fasade in

ne presega 1 cd/m2.

Izvajalec: upravljavec izvaja vse ukrepe po postopku iz uredbe.

Rok prilagoditve je 31. 12. 2010.

6. Razsvetljava kulturnih spomenikov:

stavbe, ki so kulturno zaščiteni objekti ( stavbe, cerkve in kulturni objekti )

11. člen

(razsvetljava kulturnega spomenika)

(1) Upravljavec razsvetljave kulturnega spomenika mora zagotoviti, da svetlost osvetljenega

dela kulturnega spomenika, izračunana kot povprečna vrednost celotne površine

osvetljenega dela kulturnega spomenika, ne presega 1 cd/m2.

Za razsvetljavo objektov kot so cerkve, objekti na pokopališčih in posebni objekti v lasti občine, ki so osvetljeni se uporabi:

4. člen

(osvetljevanje z okolju prijaznimi svetilkami)

(1) Za razsvetljavo, ki je vir svetlobe po tej uredbi, se uporabljajo svetilke, katerih delež

svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0%.

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se za razsvetljavo javnih površin ulic na območju

kulturnega spomenika lahko uporabljajo svetilke, katerih delež svetlobnega toka, ki seva

navzgor, ne presega 5%, če:

–    je električna moč posamezne svetilke manjša od 20 W,

- povprečna osvetljenost javnih površin, ki jih osvetljuje razsvetljava s takimi

svetilkami, ne presega 2 lx, in

- je javna površina ulic, ki jo osvetljuje razsvetljava, namenjena pešcem, kolesarjem ali

počasnemu prometu vozil s hitrostjo, ki ne presega 30 km/h.

(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena ni omejitev glede deleža svetlobnega

toka, ki seva navzgor, za svetilke, ki so sestavni del kulturnega spomenika , če je

električna moč posamezne svetilke manjša od 20 W.

11. člen

(razsvetljava kulturnega spomenika)

(3) Če kulturnega spomenika tehnično ni mogoče osvetljevati s svetilkami, ki izpolnjujejo

zahteve iz 4. člena te uredbe, morajo biti svetlobni snopi svetilk usmerjeni tako, da je

zunanji rob osvetljene površine kulturnega spomenika najmanj 1 m pod strešnim

napuščem, če je kulturni spomenik stavba, ali 1 m pod najvišjim robom spomenika, če je

kulturni spomenik nepokrit objekt. Mimo fasade kulturnega spomenika gre lahko največ

10% svetlobnega toka.

Za cerkve navedene v priloženi tabeli se uporabijo zahteve zgoraj navedenih členov in določi čas izklopa za 23 uro.

Z uvedbo tega ukrepa se pri isti moči reflektorjev zniža letna poraba električne energije za 18,7 MWh in znižajo stroški za cca. 1.900,00 EUR.

Izvajalec: upravljavec izvaja vse ukrepe po postopku iz uredbe.

Rok prilagoditve je 31. 12. 2013.

7. Razsvetljava objektov za oglaševanje:

13. člen

(razsvetljava objektov za oglaševanje)

(1) Objekte za oglaševanje je dovoljeno osvetljevati, če so nameščeni na območju naselja z

javnimi površinami, ki so osvetljene z razsvetljavo cest ali javnih površin, pri čemer pa

objekt za oglaševanje ne sme biti oddaljen od zunanjega roba najbližje osvetljene javne

površine več kakor 60 m, merjeno v vodoravni smeri.

(2) Za osvetljeno javno površino iz prejšnjega odstavka se šteje:

–    površina ceste s povprečno svetlostjo osvetljene javne površine najmanj 1 cd/m2,

merjeno v smeri vožnje cestnega vozila in

–    površina območij za pešce s povprečno osvetljenostjo javne površine najmanj 3 lx.

(3) Objekt za oglaševanje je dovoljeno osvetljevati s svetilkami, ki so nameščene v njegovi

notranjosti in osvetljujejo sliko ali napis iz njegove notranjosti.

(4) Električna moč vseh notranjih svetilk za osvetljevanje objekta za oglaševanje ne sme

presegati naslednjih mejnih vrednosti, določenih glede na površino objekta za oglaševanje,

ki je namenjena prikazovanju slike ali napisa (v nadaljnjem besedilu: oglasna površina):

–    17 W/m² za oglasne površine, večje od 18,5 m²,

–    27 W/m² za oglasne površine, večje od 12,5 m² in manjše od 18,5 m²,

–    35 W/m² za oglasne površine, večje od 3,5 m² in manjše od 12,5 m²,

–    60 W/m² za oglasne površine, večje od 2 m² in manjše od 3,5 m²,

–    80 W za oglasne površine, manjše od 2 m².

(5) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se lahko objekti za oglaševanje osvetljujejo tudi

z zunanjimi svetilkami, ki svetijo od zgoraj navzdol in katerih električna moč glede na

oglasno površino ne presega mejnih vrednosti iz prejšnjega odstavka, če je zagotovljeno,

da:

- je oglasna površina objekta za oglaševanje večja od 20 m² in so svetilke njegove

razsvetljave izklopljene med 24:00 in 5:00 ali

- je objekt za oglaševanje izveden za zaporedno prikazovanje  najmanj treh slik oziroma

napisov na oglasni površini.

Rok prilagoditve je 31. 12. 2008.

8. Razsvetljava športnih igrišč:

14. člen

(razsvetljava športnih igrišč)

(1) Površine športnih igrišč morajo biti osvetljene s svetilkami, kot so asimetrični reflektorji,

tako da, so izpolnjene zahteve iz 4. člena te uredbe.

(2) Razsvetljavo športnih igrišč iz prejšnjega odstavka je treba izklopiti najpozneje do 22:00

ali najpozneje eno uro po koncu športne ali druge prireditve.

Za igrišča navedena v priloženi tabeli uredi upravljavec nastavitev reflektorjev in osvetljevanje v skladu z zgoraj navedenim členom.

Rok prilagoditve je 31. 12. 2012.

Šmartno,     marec     2009                                                                   Direktor: M. Breznik

| OBČINA PREVALJE, POPIS OSVETLJENIH OBJEKTOV |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NASELJE | objekt | reflektor 1200 W | reflektor 800 W | reflektor 500 W | reflektor 400 W | reflektor 250 W | reflektor W |  | moč kW | poraba elelktrične energije kWh |  |  |
| Prevalje | cerkev Bar. |  |  |  | 3 |  |  |  | 1,2 | 4.818 |  |  |
|  | parkir. |  |  |  | 10 |  |  |  | 4 | 16.060 |  |  |
|  | igrišče |  | 23 |  |  |  |  |  | 18,4 | 4.416 |  |  |
| Šentanel | cerkev |  |  |  | 2 |  |  |  | 0,8 | 3.212 |  |  |
|  | igrišče |  |  | 16 |  |  |  |  | 8 | 1.920 |  |  |
| Poljana | spomenik |  |  |  |  | 2 |  |  | 0,5 | 2.008 |  |  |
|  | cerkev |  |  |  | 2 |  |  |  | 0,8 | 3.212 |  |  |
| Leše | igrišče |  |  | 1 |  |  |  |  | 0,5 | 120 |  |  |
| skupaj | cerk.+spo. |  |  |  |  |  |  |  | 7,3 | 29.310 | 29,3 MWh |  |
| skupaj | igrišča |  |  |  |  |  |  |  | 26,9 | 6.456 | 6,5 MWH | strošek |
| SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,2 | 35.766 | 35,8 MWh | 3.610,00 € |
| Novo stanje: | čas osvetlitve cerkev se uredi s svetlobnim senzorjem in ugašanje ob 23. uri, igrišča po uredbi, |  |  |  |
|  | prihranek: pri isti moči reflektorjev se zniža poraba el. en. za 18.652 KWh in strošek za porabljeno el. en. za 1.882,00 EUR. |

  - TABELE IN MAPE

STANJE SVETILK PO SITUACIJI NA TERENU.

Priloga v mapi.

Priloge

Breznik in Breznik

Storitve in svetovanje d.n.o.

Šmartno pri Slovenj Gradcu 19/a

2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

Tel.: 02/ 88 53 010, gsm: 041/ 347 025

e-mail: m.breznik@selekt.si

ZADEVA: IZHODIŠČA ZA IDEJNO REŠITEV PRENOVE JAVNE

RAZSVETLJAVE V OBČINI

Potrebni podatki:

- posnetek stanja javne razsvetljave v občini ( izpis vseh vrst in tipov svetilk po teritorialni poziciji, ki so sedaj na območju občine ),

- podatki o obstoječih svetilkah ( tip in moč svetilk, katere so sedaj vgrajene po območju celotne občine ),

- podatek o času obratovanja ( celoletni poprečen čas je v povprečju 11 ur dnevno ),

- podatek o letnem strošku za javno razsvetljavo ( za leto 2007 ),

- podatek o trenutni ceni za porabljeno električno energijo ( cena električne energije za porabljeno kWh, cena omrežnine za porabljeno kWh in cena trošarine za porabljeno kWh  v letu 2007).

Potreben podatek za monitoring:

- število prebivalcev v občini potrebnih za izpolnitev  5. člena uredbe (  max. poraba je  44.5 kWh na prebivalca letne porabe električne energije za razsvetljavo vseh javnih površin , če je število prebivalcev večje od 1000 ).

Šmartno,    marec     2009                                                                Direktor: M. Breznik

Breznik in Breznik

Storitve in svetovanje d.n.o.

Šmartno pri Slovenj Gradcu 19/a

2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

Tel.: 02/ 88 53 010, gsm: 041/ 347 025

e-mail: m.breznik@selekt.si

ZADEVA: UPRAVLJAVEC

Citirana 20. točka 3. člena uredbe

Upravljavec razsvetljave je oseba, ki upravlja razsvetljavo, ki jo ima v lasti, ali razsvetljavo v lasti druge osebe po pooblastilu njenega lastnika ali najemnika. Če za upravljanje razsvetljave ni izdano pooblastilo, se za upravljavca razsvetljave šteje lastnik gradbenega inženirskega objekta ali stavbe, ki jo osvetljuje razsvetljava.

KOMENTAR: Občina ima pravico po postopku javne izbire izbrati upravljavca

javne razsvetljave ne glede na lastništvo, z lastnikom se dogovori za pooblastilo ali lastnika pozove k postopku javne izbire ( občina je nosilec vseh stroškov z osvetljenostjo javnih površin ).

PRIPIS: Občina ima pravico sama upravljati z javno razsvetljavo, če ima usposobljenega vzdrževalca, ki ima potrebna znanja in pooblastila za izvajanje posegov in meritev na javni razsvetljavi, kot se to zahteva od upravljavca po predpisih, ki urejajo izvajanje obratovalnega monitoringa.

Šmartno,    marec   2009                                                                    Direktor: M. Breznik

Breznik in Breznik

Storitve in svetovanje d.n.o.

Šmartno pri Slovenj Gradcu 19/a

2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

Tel.: 02/ 88 53 010, gsm: 041/ 347 025

e-mail: m.breznik@selekt.si

ZADEVA: NAČRT RAZSVETLJAVE

Način izpolnjevanja obrazca monitoringa o stanju javne razsvetljave

- Ime in naslov upravljavca – izbran po javnem naročilu občine.

- Opredelitev vrste razsvetljave: našteti vse vrste razsvetljave, katera je uporabljena v občini;

- razsvetljava cest s parkirišči,

- razsvetljava javnih površin (ulica, parki, parkirišča, kolesarske steze, sprehajališča, prehodi za pešce),

- razsvetljava ustanov (cerkve, pokopališča, zgradbe in njihove fasade…),

- razsvetljava športnih objektov in igrišč,

- dekorativna razsvetljava – fasade,

- razsvetljava kulturnih spomenikov,

- razsvetljava objektov za oglaševanje.

- Kraj razsvetljave:

- navesti področja na katerih se nahaja razsvetljava.

- Podatki o dolžini osvetljenih občinskih cest:

- navesti dolžino cest, ulic  in poti, ki so osvetljene.

- Podatki o površini nepokritih javnih površin za razsvetljavo javnih površin:

- navesti površino parkov, parkirišč, sprehajališč.

- Podatki o zazidanih površinah stavb in nepokritih zazidanih površinah:

- navesti objekte in površine, ki so v izgradnji.

- Podatki o osvetljenih površinah fasad in kulturnih spomenikov:

- navesti površino osvetljene fasade(dekorativna osvetlitev), vse kulturne spomenike in cerkve.

- Podatke o objektih za oglaševanje:

- navesti vse oglaševalne objekte, ki so osvetljene.

- Podatki o celotni električni moči svetilk za razsvetljavo in število svetilk:

- navesti električno moč in število svetilk.

- Opis sistema za merjenje porabe električne energije:

- navesti ločeno za javno razsvetljavo in javne površine.

- Način izvajanja obratovalnega monitoringa:

- navesti postopek ureditve javne razsvetljave v skladu z uredbo ali drugače vendar z načinom, ki ne prekorači pogojev ureditve javne razsvetljave po uredbi.

Šmartno,      marec     2009                                                                 Direktor: M. Breznik

Breznik in Breznik

Storitve in svetovanje d.n.o.

Šmartno pri Slovenj Gradcu 19/a

2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

Tel.: 02/ 88 53 010, gsm: 041/ 347 025

e-mail: m.breznik@selekt.si

ZADEVA: OBRAZEC – STANJE JAVNE RAZSVETLJAVE

PROGRAM VARČEVANJA PORABE ELEKTRIČNE ENERGIJE OBČINE

OBČINA: PREVALJE

Št. prebivalcev: 6.700

Stanje javne razsvetljave:

- št. svetilk na NT kandelabrih, ki niso skladne z uredbo ( moč42, 70, 125 W ): 340

- št. svetilk na VT kandelabrih, ki niso skladne z uredbo ( moč125, 250, 400 W ): 63

- št. svetil skladnih z uredbo: 57

- stanje porabe električne energije ( uredba, 44,5 kWh na preb. letno ): 263,7 MWh.

Stanje javne razsvetljave po prenovi:

- št. prenovljenih svetilk na NT kandelabrih ( moč 27, 36 W ): 340

- št. prenovljenih svetilk na VT kandelabrih ( moč 70, 100, 150 W ): 63

- št. varčnih svetilk, zamenjava do 2016: 161

- prihranek moči na javni razsvetljavi: 30,2 kW

- prihranek pri letni porabi električne energije: 121,2 MWh

- stanje porabe električne energije po prenovi javne razsvetljave ( uredba, 44,5 kWh na preb. letno ): 142,4 MWh.

Planirana prenova javne razsvetljave:

Izvajanje prenove po letih:

- leto 2009:   8.000,00 EUR

- leto 2010:  20.000,00 EUR

- leto 2011:  20.000,00 EUR

- leto 2012:  20.000,00 EUR

- leto 2013:  20.000,00 EUR

V občini imamo izdelan načrt prenove osvetljenosti za vse ostale objekte ( fasade, spomenike, pokopališča, cerkve, oglasne table in druge javne površine ) v skladu s terminskim planom uredbe.

Šmartno,    marec    2009                                                                     Direktor: M.  Breznik

# Text boxes

OBČINA PREVALJE

Trg 2A

2391 Prevalje

OBČINA PREVALJE

Trg 2A

2391 Prevalje

OBČINA PREVALJE

Trg 2A

2391 Prevalje

OBČINA PREVALJE

Trg 2A

2391 Prevalje

OBČINA PREVALJE

Trg 2A

2391 Prevalje

OBČINA PREVALJE

Trg 2A

2391 Prevalje

OBČINA PREVALJE

Trg 2A

2391 Prevalje

OBČINA PREVALJE

Trg 2A

2391 Prevalje

OBČINA PREVALJE

Trg 2A

2391 Prevalje

OBČINA PREVALJE

Trg 2A

2391 Prevalje

OBČINA PREVALJE

Trg 2A

2391 Prevalje

OBČINA PREVALJE

Trg 2A

2391 Prevalje