## KTNK

arhitektura_urbanizem_oblikovanje

Andrej Kotnik s.p.       univ.dipl.inž.arh.

Dobja vas 127        Ravne na Koroškem

###### Občinski podrobni prostorski načrt za

###### daljnovod (DV) 2x110 kV RTP Ravne - RTP Mežica

Občinski podrobni prostorski načrt za Daljnovod (DV) 2x110 kV RTP Ravne – RTP Mežica

( Območje občine Prevalje )

###### ( STALIŠČA DO PRIPOMB IZ JAVNE RAZGRNITVE )

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA DV 2x110 kV RTP RAVNE – RTP MEŽICA ( OBMOČJE PREVALJE )

Tri Koroške občine, Občina Ravne na Koroškem, Občina Prevalje in Občina Mežica so pristopile k pripravi tro-delnega enovitega OPPN na podlagi pobude distributerja električne energije za Koroško, podjetja Elektro Celje d.d. (v nadaljevanju: pobudnik). Pobudnik je skupaj z vodstvi koroških občin ugotovil porast gradbenih investicij, industrijskega razvoja in samega razvoja kraja v zgornji Mežiški dolini in posledično tudi precejšnjo povečanje potreb po električni energiji, ki kažejo približevanje kritični točki, ki bi povzročala resne motnje pri dobavi električne energije celotne srednje in zgornje Mežiške doline.

V postopku priprave se je kasneje prvotno tro-delni OPPN razdelil na posamezne OPPN-je razdeljene po posameznih občinah.

V vseh treh občinah je bil predmetni OPPN javno razgrnjen in javno obravnavan, zbirale so se pripombe in pobude krajanov v zvezi z nameravanim posegom.

V dveh občinah,  v občini Ravne na Koroškem in v občini Mežica na razgrnjene predloge ni bilo pripomb niti na javni razpravi, niti na mestih javne razgrnitve niso bile vpisane pripombe v knjigo pripomb.

Občina Prevalje je OPPN za odsek daljnovoda 2x110 KV , ki poteka po območju občine Prevalje razgrnila kasneje od ostalih dveh občin in v času javne razgrnitve je bilo podanih večje število pripomb na sam potek trase in na tehnično izvedbo obravnavanega infrastrukturnega objekta tako s strani posameznikov, ki so svoje pripombe podali na javni obravnavi oziroma pisno v knjigo pripomb ali pa direktno na Občino Prevalje, kot tudi s podpisi pod pobude Civilne iniciative proti izgradnji visokonapetostnega zračnega daljnovoda 2x110 kV na Lešah.

Izdelovalec in pobudnik se morata opredeliti do vseh podanih pripomb in pobud in jih upoštevati pri nadaljnjem delu ali pa jih morata argumentirano zavrniti ter svoje mnenje posredovati Svetu Občine Prevalje v obravnavo. OPPN se v skladu s sklepi Sveta občine Prevalje ustrezno dopolni in pridobijo se mnenja soglasodajalcev k nameravanemu posegu, Prelog OPPN pa se predloži v sprejem na Svetu Občine Prevalje.

Ker se je postopek priprave OPPN zaustavil v Občini Prevalje, se je posledično ustavil tudi v obeh sosednjih občinah in bomo s postopkom priprave OPPN tudi v Občini Ravne na Koroškem in v občini Mežica nadaljevali šele ko bo zadeva zaključena  v občini Prevalje.

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV NA DOPOLNJEN OSNUTEK OPPN

Predlog občinskega podrobnega prostorskega načrta za Daljnovod 2x110 kV RTP 110/20 kV Ravne – RTP 110/20 kV Mežica za območje v občini Prevalje je bil javno razgrnjen v času od 7. aprila do 7. maja 2015. Kasneje pa je bila javna razgrnitev zaradi odtujitve knjige pripomb na mestu razgrnitve na Občini Prevalje podaljšana še za 14 dni do vključno 22. maja 2015.

Javna razgrnitev je bila tudi na Lešah v prostorih športnega društva Leše.

V času javne razgrnitve je bila dne 22. aprila 2015 organizirana javna razprava v prostorih družbenega doma na Prevaljah.

V času javne razgrnitve so se zbirale pripombe in predlogi občanov v zvezi z nameravano gradnjo obravnavanega infrastrukturnega objekta.

Pripombe in predlogi, podani v času javne razgrnitve so povzeti v nadaljevanju, s predlogom stališč.

V dokumentu »Stališča do pripomb iz javne razgrnitve« v katerem so evidentirana in obravnavana vsa vprašanja podana  v času javne razgrnitve, so podana stališča izdelovalcev OPPN, izdelovalca idejnih zasnov, okoljskega poročila in stališča investitorja.

Predlogi stališč se nanašajo na pripombe, ki so opredeljene po naslednjih sklopih:

- Pripombe Civilne iniciative proti izgradnji visokonapetostnega nadzemnega daljnovoda 2x110 kV na Lešah

- Pripombe in predlogi iz knjige pripomb

- Pripombe in predlogi iz javne razprave ( zapisnik )

- Pripombe podane pisno na občino Prevalje

- Pripombe Civilne iniciative proti izgradnji visokonapetostnega zračnega

nadzemnega daljnovoda 2x110 kV na Lešah

- Stališče v zvezi s pripombami in predlogi Civilne iniciative proti izgradnji

visokonapetostnega nadzemnega daljnovoda 2x110 kV na Lešah

Razlogi za izgradnjo predvidenega DV 2 x 110 kV Ravne – Mežica

Mnenje civilne iniciative v zvezi z razlogi za izgradnjo predmetnega DV 2 x 110 kV

se kljub večkratni razlagi s strani investitorja in izdelovalci dokumentacije na javnem shodu v naselju Leše in občini Prevalje še vedno upira na potrebe po povečanem odjemu električne energije tovarne TAB v Mežici.

Ponovno poudarjamo, da tega dejstva nismo v javni razpravi nikoli zanikali, še pa vedno trdimo, da je kvalitetna oskrba uporabnikov distribucijskega omrežja na celotnem območju Mežiške doline ključna za njen nadaljnji razvoj. Temu dejstvu vsaj do sedaj občani niso oporekali, kakor tudi ne dejstvu, da se  poraba električne energije veča tako pri gospodinjskih odjemalcih kot tudi v industriji. Ne moremo pa sprejeti mnenja civilne iniciative, da gre pri tem za zasebni interes podjetja Elektro Celje d.d., saj mora biti pri načrtovanju oskrbe z električno energijo poleg energetske učinkovitosti, gospodarnosti ter okoljske in družbene sprejemljivosti izkazan tudi pozitivni vpliv na regionalni in urbani razvoj. Podjetje je odgovorno za razvoj in dograjevanje elektroenergetskega sistema tako, da zagotavlja varno in zanesljivo oskrbo z električno energijo v vseh regijah, mestih in naseljih na območju, kjer izvaja svojo dejavnost.

Odmik trase predvidenega daljnovoda 2 x 110 kV od naselja Leše

Krajani naselja Leše so predlagali, da se trasa predvidenega DV 2 x 110 kV odmakne od naselja Leše. Predlog, da se predvideno križanje daljnovoda 2 x 110 kV in obstoječega daljnovoda 220 kV izvede pred naseljem Leše je bil s strani projektantske organizacije IBE d.o.o. preučen in upoštevan. Križanje se bo izvedlo med SM 12 in SM 13 predvidenega DV 2 x 110 kV. S tem se trasa DV 2 x 110 kV odmakne od gosto poseljenih območij.

Predvidena trasa daljnovoda 2 x 110 kV bo tako na območju naselja Leše poteka na južni strani vzporedno z obstoječim daljnovodom 220 kV in je odmaknjena od gosto naseljenega dela Leš cca. 180 – 220 m, od posamičnih hiš pa minimalno 80 m, pri čemer je v teh primerih med objekti in predvidenim daljnovodom obstoječi 220 kV daljnovod.

Glede na to, da so stebri daljnovoda 110 kV nižji od stebrov daljnovoda 220 kV bo iz perspektive naselja Leše predviden daljnovod manj vizualno izpostavljen, saj ga bo delno zakrival obstoječi daljnovod.

Z vidika umeščanja objekta v prostor je vzporedni potek predvidenega daljnovoda 110 kV in obstoječega DV 220 kV najbolj sprejemljiva rešitev, saj se pri tem varovalni pas obeh daljnovodov delno kompenzira in je koridor predvidenega DV 2 x 110 kV ožji za 15 m, ker se pokriva z varovalnim pasom daljnovoda 220 kV.

V nasprotnem primeru je trasa predvidena trasa daljnovoda začrtana tako, da je varovalni pas vzdolž trase 30 m od osi daljnovoda ( 15 m na vsako stran ). Govorimo o združevanju infrastrukturnih koridorjev in racionalnejši izrabi prostora (prostorsko načelo).

Kabliranje DV 2 x 110 kV Ravne – Mežica na območju naselja Leše

V zvezi z zahtevo po kabliranju predvidenega DV 2 x 110 kV in uporabo sodobnih tehnik polaganja kablovodov, ki jih uporabljajo pri tovrstnih delih v drugih državah trdimo, da moderne tehnologije polaganja VN kablov poznamo in uporabljamo tudi pri nas. Ne nazadnje se tehnologija horizontalnega vrtanja za potrebe nameščanja VN kablov uporablja v Sloveniji že približno deset let. Izkušnje, ki smo jih pri tem pridobili kot posledica razmeroma dolgoletne  uporabe različnih tehnologij za vgrajevanje kablov so, da smo spoznali možnosti uporabe posameznih tehnologij v različnih okoljih.

Razne  tehnologije vkopavanja  - predlagana s plužno tehniko ali pa vkopavanje s frezanjem so največ v rabi na specifičnih terenih s specifičnimi karakteristikami in je ustrezno za polaganje na ravninskih delih z nezahtevnimi zemljinami. Te tehnike se v elektroenergetiki največ uporabljajo za nameščanje NN in SN kablovodov. Ob tem je pa seveda povsem nedvoumno, da je glavni razlog za uporabo specialnih naprav za vgradnjo cevovodov, kablovodov ipd. racionalizacija stroškov montaže.

VN kablovode polagamo tipično v globino 1,2 m, kar zahteva izkop približne globine 1,5 m, vendar se mnogokrat globina vkopa poveča iz raznih razlogov – na kmetijskih zemljiščih največkrat zaradi zahtev glede obdelave poljščin. Vse navedeno seveda omejuje  tehnologije, ki jih navaja civilna iniciativa.

Mimo navedenega je potrebno poudariti, da je v Sloveniji zaradi hlajenja kablovodov največkrat potrebno polagati kable v importiran material nizke toplotne prevodnosti. Ti materiali so majhne granulacije, zato jih je potrebno ovijati v geofilc, kar vse omejuje uporabo vseh tehnologij, ki jih za različne namene ponujajo različni proizvajalci.

Največkrat se v nestrokovni krogih napačno tolmači in primerja pokablitve NN in SN vodov, ki se v Sloveniji vse bolj uporablja, s pokablitvami VN vodov. Predvsem je potrebno poudariti, da se VN kablovodi (v našem primeru 110 kV) bistveno razlikujejo tako po dimenzijah samih kablov in posegih, tehnologiji izvedbe in zahtevah pri vzdrževanju in vlogi pri obratovanju. Izkušnje v Sloveniji kažejo, da se takšna tehnologija uporablja zgolj tam (gre za krajše odseke), kjer tehnologija samega priključevanja na RTP oz. HE (GIS) ne omogoča priključitve v nadzemni izvedbi ali pa gre za poteke čez strnjena in gosto naseljena področja, kjer je zagotovljeno tudi obhodno napajanje.

Pri tem bi radi opozorili tudi na težave podzemne izvedbe oz. tako imenovanih mešanih VN vodov (nadzemni/podzemni):

- življenjska doba kablovoda je bistveno manjša,

- vzdrževanje je bistveno zahtevnejše, obsežnejše in dolgotrajnejše vzpostavljanje ponovnega normalnega obratovalnega stanja,

- zahtevnejše s stališča tehnične izvedbe, obratovanja kot tudi ekonomike, kar vse vpliva na povečanje zahtevnosti postopkov za zagotavljanje zanesljivosti,

- neskladje med daljnovodom in kablovodom se pojavi zaradi razlik v električnih parametrih med obema vodoma, saj mešanega voda ni mogoče obremeniti z naravno močjo, ki s fizikalnega stališča predstavlja optimalno obratovalno stanje. Zaradi tega se v kablovodu pojavljajo dodatne izgube,

- večji in zahtevnejši gradbeni poseg vzdolž celotne trase (izkop jarka širina (ca 5 m) z odlagalnim pasom izkopane zemljine (do 2m), izdelava platojev in gradbiščne ceste (ca 4 m) ob jarku za potrebe transporta in polaganja, kabelski jaški za preplet ekranov, kabelski jaški za izvedbo spajanja, …),

- za vsak takšen prehod iz nadzemnega v podzemni vod, še posebej na kratkih in vmesnih odsekih (t.i. mešani vod) med skrajnima točkama, so potrebni dodatni elementi (posebna stojna mesta, kabelski zaključki, prenapetostni odvodniki, …), ki predstavlja dodatni faktor tveganja z vidika obratovanja,

- pri kablovodu je potrebno upoštevati tudi toplotno onesnaževanje tal, ki lahko povzroči pregrevanje zemljine in celo nepovratno izsušitev tal.

Pojasnila v zvezi z:

- vplivi na zdravje ljudi in vplivi na okolje

Varovanje zdravja ima poglavitno vlogo v Zakonu o varstvu okolja (56/2015), zato je temu namenjen pretežen del vsebine tega predpisa, ki se izraža skozi tri načela: načelo celovitosti, načelo preventive in načelo previdnosti. Ta načela so prenesena tudi na področje podzakonskih aktov varstva okolja.

Kot je znano potekajo v svetu raziskave o vprašanjih povezanih z morebitnimi vplivi elektromagnetnih sevanj na ljudi že več desetletij. Prvi cilj teh temeljitih raziskav je vzpostavitev znanstveno potrjenih dognanj o možnih vplivih elektromagnetnih polj na zdravje ljudi.

Pri tem je vodilno vlogo prevzela Mednarodna komisija za zaščito pred neionizirnim sevanjem (ICNIRP[1]). Komisija je bila ustanovljena leta 1992 iz posebne skupine za obravnavo neionizirnih sevanj, ki je pričela delovati leta 1974 pod okriljem Mednarodne agencije za zaščito pred sevanji (IRPA). ICNIRP je šest let po ustanovitvi izdal Smernice za omejitev izpostavljanja časovno spremenljivim električnim, magnetnim in elektromagnetnim poljem (do 300 GHz).

Za elektromagnetna sevanja omrežne frekvence je bilo na podlagi raziskav ugotovljeno, da se biološko zaznavni učinki pričnejo pojavljati pri vrednosti gostote toka 100 mA/m2 v telesu. Trenutno še vedno potekajo raziskave ali obstajajo morebitni škodljivi vplivi elektromagnetnega sevanja na ljudi. Znano je, da elektromagnetna polja omrežnih frekvenc povzročajo električni tok v človeškem telesu. To je tudi razlog, zakaj so mejne vrednosti podane v tej obliki. Določene so z namenom, da bi v največji meri zaščitili ljudi pred vplivi zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem na tkiva centralnega živčnega sistema.

Priporočilo ICNIRP je za bivalno okolje upoštevalo petdesetkratni varnostni faktor in omejilo dopustno vrednost gostote toka na 2 mA/m2. Slednjo gostoto toka pa na podlagi tedanjih izračunov povzročata magnetno polje gostote 100 µT in električno polje jakosti 5.000 V/m. Kasneje v letu 2012 so na podlagi temeljitejših izračunov električnih potencialov v telesu dopustno vrednost gostote magnetnega pretoka povišali na 200 µT.

Na Smernice ICNIRP se je oprla večina evropskih predpisov oziroma priporočil. Med drugimi tudi Svet Evrope v Priporočilih 1999/519/ES. Implementacijo teh priporočil v pravni red posamezne države članice sicer spremlja Evropska Komisija. Republika Slovenija je omejitev izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem zasnovala na podlagi dodatne preventive, saj je mejo za izpostavljenosti elektromagnetnemu sevanju omrežne frekvence splošne populacije pri novih virih sevanja postavila na eni desetini priporočila ICNIRP (10 µT in 500 V/m).

V zadnjem obdobju se je pojavljajo vprašanja povezana z učinki dolgotrajnega izpostavljanja elektromagnetnim sevanjem nizkih frekvenc. Slednja izhajajo iz monografije Mednarodne agencije za raziskave raka (IARC) izdane leta 2002, ki klasificira magnetna polja izjemno nizkih frekvenc kot »mogoče kancerogeno za ljudi«. Ta klasifikacija je uporabna za označitev faktorja, za katerega so pomanjkljivi dokazi o kancerogenosti pri ljudeh. Da bi temeljiteje spremljali vsa vprašanja povezana z elektromagnetnimi sevanji deluje pod okriljem Znanstvenega odbora za nastajajoča in na novo ugotovljena zdravstvena tveganja[2] (SCENIHR), ustanovljenega leta 2008 pod okriljem Sveta Evrope, strokovna skupina, ki se ukvarja s temi vprašanji. Odbor tako na pravno zavezujoči ravni vseskozi nadzira potencialna tveganja za zdravje in nova znanstvena spoznanja o potencialnih zdravstvenih učinkih elektromagnetnih sevanj. Iz vseh do sedaj izdanih dokumentov SCENIHR in tudi zadnjega z naslovom Potential health effects of exposure to electromagnetic fields (EMF), ki je bil sprejet na plenarnem zasedanju tega odbora 27.1.2015, je mogoče povzeti, da še vedno ni mogoče oblikovati definitivnih zaključkov v zvezi s potencialnimi tveganji zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim poljem omrežnih frekvenc na zdravje ljudi.

Kot je mogoče razbrati je razvoj znanja na tem področju od prvih korakov velik in se še nadaljuje. Poleg mednarodnih organizacij (ICNIRP, WHO) je oblikovan tudi pravno zavezujoč okvir spremljanja novih dognanj s področja elektromagnetnih sevanj, v katerem se med disciplinarno obravnavajo vprašanja povezana z elektromagnetnimi polji omrežnih frekvenc in potencialnimi vplivi na zdravje.

Zagotovo lahko na podlagi predhodno omenjenega mehanizma preventivne naravnanosti Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS 70/1996) in poznavanja oblik ter jakosti elektromagnetnih polj daljnovodov, ki jih je mogoče razbrati iz številnih obratovalnih monitoringov, prvih meritev, izračunov v poročilih o vplivih na okolje kakor tudi iz raznih študij in javno dostopnih gradiv ugotovimo, da je varstvo pred čezmernimi vplivi za nove daljnovode v Republiki Sloveniji zgledno urejeno. Jakosti elektromagnetnih polj z oddaljenostjo hitro upadajo. Na robu varovalnega pasu praviloma ne presegajo povprečne dnevne vrednosti izpostavljenosti 0,4 µT, kar izkazujejo tudi trajne meritvami izpostavljenosti [vir: Naprave za distribucijo električne energije, električna in magnetna polja, Forum EMS, december 2014].

Ob upoštevanju dejstva, da morajo upravljalci elektroenergetskih omrežij, ki so javna služba, upoštevati nacionalni pravni red oziroma evropski pravni red, če naš ne nudi ustreznega varstva ljudi, lahko povzamemo, da je v primeru gradnje novih daljnovodov v Republiki Sloveniji zagotovljena ena izmed najvišjih možnih stopenj varovanja ljudi v Evropi.

V osnutku OPPN so določeni vsi pogoji za umestitev načrtovanega objekta v prostor skladno z načeli veljavnih predpisov za tovrstne objekte, vključno s tisto s področja varovanja okolja in zdravja ljudi. Za predmeten daljnovod je skladno z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS 70/1996) predviden večplastni nadzor. Ta obsega pregled izpolnjevanja ustreznosti v fazi prostorskega načrtovanja, ki se ga izvaja s pomočjo analiz poselitvenih območij. V tej fazi se načrtovalci v največji možni meri izogibajo temu, da bi se poselitvena območja nahajala znotraj varovalnega pasu[3] predvidenega daljnovoda ali neposredno njegovi ob meji. Zunaj varovalnega pasu namreč jakost elektromagnetnega sevanja načrtovanega daljnovoda v nobenem primeru ne presega mejnih vrednosti za izpostavljenost elektromagnetnemu sevanju omrežne frekvence splošne populacije pri novih virih sevanja.

V fazi pred izgradnjo se z izračuni na podlagi projektne dokumentacije za graditev objekta preverjajo emisije elektromagnetnega sevanja načrtovanega daljnovoda. Slednje zahteva 16. člen Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS 70/1996). Iz prakse lahko za 110 kV daljnovode povzamemo, da so imisijske vrednosti elektromagnetnega sevanja znotraj varovalnega pasu daljnovoda nižje od mejnih vrednosti, če je najnižji vodnik najmanj 15 m nad tlemi poselitvenega območja. To sicer pomeni, da so lahko poselitvena območja celo neposredno pod daljnovodom, s stališča varstva pred sevanjem. Slednje izkoriščajo tudi posamezniki, ki gradijo stanovanjske objekte v varovalnih pasovih daljnovodov. Poselitvenim območjem se novi 110 kV daljnovodi praviloma izogibajo tako zaradi načel previdnosti in preventive kakor tudi zaradi omogočanja kasnejšega naravnega širjenja poselitvenih območij.

Zadnjo fazo nadzora predstavljajo meritve elektromagnetnega sevanja. Ta je predpisana s 17. členom Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS 70/1996). Ločimo med prvimi meritvami, ki se morajo opraviti pri novem ali rekonstruiranem objektu ali napravi, ki je vir sevanja in med obratovalnim monitoringom, ki se opravlja redno periodično. Vse meritve se morajo opraviti skladno s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS 70/1996).«

- Pojasnilo glede razlike med sevanjem kablovoda in sevanjem daljnovoda:

S fizikalnega stališča gre za isto vrsto sevanja torej za nizkofrekvenčno elektromagnetno sevanje, ki se ga izraža z dvema veličinama in sicer električnim in magnetnim poljem. Razlika med daljnovodom in kablovodom je ta, da ima daljnovod emisije električnega in magnetnega polja, medtem ko ima kablovod zgolj emisije magnetnega polja. Jakosti elektromagnetnih polj pri kablovodu bistveno hitreje upadejo, kot pri daljnovodih. Za obravnavan prostorski načrt je slednje brezpredmetno, saj je os elektroenergetskega voda na območju občine Prevalje tako oddaljena od poselitvenih območij, da tam vpliva elektromagnetnih polj obravnavanega daljnovoda oziroma kumulativnega vpliva obeh daljnovodov tehnično ni mogoče zaznati.«

- Pripombe in predlogi iz knjige pripomb

- Stališče v zvezi s pripombami in predlogi iz Knjige pripomb –občina Prevalje

Zahtevi po pokablitvi DV 2 x 110 kV mimo naselja Leše ni mogoče ugoditi.

Največkrat se v nestrokovni krogih napačno tolmači in primerja pokablitve NN in SN vodov, ki se v Sloveniji vse bolj uporablja, s pokablitvami VN vodov. Predvsem je potrebno poudariti, da se VN kablovodi (v našem primeru 110 kV) bistveno razlikujejo tako po dimenzijah samih kablov in posegih, tehnologiji izvedbe in zahtevah pri vzdrževanju in vlogi pri obratovanju. Izkušnje v Sloveniji kažejo, da se takšna tehnologija uporablja zgolj tam (gre za krajše odseke), kjer tehnologija samega priključevanja na RTP oz. HE (GIS) ne omogoča priključitve v nadzemni izvedbi ali pa gre za poteke čez strnjena in gosto naseljena področja, kjer je zagotovljeno tudi obhodno napajanje.

Pri tem bi radi opozorili tudi na težave podzemne izvedbe oz. tako imenovanih mešanih VN vodov (nadzemni/podzemni):

- življenjska doba kablovoda je bistveno manjša,

- vzdrževanje je bistveno zahtevnejše, obsežnejše in dolgotrajnejše vzpostavljanje ponovnega normalnega obratovalnega stanja,

- zahtevnejše s stališča tehnične izvedbe, obratovanja kot tudi ekonomike, kar vse vpliva na povečanje zahtevnosti postopkov za zagotavljanje zanesljivosti,

- neskladje med daljnovodom in kablovodom se pojavi zaradi razlik v električnih parametrih med obema vodoma, saj mešanega voda ni mogoče obremeniti z naravno močjo, ki s fizikalnega stališča predstavlja optimalno obratovalno stanje. Zaradi tega se v kablovodu pojavljajo dodatne izgube,

- večji in zahtevnejši gradbeni poseg vzdolž celotne trase (izkop jarka širina (ca 5 m) z odlagalnim pasom izkopane zemljine (do 2m), izdelava platojev in gradbiščne ceste (ca 4 m) ob jarku za potrebe transporta in polaganja, kabelski jaški za preplet ekranov, kabelski jaški za izvedbo spajanja, …),

- za vsak takšen prehod iz nadzemnega v podzemni vod, še posebej na kratkih in vmesnih odsekih (t.i. mešani vod) med skrajnima točkama, so potrebni dodatni elementi (posebna stojna mesta, kabelski zaključki, prenapetostni odvodniki, …), ki predstavlja dodatni faktor tveganja z vidika obratovanja,

- pri kablovodu je potrebno upoštevati tudi toplotno onesnaževanje tal, ki lahko povzroči pregrevanje zemljine in celo nepovratno izsušitev tal.

V zvezi z razlogi , ki jih navajajo krajani Leš pa dajemo sledeče odgovore:

- Zdravstveni razlogi in negativen vpliv na okolje

Ob upoštevanju dejstva, da morajo upravljalci elektroenergetskih omrežij, ki so javna služba, upoštevati nacionalni pravni red oziroma evropski pravni red, če naš ne nudi ustreznega varstva ljudi, lahko povzamemo, da je v primeru gradnje novih daljnovodov v Republiki Sloveniji zagotovljena ena izmed najvišjih možnih stopenj varovanja ljudi v Evropi.

V osnutku OPPN so določeni vsi pogoji za umestitev načrtovanega objekta v prostor skladno z načeli veljavnih predpisov za tovrstne objekte, vključno s tisto s področja varovanja okolja in zdravja ljudi. Za predmeten daljnovod je skladno z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS 70/1996) predviden večplastni nadzor. Ta obsega pregled izpolnjevanja ustreznosti v fazi prostorskega načrtovanja, ki se ga izvaja s pomočjo analiz poselitvenih območij. V tej fazi se načrtovalci v največji možni meri izogibajo temu, da bi se poselitvena območja nahajala znotraj varovalnega pasu[3] predvidenega daljnovoda ali neposredno njegovi ob meji. Zunaj varovalnega pasu namreč jakost elektromagnetnega sevanja načrtovanega daljnovoda v nobenem primeru ne presega mejnih vrednosti za izpostavljenost elektromagnetnemu sevanju omrežne frekvence splošne populacije pri novih virih sevanja.

V fazi pred izgradnjo se z izračuni na podlagi projektne dokumentacije za graditev objekta preverjajo emisije elektromagnetnega sevanja načrtovanega daljnovoda. Slednje zahteva 16. člen Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS 70/1996). Iz prakse lahko za 110 kV daljnovode povzamemo, da so imisijske vrednosti elektromagnetnega sevanja znotraj varovalnega pasu daljnovoda nižje od mejnih vrednosti, če je najnižji vodnik najmanj 15 m nad tlemi poselitvenega območja. To sicer pomeni, da so lahko poselitvena območja celo neposredno pod daljnovodom, s stališča varstva pred sevanjem. Slednje izkoriščajo tudi posamezniki, ki gradijo stanovanjske objekte v varovalnih pasovih daljnovodov. Poselitvenim območjem se novi 110 kV daljnovodi praviloma izogibajo tako zaradi načel previdnosti in preventive kakor tudi zaradi omogočanja kasnejšega naravnega širjenja poselitvenih območij.Zadnjo fazo nadzora predstavljajo meritve elektromagnetnega sevanja. Ta je predpisana s 17. členom Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS 70/1996). Ločimo med prvimi meritvami, ki se morajo opraviti pri novem ali rekonstruiranem objektu ali napravi, ki je vir sevanja in med obratovalnim monitoringom, ki se opravlja redno periodično. Vse meritve se morajo opraviti skladno s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS 70/1996).«

- Ustavitev urbanističnega in turističnega razvoja Leš

Predvideni daljnovod ne omejuje urbanističnega razvoja Leš, saj predstavlja omejitev širitve naselja proti jugu obstoječi daljnovod 20 kV, ki poteka neposredno ob stanovanjskih hišah in pa daljnovod 220 kV, ki poteka med predvidenim daljnovodom in naseljem Leše.

Z umestitvijo predvidenega daljnovoda in ustreznim napajanjem zgornje Mežiške doline bodo podane možnosti za pokablitev obstoječega daljnovoda 20 kV, s čimer pa bi se dejansko izkazale možnosti za širitev naselja Leše izven sedanjega okvirja v smeri proti jugu.

Zračna izvedba daljnovoda bistveno manj degradira zemljišča neposredno pod daljnovodom, saj gre le za izvedbo nekaj stojnih mest in dostopnih poti za čas izgradnje in za potrebe vzdrževanja, medtem ko bi bili pri vkopani izvedbi vplivi na zemljišče bistveno večji ( obsežni izkopi, izvedba komunikacije za vozila za polaganje, vzdrževanje trase po izgradnji ).

Menimo da zračna izvedba ne bo ustavila razvoja turističnega produkta Pravljična vas Leše.

- Padec cen nepremičnin v okolici daljnovoda

Predvidena trasa DV 2 x 110 kV je določena tako, da upošteva ustrezne odmike od gosto naseljenih območij in posameznih stanovanjskih hiš, kar pomeni, da ne bo vplivala na ceno nepremičnin v tem okolju. Se je pa potrebno zavedati dejstva, da pa lahko ima vpliv na ceno nepremičnin slaba oskrba z kakovostno električno energijo, ki za sabo prinaša zaostanek v vsesplošnem razvoju družbe na tem območju.

V času gradnje predmetnega objekta bodo nastali določeni posegi v okolje (dostopne poti, izkopi temeljev, razvlečenje žice, postavljenje stojnih mest oz. oporišč), na kar smo v javni razpravi tudi opozorili in se obvezali, da bomo po končani gradnji vzpostavili prvotno stanje na zemljišču in sanirali vse dostopne poti in ceste. Prepričani smo, da bo ena od posledic po končanju gradnje objekta boljša cestna infrastruktura na tem območju, kot je danes.

- Pojasnilo glede razlike med sevanjem kablovoda in sevanjem daljnovoda

S fizikalnega stališča gre za isto vrsto sevanja torej za nizkofrekvenčno elektromagnetno sevanje, ki se ga izraža z dvema veličinama in sicer električnim in magnetnim poljem. Razlika med daljnovodom in kablovodom je ta, da ima daljnovod emisije električnega in magnetnega polja, medtem ko ima kablovod zgolj emisije magnetnega polja. Jakosti elektromagnetnih polj pri kablovodu bistveno hitreje upadejo, kot pri daljnovodih. Za obravnavan prostorski načrt je slednje brezpredmetno, saj je os elektroenergetskega voda na območju občine Prevalje tako oddaljena od poselitvenih območij, da tam vpliva elektromagnetnih polj obravnavanega daljnovoda oziroma kumulativnega vpliva obeh daljnovodov tehnično ni mogoče zaznati.«

- Pripombe in predlogi na javni razpravi ( zapisnik )

- Vprašanje predsednika krajevne skupnosti Leše, zakaj se je pri izbiri tras izbralo ravno varianto 4, ter zakaj se ni predvidelo vkopa daljnovoda na območju naselja Leše.

Izbira variante trase predvidenega DV 2 x 110 kV Ravne - Mežica

Trasa - varianta 4 je bila v okviru iskanja najustreznejše rešitve glede na tehnične in ekonomske parametre ter okoljevarstvene zahteve izbrana kot najustreznejša. Sprejemljiva je tudi za vse soglasodajalce, ki so sodelovali pri izdelav OPPN in je usklajena s smernicami, ki so jih podali v postopku priprave osnutka prostorskega dokumenta.

Zahteva po pokablitvi DV 2 x 110 kV Ravne – Mežica mimo naselja Leše

Tej zahtevi ni mogoče ugoditi. Največkrat se v nestrokovni krogih napačno tolmači in primerja pokablitve NN in SN vodov, ki se v Sloveniji vse bolj uporablja, s pokablitvami VN vodov. Predvsem je potrebno poudariti, da se VN kablovodi (v našem primeru 110 kV) bistveno razlikujejo tako po dimenzijah samih kablov in posegih, tehnologiji izvedbe in zahtevah pri vzdrževanju in vlogi pri obratovanju. Izkušnje v Sloveniji kažejo, da se takšna tehnologija uporablja zgolj tam (gre za krajše odseke), kjer tehnologija samega priključevanja na RTP oz. HE (GIS) ne omogoča priključitve v nadzemni izvedbi ali pa gre za poteke čez strnjena in gosto naseljena področja, kjer je zagotovljeno tudi obhodno napajanje.

Pri tem bi radi opozorili tudi na težave podzemne izvedbe oz. tako imenovanih mešanih VN vodov (nadzemni/podzemni):

- življenjska doba kablovoda je bistveno manjša,

- vzdrževanje je bistveno zahtevnejše, obsežnejše in dolgotrajnejše vzpostavljanje ponovnega normalnega obratovalnega stanja,

- zahtevnejše s stališča tehnične izvedbe, obratovanja kot tudi ekonomike, kar vse vpliva na povečanje zahtevnosti postopkov za zagotavljanje zanesljivosti,

- neskladje med daljnovodom in kablovodom se pojavi zaradi razlik v električnih parametrih med obema vodoma, saj mešanega voda ni mogoče obremeniti z naravno močjo, ki s fizikalnega stališča predstavlja optimalno obratovalno stanje. Zaradi tega se v kablovodu pojavljajo dodatne izgube,

- večji in zahtevnejši gradbeni poseg vzdolž celotne trase (izkop jarka širina (ca 5 m) z odlagalnim pasom izkopane zemljine (do 2m), izdelava platojev in gradbiščne ceste (ca 4 m) ob jarku za potrebe transporta in polaganja, kabelski jaški za preplet ekranov, kabelski jaški za izvedbo spajanja, …),

- za vsak takšen prehod iz nadzemnega v podzemni vod, še posebej na kratkih in vmesnih odsekih (t.i. mešani vod) med skrajnima točkama, so potrebni dodatni elementi (posebna stojna mesta, kabelski zaključki, prenapetostni odvodniki, …), ki predstavlja dodatni faktor tveganja z vidika obratovanja,

- pri kablovodu je potrebno upoštevati tudi toplotno onesnaževanje tal, ki lahko povzroči pregrevanje zemljine in celo nepovratno izsušitev tal.

- G. Kresnik je izrazil pomisleke v zvezi z večjimi vplivi na zdravje pri izvedbi zračnega voda.

Ob upoštevanju dejstva, da morajo upravljalci elektroenergetskih omrežij, ki so javna služba, upoštevati nacionalni pravni red oziroma evropski pravni red, če naš ne nudi ustreznega varstva ljudi, lahko povzamemo, da je v primeru gradnje novih daljnovodov v Republiki Sloveniji zagotovljena ena izmed najvišjih možnih stopenj varovanja ljudi v Evropi.

V osnutku OPPN so določeni vsi pogoji za umestitev načrtovanega objekta v prostor skladno z načeli veljavnih predpisov za tovrstne objekte, vključno s tisto s področja varovanja okolja in zdravja ljudi. Za predmeten daljnovod je skladno z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS 70/1996) predviden večplastni nadzor. Ta obsega pregled izpolnjevanja ustreznosti v fazi prostorskega načrtovanja, ki se ga izvaja s pomočjo analiz poselitvenih območij. V tej fazi se načrtovalci v največji možni meri izogibajo temu, da bi se poselitvena območja nahajala znotraj varovalnega pasu[3] predvidenega daljnovoda ali neposredno njegovi ob meji. Zunaj varovalnega pasu namreč jakost elektromagnetnega sevanja načrtovanega daljnovoda v nobenem primeru ne presega mejnih vrednosti za izpostavljenost elektromagnetnemu sevanju omrežne frekvence splošne populacije pri novih virih sevanja.

V fazi pred izgradnjo se z izračuni na podlagi projektne dokumentacije za graditev objekta preverjajo emisije elektromagnetnega sevanja načrtovanega daljnovoda. Slednje zahteva 16. člen Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS 70/1996). Iz prakse lahko za 110 kV daljnovode povzamemo, da so imisijske vrednosti elektromagnetnega sevanja znotraj varovalnega pasu daljnovoda nižje od mejnih vrednosti, če je najnižji vodnik najmanj 15 m nad tlemi poselitvenega območja. To sicer pomeni, da so lahko poselitvena območja celo neposredno pod daljnovodom, s stališča varstva pred sevanjem. Slednje izkoriščajo tudi posamezniki, ki gradijo stanovanjske objekte v varovalnih pasovih daljnovodov. Poselitvenim območjem se novi 110 kV daljnovodi praviloma izogibajo tako zaradi načel previdnosti in preventive kakor tudi zaradi omogočanja kasnejšega naravnega širjenja poselitvenih območij.

Zadnjo fazo nadzora predstavljajo meritve elektromagnetnega sevanja. Ta je predpisana s 17. členom Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS 70/1996). Ločimo med prvimi meritvami, ki se morajo opraviti pri novem ali rekonstruiranem objektu ali napravi, ki je vir sevanja in med obratovalnim monitoringom, ki se opravlja redno periodično. Vse meritve se morajo opraviti skladno s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS 70/1996).«

S fizikalnega stališča gre za isto vrsto sevanja torej za nizkofrekvenčno elektromagnetno sevanje, ki se ga izraža z dvema veličinama in sicer električnim in magnetnim poljem. Razlika med daljnovodom in kablovodom je ta, da ima daljnovod emisije električnega in magnetnega polja, medtem ko ima kablovod zgolj emisije magnetnega polja. Jakosti elektromagnetnih polj pri kablovodu bistveno hitreje upadejo, kot pri daljnovodih. Za obravnavan prostorski načrt je slednje brezpredmetno, saj je os elektroenergetskega voda na območju občine Prevalje tako oddaljena od poselitvenih območij, da tam vpliva elektromagnetnih polj obravnavanega daljnovoda oziroma kumulativnega vpliva obeh daljnovodov tehnično ni mogoče zaznati.«

- G. Mandl je izrazil svoje mnenje, da trasa daljnovoda poteka neposredno nad stanovanjskimi hišami, da vplivi na zdravje so in da ne glede na poročila in mnenja odborov, prebivalci Leš trase daljnovoda neposredno nad hišami ne dovoljujejo, ter da naj se trasa prestavi vsaj 100 m stran od naselja.

V tej zvezi smo delno upoštevali njegovo stališče, da se daljnovod 2 x 110 kV odmakne od naselja Leše. Križanje predvidenega DV 2 x 110 kV Ravne – Mežica smo prestavili pred naselje Leše (SM 12 in SM 13) in tako premaknili traso predvidenega DV 110 kV proti jugu, torej stran od naselja Leše, za traso obstoječega DV 220 kV. Trasi obeh DV potekata paralelno mimo naselja. Odmik osi predvidenega daljnovoda poteka na razdalji 35 m od osi obstoječega daljnovoda 220 kV, kar pomeni da je predvideni daljnovod še za toliko bolj oddaljen od vasi Leše

( odmiki od gosto naseljenega območja Leš je od cca. 180 do 220 m, od posameznih hiš pa minimalno 80 m ).

- G. Pačnik je postavil vprašanje zakaj se ni križanje predvidelo pred naseljem Leše.

Pripomba se je po preverjanju tehničnih možnosti upoštevala. Križanje predvidenega DV 2 x 110 kV Ravne – Mežica smo prestavili pred naselje Leše (SM 12 in SM 13) in tako premaknili traso predvidenega DV 110 kV proti jugu, torej še dodatno stran od naselja Leše, za traso obstoječega DV 220 kV. Trasi obeh DV potekata paralelno mimo naselja. Odmik osi predvidenega daljnovoda poteka na razdalji 35 m od osi obstoječega daljnovoda 220 kV, kar pomeni da je predvideni daljnovod še toliko bolj oddaljen od vasi Leše (odmiki od gosto naseljenega območja Leš so od cca. 180 do 220 m, od posameznih hiš pa minimalno 80 m).

- G. Dretnik je postavil več vprašanj, na katere odgovarjamo sledeče:

- Podjetje IBE d.o.o. Ljubljana ima dolgoletno tradicijo in izkušnje s projektiranjem in izgradnjo predmetnih visokonapetostnih DV 110 kV in je vodilno na tem področju v Sloveniji in širše izven nje. To  pomeni, da podlage, ki so pripravljene v namen javne razgrnitve strokovno pripravljene in da so izdelovalci tudi ostalih elaboratov bili večkrat na terenu in so tudi dobro seznanjeni z razmerami vzdolž celotne trase.

- V zvezi z vplivnim območjem je bila izdelana ustrezna študija na EIMV in je javnosti bila tudi predstavljena na sami javni razgrnitvi. Vplivnega območja ne sme biti, je pa varovalni pas 40 m od osi daljnovoda, namen katerega pa je zaščita infrastrukture, sekundarni namen pa varovanje zdravja.

- V zvezi z obstoječim DV 2 x 20 kV je bila na javni obravnavi dana zaveza, da se bo le ta po izgradnji predmetnega DV 110 kV pokablil skozi naselje Leše. Prej zaradi kakovostne oskrbe odjemalcev z električno energijo  pokablitve ni mogoče izvesti.

- Ob upoštevanju dejstva, da morajo upravljalci elektroenergetskih omrežij, ki so javna služba, upoštevati nacionalni pravni red oziroma evropski pravni red, če naš ne nudi ustreznega varstva ljudi, lahko povzamemo, da je v primeru gradnje novih daljnovodov v Republiki Sloveniji zagotovljena ena izmed najvišjih možnih stopenj varovanja ljudi v Evropi.

V osnutku OPPN so določeni vsi pogoji za umestitev načrtovanega objekta v prostor skladno z načeli veljavnih predpisov za tovrstne objekte, vključno s tisto s področja varovanja okolja in zdravja ljudi. Za predmeten daljnovod je skladno z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS 70/1996) predviden večplastni nadzor. Ta obsega pregled izpolnjevanja ustreznosti v fazi prostorskega načrtovanja, ki se ga izvaja s pomočjo analiz poselitvenih območij. V tej fazi se načrtovalci v največji možni meri izogibajo temu, da bi se poselitvena območja nahajala znotraj varovalnega pasu[3] predvidenega daljnovoda ali neposredno njegovi ob meji. Zunaj varovalnega pasu namreč jakost elektromagnetnega sevanja načrtovanega daljnovoda v nobenem primeru ne presega mejnih vrednosti za izpostavljenost elektromagnetnemu sevanju omrežne frekvence splošne populacije pri novih virih sevanja.

V fazi pred izgradnjo se z izračuni na podlagi projektne dokumentacije za graditev objekta preverjajo emisije elektromagnetnega sevanja načrtovanega daljnovoda. Slednje zahteva 16. člen Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS 70/1996). Iz prakse lahko za 110 kV daljnovode povzamemo, da so imisijske vrednosti elektromagnetnega sevanja znotraj varovalnega pasu daljnovoda nižje od mejnih vrednosti, če je najnižji vodnik najmanj 15 m nad tlemi poselitvenega območja. To sicer pomeni, da so lahko poselitvena območja celo neposredno pod daljnovodom, s stališča varstva pred sevanjem. Slednje izkoriščajo tudi posamezniki, ki gradijo stanovanjske objekte v varovalnih pasovih daljnovodov. Poselitvenim območjem se novi 110 kV daljnovodi praviloma izogibajo tako zaradi načel previdnosti in preventive kakor tudi zaradi omogočanja kasnejšega naravnega širjenja poselitvenih območij.

Zadnjo fazo nadzora predstavljajo meritve elektromagnetnega sevanja. Ta je predpisana s 17. členom Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS 70/1996). Ločimo med prvimi meritvami, ki se morajo opraviti pri novem ali rekonstruiranem objektu ali napravi, ki je vir sevanja in med obratovalnim monitoringom, ki se opravlja redno periodično. Vse meritve se morajo opraviti skladno s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS 70/1996).«

S fizikalnega stališča gre za isto vrsto sevanja torej za nizkofrekvenčno elektromagnetno sevanje, ki se ga izraža z dvema veličinama in sicer električnim in magnetnim poljem. Razlika med daljnovodom in kablovodom je ta, da ima daljnovod emisije električnega in magnetnega polja, medtem ko ima kablovod zgolj emisije magnetnega polja. Jakosti elektromagnetnih polj pri kablovodu bistveno hitreje upadejo, kot pri daljnovodih. Za obravnavan prostorski načrt je slednje brezpredmetno, saj je os elektroenergetskega voda na območju občine Prevalje tako oddaljena od poselitvenih območij, da tam vpliva elektromagnetnih polj obravnavanega daljnovoda oziroma kumulativnega vpliva obeh daljnovodov tehnično ni mogoče zaznati. Na sami javni obravnavi je bila podana podrobna obrazložitev, da so meritve na obstoječem DV 220 kV bile izvedene in tudi rezultati meritev (glej priloženi zapisnik). Križanje obeh DV, torej 110 kV in 220 kV se je uredilo skladno z zahtevo na javni obravnavi.

- kot je znano potekajo v svetu raziskave o vprašanjih povezanih z morebitnimi vplivi elektromagnetnih sevanj na ljudi že več desetletij. Prvi cilj teh temeljitih raziskav je vzpostavitev znanstveno potrjenih dognanj o možnih vplivih elektromagnetnih polj na zdravje ljudi.

Pri tem je vodilno vlogo prevzela Mednarodna komisija za zaščito pred neionizirnim sevanjem (ICNIRP[1]). Komisija je bila ustanovljena leta 1992 iz posebne skupine za obravnavo neionizirnih sevanj, ki je pričela delovati leta 1974 pod okriljem Mednarodne agencije za zaščito pred sevanji (IRPA). ICNIRP je šest let po ustanovitvi izdal Smernice za omejitev izpostavljanja časovno spremenljivim električnim, magnetnim in elektromagnetnim poljem (do 300 GHz).

Za elektromagnetna sevanja omrežne frekvence je bilo na podlagi raziskav ugotovljeno, da se biološko zaznavni učinki pričnejo pojavljati pri vrednosti gostote toka 100 mA/m2 v telesu. Trenutno še vedno potekajo raziskave ali obstajajo morebitni škodljivi vplivi elektromagnetnega sevanja na ljudi. Znano je, da elektromagnetna polja omrežnih frekvenc povzročajo električni tok v človeškem telesu. To je tudi razlog, zakaj so mejne vrednosti podane v tej obliki. Določene so z namenom, da bi v največji meri zaščitili ljudi pred vplivi zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem na tkiva centralnega živčnega sistema.

Priporočilo ICNIRP je za bivalno okolje upoštevalo petdesetkratni varnostni faktor in omejilo dopustno vrednost gostote toka na 2 mA/m2. Slednjo gostoto toka pa na podlagi tedanjih izračunov povzročata magnetno polje gostote 100 µT in električno polje jakosti 5.000 V/m. Kasneje v letu 2012 so na podlagi temeljitejših izračunov električnih potencialov v telesu dopustno vrednost gostote magnetnega pretoka povišali na 200 µT.

Na Smernice ICNIRP se je oprla večina evropskih predpisov oziroma priporočil. Med drugimi tudi Svet Evrope v Priporočilih 1999/519/ES. Implementacijo teh priporočil v pravni red posamezne države članice sicer spremlja Evropska Komisija. Republika Slovenija je omejitev izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem zasnovala na podlagi dodatne preventive, saj je mejo za izpostavljenosti elektromagnetnemu sevanju omrežne frekvence splošne populacije pri novih virih sevanja postavila na eni desetini priporočila ICNIRP (10 µT in 500 V/m).

- V zvezi z izgubo vrednosti zemljišč pod traso predmetnega DV 2 x 110 kV in v koridorju je odgovor delno podan v zapisniku javne obravnave. Dodajamo pa, da je predvidena trasa DV 2 x 110 kV določena tako, da upošteva ustrezne odmike od gosto naseljenih območij in posameznih stanovanjskih hiš, kar pomeni, da ne bo vplivala na ceno nepremičnin v tem okolju. Se je pa potrebno zavedati dejstva, da pa lahko ima vpliv na ceno nepremičnin slaba oskrba z kakovostno električno energijo, ki za sabo prinaša zaostanek v vsesplošnem razvoju družbe na tem območju.

V tej zvezi je bil dan tudi odgovor glede cenitve manjvrednosti zemljišč. K tej obrazložitvi dodajamo, da se bodo po dokončni potrditvi trase predvidenega DV 2 x 110 kV za vse tangirane parcele pripravile služnostne pogodbe. Pripravijo se za vse lastnike oz. solastnike parcel po tipiziranih vzorcih. V vsaki služnostni pogodbi se konkretno opredeli vsebina služnosti, ki je odvisna od obsega del, ki jih bomo opravljali na lastnikovih parcelah (pri gradnji in vzdrževanju) in izračuna nadomestilo za služnost. Nadomestila izračunajo pooblaščeni sodno zapriseženi cenilci kmetijske, gozdarske in gradbene stroke. Ko je vsebina pogodbe usklajena, pogodbo podpišemo pri nas, potem pa jo podpišejo še vsi lastniki zemljišč, ki svoj podpis na pogodbi overijo pri notarju. Takšna pogodba je potem podlaga za vpis služnostne pravice v zemljiško knjigo, ki nam daje pravico gradnje in vzdrževanja na tujem zemljišču.

Običajna praksa je takšna, da Elektro Celje, d.d. nosi vse stroške, povezane z naštetimi postopki (priprava cenitev, overitev podpisov, vpis v zemljiško knjigo, odmera, davek na promet nepremičnin, ipd.).

- G. Kresnik Maroš je opozoril na dejstvo, da predlagana trasa DV 2 x 110 kV poteka delno po plazovitem terenu in predlagal, da se trasa daljnovoda spelje višje po gozdni vlaki in se na ta način izogne plazovitemu terenu in izvede kot zemeljski kabel od Leš proti Andrejevemu vrhu.

V zvezi z plazovitostjo terena pri lokaciji SM22 je bilo ugotovljeno, da je na osnovi geološko – geomehanskih podatkov o sestavi tal (geološka prospekcija trase) potrebno stojno mesto prestavi proti zahodu v liniji trase, kar je bilo tudi upoštevano.

V nadaljnji fazi izdelave projektne dokumentacije se bo za vsako stojno mesto izdelale natančne geološke raziskave, ki bodo osnova za dimenzioniranje temeljev posameznih stojnih mest.

V zvezi s pokablitvijo dela trase je bil že na javni obravnavi podan odgovor, da gradbeno gledano predstavlja izkop za VN kabel 110 kV večji poseg ter degradacijo prostora kot postavitev stebra. Posebna težava nastopi v zvezi z vzdrževanjem koridorja v širini 6 m nad traso kablovodov 110 kV, ki mora biti redno vzdrževana in odstranjeno vse rastlinje, ki bi se lahko s koreninami približalo kablovodom 110 kV. Prehod iz nadzemnega voda v podzemni vod se izvede z dodatnim stebrom.

Življenjska doba kablovoda je krajša od daljnovoda, vzdrževanje je težje, izvedba pa zahtevnejša. Sama zanesljivost je slabša, kablovod ustvarja izgube.

Največkrat se v nestrokovni krogih napačno tolmači in primerja pokablitve NN in SN vodov, ki se v Sloveniji vse bolj uporablja, s pokablitvami VN vodov. Predvsem je potrebno poudariti, da se VN kablovodi (v našem primeru 110 kV) bistveno razlikujejo tako po dimenzijah samih kablov in posegih, tehnologiji izvedbe in zahtevah pri vzdrževanju in vlogi pri obratovanju. Izkušnje v Sloveniji kažejo, da se takšna tehnologija uporablja zgolj tam (gre za krajše odseke), kjer tehnologija samega priključevanja na RTP oz. HE (GIS) ne omogoča priključitve v nadzemni izvedbi ali pa gre za poteke čez strnjena in gosto naseljena področja, kjer je zagotovljeno tudi obhodno napajanje.

Pri tem bi radi opozorili tudi na težave podzemne izvedbe oz. tako imenovanih mešanih VN vodov (nadzemni/podzemni):

- življenjska doba kablovoda je bistveno manjša, vzdrževanje je bistveno zahtevnejše, obsežnejše in dolgotrajnejše vzpostavljanje ponovnega normalnega obratovalnega stanja,

- zahtevnejše s stališča tehnične izvedbe, obratovanja kot tudi ekonomike, kar vse vpliva na povečanje zahtevnosti postopkov za zagotavljanje zanesljivosti,

- neskladje med daljnovodom in kablovodom se pojavi zaradi razlik v električnih parametrih med obema vodoma, saj mešanega voda ni mogoče obremeniti z naravno močjo, ki s fizikalnega stališča predstavlja optimalno obratovalno stanje. Zaradi tega se v kablovodu pojavljajo dodatne izgube,

- večji in zahtevnejši gradbeni poseg vzdolž celotne trase (izkop jarka širina (ca 5 m) z odlagalnim pasom izkopane zemljine (do 2m), izdelava platojev in gradbiščne ceste (ca 4 m) ob jarku za potrebe transporta in polaganja, kabelski jaški za preplet ekranov, kabelski jaški za izvedbo spajanja, …),

- za vsak takšen prehod iz nadzemnega v podzemni vod, še posebej na kratkih in vmesnih odsekih (t.i. mešani vod) med skrajnima točkama, so potrebni dodatni elementi (posebna stojna mesta, kabelski zaključki, prenapetostni odvodniki, …), ki predstavlja dodatni faktor tveganja z vidika obratovanja,

- pri kablovodu je potrebno upoštevati tudi toplotno onesnaževanje tal, ki lahko povzroči pregrevanje zemljine in celo nepovratno izsušitev tal.

- G. Kresnik Uroš se ni strinjal z navedbo da je izvedba s kabliranjem težavna, predstavil je podjetje IFK, ki izvaja tovrstna kabliranja.

V zvezi z zahtevo po kabliranju predvidenega DV 2 x 110 kV in uporabo sodobnih tehnik polaganja kablovodov, ki jih uporabljajo pri tovrstnih delih v drugih državah trdimo, da moderne tehnologije polaganja VN kablov poznamo in uporabljamo tudi pri nas. Ne nazadnje se tehnologija horizontalnega vrtanja za potrebe nameščanja VN kablov uporablja v Sloveniji že približno deset let. Izkušnje, ki smo jih pri tem pridobili kot posledica razmeroma dolgoletne  uporabe različnih tehnologij za vgrajevanje kablov so, da smo spoznali možnosti uporabe posameznih tehnologij v različnih okoljih.

Razne  tehnologije vkopavanja  - predlagana s plužno tehniko ali pa vkopavanje s frezanjem so največ v rabi na specifičnih terenih s specifičnimi karakteristikami in je ustrezno za polaganje na ravninskih delih z nezahtevnimi zemljinami. Te tehnike se v elektroenergetiki največ uporabljajo za nameščanje NN in SN kablovodov. Ob tem je pa seveda povsem nedvoumno, da je glavni razlog za uporabo specialnih naprav za vgradnjo cevovodov, kablovodov ipd. racionalizacija stroškov montaže.

VN kablovode polagamo tipično v globino 1,2 m, kar zahteva izkop približne globine 1,5 m, vendar se mnogokrat globina vkopa poveča iz raznih razlogov – na kmetijskih zemljiščih največkrat zaradi zahtev glede obdelave poljščin. Vse navedeno seveda omejuje  tehnologije, ki jih navaja civilna inciativa.

Ob upoštevanju dejstva, da morajo upravljalci elektroenergetskih omrežij, ki so javna služba, upoštevati nacionalni pravni red oziroma evropski pravni red, če naš ne nudi ustreznega varstva ljudi, lahko povzamemo, da je v primeru gradnje novih daljnovodov v Republiki Sloveniji zagotovljena ena izmed najvišjih možnih stopenj varovanja ljudi v Evropi.

V osnutku OPPN so določeni vsi pogoji za umestitev načrtovanega objekta v prostor skladno z načeli veljavnih predpisov za tovrstne objekte, vključno s tisto s področja varovanja okolja in zdravja ljudi. Za predmeten daljnovod je skladno z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS 70/1996) predviden večplastni nadzor. Ta obsega pregled izpolnjevanja ustreznosti v fazi prostorskega načrtovanja, ki se ga izvaja s pomočjo analiz poselitvenih območij. V tej fazi se načrtovalci v največji možni meri izogibajo temu, da bi se poselitvena območja nahajala znotraj varovalnega pasu[3] predvidenega daljnovoda ali neposredno njegovi ob meji. Zunaj varovalnega pasu namreč jakost elektromagnetnega sevanja načrtovanega daljnovoda v nobenem primeru ne presega mejnih vrednosti za izpostavljenost elektromagnetnemu sevanju omrežne frekvence splošne populacije pri novih virih sevanja.

V fazi pred izgradnjo se z izračuni na podlagi projektne dokumentacije za graditev objekta preverjajo emisije elektromagnetnega sevanja načrtovanega daljnovoda. Slednje zahteva 16. člen Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS 70/1996). Iz prakse lahko za 110 kV daljnovode povzamemo, da so imisijske vrednosti elektromagnetnega sevanja znotraj varovalnega pasu daljnovoda nižje od mejnih vrednosti, če je najnižji vodnik najmanj 15 m nad tlemi poselitvenega območja. To sicer pomeni, da so lahko poselitvena območja celo neposredno pod daljnovodom, s stališča varstva pred sevanjem. Slednje izkoriščajo tudi posamezniki, ki gradijo stanovanjske objekte v varovalnih pasovih daljnovodov. Poselitvenim območjem se novi 110 kV daljnovodi praviloma izogibajo tako zaradi načel previdnosti in preventive kakor tudi zaradi omogočanja kasnejšega naravnega širjenja poselitvenih območij.

Zadnjo fazo nadzora predstavljajo meritve elektromagnetnega sevanja. Ta je predpisana s 17. členom Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS 70/1996). Ločimo med prvimi meritvami, ki se morajo opraviti pri novem ali rekonstruiranem objektu ali napravi, ki je vir sevanja in med obratovalnim monitoringom, ki se opravlja redno periodično. Vse meritve se morajo opraviti skladno s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS 70/1996).«

S fizikalnega stališča gre za isto vrsto sevanja torej za nizkofrekvenčno elektromagnetno sevanje, ki se ga izraža z dvema veličinama in sicer električnim in magnetnim poljem. Razlika med daljnovodom in kablovodom je ta, da ima daljnovod emisije električnega in magnetnega polja, medtem ko ima kablovod zgolj emisije magnetnega polja. Jakosti elektromagnetnih polj pri kablovodu bistveno hitreje upadejo, kot pri daljnovodih. Za obravnavan prostorski načrt je slednje brezpredmetno, saj je os elektroenergetskega voda na območju občine Prevalje tako oddaljena od poselitvenih območij, da tam vpliva elektromagnetnih polj obravnavanega daljnovoda oziroma kumulativnega vpliva obeh daljnovodov tehnično ni mogoče zaznati.«

- G. Mandl in G. Dretnik sta poudarila, da ne nasprotujeta daljnovodu, se pa ne strinjata s predlagano traso. G. Dretnik je imel pomisleke v zvezi z izvedbo ankete – javnomnenjske raziskave.

Tudi krajani naselja Leše so predlagali, da se trasa predvidenega DV 2 x 110 kV odmakne od naselja Leše. Predlog, da se predvideno križanje daljnovoda 2 x 110 kV in obstoječega daljnovoda 220 kV izvede pred naseljem Leše je bil s strani projektantske organizacije IBE d.d.. preučen in upoštevan. Križanje se bo izvedlo med SM 12 in SM 13 predvidenega DV 2 x 110 kV. S tem se trasa DV 2 x 110 kV odmakne od gosto poseljenih območij.

Predvidena trasa daljnovoda 2 x 110 kV bo tako na območju naselja Leše poteka na južni strani vzporedno z obstoječim daljnovodom 220 kV in je odmaknjena od gosto naseljenega dela Leš cca. 180 – 220 m, od posamičnih hiš pa minimalno 80 m, pri čemer je v teh primerih med objekti in predvidenim daljnovodom obstoječi 220 kV daljnovod.

Glede na to, da so stebri daljnovoda 110 kV nižji od stebrov daljnovoda 220 kV bo iz perspektive naselja Leše predviden daljnovod manj vizualno izpostavljen, saj ga bo delno zakrival obstoječi daljnovod.

Z vidika umeščanja objekta v prostor je vzporedni potek predvidenega daljnovoda 110 kV in obstoječega DV 220 kV najbolj sprejemljiva rešitev, saj se pri tem varovalni pas obeh daljnovodov delno kompenzira in je koridor predvidenega DV 2 x 110 kV ožji za 15 m, ker se pokriva z varovalnim pasom daljnovoda 220 kV.

Glede na pomisleke g. Dretnik naj povemo, da je Elektro Celje d.d. v sodelovanju s podjetjem Interstat d.o.o. v mesecu maju 2010 izvedlo obsežno javnomnenjsko raziskavo v zvezi z načrtovano izgradnjo visokonapetostnega daljnovoda na Koroškem. Podatki so bili zbrani z osebnim anketiranjem po gospodinjstvih, in sicer na reprezentativnem vzorcu 536 polnoletnih prebivalcev občin Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem. Standardna napaka vzorca pri 95-odstotni stopnji zanesljivosti znaša +/- 4,2 odstotne točke.

Nevarnost elektromagnetnega sevanja in oteženo obdelovanje zemljišč ob trasi daljnovoda so anketiranci ocenili kot najbolj verjetni izmed naštetih negativnih posledic izgradnje daljnovoda. V splošnem pa so prepričani, da bi imela izgradnja daljnovoda pozitivne posledice tako za gospodarske, kot tudi za družbeno-socialne razmere na Koroškem, medtem ko so posledice izgradnje na okolje ocenili s srednjo, nevtralno oceno (niti negativne niti pozitivne). V kontekstu izgradnje različnih infrastrukturnih objektov na Koroškem, so anketiranci pomembnost izgradnje daljnovoda uvrstili na drugo mesto, takoj za izgradnjo avtocestne povezave.

Naj povemo še da je projektni tim v vseh letih načrtovanja sproti upošteval smernice in pogoje pristojnih inštitucij in z vsakokratnimi korekcijami prišel do četrte in to dokončne variante trase poteka daljnovoda 2×110 kV Ravne Mežica s katero je nastopil pred javnostjo, medtem ko so anketiranci imeli na vpogled tudi variante trase 1., 2. In 3.

Anketiranci bi med štirimi ponujenimi variantami poteka trase daljnovoda najraje izbrali tisto, po kateri daljnovod poteka ob robu doline zraven gozda. 80 % vprašanih sicer ocenjuje, da je predlagana trasa daljnovoda od Raven na Koroškem do Mežice lokacijsko ustrezna.

Tako so rezultati pokazali, da skoraj 55 % vprašanih podpira oz. popolnoma podpira izgradnjo visokonapetostnega daljnovoda od Raven na Koroškem do Mežice, medtem ko je dobra četrtina vprašanih še neodločena (niti podpiram niti ne podpiram). Po drugi strani pa je le 10 % vprašanih odgovorilo, da izgradnje ne podpira oz. da je sploh ne podpira.

Javnomnenjska raziskava je med drugim pokazala, da več kot polovica anketirancev podpira načrtovano izgradnjo visokonapetostnega daljnovoda, da je večina vprašanih prepričana o pomembnosti njegove izgradnje ter da med anketiranci prevladujejo pozitivna stališča o posledicah izgradnje daljnovoda na razmere v regiji.

V kolikor javnost oziroma posamezniki dvomijo v strokovnost in korektnost javnomnenjske raziskave oz. imajo kakšna vprašanja jim lahko nudimo na vpogled kompletno dokumentacijo izvedene raziskave, jim pa priskrbimo tudi dodatna tolmačenja.

- Pripombe podane pisno na Občino Prevalje

III/1ga.HedvikaGorenšek

Stališče v zvezi s pripombo IV/1 Ga. Hedvika Gorenšek

V zvezi s pokablitvijo dela trase je bil že na javni obravnavi podan odgovor, da gradbeno gledano predstavlja izkop za VN kabel 110 kV večji poseg ter degradacijo prostora kot postavitev stebra. Posebna težava nastopi v zvezi z vzdrževanjem koridorja v širini 6 m nad traso kablovodov 110 kV, ki mora biti redno vzdrževana in odstranjeno vse rastlinje, ki bi se lahko s koreninami približalo kablovodom 110 kV. Prehod iz nadzemnega voda v podzemni vod se izvede z dodatnim stebrom.

Življenjska doba kablovoda je krajša od daljnovoda, vzdrževanje je težje, izvedba pa zahtevnejša. Sama zanesljivost je slabša, kablovod ustvarja izgube.

Največkrat se v nestrokovni krogih napačno tolmači in primerja pokablitve NN in SN vodov, ki se v Sloveniji vse bolj uporablja, s pokablitvami VN vodov. Predvsem je potrebno poudariti, da se VN kablovodi (v našem primeru 110 kV) bistveno razlikujejo tako po dimenzijah samih kablov in posegih, tehnologiji izvedbe in zahtevah pri vzdrževanju in vlogi pri obratovanju. Izkušnje v Sloveniji kažejo, da se takšna tehnologija uporablja zgolj tam (gre za krajše odseke), kjer tehnologija samega priključevanja na RTP oz. HE (GIS) ne omogoča priključitve v nadzemni izvedbi ali pa gre za poteke čez strnjena in gosto naseljena področja, kjer je zagotovljeno tudi obhodno napajanje.

Pri tem bi radi opozorili tudi na težave podzemne izvedbe oz. tako imenovanih mešanih VN vodov (nadzemni/podzemni):

- življenjska doba kablovoda je bistveno manjša,

- vzdrževanje je bistveno zahtevnejše, obsežnejše in dolgotrajnejše vzpostavljanje ponovnega normalnega obratovalnega stanja,

- zahtevnejše s stališča tehnične izvedbe, obratovanja kot tudi ekonomike, kar vse vpliva na povečanje zahtevnosti postopkov za zagotavljanje zanesljivosti,

- neskladje med daljnovodom in kablovodom se pojavi zaradi razlik v električnih parametrih med obema vodoma, saj mešanega voda ni mogoče obremeniti z naravno močjo, ki s fizikalnega stališča predstavlja optimalno obratovalno stanje. Zaradi tega se v kablovodu pojavljajo dodatne izgube,

- večji in zahtevnejši gradbeni poseg vzdolž celotne trase (izkop jarka širina (ca 5 m) z odlagalnim pasom izkopane zemljine (do 2m), izdelava platojev in gradbiščne ceste (ca 4 m) ob jarku za potrebe transporta in polaganja, kabelski jaški za preplet ekranov, kabelski jaški za izvedbo spajanja, …),

- za vsak takšen prehod iz nadzemnega v podzemni vod, še posebej na kratkih in vmesnih odsekih (t.i. mešani vod) med skrajnima točkama, so potrebni dodatni elementi (posebna stojna mesta, kabelski zaključki, prenapetostni odvodniki, …), ki predstavlja dodatni faktor tveganja z vidika obratovanja,

- pri kablovodu je potrebno upoštevati tudi toplotno onesnaževanje tal, ki lahko povzroči pregrevanje zemljine in celo nepovratno izsušitev tal.

Največkrat se v nestrokovni krogih napačno tolmači in primerja pokablitve NN in SN vodov, ki se v Sloveniji vse bolj uporablja, s pokablitvami VN vodov. Predvsem je potrebno poudariti, da se VN kablovodi (v našem primeru 110 kV) bistveno razlikujejo tako po dimenzijah samih kablov in posegih, tehnologiji izvedbe in zahtevah pri vzdrževanju in vlogi pri obratovanju. Izkušnje v Sloveniji kažejo, da se takšna tehnologija uporablja zgolj tam (gre za krajše odseke), kjer tehnologija samega priključevanja na RTP oz. HE (GIS) ne omogoča priključitve v nadzemni izvedbi ali pa gre za poteke čez strnjena in gosto naseljena področja, kjer je zagotovljeno tudi obhodno napajanje.

Iz povedanega sledi, da se pripomba ne upošteva, ker ni argumentov za izvedbo z zemeljskim kablom izven poselitvenih območij (gozd, kmetijske površine).

Glede na to, da so stebri daljnovoda 110 kV nižji od stebrov daljnovoda 220 kV bo iz perspektive naselja Leše predviden daljnovod manj vizualno izpostavljen, saj ga bo delno zakrival obstoječi daljnovod.

Z vidika umeščanja objekta v prostor je vzporedni potek predvidenega daljnovoda 110 kV in obstoječega DV 220 kV najbolj sprejemljiva rešitev, saj se pri tem varovalni pas obeh daljnovodov delno kompenzira in je koridor predvidenega DV 2 x 110 kV ožji za 15 m, ker se pokriva z varovalnim pasom daljnovoda 220 kV.

V nasprotnem primeru je trasa predvidena trasa daljnovoda začrtana tako, da je varovalni pas vzdolž trase 30 m od osi daljnovoda ( 15 m na vsako stran ). Govorimo o združevanju infrastrukturnih koridorjev in racionalnejši izrabi prostora (prostorsko načelo).

Predlog, da se trasa DV 2 x 110 kV prestavi v dolino po vseh treh občinah je praktično zaradi omejitev v prostoru neizvedljiv.

IV/2 G. Stanislaus Grilc

Stališče v zvezi s pripombo IV/2 G. Stanislaus Grilc

Glede na lokacijo predvidenega stebra št. 9, ki je napenjalni steber in glede na konfiguracijo terena (sleme, prehod doline), bi prestavitev pomenila bistven odmik od do sedaj začrtane trase. Glede gozdnega poseka pa se ne moremo izogniti dejstvu, da na tem delu sicer posegamo v gozdne površine vendar pa se s traso pomikamo na gozdi rob, s čimer v najmanjši meri posegamo na gozdne površine. Za gozdni posek  bodo izplačane dogovorjene odškodnine na podlagi cenitev.

Z vidika umeščanja objekta v prostor je vzporedni potek predvidenega daljnovoda 110 kV in obstoječega DV 220 kV najbolj sprejemljiva rešitev, saj se pri tem varovalni pas obeh daljnovodov delno kompenzira in je koridor predvidenega DV 2 x 110 kV ožji za 15 m, ker se pokriva z varovalnim pasom daljnovoda 220 kV. Tako ni mogoče vedno upoštevati posamezne interese v zvezi z izogibanjem določenih parcel in spreminjati lokacije stojnih mest. Te so rezultat inženirskega načrtovanja in izračunov in jih ni možno poljubno premikati vzdolž predvidene trase.

IV/3 G. Jožef Strmčnik

Stališče v zvezi s pripombo IV/3 G. Jožef Strmčnik

Cenitev manjvrednosti zemljišč

Ko je določena trasa, kjer bo elektroenergetski objekt (DV 2 x 110 kV) potekal, se izvede geodetski posnetek trase in za vse tangirane parcele pripravi služnostne pogodbe in sicer z vsemi lastniki oz. solastniki parcel po tipiziranih vzorcih. V vsaki služnostni pogodbi se konkretno opredeli vsebina služnosti, ki je odvisna od obsega del, ki jih bomo opravljali na lastnikovih parcelah (pri gradnji in vzdrževanju) in navede nadomestilo za služnost. Nadomestila za služnost bodo pripravljali sodno zapriseženi cenilci ustrezne stroke, upoštevaje vrsto zemljišča (kmetijsko, gozdno, stavbno). Ko je vsebina pogodbe usklajena, pogodbo podpišemo pri nas, potem pa jo podpišejo še vsi lastniki zemljišč, ki svoj podpis na pogodbi overijo pri notarju. Takšna pogodba je potem podlaga za vpis služnostne pravice v zemljiško knjigo, ki nam daje pravico gradnje in vzdrževanja na tujem zemljišču.

Običajna praksa je takšna, da Elektro Celje, d.d. nosi vse stroške, povezane z naštetimi postopki (priprava cenitev, overitev podpisov, vpis v zemljiško knjigo, odmera, davek na promet nepremičnin, ipd.).

IV/4 Ga. Vilma Globočnik

Stališče v zvezi s pripombo IV/4 Ga. Vilma Globočnik

Z vidika umeščanja objekta v prostor je vzporedni potek predvidenega daljnovoda 110 kV in obstoječega DV 220 kV najbolj sprejemljiva rešitev, saj se pri tem varovalni pas obeh daljnovodov delno kompenzira in je koridor predvidenega DV 2 x 110 kV ožji za 15 m, ker se pokriva z varovalnim pasom daljnovoda 220 kV. Tako ni mogoče vedno upoštevati posamezne interese v zvezi z izogibanjem določenih parcel in spreminjati lokacije stojnih mest. Te so rezultat inženirskega načrtovanja in izračunov in jih ni možno poljubno premikati vzdolž predvidene trase.

Se pa v podjetju zavedamo, da posegamo v tujo lastnino in smo zato zaradi manjvrednosti zemljišč, katere tangira izgradnja DV 2 x 110 kV pripravljeni plačati odškodnino.

Cenitev manjvrednosti zemljišč

Ko je določena trasa, kjer bo elektroenergetski objekt (DV 2 x 110 kV) potekal, se izvede geodetki posnetek trase in za vse tangirane parcele pripravi služnostne pogodbe in sicer z vsemi lastniki oz. solastniki parcel po tipiziranih vzorcih. V vsaki služnostni pogodbi se konkretno opredeli obseg služnosti, ki je odvisen od obsega del, ki jih bomo opravljali na lastnikovih parcelah (pri gradnji in vzdrževanju) in navede nadomestilo za služnost. Nadomestila za služnost bodo pripravljali sodno zapriseženi cenilci ustrezne stroke, upoštevaje vrsto zemljišča (kmetijsko, gozd, stavbno). Ko je vsebina pogodbe usklajena, pogodbo podpišemo pri nas, potem pa jo podpišejo še vsi lastniki zemljišč, ki svoj podpis na pogodbi overijo pri notarju. Takšna pogodba je potem podlaga za vpis služnostne pravice v zemljiško knjigo, ki nam daje pravico gradnje in vzdrževanja na tujem zemljišču.

Običajna praksa je takšna, da Elektro Celje, d.d. nosi vse stroške, povezane z naštetimi postopki (priprava cenitev, overitev podpisov, vpis v zemljiško knjigo, odmera, davek na promet nepremičnin, ipd.).

Omejitve pri nadaljnjem pogozdovanju parcele v koridorju DV 2 x 110 kV

Določitev potrebne širine gozdnih posekov je odvisna od konfiguracije terena oziroma višine vodnikov nad terenom, višine dreves in prečnega profila terena. Skladno z zahtevo standarda, mora varnostna oddaljenost od kateregakoli dela drevesa za 110 kV daljnovode, znašati najmanj 2,5 (1,5 m). Ta mora ostati enaka tudi, če se drevo podre, pri čemer se varnostna oddaljenost meri od neodklonjenega vodnika. Širine gozdnih posekov na trasah niso povsod enake, ampak se spreminjajo glede na predhodno omenjene pogoje. Gozdni poseki na trasi daljnovoda niso povsod enaki in nimajo linearne oblike in so odvisni konfiguracije terena, višine drevja in višine vodnikov nad terenom.

Načeloma se poseka selektivno. V varovalnem pasu daljnovoda se odstrani le visokoraslo drevje, ki presega zahtevano varnostno višino oziroma odmike, povečane za razdaljo letne rasti drevnine. Grmovna zarast, ki v odrasli dobi ne presega 3 m, se ohrani. Gozd in grmovna zarast se v varovalnem pasu daljnovoda vzdržujeta tako, da se občasno odstranjuje previsoko zrasla in nezaželena drevnina.

IV/5 G. Jakob Žaže

Stališče v zvezi s pripombo IV/5 G. Jakob Žaže

Trasa predvidenega DV 2 x100 kV

Z vidika umeščanja objekta v prostor je vzporedni potek predvidenega daljnovoda 110 kV in obstoječega DV 220 kV najbolj sprejemljiva rešitev, saj se pri tem varovalni pas obeh daljnovodov delno kompenzira in je koridor predvidenega DV 2 x 110 kV ožji za 15 m, ker se pokriva z varovalnim pasom daljnovoda 220 kV. Tako ni mogoče vedno upoštevati posamezne interese v zvezi z izogibanjem določenih parcel in spreminjati lokacije stojnih mest. Te so rezultat inženirskega načrtovanja in izračunov in jih ni možno poljubno premikati vzdolž predvidene trase

Cenitev manjvrednosti zemljišč

Ko je določena trasa, kjer bo elektroenergetski objekt (DV 2 x 110 kV) potekal, se izvede ponovni geodetki posnetek trase in za vse tangirane parcele pripravi služnostne pogodbe in sicer z vsemi lastniki oz. solastniki parcel po tipiziranih vzorcih. V vsaki služnostni pogodbi se konkretno opredeli obseg služnosti, ki je odvisen od obsega del, ki jih bomo opravljali na lastnikovih parcelah (pri gradnji in vzdrževanju) in navede nadomestilo za služnost. Nadomestila za služnost bodo pripravljali sodno zapriseženi cenilci ustrezne stroke, upoštevaje vrsto zemljišča (kmetijsko, gozd, stavbno). Ko je vsebina pogodbe usklajena, pogodbo podpišemo pri nas, potem pa jo podpišejo še vsi lastniki zemljišč, ki svoj podpis na pogodbi overijo pri notarju. Takšna pogodba je potem podlaga za vpis služnostne pravice v zemljiško knjigo, ki nam daje pravico gradnje in vzdrževanja na tujem zemljišču.

Običajna praksa je takšna, da Elektro Celje, d.d. nosi vse stroške, povezane z naštetimi postopki (priprava cenitev, overitev podpisov, vpis v zemljiško knjigo, odmera, davek na promet nepremičnin, ipd.).

Omejitve pri nadaljnjem pogozdovanju parcele v koridorju DV 2 x 110 kV

Določitev potrebne širine gozdnih posekov je odvisna od konfiguracije terena oziroma višine vodnikov nad terenom, višine dreves in prečnega profila terena. Skladno z zahtevo standarda, mora varnostna oddaljenost od kateregakoli dela drevesa za 110 kV daljnovode, znašati najmanj 2,5 (1,5 m). Ta mora ostati enaka tudi, če se drevo podre, pri čemer se varnostna oddaljenost meri od neodklonjenega vodnika. Širine gozdnih posekov na trasah niso povsod enake, ampak se spreminjajo glede na predhodno omenjene pogoje. Gozdni poseki na trasi daljnovoda niso povsod enaki in nimajo linearne oblike in so odvisni konfiguracije terena, višine drevja in višine vodnikov nad terenom.

Načeloma se poseka selektivno. V varovalnem pasu daljnovoda se odstrani le visokoraslo drevje, ki presega zahtevano varnostno višino oziroma odmike, povečane za razdaljo letne rasti drevnine. Grmovna zarast, ki v odrasli dobi ne presega 3 m, se ohrani. Gozd in grmovna zarast se v varovalnem pasu daljnovoda vzdržujeta tako, da se občasno odstranjuje previsoko zrasla in nezaželena drevnina.

IV/6 Ga. Jelka Čop

Stališče v zvezi s pripombo IV/6 Ga. Jelka Čop

V zvezi s kabliranjem dela predmetnega DV 2 x 110 kV je bil že na javni obravnavi podan odgovor, da gradbeno gledano predstavlja izkop za VN kabel 110 kV večji poseg ter degradacijo prostora kot postavitev stebra. Posebna težava nastopi v zvezi z vzdrževanjem koridorja v širini 6 m nad traso kablovodov 110 kV, ki mora biti redno vzdrževana in odstranjeno vse rastlinje, ki bi se lahko s koreninami približalo kablovodom 110 kV (brezkoreninsko stanje). Prehod iz nadzemnega voda v podzemni vod se izvede z dodatnim stebrom.

Življenjska doba kablovoda je krajša od daljnovoda, vzdrževanje je težje, izvedba pa zahtevnejša. Sama zanesljivost je slabša, kablovod ustvarja izgube.

Največkrat se v nestrokovnih krogih napačno tolmači in primerja pokablitve NN in SN vodov, ki se v Sloveniji vse bolj uporablja, s pokablitvami VN vodov. Predvsem je potrebno poudariti, da se VN kablovodi (v našem primeru 110 kV) bistveno razlikujejo tako po dimenzijah samih kablov in posegih, tehnologiji izvedbe in zahtevah pri vzdrževanju in vlogi pri obratovanju. Izkušnje v Sloveniji kažejo, da se takšna tehnologija uporablja zgolj tam (gre za krajše odseke), kjer tehnologija samega priključevanja na RTP oz. HE (GIS) ne omogoča priključitve v nadzemni izvedbi ali pa gre za poteke čez strnjena in gosto naseljena področja, kjer je zagotovljeno tudi obhodno napajanje.

Iz povedanega sledi, da se pripomba ne upošteva, ker ni argumentov za izvedbo z zemeljskim kablom izven poselitvenih območij (gozd, kmetijske površine).

Omejitve pri nadaljnjem pogozdovanju parcele v koridorju DV 2 x 110 kV

Določitev potrebne širine gozdnih posekov je odvisna od konfiguracije terena oziroma višine vodnikov nad terenom, višine dreves in prečnega profila terena. Skladno z zahtevo standarda, mora varnostna oddaljenost od kateregakoli dela drevesa za 110 kV daljnovode, znašati najmanj 2,5 (1,5 m). Ta mora ostati enaka tudi, če se drevo podre, pri čemer se varnostna oddaljenost meri od neodklonjenega vodnika. Širine gozdnih posekov na trasah niso povsod enake, ampak se spreminjajo glede na predhodno omenjene pogoje. Gozdni poseki na trasi daljnovoda niso povsod enaki in nimajo linearne oblike in so odvisni konfiguracije terena, višine drevja in višine vodnikov nad terenom.

Načeloma se poseka selektivno. V varovalnem pasu daljnovoda se odstrani le visokoraslo drevje, ki presega zahtevano varnostno višino oziroma odmike, povečane za razdaljo letne rasti drevnine. Grmovna zarast, ki v odrasli dobi ne presega 3 m, se ohrani. Gozd in grmovna zarast se v varovalnem pasu daljnovoda vzdržujeta tako, da se občasno odstranjuje previsoko zrasla in nezaželena drevnina.

.

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA DV 2x110 kV RTP RAVNE – RTP MEŽICA ( OBMOČJE PREVALJE )

Zaradi spremembe mesta križanja predvidenega daljnovoda 2x110 kV RTP Ravne – RTP Mežica in Daljnovoda 220 kV Podlog – Ossiach se spremenijo tangirane parcele na obravnavanem odseku na Lešah.

Sprememba je na trasi na relaciji od stojnega mesta 12 do stojnega mesta 15, prav tako pa so spremenjene dostopne poti do dveh stojnih mest in sicer SM 12 in SM 13.

Prvotna trasa je na grafični prilogi označena z modro barvo, sprememba trase pa z rdečo barvo.

Trasa kablovoda:

Na območju K.O. Leše se trasa zaradi spremembe mesta križanja in pomika odseka trase v smeri proti jugu na relaciji od stojnega mesta SM 12 do stojnega mesta SM 14 spremenijo tangirane parcele.

Na obravnavanem odseku ( sprememba trase in križanja ) so tangirane naslednje parcele k. o. Leše (892):

215/1,  536/3,  248/3,  248/4,  250/2,  205/1, 266/1,  248/5,  256,  248/6

Dostopi do stojnih mest:

SM 12 - * k. o. Leše (892):* 24/1, 248/4, 248/5, 535, 247/8, 255;

SM 13 – k. o. Leše (892): 250/2, 248/3, 536/3;

SM 14, SM 15 – k. o. Leše (892): 219/2, 219/1, 212/31 in 215/1 ( ostane isto )

Izdelal:  Andrej KOTNIK univ.dipl.ing.arh.

###### GRAFIČNE PRILOGE:

- PRIKAZ KRIŽANJA DALJNOVODA 220 kV in 2x110 kV

- Skupni prikaz križanja pri SM12, SM 13 in SM14,SM15                List 5.4

###### PRIKAZ KRIŽANJA DALJNOVODA 220 kV in 2x110 kV

# Footnotes

[1]     ICNIRP je neodvisna in neprofitna znanstvena organizacija s sedežev v Nemčiji. Naloga ICNIRP je spremljati  znanstvena dognanja in najnovejše ugotovitve v zvezi z vplivi elektromagnetnih sevanj ter oblikovati ustrezne smernice za zaščito  pred njihovimi morebitnimi vplivi v frekvenčnem območju do 300 GHz. (Več: http://www.icnirp.de/)

[2]     SCENIHR oblikuje mnenja o nastajajočih ali na novo ugotovljenih zdravstvenih in okoljskih tveganj na podlagi kompleksnih oziroma mulitidisciplinarnih vprašanj, ki zahtevajo obsežno oceno tveganj za varstvo potrošnikov ali javno zdravje ter s tem povezanih vprašanj, ki niso zajeta v drugih organih Evropske Skupnosti. (Več: http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/).

[3]     Varovalni pas gospodarske javne infrastrukture obsega prostor določen v skladu s predpisi, v katerem so dopustni gradbeni posegi s soglasjem pristojnega organa oziroma izvajalca gospodarske javne službe ali upravljavca te infrastrukture.

[3]     Varovalni pas gospodarske javne infrastrukture obsega prostor določen v skladu s predpisi, v katerem so dopustni gradbeni posegi s soglasjem pristojnega organa oziroma izvajalca gospodarske javne službe ali upravljavca te infrastrukture.

[3]     Varovalni pas gospodarske javne infrastrukture obsega prostor določen v skladu s predpisi, v katerem so dopustni gradbeni posegi s soglasjem pristojnega organa oziroma izvajalca gospodarske javne službe ali upravljavca te infrastrukture.

[3]     Varovalni pas gospodarske javne infrastrukture obsega prostor določen v skladu s predpisi, v katerem so dopustni gradbeni posegi s soglasjem pristojnega organa oziroma izvajalca gospodarske javne službe ali upravljavca te infrastrukture.

[1]     ICNIRP je neodvisna in neprofitna znanstvena organizacija s sedežev v Nemčiji. Naloga ICNIRP je spremljati  znanstvena dognanja in najnovejše ugotovitve v zvezi z vplivi elektromagnetnih sevanj ter oblikovati ustrezne smernice za zaščito  pred njihovimi morebitnimi vplivi v frekvenčnem območju do 300 GHz. (Več: http://www.icnirp.de/)

[3]     Varovalni pas gospodarske javne infrastrukture obsega prostor določen v skladu s predpisi, v katerem so dopustni gradbeni posegi s soglasjem pristojnega organa oziroma izvajalca gospodarske javne službe ali upravljavca te infrastrukture.