Občina Semič

Gradivo za 6. sejo občinskega sveta v juniju 2007 - k točki 4 dnevnega reda

Številka: 314-01-01/2004-34

Zadeva: Obravnava in sprejem Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za izkoriščanje in sanacijo

kamnoloma Brezovica – PRVA OBRAVNAVA

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu (OLN) za izkoriščanje in sanacijo kamnoloma Brezovica je bil v drugi obravnavi obravnavan že na 26. redni seji občinskega sveta v mesecu oktobru 2006 in na 4. seji občinskega sveta v mesecu marcu 2007. V tekstu odloka so upoštevane in usklajene vse dopolnitve, ki so bile podane na sejah občinskega sveta..

Na seji se je razprava sukala o naslednjih zadevah:

- Sporno je bilo besedilo 14. člena ki ni upoštevalo seizmičnih meritev ob vsakokratnem miniranju.

- Izdelovalec ni dostavil poročila o vplivih na okolje.

- Izdelovalec ni predložil hidrogeološkega poročila o vplivih kamnoloma na vrtine na Blatniku.

V besedilu tega odloka je v celoti upoštevan amandma v 1. odstavku 14. člena o izvajanju meritev.

V gradivu za 4. sejo občinskega sveta v marcu 2007 je bilo poslano celotno hidrogeološko poročilo in strokovna ocena o vplivih kamnoloma Brezovica v občini Semič na vodne vire. Izdelovalec hidrogeološkega poročila je Geologija d.o.o. iz Idrije, odgovorni projektant je Jože Janež, univ.dipl.ing.geol.

Prav tako je bilov gradivu za 4. sejo občinskega sveta v marcu 2007 posredovano celotno Poročilo o vplivih na okolje za razširitev kamnoloma Brezovica, izdelovalca Imos Geateh d.o.o. iz Ljubljane. Nosilci naloge so Natalija Vrhunc, dipl. geografinja, dipl.soc. kulture, Andrej Sedej, dipl. ing. grad. in Tadej Zupančič, dipl.inž.kem. tehnologije.

Navedena poročila s prilogami lahko zainteresirani dobijo na vpogled na upravi Občine Semič v delovnem času uprave.

V obrazložitvi pripravljavca OLN je kratek povzetek odloka z obrazložitvijo.

Prav tako je bilo gradivo z tekstom in pa Presojo vplivov na okolje že predhodno posredovano. Na povabilo lastnika in koncesionarja za pridobivanje tehničnega kamna v kamnolomu Brezovica g. Marjana Kobetiča, ste si člani občinskega sveta 31. maja ogledali kamnolom.

V prilogi vam posredujemo Poročilo o meritvah potresnih učinkov miniranja v kamnolomu Brezovica pri Semiču dne 12.04.2007, izdelovalca Vibrolab laboratorij za meritve v gradbeništvu in rudarstvo d.o.o., iz Ljubljane. Pri merjenju učinkov miniranja so prikazani rezultati miniranja z navedbo referenčnih vrednosti nemškega standarda  DIN 4150 in avstrijskega standarda ÖNORM S 9020. Iz rezultata meritve je razvidno, da so učinki miniranja nižji od navedenih vrednosti po avstrijskem standardu za IV. Razred za spomeniško zaščitene objekte.

Predlog občinskemu svetu:

Sprejme se Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za izkoriščanje in sanacijo kamnoloma Brezovica – prva obravnava.

Pripravil:							Predlagatelj:

Jože Butala		 	                                                  Ivan Bukovec, župan

PRVA OBRAVNAVA

Na podlagi  72. do 77. člen in 171. do 178. - člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP- 1, U.L. RS  št. 110/02 in 8/03) in 17. člena  statuta občine Semič  ( Uradni list  RS št. 107/06) je občinski svet  občine Semič na svoji ………seji, dne …………sprejel

ODLOK

O   OBČINSKEM  LOKACIJSKEM  NAČRTU  ZA  IZKORIŠČANJE

IN SANACIJO KAMNOLOMA BREZOVICA

l. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se ob upoštevanju prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Črnomelj  za obdobje  od leta 1986 do  leta 2000, ter družbenega plana  občine Črnomelj za območje občine Semič – Uradni list RS, št. 37/98 in 91/2004, ter v skladu s Prostorsko ureditvenimi pogoji  za območje občine Semič - Uradni list RS, št. 90/2004, sprejme  Občinski lokacijski načrt za izkoriščanje in sanacijo kamnoloma Brezovica (v nadaljevanju občinski lokacijski načrt - OLN).

Območje je v navedeni prostorski dokumentaciji opredeljeno kot  Kamnolom Brezovica  z oznako  C2 LN.

OLN je v  decembru 2006 izdelalo  podjetje ADACTA; ŠKOFJA LOKA; d.o.o. pod številko projekta 592004.

ll. VSEBINA  OLN

2. člen

OLN obravnava pogoje za urbanistično ureditev območja, lokacijo, oblikovanje in tehnologijo izkopa, infrastrukturne ureditve na območju, ter ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave in varnostne ukrepe  pred nesrečami.

Lokacijski načrt je izdelan v skladu z Zakonom o urejanju prostora U.L. RS, št. 110/2002 in  8/2003, Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah in njihovih  strokovnih  podlag  (Uradni list RS,  št. 86/2004) in Zakonom  o varstvu okolja (Uradni list  RS št. 39/2006 – ZVO-1-UPB1).

OLN je izdelan   v naslednji vsebini :

Tekstualni del:

- Splošni del

- Obrazložitev postopka priprave OLN

- Normativni del

- Obrazložitev OLN

- Seznam parcel

##### Grafični del

- Geografski položaj kamnoloma;  M 1:50.000

- Izsek iz prostorskih sestavin občinskega dolgoročnega plana občine Črnomelj  za    območje občine Semič; M 1: 5000

- Raziskovalni prostor  - situacija; M 1: 10.000

- Načrt parcel M 1: 2880

- Načrt parcel s prikazom območja OLN;  M 1: 2880

- Geodetski načrt stanja terena; M 1: 500

- Meje območja  izkoriščanja  M 1:500

- Območje urejanja kamnoloma  M 1:1500

- Končno stanje po izkoriščanju in sanaciji M 1:1500

- Karakteristični profil  1:500/500

lll.  UREDITVENO OBMOČJE, VELIKOST IN  MEJA OLN

3. člen

OLN bo v končni fazi obsegal površino velikosti 4.34 ha in zajema parcele: 2373, 2376, 2379/1, 2379/2, 2382, 2386, 2389, 2394, 2411, 2416, 2427, 2432, 2435, 2440, 2447, 2452, 2455, 2460, 2461, 2380/4, 2441, 2442, 2443, 2444, 3598/3, 2380/4, 2381/2, 2387, 2388, 2395, 2396, 2399, 2397, 2398, 2400, 2410, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2417, 2425, 2423, 2422, 2421, 2420, 2433, 2434,  2445,  vse k.o. Blatnik.

Na območju bo nosilec rudarske pravice nadaljeval z izkoriščanjem mineralne surovine, ki se uporablja za nasipavanje in tamponsko utrjevanje cest v občini, obenem pa se bo z razširitvijo kamnoloma zagotovila tudi sprotna sanacija in po opustitvi izkoriščanja tudi zaprtje kamnoloma.

Meja območja OLN je razvidna iz  karte št. 5 – Načrta parcele  s prikazom območja OLN.

Predvidena letna proizvodnja  oziroma   izkopna količina    na območju bo znašala  okoli 10.000 m3 mineralne surovine v zraščeni masi.

4. člen

OLN za izkoriščanje in sanacijo kamnoloma Brezovica določa način in pogoje izkoriščanja  mineralne surovine,  ter ukrepe med izkoriščanjem in po končani  sanaciji  in eksploataciji.

IV. UMESTITEV PESKOKOPA  V PROSTOR S PRIKAZOM  VPLIVOV

IN POVEZAV  S SOSEDNJIMI OBMOČJI

5. člen

Namembnost območja je izključno pridobivanje mineralne surovine. Vsi posegi se morajo izvajati izključno znotraj meje pridobivalnega prostora.

V končni fazi bo kamnolom urejen terasasto, novo nastale etaže bodo humuzirane in   zasajene z avtohtono drevesno in grmovno vegetacijo.

6. člen

Poseg mora biti izveden skladno z določili Zakona o graditvi objektov (U.L. RS, št. 110/02, 47/04) v terasastem izkopu po urbanistični zasnovi in s tehnologijo, ki je usklajena s pogoji terena (geologija in konfiguracija), z infrastrukturnimi objekti, oziroma varovanimi  območji v okolici.

V. ZASNOVA URBANISTIČNE UREDITVE OBMOČJA

###### S POGOJI ZA IZKORIŠČANJE KAMNOLOMA

7. člen

Območje bo odkopano  v šestih  nivojih.

- Dostop v kamnolom je na absolutni koti (nadmorski višini) + 550 m, na tej višini se nahaja tudi osnovni plato na katerem je proizvodni, skladiščni in parkirni prostor – betonska ploščad  in spremljajoči objekti.

- Poglobljeni najnižji plato se nahaja na koti  + 535 m.

- Nad osnovnim platojem se predvideva  ureditev  še  štirih  proizvodnih etaž (Etaža 1 na koti +565 m,  etaža 2 na koti +580 m, etaža 3 na koti + 595  m in  etaža 4 na koti +610 m.

Etaže bodo širine do 8 m, ter višine do 15 m in naklonom 60° – 65 ° (končni), oziroma  65° - 70 ° (delovni v času obratovanja). Generalni končni naklon sistema brežin ne presega 50(.

8. člen

Pri pridobivanju mineralne surovine se najprej odstrani  humusna plast,  ta se deponira  na začasnih deponijah  in se jo uporabi ob sanaciji.

Rastlinske odpadke (podrast, korenine dreves) se hranijo na začasnem kompostnem  kupu, kjer odpadki mineralizirajo, nakar se jih skupaj z jalovino uporabi pri sanaciji.

Jalovino se ravno tako deponira na začasnih deponijah in se jo uporabi ob sanaciji.

9. člen

Po končanem izkoriščanju se plato humuzira s humusom, in jalovino, ki ju je izvajalec pred začetkom izkoriščanja deponiral na za to določenem prostoru v kamnolomu (na mestu, kjer se eksploatacija ne izvaja). Jalovina  spodaj in humus zgoraj se zravnata v debelini  50 – 60 cm. Le ta se zaseje s travo in zasadi z drevesno in grmovno vegetacijo.

Tudi brežine se zatravijo in zasadijo s pomočjo mrež.

10. člen

Območje kamnoloma mora biti ves čas izkoriščanja ograjeno z varovalno žičnato ograjo, ki se bo po končanem izkoriščanju in sanaciji v celoti odstranila.

11. člen

Detajlnejša tehnologija pridobivanja mineralne surovine bo opredeljena z rudarskim projektom, ki se izdela na podlagi Zakona o rudarstvu.

12. člen

Varstveni ukrepi pri pridobivanju mineralne surovine  morajo upoštevati določila Zakona o rudarstvu in Zakona o varnosti in zdravju pri delu (U.L. RS, št. 56/99) in podzakonske akte s teh področij.

13. člen

Pomožni objekti  na območju kamnoloma so:

- polmobilna drobilna naprava

- mobilna  separacija  s transporterjem

- montažni  objekt – bivalni kontejner za delavce in  za skladiščenje ročnega orodja

- premični kemični WC

- agregat  v kontejnerski izvedbi, ki je lociran v bližini drobilne naprave

- vodonepropustni plato  na osnovnem platoju,  kjer bo  prostor za pretakanje goriva opremljen z lovilcem olja in prostor za parkiranje  vozil,  ter manjšim popravilom delovnih strojev.

Po prenehanju izkoriščanja  in dokončni sanaciji kamnoloma se bodo vsi zgoraj navedeni objekti odstranili, ravno tako tudi vse infrastrukturne naprave.

Dostop javnosti  do kamnoloma mora biti nadzorovan. Na dovozni cesti za dostop na plato mora biti  nameščena zapornica.

VI. TEHNOLOGIJA IZKOPAVANJA

14. člen

Miniranje se bo izvajalo praviloma dvakrat (2x) letno, odvisno od potreb. Miniranje mora biti izvajano  skladno s predpisi za tovrstna dela. Za izvedbo miniranja mora biti izdelan načrt miniranja. Ob vsakem  miniranju  se izvedejo seizmične meritve  miniranj in pripravi poročilo o miniranju, ki se ga dostavi na Upravo občine Semič. Miniranja je potrebno vršiti v obsegu, ki ne bo povzročalo vplivov na okolje. Miniranje hribine mora biti omiljeno, saj le to lahko pripelje do spreminjanja vodnih žil  ali celo do zasipavanja le teh na območju.

Odstreljena kamnina bo na osnovnem platoju z nakladalcem naložena direktno na kamione ali v zalogajni bunker polmobilne drobilne naprave. Razvoj izkoriščanja kamnoloma se bo glede na že začeto stanje nadaljevalo proti zahodnemu delu kamnoloma, kjer je potrebno najprej obnoviti dostopno cesto, nato pa delovni plato v širini 8-10 m za zagotovitev  nemotenega miniranja  in odvoza materiala.

Obratovanje  kamnoloma oziroma izvajaje del se izvaja občasno – kampanjsko glede na potrebe po materialu. Nakladanje in odprema se bosta izvajala v običajnem dnevnem delovnem času.

Pri odkopnih  delih bodo  izvajani vsi zaščitni, opozorilni  in predpisi o varstvu pri delu.

Sanacijska dela  bodo sledila sproti po končanem sektorskem odkopu. Le ta zajemajo končno oblikovanje terena, zasip z zemljo in zasaditve.

VII. TOLERANCE

15. člen

Območje OLN je določeno v maksimalni površini, tako da tolerance glede površine izkoriščanja  niso dovoljene.

Tolerira se le pogostost miniranja, ki je lahko največ štirikrat (4x) letno, če so izkazane upravičene zahteve.

VIII.  INFRASTRUKTURNA  UREDITEV OBMOČJA

16. člen

###### Dostopne poti

Dostop v kamnolom  je iz regionalne ceste  št. R1-216 na odseku 1178 Črmošnjice – Črnomelj v km 2.730.

Na trasi  obstoječe regionalne ceste na tangiranem odseku se  predvidi ureditev ceste z zagotovitvijo ustreznih prometno tehničnih elementov priključevanja za OLN kamnolom Brezovica v skladu z idejno zasnovo ureditve priključka.

Obstoječa javna dostopna pot v kamnolom in skozi kamnolom  do okoliških gozdnih površin  mora biti redno vzdrževana  za nemoteno in varno odvijanje prometa, za kar skrbi investitor.

Interne ceste znotraj območja kamnoloma morajo biti v takem  naklonu in širini, da je mogoč normalen transport  s kamioni.

17. člen

Električno omrežje

Ob južnem robu predvidenega območja poteka 20 kV daljnovod, in sicer delno znotraj ureditvenega območje, ki pa z izkoriščanjem in sanacijo ne bo tangiran, saj se nahaja pod obstoječo dostopno potjo, kjer izkoriščanje in sanacija nista predvidena.

V kolikor  bi  izvajalec del  pri  izvajanju del  opazil neznano  elektroenergetsko napravo  mora takoj ustaviti   dela, ter o tem obvestiti  upravljavca omrežja.

18. člen

Telekomunikacijsko omrežje

Območje je opremljeno z javnim telekomunikacijskim omrežjem. V kamnolomu je na obstoječem montažnem objektu  obstoječi  zračni telekomunikacijski priključek, ki se bo  ob  dokončni sanaciji odstranil.

19. člen

Vodovodno omrežje  na območju ni predvideno. Pitna voda se bo dostavljala sprotno v manjšem rezervoarju, oziroma v plastenkah.

20. člen

Kanalizacija

Sanitarna  kanalizacija  ni predvidena.  Za zaposlene bo v kamnolomu postavljen  premični kemični    WC, ki ga redno čisti najemodajalec.

21. člen

Meteorna kanalizacija

Celoten kompleks se bo odvodnjaval na naraven način. Padavinske vode v kamnolomu bodo že med potjo pronicale v porozna tla, del voda pa se zaradi ugodne konfiguracije   terena odvaja po naravnih poteh, bodisi na osnovni plato ali mimo njega na nižji plato, kjer poniknejo.

Na urejenem  manipulacijskem platoju in parkirišču (izveden iz vodotesnega betona ali asfalta)  mora biti zgrajen  ustrezno dimenzioniran lovilec olja, očiščene vode iz njega se bodo ponikale. Odpadne vode iz lovilca olja mora investitor redno odstranjevati pooblaščenemu zbiralcu, ravno tako mora za urejeno odstranjevanje poskrbeti tudi za druga odpadke – razna olja in maziva gradbenih strojev.

# Pri projektiranju in izvedbi je potrebno upoštevati   Odlok o odvajanju  in čiščenju odpadnih  in padavinskih vod na območju občine Semič ( U.L. RS, št. 72/98)

22. člen

Odpadki

Komunalni odpadki  se bodo zbirali ločeno, po vrstah v  posodah na osnovnem platoju.   Odpadki bodo odvažani na centralno odlagališče  v skladu z občinskim odlokom. Posebnih odpadkov na območju kamnoloma ni dovoljeno skladiščiti.

IX. POGOJI  ZA VAROVANJE OKOLJA

23. člen

V kamnolomu je onemogočiti  odlaganje smeti  in drugih odpadkov

Onemogočiti je tudi razlitje nafte in njenih derivatov.

Gorivo za delovne stroje se dovaža dnevno  po potrebi , pretakanje pa se izvaja izključno na za to določenem prostoru  ( betonska oziroma asfaltna ploščad opremljena z lovilcem olja).

X. PROSTORSKE UREDITVE  IN UKREPI ZA  ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI

OBRAMBO IN ZAŠČITO

24. člen

Dostop do kamnoloma  s komunalnimi in intervencijskimi vozili je zagotovljen  po obstoječi dostopni cesti.

Intervencijske poti morajo biti vedno proste  in vzdrževane  tudi v posebnih razmerah  (sneg, izredne situacije).

Brežine kamnoloma, kjer je nevarnost padca je potrebno zavarovati z 1,5 m visoko  zaščitno ograjo in z mrežo za odganjanje divjadi. Vse dostopne poti in vidna mesta morajo biti opremljena z opozorilnimi  tablami in znaki z napisi o nevarnosti miniranja in padca v globino, ter o prepovedi dostopa nezaposlenim.

Dostop  v območje kamnoloma  je dovoljen le   v njem zaposlenim delavcem.

Ob miniranju je potrebno  izvesti vse predpisane   varnostne  in opozorilne ukrepe.

25. člen

V kamnolomu mora biti zagotovljena vsa oprema ki jo je po veljavnih predpisih treba namestiti za zagotavljanje varnosti zaposlenih in nezaposlenih znotraj območja kamnoloma in v njegovi neposredni bližini.

Razstrelivo in druge nevarne snovi se v območju kamnoloma ne skladišči. Dovaža se jih po potrebi.

Za obrambo pred požarom, skladno s predpisi skrbi nosilec rudarske pravice. Na območju kamnoloma morajo biti gasilni aparati z gasilno peno in gasilna mivka na deponiji.  Hidrantno omrežje ni predvideno. Gasilni aparati se hranijo v kontejnerju na osnovnem platoju.

26. člen

Drugi ukrepi za obrambo in zaščito se uporabijo ob posebnih razmerah, skladno s področnimi predpisi.

XI. POGOJI ZA OHRANJANJE NARAVE

27. člen

Pri načrtovanju posegov v prostor  se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji  za varstvo   pomembnega  območja EPO Gorjanci, navedene v strokovnem gradivu Naravovarstvene smernice za lokacijski načrt  »Izkoriščanje in sanacija kamnoloma Brezovica« (Zavod  RS za varstvo narave, OE Novo mesto, julij 2004), ki so priloga  temu odloku  in se hranijo na sedežu občine Semič.

Če se izdeluje projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja  na območju, ki se ureja s tem aktom, in je ta načrtovan na ekološko pomembnem območju, je treba pred pričetkom   izdelovanja projekta pridobiti naravovarstveno soglasje, in sicer za tista  območja, oziroma za tiste vrste posegov, za katere je to v naravovarstvenih smernicah  določeno  (105. člen ZON). Naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje izda Ministrstvo za okolje, prostor in energijo.

28. člen

Posege in dejavnosti na ekološko pomembnem območju naj se izvaja tako, da se ohranjajo ekološke in krajinske značilnosti območja, ter da se v čim večji možni meri  ohranjajo naravni habitati rastlinskih in živalskih vrst.

Zaradi vsebinske občutljivosti prostora in vizualne izpostavljenosti s strani Roga je eksploatacija usmerjena v končno podobo reliefa. Sanirano območje mora biti v končni fazi čimbolj nevpadljivo, da se bo vklapljal v okoliški krajinski vzorec (naklon brežin, avtohtona zarast, oblikovanje gozdnega roba). Sanacija in zasajevanje naj se izvaja sproti in  sicer od zgoraj  navzdol, tako da  bodo učinki  vidni čim prej.

V primeru, da se pri zemeljskih delih odkrije kakršne koli kraške pojave (jame, brezna, zasiganost) je o tem potrebno obvestiti pristojni Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto, dela začasno ustaviti  in strokovni službi omogočiti dokumentiranje.

XIl. ETAPNOST IZVAJANJA OLN

29. člen

Izkoriščanje in  sanacija kamnoloma se bo izvajalo v treh etapah:

- Prva etapa traja 20 let in je enaka obdobju iz že pridobljene koncesijske pogodbe

- Druga etapa bo trajala v obdobju določenem z rudarsko pravico, ki bo podeljena za razširjeno območje kamnoloma, določenega z OLN.

- Tretja etapa zajema obdobje po opustitvi izkoriščanja mineralne surovine, tj. zapiranja kamnoloma, ki se prične s pridobitvijo dovoljenja za opustitev izkoriščanja.

XIII. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO OLN

30. člen

Nosilec pravice izkoriščanja mineralne surovine mora pri izvajanju upoštevati določbe občinskega lokacijskega načrta, ter dovoljenja za izvajanje del, ki temeljijo na pogojih veljavne prostorske dokumentacije in namembnosti  površin, kot jih določa  OLN.

31. člen

Nosilec rudarske pravice  lahko  za posamezna dela pri pridobivanju pooblasti le tiste, ki predložijo  dokazilo o izpolnjevanju ustreznih pogojev določenih z zakonom o rudarstvu.

Investitor realizacije  OLN za izkoriščanje in sanacijo kamnoloma Brezovica je  Marijan Kobetič, s.p., gradbena mehanizacija, avtoprevozništvo, kamnolom, Butoraj  15, 8340 Črnomelj, oziroma njegovi pravni nasledniki

XIV. KONČNE DOLOČBE

32. člen

Investitor si mora  skladno s tem OLN pridobiti Rudarski projekt  za izkoriščanje in sanacijo kamnoloma Brezovica in na podlagi tega projekta na Upravni enoti Črnomelj pridobiti dovoljenje za izvajanje del  pri izkoriščanju  kot določa Zakon o rudarstvu.

33. člen

OLN za izkoriščanje in sanacijo kamnoloma Brezovica v Občini Semič je na vpogled vsem zainteresiranim  na občini Semič  in na Upravni enoti Črnomelj v času uradnih ur.

34. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka  opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

35. člen

Ta odlok začne veljati  petnajsti  dan po objavi v Uradnem listu RS.

Številka

Semič, dne:

Župan občine Semič:

Ivan BUKOVEC , l.r.