Številka: 3505-20/2006

Datum: 10. 2. 2010

Mestnemu svetu

Mestne občine Ptuj

ZADEVA: 	Osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja

P11-S18 Ob Selski cesti (južno od Ulice Šercerjeve brigade)

Na podlagi 23. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) in v skladu s 76. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/07 in 1/09) predlagam mestnemu svetu v obravnavo in sprejem osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja P11-S18 Ob Selski cesti (južno od Ulice Šercerjeve brigade).

Dr. Štefan ČELAN,

župan

Mestne občine Ptuj

Priloge:

- osnutek odloka

- obrazložitev, s predlogi stališč do podanih pripomb

- grafični prikaz ureditve območja podrobnega načrta

OSNUTEK

februar  2009

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 ZVO-1B in 108/09) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na ..... redni seji, dne ................., sprejel

ODLOK

o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja P11-S18 ob Selski cesti (južno od Ulice Šercerjeve brigade)

I  	UVODNE DOLOČBE

1. člen

(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju: podrobni načrt) za del območja P11 – S18 ob Selski cesti, ki vsebuje:

- območje podrobnega načrta,

- arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,

- načrt parcelacije,

- etapnost izvedbe prostorske ureditve,

- rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,

- rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave,

- rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,

- pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,

- vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora,

- dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev,

- druge pogoje in zahteve za izvajanje podrobnega načrta,

- usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti podrobnega načrta.

2. člen

(prostorske ureditve, ki se urejajo s podrobim načrtom)

Podrobni načrt določa prostorsko ureditev območja, pogoje za gradnjo novih objektov, posege na obstoječih objektih, ureditev utrjenih in zelenih površin ter gradnjo prometne, energetske in komunalne infrastrukture.

3. člen

(sestava podrobnega načrta)

Podrobni načrt sestavljajo:

I 	TEKSTUALNI DEL

II 	KARTOGRAFSKI DEL Z GRAFIČNIMI NAČRTI

1. Načrt namenske rabe prostora

list 01  Izsek iz prostorskih sestavin dolgoročnega in

srednjeročnega družbenega plana Mestne občine Ptuj	M 1:5.000

list 02 	Situacija - vplivi na povezave s sosednjimi enotami

urejanja prostora 						M 1:1.000

2. Načrt območja z načrtom parcelacije

list 03	Katastrski načrt s prikazom območja 	 		M 1:1.000

list 04 	Geodetski načrt s prikazom območja 			M 1:1.000

list 05 	Katastrski načrt s prikazom parcelacije 			M 1:1.000

list 06 	Geodetski načrt s prikazom parcelacije 			M 1:1.000

list 07 	Katastrski načrt s prikazom javnih površin 			M 1:1.000

3. Načrt arhitekturnih, krajinskih in oblikovalskih rešitev prostorskih ureditev

list 08 	Ureditvena situacija						M 1:1.000

list 09 	Vzdolžni prerez 						M 1:500

list 10 	Zbirni načrt komunalne infrastrukture			M 1:1.000

list 11	Prometno tehnična situacija 					M 1:1.000

list 12 	Količbena situacija						M 1:1.000

4. člen

(priloge podrobnega načrta)

Priloge podrobnega načrta so:

- izvleček iz prostorskih sestavin Dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Mestne občine Ptuj,

- prikaz stanja v prostoru,

- strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta,

- smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,

- obrazložitev in utemeljitev podrobnega načrta,

- povzetek za javnost.

5. člen

(izdelovalec podrobnega načrta)

Podrobni načrt je izdelala družba TMD Invest, d.o.o., Prešernova ulica 30, Ptuj, pod št. projekta 160072/09/OPPN/GK.

III 	OBMOČJE PODROBNEGA NAČRTA

6. člen

(območje podrobnega načrta)

(1) Območje podrobnega načrta zajema del poselitvenega območja P11-S18 ob Selski cesti (južno od Ulice Šercerjeve brigade) in se nahaja v k.o. Ptuj.

(2) Površina podrobnega načrta znaša 13.100 m².

(3) Območje podrobnega načrta obsega površine, ki jih tvorijo parcele ali deli parcel s številkami: 3555/3, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561, 3562, 3563, 3564 (hiša), 3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 3571/1, 3572, 3573, 3574/3 (hiša), 3575/1, 3579/1 (hiša), 3579/2 (hiša), 3579/3, 3579/4, 3579/6, vse k.o. Ptuj.

(4) Obodna parcelacija: meja se prične na severozahodnem delu območja na stičišču parcel št. 3555/3 in 4083/2 - Ulica Šercerjeve brigade (točka 1) in poteka proti jugovzhodu po južnem robu parcele št. 4083/2 in 4083/3 - Ulica Šercerjeve brigade do stičišča severovzhodnega roba parcele št. 3579/2 (točka 2), nakar se obrne proti jugozahodu in poteka po jugovzhodnem robu parcele št. 3579/2, 3579/6, 3579/4 (točka 3) nakar se obrne proti severozahodu po jugozahodnem robu parcele št. 3579/4, 3579/2 in se obrne proti severovzhodu (točka 4) po severozahodnem robu parcele št. 3579/2, 3579/4 in 3579/1 do stičišča s parcelo št. 3579/2, kjer se obrne proti severozahodu (točka 5) po jugozahodnem robu parcele št. 3575/1, 3574/3 in nadalje v isti smeri seka v oddaljenosti od jugozahodnega roba parcele št. 4083/2 in 4083/3 - Ulica Šercerjeve brigade cca 34m parcele št. 3573, 3572, 3571/1, 3569, 3568, 3567, 3564, 3563, 3562, 3561, 3560, 3559, 3558, 3557, 3556, 3555/3 do stičišča s parcelo št. 3554 nakar se obrne proti severovzhodu (točka 6) po severozahodnem robu parcele št. 3555/3 do stičišča s parcelo št. 4083/2 - Ulica Šercerjeve brigade (stičišče 1). Vse parcele ležijo v k.o. Ptuj.

(5) Meja območja obdelave podrobnega načrta je razvidna iz grafičnega načrta, list št. 05, Katastrski načrt s prikazom parcelacije.

III 	ARHITEKTURNE KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE REŠITVE PROSTORSKIH 	UREDITEV

7. člen

(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora)

Območje podrobnega načrta leži jugozahodno od Ulice Šercerjeve brigade in zajema približno polovico območja, ki je v kartografski dokumentaciji srednjeročnega družbenega plana opredeljeno za izdelavo podrobnega načrta. V obravnavanem območju so že zgrajeni štirje enostanovanjski objekti in jih podrobni načrt povzema. Teren je prodnata ravnica Dravskega polja, ki leži med Ulico Šercerjeve brigade in kmetijskim zemljiščem ob državni cesti G1-2 Hajdina-Gruškovje (bodoča regionalna cesta). Na območju podrobnega načrta se celotna komunalna infrastruktura naveže na obstoječe omrežje, ki poteka po Ulici Šercerjeve brigade. Ta ulica postane enosmerna. Parkirna mesta so urejena znotraj območja posamezne parcele.

8. člen

(dopustni posegi znotraj območja podrobnega načrta)

Dopustni so naslednji posegi:

- gradnja novih objektov,

- redna vzdrževalna dela,

- urejanje utrjenih zunanjih površin,

- gradnja prometne, komunalne, energetske in druge gospodarske infrastrukture.

9. člen

(namembnost znotraj območja podrobnega načrta)

Območje podrobnega načrta je namenjeno gradnji individualnih stanovanjskih hiš (lahko je dodana nemoteča poslovna dejavnost), z garažami, nadstreški in pripadajočo komunalno infrastrukturo. Objekti so postavljeni pravokotno na cesto.

10. člen

(rešitve načrtovanih objektov in površin)

(1) Namenska raba:

- vrsta gradnje: stanovanjska gradnja,

- osnovna namenska raba prostora: poselitveno območje stanovanj pretežno namenjeno bivanju, predvidoma s spremljajočimi storitvenimi dejavnostmi, ki služijo območju,

- podrobnejša namenska raba: stanovanjska in nemoteča poslovna dejavnost (načeloma je možna uporaba dela etaže ali kleti v posameznem objektu v poslovne namene, vendar le za mirne, ekološko neoporečne in prometno nemoteče dejavnosti),

- vrste objektov glede na namembnost: enostanovanjske stavbe (na območju bo skupno zgrajenih 14 enostanovanjskih objektov, z garažami in parkirnimi mesti),

- v liniji obcestne pozidave sta predvideni dve parceli za zelene površine.

(2) Velikost in zmogljivost objektov:

- predvidena tlorisna velikost posameznega enostanovanjskega objekta je 8,00 m do 12,00 m (širina) in 12,00 m do 16,00 m (dolžina),

- objekti morajo biti oddaljeni 4 m ali več od sosednje posestne meje,

- gradbene črte objektov so natančno določene v kartografskem delu načrta (list št. 08,  Ureditvena situacija),

- dovoljena etažnost je (K) + P + M (povečava etažnosti ni dopustna).

(3) Oblikovanje zunanje podobe objektov:

- podrejeno mora biti krajevnim značilnostim oziroma usklajeno z obstoječo pozidavo,

- strehe so dvokapne,

- strešno sleme poteka v smeri daljše stranice posameznega objekta,

- naklon strehe mora znašati med 35º - 45(,

- velikost oziroma izbrani proporci oken, uporabljena opečna kritina, uporabljeni vizuelno izpostavljeni gradbeni materiali (les, kamen, barve in podobno) morajo upoštevati krajevne značilnosti in tipologijo arhitektonske krajine,

- garaža ali zunanje nadkrito parkirno mesto, praviloma skupne tlorisne velikosti do 6,00 m x 6,00 m je predvideno ob stanovanjskih objektih ali pred njimi, dostopno iz smeri uličnega dovoza; njen odmik od ceste ali pločnika je enak odmiku stanovanjske hiše; streha nad garažo ali nadstrešnica je praviloma ravna ali izvedena v minimalnem naklonu,

- izvedba kleti v objektu je možna pod pogojem, da takšno izvedbo dopušča nivo podtalnice in da se pri izvedbi uporabijo ustrezne tehnične rešitve.

(4) Lega objektov na območju podrobnega načrta:

-  lega objektov na območju podrobnega načrta je prikazana v kartografskem delu podrobnega načrta (list št. 08, Ureditvena situacija),

- objekti morajo biti z eno daljšo stranico vsaj 4 m oddaljeni od severne, vzhodne ali zahodne parcelne meje, razen objektov, ki jim lego določa prometna površina (garaža in nadstrešek).

(5) Obstoječi objekti:

- dopustno vzdrževanje obstoječih objektov,

- dozidava,

- rekonstrukcije

- manjši prizidki do 30 m² tlorisne površine ene etaže.

(6) Dostopi:

- do vseh objektov so zagotovljeni dostopi s predvidenega cestnega omrežja, kot je določeno v kartografskem delu načrta,

- pri ureditvi dostopov je potrebno upoštevati  prometno varnostne razmere ter dostopnost za kolesarje in funkcionalno ovirane osebe.

(7) Odmiki objektov:

- predpisani odmiki stanovanjskih objektov od parcelnih mej so 4 m in so prikazani v kartografskem delu podrobnega načrta (list št. 08, Ureditvena situacija).

(8) Zunanja ureditev:

- urbanistične ureditve za vzpostavitev zelenih površin znotraj območja podrobnega načrta so prikazane v kartografskem delu podrobnega načrta (list 08, Ureditvena situacija).

(9) Zelenice in vrtovi:

- nahajajo se v okviru predvidenih gradbenih parcel na lastnih zemljiščih in predstavljajo zunanjo ureditev okoli predvidenih stanovanjskih objektov,

- za zasaditev zelenih površin se morajo uporabiti avtohtone travne, zeliščne, grmovne in drevesne vrste. Vzdrževanje le-teh se predvidi tako, da je ugodno za ohranitev biodiverzitete. Izbor rastlin za ozelenitev mora upoštevati higienske in oblikovalske funkcije drevesnih in grmovnih vrst, ki so odporne na klimatske in specifične rastne razmere.

(10) Ograje:

- lahko so polne, lesene, žičnate, obsajene z vzpenjalkami in najvišje višine 1,5 m,

- ne smejo posegati v območju javnih prometnih površin v polje preglednosti.

(11) Javna razsvetljava:

- ureditev javne razsvetljave mora biti načrtovana tako, da bodo uporabljena samo svetila s konstrukcijo oziroma izvedbo, ustrezajočo veljavnim predpisom,

- razsvetljava zunanjih javnih površin naj bo izvedena z možnostjo senčenja svetil in z izključevanjem dela svetil v mirnejšem delu noči,

- višina kandelabrov mora biti usklajena s tipom, predpisanim za območje.

(12) Ulična oprema:

- ulična oprema (napisi, oznake, luči, klopi, smetnjaki in drugo) mora biti postavljena tako, da

ne zastira preglednosti prometnih površin, ne ovira gibanja funkcionalno oviranih oseb, ne ovira dostopov interventnim, komunalnim in drugim vozilom za vzdrževanje objektov javne gospodarske infrastrukture,

- postavitev ulične opreme ne sme zmanjševati predpisanega uličnega profila prometnic; dovoljene izjeme morajo biti dodatno usklajene z veljavnimi prometno varnostnimi predpisi,

- napisi, nadstrešnice in izveski morajo biti na višini najmanj 2,5 m nad pločniki,

- napisi in reklame ne smejo biti postavljeni nad slemeni hiš,

- utripajoče svetlobne reklame, izveski, napisi in reklamne table so nedopustne.

11. člen

(pogoji za izgradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov)

V območju podrobnega načrta je dovoljena postavitev naslednjih enostavnih in nezahtevnih objektov:

- objekti za lastne potrebe (pritlična garaža za osebna motorna vozila, nadstrešek pred vhodom v objekt ali za zaščito osebnih motornih vozil in koles, uta oziroma senčnica, steklenjak, urejen kot zimski vrt in bazen za kopanje),

- medsosedska ograja,

- urbana oprema.

IV 	NAČRT PARCELACIJE

12. člen

(načrt parcelacije)

(1) Velikost gradbenih parcel mora omogočiti normalno gradnjo, uporabo in vzdrževanje objektov; zagotovljene morajo biti vse običajno potrebne površine za morebitno poslovno dejavnost, kadar je le-ta predvidena.

(2) Velikost gradbenih parcel za stanovanjske objekte se giblje med 639 m² in 760 m².

(3) Javne površine so razvidne iz podrobnega načrta (list št. 07, Katastrski načrt s prikazom javnih površin).

(4) Gradbena parcela oziroma funkcionalno zemljišče k novim (predvidenim) objektom je določeno  z načrtom gradbenih parcel (list št. 06, Geodetski načrt s prikazom parcelacije).

(5) Površine gradbenih parcel smejo po končani izmeri odstopati do 5 %.

(4) Površine parcel so:

parcela 1: 	660 m²,

parcela 2: 	639 m²,

parcela 3: 	758 m²,

parcela 4: 	739 m²,

parcela 5: 	735 m²,

parcela 6 	729 m²,

parcela 7 	733 m²,

parcela 8 	693 m²,

parcela 9    	733 m² (stanovanjska hiša),

parcela 10 	760 m²,

parcela 11 	682 m²,

parcela 12 	683 m² (zelene površine),

parcela 13 	702 m²,

parcela 14 	734 m² ,

parcela 15	716 m²,

parcela 16 	704 m² (stanovanjska hiša),

parcela 17	733 m² (zelene površine),

parcela 18 	666 m² (stanovanjska hiša),

parcela 19 	781 m² (stanovanjska hiša),

parcela 20 	677 m².

V 	POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO 	INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

13. člen

(pogoji za prometno urejanje)

(1) Splošni pogoji za prometno urejanje:

- upoštevane so pridobljene smernice Direkcije RS za ceste; prav tako bodo upoštevani podani projektni pogoji, soglasja in dovoljenja Direkcije RS za ceste,

- vse prometne površine so utrjene za vožnjo motornih vozil do 10 ton osnega pritiska (obstoječe ulice so izven podrobnega načrta),

- površine vozišč so protiprašno utrjene,

- na cestnem omrežju se izvede ustrezno vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo,  v skladu z veljavnimi predpisi,

- glavni dostopi do objektov, površine za pešce, parkirni prostori ter druge površine in objekti morajo biti urejeni tako, da so uporabni za funkcionalno ovirane ljudi,

(2) Motorni promet:

- motorni promet poteka po Ulici Šercerjeve brigade,

- potrebna širina vozišča je 3 m, za enosmerni motorni promet, kolesarski promet in za pešce, (oziroma znaša potrebna širina vozišča 5,50 m, za dvosmerni motorni promet, kolesarski promet in za pešce in to le v primeru, če bo ulica prenovljena oziroma razširjena

- predvidena je 0,50 m široka bankina za infrastrukturo, na južni strani ulice.

(3) Kolesarji: kolesarski promet poteka po vozišču.

(4) Pešci: peš promet poteka po pločniku širine 1,20 m (če bo izveden),

(5) Cestni priključki na lokalno cesto so pod kotom 90 stopinj na os ceste.

14. člen

(splošni pogoji)

Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne in energetske infrastrukture so:

- območje urejanja mora biti opremljeno z komunalno opremo, ki obsega omrežje in naprave za oskrbo s pitno vodo, omrežje in naprave za oskrbo z električno energijo, omrežje in naprave za ločeno odvajanje komunalnih odpadnih in meteornih voda, urejeno zbiranje in odstranjevanje komunalnih odpadkov in omrežje ter naprave za telekomunikacijo.

- vsi primarni in sekundarni vodi morajo praviloma potekati po javnih površinah oziroma površinah v javni rabi tako, da je omogočeno njihovo vzdrževanje. Upoštevati je potrebno predpisane odmike od obstoječih komunalnih in energetskih vodov ter naprav;

- kjer bo javno omrežje potekalo po površinah v zasebni lasti, bo moral lastnik zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje javne komunalne in energetske infrastrukture na njegovem zemljišču, upravljavec pa bo moral od lastnika pridobiti služnostno pravico;

- gradnja komunalnih in energetskih naprav ter objektov mora potekati usklajeno;

- dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v skladu s programi upravljavcev, in morajo biti izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo ureditve posameznega komunalnega oziroma energetskega voda po izdelanih idejni rešitvi za ureditveno območje;

- obstoječe komunalno in energetsko infrastrukturo je dopustno obnavljati, dograjevati in povečevati zmogljivost v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi;

- objekti morajo biti priključeni na obstoječe in na novo izvedeno komunalno in energetsko infrastrukturno omrežje po pogojih pristojnih upravljavcev.

15. člen

(odpadne vode)

(1) Sistem mora biti zasnovan kot ločen sistem odvodnje komunalnih odpadnih vod od padavinskih odpadnih vod.

(2) V okviru projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja se mora izdelati načrt zunanje ureditve z vrisanimi priključki za komunalne odpadne vode na sistem javne kanalizacije, z vsemi detajli (ponikalnice, peskolovi).

(3) Padavinske vode s streh se ponika po čiščenju v peskolovih, padavinske vode s povoznih površin se ponika po čiščenju v lovilcih olj. Padavinske vode z dovoza ne smejo odtekati na javno cesto.

(4) V javno kanalizacijo je možno navezati izključno komunalne odpadne vode. Priključek se izvede v revizijski jašek. Navezavo izvede upravljavec ali pod njegovim nadzorom usposobljen izvajalec.

(5) Gravitacijskega priključka komunalnih odpadnih vod se na javno kanalizacijo ne sme izvesti iz delov objekta, ki ležijo pod koto terena. V kleti se izvede interno črpališče, ki odplake prečrpa v kanalizacijski priključek. Na cevovodu črpališča mora biti vgrajen element, ki preprečuje vdor odplak iz kanalizacijskega priključka v črpališče.

(6) Ob izgradnji objekta se ne sme poškodovati javnega kanalizacijskega omrežja in obstoječih kanalizacijskih priključkov.

(7) Padavinske vode z vozišča ulice se speljejo razpršeno v teren na vsako stran ceste, kjer so robniki, ter pločnik odvodnjavamo preko asfaltne mulde v požiralnike z LTŽ mrežo, od tod pa v ponikanje.

(8) Kanalizacija komunalnih odpadnih vod mora biti vodotesna; izbira cevi in revizijskih jaškov bo izvršena v nadaljnjem projektiranju. Predvideni so profili Ø 250 mm ob minimalnem padcu kanalov 3 ‰. Na predvidenem območju ni obstoječe kanalizacije odpadnih komunalnih vod, je pa že zgrajena na severozahodnem delu območja v oddaljenosti približno 400 m. Zaradi dejstva, da je kanalizacija območja predvidena v drugi fazi projekta zaščite podtalnice Dravskega in Ptujskega polja, bodo objekti začasno priključeni na lastne vodotesne greznice in nato obvezno priključeni na novozgrajeno kanalizacijo.

(9) Padavinske vode je potrebno voditi v ponikanje; na prometnih površinah se predvidijo točkovni in linijski cestni požiralniki, ki morajo biti opremljeni s peskolovi. Prometne površine morajo biti odvodnjavane in ponikane ločeno od individualnih objektov.

16. člen

(vodovodno omrežje)

(1) Na podlagi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 11/09) in Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06 in 41/08), je potrebno upoštevati naslednje pogoje:

- ob navedenem območju je že izvedeno javno vodovodno omrežje, ki se sestoji iz PHD cevovoda DN110, ki poteka po Ulici Šercerjeve brigade iz zahodne strani do parcele št. 3563, k.o. Ptuj, kjer se obrne proti severu in iz vzhodne strani do parcele št. 4141, k.o. Ptuj, kjer poteka proti jugu. Za potrebe obravnavanega območja bo potrebno oba obstoječa kraka povezati v novi cevovod PHD DN 110,

- za potrebe posameznih individualnih hiš se izvedejo dovodni priključki in vodomerni jaški v skladu z zahtevami upravljavca vodovoda.

(2) Na trasi novega cevovoda bo izvedena vgradnja štirih nadzemnih hidrantov. Hidrantno omrežje mora izpolnjevati pogoje glede pritiska in kapacitete.

17. člen

(elektroenergetsko omrežje)

(1) Glavni vod za novi kompleks hiš bo izveden iz obstoječe transformatorske postaje TP "Mejna", locirane na parceli št. 3540, k.o. Ptuj. Na obravnavanem območju bo postavljena prostostoječa priključna omara z vgrajenimi štirimi tropolnimi odklopniki PK100/63A. Dovod do priključne omare bo izveden iz TP "Mejna", s kablom PP00-A, 4x150mm2. Izvod bo v TP varovan s tropolnim odklopnikom 3x160A.

(2) Priključne omare za potrebe napajanja stanovanjskih hiš bodo prosto stoječe. Po celotnem kompleksu bodo omarice razporejene tako, da bo vsaka omarica napajala štiri ali pet stanovanjskih enot. Med glavno priključno omaro in posameznimi priključnimi omarami bodo položeni kabli PP00-A, 4y70 mm² v stigmafleks ceveh Ø 110mm v globini 0,80 m. Pred priključnimi omarami bodo postavljeni betonski jaški s povoznimi pokrovi. Iz jaškov pred omarami bodo speljane cevi Ø 80 mm do vseh pripadajočih parcel za kasnejšo položitev dovodnih kablov do posameznih hiš. Posamezna hiša bo napajana iz priključne omare s kablom PP00-A, 4x35 mm². Dovode in opremo v merilnih omarah na fasadah hiš izvedejo posamezni lastniki parcel. Merilne varovalke v merilnih omarah posameznih  hiš bodo v vrednosti 3x20A, kar predstavlja priključno moč 13 kW za posamični objekt. Na obravnavanem kompleksu bo 14 do 17 merilnih  mest na stanovanjskih hišah. Priključna moč javne razsvetljave bo 1,65 kW. Merilne varovalke v omarici za javno razsvetljavo bodo 3x20A.

(3) Skupna priključna moč hiš na območju podrobnega načrta znaša ob faktorju istočasnosti 0,3 cca 68 kW, vključno s cestno razsvetljavo.

18. člen

(zunanja  razsvetljava)

(1) Na območju podrobnega načrta z 20 objekti (14 novih hiš, 4 obstoječe hiše, 2 zelenici) je projektirana cestna razsvetljava. Na delu območja je razsvetljava že izvedena na lesenih drogovih, ki pa bodo zaradi kabliranja omrežja odstranjeni. Svetilke bodo izbrane tako, da bodo ustrezale Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja.

(2) Napajanje razsvetljave je izvedeno iz prosto stoječe merilno krmilne naprave, locirane na parceli št. 3569, k.o. Ptuj. Pozicija je razvidna iz grafične priloge (list št. 10, Zbirni načrt komunalne infrastrukture).

19. člen

(telekomunikacijsko omrežje)

(1) Za potrebe obravnavanega območja bo potrebno izdelati projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja cevne kanalizacije za razvod telefona. Primarni razvod se izvede v ceveh PCE 110 mm. Priključek na obstoječi razvod telefona bo izveden v sodelovanju s pristojnim upravljalcem omrežja. Razvod bo voden do nove priključne prosto stoječe omarice in do jaškov Ø 80 cm ob notranjem robu pločnika. Kabliranje bo izvedla pooblaščena organizacija Telekom. Glavni razvod in dovodi do parcel bodo izvedeni s kabli TK 59. Glavni cevni razvod poteka pod pločnikom v ceveh PCE 110 mm z vmesnimi jaški Ø 80 cm. Do posameznih parcel so vodene cevi stigmaflex Ø 80 mm, ki bodo na posameznih parcelah zaključene v začasnih jaških Ø 50 cm.

(2) Priključek telefona bo po izgradnji hiš zaključen v priključnih omaricah na fasadah objektov. Cevni razvod bo izveden tako, da bo možen priklop vsakega objekta s položitvijo ustreznih kablov v cevi in prehodne jaške. Vsi cevni razvodi bodo položeni v zemljo v globini 80 cm. Na prehodih pod cestiščem morajo biti  cevi obbetonirane.

20. člen

(komunalni odpadki)

Komunalni odpadki se bodo zbirali v mobilnih kesonih na individualnih parcelah. Na območju bo uvedeno ločeno zbiranje odpadkov v ekološkem otoku. Njihov odvoz se zagotovi v skladu z veljavnim občinskim odlokom.

21. člen

(plinovodno omrežje)

Na območju podrobnega načrta se lahko predvidi energetska oskrba z zemeljskim plinom. V primeru dejanske izgradnje plinovodnega omrežja, je priključitev na javno plinovodno omrežje obvezna.

VI 	REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

22. člen

(varstvo kulturne dediščine)

Območje podrobnega načrta se nahaja znotraj registrirane dediščine Ptuj - Arheološka dediščina ob Selski cesti, z EŠD 21029 in na območju arheološkega najdišča, ki je v postopku vpisa v Register nepremičnine kulturne dediščine. Zato je pred podajo mnenja na predlog podrobnega načrta potrebno dokazati, da ni mogoče najti drugih rešitev in opraviti predhodne arheološke raziskave, s katerimi se določi vsebina in sestava najdišča. V ta namen je potrebno opraviti intenzivni površinski in podpovršinski pregled v mreži in vzdolž parcel.

VII 	REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH VIROV TER 	OHRANJANJE NARAVE

23. člen

(varstvo okolja in naravnih virov)

(1) Splošno:

- v času gradnje je treba upoštevati vse predpisane okoljevarstvene ukrepe za zmanjšanje negativnih vplivov.

(2) Varstvo vode in podtalnice (talna ureditev):

- za obravnavano območje je načrtovan ločen sistem odvajanja za padavinske in komunalne vode iz objektov;

- padavinske vode s strehe in vode, ki ne bodo onesnažene z vodi škodljivimi snovmi, se naj speljejo direktno v tla s ponikanjem; odvodnjavanje padavinskih vod s parkirnih in manipulativnih površin pa je potrebno urediti preko peskolovov in lovilcev olj;

- prepovedano je izlivanje nevarnih kemikalij ali tekočih nevarnih odpadkov v tla, vode ali kanalizacijo;

- v času gradnje morajo biti dejavnosti omejeno na zemljišče, na katerem ima posamezni investitor pravico razpolaganja. Pri ravnanju v času gradnje je treba upoštevati določila 24. člena tega odloka ter predpise s področja varovanja okolja;

- z rodovitno plastjo tal, ki se odstrani z matične podlage, je treba med gradnjo in po izgradnji zagotoviti racionalno ravnanje. Prst mora biti odstranjena tako, da bo ohranjena njena plodnost in količina. Preprečiti je potrebno mešanje mrtvice in živice.

(3) Varstvo zraka:

- posamezni objekti se ogrevajo na kurilno olje ali zemeljski plin (lahko sicer tudi na elektriko ali na druge alternativne vire);

- prezračevanje vseh delov posameznega objekta se lahko izvede naravno ali prisilno,

- zagotoviti je potrebno odvajanje dimnih plinov nad strehe ali terase objektov.

(4) Varstvo pred hrupom:

- v poselitvenem območju je dovoljena mejna raven hrupa 54 (dbA) ponoči in 64 (dbA) podnevi oziroma ne sme presegati z veljavnimi predpisi dovoljene ravni.

(5) Osončenje:

- pri projektiranju objektov je treba upoštevati predpise, ki urejajo to področje. Električna energija se lahko pridobiva s pomočjo sončnih kolektorjev.

(6) Ravnanje z odpadki:

- odvoz in zbiranje odpadkov je potrebno urediti v skladu s predpisom o ravnanju z odpadki in predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo.

24. člen

(ohranjanje narave)

(1) Na območju podrobnega načrta ali v območju daljinskega vpliva ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij, pomembnih za biotsko raznovrstnost. Na podlagi petega odstavka 97. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04-UPB2, 61/06 ZDru-1 in 32/08 Odl.US; v nadaljnjem besedilu: ZON), za območje podrobnega načrta nista potrebni izdelava naravovarstvenih smernic in izdaja naravovarstvenega mnenja. Na osnovi 105. člena ZON v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja za objekt na tem območju pridobitev naravovarstvenih pogojev in naravovarstvenega soglasja ni potrebna. Pri pripravi prostorskega akta na območjih strnjene poselitve, je ne glede na to, da izdelava naravovarstvenih smernic zanje ni potrebna, treba upoštevati določila 36. člena ZON.

(2) V času gradnje mora investitor vzdrževati avtohtono vegetacijo, ki je element obstoječega krajinskega urejanja, istočasno pa ima tudi vizualno ločevalno vlogo med različnimi objekti ali pozidavami.

(3) Vse komunalne odpadne vode morejo biti obvezno priključene na kanalizacijski sistem (do izgradnje le-te pa začasno na vodotesno greznico).

(4) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS. št. 109/07 in 33/08), Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS. št. 47/05, 45/07 in 79/09).

(5) Čiste padavinske vode s strehe je treba ponikati; pri tem morajo ponikovalnice biti locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin, dno ponikovalnice pa mora biti vsaj 1 m nad najvišjo gladino podzemne vode.

(6) Odvajanje padavinskih odpadnih vod s parkirišč, cest in manipulativnih površin mora biti v skladu z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko – Ptujskega polja (Uradni list RS, št. 59/07). Odvajanje se načrtuje preko ustrezno dimenzioniranega lovilca olj in usedalnika v ponikalnice.

VIII 	REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN 	DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

25. člen

(rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,

vključno z varstvom pred požarom)

(1) Za območje urejanja ni predvidenih ukrepov za obrambo.

(2) Investitorji objektov, za katere bo ob upoštevanju Priloge 1 iz Pravilnika o študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 28/05 in 132/06) pri pripravi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja obvezna izdelava študije požarne varnosti, so pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja, dolžni pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam od Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje.

IX 	ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

26. člen

(etapnost izvedbe)

(1) Načrtovana ureditev zunanjih in prometnih površin ter ureditev pripadajoče komunalno energetske infrastrukture se izvede etapno. Posamezna etapa mora predstavljati funkcionalno zaključeno celoto, ki lahko služi svojemu namenu tudi brez izvedbe ostalih delov prostorske ureditve.

(2) Pri objektih predstavlja etapo gradnja posameznega objekta z vso potrebno zunanjo ureditvijo. Izvaja se postopno. Vendar stanovanjskih ali poslovno stanovanjskih stavb ni možno pričeti uporabljati, dokler javna gospodarska infrastruktura ni zgrajena.

(3) Namembnost zemljišč do vzpostavitve gradbene parcele ostaja enaka sedanji. Do tedaj so možne le tiste gradnje in prostorske ureditve, ki ne potrebujejo gradbenega dovoljenja.

X 	OBMOČJE ZA DOLOČITEV STRANK IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI 	ENOTAMI UREJANJA PROSTORA

27. člen

(opis območij in povezav s sosednjimi enotami urejanja prostora)

(1) Območje za določitev strank v postopku je obravnavano ureditveno območje in tiste ureditve izven podrobnega načrta, ki so potrebne za izvedbo javne gospodarske infrastrukture.

(2) Območje za določitev strank v postopku v času gradnje in času običajne uporabe objekta obsega:

- vse nove gradbene parcele znotraj podrobnega načrta,

- vse posege v zvezi s predvidenimi dostopi z ulice na posamezno gradbeno parcelo (Ulica Šercerjeve brigade);

- vse posege izven območja podrobnega načrta v zvezi z izvedbo javne gospodarske infrastrukture.

(3) Območje za določitev strank v postopku podrobnega načrta vsakega posameznega novega objekta ne sega preko meje območja podrobnega načrta.

XI 	DOPUSTNA ODSTOPANJA OD NAČRTOVANIH REŠITEV

28. člen

(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)

(1) Podrobni načrt v odloku in kartografskem delu prikazuje okvirne tlorisne in višinske gabarite objektov, ki upoštevajo odmike od prometnic in med samimi objekti.

(2) Za objekte in naprave, ki bodo grajeni na podlagi gradbenega dovoljenja, so dopustna naslednja odstopanja od načrtovanih rešitev:

- kapacitete: število stanovanjskih parcel je 14 (ni odstopanj) in 2 zelenici,

- tlorisni gabariti objekta: dolžina in širina teh objektov lahko odstopa do največjega prikazanega možnega tlorisnega obsega do 10 %, vendar le ob sočasni zagotovitvi vseh predpisanih pogojev,

- višinska regulacija terena (odkopavanje in nasipavanje zemljišč): odstopanja so lahko do +/- 0,50 m.

(3) Na podlagi projektne dokumentacije so dopustne spremembe tras posameznih komunalnih vodov, objektov in naprav ter priključkov, če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri, racionalnejša raba prostora ali bolj ekonomična investicijska vlaganja, v kolikor te ne spreminjajo vsebinskega koncepta podrobnega načrta in so za izvedbo teh odstopanj pridobljena pisne privolitve vseh pristojnih nosilcev urejanja prostora (soglasodajalcev).

(4) Spremembe, dovoljene z odstopanji, ne smejo ovirati realizacije podrobnega načrta in morajo biti v skladu s predpisi, ki se nanašajo na posege v prostor in varovanje okolja. Odstopanja se lahko izvajajo na podlagi predhodne prostorske preveritve.

29. člen

(posegi izven območja podrobnega načrta)

(1) Ne glede na določbe 6. člena tega odloka ureja podrobni načrt izgradnjo potrebne javne gospodarske infrastrukture izven območja urejanja, v skladu z določbami tega člena.

(2) Za izvedbo ustreznega cestnega priključka s parcele na občinsko cesto bodo predvidoma potrebni posegi tudi v območje občinske ceste, ki se nahaja izven območja podrobnega načrta. Sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje bo potrebno tudi poti, ki bodo zaradi nesorazmerne uporabe v času gradnje objekta prekinjene ali poškodovane.

(3) Območje prestavitev, novogradenj, rekonstrukcije komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, ki jih zahteva gradnja novogradenj, obsega vse tiste površine oziroma zemljišča izven območja podrobnega načrta, ki so minimalno potrebne za nove navezave.

XII 	DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE PROSTORSKEGA NAČRTA

30. člen

(obveznosti investitorjev in izvajalcev v času gradnje)

(1) V času gradnje je potrebno zagotoviti ustrezen strokovni nadzor.

(2) Vsi ukrepi se morajo izvajati v skladu s smernicami za načrtovanje in projektnimi pogoji, ki so jih podali pristojni nosilci urejanja prostora, na podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne zakonodaje.

(3) Morebitne poškodbe okoliških objektov, infrastrukture in naprav, nastale v času gradnje, mora investitor sanirati. Izvedena sanacija je pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja.

XIII 	USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU 	VELJAVNOSTI PODROBNEGA NAČRTA

31. člen

(merila in pogoji po prenehanju veljavnosti podrobnega načrta)

Po izvedbi z podrobnim načrtom predvidenih prostorskih uredite so dopustna investicijska vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah. Glede postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov se upoštevajo pogoji iz 11. člena tega odloka. Parcele št. 11 in 15 so zelenice in jih je mogoče spremeniti v stavbne parcele le s spremembami in dopolnitvami podrobnega načrta.

XIV 	PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

32. člen

(prehodna določba)

Parceli, označeni s številko 11 in 15 sta zelenici. Spremeniti ju je možno v stavbni parceli po postopku sprememb in dopolnitev podrobnega načrta, kot ga predpisuje ZPNačrt.

33. člen

(vpogled v podrobni načrt)

Podrobni načrt s prilogami je v času uradnih ur na vpogled v prostorih Skupne občinske uprave Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.

34. člen

(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem določil tega podrobnega načrta opravlja Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor.

35. člen

(pričetek veljavnosti)

# Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj.

Številka 	3505-20/2006

Datum 	.............

OBRAZLOŽITEV

k osnutku občinskega podrobnega prostorskega načrta

za del območja P11-S18 Ob Selski cesti

(južno od Ulice Šercerjeve brigade)

I 	OBMOČJE P11-S18 OB SELSKI CESTI

V prostorskem planu za območje Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/04, 9/04-popravek in 8/08; Uradni list RS, št. 73/05 in 51/09) je opredeljeno poselitveno območje z oznako P11-S18 Ob Selski cesti, s skupno površino 46,54 ha. Območje je namenjeno stanovanjem in poslovni dejavnosti. Območje P11-S18 se ureja s prostorskimi izvedbenimi pogoji, razen v delu območja, ki leži južno od Ulice Šercerjeve brigade. Zanj plan predvidena izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: podrobni načrt).

Območje podrobnega načrta ne sovpada z območji enot urejanja prostora iz občinskega prostorskega plana. Odstopanje meje območja podrobnega načrta od meje enote urejanja prostora je možno skladno z določbo tretjega odstavka 2. člena Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) in sicer se podrobni načrt lahko izdela za manjše območje znotraj posamezne enote urejanja prostora, tudi če to ni določeno v občinskem prostorskem planu in se takšna potreba izkaže po sprejetju prostorskega plana ter ne odstopa od prostorskih izvedbenih pogojev, ki veljajo za predlagano območje.

Površine, ležeče južno od Ulice Šercerjeve brigade, ki se urejajo s tem podrobnim načrtom, zajemajo približno polovico območja, ki je v kartografski dokumentaciji prostorskega plana opredeljeno za izdelavo izvedbenega prostorskega akta. V obravnavanem območju so že zgrajeni štirje enostanovanjski objekti in te objekte podrobni načrt povzame.

Investitorji oziroma lastniki zemljiških parcel predvidevajo izgradnjo enostanovanjskih stavb (v tej fazi do novih 16 stavb). Pozidava je usklajena z lastniki. Tudi naklon strehe, vrsta kritine in ostali funkcionalno oblikovni pogoji so v skladu z veljavnimi prostorskimi ureditvenimi pogoji, ki veljajo v tem območju. Za vse objekte se zagotovijo parkirišča na lastni parceli.

Območje podrobnega načrta obsega površino, ki jo tvorijo parcele ali deli parcel s številkami: 3555/1, 3555/3, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561, 3562, 3563, 3564 (hiša), 3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 3571/1, 3572, 3573, 3574/3 (hiša), 3575/1, 3579/1 (hiša), 3579/2 (hiša), 3579/3, 3579/4, 3579/6, 4083/2 (cesta), 4083/3 (cesta), 4151 (cesta), vse k.o. Ptuj Obravnavano območje podrobnega načrta meri cca 1,31 ha.

II 	OSNUTEK PODROBNEGA NAČRTA

Sklep o začetku priprave podrobnega načrta je sprejel župan Mestne občine Ptuj, dne 13.7. 2009, objavljen je v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj, št. 7/09, z datumom 24.7. 2009.

V skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 ZVO-1B in 108/09) je bilo, dne 26.10. 2009, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, zaprošeno, da odloči glede potrebnosti postopka celovite presoje vplivov na okolje. Odločba z dne 14.12. 2009 navaja, da v postopku priprave tega akta celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) ni treba izvesti.

Pripravljalec je dne 26.10. 2009 zaprosil tudi nosilce urejanja prostora za podajo smernic in projektnih pogojev. V predpisanem roku 30 dni so zaprošeni (12) svoje smernice podali, razen Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki je z dopisom zahteval novo zgoščenko. Smernice, ki jih je podal navedeni zavod, so prispele 18.12. 2009. Na podlagi pridobljenih smernic je družba TMD Invest, d.o.o., Ptuj, izdelala dopolnjen osnutek podrobnega načrta.

Z naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka podrobnega načrta, objavljenem v Štajerskem tedniku dne 18.12. 2009 in na spletnem naslovu http://www.ptuj.si je bilo določeno, da bo javna razgrnitev potekala v času od ponedeljka, 28.12. 2009 do vključno četrtka, 28.1. 2010. Javna obravnava predloga je potekala dne 13.1. 2010.

III 	OBRAZLOŽITVE IN PREDLOGI STALIŠČ DO PRIPOMB

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjeni osnutek prostorskega akta.

Lastnika zemljiške parcele št. 3569, k.o. Ptuj, sta vložila naslednje pisne pripombe na razgrnitev plana - Šercerjeva ulica Ptuj (citat):

"1. Rešitev je delna in očitno v interesu posameznika.

2. Skupna cena predlagane ureditve je lahko le 2.000 EUR in ne 1.000 EUR za posameznika.

3. Ne strinjamo se s spremembo namembnosti naše parcele št. 3569, katera je sedaj delno gradbena že več let, kar je razvidno iz Potrdila o namenski rabi, plačujemo pa tudi dajatev za nezazidano stavbno zemljišče. Nismo naročili nobene spremembe, tako kot tudi lastnik parcele št. 3569 ne, zato naj ostane naša parcela po namembnosti enako kot do sedaj, že nekaj let nazaj.

4. V kolikor bi urejali celotno področje in razširili zazidalno področje, kar je sedaj, ko je obstoječa cesta izgubila pomembnost, smo pripravljeni aktivno sodelovati v podrobnejši ureditvi. Vedno smo se na sklicanih sestankih pogovarjali o celotni ureditvi zemljišča, (vedno prisoten g. Napast), sedaj pa ste se odločili za najslabšo varianto. Namreč, ko se bodo parcele ob Šercerjevi ulici prodale, nimamo lastniki dostopa do zemljišča." (konec citata).

Tudi v  knjigo pripomb je vpisano opozorilo, da sta lastnika parcele št. 3569, k.o. Ptuj, podala pripombe z dopisom. Drugih pripomb ni bilo.

Pojasnilo pripravljalca ad 1.:

Ureditev s podrobnim načrtom se nanaša le na parcele ob Ulici Šercerjeve brigade, saj celotno območje do bivše glavne ceste G1-9 Hajdina-Gruškovje ni mogoče urediti s podrobnim načrtom. Del tega območja je še vedno kmetijsko zemljišče (sprememba v stavbno zemljišče ni bila mogoča zaradi variantnih rešitev avtoceste). Predloženi podrobni načrt so podprli vsi lastniki s podpisom pogodbe, razen dveh, zato ni mogoče govoriti o interesih posameznikov.

Predlog stališča: pripomba se ne nanaša na vsebino OPNN, zato je podano pojasnilo.

Pojasnilo pripravljalca ad 2.:

Lastniki parcel so izbrali izvajalca na podlagi treh ponudb. Izbran je bil najcenejši ponudnik. Plačniki so vsi lastniki parcel (14), le dva nista želela sodelovati v postopku, zato se te dve parceli v podrobnem načrtu ne urejata. Zemljišče pri obeh parcelah ostane "nezazidano stavbno zemljišče", ki ga bo mogoče spremeniti v "zazidljivo stavbno zemljišče" s spremembo podrobnega načrta.

Trditev pobudnikov, da izdelava podrobnega načrta lahko znaša le 2.000 EUR in ne 1.000 EUR na posameznika, ni razumljiva oziroma utemeljena. Cena izdelave podrobnega načrta je že znana in znan je tudi pripadajoči strošek na posameznika.

Predlog stališča: pobuda se upošteva  v delu, ko govori o nezazidanem stavbnem zemljišču - 	parcela ostane po namembnosti enaka kot doslej.

V drugem delu, ko govori o ceni, pripomba ni razumljiva in je podano pojasnilo.

Pojasnilo pripravljalca ad 3.:

Parcela  št. 3569, k.o. Ptuj, se ne spremeni, še naprej ostane "nezazidano stavbno zemljišče", ki se bo urejalo s podrobnim načrtom, ko bosta lastnika to želela.

Predlog stališča: pripomba je smiselno upoštevana že v podrobnem načrtu (32. člen odloka), le da bo označeno kot "nezazidano stavbno zemljišče".

Pojasnilo pripravljalca ad 4.:

Ostali del območja se bo lahko urejal v celoti šele po sprejemu občinskega podrobnega načrta (OPN), in pod pogojem, da bo pobuda pozitivno rešena.

V primeru, da bodo parcele pozidane ob Šercerjevi ulici, je dostop do preostalega dela parcel možen s poljske ceste, ki poteka vzhodno od glavne ceste G1-9.

Na parceli pobudnikov ni predvidena stanovanjska hiša, zato je dostop do celotne parcele možen tudi z Ulice Šercerjeve brigade.

Predlog stališča: pripomba se ne nanaša na vsebino OPPN, zato je podano pojasnilo.

IV 	NADALJEVANJE POSTOPKA PRIPRAVE PODROBNEGA NAČRTA

V nadaljevanju postopka priprave podrobnega načrta se le-ta, na podlagi razprave na mestnem svetu ter sprejetih stališč do podanih pripomb in osnutka odloka, izdela kot predlog. Predlog vsebuje vse tiste pripombe, ki so bile potrjene na mestnem svetu.

Predlog bo nato posredovan nosilcem urejanja prostora, ki naj bi v 30 dneh po prejemu izrekli svoje mnenje, ali ta predlog upošteva smernice, ki so jih podali k osnutku akta. Če je iz pridobljenih mnenj razvidno, da so v predlogu smernice upoštevane, sprejme mestni svet dopolnjeni predlog podrobnega načrta z odlokom.

Predlagam, da mestni svet obravnava in sprejme osnutek podrobnega načrta.

številka: 	3505-20/2006

datum: 	10.2. 2010

dr. Štefan ČELAN,

župan

Mestne občine Ptuj

pripravila:

Stanislav NAPAST

Kostja KOLARIČ