IZVEDBENI PROGRAM OPRAVLJANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE REDNEGA VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST V OBČINI PREVALJE za leto 2022

Datum: Marec, 2022

Naročnik: Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje

Izvajalec – koncesionar:

SLEMENŠEK, gradbeno podjetje d.o.o., Dobja vas 190a, 2390 Ravne na Koroškem

Pripravil: Jože Sgerm

Direktorica: Polona Lačen Slemenšek

# Kazalo vsebine

Kazalo vsebine	2

1.	SPLOŠNO	4

OSNOVNI PODATKI	4

OBMOČJE IZVAJANJA REDNEGA VZDRŽEVANJA CEST IN OSTALIH PROMETNIH POVRŠIN	5

ORGANIZIRANOST REDNEGA VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST OBČINE PREVALJE	5

2.	OBRAZLOŽITEV  IZVEDBENEGA PROGRAMA LETNEGA VZDRŽEVANJA	7

NAČRTOVANJE IN NAČIN IZVAJANJA DEL REDNEGA VZDRŽEVANJA	7

IZVEDBENI PROGRAM	7

3.	NADZOR NAD STANJEM CEST	7

NADZOR NAD STANJEM CEST	7

OBDOBNI PREGLEDNI CEST	8

OBDOBNI PREGLEDI CESTNIH OBJEKTOV	8

IZREDNI PREGLEDI CEST IN CESTNIH OBJEKTOV	8

4.	REDNO VZDRŽEVANJE CEST	8

DELA REDNEGA VZDRŽEVANJA	8

PREGLEDNIŠKA SLUŽBA	9

REDNO VZDRŽEVANJE PROMETNIH POVRŠIN	10

REDNO VZDRŽEVANJE BANKIN	10

REDNO VZDRŽEVANJE NAPRAV ZA ODVODNJAVANJE	10

REDNO VZDRŽEVANJE BREŽIN IN BERM	10

REDNO VZDRŽEVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE IN PROMETNE OPREME	10

REDNO VZDRŽEVANJE VEGETACIJE	11

ZAGOTAVLJANJE PREGLEDNOSTI	11

ČIŠČENJE CEST	11

REDNO VZDRŽEVANJE PROSTEGA PROFILA	11

REDNO VZDRŽEVANJE MEJNIKOV	11

REDNO VZDRŽEVANJE DRUGIH FUNKCIONALNIH POVRŠIN	11

REDNO VZDRŽEVANJE CESTNIH OBJEKTOV	11

INTERVENCIJSKI UKREPI	12

5.	PODROČJE DELA	12

DOLOČITEV PREDNOSTNIH RAZREDOV CEST GLEDE NA KATEGORIZACIJO	12

SEZNAM ODSEKOV CEST	13

RAZVRSTITEV DEL REDNEGA VZDRŽEVANJA V PREDNOSTNE RAZREDE	17

6.	NAČRTOVANJE IZVAJANJA REDNEGA VZDRŽEVANJA	17

ENOTA ZA IZVAJANJE REDNEGA VZDRŽEVANJA	17

OBRAČUNAVANJEV STORITEV	17

FINANČNI PLAN S PREDVIDENO TERMINSKO PORABO SREDSTEV	18

7.	PLAN REDNEGA VZDRŽEVANJA CEST IN OSTALIH PROMETNIH POVRŠIN	19

REDNO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST	19

1.	PREGLEDNIŠKA SLUŽBA	19

2.	ČIŠČENJE NAPRAV ZA ODVODNJAVANJE	19

3.	KOŠNJA PREGLEDNIH BANKIN, PREGLEDNIH BERM IN OBREZ GRMIČEVJA	19

4.	OBREŽNE IN PODPORNE ZAŠČITE	19

5.	POPRAVILO CESTNIH OBJEKTOV, NAPRAV IN BANKIN	19

6.	VZDRŽEVANJE ASFALTNIH VOZIŠČ	19

7.	VZDRŽEVANJE VARNOSTNIH OGRAJ	20

8.	ZALIVANJE RAZPOK	20

9.	INTERVENCIJSKA DELA	20

10.	VZDRŽEVANJE MAKADAMSKIH VOZIŠČ	20

11.	STROJNO ČIŠČENJE PROMETNIH POVRŠIN	20

12.	PRIPRAVLJENOST NA DOMU	20

13.	VZDRŽEVANJE VERTIKALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE	21

14.	VZDRŽEVANJE TALNIH OZNAČB	21

15.	ZIMSKA SLUŽBA	21

# SPLOŠNO

V skladu z naslednjimi določili:

- Zakon o cestah /ZCes-1/ (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012, 48/2015, 10/2018 in 123/21-ZPrCP-F);

- Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS,  št. 38/2016);

- Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/2020);

- Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe rednega in investicijskega vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin,  št. 59/2020);

- Odlok o občinskih cestah v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin,  št. 30/2012);

- Odlok o kategorizaciji cest v občini Prevalje (Uradno glasilo občin, št. 27/2021-UPB, 50/2021-Odl. US),

je potrebno za izvajanje rednega vzdrževanja cest pripraviti izvedbeni program rednega vzdrževanja občinskih javnih cest.

Izvedbeni program rednega vzdrževanja cest pripravi izvajalec javne službe (v nadaljevanju koncesionar), pri tem pa mora upoštevati sklenjeno koncesijsko pogodbo za opravljanje rednega vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Prevalje in vse predpise ter zakonodajo.

Koncesionar SLEMENŠEK, gradbeno podjetje d.o.o., izvaja redno vzdrževanje občinskih cest in ostalih javnih površin, ki so opredeljene v tem izvedbenem programu v občini Prevalje.

## OSNOVNI PODATKI

Podatki o izvajalcu

| Naziv: | SLEMENŠEK, d.o.o. |
| --- | --- |
| Naslov: | Dobja vas 190a, 2390 Ravne na Koroškem |
| ID DDV: | si49573462 |
| Odgovorna oseba podjetja: | Polona Lačen Slemenšek |
| Vodja vzdrževanja javnih cest : | Jože Sgerm |
| Elektronski naslov: | koncesija.prevalje@slemensek.si |
| Dežurna telefonska številka: | 041 464 468 |

Podatki o upravljalcu

| Naziv: | OBČINA PREVALJE |
| --- | --- |
| Naslov: | Trg 2a, 2391 Prevalje |
| ID DDV: | si28520513 |
| Odgovorna oseba: | Dr. Matija Tasič |
| Kontaktna oseba : | Danilo Vute |

## OBMOČJE IZVAJANJA REDNEGA VZDRŽEVANJA CEST IN OSTALIH PROMETNIH POVRŠIN

Redno vzdrževanje se izvaja na celotnem območju občine Prevalje in obsega vzdrževanje kategoriziranih in nekategoriziranih občinskih cest, pločnikov, parkirišč in ostalih javnih površin,  katere določi občina in so opredeljene v tem izvedbenem programu. Zbirni kataster vzdrževanih javnih površin je predstavljen v Geografskem informacijskem sistemu GIS, ki je namenjen za zajemanje, shranjevanje, vzdrževanje, posredovanje in predstavitev prostorskih podatkov občin.

V občini Prevalje so po Odloku o kategorizaciji občinske ceste razdeljene po kategorijah, namenu uporabe in glede na vrsto cestnega prometa.

## ORGANIZIRANOST REDNEGA VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST OBČINE PREVALJE

Zakonska določila, ki urejajo vzdrževanje cest:

| OBČINA | OBČINA PREVALJE, Trg 2a, 2391 Prevalje |  |
| --- | --- | --- |
| PREDPIS | objavA |
| Zakon o cestah | Ur. l. RS, št. 109/2010, 48/2012, 48/2015, 10/2018 in 123/2021-ZPrCP-F |
| Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest | Ur. l. RS, št. 38/2016 |
| Odlok o občinskih cestah v Občini Prevalje | Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2012 |
| Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Prevalje | Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/2021-UFB, 50/2021-Odl-US) |
| Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Prevalje | Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/2020 |
| Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe rednega in investicijskega vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Prevalje | Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/2020 |
| Zakon o delovnih razmerjih | Ur. l. RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US in 15/22 |
| Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih | Ur. l. RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1 |

Skladno z Odlokom o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Občini Prevalje in podpisano koncesijsko pogodbo za opravljanje lokalne gospodarske javne službe rednega in investicijskega vzdrževanja občinskih cest, podjetje Slemenšek, gradbeno podjetje d.o.o. izvaja vzdrževanje občinskih javnih cest.

Izvajanje letne službe se prične po koncu zime, in sicer od 15. 03. pa do 15. 11. tekočega leta, v ostalem obdobju se redno vzdrževanje cest izvaja v okviru zimske službe. Skladno s tem programom se bo služba vzdrževanja cest v letu 2022 izvajala od 01.01.2022 do 31.12.2022.

Osnovna dela rednega vzdrževanja cest bodo opravljale delovne ekipe na rednem vzdrževanju cest. Vzdrževanje občinskih cest skladno z Odlokom o občinskih cestah v Občini Prevalje obsega vzdrževalna dela za ohranjanje občinskih cest v stanju, ki zagotavlja njihovo varnost in prevoznost, nadzor nad stanjem občinskih cest in cestnega sveta ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah. O izvajanju intervencijskega ukrepa in vzrokih zanj, predvsem v primeru elementarnih dogodkov, izvajalec rednega vzdrževanja takoj obvesti upravljalca ceste, če je ogrožen ali oviran cestni promet, pa tudi policijo, vse v sklad z 20. členom Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe (UGSO, št. 58/2020). Vsa ostala dela bodo predvidena v mesečnih planih vzdrževanja cest in drugih prometnih površin.

# OBRAZLOŽITEV  IZVEDBENEGA PROGRAMA LETNEGA VZDRŽEVANJA

Temeljni predpis za izdelavo Izvedbenega programa vzdrževanja cest in njegovo izvajanje je Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest (Ur. l. RS, št. 38/2016) in Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/2020).

Namen rednega vzdrževanja je zagotavljanje in ohranjanje prometnih, tehničnih in varnostnih lastnosti občinskih javnih cest. Njegovo izvajanje se vrši tako, da se v največji možni meri zaščiti okolje pred škodljivimi vplivi prometa. Javna služba se opravlja kot koncesionirana gospodarska javna služba.

## NAČRTOVANJE IN NAČIN IZVAJANJA DEL REDNEGA VZDRŽEVANJA

Redno vzdrževanje cest se izvaja: vestno, strokovno, z uporabo sodobnih tehnologij in mehanizacije ter s strokovno usposobljenimi izvajalci rednega vzdrževanja cest. Strokovni nadzor nad rednim vzdrževanjem izvaja upravljavec cest.

Redno vzdrževanje se začne takoj po predaji ceste v uporabo. Izvajanje rednega vzdrževanja se izvaja v najprimernejših vremenskih, prometnih in drugih situacijah, ki vplivajo na izvedbo del.

Območja del je potrebno označiti in urediti v skladu s Pravilnikom o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah. Začasna prometna signalizacija se odstrani takoj, ko ni več potrebna.

Upravljavec ceste je enkrat letno dolžan izdelati poročilo o stanju cest s podatki o posameznih delih rednega vzdrževanja cest. Ti podatki so podlaga za izdelavo letnega plana rednega vzdrževanja cest, v katerem so določena potrebna finančna sredstva za izvajanje rednega vzdrževanja cest za naslednje leto.

Dela rednega vzdrževanja, ki so potrebna za zagotavljanje varnega prometa in ohranitev dobrega stanja cest so določena v poglavju opisa prioritet. Dela so razvrščena v prednostne razrede glede na kategorijo ceste in pomembnost opravila.

Finančna sredstva za redno vzdrževanje se razporedijo tako, da se za neodložljiva dela v prvem prednostnem razredu zagotovijo vsa potrebna finančna sredstva. Za dela v drugem in tretjem prednostnem razredu se izdela program glede na preostala razpoložljiva finančna sredstva.

## IZVEDBENI PROGRAM

Z izvedbenim programom rednega vzdrževanja cest se določijo obdobja in razpored opravljanja posameznih del, tehnološki postopki, roki izvedbe ter drugi pogoji za opravljanje rednega vzdrževanja cest.

# NADZOR NAD STANJEM CEST

## NADZOR NAD STANJEM CEST

Nadzor nad stanjem cest zagotavlja upravljavec ceste s pregledi cest in izvajanjem rednega vzdrževanja cest s pregledniško službo. Upravljavec zbira podatke ugotovljene s pregledi cest in cestnih objektov ter vodi podatke o stanju cest in cestnih objektov. Ugotovitve s pregledov cest in cestnih objektov so podlaga za določanje potrebnih vzdrževalnih ukrepov.

## OBDOBNI PREGLEDNI CEST

Obdobni pregledi cest se izvajajo po potrebi in v obsegu, ki ga določi upravljavec.

## OBDOBNI PREGLEDI CESTNIH OBJEKTOV

Obdobni pregledi cestnih objektov se opravljajo najmanj enkrat na šest let. Jekleni in leseni cestni objekti se pregledajo najmanj enkrat na leto. Pregledajo se vsi deli cestnega objekta in na zahtevo upravljavca ceste izvedejo meritve in preizkusi.

Obdobne preglede se zaključi s poročilom o stanju pregledanega dela ceste ali cestnega objekta, ki vsebuje predloge o potrebnih vzdrževalnih ukrepih.

## IZREDNI PREGLEDI CEST IN CESTNIH OBJEKTOV

Izredni pregledi cest in cestnih objektov se opravljajo neposredno ali takoj po dogodkih kot so:

- naravne nesreče, hude prometne nesreče, požar, eksplozija, posedanje terena, izredni prevozi in drugi izredni dogodki, ki vplivajo na cesto, oziroma takrat, ko ogrožajo varnost cestnega prometa,

- ob pojavu nenadnih večjih poškodb posameznih elementov ceste ali cestnega objekta,

- pri ugotavljanju sposobnosti ceste ali cestnega objekta za prevzemanje dodatnih ali izrednih prometnih obremenitev,

- pred potekom garancijske dobe za cesto ali cestni objekt,

Upravljavec ceste določi vsebino in obseg izrednega pregleda ter imenuje komisijo za opravljanje izrednega pregleda. Komisija o svojih ugotovitvah sestavi poročilo s pregledom potrebnih ukrepov in določi pogoje za začasno oziroma stalno uporabo ceste in cestnega objekta.

# REDNO VZDRŽEVANJE CEST

Redno vzdrževanje cest se opravlja v skladu z izvedbenim programom rednega vzdrževanja cest. Izvajalec rednega vzdrževanja cest o svojem delu vodi podatke iz katerih mora biti razvidno, kdaj in katera dela so bila opravljena. Redno vzdrževanje cest se opravlja praviloma v času zmanjšanega prometa in če je mogoče brez omejitev prometa.

## DELA REDNEGA VZDRŽEVANJA

- Pregledniška služba,

- redno vzdrževanje prometnih površin,

- redno vzdrževanje cestnih objektov,

- redno vzdrževanje bankin,

- redno vzdrževanje naprav za odvodnjavanje,

- redno vzdrževanje brežin in berm,

- redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme,

- redno vzdrževanje vegetacije,

- zagotavljanje preglednega polja in prostega profila ceste,

- čiščenje cest,

- redno vzdrževanje mejnikov,

- redno vzdrževanje drugih funkcionalnih površin,

- nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil,

- intervencijski ukrepi in

- zimska služba.

## PREGLEDNIŠKA SLUŽBA

Pregledniška služba nadzira vsa dogajanja, ki lahko vplivajo na cesto in promet na njej, ter z vizualnim pregledom preverja stanje vseh sestavnih delov ceste. Pregledniška služba opravlja tudi manjša vzdrževalna ali zavarovalna dela in meritve na cesti, ki jih je mogoče opraviti s predpisano pregledniško opremo in sredstvi, ki so potrebna za izvajanje zimske službe.

Med manjša ali zavarovalna dela na cesti, ki jih opravlja pregledniška služba, spadajo zlasti:

- takojšnje zavarovanje nevarnih mest in ovir na cesti,

- odstranjevanje predmetov, ki ogrožajo varnost prometa, z vozišča in drugih prometnih površin,

- preprečevanje drsnosti vozišča ob razlitju oljnih tekočin, razsutega tovora, nanosov blata,

- preverjanje in preprečevanje posegov v cestno telo ali varovalni pas,

- čiščenje sistema za odvodnjavanje, če bi zastajajoča voda ogrožala cesto ali varnost prometa,

- popravilo in čiščenje vertikalne prometne signalizacije,

- čiščenje in manjša popravila prometne opreme,

- obsekovanje in obrezovanje rastlinja za zagotovitev vidnosti prometne signalizacije v preglednem polju in pregledni bermi,

- ravnanje smernikov in stebričkov za zaznamovanje mejnikov,

- ravnanje in ponovna postavitev zimskih kolov,

- manjša popravila bankin,

- ročna košnja v preglednem polju,

- krpanje udarnih jam,

- kontrola stanja in vidnosti mejnikov,

- zagotavljanje prostega profila ceste,

- nadziranje postavitve in delovanja začasne prometne signalizacije,

- nadziranje stanja brežin in naprav za zaščito ceste pred padajočim kamenjem,

- preverjanje stanja in ustreznosti varnostnih in varovalnih ograj,

- čiščenje območja ceste.

Podatke o ugotovitvah s pregledov in o opravljenih delih mora izvajalec rednega vzdrževanja ceste zapisovati in hraniti ter jih posredovati upravljavcu cest.

Pregledniška služba opravlja preglede cest najmanj:

- enkrat tedensko na lokalnih cestah, zbirnih krajevnih cestah, javnih poteh za kolesarje ali šolskih poteh med šolskim letom.

- dvakrat mesečno na javnih poteh, razen na javnih poteh za katere upravljalec cest glede na pomen ceste, prometne obremenitve, geografsko klimatske razmere ter druge posebne razmere, določi drugače.

V obdobjih neugodnih vremenskih razmer in v drugih primerih, ki lahko ogrožajo cesto ali promet na njej, je treba pogostost in obseg pregledov prilagoditi razmeram. Pregled se opravi takoj, ko to omogočajo vremenske razmere ali ko preneha nevarnost, zaradi katere je lahko ogrožena varnost cestnega preglednika. Glede na potek ceste v prostoru in ogroženost cestnega prometa lahko upravljavec ceste določi pogostnost pregledov glede na stopnjo ogroženosti (npr. padajoče kamenje, zdrsi pobočij, zavarovanje zožitev zaradi usadov).

Pregledniška služba najmanj enkrat na tri mesece vizualno pregleda cestne objekte, pri čemer mora pregledati zlasti elemente, ki so bistvenega pomena za stabilnost, funkcionalnost in trajnost cestnega objekta ter varnost prometa (npr. pregled dilatacije, naprav za odvodnjavanje, opornih in podpornih konstrukcij).

Pregledniško službo opravljajo cestni pregledniki. Nadzor nad delom pregledniške službe opravlja vodja del pri upravljalcu cest.

## REDNO VZDRŽEVANJE PROMETNIH POVRŠIN

Redno vzdrževanje prometnih površin, ki so sestavni del javne ceste, obsega njihovo čiščenje in popravila lokalnih poškodb (npr. krpanje udarnih jam in mrežastih razpok) oziroma polaganje asfaltne prevleke preko vozišča in robnih pasov, zalivanje posameznih razpok, stikov in reg, rezkanje zglajenih in neravnih asfaltnih površin ali izdelavo asfaltnih prevlek preko zglajenih površin ter popravila drugih podobnih poškodb.

## REDNO VZDRŽEVANJE BANKIN

Bankine se vzdržujejo tako, da zagotavljajo bočno stabilnost vozišča, omogočajo razpršeno odtekanje vode z vozišča in postavitev prometne signalizacije in prometne opreme.

## REDNO VZDRŽEVANJE NAPRAV ZA ODVODNJAVANJE

Z območja ceste mora biti omogočen odtok površinskih in talnih voda. Preprečeno mora biti pritekanje vode in nanašanje naplavin z brežin in cestnih priključkov na vozišče. Naprave za odvodnjavanje je treba vzdrževati in čistiti tako, da ne puščajo, da na njih ali v njih voda ne zastaja in da je z vseh sestavnih delov ceste zagotovljeno regulirano odvajanje vode.

Ne glede na prejšnji odstavek je v posameznih delih naprav za odvodnjavanje zastajanje vode dovoljeno (npr. peskolovi, usedalnik).

## REDNO VZDRŽEVANJE BREŽIN IN BERM

Brežine usekov, zasekov in nasipov ceste se vzdržujejo tako, da sta zagotovljena stabilen nagib in oblika, da se na njih utrjuje ali odstranjuje nestabilen material in da se ohranjajo obstoječe tehnične in biološke ureditve oziroma zaščite. Redna vzdrževalna dela na brežinah in bermah obsegajo zlasti:

- vzdrževanje vegetacije,

- utrjevanje in odstranjevanje nestabilnega materiala,

- čiščenje in širitev površin ter vzdrževanje tehničnih zaščitnih naprav.

## REDNO VZDRŽEVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE IN PROMETNE OPREME

Redno vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme obsega čiščenje ter dopolnitve, nadomestitve ali popravila dotrajane, poškodovane, pomanjkljive ali izginule prometne signalizacije in opreme ter njihovih nosilnih konstrukcij. Prometna signalizacija in prometna oprema na cestah morata biti redno vzdrževani tako, da so zagotovljeni njuna stabilnost, brezhibno delovanje in vidnost ter izpolnjevanje zahtev iz pravilnika, ki ureja prometno signalizacijo in prometno opremo na javnih cestah.

## REDNO VZDRŽEVANJE VEGETACIJE

Na površinah, ki so sestavni del ceste, se vegetacija kosi, obrezuje in seka najmanj v takem obsegu, da sta zagotovljena prosti profil ceste in predpisana preglednost, da so vidne in dostopne prometna signalizacija in prometna oprema ter cestne naprave in druge ureditve.

Vzdrževati je treba tudi cesti bližnja drevesa in druge zasaditve, ki lahko ogrožajo cesto ali promet na njej.

Hortikulturne ureditve v območju cestnega sveta državnih cest v naselju, brežine cestnega telesa z urejenimi površinami za odvijanje kolesarskega in peš prometa ter vegetacijo v profilu traktorske poti vzdržuje občina.

## ZAGOTAVLJANJE PREGLEDNOSTI

Pregledno polje se vzdržuje tako, da je zagotovljena preglednost, če to ni mogoče, pa tako, da je glede na terenske razmere zagotovljena največja možna preglednost.

## ČIŠČENJE CEST

Vsi sestavni deli ceste se čistijo tako, da se odstrani vse, kar lahko negativno vpliva na njihovo funkcionalnost, varnost prometa in varovanje okolja.

## REDNO VZDRŽEVANJE PROSTEGA PROFILA

Prosti profil ceste se vzdržuje tako, da vanj ne segajo fizične ovire. Če fizične ovire ni mogoče odstraniti, se ovira označi s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo.

## REDNO VZDRŽEVANJE MEJNIKOV

Mejniki posestnih meja upravljavca cest se vzdržujejo tako, da je zagotovljena njihova vidnost.

Za stalnost in nepoškodovanost mejnikov skrbita lastnik zemljišča, ki meji na cestni svet, in upravljavec ceste.

## REDNO VZDRŽEVANJE DRUGIH FUNKCIONALNIH POVRŠIN

Redno vzdrževanje drugih funkcionalnih površin za umestitev cestnih naprav, objektov in drugih ureditev, namenjenih varnosti, vodenju in nadzoru prometa, vozil ter voznikov, zaščiti ceste in cestnega telesa ter zemljišč in preprečevanju škodljivih emisij prometa obsega popravila, obnove, čiščenje in urejenost travnatih in drugih površin ter redno vzdrževanje opreme na teh površinah.

## REDNO VZDRŽEVANJE CESTNIH OBJEKTOV

Cestni objekti se redno vzdržujejo tako, da se na objektu in prostoru okoli cestnega objekta pravočasno ugotovijo in odpravijo vzroki, ki lahko negativno vplivajo na stabilnost, funkcionalnost in trajnost cestnega objekta ter varnost cestnega prometa.

Med dela rednega vzdrževanja cestnih objektov spada zlasti čiščenje:

- prometnih površin in prometne opreme na cestnem objektu,

- prostora neposredno okoli cestnega objekta,

- ležišč, dilatacij, členkov in drugih dostopnih delov cestnega objekta,

- naprav za odvodnjavanje,

- naplavin, nanosov in drugega materiala, ki lahko ogroža cestni objekt ali cestni promet.

Poleg del iz prejšnjega odstavka se v okviru rednega vzdrževanja cestnega objekta opravljajo tudi manjša popravila:

- poškodb prometnih površin (npr. krpanje udarnih jam, zalivanje razpok, rezkanje neravnin, popravilo in nadomestitev izpadlih robnikov),

- posameznih manjših poškodb na konstrukcijskih delih cestnega objekta (npr. krpanje odkruškov, zapolnjevanje fug, popravila zaščitne plasti armature, razmajanih kamnov),

- protikorozijske zaščite,

- hidroizolacije in odvodnjavanja,

- izpodjedenih delov stebrov, opornih in podpornih konstrukcij.

## INTERVENCIJSKI UKREPI

Izvajalec rednega vzdrževanja ceste organizira dežurno službo in delovne skupine za izvajanje intervencijskih ukrepov zaradi izrednih dogodkov na cesti. O izvajanju intervencijskega ukrepa in vzrokih zanj, predvsem v primeru elementarnih dogodkov, izvajalec rednega vzdrževanja ceste takoj obvesti upravljavca ceste, če je ogrožen ali oviran cestni promet, pa tudi policijo.

Pri naravnih nesrečah (npr. neurje, poplava, plaz, potres, žled), hudih prometnih nesrečah in drugih izrednih dogodkih izvajalec rednega vzdrževanja ceste takoj odpravi vzroke (npr. poškodbe ceste, ovire na cesti), zaradi katerih je oviran ali ogrožen cestni promet oziroma zaradi katerih bi lahko prišlo do hujših poškodb ceste in večje materialne škode. Če to ni mogoče, izvajalec rednega vzdrževanja ceste označi ovire in zavaruje promet s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo, izvede nujne ukrepe za zavarovanje ceste in, če okoliščine dopuščajo, vzpostavi prevoznost ceste.

# PODROČJE DELA

Dela rednega vzdrževanja cest in ostalih prometnih površin potekajo na kategoriziranih površinah Občine Prevalje. Ostala področja vključena v redno vzdrževanje določi občina in jih koncesionarju posreduje v pisni obliki. Osnova za določanje področja vzdrževanja cest je Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Prevalje.

## DOLOČITEV PREDNOSTNIH RAZREDOV CEST GLEDE NA KATEGORIZACIJO

| Vrsta | Ceste | Občina Prevalje |
| --- | --- | --- |
| LC | Lokalne ceste | 55.647 m |
| LZ | Zbirne krajevne ceste | 2.970 m |
| JP | Javne poti | 52.955 m |
| KJ | Javne poti za kolesarje | 1.083 m |
| NK | Nekategorizirane cest | 935 m |
| Skupaj: | 113.590 m |

## SEZNAM ODSEKOV CEST

|  |  | Del odseka |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z.ŠT. | ODSEK (s sliko) | Povezava do GIS | POTEK | DOLŽINA/m - ODLOK |
| 1. | 257031 | GIS-257031 | Mežica - Lom - Lokovica | 2.563,00 |
| 2. | 350081 | GIS-350081 | Ravne - Navrški vrh - Podkraj - Žagarjev mlin | 1.506,00 |
| 3. | 350271 | GIS-350271 | cesta Prevalje - Leše | 2.466,00 |
| 4. | 350273 | GIS-350273 | Leše - Hermonk - Mežica | 3.718,00 |
| 5. | 350281 | GIS-350281 | Prevalje - Sražišče - Brinjeva gora - Kovač - Ocvirk | 6.394,00 |
| 6. | 350321 | GIS-350321 | Lokovica - Dolga Brda | 2.603,00 |
| 7. | 350331 | GIS-350331 | cesta ob Barbarskem potoku - Žagarjev mlin | 1.939,00 |
| 8. | 350341 | GIS-350341 | cesta Kralov križ - Polhov križ - Spodnja Jamnica | 2.419,00 |
| 9. | 350351 | GIS-350351 | cesta Žagarjev mlin - Kot - Leše | 7.131,00 |
| 10. | 350361 | GIS-350361 | cesta Štopar - Šentanel | 5.924,00 |
| 11. | 350371 | GIS-350371 | cesta Prevalje - Šaver - Strojna | 8.187,00 |
| 12. | 350381 | GIS-350381 | cesta Zvonikov mlin - Mikl - Šentanel | 11.322,00 |
| 13. | 350401 | GIS-350401 | Ob Meži | 1.128,00 |
| 14. | 350411 | GIS-350411 | Spodnji kraj - Na Fari - Polje | 1.017,00 |
| 15. | 350412 | GIS-350412 | Polje (krožišče) | 103,00 |
| 16. | 350421 | GIS-350421 | Ugasle peči - Prisoje | 360,00 |
| 17. | 350422 | GIS-350422 | Promenadna pot - Strojnik gasilski dom | 362,00 |
| 18. | 850371 | GIS-850371 | Pešpot Ravne-Dobja vas-Brančurnik | 174,00 |
| 19. | 851401 | GIS-851401 | Cesta na Lešah | 783,00 |
| 20. | 851402 | GIS-851402 | Cesta na Lešah - Gorenšek | 221,00 |
| 21. | 851403 | GIS-851403 | Cesta v naselju Leše št. 2 | 181,00 |
| 22. | 851404 | GIS-851404 | Cesta na Lešah - mimo šole | 64,00 |
| 23. | 851411 | GIS-851411 | cesta v zaselku Spodnji kraj št. 1 | 81,00 |
| 24. | 851421 | GIS-851421 | cesta v zaselku Spodnji kraj št. 2 | 161,00 |
| 25. | 851431 | GIS-851431 | cesta v zaselku Spodnji kraj št. 3 | 231,00 |
| 26. | 851441 | GIS-851441 | cesta v zaselku Personali št. 1 | 250,00 |
| 27. | 851442 | GIS-851442 | cesta v zaselku Perzonali št. 2 | 74,00 |
| 28. | 851443 | GIS-851443 | cesta v zaselku Perzonali št. 3 | 65,00 |
| 29. | 851444 | GIS-851444 | cesta v zaselku Perzonali št. 4 | 162,00 |
| 30. | 851445 | GIS-851445 | cesta v zaselku Perzonali št. 4 | 198,00 |
| 31. | 851471 | GIS-851471 | cesta v zaselku Na produ št. 1 | 221,00 |
| 32. | 851472 | GIS-851472 | cesta v zaselku Na produ št. 2 | 44,00 |
| 33. | 851492 | GIS-851492 | cesta v zaselku Na produ št. 4 | 145,00 |
| 34. | 851493 | GIS-851493 | cesta v zaselku Na produ št. 5 | 82,00 |
| 35. | 851494 | GIS-851494 | cesta Na produ št. 7 | 50,00 |
| 36. | 851495 | GIS-851495 | cesta Na produ št. 8 | 128,00 |
| 37. | 851491 | GIS-851491 | cesta v zaselku Na produ št. 3 | 271,00 |
| 38. | 851481 | GIS-851481 | cesta Prevalje - pri postaji - Ortan | 880,00 |
| 39. | 851501 | GIS-851501 | Cesta Lokovica - Pristovnik | 151,00 |
| 40. | 851502 | GIS-851502 | Cesta na Lokovico št. 1 | 704,00 |
| 41. | 851511 | GIS-851511 | cesta v naselju Trg št. 2 | 224,00 |
| 42. | 851512 | GIS-851512 | cesta v zaselku Trg št. 2 | 51,00 |
| 43. | 851513 | GIS-851513 | cesta v naselju Trg št. 3 | 61,00 |
| 44. | 851521 | GIS-851521 | Cesta Malinek št. 1 | 639,00 |
| 45. | 851522 | GIS-851522 | Cesta Malinek št. 2 | 201,00 |
| 46. | 851523 | GIS-851523 | Cesta Skuk-Plazl | 728,00 |
| 47. | 851524 | GIS-851524 | Cesta Holmec-Borovnica | 299,00 |
| 48. | 851525 | GIS-851525 | Cesta Angeli | 273,00 |
| 49. | 851531 | GIS-851531 | cesta v zaselku Ob Meži št. 1 | 222,00 |
| 50. | 851532 | GIS-851532 | cesta v zaselku Trg št. 4 | 293,00 |
| 51. | 851533 | GIS-851533 | cesta v zaselku Trg št. 5 | 91,00 |
| 52. | 851541 | GIS-851541 | cesta na pokopališče Sv. Barbara | 486,00 |
| 53. | 851551 | GIS-851551 | cesta v zaselku Nicina št. 1 | 180,00 |
| 54. | 851561 | GIS-851561 | cesta v zaselku Nicina št. 2 | 163,00 |
| 55. | 851562 | GIS-851562 | cesta Glavarstvo | 461,00 |
| 56. | 851571 | GIS-851571 | cesta v zaselku Nicina št. 1 | 493,00 |
| 57. | 851581 | GIS-851581 | cesta v zaselku Nicina št. 2 | 466,00 |
| 58. | 851591 | GIS-851591 | cesta Bidrih-Merkač | 286,00 |
| 59. | 851601 | GIS-851601 | cesta Ober - Dolga brda | 2.026,00 |
| 60. | 851611 | GIS-851611 | pešpot Poljana - Holmec št. 1 | 1.553,00 |
| 61. | 851612 | GIS-851612 | pešpot Poljana - Holmec št. 2 | 1.192,00 |
| 62. | 851613 | GIS-851613 | pešpot Poljana - Holmec št. 3 | 654,00 |
| 63. | 851614 | GIS-851614 | cesta Holmec - OŠ | 97,00 |
| 64. | 851621 | GIS-851621 | cesta Prevalje - Klemen - Rožič | 3.466,00 |
| 65. | 851631 | GIS-851631 | cesta Godec - Gornikov križ | 4.969,00 |
| 66. | 851641 | GIS-851641 | Leše (krožna pot) | 56,00 |
| 67. | 851651 | GIS-851651 | Jamnica - Peršat | 149,00 |
| 68. | 851661 | GIS-851661 | cesta Senekovič | 62,00 |
| 69. | 851662 | GIS-851662 | cesta Breznik - Glinik | 398,00 |
| 70. | 851663 | GIS-851663 | cesta v zaselku Poljana št. 3 | 105,00 |
| 71. | 851671 | GIS-851671 | cesta Leše - Osojnik | 323,00 |
| 72. | 851672 | GIS-851672 | cesta Leše - Erjavec | 205,00 |
| 73. | 851682 | GIS-851682 | cesta v zaselku Fara št. 1 | 319,00 |
| 74. | 851684 | GIS-851684 | cesta Na Fari št. 3 | 118,00 |
| 75. | 851691 | GIS-851691 | cesta v zaselku Stražišče št. 1 | 297,00 |
| 76. | 851692 | GIS-851692 | cesta v naselju Stražišče št. 5 | 107,00 |
| 77. | 851693 | GIS-851693 | cesta v zaselku Stražišče št. 3 | 125,00 |
| 78. | 851694 | GIS-851694 | cesta v naselju Stražišče št. 3 | 44,00 |
| 79. | 851701 | GIS-851701 | cesta v naselju Stražišče št. 2 | 361,00 |
| 80. | 851683 | GIS-851683 | cesta v zaselku Pod gonjami št. 1 | 149,00 |
| 81. | 851702 | GIS-851702 | cesta v zaselku Pod gonjami št. 3 | 245,00 |
| 82. | 851711 | GIS-851711 | cesta v zaselku Pod gonjami št. 4 | 82,00 |
| 83. | 851712 | GIS-851712 | Pod Gonjami - CČN Prevalje | 159,00 |
| 84. | 851721 | GIS-851721 | cesta v zaselku Pod gonjami št. 5 | 137,00 |
| 85. | 851731 | GIS-851731 | cesta v zaselku Pod gonjami št. 6 | 408,00 |
| 86. | 851741 | GIS-851741 | cesta v naselju Pod gonjami št. 3 | 400,00 |
| 87. | 851742 | GIS-851742 | cesta v naselju Pod gonjami št. 7 | 96,00 |
| 88. | 851751 | GIS-851751 | cesta v zaselku Pod gonjami št. 9 | 303,00 |
| 89. | 851761 | GIS-851761 | cesta v zaselku Pod gonjami št. 10 | 331,00 |
| 90. | 851771 | GIS-851771 | cesta na Polju št. 1 | 167,00 |
| 91. | 851772 | GIS-851772 | cesta Steblovnik - Šisernik | 192,00 |
| 92. | 851773 | GIS-851773 | cesta na Polju št. 3 | 47,00 |
| 93. | 851781 | GIS-851781 | cesta obrtna cona Šlokn št. 1 | 313,00 |
| 94. | 851782 | GIS-851782 | cesta obrtna cona Šlokn št. 2 | 91,00 |
| 95. | 851783 | GIS-851783 | cesta obrtna cona Šlokn št. 3 | 219,00 |
| 96. | 851791 | GIS-851791 | cesta v zaselku Prisoje št. 1 | 83,00 |
| 97. | 851801 | GIS-851801 | zaselek Črnec št. 1 | 434,00 |
| 98. | 851802 | GIS-851802 | cesta v naselju Črnec št. 3 | 103,00 |
| 99. | 851803 | GIS-851803 | cesta v naselju Črnec št. 2 | 84,00 |
| 100. | 851804 | GIS-851804 | cesta v naselju Črnec št. 1 | 96,00 |
| 101. | 851805 | GIS-851805 | zaselek Črnec št. 5 | 262,00 |
| 102. | 851806 | GIS-851806 | cesta v naselju Črnec št. 6 | 99,00 |
| 103. | 851811 | GIS-851811 | cesta na Prisoje št. 8 | 133,00 |
| 104. | 851821 | GIS-851821 | cesta v zaselku Prisoje št. 3 | 279,00 |
| 105. | 851822 | GIS-851822 | cesta na Prisoje št. 5 | 62,00 |
| 106. | 851823 | GIS-851823 | cesta v zaselku Prisoje št. 5 | 22,00 |
| 107. | 851824 | GIS-851824 | cesta do Smolaka | 64,00 |
| 108. | 851831 | GIS-851831 | cesta v naselju Račel - Log št. 1 | 179,00 |
| 109. | 851832 | GIS-851832 | cesta v naselju Račel - Log št. 3 | 182,00 |
| 110. | 851841 | GIS-851841 | cesta v zaselku Trg št. 6 | 229,00 |
| 111. | 851842 | GIS-851842 | cesta v zaselku Trg št. 7 | 88,00 |
| 112. | 851843 | GIS-851843 | cesta Trg št. 8 | 42,00 |
| 113. | 851844 | GIS-851844 | cesta v naselju Trg št. 8 | 46,00 |
| 114. | 851851 | GIS-851851 | Flisova ulica | 149,00 |
| 115. | 851861 | GIS-851861 | cesta v naselju Trg št. 5 | 93,00 |
| 116. | 851862 | GIS-851862 | cesta v zaselku Trg št. 11 | 106,00 |
| 117. | 851863 | GIS-851863 | cesta v zaselku Pristoje št. 6 | 75,00 |
| 118. | 851871 | GIS-851871 | cesta Pečnik-Šentanel | 3.150,00 |
| 119. | 851872 | GIS-851872 | cesta Šentanel - OŠ | 221,00 |
| 120. | 851873 | GIS-851873 | cesta Šentanel - nove hiše | 127,00 |
| 121. | 851881 | GIS-851881 | cesta v zaselku Ugasle peči št. 1 | 300,00 |
| 122. | 851882 | GIS-851882 | cesta na Ugaslih pečeh št. 2 | 49,00 |
| 123. | 851891 | GIS-851891 | cesta v zaselku Prisoje št. 7 | 360,00 |
| 124. | 851901 | GIS-851901 | cesta v zaselku Zgornji kraji št. 1 | 131,00 |
| 125. | 851911 | GIS-851911 | cesta v naselju Zgornji kraj št. 4 | 84,00 |
| 126. | 851912 | GIS-851912 | cesta v zaselku Zgornji kraji št. 3 | 64,00 |
| 127. | 851913 | GIS-851913 | cesta v naselju Zgornji kraj št. 1 | 62,00 |
| 128. | 851921 | GIS-851921 | cesta Povhov križ - Ling | 2.504,00 |
| 129. | 851931 | GIS-851931 | cesta na Zagrad | 5.062,00 |
| 130. | 851932 | GIS-851932 | cesta na Zagrad št. 1 | 497,00 |
| 131. | 851933 | GIS-851933 | cesta Kot - Šibovnik | 596,00 |
| 132. | 851941 | GIS-851941 | cesta Šipek - Brančurnik | 111,00 |
| 133. | 851942 | GIS-851942 | cesta pri Brunčurniku št. 1 | 138,00 |
| 134. | 851943 | GIS-851943 | cesta pri Brančurniku št. 3 | 70,00 |
| 135. | 851951 | GIS-851951 | cesta v naselju Stražišče št. 7 | 246,00 |
| 136. | 851952 | GIS-851952 | cesta v naselju Račel - Log št. 2 | 43,00 |
| 137. | 851961 | GIS-851961 | cesta Na Fari - Stražišče - Brinjeva gora | 1.819,00 |
| 138. | 851962 | GIS-851962 | cesta v zaselku Polje št. 2 | 102,00 |
| 139. | 851963 | GIS-851963 | cesta v zaselku Fara št. 2 | 131,00 |
| 140. | 851964 | GIS-851964 | cesta naselje Rožej | 538,00 |
| 141. | 851451 | GIS-851451 | cesta Kot pri Prevaljah | 148,00 |
| 142. | 851461 | GIS-851461 | cesta stražnica Holmec - Sonjak | 234,00 |
| 143. | 851971 | GIS-851971 | cesta - križišče Žik | 1.399,00 |
| 144. | 851991 | GIS-851991 | PC Lahovnikovo | 484,00 |
| 145. | 851992 | GIS-851992 | Poljana | 37,00 |
| 146. | 985012 | GIS-985012 | kolesarska steza Dobja vas - Prevalje | 371,00 |
| 147. | 985101 | GIS-985101 | kolesarska pot Lahovnikovo | 574,00 |
| 148. | 985111 | GIS-985111 | kolesarska pot Poljana | 138,00 |
| 149. |  |  | ob LC350281 križišče pri Eurospinu-Pod gonjami (do Markovega pod.) Prevalje-Stražišče-Brinjeva gora-Kovač-Ocvirk (obe smeri) | 763,00 |
| 150. |  |  | križišče pri Eurospinu-Krištan-D stran ceste + Krištan-šola-Špar + šola - Peči-D stran ceste)+ del Špar-ŽP(leva stran ceste - ob LC350411 Spodnji kraj - Na Fari - Polje (od krožišča Eurospin do krožišča Špar) - obe smeri | 1.350,00 |
| 151. |  |  | del Špar - ŽP (leva stran ceste) - Peči-ŽP, JP851682 cesta Prevalje - Pri Postaji - Ortan (obe smeri) | 213,00 |
| 152. |  |  | Sp.Kraj-Do starostnikov-župnišče-L stran ceste Dom starostnikov-Župnišče-D stran ceste ob JP851682 cesta v zaselku fara št.1 (obe smeri) | 461,00 |
| 153. |  |  | Prisoje - Strojnik do GD (LZ350422 Promenadna pot ) | 330,00 |
| 154. |  |  | Pločnik Glavna cesta Hofer -Petrol D | 1.909,00 |
| 155. |  |  | Pločnik Glavna cesta Petrol - Hofer L | 2.355,00 |
| 156. |  |  | Pločniki Malinek št.1 | 339,00 |
| 157. |  |  | Pločniki Malinek št.2 | 179,00 |
| 158. |  |  | Pločnik na P Barbara | 345,00 |
| 159. |  |  | Pločniki Štopar - Poljana | 454,00 |

## RAZVRSTITEV DEL REDNEGA VZDRŽEVANJA V PREDNOSTNE RAZREDE

Posamezna dela znotraj rednega vzdrževanja cest so razdeljena v tri prednostne razrede:

- neodložljiva dela; opustitev teh del lahko ogrozi cesto in varnost prometa na njej kot tudi samo cesto (opravljajo se v skladu z izvedbenim programom rednega vzdrževanja cest oziroma nemudoma po ugotovitvi pomanjkljivosti),

- dela ki so nujno potrebna; opravljajo se v rokih določenih v izvedbenem programu rednega vzdrževanja cest in ob upoštevanju zagotovljene višine finančnih sredstev za to vrsto del,

- dela, katerih opustitev neposredno ne ogroža ceste in varnosti prometa, so pa potrebna za ohranitev funkcionalnosti in urejenosti ceste (opravljajo se v skladu z izvedbenim programom rednega vzdrževanja cest oziroma po ugotovitvah pomanjkljivosti in ob upoštevanju zagotovljene višine finančnih sredstev za to vrsto del).

# NAČRTOVANJE IZVAJANJA REDNEGA VZDRŽEVANJA

## ENOTA ZA IZVAJANJE REDNEGA VZDRŽEVANJA

Potrebno število zaposlenih za izvajanje rednega vzdrževanje cest in ostalih prometnih površin se določi glede na predviden obseg del, ki se ga opredeli v izvedbenem programu.

Enota vzdrževanja prometnih površin v občini Prevalje sestavljata dva cestna delavca in del t.i. gradbene enote, ki se vključuje v redno vzdrževanje ob povečanem obsegu dela in posameznih planiranih delih v okviru rednega vzdrževanja.

V situacijah povečanega obsega del, nezadostnih lastnih delovnih kapacitet ter zagotavljanja potrebne strojne mehanizacije si koncesionar zagotavlja potrebne delovne kapacitete preko pogodbenih izvajalcev. Pogodbeni izvajalci so ustrezno usposobljeni in imajo prijavljeno ter zavarovano dejavnost iz področja del za katera imamo z njimi sklenjeno pogodbeno razmerje. Dobavljeni gradbeni materiali imajo ustrezne certifikate in izjave o lastnostih za gradbene proizvode.

## OBRAČUNAVANJEV STORITEV

Storitve izvajanja rednega vzdrževanja se obračunavajo na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe na način, da koncesionar mesečno zaračunava nadomestilo za vložena sredstva v skladu s predhodno usklajenim finančnim in izvedbenim planom izstavitve situacij.

## FINANČNI PLAN S PREDVIDENO TERMINSKO PORABO SREDSTEV

# PLAN REDNEGA VZDRŽEVANJA CEST IN OSTALIH PROMETNIH POVRŠIN

Izvedbeni plan rednega vzdrževanja cest in ostalih prometnih površin je izdelan na podlagi podpisane koncesijske pogodbe. Postavke finančnega plana so opredeljene kot izvedbena dela rednega vzdrževanja.

## REDNO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

### PREGLEDNIŠKA SLUŽBA

Pregledniška služba se izvaja na podlagi 11. člena Pravilnika o rednem vzdrževanju cest (Ur. l. RS št. 38/2016) in v skladu s 7. členom Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Prevalje.

Za izvajanje pregledniške službe se pripravi plan, ki je preglednikom navodilo za izvajanje pregleda in del. Plan je sestavljen iz opisnega in grafičnega dela. Ostala dela pregledniške službe se izvajajo v skladu z določili Pravilnika o rednem vzdrževanju cest.

### ČIŠČENJE NAPRAV ZA ODVODNJAVANJE

Naprave za odvodnjavanje se čisti in zagotavlja njihovo normalno odvajanje vode preko celega leta z ekipo cestnih delavcev na relacijah. Redno letno čiščenje z odstranjevanjem usedlin in njihovim pregledom pa se vrši enkrat letno, v letu 2022 v spomladanskih mesecih.

Dela se izvajajo strojno z visokotlačnim čistilcem ali ročno, kjer ni možna strojna izvedba. Ugotovljene poškodbe se vnašajo v pregledniški dnevnik. Odpadni material se odpelje na deponijo v predelovalni center koncesionarja.

### KOŠNJA PREGLEDNIH BANKIN, PREGLEDNIH BERM IN OBREZ GRMIČEVJA

Košnja bankin, preglednih berm in obrez grmičevja se izvaja v obsegu kategorizacije občinskih cest. Zagotavljanje preglednosti križišč in preglednih berm mora zagotoviti ekipa cestnih delavcev na relaciji. Košnja bankin se izvaja strojno z bočno traktorsko kosilnico in enoosnimi traktorji.

### OBREŽNE IN PODPORNE ZAŠČITE

Vzdrževanje in urejanje obrežnih in podpornih zaščit zajema dela na področju vzdrževanja protierozijskih mrež, njihovo dopolnjevanje, urejanje in čiščenje. Sem sodi tudi urejanje manjših zemeljskih usadov s sonaravnimi obrežnimi zaščitami kot so lesene kašte, in vzdrževanje armirano betonskih konstrukcij.

### POPRAVILO CESTNIH OBJEKTOV, NAPRAV IN BANKIN

Dela zajemajo celoten področje gradbeno vzdrževalnih del na cestah. Gre za sanacijo objektov in naprav odvajanja padavinskih vod, cestnih robnikov, sanacijo neravnin, izgradnjo manjših opornih in podpornih konstrukcij ter urejanje in utrjevanje bankin.

Vodilo pri organizaciji dela je pregledniški dnevnik, na podlagi katerega se določijo prioritete.

### VZDRŽEVANJE ASFALTNIH VOZIŠČ

Način vgrajevanja asfaltnih zmesi na poškodovana  vozišča je odvisno od kakovosti spodnjih neveznih nosilnih plasti:

- Preplastitve na odsekih z neustrezno podlago se izvedejo s predhodnim izkopom zemljine, vgradnjo ustreznih certificiranih  agregatov z utrjevanjem in preplastitvijo z veznimi nosilnimi plastmi in obrabnim slojem. Ob tem se uredi tudi odvajanje padavinskih voda in vgradnja ali obnova ostale komunalne infrastrukture v kolikor je to potrebno.

Vgradnja asfalta se izvaja ročno, ob večjem obsegu z uporabo bagra s planirno žlico in višinskih distančnikov. Ob preplastitvah posameznih večjih in širših odsekov se uporablja klasičen način strojne vgradnje.

Za izvajanje asfalterskih del se v aprilu pripravi plan, ki je sestavljen pretežno iz izpisov pregledniškega dnevnika. Dela je potrebno uskladiti z izvedbo letne obnove talnih oznak in z predvidenimi investicijskimi deli.

### VZDRŽEVANJE VARNOSTNIH OGRAJ

Varnostne ograje se vzdržujejo na podlagi zapisov v pregledniški dnevnik in pobud, ki jih prejme Občina Prevalje. Dela se izvajajo enkrat do dvakrat letno, na podlagi pripravljenega seznama in pridobljenih ponudb. Dela se izvajajo v lastni režiji ali glede na tehnično situacijo s pogodbenim izvajalcem.

### ZALIVANJE RAZPOK

Zalivanje razpok se izvaja na odsekih, ki so dobro ohranjeni in struktura poškodb še ni v takem obsegu, da je potrebna preplastitev. Smiselno je tudi zalivanje nastalih dilatacij med različnimi materiali kot so cestni robniki in asfaltne podlage.

Dela se začnejo izvajati, na prehodu v poletje, ko temperature omogočajo kakovostno vgradnjo in sprijem bitumenskega materiala z asfaltom.

Za izvedbo del se pripravi seznam in pridobi ponudbe. Dela v celoti izvaja pogodbeni izvajalec.

### INTERVENCIJSKA DELA

Postavka pokriva intervencijsko posredovanje v primerih izrednih vremenskih in drugih dogodkov, ki zahtevajo takojšnji odziv na situacijo.

### VZDRŽEVANJE MAKADAMSKIH VOZIŠČ

Krpanje makadamskih vozišč se izvaja strojno s planiranjem, čiščenjem in utrjevanjem, glede na potrebni obseg dela in finančna sredstva. Na odsekih, kjer strojna izvedba ni možna se dela izvajajo ročno. Material za krpanje makadamskih vozišč je mešanica posameznih frakcij kamnitega materiala, ki ima zadostno koherentno sposobnost in trajnost.

### STROJNO ČIŠČENJE PROMETNIH POVRŠIN

Strojno čiščenje prometnih površin se izvaja v obdobju po zaključku zimske službe. Dela se izvajajo enkrat letno. Ob tem se izvaja tudi ročno čiščenje vozišč. Dela se izvajajo z lastnim strojem za pometanje, v primeru tehničnih težav pa se vpokliče zunanjega izvajalca.

### PRIPRAVLJENOST NA DOMU

Pripravljenost na domu je organizirana kot obvezna dežurna služba izvajalca rednega vzdrževanja cest, ki jo določa Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest. Dežurstvo je organizirano preko celega leta, v sestavi glede na vremensko situacijo in ostale potrebe po delavcih pri rednem vzdrževanju javnih cest.

### VZDRŽEVANJE VERTIKALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE

Osnova za vzdrževanje vertikalne prometne signalizacije je pregledniški dnevnik. V njem se zabeleži poškodovana in dotrajana prometna signalizacije. Pooblaščeni nadzornik nadalje odloča o zamenjavi in posreduje naročilo zavedeno z zabeležko v pregledniškem dnevniku.

Nova prometna signalizacija se postavlja na podlagi odločbe Občine Prevalje. Na podlagi odločbe se novo postavljena prometna signalizacija vnese v bazo cestnih podatkov. Obračun se izvaja na podlagi predhodno pripravljene in potrjene ponudbe.

### VZDRŽEVANJE TALNIH OZNAČB

Talne označbe se vzdržujejo v skladu z letnim planom vzdrževanja v mesecu juniju in juliju tekočega leta. Dela se izvajajo na podlagi katastra talnih označb in dodatnih naročil občine.

### ZIMSKA SLUŽBA

Izvedbeni program zimske službe se pripravi kot svoj dokument in se pošlje v potrditev do 1.10. tekočega leta.

| TERMINSKI PLAN REDNEGA VZDRŽEVANJA CEST IN OSTALIH PROMETNIH POVRŠIN |
| --- |
| OPIS DELA | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
| 1.PREGLEDNIŠKA SLUŽBA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - opravljanje vseh nalog pregledniške službe – po navodilih za izvajanje pregleda in del | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2.ČIŠČENJE NAPRAV ZA ODVODNJAVANJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - čiščenje obcestnih jarkov, meteornih jaškov, linijskih rešetk, jaškov, kanalet in prepustov | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3.KOŠNJA PREGLEDNIH BANKIN, PREGLEDNIH BERM IN OBREZ GRMIČEVJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - strojna košnja v obcestnem pasu, košnja večjih prometnih površin – 3X letno |  |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |
| - obsekavanje in obrezovanje vegetacije ob cesti | x |  |  |  |  | x |  | x |  | x | x |  |
| - utrjevanje in odstranjevanje nestabilnega materiala |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| - vzdrževanje in čiščenje |  |  | x | x |  |  |  |  |  | x | x |  |
| - utrjevanje in odstranjevanje nestabilnega materiala |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| - ročna košnja |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |
| - obrezovanje vegetacije, ki zastira prometno signalizacijo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| OPIS DELA | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
| 4.OBREŽNE IN PODPORNE ZAŠČITE |
| - vzdrževanje protierozijskih mrež, dopolnjevanje, urejanje in čiščenje |  |  | x | x |  |  |  |  |  | x | x |  |
| - urejanje manjših zemeljskih usadov |  |  |  | x | X | x |  |  |  |  |  |  |
| - vzdrževanje armiranobetonskih konstrukcij |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |
| 5.POPRAVILO CESTNIH OBJEKTOV, NAPRAV IN BANKIN |
| - sanacija objektov in naprav odvajanja padavinskih vod, cestnih robnikov, sanacijo neravnin |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x |  |  |
| - izgradnjo manjših opornih in podpornih konstrukcij |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |
| - urejanje in utrjevanje bankin |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| Mostovi |  |
| - barvanje ograj |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |
| - čiščenje, cestišča in odtokov |  |  | x | x |  |  |  |  | x | x |  |  |
| 6.VZDRŽEVANJE ASFALTNIH VOZIŠČ |
| - krpanje manjših udarnih jam - s hladno zmesjo | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  | x |
| - krpanje udarnih jam z vročo asfaltno maso (rezanje asfalta, odstranitev starega asfalta, urejanje podlage, asfaltiranje) – po potrebi |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| OPIS DELA | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
| 7.VZDRŽEVANJE VARNOSTNIH OGRAJ |
| - vizualni pregledi varovalnih ograj |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - zamenjava poškodovanih elementov varovalnih ograj |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.ZALIVANJE RAZPOK |
| - zalivanje razpok na obstoječem asfaltu, ki je dobro ohranjen z vročo bitumensko maso |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.INTERVENCIJSKA DELA |
| - označitev ovir in zavarovanje prometa | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| - čiščenje ceste po izrednem dogodku | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| - nevtralizacija nevarnih snovi po nesreči | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10.VZDRŽEVANJE MAKADAMSKIH VOZIŠČ |
| - krpanje manjših udarnih jam | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| - krpanje udarnih jam z nanosom novega materiala in valjanjem – po potrebi |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |
| - grederiranje in valjanje (po potrebi odstranitev ali dovoz gramoznega materiala) 1 x letno |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - polivanje makadamskih vozišč v sušnem obdobju – po potrebi |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPIS DELA | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
| 11.STROJNO ČIŠČENJE PROMETNIH POVRŠIN |
| - strojno čiščenje vozišča in ostalih prometnih površin – pločniki, kolesarske steze po končani zimi – 1x letno |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| - ročno čiščenje |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.PRIPRAVLJENOST NA DOMU |
| - dežurna služba | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 13.VZDRŽEVANJE VERTIKALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE |
| - čiščenje pokončne prometne signalizacije | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| - manjša popravila poškodovane prometne signalizacije in opreme | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| - čiščenje usmerjevalnih stebričkov |  |  | x | x | x |  |  |  | x | x |  |  |
| - montaža manjkajočih odsevnih teles | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| - postavitev in montaža novih prometnih znakov, cestnih ogledal – po potrebi |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| 14.VZDRŽEVANJE TALNIH OZNAČB |
| - obnova talnih prometnih označb (prehodi za pešce, oznake za šolo, označba ne grbinah za umirjanje prometa, stranske in sredinske črte) – 1x letno |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  |  |  |
| OPIS DELA | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
| 15.ZIMSKA SLUŽBA |
| - postavitev in odstranitev snežnih kolov za označevanje roba cest – 1x letno |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | x |  |
| - pluženje cestišč po operativnem planu | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  | x | x |
| - posipanje cestnih površin, pločnikov, avtobusnih postaj in pešpoti s peskom in soljo | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  | x | x |
| - odvoz odvečnih količin snega | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  | x | x |