občina       prevalje

OBČINA PREVALJE , Trg 2a , Si 2391 Prevalje

tel. (02) 824 61 00,telefax. (02) 824 61 24,e-pošta:  obcina@prevalje.si

Številka:

Datum: 10. november 2011

| Naslov: | POTRDITEV DOKUMENTA O IDENTIFIKACIJI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA URAVNOTEŽENJE VODOVODNEGA SISTEMA V MEŽIŠKI DOLINI |
| --- | --- |

| Postopek: | Predlog |
| --- | --- |
| Namen: | S potrditvijo ali zavrnitvijo predloga dokumenta občinski svet Občine Ravne na Koroškem odloči o nadaljevanju ali zaustavitvi projekta Uravnoteženje vodovodnega sistema v Mežiški dolini. |

| Obrazložitev: | Ocena stanja : Obstoječi vodovodni sistem, vključno s svojimi vodnimi viri, v normalnih razmerah zadostuje oskrbi nanj priključenih uporabnikov v treh občinah Mežiške doline: Ravne na Koroškem, Prevalje in Mežica. Problem lahko (občasno spomladi in jeseni) predstavljajo izredna sušna obdobja, ko primanjkuje pitne vode pri višje ležečih uporabnikih. Kvaliteta vode na virih ustreza zahtevam pravilnikov s področja oskrbe s pitno vodo. Težave bi lahko v bodočnosti predstavljale nove dodatne potrebe po pitni vodi. Odpiranje novih virov, ki je povezano s posegi v naravno okolje, temelji na skrbnih odločitvah o morebitni nujnosti takih posegov oziroma o oceni oportunitetnih stroškov v projekte zniževanja vodnih izgub na vodovodu. Slabša uravnoteženost celotnega sistema dodatno poslabšuje stanja na področju dobav vode predvsem v občinah Ravne na Koroškem in Prevalje, medtem ko je Mežica glede tega varneša, saj se napaja iz vodnega vira Šumc iz nižje postavljenega vtoka v lastni sistem. K slabšanju stanja vodnih količin v sušnih obdobjih dodatno prispevajo znatne masne izgube v magistralnem dolinskem vodovodi in na sekundarnem omrežju. Deli omrežij Raven, Prevalj in Mežice, so starejše izvedbe. Občine so se skupaj z javnim podjetjem trudile najkritičnejša mesta postopno sanirati tako v pogledu propustnosti, novejših materialov in količin, kljub temu pa je splošno stanje vodnih izgub v teh conah nad dopustnimi. b) Razlogi za sprejem : Temeljni razlogi za predmetno investicijsko namero je zagotavljanje zadostnih količin pitne vode v vseh letnih obdobjih. c) Cilji, načela in predlogi rešitev : Investitor bo z realizacijo investicije dosegel naslednje strateške cilje : vsestranski razvoj občine, razvoj komunalne infrastrukture. Investitor bo z realizacijo investicije dosegel naslednje operativne cilje : zagotovil pitno vodo v vseh letnih obdobjih tudi v višje ležečih območjih občin ; znižal masne izgube pitne vode v distribucijskem vodovodnem omrežju in s tem posredno varčeval s pitno vodo. Načela, ki smo jih zasledovali pri predlogu rešitve so naslednja : razvojne naravnanosti projekta, usklajenosti projekta z evropskimi, državnimi in regionalnimi politikami, usklajenosti projekta z možnostmi virov investicije iz občinskega proračuna, gospodarnosti proračunskih sredstev, ažurnosti aktivnosti v smeri pridobivanja virov evropskih sredstev, transparentnost porabe sredstev. Predlogi rešitev : Izvesti je potrebno ukrepe, ki bodo zagotavljali uravnoteženje količin vode glede na izdatnost vodnih virov na eni strani in glede na povprečni ter končni konzum pri uporabnikih na drugi. Vsled tega je potrebno vgraditi elemente, ki akumulirajo sicer izgubljene količine vode, ki se pretakajo preko prilivov posameznih vodnih zajetij. Izvedeta se dva vodohrana na območju Raven (Dobja vas) 500m³ in Kotlje R2-150 m³. S tem bomo sušna obdobja s pomanjkanjem vode lažje premostili. Na Prevaljah se izvede vodooskrba območja Črnec-vodovod s črpališčem in vodohranom 50 m³. V Mežici pa uravnoteženje sistema z vodohranom-razbremenilnikom 100 m³ in povezovalnim vodovodom. Vsa zgrajena infrastruktura se poveže na obstoječi vodovodni sistem. V okviru projekta Uravnoteženje vodovodnega sistema v mežiški dolini bomo izvedli oz. zgradili Občina Objekt Ravne na Koroškem vodohran Dobja vas 500 m³(2 x 250 m³) vodohran Kotlje R2 150 m³ Prevalje vodovod Črnec (primarno in sekundarno omrežje) vodohran 50 m³ Črpališče Mežica vodohran Mežica 100 m³ povezovalni vodovod DN 100, 170m d) Primerljive rešitve v drugih okoljih : Podobne rešitve poznajo tudi v drugih lokalnih okoljih. Občine se na predlog Ministrstva za okolje in prostor pripravljajo na izvedbo projektov sanacije in uravnoteženje vodovodnih sistemov s pomočjo sredstev ESRR. |
| --- | --- |

| Ocena finančnih posledic: | Deleži sofinanciranja investicije v tekočih cenah z DDV v EUR Občina Vrsta vira Leto 2011 Leto 2012 Skupaj viri Ravne na Koroškem vir SVRS, sklad EU 0 470.563,00 € 470.563,00 € lastni vir občine 1.622,96 € 101.243,15 € 102.866,11 € Skupaj viri Raven po letih 1.623 € 571.286,25 € 572.909,21 € Prevalje vir SVRS, sklad EU 0 293.598,00 € 293.598,00 € lastni vir občine 1.012,61 € 63.168,67 € 64.181,28 € Skupaj viri Prevalj po letih 1.012,61 € 356.425,88 € 357.438,49 € Mežica vir SVRS, sklad EU 0 105.664,00 € 105.664,00 € lastni vir občine 364,43 € 22.734,01 € 23.098,44 € Skupaj viri Mežice po letih 364,43 € 128.287,87 € 128.652,30 € Skupaj vir SVRS, sklad EU 0 869.825,00 € 869.825,00 € lastni viri občin 3.000,00 € 187.145,83 € 190.145,83 € Skupaj viri investicije po letih 3.000,00 € 1.056.970,83 € 1.059.970,83 € |
| --- | --- |

| Predlog sklepa: | Občinski svet Občine Prevalje sprejme dokument identifikacije investicijskega projekta Uravnoteženje vodovodnega sistema v Mežiški dolini in Načrt razvojnih programov za predmetni projekt. |
| --- | --- |

Župan Občine Prevalje

Dr. Matija TASIČ, l.r.